文昌市广播电视台

高清视频服务器升级改造系统清单

编制单位：文昌市广播电视台    日期：2018年3月28日

| 序号 | 设备名称 | 配置说明 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清视频播出服务器系统 （主播） | 工控机箱、Core i7 CPU、16GB内存、1000G企业级系统盘、4000G企业级素材硬盘、冗余电源、独立显卡、数字高清播出卡。 | 1套 | 75600.00 | 75600.00 |
| 2 | 高清视频播出服务器系统 （备播） | 工控机箱、Core i7 CPU、16GB内存、1000G企业级系统盘、4000G企业级素材硬盘、冗余电源、独立显卡、数字高清播出卡。 | 1套 | 75600.00 | 75600.00 |
| 3 | 标清视频播出服务器系统 （主备式垫播） | 更换新硬件（利用原有主备播出设备做成双机热备份）。 | 2套 | 6500.00 | 13000.00 |
| 4 | 高清视频采集工作站系统 | Core i7 CPU、16GB内存、1000G企业级系统盘、4000G企业级素材硬盘、独立显卡、DVD-ROM、电源、数字高清采集卡。 | 1套 | 37296.00 | 37296.00 |
| 5 | 标清视频采集工作站系统 | Core i7 CPU、16GB内存、1000G企业级系统盘、4000G企业级素材硬盘、独立显卡、DVD-ROM、电源、数字标清采集卡。 | 1套 | 31536.00 | 31536.00 |
| 6 | 高清编单转码工作站系统 | Core i7 CPU、16GB内存、2000G系统盘、独立显卡、DVD-ROM、电源。 | 2套 | 40320.00 | 80640.00 |
| 7 | 高清字幕机 | Core i7 CPU、16GB内存、2000G系统盘、独立显卡、冗余电源、数字高清字幕卡。 | 1套 | 42192.00 | 42192.00 |
| 8 | 数字高清键混器 | 广播级数字高清键控器、插板式结构，安全可靠，易维护、内置两路台标发生器，可直接完成台标与时钟信号的叠加。 | 1套 | 35280.00 | 35280.00 |
| 9 | 数字高清三选一智能应急切换器 | HDSDI信号切换器，3路数字输入接口、2路数字输出接口、2个RS232控制接口 支持主路掉电直通。双电源。检测信号丢失、静帧、黑场。 | 1台 | 27135.00 | 27135.00 |
| 10 | 标清二选一应急切换器 | 利用原有主备标清播出设备做成双机热备份的备切换器。 | 1台 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 8X2数字高清视频切换器（2018款） | 广播级高清播出切换器、一体化结构，冗余双电源，安全可靠、输入信号源状态检测显示功能、内置帧同步处理，保证输入信号不同步情况下，输出连续稳定。支持断电直通功能。 | 1台 | 48195.00 | 48195.00 |
| 12 | 标清视频切换器 | 利用原有标清切换设备做成双机热备份的备切换器。 | 1台 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 转换卡机箱 | CHASSIS平台1U机箱（含双源）、6个槽位带公共BB接口、外置适配器双冗余电源。 | 2台 | 5130.00 | 10260.00 |
| 14 | 高清上变换嵌入卡 | 高清视频上变换嵌入卡，用于将1路标清数字信号或者一路标清模拟视频信号 进行上变换为高清信号，输出2路时钟恢复后的SDI信号，支持两路模拟音频嵌入。 | 4张 | 22159.00 | 88636.00 |
| 15 | 高清下变换解嵌卡 | 高清视频下变换解嵌卡，用于将1路高清信号进行下变换为标清信号，并输出2路时钟恢复后的SDI信号及2路模拟视频信号和2路平衡模拟音频信号。 | 4张 | 19027.00 | 76108.00 |
| 16 | 高清监视器 | 19.5寸高清监视器 | 1台 | 13140.00 | 13140.00 |
| 17 | 高清视频分配卡 | 高清1分6视频分配卡 | 2张 | 17955.00 | 35910.00 |
| 18 | 黑场同步发生器 | 支持7路BB信号或者三电平信号输出。或者支持一路BB信号输入，6路BB信号输出。SPG106黑场同步发生器是演播室，播出系统，虚拟系统中，高质量的 同步信号源，是同步系统中必备设备。 | 1台 | 19350.00 | 19350.00 |
| 19 | 高清音频处理器 | 高清音频处理器 | 1台 | 46657.00 | 46657.00 |
| 20 | 大键盘鼠标共享器 | 大（四切一）键盘鼠标共享器 | 2套 | 3600.00 | 7200.00 |
| 21 | 小键盘鼠标共享器 | 小（二切一）键盘鼠标共享器 | 2套 | 540.00 | 1080.00 |
| 22 | NAS 万兆网络存储系统 | 控制器架构，3U16盘机架式，IntelXeon E3 1225V3，2个万兆+7个千兆网络端口，硬件RAID控制器，8G内存，冗余电源400W。配：4T企业级硬盘 16块。 | 1台 | 159600.00 | 159600.00 |
| 23 | GPS卫星校时系统 | GPS卫星校时系统 | 1台 | 14580.00 | 14580.00 |
| 24 | 施工及材料费 | 设备之间所需以太网线、跳线的铺设， 端接，标识，调试、设备之间所需线槽、跳线架、理线器、扎线等辅助材料。 | 1批 | 18000.00 | 18000.00 |
| 25 | 集成服务 | 实施计划交流服务、进场前准备工作服务、现场系统搭建服务、现场软件部署服务、现场培训服务、现场试运行驻场服务、现场验收服务。 | 1批 | 7000.00 | 7000.00 |
| 总合计： | 玖拾陆万叁仟玖佰玖拾伍元整（￥963995.00） |