需求书

一、洗衣设备

| 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XGQ-100公斤全自动洗脱机 | XGQ-100 | 主要洗涤床单被套毛巾浴巾等物品。新型节能款，采用合资品牌电脑变频器，上海德驱驰变频电机，上海强磊合金弹簧，节能，自动化程度高。台湾进口防水密封圈，肯铁姆高强度轴承，使用寿命超长。主要技术参数：外形尺寸1850x1740x1970(长x宽x高)，电机功率（变频电机，每小时可以节约用电4度）7.5千瓦，三相380v. （注：一个洗涤流程约45—50分钟，可以洗涤120—150条床单被套） | 2 |  |
| SWA-100公斤高效节能毛巾浴巾衣物烘干机 | SWA-100 | 外形尺寸1500x1900x2270(长x宽x高)，电机功率3.7千瓦，三相380v.。用于毛巾浴巾衣服的烘干 | 2 |  |
| YPII—3000不锈钢电脑变频双滚筒床单烫平机 | YPII—3000 | 2只不锈钢烘筒，直径800mm，主要用于烫平烘干床单被套。电机功率1.5千瓦，外形尺寸4040x2350x1320 (长x宽x高)。每分钟可以烘干烫平床单被套4-6条 | 2 |  |
| 合计（人民币）： |

二、产品的技术描述及图例

1、XGQ-100公斤全自动洗脱机

性能：对衣物、纺织品进行自动洗涤、脱水。具有如下优点：

1）大屏幕液晶显示电脑，人机对话界面。

2）电脑随意编程，转速任意调节，操作极为方便。

3）全电脑控制及手动操作系统，有四种水位可选。

4）完美的全悬浮减震配以阻尼系统，工作更加平稳。

5）整机结构紧凑，配有电机过载保护装置及自动平衡

控制，当不平衡力过大时，自动停止报警，故障率低且维修方便。

6）内筒和外观面板采用镜面不锈钢板和不锈钢拉丝板

制成，机体和底座采用焊接结构，机器外部主要结构

件采用抗腐蚀能力强的环氧树脂漆，美观大方。

7）带有USB插口，可以保证数据的上传、下载、拷贝。

8）内筒采用304不锈钢板。

附：

1）100公斤变频全自动的主要技术参数

洗涤容量：100Kg

滚筒尺寸：φ1220×820

高脱转速：650r/min（变频调节）

电源电压：380V

外形尺寸：1850×1740×1970

机器重量：3300Kg。

2、SWA-100公斤高效节能毛巾浴巾衣物烘干机

1、机器用途：对脱水后的织物定温、定时自动烘干。

2、机器特点：

1）电脑控制，操作简单，安全可靠，节电节气。

2）转笼采用不锈钢板。

3）采用专业生产的紫铜挤压散热器，导热快，耐腐蚀，寿命长。

4）独有的不锈钢转笼板冲凹孔技术，强度好，不划伤衣物，减轻衣物磨损。

5）转笼前后端盖旋压成型，圆度好，转笼运转平稳。

6）抽屉式虑网，使用维修方便。

7）高筋技术，烘干更均匀。

8）采用优化风道设计，烘干效率高。

2）100公斤高效快速烘干机技术参数

额定容量：120Kg

工作电源：380V±10％

电机功率：3.7Kw

（引风电机1. 2Kw，驱动电机1.5Kw）

蒸汽压力：0.4-0.6Mpa

外型尺寸：宽1650、深1900、高2400

3、YP—3000不锈钢电脑变频双滚筒床单烫平机

1、性能:烫平脱水后的大型平面形状的棉、化纤纺织品，例如：床单、被套、桌布等，具有烘烫效率高，速度快，平整度好等优点，其结构特点如下：

1）采用大直径不锈钢烘筒加热，大包角，烘烫效率高，速度快。

2）精确差速传动，烫后织物平整度好。

保证了操作者入料操作安全且织物平整地进入烫平部位。

3）链轮采用涨紧套设计，以保证检修方便。

4）滑座轴承调整输送带松紧，方便、快捷、准确。

5）采用变频器调速，速度调节方便，运行平稳，节约电能。

6）设有后接料工作台，减轻劳动强度，更富人性化。

7）结构紧凑、占地面积小，节约空间。

3、关键部件情况

1）直径φ800mm的烫筒，表面光整，储热能力高，导热效率高，永不生锈。

2）配套变频器。

3）减速机，运行平稳，噪声低，寿命长。

4、主要技术参数

熨棍长度：3000mm

熨棍直径：2-φ800mm

熨烫速度：6-12m/min

电机功率：2.2kw

蒸汽压力：≤0.6 Mpa

外形尺寸：4040×2350×1320mm

整机重量：3300kg

三、洗衣房工艺流程

待洗衣物收集

衣物浸泡、消毒

洗 涤 脱 水

直接发送

净衣整理

净衣分类

烘 干

熨 平

折 叠

存 放

手工去渍

待洗衣物分捡分类

四、洗衣房设计及要求

1、一般要求

1）洗衣房及附属建筑应设有如下主功能区域:脏污布草村放区、脏衣浸泡区、洗衣区、烘干烫平区、后期整理区、成品存放区。并设有洗涤料存放间、办公室、更衣室、洗浴间、厕所等辅助功能区域。

2）洗衣房属温度高，湿度大工作场所，厂房有效高度不低于3.2米，应自然通风良好，并配有机械排风措施。通风流向应使空气由取衣位置向接受衣物的位置流动。其通风量应达到下列要求：换气次数  洗衣间≥10次/小时、烫平间≥6次/小时。

3）烫平机上部应设排气罩，全自动洗衣机及烘干机上部应设通风管，并在排气系统中设有过滤纤维设施。

4）洗衣房内设计温度一般保持在15～20℃，设在地下室的大型洗衣房，其烫平间和洗衣间内应设空调降温设施。

5）设备安装处地面应做不低于15CM厚水泥混凝土地基，其他面积混凝土厚度不低于10CM可做水磨石地面或瓷砖铺贴。墙面最好喷涂防水涂料或瓷砖贴面。

6）洗衣间内排水沟应用铸铁篦或盖板覆盖。

7）进出洗衣房主通道宽度不低于1.8米，主通道对应进出门宽度不低于1.8米。

9）排水沟出口应尽量靠近公共排水沟位置，烘干机排风口方向应尽量指向室外气流低压区。

10）蒸汽管道引入室内进口应靠近锅炉位置，以减少热量损失。 进水管道引入室内进口应靠近洗衣机安装位置。

11）布草流向应尽量符合洗衣流程路线。