海南省儿童医院新建项目（一期）病房定制衣柜采购（二次招标）

采购需求

一、技术参数及需求

1、衣柜主体材料：采用生态环保板材,环保级别为E1级。采用1.6厘米厚的板材为主要材料进行生产。

2、衣柜外形尺寸及数量：1665×2600×500mm,55个；

1665×2900×600mm,85个。

3、衣柜门板图案：采用VU打印技术喷漆印刷,色彩靓丽丰富,无异味更环保,耐磨损,符合国家ICC标准。

4、衣柜五金：采用304不锈钢液压缓冲铰链。

金属材质：304不锈钢/冷轧钢

承重：不少于8千克/2只

适合规格：35直径杯盖

5、三合一配件：

名称：螺杆+偏心轮+螺母

材料：锌合金+铁杆

特性：镀镍处理,防氧化,准备定位;无需调节,沉重强,更耐用

适用范围：各种板式家具

尺寸参数：40mm*6.1mm

6、PVC封边条：

主要成分：聚氯乙烯

用途：主要用于家具封口,环保,无鼻味,防火,防潮特点。

7、板料甲醛释放量：干燥器法检测技术要求Et≤1.5合格。

以上材料需报甲方审核确认封样后方可使用，未经甲方确认，不得擅自使用。

二、其他说明

1、供货期：合同签定后45日内完成所有产品的制作及安装。

2、保修期：1年以上。

3、供货地点：用户指定地点。

4、服务标准：符合采购人技术要求；

5、安全标准：符合国家、行业相关标准。

6、验收方法及标准：按采购文件、响应文件及采购人其他要求，以及国家、行业相关标准。

7、项目的实质性要求：按采购文件要求实施。

8、合同的实质性条款：按采购文件及响应文件要求实施。

9、付款方式：合同签定且样板间衣柜验收合格后付合同价款的30%，所有衣柜安装完成并验收合格后付至合同价款的95%，5%作质保金。

10、其他要求：乙方（中标人）应于合同签定后7天内完成样板间衣柜（一间）定制和安装，并报甲方（招标人）验收。只有经甲方验收合格后乙方方可继续余下衣柜定制及安装。若样板间衣柜经甲方验收不合格，乙方应按甲方要求并于3天内完成整改；若经整改，仍未能满足甲方要求，甲方有权解除合同，且不支付乙方任何费用。

11、采购预算：949999.50元，投标报价超出采购预算的视为无效投标。