# 第三章  用 户 需 求 书

## 一、项目概况

采购单位: 海口市疾病预防控制中心

项目名称：海口疾控中心实验室仪器设备采购

项目编号：HNLZ2018-112

工期（交货期）： 自合同签订之日起 90 天内

建设（交货）地点：采购人指定地点（海南省内）

## 二、采购清单

注：下表的“备注”栏中未明确规定允许进口产品投标的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 数量 | 是否需要授权？ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目本身 | 1 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 需要 | 允许进口产品投标 |
|  | 2 | 低温冷冻离心机 | 1 | 需要 |  |
|  | 3 | 掌上微型离心机 | 2 | 需要 |  |

## 三、产品技术参数等要求

| 产品名称 | 规格 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荧光定量PCR仪 | 96 | 1 | / |  |
| 干式恒温器 | 4模块 | 2 | 4模块任选型号 |  |
| 台式微量高速冷冻离心机 | 24*2ml | 1 | 配置转头 |  |
| 微型个人离心机 | - | 2 | 包含2种转头 |  |

荧光定量PCR仪参数

1 、扩增和检测：具有专门针对体外诊断应用的设计，能够提供更快速的扩增和高级荧光信号检测。

▲2、体外诊断检测项目：配有EGFR/K-RAS/BRAF基因突变检测试剂，一致的检测流程，快速8小时出结果。

3、完全的可跟踪性：在单个报告中记录日期、时间、批号、质控检查、患者识别号和测试结果。

4、用户友好型软件：直观的图形用户界面提供设置和执行PCR反应的逐步导航。

5、用户定义的工作流程：完全开放，可以随意应用其它厂家相关试剂，或者用户自行准备试剂及程序

6、加热方式：板式加热

7、样品通量：96孔板式或8连管

▲8、样本升温速度：≥4.4 ℃/S

9、样本容量：10-100µl

10、温控范围：37℃至95℃

▲ 11、温度均一性：±0.1℃

▲12、检测通道≥6通道

▲13、检测线性范围：1－1010拷贝

14、40个PCR循环耗时：60分钟内完成

▲15、灵敏度：可检测单拷贝基因

16：重复性：CV ≤0.15% （50 nmol/l 荧光素）；样品检测CV<0.3%(Cp值)

17、监测：实时动态，并能针对扩增情况随时增加循环数目

▲18、光学检测系统：冷CCD，独特的五角反射构件增加光程从而很好的消除了光对板的边缘效应

19：检测模式：荧光染料（SYBR Green I）、Taqman 水解探针、杂交探针、单探针，分子信标、 Scorpion探针

20、软件：具有绝对定量，相对定量，阴性/阳性结果自动判定等功能

21相对定量功能：支持PCR效率为2的方式，和PCR效率校正的方式

▲22、精确性：可做1000和2000拷贝的区分，置信区间99.8%

▲23、校正：无需ROX染料校正，无需污染校正，无需背景荧光校正

▲24、PCR仪的扩展性能：能与核酸提取仪组成全自动系统，完成人乳头瘤病毒（HPV）、衣原体/淋球菌（CT/NG）的检测。仪器与试剂为同一品牌。

▲25、高分辨率熔解曲线功能：真实的高分辨率熔解曲线功能，分辨率0.01℃，避免使用软件模拟。

26、日常维护：日常免维护

配置清单：

| 产 品 名 称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 1、荧光定量分析仪 | 1台 |
| 2、控制电脑 | 1台 |
| 3、控制与应用软件 | 1套 |

## 干式恒温器（四模块）

参数及配置清单：

控温范围： 室温+5C -130C

控温精度:  ±0.5℃（@40℃）

控温精度:  ±1℃（@120℃）

温度均匀性:  ±0.5℃

显示精度： 0.1℃

定时范围： 1-99h59min/∞

升温时间： ≤20 分钟（25℃至130℃）

模块数量： 4

最大功率： 600W

电压规格:  220V 50/60Hz

尺寸：  360*220*100 mm

重量：  8KG

实时显温度值显示、倒计时显示。

便捷的模块更换，便于清洁、消毒。

自动故障检测及报警功能。

内置超温保护装置。

自带温度偏差校准功能。

多种可选模块

台式微量高速冷冻离心机

1. 工作条件：

1.1 产品可在电源220V（±10%），50Hz，室温0-45℃，相对湿度85%的环境下正常工作。

1.2 连续工作时间不小于10小时，每日允许停机时间至少为连续12小时。

1.3 产品的插头要符合中国标准，否则要提供适配器。

1.4 如仪器设备需要特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件书中加以说明。

2. 技术要求：

2.1驱动模式：无碳刷直流电机

2.2转速及离心力：

2.2.1最高速度：15000rpm ，范围从300rpm－15000rpm（100rpm步进）

2.2.2加/减速速率调节2/3

2.2.3最大离心力：21500×g

2.2.5最大容量:24X2ml

2.3 控温范围：-20℃-40℃

2.4 *工作噪音低于50分贝

2.5 安全性能:

2.5.1自动门锁，超速检测和保护功能

2.5.2即时不平衡识别与保护系统

2.5.3马达驱动的盖锁紧功能，避免运行中开盖

2.6* 运行结束后自动开盖

2.7. 操作方式：

2.7.1数字显示设定值及实际值（包括速度/RCF，时间和温度）

2.7.2五种停车音乐可选

2.8*转头可应用于生物安全，并可高压力灭菌

3. 配置

3.1 台式离心机主机一台

3.2转头

- 售后服务

4.1仪器到货后7日内，仪器生产厂家安排工程师上门免费安装调试

4.2厂家技术人员需现场免费培训仪器操作人员一至两名

4.3仪器保修期为一年，不收取任何费用。由生产厂家负责终身维修，所用的配件按成本收费。

4.4报修响应时间为24小时,48小时维修工程师赶到现场

### 微型个人离心机

微型个人离心机适用于多种低离心力要求的场合。合上盖子离心开始，打开盖子离心即自动停止.

*快速离心，微量过滤等场合适用

*体积小，节省台面空间

*离心的启动和停止快速安全

*标配1.5/2.0ml×8微量离心转头、和0.2ml×8×2PCR排管转头，适合于多种离心工作

*转头的安装和更换不需要任何工具，方便快捷

离心机坚固耐用，保证长寿命和高质量

*无线使用

技术参数

| 转头 | 微量管转头 | 联排管转头 |
| --- | --- | --- |
| 速度 | 6,000rpm (±20%) | 6,200rpm (±20%) |
| 离心力(×g) | 1,310 - 2,960G （2.0ml） 1,260 - 2,840G（1.5ml） | 最大：1,200 - 2,690g 最小：820 - 1,820g |
| 最大容量 | 2.0ml × 8微量管 | 8 × 0.2mlPCR管 |
| 电源需求 | 专用AC适配器 输入：单相AC100-240V 50/60Hz 0.6A或4*AA碱性电池 |
| 保险 | 250V，0.5A |
| 净重 | 600g（不包括转头和电池） |
| 定时器 | 6分钟（默认） |
| 安全装置 | 盖子打开互锁刹车，郭留保险丝，马达过流探测器，（马达上锁，不平衡） |
| 环境需求 | 环境温度范围：5-35度 相对适度：75RH或更低 海拔高度：不超过2000m 仅适合室内使用 |
| 标配附件 | AC适配器（6A-181WP05，5钟插头），1套 微量管转头 联排管转头 操作说明书，1份 |

## 四、其他要求

1、验收要求

按国家有关规定标准，以及招标文件的质量要求和技术指标、中标方的投标文件和承诺、及采购合同的约定进行验收

2、质保期

验收交付之日起2年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。

3、售后服务要求

（1）整体项目提供2年的免费维护维修，设备按原厂商标准提供维护维修。

（2）提供二年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，24小时内到达指定现场。问题解决后24小时内，提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况，每年内定期回访每年不少于4次，免费提供技术培训，并提供甲方要求的所有培训资料，所有装备超过2年保修期后，五年内维修只收取零部件成本费。

4、安装、调试和培训要求

投标人应对本项目采购的内容提供现场的安装、维护、操作使用、管理等方面的培训，使受训人员能基本掌握应用软件的使用及简单维护，直至能熟练独立操作。

5、知识产权

（1）投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

（2）投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用；涉及相关专有技术的，在投标时应提供该技术专有人的使用授权正本附于投标书中，否则做侵权废标处理。