2018年屯昌县人民医院采购医疗

设备清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A包 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台 | 120 |
| B包 | 1、移动C型臂X光机 | 1 | 台 | 99.8 |
|  | 2、多参数监护仪 | 1 | 台 |  |
| C包 | 心电信息管理网络系统 | 1 | 套 | 14 |
| D包 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 15.9 |
| E包 | 颅脑手术器械 | 1 | 套 | 12.656 |

设备预算总计： 262.356万元

A包  采购需求

第一部分   货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端便携式彩色多普勒超声诊断系统 | 1台 | 合同签订后3个月 |

第二部分  技术规格

高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

技术规格及要求

一、货物名称

全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统

二、产品用途说明

1、腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

三、系统技术规格及概述：

全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

1、≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏

2、数字波束增强器

3、多倍波束合成

4、二维灰阶模式

5、组织谐波成像模式

6、组织特异性成像

7、空间复合成像

8、斑点抑制成像

9、频率复合成像

10、回波增强技术

11、M型模式

12、彩色M型模式

13、彩色多普勒成像

14、超宽动态血流技术

15、频谱多普勒成像

16、实时双幅对比成像

17、一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）

18*、一键实现全屏放大

19、支持局部放大

20、二维和彩色多谱勒双幅显示

21、支持DICOM 3.0

22、支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

四、测量和分析:

1、常规测量

2、距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

3、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

4、全科测量包，自动生成报告

5、腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

6、妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式

7、心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP

8、*Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量

9、支持用户自定义测量项目以及公式编辑

五、电影回放及原始数据处理

1、所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

2、支持保存后的图像对比分析（动态、静态）

3、原始数据处理，可对回放图像进行参数调节

4、支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

5、支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持≥4个功能的输出。

六、检查存储和管理（内置超声工作站）

检查存储

1、*≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗

2、内置超声工作站

3、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

七、技术参数及要求

一）系统通用功能

1、监视器:≥15寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏

2、探头接口选择:1个，可扩展到3个

3、  安全标准：符合商品安全质量要求

4、*整机重量≤6KG

5、 支持用户自定义按键数量≥4个

二）探头规格：支持单晶探头

1、频率: 宽频带变频探头,两维和彩色独立变频

2、凸阵探头具有≥7种频率的变频范围

3、线阵探头具有≥6种频率的变频范围，

4、相控阵探头具有≥6种频率的变频范围

5、穿刺导向: 所有探头可选配穿刺导向装置

6、*标配探头：腹部、浅表、单晶体心脏探头

三）二维灰阶模式

1、数字化声束形成器

2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹

3、扫描频率：

4、电子凸阵：超声频率	1.3- 6.0 MHz

5、电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz

6、电子线阵：超声频率	5.4-13.5MHz

7、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

8、TGC: ≥8段

9、LGC: ≥4段

10、增益调节: B/M/D分别独立可调

11、伪彩图谱: ≥8种

12、体位标记：≥120种，可以自定义注释

四）彩色多普勒成像

1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

3、取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

4、支持B/C 同宽

五）频谱多普勒模式

1、包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

3、快速角度校正

4、支持频谱自动测量

八、连通性

1、参考信号:  心电,呼吸波，并支持心电触发控制

2、输入/输出信号:

3、输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

4、输出: 高清影视频接口，复合视频, RGB彩色视频, S---视频

5、支持数据无线传输

6、USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

7、支持DICOM

8、USB3.0接口

9、外设数据模块：包含下列接口：1 S---视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口

10、音频接口

11、支持机器防盗锁控制

12、支持扩展USB接口

13、储物设备

14、专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

15、电动超声床EU-EU1 一张

16、医师专用椅PC2 一把

17、可升降多功能专用台车一台

- 所有设备自验收合格之日起，免费保修两年。

- 本包设备预算费为120万元。

B包  采购需求

第一部分   货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动C型臂X光机 | 1台 | 合同签订后3个月 |
| 2 | 多参数监护仪 | 1台 |  |

第二部分  技术规格

（一）移动C型臂X光机

1、技术参数

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| *1. | 设备重点要求：合资品牌，国内生产，分体及双显示器设计；具有低剂量透视、脉冲透视功能，能够满足骨科、外科检查治疗的要求。 |
| 2. | 具体技术要求 |
| 2.1 | X发生器 |
| 2.1.1 | 40Khz高频逆变发生器系统 |
| 2.1.2 | 发生器最大输出功率≥2.1kW |
| 2.1.3 | 最大管电压≥110kV |
| *2.1.4 | 数字点片（单次采集）最大管电流 (20mA |
| 2.1.5 | 透视电流(6mA |
| 2.1.6 | 具有脉冲透视模式 |
| 2.2 | X线球管 |
| 2.2.1 | 球管类型：双焦点 |
| 2.2.2 | 小焦点( 0.5mm |
| 2.2.3 | 大焦点( 1.5mm |
| 2.2.4 | 阳极热容量≥50KHU |
| *2.2.5 | 阳极散热速度≥45KHU/min |
| 2.2.7 | 具有直叶式全铅板结构缩光器 |
| 2.3 | 影像增强器 |
| 2.3.1 | 影像增强器 ≥9英寸 |
| 2.3.2 | 三视野可选 |
| *2.3.3 | 视野可选范围：9"／6"／4.5" |
| 2.4 | CCD摄像机和显示器 |
| 2.4.1 | CCD高分辨率图像采集 ≥1K×1K×12bit |
| *2.4.2 | 两台液晶显示器 ≥18英寸，显示器高低预设两档。 |
| 2.4.3 | 显示矩阵：1280×1024 |
| 2.4.4 | 监视器最大对比度≥1000:1 |
| 2.4.5 | 监视器水平及垂直最大观察视角≥150° |
| 2.5 | 数字图像处理系统 |
| 2.5.1 | 图像存储矩阵 ≥ 1K×1K |
| 2.5.2 | 硬盘存储容量≥50000幅 |
| 2.5.3 | 具有图像旋转及镜像功能 |
| 2.5.4 | 具备亮度、对比度调节，边缘增强，图像翻转功能 |
| 2.5.5 | 动态降噪技术 |
| *2.5.6 | 具有智能透视技术ODDC或 Bodysmart或 AutoTrat |
| 2.5.7 | 具备智能金属技术 |
| 2.5.8 | 具备精准测量影像图像的长度及角度信息，注解功能 |
| 2.5.9 | 具备图像放大功能 |
| 2.5.10 | 具备透视图像记录 |
| 2.5.11 | 具备动态回放功能 |
| 2.5.12 | 主机具备USB接口 |
| *2.5.13 | 主机具有DICOM存储和打印功能 |
| 2.6 | 机架系统 |
| 2.6.1 | C臂纵向开口净空间≥76cm |
| 2.6.2 | 弧深净空间≥61cm |
| 2.6.3 | 上下移动≥43cm |
| *2.6.4 | 左右前斜角度≥125º（+90º/-35º） |
| 2.6.5 | 左右摆角≥25º(±12.5°) |
| 2.6.6 | 具备刹车功能 |
| 2.6.7 | 具备曝光手闸 |
| 2.6.8 | 具备曝光脚闸 |
| 2.6.9 | 转向和推行手柄一体设计 |

2、配置要求

| 序号 | 内容说明 |
| --- | --- |
| 1 | C-arm movements 全平衡C型臂系统 |
| 2 | C-arm stand Includes C臂机架附件 |
| 3 | X-Ray generation and X-Ray tube 高频X线发生器和X光球管 |
| 4 | X-Ray collimation: X射线束光器 |
| 5 | 9″Image intendifier & 1K TV System 9英寸影像增强和100万像素电视系统 |
| 6 | DIGITAL PROCESSOR 数字处理器系统 |
| 7 | Mobile view station: 移动观察台车系统 |
| 8 | Two standard 19" Color LCD monitors 两台医用19’’彩色LCD监视器系统 |
| 9 | Image Archival and Transfer 图像传输及存储系统 |

- 所有设备自验收合格之日起，免费保修两年。

（二）多参数监护仪

1、技术参数

1. 模块化、插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数为5个，并可外接辅助插件箱方便升级；

2. ▲12.1寸彩色TFT显示，彩色高分辨率达800*600，同屏可显示8通道显示可升级触摸屏；≥14项监测参数，可扩展3个独立操作显示屏；

3. 全中文操作界面，中文输入操作（五笔+全拼），支持编码器、控制杆、键盘及鼠标；具有他床观察界面、呼吸氧合图动态观察界面、大字体显示界面；

4. 基本功能模块监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温；可以掉电保存24小时的趋势数据.

5. ▲可升级至八通道有创血压、主流、旁流、微流三种呼吸末二氧化碳、12导心电、麻醉气体AG、热稀释法心排量CO、picco血液动力学、Scvo2 监测、双侧脑电双频指数BIS、无创心排ICG、呼吸力学、神经肌电传导NMT等特殊插件模块，在同等型号监护仪上实现互换；

6. 心电监测

6.1 标配 3/5 导联，可选配升级至 12 导联，具有监护、诊断、手术滤波模式，配置抗手术室电刀专业缆线。

6.2 心率测量范围：15～350 bpm

6.3 心电算法具备 23 种心律失常算法、起搏分析、ST段分析功能；

6.4 呼吸监测, 范围：0～150 rpm，窒息报警时间：0～40秒可调

7. 血氧饱和度, 监测范围：0～100%，可同时显示灌注指数（PI）

8. 无创血压, 测量范围：10～270 mmHg

9. 可升级有创血压, 测量范围：-50～300 mmHg. 监测部位包括：ART、PA、Ao、CVP、UVP、RAP、LAP、ICP、FAP、BAP

10. 脉搏监测, 脉率范围：20～250 bpm

11. 体温监测, 支持双通道体温监测，具有温差显示，测量范围：0～50 ℃，体温功能与有创血压可同时监测

12. 可升级呼末CO2监测, 根据科室要求配备主流/旁流/微流呼末CO2监测模块，可监测参数包括：呼末CO2（EtCO2）、吸入最小CO2（InsCO2）、气道呼吸率（AwRR）.测量范围：EtCO2/InsCO2：0～99 mmHg，AwRR：0～150 rpm。旁流二氧化碳抽样速率最低达70ml/min,适用于全年龄段病人。

13. 可升级AG麻醉气体模块，除O2和CO2、NO2外还可以监测5种麻醉气体；自动识别2种麻醉药物；采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确

14. 可升级麻醉意识深度监测BIS，监测左右脑脑电双频指数，帮助医生完美把握麻醉过程

15. 可升级神经肌电传导NMT监测，帮助医生更合理的使用肌松药

16. ▲麻醉综合指示界面：在显示实时波形和数据的同时，通过结合反映意识程度的麻醉深度BIS、反映麻痹状态的NMT、反映疼痛情况的∆HR和∆Sys值的二维平衡视图界面动态呈现了整个围术期内病人麻醉情况。

17. 配置锂电池，供电时间≥5 小时

18. ▲存储功能：≥120小时趋势图/表回顾，≥100个参数报警事件，≥100个心率失常事件，≥1000组NIBP测量结果，≥24小时全息回顾；

19. 具有上、下限报警，声、光双重三级报警功能；具有三级声光报警，参数报警级别可调；

20. 具备5种计算功能；药物浓度分析、心输出量计算、血液动力学计算等功能

21. 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

22. 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

23. 具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能；

24. 可升级设备连接模块，可将外部设备的信息（病人数据、报警等）在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。若监护仪连接中央站，外部设备的信息还可以集中在中央站上进行观察。

25. ▲可升级多功能监测模块，用于院外或院内病人转运过程中监护，及高端与低端监护仪之间数据传输。其性能如下：5寸彩色TFT显示，重量小于950克；触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作；可支持交流电或锂电池供电，电池支持长达5小时监测，可支持不断电电池更换，时间不小于3分钟；可监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温；

2、配置清单

| 分项配件 | 数 量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| MPM-1模块 | 1个 |
| 呼末CO2模块 | 1个 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 12PIN 3导/5导除颤型 分体式主电缆组件IEC/AHA | 1根 |
| 5导分体式导联线组件AHA按扣式 | 1根 |
| 心电电极5片装 | 1套 |
| 7针血氧主电缆 | 1根 |
| 成人指夹式血氧探头（可选婴幼儿配置） | 1套 |
| 无创血压导气管（直插式插头） | 1根 |
| 成人血压袖套（可选婴幼儿配置） | 1套 |
| 使用说明书 | 1本 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

3、售后服务

（1）通过FDA、CE、SFDA认证

（2）在省（或直辖市）内装机医院达30家以上，装机80台以上

（3）中标后中标人需在本省设有驻点分公司及维修部门，保证市内 48 小时响应

- 所有设备自验收合格之日起，免费保修两年。

- 本包两个设备预算费共计为99.8万元。

C包  采购需求

第一部分   货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电信息管理网络系统 | 1套 | 合同签订后3个月 |

第二部分  技术规格

心电信息管理网络系统

1、技术参数

1、心电信息管理系统服务器端软件

支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术。

软件系统架构必须基于SOA三层架构体系技术，支持B/S和C/S两种架构设计。系统的数据传输全面支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准。以XML格式为架构心电电生理报告及HL7标准的集成标准。为保证系统集成的规范与稳定，要求企业具有中国电子信息行业联合会颁发的信息系统集成与服务资质证书，具有中国医学装备协会医学装备信息交互与集成分会颁发的IHE测试功能角色通过证书。

# 2、心电图文报告临床科室图像浏览软件

- 无需安装软件，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览。系统支持多种报告包括波形资料的回顾，编辑，浏览。

- 提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；

- 支持Web浏览器在线查看心电图数据、心电图报告具有在线心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整、单页多页显示、新旧病历对比、分析功能、心拍自动分析、心拍特征点自动识别、心拍特征点手动微调、走纸速度调整、波形放大等功能。

- ▲WEB浏览支持同一病人不同检查时间心电图波形对比功能，浏览时可进行报告，支持报告助手点选输入；支持波形放大叠加分析、波形打印。（要求提供含报告助手的WEB界面实际截图）

# ▲3、心电图区域WEB远程诊断平台

- 病历列表中具有患者的状态显示。有未检查、已检查、未报告、已报告、已审核、已发送、已打印状态。

- 显示同步十二导心电图波形。支持根据医生习惯自定义多种显示模式，包括12*1、6*2等；可进行电压调节与走纸速度调节、电子标尺测量功能。

- 自动分析心率、PR间期、电轴等所有心电参数，可测量出超过20种以上的心电图参数，以供学术研究。

- 支持多级报告助手功能，提供标准的心电图诊断语句模板点选输入，辅助医生快速的进行报告编辑。

- 支持医院管理功能，根据不同的权限可对医院信息进行增加、删除、查询、修改等操作。

- 支持用户管理功能，根据不同的权限可对医生用户信息进行增加、修改、删除、查询等操作，支持用户权限、用户密码的修改功能。

# 4、心电信息管理系统DICOM SERVER软件

数据的传输基于自主开发的NFS技术，不设置任何的开放式传输机制，只能基于NFS的内部认证方可传输，避免了数据在网络上被非法调用与修改。保证了临床各个终端采集的心电图数据能够准确发送至服务器中心，并与HIS提供的患者数据保持一致。同时服务器端能及时稳定的把数据发送至会诊工作站，便于医生实时分析会诊。

# 5、心电数据异常值自动提醒与危急值管理模块

- 所有心电检查数据传输至网络之后，诊断医生工作站以弹窗、声音提示医生新病例到达。

- ▲系统后台预分析，对于系统已经判断出存在危险情况的病人标明危机，即时在工作站发出提醒，同时在心电诊断工作站中，把存在危险情况的数据在当前待分析的数据中自动排序在上方，并以特殊颜色给出提醒。（要求提供实际软件界面截图）

- 对于已确诊危急病人，通过系统配置，将相应病人检查信息、检查结论自动发送至病房医生工作站或护士工作站，有相应弹窗、声音提示，从而提醒医护人员进行相关危急处理。

- 系统可与短信平台对接，直接将危急信息发送至主治医生或给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论

# 6、心电图会诊报告系统软件

静息心电分析软件功能参数：

- 心电医生诊断工作站不仅可以集中在心电图中心处理也可在医院任何一个客户端接收临床传输来的心电病历进行专业的心电图诊断、处理分析功能。心电图诊断报告系统要有权限管理，不同使用医生权利不同，支持多级审核。

- 新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动弹出提示窗口并发出声音，提示医生有新病到达，提供统一病人多次检查的同步比较，支持某病例与典型专家库病例的同步比较，支持比较的显示格式有12导联同屏，3导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式。

- 多种显示方式导联同屏，指定导联同屏同步比较等形式，支持每组波形中任意波形单击放大对比功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于20种，并且支持12导波形叠加对比，符合波叠加对比。

- 在对比过程中支持所对比的波形打印，电压5\10\20调节，走纸速度调节，标尺测量。支持多组RR间期测量，心律失常的RR间期测量毫秒显示，支持复合波和单一波形分析。

- 提供心电图分析测量功能，多种波形显示方式、波形放大等功能。

- 支持导联纠错功能：在肢体导联接反或胸导联接错的情况下，可以通过软件直接修正，无需重复采集。

- 支持平行尺测量功能，对于间期倍数可进行快速测量。

- 具有12导心电图叠加分析，复合波功能。

- 心电信息网络系统中的医生报告系统具有自动分析，具有自动测量给出诊断提示或结果的功能，异常诊断参数提醒、具有标准的 心电图诊断摸板，以辅助医生快速诊断心电图。

- ▲ 冠心病定位技术：要求提供软件截图及定位原理文字说明。

- 新生儿心电图采集分析功能，系统自动分析的算法具有成人、儿童年龄异化分析、性别差异化分析。

- ▲心脏示意图功能：针对每条心电图诊断结论，提供相应大致病变位置心脏示意图。（要求提供软件截图证明）

- ▲病例收藏功能：支持典型病例收藏功能，支持个人收藏及公开收藏。

- 病例随访功能：为心电图检查完成病人设置随访、预约随访功能，支持随访提醒及随访状态描述。

- 可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。

7、现有心电图机联网参数：

- 专用平板对接心电图机，保障移动性。

- 联网用专用平板具有防水、防摔、防尘功能。

- 支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一。

- 支持RS-232\RJ45\USB\WIFI等多种不同类型的心电图机输出接口对接模式。

- 支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图及床旁监护仪12导心电图、心内电生理报告等原始数据并存储、编辑。

- 常规心电以HL7-aECG格式保存，能够转换MFER,CDA,PDF,DICOM等国际标准。

8、移动式12导心电检查仪技术参数：

- 操作软件支持在Android、Windows等不同平台应用，必须为嵌入式软件应用，设备体积小巧轻便，主要用于出诊、床旁，支持多点触控操作；

- 具有Worklist功能的心电图机支持HIS提取患者信息，不用人工录入。

- 支持心电采集放大器和平板电脑采用蓝牙无线连接。

- 支持新病例接收语音提醒。

- 支持新病例接收软件推送提醒。

- 支持多导联心电图采集，12导、15导、16导、18导同步心电图采集技术。

- ▲支持VCG（空间向量心电图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ▲支持TVCG（时间心电向量图）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ▲支持FCG(频谱心电图)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ▲支持心室晚电位（VLP）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- ▲支持心率变异(HRV)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 支持12导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

- 支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

- 支持心电图事件记录。

- 测量参数≥20种

- 患者多次心电图数据同屏幕比较，支持多幅图像对比，单个选中的QRS波群放大对比，12导叠加对比，提供多项专业的测量参数。

- 心电图支持至少20000份病例存储。

- 可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

- 支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。

2、配置清单

| 编号 |  | 软件名称 | 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据管理与服务 | 数据库服务模块 | 提供心电图网络的数据库管理服务 | 套 | 1 |
|  |  | 临床WEB浏览模块 | 临床科室提供心电波形与报告浏览服务 | 套 | 1 |
|  |  | 远程软件系统 | 内外网交互软件 | 套 | 1 |
|  |  | 系统网络接口 | 与HIS、电子病历、体检系统系统集成 | 套 | 1 |
|  |  | 医生报告工作站 | 接收门诊、病房、乡镇分院心电图传输来的心电数据，集中分析处理编写报告，传送电子报告 | 套 | 1 |
|  |  | 心电设备硬件与软件连接 | 12导手持心电（心电工作站） | 套 | 5 |

- 所有设备自验收合格之日起，免费保修两年。

- 本包设备预算费为14万元。

D包  采购需求

第一部分   货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冰冻切片机 | 1台 | 合同签订后3个月 |

第二部分  技术规格

冰冻切片机

1、技术参数及配置要求

1、可控温度冷台，最低温度-45℃

2、可控温度万象卡头，最低温度-50 ℃

3、可控温度箱体，最低温度-40 ℃

4、可控温度双位孔超低温半导快速制冷，最低温度-60 ℃

5、 12度万向调整标本钳卡头，满足不同角度切片

6、万向手轮锁，任意位置开关手轮锁

7、超大冷台，同时冷冻2S个组织

8、彩色标本盘，四色分类管理不同标本

9、全新设计的双组织压平器，比传统式更方便平整

10、全新技术革命，无霜冷台

11、整机一体注塑成型，触感温和耐用且易清理

13、40分贝超静音制冷设计，德国进口双压缩机

14、冷冻室清理系统

15、自动退刀装置，避免割伤

16、样本回缩功能，防止样本刮伤

17、防雾玻璃视窗

◎冷冻箱温控范围：40℃至-10℃

◎可控温冷台温度最低可达：-45℃

◎可控温万向标本卡头最低可达：-50℃

- 所有设备自验收合格之日起，免费保修两年。

- 本包设备预算费为15.9万元。

E包  采购需求

第一部分   货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颅脑手术器械 | 1套 | 合同签订后3个月 |

第二部分  技术规格

颅脑手术器械

1、技术参数

- 双关节咬骨钳直  采用特种医用不锈钢，前端直形刃口锋利，握柄舒适，外观时尚,直220mm。

- 双关节咬骨钳弯   采用特种医用不锈钢，前端直形刃口锋利，握柄舒适，外观时尚，弯220mm。

- 动力系统（开颅组合可充电） 手柄 12V， 增力器T110,开颅铣T111，开颅钻头T115 Ø11mm ，开颅钻头T115 Ø11mm,颅骨修补钻头T114 Ø4mm 电池2块  开颅组合5为12v电池供电，具有开颅钻、开颅铣、骨钻功能，铣刀转数为0-20000 rpm/min.开颅钻、骨钻为1500rpm/min。充电电池安全可靠，使用时间长，临床使用不受电缆限制，操作方便。

- 自动牵开器   采用特种医用不锈钢，前端带关节，4齿，自动牵开。

5.自动牵开器   采用特种医用不锈钢，前端带关节，尖头3齿120mm×3齿。

6.头皮夹钳   采用特种医用不锈钢，勇于夹头皮夹，外观光滑，手感舒适。

7.电凝镊  镊子采用30Cr医用不锈钢材料；手术电凝镊工频电介质强度；应符合GB9706.4中59.103.7要求。额定附件电压规定为3800V。电缆线选用高频电缆线，该产品在临床手术中做神经外科手术小血管止血电凝用。

8.脑膜剪  采用特种医用不锈钢，剪刀刃口锋利，剪刀快型，直。

9.脑膜剪  采用特种医用不锈钢，剪刀刃口锋利，剪刀快型，弯。

10.头灯式放大镜 （1） 光学参数 420mm处照明光斑（可变光阑）20-100mm   250mm工作距离处处物面照度≥25000 1X （2）调节范围  上下调节距离12.5mm，调节角度 垂直面内(25°可调 (3) 重量（不包含头箍）70g（4）电气参数 光源 增强白光3WLED,灯泡工作寿命20000小时，无需更换灯泡，锂电池7.2V,工作时间 锂电池充满时，不少于3.5小时 额定电源 220VAC/110VAC 最大输入功率15W 电气安全标准 执行标准GB9706.1，II类BF型设备，内部电源设备。

2、配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双关节咬骨钳直220 | 1 | 把 |
| 2 | 双关节咬骨钳弯220 | 1 | 把 |
| 3 | 动力系统（开颅组合可充电） | 1 | 套 |
| 4 | 自动牵开器 | 1 | 把 |
| 5 | 自动牵开器 | 1 | 把 |
| 6 | 头皮夹钳 | 2 | 个 |
| 7 | 电凝镊（非一次） | 1 | 把 |
| 8 | 直头脑膜剪 | 2 | 把 |
| 9 | 弯头脑膜剪 | 2 | 把 |
| 10 | 头灯式放大镜 | 1 | 套 |

- 所有设备自验收合格之日起，免费保修两年。

- 本包设备预算费为12.656万元。