定安县工业信息和科学技术局

农村膜法饮水安康工程用户需求书

一、龙湖镇石滩坡村概况

1. 户数：60户；饮用水使用人数：约400多人；水源：地下水，大口径水井，水塔容量50吨，日需要用水量50吨。

2.设计设备制水能力为10吨/小时。

3.工程预算24.76万元。

二、黄竹镇大统村概况

1.户数：80户，生活饮用水使用人数：400多人，水源：地下水源，大口径井深25米，水塔容量：30吨，水井到设备房距离400米，日用水量约50吨。

2.设计设备制水能力为10吨/小时。

3.工程造价24.76万元。

三、黄竹镇大坡村概况

1.户数：80多户，生活饮用水使用人数：400多人，水源：地下水源，大口径井深20米，水塔容量：30吨，日用水量约50吨。

2.设计设备制水能力为10吨/小时。

3.工程造价24.76万元。

四、以上工程总预算：74.28万元

五、超滤净水设备参考参数与配置：

1、膜丝材质：改性聚氯乙烯(PVC)

2、端封材料：环氧树脂

3、产水浊度<0.1NTU

4、微生物、病原体：99.99%去除

5、膜过滤精度：0.01um

6、膜产水通量：1267L/H

7、产水率≥98%

8、废水量≤2%

9、最大进水压力：0.3MPa

10、最大透膜压差：0.2MPa

11、最大反洗压力：0.2MPa

12、进水PH值：2-12

13、使用温度：5℃-45℃

14、设备自动化运行，自动排污

15、超滤膜设备必须便于安装及使用

16、使用寿命：10~20年

17、输入电源：220/380V  50Hz

18、达到国家相关的标准

19、方案工艺流程：

原水入水→石英活性炭砂过滤器→精密过滤器→UF超滤过滤器→臭氧杀菌器→产水箱。