国际学生外语学习机房项目预算清单

| 序号 | 货物/务 名称 | 规格参数/服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生计算机 | CPU及主板规格:I3-6100(CORE I3 3.7G 3M缓存)，主板：Intel B250及以上；2.操作系统：WIN 7 BASIC； 3.内存:4G DDR4,频率：2133； 4.硬盘规格:固态硬盘120G；硬盘尺寸： 2.5英寸,256M缓存； 5.显示器及分辨率:21.5寸16：10比例LED显示器； 6.详细配置:集成千兆网卡/集成显卡/防水键盘/光电鼠标/DVD光驱/机箱体积20升6. USB接口： 7.安全机箱: 标准MATX立式机箱，顶置开关，不大于20L，机箱报警开关，机箱被非法打开时，不接电源也可发出报警声音，为了保护后面板IO接口必配后IO安全盖板 8.支持远程管理：USB端口的有效管理；软件分发和远程运行程序；应用程序管理，支持黑名单和白名单模式管理；远程开关机、重启，提供高效的远程维护；配置网络带宽、流量；对软/硬件资产进行统计，监控硬件变更，并可报警；提供完善的报表和系统日志； 9.随机应用：软件方式实现网络同传和硬盘保护功能：支持智能排序功能，方便操作；支持断电续传功能，同传未结束前断点后均可继续同传；网络同传速度不低于10000KB/S和硬盘保护；硬件更换时间最多为24小时内. 10.投标时必须提供厂家针对本项目的投标授权书和售后服务函原件。 11.保修情况：三年保 7*24、2小时响应、第二自然日上门维修。已在《售后服务承诺书》中承诺“电脑产品为厂家提供的三年免费上门保修”. 12.品牌销量要最近前3名以上。 | 台 | 72 |  |  |  |
| 2 | 长焦投影仪 | 1.亮度（流明）：白色/彩色亮度：≥5000ANSI(ISO21118标准)； 2.分辨率：物理分辨率1024*768 3.对比度：≥15000：1； 4.成像系统：液晶板3LCD（MLA）； 5.灯泡：≥300W灯泡，寿命≥5000小时(标准或高度模式), 寿命≥10000小时(节能模式) 6.镜头：手动变焦，1.6X光学变焦； 7.投影尺寸和距离：30-300英寸，0.84米—13.9米； 8.梯形校正：自动梯形校正，垂直±30°，水平±30°； 9.扬声器：≥10w； USB投影：三合一USB投影；安全三重保险 10.长寿命过滤网：≥5000小时； 11.接口：2路独立VGA输入接口、1路独立VGA输出接口； 12.不需冷却即可直接开关机； 13.菜单语言: 支持中文 14.视频信号: Video（Composite），15k（480/60i，575/50i），DTV（480/60p，575/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p） 15、提供产品3C证书。 16、为保证厂家售后服务质量，必须提供厂家针对本项目的项目授权书和3年售后服务承诺函。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 稳压器 | 单相高精度交流稳压器30KVA | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 服务器 | 1产品类型：塔式 2.标配1个英特尔 至强 可扩展处理器Bronze(铜) 3104 1.7GHz 6C(核)三级缓存：8M 3.主板插槽 1×PCIE 3.0 x 16插槽 1×PCIE 2.0 x 1插槽 1×PCIE 2.0 x16插槽(x4信号) 1×PCI32/33 PCI插槽 4.内存：1个16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM内存，最大支持12个DDR4内存插槽 5.硬盘接口类型：SATA：容量：1000G，最大硬盘容量：32TB 标配DVD, 6.标准接口 ：6个USB 2.0接口(2 前6后) 1个VGA接口，1个串口，1个RJ45网口 EasyStartup联想服务器导航软件 操作系统 Windows Server 2008 R2简体中文标准版(64位) Windows Server 2008 R2简体中文企业版(64位) Windows Small Business Server 2011精简版 Windows Small Business Server 2011标准版 Windows Server® 2012简体中文标准版 Windows Server® 2012简体中文基础版 Windows 7/8/8.1 Windows Server® 2012简体中文数据中心版 Redhat Enterprise Linux 6.4 Vmware ESXi 5.5 注: 1.安装Vmware时,至少要选择任意一张外插千兆网卡 2.ThinkServer RAID100,不支持Vmware 纠错 尺寸 195×430×595mm 售后服务 三年保修,三年上门 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 麦克风 | 音体：背极式驻极体 指向性：单指向（超心型） 频率响应：40Hz～16kHz 灵敏度：-38dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 输出阻抗：200Ω±30%(at 1kHz) 负载阻抗：≧1000Ω 使用电压：9-52V幻像电源，或1.5V两节AAA电池） | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 教师耳机 | 头戴封闭式立体声教师耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线， 带音量调节和话咪开关。 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 教师机 | 台式电脑节能、环境标准认证情况: 2.CPU及主板规格:I5-6500 H110（带PCI插槽）； 3.操作系统：正版WIN 7 ； 4.内存:4G DDR4,频率：2133； 5.硬盘规格:固态硬盘120G；硬盘尺寸： 2.5英寸,256M缓存； 6.显示器及分辨率:21.5寸16：10比例LED显示器； 7.详细配置:集成千兆网卡/集成显卡/防水键盘/光电鼠标/DVD光驱/机箱体积20升 USB接口： 8.安全机箱: 标准MATX立式机箱，顶置开关，不大于20L，机箱报警开关，机箱被非法打开时，不接电源也可发出报警声音，为了保护后面板IO接口，必配后IO安全盖板 9.支持远程管理：USB端口的有效管理；软件分发和远程运行程序；应用程序管理，支持黑名单和白名单模式管理；远程开关机、重启，提供高效的远程维护；配置网络带宽、流量；对软/硬件资产进行统计，监控硬件变更，并可报警；提供完善的报表和系统日志； 10.随机应用：软件方式实现网络同传和硬盘保护功能：支持智能排序功能，方便操作；支持断电续传功能，同传未结束前断点后均可继续同传；网络同传速度不低于10000KB/S和硬盘保护；硬件更换时间最多为24小时内. 11.投标时必须提供厂家针对本项目的投标授权书和售后服务函原件。 12.保修情况：三年保 7*24、2小时响应、第二自然日上门维修。已在《售后服务承诺书》中承诺“电脑产品为厂家提供的三年免费上门保修”. | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 千兆以太网交换机 | 网管交换机 应用层级二层 传输速率10/100/1000Mbps 交换方式存储-转发 背板带宽240Gbps 包转发率78Mpps 端口参数 端口结构非模块化 端口数量52个 端口描述48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 传输模式支持全双工 电源电压额定：AC 100-240V；50/60Hz | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 鞋架 | 高160cm，层高15cm,长160cm,宽26cm 不锈钢材料 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 | 学生耳机 | 头戴式学生耳机 带话咪，动圈式工作方式，弹簧型导线。 | 个 | 80 |  |  |  |
| 11 | 学生桌 | 根据实际场地需求定制钢化玻璃桌面的学生桌 | 位 | 72 |  |  |  |
| 12 | 学生凳 | 机房专用环保木制学生凳。 | 位 | 80 |  |  |  |
| 13 | 空调 | 3匹柜式空调机，国家3级节能以上；冷暖型；制冷量7000W以上，220V；含原厂配送4米铜管；整机保修6年； | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 安装费等 | 2间机房安装调试。线材和杂配件及安装，用大唐电信网线/68电缆线用公牛多功能插板/插座/联塑线槽/专用地槽/安装等等. | 批 | 2 |  |  |  |
| 15 | 功放 | 4 路话筒输入，可平衡或非平衡输入，每路话筒单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，话筒输入有7段均衡调节，可选择幻像电源（+48V供电）； 3 路音频（立体声）输入，2 路音频（立体声）输出，音频输入有音量和高低音及平衡调节； 通过按键可选择线路音频或MP3输入，即3路音频和MP3不能同时输出，只能是3 路当中的1 路或MP3输出； 功率为2×120W/8Ω，每个通道单独工作时120W/8Ω； 功率放大器具有直流输出保护，过载保护，短路保护，过热保护； 2 路电平和保护指示； | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 音箱 | 1.频宽(-10dB):55Hz-20,000Hz 2.灵敏度（1m，1W）:91dB 3.最大声压级(1m):108dB 4.输入阻抗:8欧 5.系统输入功率:50W 6.结构组成:8′低音×1(低、中频)2.5′高音×1(高频) 7.适应环境温度:-10℃~+40℃ | 对 | 4 |  |  |  |
| 17 | 教师椅 | 可升降教师椅,靠背转椅，金属架构。 | 张 | 4 |  |  |  |
| 18 | 服务器机柜 | 机柜容量:18U 外形尺寸:H1000*W600*D800 风扇数:2 类型:网络及服务器机柜 表面处理:酸洗、磷化、静电喷涂 配件:PDU电源；托板；高级门锁 颜色:灰色 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | VGA分配器 | 8路视频输出，带宽350M，每个端口可以进行级联（支持三级级联、配套投影机使用）技术规格： 显示端连接数 8 1.连接接口 输入 视频 1 x HDB-15 公头 (蓝) 2.输出 视频 8 x HDB-15 母头 (蓝) 3.视频分辨率 1920 x 1440 @ 60Hz | 台 | 4 |  |  |  |
| 20 | 座椅拆迁费用 | 拆除2间机房桌椅及搬迁。 每间25张桌子（二联），50张椅子，从第一教学楼六楼搬下一楼，然后运往后勤指定的校内相关区域。 | 批 | 2 |  |  |  |
| 21 | 电脑专线费用 | 从第一教学楼同楼层的用电井拉线到2间机房。 | 批 | 2 |  |  |  |
| 22 | 电脑延保 | 本项目72台电脑延保两年 | 台 | 72 |  |  |  |
| 23 | 服务器延保 | 本项目服务器延保两年 | 台 | 2 |  |  |  |