用户需求

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 复杂项目附材料说明 |
|  | 智能密集控制系统 | W2.48*H5.55*D0.6*16 | 132.1344 | m³ |  |
| 1 | 侧板 |  | 40 | 个 |  |
| 2 | 立柱 |  | 80 | 个 |  |
| 3 | 层板 |  | 930 | 个 |  |
| 4 | 底盘/组 |  | 88 | 组 |  |
| 5 | 轨道 |  | 106 | 个 |  |
| 6 | 门板/套 |  | 48 | 套 |  |
| 7 | 安装运输/组 |  | 182 | 组 |  |
| 8 | 智能控制系统/组 |  | 110 | 组 |  |
| 9 | 配件螺丝 |  | 148.97 | 个 |  |
| 10 | 税 |  | 1 | 项 |  |
| 11 | 办公桌 | 长1.6m 宽0.8m 高0.76m | 1 | 张 | 实木贴皮 |
| 12 | 办公椅 |  | 1 | 张 | 网状金属办公椅 |
| 13 | 电脑 | AIO 520 | 3 | 台 |  |

# YW-Ⅲ型智能密集架（智能部分）主要材料及技术参考说明

- 直流电机驱动模块

系统采用直流无刷电机具有寿命长、维护方便、优良的调速性能以及无磁损耗、效率高、噪音低等特点。正、反转，较大的速度调节范围（10%-100%）以及各种故障保护功能.

- 开关电源模块

系统采用单独的开关电源为整个系统供电，电压稳定，并有过流保护的功能，大大降低了系统的故障率，同时有效的保护了系统控制板及其他各个部件的安全。

较大的速度调节范围（10%-100%）以及各种故障保护功能.

3、固定列控制板

采用Amtel公司的CPU控制芯片，超强抗干扰性、超低功耗。固定列控制板本身就具有工业级电脑的功能，无需电脑，具有档案查询功能，密集架定时自动通风功能。

4、活动列控制板

活动列控制板上面带有语音控制系统，高品质的MP3音质，各种操作及系统自检故障均有语音提示。特别是查询档案室会自动提示档案所在的具体位置，在加上面板液晶屏显示档案位置。

5、瑞士温湿度传感器SHT11

系统选用了瑞士的高精度温湿度传感器，目的是确保温湿度的显示精度及稳定性。温湿度实时显示在固定列的大彩屏及每列的液晶屏上，操作电脑上也以实时，醒目的方式进行显示。在操作电脑上可设置温湿度超标报警值。

6、12寸工业级触摸屏

固定列采用TFT真彩色液晶触摸屏，并带有配套的触摸屏，整体效果大方。不采用工业电脑控制，省去了电脑开机慢等缺点。显示屏上提供“通风按钮”，可实现定时通风。

7、红外对射开关

红外对射传感器提供纵向检测，配合人体感应对人身安全起到双重保护的效果。密集架运行时，架内人员遮挡到红外对射传感器后将紧急停止密集架的运行。

8、接近开关

系统采用了非接触性开关，相比传统的接触性开关，可以做到密集架运行期间完全无碰撞运行，从而提高系统使用寿命，及密集架运行安全。特别是对架体内放置的碰撞易碎产品有很好的保护作用。

- 7英寸工业级彩色触摸屏

活动列采用7寸彩色液晶液晶屏，界面简洁，使操洁明化，方便快捷。并可以方便的对任意列档案进行查询，并且附加遥控操作。

在液晶显示人机接口中，有打开、关闭、通风和查询等触摸按钮，可对密集架进行方便的操作，特别是强大的查找功能，每台液晶显示器都与数据库无缝连接，并可脱机查询，从而实现何时何处均可查询到档案的存放位置。

| 智能密集架控制系统标准配置表 |
| --- |
| 类别 | 部件配置 | 型号 | 规格 | 备注 |
| 移动列 | 直流减速电机（带离合器） | ZYT-90 | DC36V、90W |  |
|  | 一体式控制器 | YW-III | 7寸全触摸彩屏 |  |
|  | 开关电源 | S-150 | 36V |  |
|  | 开关电源 | D30 | 12V/24V |  |
|  | 灯光照明 |  | T5灯管 |  |
|  | 霍尔开关 | E3JK | DS30M1 |  |
|  | 红外开关 | E3F | DS10C4 |  |
| 固定列 | 一体式控制器 | YW-III | 10寸全触摸彩屏 |  |
|  | 开关电源 | D30 | 12V/24V |  |
|  | 温湿度传感器 | SHT11 | SHT11 |  |
|  | 门禁红外开关 | E3JK | DS30M1 |  |
|  | 通讯接口 | Zetk-02 | 9针输出 |  |
|  | 烟雾报警模块 | TAD | 168型 |  |
|  | 语音通讯模块 | YW981 |  |  |
|  | 过流检测模块 | YW982 |  |  |
|  | 通讯模块 |  |  |  |
|  | 2档电源开关 |  |  |  |
| 其他部件 | 接插件 |  |  |  |
|  | 电气开关 | DZ47LE | 16A |  |
|  | 电线 |  | 10*1.0、4*1.5、3*1.5、2*0.75、2*0.5、3*0.5 |  |
| 选配部件及功能 | 尼龙过线杆 |  | 28*35*1400mm |  |
|  | X-Y灯光定位 |  |  | 可定位到每一节每一层 |
|  | 无线WIFI模块 |  |  | 无线通讯 |
|  | 无线条码采集器（PDA） |  | 可实现对柜子的控制及RFID的管理 | 无线操控设备 |
|  | 扫描枪 |  |  | 扫描条码录入等 |
|  | 条码打印机 |  |  | 打印条形码 |

密集架主要材料与技术参数

| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明（参考品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 | 轨道座 | δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711-88 | 表面静电喷塑喷塑前经严格去油除锈和磷化处理 |
|  | 轨道座 | 20×20 | 实心方钢 | GB699-88 |  |
| 底盘 | 底梁、轴承档、夹紧块 | δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711-88 | 底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，表面喷塑 |
| 架体 | 立柱 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 架体结实、坚固、设计新颖，安装规范，层数和间距自由调整，表面喷塑 |
|  | 搁板 | δ=0.9 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 挂板 | δ=0.9 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
| 门面 | 门框 | δ=1.1 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑 |
|  | 门板 | δ=0.8 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 定位模块 | ABS | 注塑件 |  |  |
| 侧板 |  | δ=0.8 | 冷轧钢板 | GB710-88 | 表面平整，设计新颖，亚光喷塑 |
| 传动 机构 | 轴承 | P204 | E级 | GB1285-88 | 传动机构配合精度高，定位可靠。传动轻便灵活，摇力轻，运行平衡，性能达到和超过国家标准 |
|  | 实心轴 | Ø20 | 45#钢 | GB699-88 |  |
|  | 连接钢管 | Ø25*2.5 | 无缝钢管 | GB699-88 |  |
|  | 铁滚轮 | HT20-40 | 外120mm | GB9439-88 |  |
|  | 链轮 | ZG45 | 滚轮精制 | GB1135-88 |  |
|  | 摩托车链条 | FR420 | Ø8.5节距12.7 | GB1244-88 | 造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，避免通道障碍，摇动任意一列均不会带动其它把手转动 |
|  | 摇手体 | ZG45 |  | 双向超越离合器结构 |  |  |
|  |  | 滚轮轴承 |  |  | GB1285-88 |  |
| 制动 装置 | 边列锁定装置 | 808锁 |  |  | 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全 |
|  | 中间列制动装置 |  |  |  |  |
| 防护 装置 | 防震装置 |  | 磁性密封条 |  | 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 |
|  | 防尘板、顶板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 防鼠板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 |  |
|  | 防倾倒装置 | δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711-88 |  |
| 表面 处理 | 前处理药 | Zn系磷化 |  | 美国标准 | ISO9001认证产品 |
|  | 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂混合粉 | HYBRID |  | 阿克苏·诺贝尔·长诚涂料（宁波）有限公司产品 |
|  | 纯水洗 |  | 电导率≤10μs | 美国标准 |  |

电脑

| 主体 | 规格/型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 系列 |  | 台数：3台 |
|  | A10 520 |  |
| 推荐用途 |  |  |
|  | 家用/商用 |  |
| 平台 |  |  |
|  | Intel 平台 |  |
| 操作系统 |  |  |
|  | Windows 10 家庭中文版 |  |
| 机箱类型 |  |  |
|  | 一体机 |  |
| 主板 |  |  |
| 芯片组 |  |  |
|  | B250 |  |
| 网卡 |  |  |
|  | 802.11ac 无线网卡 |  |
| CPU |  |  |
| 类型 |  |  |
|  | Intel |  |
| 核心数 |  |  |
|  | 4 |  |
| CPU型号 |  |  |
|  | I5-7400T |  |
| 三级缓存 |  |  |
|  | 6 MB |  |
| 速度 |  |  |
|  | 2.40 GHz |  |
| 显卡 |  |  |
| 显卡类型 |  |  |
|  | 独立显卡 |  |
| 显示芯片 |  |  |
|  | R530 2G显卡 |  |
| 显存容量 |  |  |
|  | 2GB |  |
| 内存 |  |  |
| 容量 |  |  |
|  | 8G |  |
| 速度 |  |  |
|  | DDR4 |  |
| 插槽数量 |  |  |
|  | 2 |  |
| 最大支持容量 |  |  |
|  | 12G |  |
| 硬盘 |  |  |
| 容量 |  |  |
|  | 1T 7200转硬盘/120G SSD M.2 |  |
| 类型 |  |  |
|  | 机械硬盘+固态硬盘 |  |
| 转速 |  |  |
|  | 7200转 |  |
| 光驱 |  |  |
| 类型 |  |  |
|  | 无光驱 |  |
| 显示器 |  |  |
| 尺寸 |  |  |
|  | 23.8英寸 |  |
| 宽屏 |  |  |
|  | 是 |  |
| 分辨率 |  |  |
|  | 1920(1080 |  |
| 输入设备 |  |  |
| 鼠标 |  |  |
|  | 无线鼠标 |  |
| 键盘 |  |  |
|  | 无线键盘 |  |
| 前（侧）面接口 |  |  |
| USB |  |  |
|  | 1 *USB3.0 |  |
| 读卡器 |  |  |
|  | 有 |  |
| 后面接口 |  |  |
| 视频接口 |  |  |
|  | HDMI-in、HDMI-out |  |
| USB |  |  |
|  | 3 *USB2.0+1*USB3.0 |  |
| RJ45 |  |  |
|  | 10/100/1000 LAN |  |

# Text boxes

型号：STY90-A

相数：3m

极数：4p

额定电压：24V DC

额定电流：6.8A

额定转矩：7800g.cm

驱动功率：120W

额定转速：1500r/min

减速器速变：1：50

相对湿度为：90%（温度20ºC时）

常态绝缘电阻：1不低于100MΩ

电机噪音：≤40dB

MODEL：S—150

AC/IN：110V/220.+15%

输出电压:36V

输出电流：15A

额定功率：360W

CPU：ALTERA

工作频率：0—35MHz

时钟：外部晶振或内部RC震荡电路可选

通信：标准RS—485

工作电压：5V

湿度测量范围：0～100%RH；
湿度测量范围：-40～+123.8℃；
湿度测量精度：±4.5%RH 
温度测量精度：±0.5℃
响应时间：<4s；
低功耗 typ. 30μW

核心板：32位高性能CPU及其存储系统

母板：包括电源所有功能插件

背光板：提供背光

液晶屏：640*480点阵TFT真彩色显示屏

触摸屏：配套

通讯口：标准RS—232

技术名称：技术数据Parameters

电源电压：DC12V

电流：65MA

对射距离：10m

工作温度：-20—60C

总重量：204G

开关触点：12V/1A

工作电压：10—30VDC

距离检测：8mm+20%

静态电流：DC三线型<=2.5mA

设定距离：0—6.4mm

响应频率：100Hz

回差值：小于检测距离10%

电流输出：200mA

标准检测体：25*25*1铁

绝缘电阻：>=50欧姆

电源电压VDD：2.2V—5.25V

输入高电压Vinh：2.4V

输入低电压Vinl：0.4V

输入电流：IN=10nA

PENIRQ输入低电压：0.4V

功耗：3.6uW

工作温度：-40—85

转换时间：12DCLK周期

转换精度：8—12bits

转换非线性：+/-2LSB