# 采购需求

一、项目背景

为贯彻落实《国务院第二次全国污染源普查领导小组办公室关于开展第二次全国污染源普查入河（海）排污口普查与监测工作的通知》（国污普（[2018]4号），规范全省入河（海）排污口监测工作，特开展昌江黎族自治县第二次全国污染源监测工作。

二、监测范围

县城、镇区的市政入河（湖、库、海）排污口，滨海经营单位或个体经营户入海排污口。以规模以上入河（湖、库、海）排污EJ（日排废污水300屯或年排10万吨以上）为重点，选定开展监测的规模以上入河（湖、库、海）排污口数量不得低于该类型排污口数量的10％。

三、监测布点

（一）监测点位可根据管／渠道形式、测流条件和污水收集特征等因素具体确定，原则上应布设在排污管道、渠道或天然沟渠的末端位置。

（二）对于通过涵闸、泵站等设施排污的排污口，监测点位应布设在涵闸上游或泵站进水口位置。

（三）对排污口为淹没式或不便监测的地下排污管道，

监测点位应布设在排污口前最后一个检查井或阀门井内。

四、监测项目

监测项目包括污水量、CODcr、BOD5、氨氮、总氮、总磷和动植物油。

五、监测频次

（一）分别在枯水期和丰水期开展两期监测。

（二）每期监测不少于1天，采样频次不少于3次，间隔时间不少于6小时。

（三）应选择前1日无降水的时期进行监测。

六、分析方法

分析方法采用表1规定的标准方法。

表1监测分析方法

| 序号 | 名称 | 依据标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》（HJ828-2017） |
| 2 | BOD5 | 《水质五日生化需氧量（B0D5）的测定稀释与接种法》（HJ505-2009） |
| 3 | 氨氮 | 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》（HJ535—2009） |
| 4 | 总氮 | 6《3水6-2质0 1莹2"）氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 |
| 5 | 总磷 | 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》（GB 11893-1989） |
|  | 动植物油 | 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》（HJ637-2012） |

七、质量保证

（一）在分时间单元采集水质样品时，如无法采集每目的流量比例混合样品，则必须采集瞬时样品单独分析。

（二）水质样品的采集须符合《地表水和污水监测技术规范》（HJ／9  2002）和《水质采样技术指导》（HJ494-2009）的相关要求。

（三）样品的保存和运输按《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）执行。

（四）妥善保存好采样记录、实验室分析的原始记录和监测报告，及时汇总完成资料归档。

（五）所有监测数据必须由具备监测资质的监测机构出具监测报告。