第三部分   用户需求书

1、名称：高清摄像机及其附属设备项目

2、技术要求：见“用户需求书”

3、项目总预算：￥2138000.00元（人民币贰佰壹拾叁万捌仟元整）

A包项目名称：P2高清摄像机及其附件

预算：¥1730000.00元（人民币壹佰柒拾叁万元整）

B包项目名称：存储卡4K摄录一体机及其配套设备

预算：¥408000.00元（人民币肆拾万零捌仟元整）

5、供 货 期：合同签订生效之日起30天内

6、交付地点：用户指定地点

高清摄像机及其附属设备项目（A包）：P2高清摄像机及其附件

一、项目名称及总体要求概述

项目名称：高清摄像机及其附属设备项目（A包）：P2高清摄像机及其附件。

本包总体要求概述：本包设备包含手持式高清摄录一体、电池、充电器、高清镜头、肩扛式高清摄像机、P2卡驱动器和P2高清编辑录像机等设备，项目设备主要用于高标清电视节目的前期制作。本项目的手持式高清摄录一体、肩扛式高清摄像机和P2高清编辑录像机，须能够支持半导体记录介质，须具备高标清记录格式，记录格式要与本台现有的制作播出领域、非编网、新闻网等领域采用的P2格式兼容。

二、本次招标的节目前后期制作设备运行应适合的标准。

1、ITU-R  BT.601-2数字电视编码标准。

2、SMPTE供10比特4：2：2分量使用的串行数字接口SDI，及工作在4：2：2 ,601推荐级别下的625行电视数字分量，即SMPTE 125M规定的数据电气接口标准。

3、ITU-R  BT.656-4（eqv.GB/T  17953-2000）工作在4：2：2 601推荐级别下的625行电视数字分量，即SMPTE  125M及EBU TECH 3267规定的数据电气接口标准。

4、ITU-R  BT.711供分量数字演播室使用的同步基准信号。

5、SMPTE  RP168为实现同步视频切换，关于场消隐切换点的规定。

6、AES3供数字伴音工程线性表示的数字伴音数据的串行传输格式。

7、AES11供数字伴音工程在演播中使用的数字伴音设备的同步格式。

8、ITU-R  BT.624对模拟复合输出监视的规定，及SMPTE170M规定的数据电气接口标准。

9、压缩视频信号的4：2：2级规范。

10、GB/T14857-1993演播室数字电视编码参数规范。

11、模拟分量、模拟复合视频格式及相关的接口及电气特性要求。

12、平衡式模拟音频格式及相关的接口及电气特性要求。

13、GB 3171-1995  PAL-D制电视广播技术规范。

14、国家广播电影电视总局其他有关数字电视设备系统的标准。

15、国家广播电影电视总局其他有关省级电视台建设的标准。

16、中华人民共和国关于电器设备使用的其他有关标准。

17、MPEG-2 视频标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则（征求意见稿）。

18、MPEG-4 系统标准在数字（高清晰度）电视广播中的实施准则（征求意见稿）。

19、GY/T 162 高清晰度电视串行接口中作为附属数据信号的24比特数字音频格式。

20、GY/T 157 演播室高清晰度电视数字视频信号接口。

21、GY/T 155 高清晰度电视节目制作及交换用视频参数值。

三、设备采购详细清单

本项目预算：人民币壹佰柒拾叁万圆整（¥1,730,000.00元），采购人不接受超预算投标报价。

| 序号 | 设备 名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式高清摄录一体机 | ★1、支持P2及MircoP2卡、SD卡高清/标清记录摄录一体机； 2、3个记录插槽：分别可插1块P2卡和2块mircoP2。 支持本机高清下变换标清功能； 3、1920*1080像素逐行高清3片MOS，16:9/4:3切换。 MOS总像素数：不少于220万素数； 4、28mm 广角, 22倍光学变焦, 带有机械变焦控制； 5、水平分解率：1000线以上； 6、灵敏度：正常模式: F10(50Hz)/F9(60Hz) ，新闻模式: F12(50Hz)/F11(60Hz)； 7、低照度：0.02lux (F1.6, 64 frame accumulation gain +16 dB)； 8、支持14-bit A/D量化处理，4:2:2采样。具有10Bit量化记录； ★9、记录格式：AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/AVC-LongG25/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV； 10、视频码流： 100Mbit/s ,50Mbit/s,25Mbit/s,12Mbit/s,6Mbit/s, 3.5Mbit/s,1.5Mbit/s,0.8Mbit/s； 11、双卡槽同时录制视频，采购OLED录像器，内置OLCD水平校正仪； 12、支持P2卡连续记录，支持热插拔； 13、具备低码流生成和无线传输模块这两项功能的补充扩展能力（选配）； 14、支持预记录、间隔记录、循环记录多种记录方式； 15、2秒快速开机即时拍摄功能； 16、支持12轴色彩+3轴肤色独立彩色补偿和校正，CAC镜头色散较正； 17、DRS（动态伽玛）高级功能、新闻和电影共7种伽玛拍摄； 18、支持改变拍摄帧频实现快慢动作的拍摄； 19、SD存储卡槽，支持元数据输入； 20、标配3G-SDI 、USB3.0（HOST）高速接口、USB2.0(DEVICE)、 HDMI、有线网口等接口； 21、重量：约2.2Kg（仅本机质量，电池等附件除外）； 22、功耗不大于18W； 23、原厂五年保修。 | 套 | 23 |  |
| 2 | 电池 | 1、锂离子电池，7.2V； 2、能兼容松下CGA 系列DV电池； 3、47Wh / 6.6Ah； 4、4段LED电量指示灯； 5、内置7.2V圆孔直流输出； 6、多重安全保护电路； 7、须适用于本项目P2手持式摄像机。 | 套 | 23 |  |
| 3 | 手持机便携 软包 | 须适用于本项目P2手持式摄像机，是该摄像机的专用软包。 | 套 | 23 |  |
| 4 | 肩扛式高清摄像机 | 1、每套标准配置： 1台摄像机头，1个随机寻像器，1个随机话筒，1个随机托板； 2、2/3英寸3CCD，16:9/4:3切换，CCD总像素数：2010*1120，水平分解率：1000线以上； ★3、支持P2卡高清/标清记录摄录一体机,支持本机高清下变换标清功能； 4、半导体卡接口标准：PC Card Type II(CardBus Standard)； ★5、支持1080/50i,1080/60i,1080P/720P,576/50i，480/60i ，1080/24P，1080/25P，1080/30P等高清/标清记录格式； 6、灵敏度：F12 (2000LUX，89.9%反射率），信噪比：59dB（高清DNR模式）； 7、低照度：0.005lux (F1.4, 超级增益 +DS.GAIN)； 8、具有16档可调学滤镜（CC/ND双光学滤镜）； 9、支持14-bit A/D量化，4:2:2数字采样； 10、具有10Bit量化记录，采用基于H.264标准的AVC-Intra高清编码方式； ★11、记录格式：AVC-Intra/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO25/DV； 12、视频码流： 100Mbit/s ,50Mbit/s,25Mbit/s； 13、支持CAC镜头色散较正校正，DSR动态扩展功能，具有新闻，电影共6种伽玛拍摄模式，支持12轴独立矩阵彩色校正； 14、支持选购低码记录成和无线传输模块； 15、支持预记录、间隔记录、循环记录多种记录方式； 16、2秒快速开机即时拍摄功能； 17、内置高清淅3.5寸彩色LCD监视屏； 18、支持2张P2卡连续记录，支持热插拔，4通道数字独立音频记录，高质量24Bit音频录制； 19、SD存储卡槽，支持元数据输入。标配USB2.0接口，支持Host模式，IEEE 1394接口； 20、标配不少于1路HD-HDI输入接口，不少于2路HD-SDI/SD-SDI输出； 21、重量大约为3.9Kg，功耗不大于34W； 22、原厂保修：5年。 | 套 | 4 |  |
| 5 | 电池与充电器套装 | 电池 1、额定电压 14.4V ； 2、容量 220Wh/15.3Ah ； 3、最大输出功率 140W ； 4、最大输出电流 12A ； 5、摄像机接口 V字型； 6、工作温度 0-40°C ； 7、净重约Approx 1.3kg ； 8、尺寸约165×90×66mm ； 充电器 1、输入 AC 100V-240V 50/60Hz ； 2、充电输出 DC 14V-20V, 1.9A ； 3、适配输出 DC 13.8V, 3.6A ； 4、适用电池 安顿型电池； 5、尺寸约228×140×86mm ； 6、重量约0.9kg。 | 套 | 4 |  |
| 6 | 高清 镜头 | ★1、不小于2/3"英寸的18倍广播级高清镜头； ★2、双倍率成像，焦距： 小于或等于7.6mm，内聚焦方罩镜头，B4卡口半伺服； 3、采用"DIGI POWER"数字控制，采用EBC电子束多层镜片镀膜技术，能有效防潮、防霉； 4、原厂搭载"CAC"镜头色散校正技术。 | 套 | 4 |  |
| 7 | 肩扛机便携软包 | 须适用于本项目的肩扛式摄像机，是该摄像机的专用软包。 | 套 | 4 |  |
| 8 | P2卡驱动器 | 1、卡槽: expressP2 / P2 卡单槽； 2、接口: USB 3.0 ( Type–B ) 接口； 3、驱动程序: Windows 8.1、 8 和 7, MAC OS X 10.7、 10.8和10.9； 4、安全: 兼容CPS。 | 套 | 6 |  |
| 9 | P2高清编辑录像机 | 1、机身不高于3U标准高度，半机架尺寸录像机,支持不少于两个P2卡插槽，不少于两个MircoP2卡插槽。配备了搜索轮（正向/反向JOG/SHTL搜索）； ★2、支持视频格式：1080/59.94i、1080/50P、 1080/50i、 1080/23.98P 、1080/24P 、720/59.94P、720/50P、480/59.94i、576/50i； ★3、支持记录/重放格式：AVC-Intra100M/50M/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV AVC-LongG50/25； 4、标配AVC-Proxy低码流编解码器（0.8M/1.5M/3.5M） 支持高端AVC-Intra 10 bit视频压缩记录。支持全带宽：1920X1080像素记录,支持2台录像机3D同步播放与记录； 5、记录广播级视频码流：100Mbit /s ，50Mbit /s，25Mbit /s 支持高/标清上下变换，24Bit音频记录； 6、标配：3.45寸，92万像素彩色高清液晶监视器； 7、标配：USB3.0、USB2.0、RS42、同步、TC接口HD-SDI 、SDI单输入/双输出、模拟复合/ HDMI接口、XLR音频输入接口。AES/EBU数字音频（4通道）输入/输出。千兆以太网局域网接口； 8、支持100-240V AC/12V DC直流电源口，支持交流供电。GPIO(15针)接口； 9、原厂保修：5年。 | 台 | 3 |  |

四、本项目其它总体要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门处理。

五、交货时间与地点要求：

交货时间：合同签订生效之日起30天内；

交货地点：海口市南沙路71号，海南广播电视总台。

六、付款条件：按合同规定付款（提供增值税专用发票）。

七、质保期及售后服务要求：

1、供货方须提供全部所投软硬件设备至少壹年的免费保修期，按原厂商标准提供维护，自项目验收合格通过之日起计算。在质保期内，中标人须提供全天候（7×24小时）的热线电话技术支持服务。如远程不能解决问题，须在48小时内到现场处理。

2、售后服务要求

（1）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持。

（2）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户

电话后，必须及时赶到现场并排除故障。

高清摄像机及其附属设备项目（B包）：

存储卡4K摄录一体机及其配套设备

一、项目名称及总体要求概述

项目名称：高清摄像机及其附属设备项目（B包）：存储卡4K摄录一体机及其配套设备。

本包总体要求概述：本包设备须适用于海南广播电视总台进行4K电视节目的前期拍摄制作。

二、设备采购详细清单

本项目预算：人民币肆拾万捌仟圆整（￥408,000.00元），采购人不接受超预算投标报价。

| 序号 | 设备名称 | 详细技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储卡4K摄录一体机 | ★1、具有 4K 超级 35mm Exmor CMOS 成像器，配备可变 ND 灰度滤镜、E 卡口镜头（锁定杆）、4K/2K RAW和XAVC录制功能，支持以 4K 60p 或全高清拍摄，帧率最高可达到 180 fps（每秒帧数）。支持 XAVC 和 MPEG-2 HD 422格式，支持使用 4:2:2 10-bit 取样进行 4K 和全高清录制，以及最高可达到 600 Mbps 比特率，允许使用 1080/50P 4:2:2 10-bit 取样以 50 Mbps 进行全高清录制。 2、ISO 灵敏度:ISO 2000，信噪比:57 dB (Y)（典型），可选录制格式包括 XAVC，此格式可以在 4:2:2 10-bit 录制中支持 4K* 60p 和全高清 60p。 ★3、配置全帧电动变焦镜头，能以全高清图像质量和高达 180 fps 的帧率在内部 XQD 介质上提供连续录制。 | 套 | 3 | （含SELP18-110G镜头） |
| 2 | 镜头 | 1、镜头结构:13组17片,类型:广角变焦，最近对焦距离:约0.28m； 2、光圈叶片数:7（圆形光圈）； 3、尺寸（直径 x 长度）:约87x117.4mm，重量:约565g； 4、视角(相当于APS-C)尺寸:约122°-84°,最大光圈:F4.0,具有对焦马达,微距放大率约0.14； ★5、须与本项目存储卡4K摄录一体机匹配。 | 套 | 3 |  |
| 3 | 三脚架 | 1、材料：碳纤维，多角度固定设计，球碗配有3个3/8"螺纹接口，延长：2级，带快速锁定装置；三脚架球碗：75毫米，脚架底部有磁铁设计，无延伸器高度：约26-153厘米，有中置延伸器高度：约63-157厘米，持久耐用。 2、承重约20KG，自重约2.9KG,半球底座：75mm。云台重量约2.15KG，称重范围约1-8KG，阻尼段數：水平/垂直各3段 + "0"，水平旋转：360°，倾斜角度： +90/-75°，規格：75 mm bowl，操作手把：1, Type DV 75，水平仪：自发光触碰式气泡水平仪，水平仪电池。 ★3、须与本项目存储卡4K摄录一体机匹配。 | 套 | 3 |  |
| 4 | 存储卡 | 1、容量≥128GB，存取速度≥440MB/s，写入速度≥400MB/s； 2、能录制存储高质量图像和4K视频，具备防震、防灰尘、耐温等特性； ★3、须与本项目存储卡4K摄录一体机匹配。 | 张 | 9 |  |
| 5 | 电池 | 1、电池配备专业的INFO功能，重量约为630g； 2、电池容量：5600毫安； ★3、须与本项目存储卡4K摄录一体机匹配。 | 块 | 12 |  |
| 6 | 充电器 | 1、配有12V DC电源输出电缆，可同时给两块电池充电； ★2、须与本项目电池匹配。 | 个 | 3 |  |
| 7 | 读卡器 | 1、接口类型：USB2.0/USB3.0； 2、储存温度：-40°C - +60°C； 3、RED：（卡存取时，LED 灯亮）； 4、工作温度要求温度：+5°C 到+40°C； ★5、须与本项目存储卡匹配。 | 个 | 3 |  |
| 8 | 转接环 | 1、对焦模式：AF 全自动对焦； 2、转接环类型：电子自动AF转接环； 3、具备镜头金手指接触点，USB升级插口，防雨防尘橡胶圈，机身卡口有标记，具备防抖切换开关，蓝色工作运行指示灯，镜头拆卸释放按钮。 | 个 | 3 |  |
| 9 | 麦克风 | 1、配备麦克风收音薄膜，薄膜类型：单声道驻极体电容麦克风； 2、频率响应：40 Hz - 20 kHz； 3、指向：单向性（超心形）； 4、灵敏度：-28 dB +/-3dB； 5、输出阻抗：200Ω ± 20%，平衡； 6、动态范围：111 dB 或更高； 7、信噪比：78 dB 或更高； 8、固有噪声：16 dB SPL 或更低，外部磁场感应噪声：0dB SPL 或更低，风噪：60 dB SPL 或更低（未屏蔽）； 9、最大输入声压级：127 dB SPL； 10、外部电源要求，DC 48V +/- 4V，重量：大约 200 g 。 | 个 | 3 |  |
| 10 | 摄像包 | 1、采用PE防水涂层材料，接缝处特殊防水处理，制作工艺精美； 2、适用于本项目4K摄录一体机。 | 个 | 3 |  |

三、本项目其它总体要求

1、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门处理。

四、交货时间与地点要求：

交货时间：合同签订生效之日起30天内；

交货地点：海口市南沙路71号，海南广播电视总台。

五、付款条件：按合同规定付款（提供增值税专用发票）。

六、质保期及售后服务要求：

1、供货方须提供全部所投软硬件设备至少壹年的免费保修期，按原厂商标准提供维护，自项目验收合格通过之日起计算。在质保期内，中标人须提供全天候（7×24小时）的热线电话技术支持服务。如远程不能解决问题，须在48小时内到现场处理。

2、售后服务要求

（1）设备在安装调试、现场测试、试运行、终验后的保修期满后，因系统涉及技术、设备等问题而影响系统正常运行或出现用户无法自行处理的问题，供货方必须提供及时的技术支持。

（2）在保修期内和保修期外，系统设备如有重大故障，供货方接到用户电话后，必须及时赶到现场并排除故障。