# 用户需求书

一、本项目采购预算：人民币￥        元。

二、采购清单

| 主要 设备 参数 | 设备名称 | 设备参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 电工电子技术实训台 | 实训工作台为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固，造型美观大方。设有两个抽屉，分别用于放置工具及资料；下方设有柜子，可以放置实训挂箱。工作台体积约：1200×1750×800mm（尺寸大小在±10%以内）,底部支撑位四根柱脚，下方柜子与地面距离为250MM。 ★1、实验台需要安全保护体系，设有全方位的人身安全保护（电压型漏电保护、电流型漏电保护、过流保护、过压保护等，提供专利证明材料），仪器、仪表的自我保护等。实训台能够活动安装电源控制屏、实训桌、实训挂箱等，见图1。 图1 2.交直流电源和五种仪表集成在实训台面板上。 3.仪表电源上部用于放置实训挂箱，整个设备顶部设有较宽敞的空间，用于放置外置的独立的信号源、双通道数字示波器、可调双路直流稳压电源30V/5A、四位半台式万用表和指针交流毫伏表等仪器仪表。 4.控制屏的背面安装5组AC220V电源插座，给外配的独立仪器设备提供工作电源。 5.各实验单元以验证性、设计性、综合性相结合，最大限度地提高学生的动手能力。 6.实训组件采用模块化的结构，平时放置在实训桌下方柜子内，实验实训时模块化挂箱组件嵌挂在实验台上，操作使用方便。 7.每个实训工作台配有独立的带漏电保护的空气开关、3组5孔电源插座和1个RJ-45接口的网络信息点。 8.每个实训工作台配有3张铁木高脚凳，高脚凳坐高为600mm并配有放脚的横杆。 技术性能： 输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10% 50Hz 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%（25℃） 海拔＜4000m 装置容量：＜1.5kA 外形尺寸约为：1750mm×800mm×1200mm（尺寸大小在±10%以内） 安全保护：设有接地保护、漏电保护、过载保护等功能，漏电保护动作电流≤30mA |
|  | 电源板 | 控制屏为铁质双层亚光密纹喷塑结构，铝质面板（凹字烂板技术），为实训挂箱提供交流电源、直流稳压电源、恒流源、各种测试仪表及实训器件等，具体功能如下： 1.控制及交流部分 (1)提供三相固定380V交流电源及单相0～250V连续可调交流电源，配备1台单相调压器，规格为0.5kVA/0～250V。380V交流电源输出处设有过流保护，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护。配有一只指针式交流电压表，通过波段开关切换可指示三相固定380V交流电源输出电压。 (2)设有实训用220V、30W的日光灯灯管一支，将灯管灯丝的四个头经过快速保险丝引出供实训使用，可防止灯丝损坏。 (3)设有五路AC220V和一路AC380交流电源接口，可为实训挂箱及外配仪器设备提供工作电源。 2.仪表部分 智能真有效值交流电压表一只 测量范围0～500V，能对交流信号（20Hz～20kHz）进行真有效值测量，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。带计算机通信接口。 智能真有效值交流电流表一只 测量范围0～5A，能对交流信号（20Hz～20kHz）进行真有效值测量，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。带计算机通信接口。 智能直流数显电压表一只 测量范围0～300V，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。带计算机通信接口。 智能直流数显毫安表一只 测量范围0～2000mA，量程自动判断、自动切换，四位LED显示，精度0.5级。带计算机通信接口。 智能交流功率、功率因数表一只 由一套微电脑，高速、高精度A/D转换芯片和全数显电路构成。通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。为了提高测量范围和测试精度，将被测电压、电流瞬时值的取样信号经A/D变换，采用专用DSP计算有功功率。功率的测量精度0.5级，电压、电流量程分别为450V、5A，可测量负载的有功功率、功率因数及负载的性质；还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据，并可逐组查询。带计算机通信接口。 3.直流电源部分 (1)提供四路固定直流电源输出：±12V、±5V，每路均具有短路、过流保护和自动恢复功能。 (2)提供一路0～200mA连续可调恒流源，分2mA、20mA、200mA三档，从0mA起调，调节精度1‰，负载稳定度≤5×10-4，额定变化率≤５×10-4，配有数字式直流毫安表指示输出电流，具有输出开路、短路保护功能。 |
|  | 挂箱模块 | 电路基础实训组件 完成叠加原理、基尔霍夫定律（判断性实训）、戴维南定理、诺顿定理、直流电阻电路故障的检查、互易定理、欧姆定律等实训；提供电阻、电感、电容，完成R、L、C串联谐振、一阶、二阶动态电路的研究、电压源与电流源的等效变换、负载获得最大功率的条件、电阻的串、并联等实训。 电路基础实训组件 提供灯泡（12V/0.1A 两只）、稳压管、二极管（两只）、未知元件（四只）、电位器（1k/2W、10k/2W、100k/2W各一只）、电阻箱（0～9Ω/2W、0～90Ω/2W、0～900Ω/2W、0～9000Ω/2W各一组）等，完成已知和未知电路元件伏安特性的测绘、电容的充放电等实训。 交流电路实训组件 提供电阻、电感（100mH/0.3A）、整流二极管（1N5408 四只）、高压电容（0.47uF/500V、1uF/500V三只、2.2uF/500V、4.7uF/500V）等，完成日光灯功率因数提高实训、RLC串联交流电路实训、RLC并联交流电路实训以及电感、电容元件在直流电路和交流电路中的特性实训。 交流电路实训组件 提供白炽灯螺口灯座。可完成三相交流电路实训。 电路基础实训组件 仪表量程扩展实训（电流表、电压表量程的扩展）。 网孔板组件 提供网孔板（以满足以上实验项目为基础）。 配合网孔板元器件： 序号 名 称 数量 备注 单相电度表 1台 螺口灯座 2只 灯泡 2只 单联开关 1只 双控开关 2只 声（光）控延时开关 1只 开关盒 2只 日光灯管套件（镇流器） 1套 电流互感器 1只 空气开关 1只 保险丝座 1只 直插式保险座 2只 熔 器 3只 熔断器 2只 交流接触器 3只 接触器辅助触头 3只 热继电器 1只 热继电器座 1只 通电延时时间继电器 1只 时间继电器座 1只 平动按钮 2只 平动按钮 2只 平动按钮 1只 按钮开关盒 2只 行程开关 2只 行程开关 2只 倒顺开关 1只 电阻 3只 WD18-3元器件箱 电阻 1只 二极管 4只 塑料安装卡子 250只 自攻螺丝 120只 走线槽 2米 接线端子排 5条 G形导轨 1根 三相鼠笼式异步电动机 1台 电子技术实训组件 提供三极管、二极管、稳压块、电阻、单结晶体管、蜂鸣器、电容等。提供十进制译码显示器、逻辑电平开关、电平指示器、三态逻辑笔、脉冲信号源（正、负输出单次脉冲和频率为0.5Hz～300kHz连续可调的计数脉冲源各一路），设有一些高可靠圆脚集成电路插座（8P、14P、16P、28P、40P若干只）。实训箱还配有单管/负反馈两级放大器、射极跟随器、RC串并联选频网络振荡器、差动放大器及低频OTL功率放大器共五块固定线路实训板。可采用固定线路或分立元件灵活组合进行实训。 导线架 欧式导线架，用于悬挂和放置实训连接导线，外形尺寸约为530mm×430mm×1200mm（尺寸大小在±10%以内），设有五个万向轮，造型美观大方。 实训连接线：根据不同实训项目的特点，配备两种不同规格的实训连接线，强弱电均采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触安全可靠；两种导线都只能配合相应内孔的插座，不能混插，大大提高了实训的安全及合理性。 |
|  | 维修电工综合仿真实训软件 | 电工综合仿真实训软件（投标现场提供演示） 电气类实训室安全教育仿真软件（投标现场提供演示）（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，原件备查） 软件以Flash动画与3D虚拟仿真相结合，能够使学生掌握电气类实训室各种安全操作规程、用电安全、人身的触电方式及触电急救方法、过电压及防火防爆、火灾的预防、各种灭火器的使用和火灾逃生的方法等。对学生进行用电安全、消防教育，提高学生的安全意识，以及熟悉各种电气事故产生的原因和处理电气事故的实用操作措施，提高解决电气事故的能力。 |
|  | 电子电路综合仿真实训软件 | 电子电路综合仿真实训软件 （投标现场提供演示）（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时提供省级以上（含省级）部门出具的软件测评报告及软件产品评估证书，原件备查） 软件分为常用工具、导线连接、仪器仪表、电路基础、数字电子技术、模拟电子技术、电子工艺、单片机技术、EDA技术、PLC与变频器等十个模块，共计近百个实训项目，学校可以根据学生学习进度选择相应的训练模块进行训练。主要包括以下实训项目： （1）常用工具：试电笔、钢丝钳、电工刀、剥线钳、电烙铁等工具的使用说明 （2）导线连接：线头连接、导线连接、绝缘包扎等注意事项 （3）仪器仪表：万用表、示波器、信号发生器等常用仪表的使用训练 （4）电路基础：伏安特性、基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理等20项电路原理的验证训练 （5）数字电子技术：集成逻辑电路、组合逻辑电路、触发器、计数器、AD/DA转换等10项原理应用实训 （6）模拟电子技术：单管放大器、场效应管放大器、射极放大器等12项原理应用实训 （7）电子工艺：焊接、插装、生产、SMT等工艺仿真说明 （8）单片机技术：延时小灯、舞台灯、红绿灯、倒计时器等12项应用设计实训 （9）EDA技术：数码管显示、表决器、序列检测器、格雷码编码器等7项应用设计实训 （10） PLC与变频器：卷扬机、打孔机、机械手、皮带生产线、自动门等16项应用设计实训 |
|  | 信号源 | DDS技术，双通道可输出频率：30MHz 采样率大于150MSa/s，每通道垂直分辨率不低于14 bit 每通道任意波形长度不低于15Kpts 仪器面板集成常用波形按键，包含但不限于正弦波、方波、三角波、脉冲波、高斯白噪声和任意波 内置任意波形种类不低于50种 最小分辨率达1 μHz，最高输出幅度可达 20 Vpp（高阻） 支持调制种类：AM、DSB-AM、FM、PM、FSK、ASK、PWM，以及输出线性/对数扫描和脉冲串波形 内置高精度、宽频带频率计，频率范围：100mHz—200MHz 标准配置接口：USB Device，USB Host， LAN口，支持U盘存储和软件升级 可提供测试脚本，与示波器一起实现幅频特性曲线的测量 支持远程命令控制，配置功能强大的任意波编辑软件，可输出用户编辑和画出的任意形状波形 接获取示波器中存储的波形并无损地重现，可与数字示波器无缝互连 具有谐波功能，可支持5次以上谐波，支持通道耦合功能，满足更多信号输出要求 3.5英寸以上彩色液晶显示屏 产品须通过CE或UL安全认证 |
|  | 双通道数字示波器 | 双通道 带宽≥100MHz 存储深度≥1M，并支持数据记录功能 采样率≥1GSa/s,等效采样率 25GSa/s 显示屏≥7寸，8*16格宽屏显示 标配探头，输入阻抗≥1MΩ 能实时测量、自动测量，可测量不少于25种参数 |
|  | 宽带双通道数字示波器 | 双通道，带宽≥600MHz ， 最大采样率5GSa/s，上升时间≤583ps， 存储深度≥128Mpts，波形捕获率≥30,0000wfms/s， 垂直灵敏度(V/div) 1mV/div~5V/div。 时基范围(s/div) 500ps/div, 1ns/div ~ 40s/div， 存储方式：设置、波形、位图、CSV，触发方式：边沿、脉宽、视频、交替，接口：USB Device, USB Host，LAN 显示：不小于8英寸 ,800×600，支持触摸屏操作 能实时测量、自动测量 |
|  | 频谱分析仪 | 1.全数字中频技术，频率范围从9KHz到3GHz 2.显示平均噪声电平DANL最低达-159dBm 3.全幅度精度<0.7dB 4.★最小分辨率带宽（RBW）10Hz 5.参考电平 -100 dBm ~ +30 dBm 6.★标配前置放大器 7.相位噪声典型值< -96dBc/Hz (1GHz，偏移10KHz处) 8.显示1 dB到200 dB对数电平坐标；电平坐标单位 dBm,dBmV,dBuV,dBuA,V,W 9.检波方式 正峰值，负峰值，采样，标准，平均（电压/ 有效值/ 视频），准峰值（EMI 测量选件） 10.支持扫频和FFT实时频谱两种工作模式。 11．扫描时间1ms~3000s 12.视频带宽（VBW）：1Hz～3MHz； 13.参考源稳定度<1 ppm，0℃ ~50℃，年老化率，频率老化率<0.5 ppm/ 第一年 14.可选配与扫宽一致的TG跟踪源（选配） 15.丰富的高级测量功能套件(选配) 16. EMI滤波器准峰值检波器(选配) 17． VSWR反射（Reflection）测量套件(选配) 18.★大于9英寸的显示屏，显示更清楚 19.提供以太网LAN接口以及其它丰富的外围接口USB Host，USB Device，方便仪器扩展和程控操作 |
|  | 靠背学生椅 | 学生上课坐凳，铁木结构，带靠背，椅子坐高600mm并配有放脚的横杆。 |
|  | 型材电脑桌 | 装有四个带刹车的万向轮，尺寸约：560mm×600mm×1020mm（尺寸大小在±10%以内） |
|  | 实训室工作环境改造 | 超五类网线1箱（一箱大约300米）、48口千兆交换机1台（带光纤接口）、教室配电箱2台（含强弱电）、教室地面刷绿色漆（教室面积大约10500mm×7000mm），实训室工作环境改造方案，详见下表。 实验室装修工程量清单 序号 项目内容 单 位 数 量 备 注 1 防静电橡胶地板 ㎡ 89.5 含地板找平及铺设橡胶地板等，该橡胶地板质量和环保标准符合国家标准，室内环境污染物甲醛、苯、TVOC等污染物浓度限值符合国家室内环境污染控制标准。 2 电脑主机强电安装 台 17 含威特牌4平方铜芯线、pvc联塑管等 3 网线安装 m 194.2 含威特牌网线、pvc联塑管等 4 TCL五孔插座 个 28 含TCL五孔插座及安装 5 网线插孔 套 20 含网线插孔及安装 6 强电配电箱 台 1 含强电配电箱及安装 7 交换机 台 1 含交换机安装及其它配件 8 弱电配电箱 套 1 含弱电以及配电箱及其它配件等 9 32A漏电开关 套 7 含32A漏电开关及安装等 10 涂料 ㎡ 273.6 含腻子刮底打磨、刷乳胶漆一底二面。该涂料、乳胶漆质量和环保标准符合国家标准，室内环境污染物甲醛、苯、TVOC等污染物浓度限值符合国家室内环境污染控制标准。 11 材料运输及搬运材料上楼 批 1 含料料运输及搬运材料上楼 |
|  | 常用工具（24件套） | 包括：万用表 1个、压线钳1把、剥线钳 1把、剪线钳 1把、尖嘴钳1把、活动扳手（6” 1把、10” 1把）、内六角扳手(公制) 1套（1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm）、十字螺丝刀（6*12.5cm 1把、3*7.5cm 1把、2*5.0cm 1把）、一字螺丝刀（6*12.5 1把、3*7.5 1把、2*5.0cm 1把）、气管钳1把、工具箱（空箱） |
|  | 可调双路直流稳压电源30V/5A | 1.输出电流：2×0-5A，输出电压：2×0-30V等。 2.一路固定输出：5V/3A， 3.电压、电流负载调节率：≤0.01%+3mV，≤0.2%+3mA 4.电压、电流电源调解率：≤0.01%+3mV，≤0.1%+5mA 5.固定输出通道的负载调节率、电源调节率：≤25mV 6.纹波和噪声：≤1mVrms (I≤3A) |
|  | 四位半台式万用表 | 基本功能 量程 基本准确度 最小分辨力 直流电压（DCV） 220mV/2.2V/22V/220V/1000V ±（0.05%+3） 10uV 交流电压（ACV） 220mV/2.2V/22V//220V/750V ±（0.8%+80） 10uV 直流电流（DCA） 200uA/2.2mA/22mA/220mA/10A ±（0.35%+10） 0.01uA 交流电流（ACA） 200uA/2.2mA/22mA/220mA/10A ±（0.8%+80） 0.01uA 电 阻（Ω） 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ /2.2MΩ/22MΩ ±（0.1%+20） 0.01Ω 电 容（CAP） 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF /2.2mF/22mF/220mF ±（3.5%+15） 1pF 频 率（FREQ） 22.00Hz/220.00Hz/22.000kHz /220.00kHz/2.2000MHz/22.00MHz ±（0.20%+10） 0.01Hz 占空比测量 5.0%—94.9% 方波输出 620Hz—9.75kHz,输出幅度3V 交流真效值 50Hz—1kHz 测量频响 特殊功能 VICTOR 8245 输入阻抗 10MΩ 采样频率 2次/秒 最大显示 22000（4 1/2）位自动极性显示和单位显示 电脑接口 USB接口 体 积 310×230×120mm 工作环境 （0～40）℃，相对湿度＜80% 储存环境 -10～50℃，相对湿度＜80% 电 源 100V-120V；220V-240V |
|  | 五位半台式万用表 | 集自动测量、多种数学变换和高精度测量等功能于一身。支持13种测量功能：直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、温度、热电偶传感器测量，电流量程达10A，提供 USB Host，USB Device、LAN接口。 |
|  | 四门两抽文件柜（加厚） | 1. 外形尺寸约：长×宽×高=850mm×410mm×1850mm。（尺寸大小在±10%以内） 2. 采用1.1mm厚的优质冷轧钢板焊接组装而成，储存空间宽敞，坚固耐用。 3. 表面采用全自动脱脂、双面静电喷塑，防锈性能好，环保健康。 4. 内置五层隔板，可任意调节隔层间距。 5. 采用优质铝合金拉手，造型美观，使用方便。 6. 采用精致锁具，安全系数高。 7. 采用优质玻璃，强度可靠，透明度高。 8. 中间配有两个抽屉，坚固耐用，并配优质静音导轨，推拉顺畅。 |
|  | 电子元器件材料柜 | 1. 外形尺寸约：长×宽×高=650mm×280mm×990mm。（尺寸大小在±10%以内） 2. 采用优质冷轧钢板焊接组装而成，储存空间宽敞，坚固耐用。 3. 表面采用全自动脱脂、双面静电喷塑，防锈性能好，环保健康。 4. 内置4列×12层材料盒。 5. 采用精致锁具，安全系数高。 |
|  | 台式电脑 | I3-41500/H81/4G DDR3/500G/DVDROM/120G固态硬盘/ 19寸宽屏液晶显示器 |
|  | 指针交流毫伏表 | 测量电压范围：100μV-300V，电压量程：12档位， 分贝量程：12档位。 电压误差：≤3% |
|  | LCR数字电桥测试仪 | 电感测量范围：0.01uH-9999H 电容测量范围：0.01pF-99.99mF 电阻测量范围：0.001Ω-99.99MΩ 基本准确度：≤0.2% 输出阻抗：≤100Ω |
|  | 电子综合应用实训装置 | 输入电源：单相三线220V±10% 50Hz 工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 装置容量：＜300VA 外形尺寸约：1400mm×720mm×1200mm（尺寸大小在±10%以内） 电源规格 1）双路0～30V恒压源及数字监视仪表 调节范围：0～30/1A连续可调，带三位半数显监示，通过开关切换可显示0～30V电压输出，带有计算机接口；具有短路保护和自动恢复功能。 2）0～200mA恒流源及数字监视仪表 调节范围：0～200mA连续可调，从0.00mA起调；最大开路电压：30V，具有开路保护功能，含三位半数显监示，带有计算机接口。 3）直流固定电源 提供±12V，±5V/1A四路直流稳压电源，电源设有过流和短路保护功能。 4）交流电源 提供双联交流电源插座2只。 测量仪表 1）智能数字直流电压表：三位半显示，由A/D转换器ICL7135和四个LED共阳极红色数码管等组成，电压表测量范围0～200V，量程自动切换，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级；带有计算机接口。 2）智能直流数字电流表：三位半显示，由A/D转换器ICL7135和四个LED共阳极红色数码管等组成，电流表测量范围为0～2A，量程自动切换，精度0.5级，设有保险丝保护功能，使用安全可靠，带有计算机接口。 3）交流毫伏表：是一种新型高精度毫伏表，是内部带有微处理器，面板上各键的操作控制、内部数据的计算、内部状态的处置均由CPU来处理，并通过四位数码管和一组发光二极管将当前的状态和测量结果清晰地显示在面板上。由于采用了浮地设计，从而提高了实验装置的可靠性和安全性。具有测量的电压频率范围宽，测量电压的灵敏度高，噪声低，测量误差小的优点，并具有良好的线性度，共设有6档量程，使测量结果更为精确。量程：1mV～500V，测量电压的频率范围：5Hz～2MHz，输入阻抗：1MΩ∥40pF（不包括电缆线），测量误差(以1kHz为基准)±0.5%读数值±2个字。带计算机接口。 虚拟仪器与计算机控制单元 USB 2.0通讯接口，完全符合USB 2.0协议规范，可实现480M比特/秒的高速数据传输；AD接口：八路14bit分辨率，1Msps实时采样；分辨率，200Ksps实时采样；DA接口：二路12bit D/A输出，0～10V标准信号；八路TTL输入；八路TTL输出。 实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板，结构坚固；设有抽屉及储物柜，用于放置工具、资料及应用模块等。实训桌底部装有四个万向轮和四个固定调节机构。 电子线路实训套件（基本配置） 序号 名 称 数量（块） 备 注 基本模拟电路1 1 基本模拟电路2 1 基本数字电路1 1 基本数字电路2 1 运放PID调节器电路 1 信号叠加电路 1 功率输出电路 1 脉宽调制电路 1 数字显示电路 1 接近开关及液位检测电路 1 可控硅移相触发电路 1 压力变送器电路 1 热电阻及半导体测温变送电路 1 运算放大器单元电路 1 放大及波形发生电路 1 多功能万用板 1 半导体制冷及温度变送电路 1 整流放大电路 1 直流电机驱动电路 1 直流电机模块 1 传感器实训模块（基本配置） 序号 名 称 数量（块） 备 注 压力检测电路 1 温度检测电路 1 光电信号检测电路 1 环境参数检测电路 1 电力电子实训套件（基本配置） 序号 名 称 数量（块） 备 注 同步信号电路 1 单相电能检测电路 1 三相电能检测电路 1 脉冲触发电路 1 脉冲输出电路 1 功率桥输出驱动电路 1 二极管整流电路 1 二极管整流保护电路 1 MOSFET or IGBT功率桥电路 1 晶闸管整流电路 1 IPM模块电路 1 交流电压检测电路 1 交流电流检测电路 1 直流电压电流检测电路 1 （四）软件部分 1.电子电路综合仿真实训软件（为增强实训效果及确保软件产品的性能可靠性，投标时请提供省级部门出具的软件测评报告，原件备查） 本软件分为常用工具、导线连接、仪器仪表、电路基础、数字电子技术、模拟电子技术、电子工艺、单片机技术、EDA技术、PLC与变频器等十个模块，共计近百个实训项目，学校可以根据学生学习进度选择相应的训练模块进行训练。主要包括以下实训项目： 1)常用工具：试电笔、钢丝钳、电工刀、剥线钳、电烙铁等工具的使用说明 2)导线连接：线头连接、导线连接、绝缘包扎等注意事项 3)仪器仪表：万用表、示波器、信号发生器等常用仪表的使用训练 4)电路基础：伏安特性、基尔霍夫定律、叠加原理、戴维南定理等20项电路原理的验证训练 5)数字电子技术：集成逻辑电路、组合逻辑电路、触发器、计数器、AD/DA转换等10项原理应用实训 6)模拟电子技术：单管放大器、场效应管放大器、射极放大器等12项原理应用实训 7)电子工艺：焊接、插装、生产、SMT等工艺仿真说明 8)单片机技术：延时小灯、舞台灯、红绿灯、倒计时器等 2.电子综合应用实训视频教学软件 本视频教学软件以电子综合应用实训教学为依托，呈现形式以视频加语音讲解，重点展示电子器件的组成结构、编程方法、工作流程等内容，使学生对电子实训平台有一定的了解，为后期的实操训练提供帮助 五、实训项目 模拟电子技术基础实训 数字电子技术基础实训 电力电子技术应用实训 电子技术综合应用实训 虚拟仪器技术实训 |
|  | 交互式电子白板 | 一、硬件要求： 1. 技术原理：红外感应技术，无需专用笔：支持手、笔及教鞭等一切非透明物体直接在上面进行板书书写。 2. 定位技术：采用4点精准定位，每次开机无需重新定位。 3. 白板尺寸约：2186mm*1288mm（尺寸大小在±10%以内） 4. ★外框对角线尺寸：≥100寸（16:10）,感应尺寸：≥2117*1220 ★快捷键：提供两侧快捷按钮，每侧至少20个物理快捷按钮,并可直接通过物理快捷键实现对PPT的批注、擦除与翻页；物理快捷键与电子白板软件功能相符。 5. 定位精度：小于0.5mm 6. ★抗强光设计：电子白板能在太阳光照度80000LUX的环境内正常工作（提供相关证明材料复印件加盖厂家公章） 7. ★可对硬件底层程序通过USB进行升级、可对硬件的配置（速度、平滑度、点数、触摸深度灵敏度、硬件的初始化、出厂设置）进行调整，以满足客户的自定义需求、提供硬件检测程序，快速判定故障位置支持、可对触摸精准度进行微调手势识别； 8. ★产品结构：产品结构采用模块化设计（提供外观专利和实用新型专利证书），可现场插拔更换红外模组，易于拆装、维护。边框采用超窄超薄设计（边框厚度不超过37mm，宽度不超过26mm） 9. 固件刷机：固件程序支持USB智能快速升级，便于远程实现硬件更新。 二、 计算机接口： 白板采用USB与计算机连接，USB直接供电，无需外接电源，使用电子白板无需驱动，即插即用，不接受免驱/有驱切换；可支持无线连接设备（无需驱动，即插即用，支持多点）。 |
|  | 超短焦激光投影机 | 1. 采用DLP投影技术,使用最新一代WXGA DMD芯片:0.65" 2. 亮度: 3300流明（符合ISO21118标准） 3. ★高對比度20000 : 1 4. 光源:纯激光光源（无汞） 5. ★光源20000小时超长寿命 6. 分辨率1920 x 1080 ，投影比例支持16:10,16:9，4:3,16:6. 7. ★超短焦鏡頭投射比为0.233。 8. 投射80寸画面时投影机离投射画面距离≤100mm。 9. 镜头偏移: 130%+/-5% 10. 画面大小80-150 寸 11. 自动梯形校正支持± 30° 12. ★光源采用密封式光学设计 13. ★支持FULL 3D格式,可直接连接3D蓝光机实现3D立体投影 14. PC 兼容性: 兼容分辨率:VGA(640 x 480) to WUXGA(1920 x 1200) 15. 视频兼容性: NTSC, PAL, SECAM, SDTV(480i/576i), EDTV(480p/576p), HDTV(720p, 1080i/p 60Hz) 16. 输入接口:，Audio3.5mm输入*1，Audio3.5mm输出*1，Audio左右声道*1，S-video,分量视频接口*1,VGA输入*1，VGA输出*1，RS232*1， HDMI*2， mini-USB*1 17. 扫描速度: [H] 15 - 105 kHz ; [V] 50 - 120 Hz 18. 支持快速恢复功能，实现0秒开关机，节省时间。 19. 支持无信号自动关机功能，等待时间可自由设定。 20. 功耗正常模式:350W 21. 待机功耗小于0.5W 22. 电源:AC 100 - 240 V, 50/60Hz 23. 整机尺寸456 x 376 x 132 mm (W xHx D), 整机重量: 10kg 24. 附件: 遥控器 x1(附带两节干电池) AAA battery x2 电源线(1.8m) x1 VGA(D-sub) cable(1.8m) x1 HDMI cable (1.8m) x1 使用说明书 x1(CD-ROM) Safety manual x1(with Safety Manual and Quick Start Gudie ) 25. 资质要求：提供3C检测报告，节能和环保认证证书，提供质量检测报告，产品获得激光类产品1类激光安规认证。 |
|  | 多媒体机箱 | 冷轧板材质，表面烤漆，可安装14寸液晶屏 |
|  | 智能教学模块 | 板载8G DDR3 内存； 256G MSATA SSD固态硬盘； 板载i5 CPU，主频1.8G以上； |
|  | 智能融合控制模块 | 1、采用工业级高速32位嵌入式ARM9 CPU+定制化LINUX系统架构,内置16MB大容量NAND FLASH存储器2. 内置4*2路HDMI交叉矩阵；3. 支持HDMI高清音视频分离输出；4. 支持教室终端的设备智能集控；。 |
|  | 多媒体展台模块 | 500万像素 |
|  | 触摸液晶显示屏模块 | 14寸触摸屏，最高分辨率都可达1920*1080@60P； |
|  | 数字教学功放模块 | 把从主板过来的音源信号进行放大并输出到音箱，我们的功放电路是采用的大功率数字功放，根据需求可以选择单路/双路（接一对音箱/两对音箱）功放输出；音频输出接口可以监听输出的音频信号 |
|  | 开关电源 | 实现AC-DC的转换，产生+12V的直流电压电源给后续电路使用，根据整机工作的能耗需选配不同功率的开关电源以提供给整机足够的电流。 |
|  | 按键板 | a) 无线收发部分用于和如无线麦克风，电源控制模块间的RF无线连接，采集数据，进行交互。MCU把接收的信息通过UART通道传送回前接口板进行解码。 b) 磁控锁连接端口用于控制一体机柜门的开/关，控制信号是CPU根据需求发出的。 c) 液晶显示电路部分，通过FPC板间连接器连接一体机的内置液晶屏，根据CPU的指令对液晶屏进行管控以及信号驱动。电路部分主要是背光升压电路，液晶屏驱动。从主板过来的HDMI信号经过液晶屏驱动电路的信号转换发送给液晶屏进行显示。 d) 通过FPC板间连接器连接触摸板面板，有两种触控区域的信息需要采集，一是内置电脑屏幕部分的触控实现对内置电脑触控操作；另外一种是控制信号触控操作，通过触控实现手动操作。键盘板采集触摸面板的状态信息并发送给内置PC或者CPU进行分析及产生相应的操作。 e) 按键指示灯，用于显示控制信号触控操作的状态指示。 |
|  | 前接口板 | 一路外接音频输入插座，一路6.35mm话筒输入插座，一路千兆网口端口，一路外接HDMI输入插座，两路连接到内置PC的USB3.0插座 |
|  | 读卡器天线扩展板 | 用于实现插卡时的数据读取。 |
|  | 多媒体高清音箱 | 1、室内壁挂安装设计，安装极其简便； 2、使用高强度工程环保塑料一次注塑成形，专业结构设 计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲。 3、内置4×6寸的专业定制低音单元；94mm球顶高音单元； 独特的结构设计保证音箱的清晰及柔和 4、功率：50-100W； 5、阻抗：8欧姆； 6、总谐波失真；低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%； 7、灵敏度：90±3dB； |
|  | 高保真无线麦克风 | 1、采用专有数字音频处理芯片、专有高效数字信号处理算法，保证以极低的功率实现保真声音的无线传输。 2、智能调频及实时分频技术相结合保证教室之间不存在任何语音干扰 3、在安装有iDste NC-AM系列（原有NC-01A可升级为AM）的智能中控的教室不用安装任何附加设备，iDste KC-606都可以直接使用。 4、保证一师一麦，在解决方便使用的同时亦保证老师的身心健康。 5、极低功耗设计（0db）最大限度的降低校园无线电磁污染 |
|  | 多媒体讲台 | 根据实际需求定制 |
|  | 复合黑板 | 铝合金边框 |
|  | 无线键盘鼠标 | 光学分辨率：1600dpi 连接方式：无线 接口：USB |
|  | 布线及铺助材料 | 多媒体设备布线布置 |
|  | 除湿机 | 吊顶式除湿机，除湿量50升/天 220V/50Hz 额定输入功率650W 额定输入电流3A最大输入功率950W 最大输入电流3.6A 冷侧最高工作压力1.0MPa 热侧最高工作压力2.5MPa 制冷剂/加注量 R22/400g 外形尺寸（长宽高，尺寸大小在±10%以内）890*400*360 质量40KG适用温度5℃--35℃ |
|  | 台式电脑无线网卡 | 1.无线传输速率≥150Mbps 2.兼容802.11b/g/n 无线设备 3.安装方便，即插即用，支持windows XP/win 7/win 8/win 10 操作系统 4.采用PCI接口或者PCI-E接口 |

三、商务要求

# 1.交货期：自签订合同起60天内（安装时间包含在内,以合同约定为准）

# 2.交货地点：由招标人指定（以合同约定为准）

3.付款方式：采购双方按签订合同约定

4.验收：按招标文件技术参数进行验收

# 5.质量要求

# 5.1供应商所提供的设备应为全新的未使用过的设备，应完全符合国家相关产品及技术质量标准，符合各系统所要求的数量、技术规格和质量标准。应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。

# 5.2根据用户按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，用户可向供应商提出索赔。

# 6.售后服务要求：

# 6.1提供所投产品三年的质量保证期，质保期内，因产品自身质量问题影响采购人使用的，由投标人无条件负责退货和更换。

# 6.2质保期内，服务方式为上门服务，接到有效报障通知后，要求供应商8个小时到达现场，到达后2个小时内解决问题，如硬件出现故障，供应商应提供系统应急保通服务。

# 6.3提供详细的系统维保方案。

# 7.培训要求：供应商应提供有关系统构成、基本原理、安装、运行和维护的课堂培训和操作培训，必要时为用户提供设备原厂家培训，培训小时数为40个小时，培训地点在设备安装地点和设备原厂家进行，分三年完成。