第三章 用户需求书

一、本项目名称：非法台站管制系统便携式保障设备

本项目预算金额为人民币110万元，投标人的投标报价不能超过此预算金额，否则投标无效。投标人不得低于成本恶性报价，如中标人的报价低于预算金额的80%，签订合同时合同预付款降低为0%。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。如项目建设过程中出现中标人不按招标文件要求实施，偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。

二、总体要求

本项目配置2套非法台站管制系统便携式保障设备。主要用于完成各类考试无线电保障工作，监测、发现、干扰一体化。自动监测发现考场周围的信号，并进行可疑信号的自动化判别，支持对作弊信号源查询定位，可自动对作弊信号进行干扰压制。

三、总体原则

非法台站管制系统便携式保障设备建设以实际需求为导向，以实际应用为目标，以实际效果为标准，在设计过程中本着先进、灵活、使用、方便的指导思想，满足以下原则：

1.开放性

系统在设计方面将参考国际、国内相关标准建议要求，进行系统标准化构建，搭建统一、开放的统一平台。

2.先进性

充分利用先进的但相对成熟的技术和装备，使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。

3.可靠性

从设备选型到系统搭建，从网络规划到软件使用，将选用成熟稳定的技术和产品，最大限度保障系统的稳定和可靠性。设备选型方面，满足《省级无线电管理“十三五”规划技术设施建设指导意见》等技术标准和规范，兼顾实用性、可扩展性。

4.安全性

由于无线电管理部门的工作特殊性，系统安全尤为重要。本项目中的系统安全方面，将采用多重加密的方式同时配合防火墙等积极措施，最大限度保证系统的安全。

5. 保密性

系统在工作过程中接收解调的信息必须做好保密措施，不得泄露，确保信息安全。

6. 可维护性

在系统设计方面，考虑日常管理操作和后期维护等诸多因素，在保证安全的前提下，要达到系统的可维护性。

四、项目设备清单

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测主机（含天线） | 频率范围: 70MHz-3000MHz； 监测灵敏度：≤-80dbm； 扫频速度：≥5GHz/s； | 2台 | 每套1台 |
| 2 | 压制主机（含天线） | 发射频率：130MHz～3000MHz 输出功率： ≥10W 杂散输出： ≤-65dBc 调制带宽： 15KHz～20MHz | 6台 | 每套3台 |
| 3 | 系统软件 | 监测软件、干预软件 | 2套 |  |
| 4 | 系统附件 | 控制终端等 | 2套 |  |

五、功能与技术指标要求（注：以下指标中带▲的指标为重要指标，如不满足则将在评分中加重扣分）

（一）功能要求

1.信号监测功能

▲（1）可疑信号搜索

信号监测设备开机后自动采集背景信号，形成环境样本库。完成样本采集后自动进入扫描比对模式，搜寻新出现信号。支持黑、白名单设置，过滤需保护的频点或频段。

▲（2）信号分析

对于出现的信号进行分析，如为模拟信号，则解调出音频，如为数传信号，则解码出文字内容。可解调还原信号类别为：AM、FM模拟语音，268、439、536、715等FSK数传、169扩频数传、1150/1250语音。针对不断出现的新非法调制和编码方式，通过后续软件升级服务进行支持。

▲（3）信号存储、查看、监听

完成分析的信号，自动记录到监测设备内部存储器中。用户可通过控制终端进行查询、调阅和播放。

▲（4）非法信号自动判别

完成解调分析的信号发送至云服务，进行自动性质判定，判定结果发回控制终端进行显示。对于判定为非法信号的频点，控制终端告警，突出显示。同时，将该频点加入监测设备待压制信号列表，重点关注。

（5）信号判别修正

对于自动判定不正确的信号，用户可将其作为“误报信号”反馈回云服务，帮助改善自动判定的准确性。也可将此功能设为通过手动方式，让用户自行判断可疑信号是否为非法信号。

（6）远程管理功能

可通过网络进行远程控制管理。支持有线（LAN口）、无线方式远程遥控，监测设备通过云端和控制终端相连，控制终端可作为控制中心在任何位置实现对监测设备的远程控制，汇总显示作弊信号信息及压制信号信息，实现“监测-查找-干预”的一体式联动。

2.信号压制功能

▲（1）自动载波检测压制

压制设备启动后默认处于自动控制状态，通过扩频无线通道（或有线方式）接收监测设备发来的指令。一旦检测到目标信号出现，立即向压制设备发送干预指令。压制设备收到指令后，快速响应并发送同频、同调制的压制信号，使非法信号无法向周边传送信息。目标信号消失后，监测设备立即通知压制设备停止压制。

（2）单频点压制

可依据解析信号发射指定频率的压制信号，发射频率、调制带宽、调制样式、发射功率等可分别设置。

▲（3）多频点持续压制

支持将系统的压制功能调整为持续发射，对于待压制信号列表中的频点不间断的发送压制信号，压制信号的发射频率、调制带宽、调制样式均可设置，与被干预的非法信号保持一致。支持同时发送1至8个压制信号。

（4）循环压制

支持将系统的压制功能调整为循环模式，对于待压制信号列表中的频点循环发送压制信号，可设置压制信号的发射频率、调制带宽、调制样式，与被压制的非法信号保持一致。同时可配置在每一个被压制非法频点上停留的时间。

（5）频段保护

系统可设置保护频段，在发射压制信号时，若启用保护频段，会自动过滤保护频段。

（6）生成报告

根据非法信号出现及被压制的情况，在控制终端上形成报告。报告内容包括：设备站点代号；工作时段；经、纬度信息；非法及可疑信号信息包括：信号频率、信号强度、信号类型、信号特征、信号出现时间等；压制信号信息，包括：压制频率、压制带宽、压制调制方式、压制次数、压制时间等。

（3）信号定位

在发现非法信号以后若不需要启动压制，则可将频率发送至监测测向终端，通过便携式设备逼近查找、定位非法发射源。详细功能依赖具体的监测查找设备。

（二）系统技术指标要求

1．监测主机

频率范围: 70MHz-3000MHz；

监测灵敏度：≤-80dbm；

扫频速度：≥5GHz/s；

频率分辨率：≤5KHz；

▲解调信号类别：AM、FM、FSK数传（包括三利普系列数传、TTO、奥维斯、715等数传）、169数传。

供电方式：锂电池和市电，锂电池可工作时间：≥6小时

2．监测天线

频率：20MHz-3000M Hz；

增益：≥0dBi（典型值）；

驻波比：典型值 ≤3（典型值）。

3．压制主机

发射频率： 130MHz～3000MHz

输出功率： ≥10W

杂散输出： ≤-65dBc

信号实时带宽：1KHz～100MHz可调

调制带宽： 25KHz～20MHz多档可选

同步延迟： ≤0.3秒（同步作弊信号）

发射调制样式：CW、AM、FM、BPSK、2FSK等多种调制样式

同时多信号干预数：大于等于16个；各信号能独立设置调制带宽、调制样式、功率及调制源

供电方式：锂电池和市电，锂电池可工作时间：≥6小时

▲设备重量：≤4kg

4．发射天线

频率：130MHz-3000M Hz；

增益：≥2dBi（典型值）；

驻波比：典型值 ≤3（典型值）。

5．控制终端

操作系统：Android

无线通信：支持移动网络、WIFI网络

核心数量：八核

存储: 16G

扩展支持：Micro SD

▲（1）投标人所投主要设备必须是商业化成熟产品（附原厂产品手册），并提供同系列产品实际使用例证（附加盖公章的合同或验收报告复印件）。

▲（2）所有设备技术指标必须以设备原生产厂家正式发布的产品资料或有效声明资料为准，非原生产厂家提供的技术资料无效。若本项目中招标文件的系统配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案。

六、验收及售后服务要求

(一)交货及验收

1.投标人在合同签订生效后的3个月内完成整个项目的交付验收。如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延。交货验收时须提供原厂出厂检验合格证明材料。

2.验收由采购人组织，投标人配合进行：

（1）货物在投标人通知安装调试完毕后20个工作日内按照国家相关要求开展测试验证工作即完成初步验收。初步验收合格后，进入三个月试用期；

（2）试运行三个月后，采购人组织终验，终验专家不得少于5人，由采购人选派专家。评审所产生的费用（包括专家评审、交通、食宿等费用）由投标人负责。

（3）验收标准：按招标文件相关约定执行。系统安装完成后，投标人应首先给出具体测试计划、内容和方法，与采购人讨论并通过后，方可按计划进行测试验收。

3.投标人应负责在项目验收后将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、安装/验收报告、竣工文档、配置文档等文档汇集成册交付给招标方。

（二）售后服务及承诺

质量保证期：3年

投标人应提供完善的技术支持和售后服务。所有仪器及附件从最终验收之日起均享有三年免费保修。对于保修期外的产品用户支付维修所发生的材料/工时费用。对于用户的维修/维护要求，投标人应在6小时内给予响应。若发生仪器设备故障，在维修期间，投标人必须提供替机服务。消除买方由此产生的利益损害。供应商保证所售仪器设备自停产之日起至少八年的备件供应。

对发现的软件故障和存在的缺陷，投标人应及时修正。

投标人应承诺定期对整套系统进行现场维护，包括软硬件维护、除尘等，保证维护周期内设备运行的可靠性，周期由双方协商决定。

投标人应及时对购买后的软件进行免费正常升级。

（三）培训

投标人应保证提供一到两名资深的培训教师。

投标人承诺接受培训的人员在培训后能够独立地对系统进行操作使用、管理、维护。

培训内容包括系统产品使用培训和高级技术培训。产品培训至少包括系统介绍、安装调测、操作维护方法、系统配置和升级等方面；高级技术培训是指系统分析设计中的思想和方法。

投标人必须在所提交技术建议书中明确提出：

A、培训计划，其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；

B、培训大纲，其中应注明每次课程的内容和目的；

C、每次课程的文件和资料；

D、培训教师介绍。

培训地点在采购人所在地，人数10人、天数由投标方列出具体计划并安排实施。集中培训所产生的费用由投标人承担。

七、其它要求

1.投标人报价应包括方案、售后服务、培训等费用和一切应付的税费；

2.投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。