第三章 用户需求书

一、本项目名称：无线电管理现场行政执法系统

本项目预算金额为人民币120万元，投标人的投标报价不能超过此预算金额，否则投标无效。投标人不得低于成本恶性报价，如中标人的报价低于预算金额的80%，签订合同时合同预付款降低为0%。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。如项目建设过程中出现中标人不按招标文件要求实施，偷工减料、降低质量标准、超过工期等行为，采购人有权终止合同，并报政府采购管理部门严肃处理。

二、总体要求

本项目建设一套无线电管理现场行政执法系统。项目建设按照国家行政执法程序和标准，结合《中华人民共和国无线电管理条例》、《行政处罚法》、《行政复议法》等，基于信息化技术，实现无线电管理行政处罚案件等业务的规范化、流程化管理，包括行政执法信息采集、处理、报告打印等主要功能。集成了执法人员管理、执法仪器管理、系统用户管理和法律法规查询等辅助功能，方便行政执法队在执法过程中快速处理，为主管部门发挥监管、指导、协调等提供全面、详实的辅助决策支撑。

三、总体原则

无线电管理现场行政执法系统建设以实际需求为导向，以实际应用为目标，以实际效果为标准，立足于海南省其无线电管理行政执法工作的客观需求。本系统在设计过程中本着先进、灵活、使用、方便的指导思想，满足以下原则：

1.开放性

为满足系统能够自动纳入全省无线电管理系统，与网内其它系统兼容运行，系统在设计方面将参考国际、国内相关标准建议要求，进行系统标准化构建，搭建统一、开放的统一平台。

2.先进性

充分利用先进的但相对成熟的技术和装备，使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。

3.可靠性

从设备选型到系统搭建，从网络规划到软件使用，将选用成熟稳定的技术和产品，最大限度保障系统的稳定和可靠性。

4.安全性

由于无线电管理部门的工作特殊性，系统安全尤为重要。本项目中的系统安全方面，将采用多重加密的方式同时配合防火墙等积极措施，最大限度保证系统的安全。

5. 保密性

系统中涉及的台站信息等用户资料必须做好保密措施，不得泄露，确保信息安全。

6.可维护性

在系统设计及安装方面，考虑日常管理操作和后期维护等诸多因素，要达到系统的可维护性。

四、项目设备清单

无线电管理现场行政执法系统设备包括行政执法系统软件、服务器以及执法相关便携设备等。具体设备清单如下表：

| 序号 | 名称 | 功能、配置及主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政执法系统软件 | 无线电管理行政执法系统软件 | 1套 |
| 2 |  | 设备型号核准库更新软件工具 | 1套 |
| 3 |  | 台站数据获取及脱密和导入软件工具 | 1套 |
| 4 | 省级管理及数据库服务器 | 机架服务器（1/2/4U），10核处理器，主频2.2GHz或以上；4T以上硬盘；2G缓存，RAID 5, 128G DDR4内存 | 1台 |
| 5 | 视频服务器（含视频服务系统） | 机架服务器（1/2/4U），10核处理器，主频2.2GHz或以上；4T以上硬盘；2G缓存，RAID 5, 128G DDR4内存 | 1台 |
| 6 | 安全网闸 | 基于“2+1”多主机架构，2U服务器;切断不同网络域之间TCP/IP通信，实现网络隔离基础上的实时信息交换；带宽不低于650M/S. | 1台 |
| 7 | 后台管理及数据库服务器 | 机架服务器（1/2/4U），10核处理器，主频2.2GHz或以上；4T以上硬盘；2G缓存，RAID 5, 128G DDR4内存 | 3台 |
| 8 | 专用台式电脑 | Windows系统，Intel i5，4G内存，500G硬盘 | 8台 |
| 9 | 平板电脑 | Windows 操作系统，六核处理器 主频1.8GHZ或以上；8G内存；256G硬盘 带触控笔 | 4台 |
| 10 | 智能执法终端 | 安卓5.0以上，运行内存4GB，存储内存64GB | 8台 |
| 11 | 执法记录仪 | 支持4G回传、支持WiFi实时传输;全高清1080P; 红外夜视自动切换;防水防尘防摔设计；140°大广角镜头，同时双镜头能实现大于270°全景拍摄；支持数字对讲； | 8台 |
| 12 | 便携式A4打印机 | 支持A4纸张打印，支持USB和无线连接、车载便携。 | 4台 |
| 13 | 信息采集器 | 支持指纹和身份证信息识别 | 4台 |
| 14 | 网络流量服务 | 至少支持基于三大运营商之一的4G网络流量。每月流量不少于10G，服务期1年。 | 8套 |
| 15 | 装备便携背心 | 支持携带执法记录仪等设备 | 8套 |
| 16 | 运输箱 | 执法终端设备存放、运输箱 | 4台 |

五、功能与技术指标要求（注：以下指标中带▲的指标为重要指标，如不满足则将在评分中加重扣分）

（一）系统软件功能要求

系统软件包含内网应用和移动终端应用两大部分，以及实现不同系统之间进行数据交换的若干工具软件，数据交换工具分别应用于内网、外网及移动终端上，移动终端包括平板电脑和智能执法终端。

▲执法规范管理：系统具备执法流程规范管理的功能，包括从立案申请、案件审批、案件查询等。根据级别设置审批、查询权限，做到分级审批、分级管理。同时，系统支持电子签章、电子指纹/签名以及第三方电子送达。

▲综合查询：系统具备对现场执法相关信息查询，包括对现场执法的监控和业务数据查询。通过在电子地图上操作，可以观察现场执法环境及回放执法视频录像。

统计分析与辅助决策：系统可对案件卷宗进行电子化处理和规范化管理，结合大数据技术提供对历史案件卷宗数据的多角度、智能化统计分析和研判，可快速为现场执法提供有效决策。可实现对行政执法相关法律法规的关键字查询，系统数据库包括法律储备文献：无线电管理相关法律法规、行政处罚法等。

案卷管理：系统可实现对历史案卷的基本信息、案件办理过程中形成的文书等进行有效的管理和查询，并能实现关键字检索。

▲系统管理：系统具备组织机构管理、职能管理、流程管理、执法设备管理、日志管理等功能。

▲执法过程上传和查询服务：系统支持现场执法经过的全程记录，通过平板电脑、智能执法终端、执法记录仪进行现场语音、图像、视频的实时回传，可在执法系统平台中进行执法视频实时浏览，同时提供执法录像和执法轨迹的回放等。系统支持断点续传和离线提交，在无4G信号时保证数据的完整性和执法流程的可延续性。并将视频作为执法凭证存档至少3年。

在线法律支持：系统通过平板电脑、智能执法终端提供法律专家（行政法专家）的在线咨询服务，为现场执法人员提供实时法律支撑。

设备型号核准数据更新和查询：系统具备设备型号库自动更新功能，可以连接型号核准数据发布网站，定期更新设备核准数据，并更新保存到本地。可通过平板电脑、智能执法终端进行查询。

▲任务功能：系统能够自动显示登录人员的工作任务项。

执法文书功能：系统提供执法文书的相关模板，包括：责令改正、查封设备等。通过平板电脑、智能执法终端实现执法文书现场无线打印。

▲电子地图功能：

系统应实现导航、定位、搜索等地理信息系统功能，为现场执法提供辅助支持。提供专门的地图数据更新工具，定期从互联网下载最新地图数据并实现内网地图数据的更新。

台站数据查询：系统应实现从平板电脑、智能执法终端上查询台站信息，并可在Gis系统上显示并标注相应位置，为执法提供合法/非法台站对比依据。

（二）技术指标要求

（1）服务器主要参数

2U机架式,，双颗Intel Xeon E5-2630v4，10核心处理器2.2GHz主频；128G Registered DDR4内存；5×4T硬盘2G缓存RAID 5；提供管理专用以太网接口；冗余电源；集成系统管理芯片，提供中文版服务器管理软件、中文版智能备份还原软件；可选配备服务器原厂操作系统内核级安全加固功能，符合公安部信息安全等级保护三级标准；硬盘免返还。提供设备原厂商售后服务承诺书。

（2）执法记录仪主要性能参数

内置4G、WiFi传输模块；

防水防尘防摔设计；

广角镜头：140度广角镜头；同时双镜头能实现大于270°

分辨率：全高清1080P，30帧/秒摄像，拍照3200万像素；红外夜视，自动切换；

双向语音对讲：通过设备的麦克可与后台监控中心实现IP网络语音通话

内置电池，确保更换电池期间仍可保证数据完整性。

（3）平板电脑

Windows操作系统，Intel Core i5处理器，8G内存，256G硬盘，Wifi功能，背光键盘,触控笔。

（4）智能终端

安卓5.0以上，屏幕5.5寸以上，运行内存4GB，前置摄像头像素：800万,后置双摄像头像素：1200万，机身内存：64GB以上。

（5）便携打印机

支持A4纸张打印，支持USB和无线连接，支持USB供电，车载便携。

六、验收及售后服务要求

(一)交货及验收

1.投标人在合同签订生效后的3个月内完成整个项目的交付验收。如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延。交货验收时须提供原厂出厂检验合格证明材料。

2.验收由采购人组织，投标人配合进行：

（1） 货物在投标人通知安装调试完毕后20个工作日内初步验收。初步验收合格后，进入三个月试用期；

（2）试运行三个月后，投标人组织终验，终验专家不得少于5人，由采购人选派专家。评审所产生的费用（包括专家评审、交通、食宿等费用）由投标人负责。

（3）验收标准：按招标文件相关约定执行。系统安装完成后，投标人应首先给出具体测试计划、内容和方法，与采购人讨论并通过后，方可按计划进行测试验收。

3.投标人应负责在项目验收后将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、安装/验收报告、竣工文档、配置文档等文档汇集成册交付给招标方。

（二）售后服务及承诺

质量保证期：3年

投标人应提供完善的技术支持和售后服务。所有仪器及附件从最终验收之日起均享有三年免费保修。对于保修期外的产品用户支付维修所发生的材料/工时费用。对于用户的维修/维护要求，投标人应在6小时内给予响应。若发生仪器设备故障，在维修期间，投标人必须提供替机服务。消除买方由此产生的利益损害。供应商保证所售仪器设备自停产之日起至少八年的备件供应。

对发现的软件故障和存在的缺陷，投标人应及时修正。

投标人应承诺定期对整套系统进行现场维护，包括软硬件维护、除尘等，保证维护周期内设备运行的可靠性，周期由双方协商决定。

投标人应及时对购买后的软件进行免费正常升级。

（三）培训

投标人应保证提供一到两名资深的培训教师。

投标人承诺接受培训的人员在培训后能够独立地对系统进行操作使用、管理、维护。

培训内容包括系统产品使用培训和高级技术培训。产品培训至少包括系统介绍、安装调测、操作维护方法、系统配置和升级等方面；高级技术培训是指系统分析设计中的思想和方法。

投标人必须在所提交技术建议书中明确提出：

A、培训计划，其中应注明每次培训课程的时间、地点及课时；

B、培训大纲，其中应注明每次课程的内容和目的；

C、每次课程的文件和资料；

D、培训教师介绍。

培训地点在采购人所在地，人数10人、天数由投标方列出具体计划并安排实施。集中培训所产生的费用由投标人承担。

七、其它要求

1.投标人报价应包括方案、售后服务、培训等费用和一切应付的税费；

2.投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书资料等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金，并报政府采购主管部门严肃处理。