# 2018省本级政府设备采购招标项目

海南大学热带农林学院代谢生物学实验室进口设备采购项目

第二批次：细胞和结构生物学

招标编号: HNJY2018-1-25

# 招

# 标

# 文

# 件

采购人：海南大学

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

2018年6月

目  录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标项目需求... ... ... ... ... ... ... ... ..6

第三部分  投标人须知...	11

第四部分  合同通用条款	25

第五部分  合同条款及格式... ... ... ... ... ... ...30

第六部分  投标文件格式... ... ... ... ... ... ... ..32

# 第一部分  投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受海南大学（以下简称“采购人”）的委托,对采购人海南大学热带农林学院代谢生物学实验室进口设备采购项目及服务采用公开招标方式进行采购, 现诚邀国内合格的供应厂（商）来参加密封投标。

1、招标项目：细胞和结构生物学（共分为三个包）

A包：细胞学设备；B包：互作分析设备；C包：小型基础设备。

（项目所涉及的范围及产品招标采购项目需求表，包括项目所需设备的供货、运输、安装调试和培训及相关服务）

2、招标编号：HNJY2018-1-25

3、供应商资格要求：

3.1符合《政府采购法》第二十二条的规定的供应商来参加密封投标；

3.2在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；

3.3需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；

3.4提供2018年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（根据格式提供声明）；

3.6提交供货承诺书：保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

3.7、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章）。

3.8必须购买采购文件，并提交投标保证金。

4、本项目不接受联合投标，不得转包；

5、本项目以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

6、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

7、购买标书时间：2018年 月 日至2018年 月 日下午17：30前，逾期不售，节假日除外。

6、购买标书下载网址

http://218.77.183.48/htms

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达海南省人民政府政务服务中心账户上，投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电话：0898-66779294，0898－66742218

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/

7、开标时间：兹定于2018年 月 日上午北京时间8:30公开开标。递交投标文件时间：2018年 月 日上午8:10至8:30。投标截止时间：2018年 月 日上午北京时间8:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

友情提示：参加投标的投标人把投标文件制作成PDF格式(使用WinRAR加密压缩)电子标书, 投标截止日期前，必须在网上将电子投标文件上传到电子招投标网址：http://218.77.183.48/htms 。

8、开标地点：海南省海口市国兴大道9号会展楼2楼，海南省公共资源交易服务中心    室（海南省人民政府政务服务中心南侧）

9、投标人应根据招标文件的要求，在投标文件中详细提供所投货物的有效技术规格、设备名称、设备型号、产地、生产厂名、部件配置、功能说明、零配件报价清单等相关资料。

10、本项目的设备以包为单位投标，投标人必须对包内整个品目全部内容进行投标。

投标人有义务并必须将采购人的设备名称进行规范，所投仪器设备名称必须与实际到货的仪器设备名称相一致。

11、设备报价

国产设备用人民币报价，进口设备用美元报价。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

投标人都应分别附有投标保证金（A、B包投标保证金金额分别为：40000元，C包投标保证金金额为：10000元；投标保证金凭据，应注明：招标项目名称、招标编号、包号等）。

海南省教学仪器设备招标中心

2018年 月 日

# 第二部分 投标项目需求

# 一、本次招标的项目

# 1、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算 | 本项目A包采购预算为393万元，B包采购预算为400万元，C包采购预算为159.64万元，投标价不能超过采购预算，超过视为无效投标。 |
| 2 | 是否接受进口产品投标 | 接受（√） 不接受（） |
| 3 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 组织（） 不组织（√） |
| 4 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 有（） 无（√ ） |
| 5 | 投标有效期 | 自开标之日起90个工作日。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 壹 份 副本 陆 份 |
| 7 | 评标方法 | 最低评标价法（） 综合评分法（√） |
| 8 | 采购需求 | 详见采购清单 |
| 9 | 交货时间 | 国产设备合同签订后30天内必须发货到业主指定地点；进口设备合同签订后90天内必须发货到业主指定地点。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间（除业主单位施工现场不具备条件外） |
| 10 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 12 | 备注 | 采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。 |

# 2、采购需求

# A包：细胞学设备：

| 序号 | 品目名称 | 参考型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微成像系统 | 一、技术参数 1.全自动倒置荧光显微镜 1.1 主机（全自动倒置显微镜）： ★1）光学系统：无限远校正光学系统，具有色差及反差校正功能； 2）具有明场、相差、DIC、荧光功能； 3）配备电动6孔位长工作距离(N.A. 0.55)聚光镜； 4）电动6孔物镜转盘； 5）电动聚焦（步进精度可达10nm）； 6）电动硬件可通过三种方式控制：TFT液晶触摸屏、软件操作系统和手动控制； 7）触摸屏控制器：通过触摸屏可控制显微镜，并实时显示工作状态和参数； 8）V型光路，保证最大的光学效率； 9） 调焦最大行程可达 13 mm，方便不同的样品都可以观察； 10）透射光照明：12V100W卤素灯； 11）目镜：10X宽视野目镜，视野数为23，高接目点，可调焦； 12）左侧分光出口；视场23，可同时安装6个物镜； 13）最大70mm工作距离允许加配多种显微操作系统； 1.2物镜： 1）半复消色差平场荧光相差物镜10x/0.3 Ph1； 2）半复消色差长工作距离平场荧光相差物镜LD 20 X/0.45 Ph2； 3）半复消色差长工作距离平场荧光相差物镜LD 40 X/0.60 Ph2； 4）全复消色差油镜63X/1.40； 1.3荧光： 1）荧光光栏，可多级调节荧光激发光强度； 2）配备4组带通荧光滤块： RhodaminEX BP 546/12, BS FT 560, EM BP 575-640 GFP EX BP450-490nm, BS FT 495nm, EM BP 500-550nm DAPI EX G 365nm, BS FT 395nm, EM BP 420-470nm 3）配有6孔位电动荧光滤片转换器； 4）荧光冷光源，2000小时长寿命，易调节，对样品没有热传导； 1.4原厂同品牌成像系统： 1）半导体制冷黑白双模式专业显微数码相机，制冷温度：低于室温20度； 2）分辨率：物理分辨率：2752 × 2208 imaging Pixel； 3）动态范围：＞1：2500，数字化动态范围：14 bit； 4）满阱电子容量≥15.000 e-，读出噪声≤6.5e，暗电流≤<0,06 e/pixel/s； 5）CCD芯片尺寸：1英寸，芯片感应面积：12 mm × 10 mm，像素大小：4.54 × 4.54 µm Pixel； 6）全分辨率下拍摄2752 × 2208≥19帧/秒； 7）曝光时间：205us up to 60s 5种模式：1×1至5×5； 8）配置1倍C型接口； ★9）三维光切光学栅格共焦装置： a.可实现光学栅格条纹与平面荧光图像的像面共轭，平面栅格在空间位置上进行三次移动，使条纹成像进行三次移动；可通过条纹成像移动的光学亮度差确定聚焦面的像，去除焦平面以外的图像而去除杂散光的干扰，使荧光图像达到物理光学切片的效果。 b.不同的物镜对应不同的光学栅格，以达到最好的光学切片效果。适合5x～100x的物镜范围； c.所有的光学栅格调动都是自动的，软件可操控； d.不同物镜、不同滤片、不同栅格的组合都经过校正。软件可以自动识别最合适的参数条件； e.所有部件由同一厂家提供，系统运行稳定，软件可以完全控制光切割装置； f.有两个成像位置模式，普通荧光成像无需拔出Slider，切换方便； g.网格自动聚焦，成像速度1-3幅/秒。 1.5原厂同品牌图像处理软件： 1)图像处理软件平台：最新版本分析软件，图像分析处理、（形态分析、多图叠合图 象运算、图象摒合）、测量分类。免费的功能升级，并对数码相机实行自动控制，图象处理工具如增强、编辑（修改）、注释、档案保存以及图像打印； 2)测量模块：可对图像进行切割，细胞计数，对图像的长度、面积、周长，大小、数目等各种形态学参数进行测量； 3)多通道荧光模块，一次性进行多至6个荧光标记（探针）图象的多通道采，每个荧光通道单独采集，有利各个荧光图象信号的单独调整，保证高质量的图象显示和输出； 1.6工作站 工作站配置不低于以下要求：Intel® I7 四核3.2 GHz； 4G内存；1T HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器。 2.自动化正置显微镜 2.1光学系统部分： ★1）光学系统：采用新IC2S无限远复消色差反差双重校正光学系统，具有轴向和径向色差校正，同时具有反差校正； 2）45mm国际标准齐焦距离，具备明场、相差、DIC以及荧光观察和数字摄影功能； 3）透射光照明器：12V100W卤素灯照明； 4）具备智能光源管理功能：可存贮并自动调用各只物镜的最佳照明条件； 5）光学部件使用金属镀膜，防霉但不得使用化学药剂； 6）三目观察筒：有100% vis : 0% L / 30% vis : 70% L/0% vis : 100% L模式。 2.2主机： 1）高级显微镜主机，全金属结构，机械温度稳定性高； 2）电动调焦，最小步进为10nm； 3）7位电动物镜转盘； 4）TFT触摸屏：电动控制调焦、荧光滤色块及物镜转换、荧光光闸开关、透射/反射切换、光路转换、照明强度调节、减光控制器、各种观察方法的光学部件自动匹配等功能； 5）三种控制模式：手动控制所有部件、TFT控制、软件控制； 6）观察镜筒：铰链式双目观察筒，金属罩壳，可360度自由旋转，上下翻转；倾斜45度，视野数25； 7）目镜：放大倍数10x，高眼点，双目屈光度可调，视野数25； 8）聚光镜：万能聚光镜，数值孔径0.9，色差球差校正，工作距离1.2mm； 2.3荧光系统： 1）复消色差荧光光路，在光路设计上对多通道荧光图像进行色差优化；可以对340nm~850nm波长进行色差的纠正，荧光通过率大于80%； 2）Light Trap光陷阱技术，背景杂散步光消除； 3）荧光滤色块转盘：6孔位滤镜转盘，电动切换，切换时间小于200ms； 4）荧光光源：寿命金属卤素灯，使用寿命≥2000小时；荧光滤色块：预定位功能滤色块，“Push&Click”，即插即换滤片系统，支持热插拔；电动控制荧光光闸、光阑、透射/反射切换；内置荧光快门，切换时间小于20ms。 5）荧光滤色片：DAPI，GFP，Rhodamin： a.紫外激发(DAPI)：激发光365nm, 分光395nm发射光445/50 nm； b.蓝激发(GFP)：激发光470/40 nm，分光495nm，发射光525/50 nm； c.绿激发（Rhodamin）：激发光 546/12nm，分光560nm 发射光575-640 nm； 2.4物镜： 1）10x增强反差型平场半复消色差物镜，NA 0.3，WD 5.2mm； 2）20x增强反差型平场半复消色差物镜，NA 0.5，WD 2.0mm； 3）40x增强反差型平场半复消色差物镜，NA 0.75，WD 0.71mm； 4）100x增强反差型平场半复消色差物镜，NA 1.3，WD 0.2mm； 2.5成像系统： 1）高分辨率单色制冷型CCD； 2）显微数码专用彩色制冷型CCD，芯片尺寸1英寸； 3）物理像素：≥600万，像素点大小≥4.54 μm x 4.54 μm； 4）动态范围：≥2500：1； 5）曝光时间：250μs至60s； 6）光谱范围：400～1000nm； 7）拍摄速度：全幅拍摄19幅/秒（2752x2208）；Binning 5x5≥56幅/秒（554x440）； 8）四端口读出，USB3.0 高速传输； 2.6图像处理软件： 1）具备基本的图像管理功能：编档图像优化处理（色彩管理，自动暴光，亮度、对比度调节等），标注，添加比例尺，长度、面积、周长等几何测量等； 2）多通道叠加：在多通道下可自动获得多种荧光和透射光图片的叠加图像； 3）图像景深扩展：可以对多幅各层面聚焦图像进行自动处理，将不同层面清晰的部分合成在一张图片上； 4）3D模式下支持多达五种的渲染模式效果：表面，透明，最大强度，阴影投射和混合渲染模式。可以轻松地动画窗口录制，不同角度旋转而生成视频文件； 5）图像及图像的备注信息和原始扫描条件可保存于同一文件，以图像数据库方式管理组织数据，可以浏览缩略图及相关信息。可以从数据库中直接使用拍摄条件调用功能调用硬件设置； 6）具有图形化的感兴趣区域荧光强度平均值分析； 7）具有直方图（Histogram）分析工具，可测量直线和任意形状曲线的荧光强度分布，可测量长度、角度、面积、荧光强度； 2.7工作站 工作站配置不低于以下要求：Intel® I7 四核3.2 GHz； 4G内存；1T HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器。 3.全自动体视荧光显微镜 3.1 显微镜主机： 1）光学系统：具有复消色差及反差双重校正功能； 2）具有明场、荧光功能； 3）显微镜中间变倍范围至少达到0.7×– 11.2×，变倍比不少于16:1； 4）总放大倍数范围至少达到7×– 258×，且允许连续可调； 5）样品观察视野范围至少达到0.9 – 33 mm，且允许连续可调； ★6）分辨率：最高分辨率不低于1600线/mm；Z轴步进精度：350 nm； 7）大立体观察夹角，具备强立体感设计； 8）照明方式：高功率冷光源，带有色温调节装置，搭配透射光、双支光纤照明、荧光等； 9）变倍调节方式：电动无级连续变倍，电动调节，精度0.1倍； 10）焦距调节方式：连续可调，电动调节； 11）彩色触摸屏控制器操控显微镜所有电动功能：包括电动调焦、电动变倍、记忆多个调焦位、倍率、照明方式等。显示z轴调焦位置，实现z轴测量。显示放大倍率、正在使用的物镜、景深、视野范围、分辨率等。支持多使用者的管理系统；并具有编辑功能； 12）全电动操作控制器记忆多个调焦位、倍率、照明方式，方便观察条件重现；并具有一键恢复，重现所有观察条件的功能； 13）粗微调焦立柱可达490mm； 14）调焦架采用高强度纤维材料，带有调焦限位保护装置，停止z轴按钮保护功能。 15）具有2D、3D两种观察模式，并可随意调节； 3.2 物镜和物镜： 1）高接目点可调焦目镜一对：10× / 23，可屈光度补偿；双目镜中轴可360度自由旋转； 2）三目镜座，同一瞳距可提供两种视高，满足站姿、坐姿及不同高度观察需要； 3）标配1.0×/0.25 平场复消色差物镜，立体工作距离不低于56 mm； 3.3荧光： 1）全电动荧光光阑，可全动多级调节荧光激发光强度； 2）标配紫外、绿色、蓝色带通荧光高效滤块，其中： 紫外激发块（蓝色荧光）：DAPI shift free EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50， 蓝色激发块（绿色荧光）：GFP shift free EX BP 475/40, BS FT 495, EM BP 525/50， 绿色激发块（红色荧光）：Rhodamin shift free EX BP 572/25, BS FT 590, EM BP 629/62，上述荧光滤块格式表示“激发波长，分色镜，发射波长”； 3）荧光光源：采用长寿命金属氯化物灯，使用寿命不少于2000小时，且使用时间在面板上实时显示。光源光闸开关允许用户电脑控制； 3.4 原厂同品牌成像系统： 1）半导体制冷彩色/黑白双模式专业显微数码相机，制冷温度：低于室温20度； 2）分辨率：物理分辨率：2752 × 2208 imaging Pixel； 3）动态范围：＞1：2500，数字化动态范围：14 bit； 4）满阱电子容量≥15.000 e-，读出噪声≤6.5e，暗电流≤<0,06 e/pixel/s； 5）CCD芯片尺寸：1英寸，芯片感应面积：12 mm × 10 mm，像素大小：4.54 × 4.54 µm Pixel； 6）全分辨率下拍摄2752 × 2208≥19帧/秒； 7）曝光时间：205us up to 60s 5种模式：1×1至5×5； 8）配置1倍国际C型接口； 3.5图像处理软件： 1）图像处理软件平台，要求同主机品牌。软件能对CCD实时自动控制取图，具有视频无间断记录功能；可控制显微镜电动部件，包括变倍、Z轴聚焦等；可对图像进行分析处理、测量、分类；具有图象处理工具如亮度、对比度、编辑、注释、档案保存以及图像打印；支持多种图像格式：如bmp、jpg、tif、png、psd、img等；时间序列文件、空间序列文件可转换为动画格式（AVI、MOV）； 2）多通道荧光模块，同时进行多种荧光标记（探针）图象的多通道采集，每个荧光通道单独采集，有利于各个荧光图象信号的单独调整； 3）基础测量模块：如距离等，数据可实时显示； 4）景深扩展模块：Z轴系列图像合成，不同聚焦位置图像的全聚焦显示；可校正体视显微镜并进行扩展景深成像。 3.6工作站 工作站配置不低于以下要求：Intel® I7 四核3.2 GHz； 4G内存；1T HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器。 4.普通倒置显微镜 4.1光学系统部分： 1）光学系统：采用新IC2S无限远复消色差反差双重校正光学系统，具有轴向和径向色差校正，同时具有反差校正，提高图像衬度； 2）45mm国际标准齐焦距离，具备明场，相差数字摄影功能； 3）透射光照明器：12V37W卤素灯照明； 4）光学部件使用金属镀膜，防霉但不得使用化学药剂； 5） 分光方式：有100% vis : 0% doc / 0% vis : 100% doc模式； 4.2主机： 1）高级显微镜主机，全金属结构，机械温度稳定性高； 2）调焦最小步进为13nm； 3） 5位物镜转盘； 4）观察镜筒：铰链式双目观察筒，金属罩壳，可360度自由旋转，上下翻转；倾斜45度，视野数23； 5）目镜：放大倍数10x，高眼点，双目屈光度可调，视野数23； 6）聚光镜：万能长工作距离聚光镜，数值孔径0.4，色差球差校正，工作距离53mm； 4.3载物台： 1）手动载物台 2）载物台面积：232 mm x230 mm 3）XY行程：130mm x 85mm； 4.4物镜： 1）10x长工作距离平场物镜，NA 0.25，WD 8.5mm； 2）20x长工作距离平场荧光相差物镜，NA 0.4，WD 8.4mm； 3）40x长工作距离平场荧光相差物镜，NA 0.6，WD 3.3mm； 4.5成像系统： 1）显微数码专用彩色制冷型CCD，芯片尺寸1/2英寸； ★2）物理像素：≥140万，像素点大小≥4.65μm x 4.65μm 3）曝光时间：1ms至4s； 4）光谱范围：400～700nm； 5）拍摄速度：全幅拍摄15幅/秒（1388x1038）；Binning 5x5≥56幅/秒（554x440）； 4.6工作站 工作站配置不低于以下要求：Intel® I7 四核3.2 GHz； 4G内存；1T HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器。 5.普通正置显微镜 5.1具有色差和反差两种校正光学系统，保证全面清晰高对比度的图像； 5.2研究级主机，可随时升级荧光应用及6位以上荧光滤片转盘。 5.3具有明场观察技术。可升级DIC及塑料DIC双重浮雕观察方式，满足不同样品的观察需要； 5.4承载目镜的双观察筒须可绕轴360°旋转，为多人讨论观察提供多个观察位置。 5.5目镜视野范围≥23 mm； 5.6物镜转盘≥6孔； 5.7配备5×、10×、20×、40×、100×高反差平场消色差物镜: 5X :N.A. ≥0.12； 10X:N.A. ≥0.25； 20X:N.A. ≥0.45； 40X:N.A. ≥0.65； 100X:N.A. ≥1.25； 5.8具有高级聚光器，科勒照明； 5.9具有中灰片组加白平衡调节功能，满足标本观察的最大清晰度； 5.10超硬防刮花载物台，密封式载物台移动轨道，X、Y轴移动高低松紧可调，防腐蚀载物台，面积≥220X170mm,调焦杆长度≥135mm； 5.11底座两侧均带透射光光强调节旋钮，是日常操作更加得心应手； 5.12无需工具即可拆卸载物台及聚光镜，在必要时使清洁工作更简单； 5.13在不更换三目镜筒的前提下可增加新的照相出口，而方便同时接驳两组显微摄像装置； 5.14超大样品空间，物镜前端与样品间距离最高≥100mm，确保特殊样品的观察。 5.15原厂同品牌CCD：真实像素≥2452x2056（约500万）像素；≥12位数字转换；曝光时间1ms至4s；预览速度≥9fps@(2452 x 2056)、≥15 fps (1920 x 1080)；≥2/3寸CCD ；像素点大小≥3.45X3.45um； 5.16同品牌软件可通过计算机控制相机所有功能。支持czi, bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm等格式图像输入输出；有高动态光照渲染技术，完全展现各个曝光量级上的所有图像信息；曝光模式自动、测光手动可选；灰度测量值8位动态范围；多色彩通道白平衡调节；可自动调整至3200K色温；多种分辨率模式可选；多色彩通道柱状图；可手动白平衡调节；带有黑平衡调节；可对未拍摄图像进行旋转镜像等操作；多种预览模式可选；可对图像进行标记：添加文本或箭头、标尺等；亮度、对比度、gamma值调整；预览图像下可调整放大或缩小；图像平滑、锐化等处理；测量功能包括标尺、长度、面积、角度等；图像存档可进一步编辑；有双图像比较功能及图像导航等；软件界面可随用户习惯调整； 5.17工作站 工作站配置不低于以下要求：Intel® I7 四核3.2 GHz； 4G内存；1T HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器。 二、配置清单 1.全自动倒置荧光显微镜 1）倒置显微镜主机一台； 2）物镜： 半复消色差平场荧光相差物镜10x/0.3 Ph1一个；半复消色差长工作距离平场荧光相差物镜LD 20 X/0.45 Ph2一个；半复消色差长工作距离平场荧光相差物镜LD 40 X/0.60 Ph2一个； 3）全复消色差油镜63X/1.40； 4）4组带通荧光滤块； 5）6孔位电动荧光滤片转换器一个； 6）荧光冷光源一个； 7）半导体制冷彩色/黑白双模式CCD一个； 8） C型接口一个； 9）原厂同品牌图像处理软件一套； 10）品牌电脑一台； 11）彩色打印机一台 2.自动化正置荧光显微镜 1）显微镜主机一台； 2）透射光照明器一个； 3）7位电动物镜转盘一个； 4）TFT触摸屏一个； 5）10x目镜一对； 6）万能聚光镜一个； 7）6孔位滤镜转盘一个； 8）DAPI，GFP，Rhodamin3组荧光滤色片； 9）物镜：10x、20x、40x、100x增强反差型平场半复消色差物镜各一个； 10）高分辨率单色制冷型CCD一个； 11）图像处理软件一套； 12）品牌电脑一台； 13）彩色打印机一台 3.全自动体视荧光显微镜 1）显微镜主机一台； 2）目镜10× / 23一对； 3） 1.0×/0.25 平场复消色差物镜一个； 4）紫外、绿色、蓝色3组带通荧光高效滤块； 5）荧光光源一个； 6）原厂半导体制冷彩色/黑白双模式CCD一个； 7）配置1倍国际C型接口一个； 8）图像处理软件一套： 4.普通倒置显微镜 1）主机一台； 2） 10倍目镜一对； 3） 聚光镜一个； 4）载物台一个； 5）手动载物台； 6）物镜：10x长工作距离平场物镜，20x长工作距离平场荧光相差物镜，40x长工作距离平场荧光相差物镜； 7）显微数码专用彩色制冷型CCD一个； 8）品牌电脑一台； 9）彩色打印机一台 5.普通正置显微镜 1）主机一台； 2）物镜转盘≥6孔； 3）配备5×、10×、20×、40×、100×高反差平场消色差物镜； 4）原厂同品牌CCD； 5）同品牌软件一套； 6）品牌电脑一台； 7）彩色打印机一台 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 2 | 切片制备系统 | 一、技术参数 1.冰冻切片机 1.1 中文彩色触摸屏 ★1.2刀架进样，刀架及样品头的主动制冷（刀架-27℃，样品头10～-45℃可调），确保持续稳定地样品制冷 1.3速冻台18+1个位点，包含一个半导体制冷位点，最低制冷可达-60℃ 1.4切片机机械部分置于冷冻箱外，制冷快且加大冷冻箱的操作空间，同时降低因热胀冷缩导致的机械故障 1.5照明装置位于玻璃窗上,实现全方位无死角照明 1.6切片厚度：0.5～100μm，0.5 – 2 μm步进0.5 μm ，2 μm – 10 μm 步进1 μm ，10 μm – 20 μm 步进2 μm ，20 μm – 50 μm 步进5 μm，50 μm – 100 μm 步进10 μm 1.7修块厚度：5～500μm，5 – 10 μm步进5 μm ，10 μm – 100 μm步进10 μm ，100 μm – 200 μm 步进20 μm ，200 μm – 500 μm 步进50 μm 1.8水平进样行程：48mm，有剩余进样提示功能。 1.9样品垂直行程：64mm 1.10样品头X/Y轴8°定位，Z轴360°旋转定位 1.11自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式 2.振动切片机 2.1前进速度: 0-20毫米/秒, 可调 2.2返回速度: 20毫米/秒, 固定 2.3振动频率: 0-20 Hz, 可调 2.4振动幅度: 2毫米, 固定 2.5Z-轴振动: ~0微米 2.6刀片: 双面刀片/陶瓷刀片 2.7切片角度: 13度, 固定 2.8厚度调整: 数显/自动 2.9微距分辨率: 1微米 2.10最大组织直径: 2.1112.5毫米(标准管) 2.1215.5毫米(大管) 2.136 毫米(小管) 2.14最大组织长度: 25毫米 ★2.15最小切片厚度: 3微米 2.16切片模式: 单片/连续 2.17浴槽大小: 140 x 60 x 30毫米 2.18电源: 直流13-15 V 2.19功率: 4 W 3.脱水机 3.1圆形反应缸，具有至少5 种搅拌方式，搅拌加热均匀无死角；温度范围：室温~55℃，全方位包裹式脱水缸加热； 3.23层液面装载监测； 3.3反应缸倾斜透明顶盖设计；玻璃材质盖子允许脱水过程中随时观察反应情况； 3.4可处理多种类型和大小的组织，最大处理量不少于300个标本组织盒； 3.5不少于16个试剂站点（6个脱水试剂瓶；3个透明试剂瓶；2个固定液试剂瓶及2个更换用试剂瓶；3个冲洗位站点，容量5L） 3.6蜡缸系统：金属蜡缸，不少于3个蜡缸+1个废蜡缸，容量至少5.6L；温度范围：45℃-65℃；双重温度探测功能，通过温度比对实时监测石蜡使液位； 3.7试剂预热功能：试剂储存温度：室温~35℃； ★3.8酒精比重监测，控制试剂质量；试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序； 3.9少液自动补充功能及试剂借位功能； 3.10内置备用电池，待机时长不小于4小时； 3.11反应缸具有向下抽气功能；采用高锰酸钾和活性炭双重过滤系统； 3.12延长结束时间可编程设定，甚至无限制延期 3.13全中文彩色触摸屏，所有信息均为中文显示 3.14远程监控和实验室信息管理 (LIMS) 界面具，有遥控报警功能 3.15 USB数据传输功能 3.16脱水缸底部搅拌部件，全封闭磁力吸附的金属部件 4.全自动染色机 4.1双层台式设计； 4.2中文彩色触摸屏 4.3内置照明 4.4废液液位传感器 4.5总站点不少于41个，试剂缸26个、冲水缸6个，标配5个烤箱 4.6独立的上载/下载站点各2个； 4.7活性碳过滤器和排气设备； 4.8多种程序可同时运行； 4.9自动复位键，具紧急召回功能； 4.10紧急启动键：可优先处理特殊标本或紧急标本； 4.11内置备用电池，在断电至少40分钟内仍能继续工作； 4.12最多可编辑不少于50个程序，每个程序可编辑至少50个步骤； 4.13关键步骤可设置精确染色时间； 4.14机械臂传送； 4.15玻片摇动有至少3种频率可选； 4.16每篮至少可装20张玻片，可同时上载10~15篮； 4.17试剂缸不超过320ml； 4.18USB接口数据传输。 5.包埋机 5.1模块化设计，包埋热台与冷台放置顺序可更换； 5.2中文触摸屏操作，用户可设定工作程序、工作时间、温度及时钟 5.3蜡缸容量不小于5升，温度范围50-70℃； ★5.4热台温度范围50-70℃；组织存储槽温度范围50-70℃，最多可放置不少于300个组织盒；模具存储槽温度范围50-70℃；冷点温度不超过5℃；冷热台均可以预约开启。 5.5冷台工作温度可调，-3~-12℃，可放置至少72个组织盒； 5.6照明系统分为热台照明系统和附件照明系统两套，两套灯光可分开控制；照明灯亮度由暗到亮，至少5级可调；照明灯为LED冷光源，且均为隐藏式设计； 5.7集成于主机上的修蜡模块、加热镊及文件托盘； 5.8石蜡分配控制杆的位置可调； 5.9工作台面为人体工程学设计，手托处弧线设计、绝缘隔热； 5.10排蜡系统和排蜡阀设计保证热台、组织槽、熔蜡缸等处的熔蜡顺畅排出；可手控出蜡或脚控出蜡，出蜡结束后无残余液体石蜡滴出；提供可移废蜡槽，便于清洁； 5.11提供保温区以存放恒温电热镊及其它工具，具有双重保温作用；镊子温热器温度由冷到热，至少5级可调； 5.12石蜡喷嘴长度可调； 5.13配放大镜、脚踏板。 6.轮转式石蜡切片机 6.1手轮轻，扭矩为20～25； 6.2刀架双导轨设计；中空的弧形废屑槽； 6.3样品XY轴定位旋钮同位于左侧； 6.4样本头垂直行程72mm；本头水平行程28mm；X/Y轴8°样本定位，Z轴360°旋转定位 6.5控制面板可放置在切片机两侧或者整合到切片机机身上 ★6.6切片位置记忆功能 6.7切片计数和切片厚度总计功能； 6.8切片范围0.5-100μm； 0.5 – 5 µm，增量 0.5 µm 5 – 20 µm，增量1 µm 20 – 30 µm，增量2 µm 30 – 60 µm，增量5 µm 60 –100 µm，增量10 µm 6.9修片范围5 – 500 µm 5 – 30 µm，增量5 µm 30 – 100 µm，增量10 µm 100 – 200 µm，增量20 µm 200 – 500 µm，增量50 µm 6.10最大样本尺寸：68 x 50mm 6.11回缩值：40 µm 电动进样速度：400, 800 或 1200 μm/s 6.12可选配升级配置切片转移系统（STS）和样品头冷冻装置（CoolCut） 二、配置清单 1、冰冻切片机 1）冰冻切片机主机 1台； 2）刀架 1个； 3）操作手册 1本； 4）刀片 1盒； 5）玻片 1盒； 2、振动切片机 1）振动切片机主机一台； 2）可拆卸刀架 1个； 3）标本管 2个； 4）冷冻块 1个； 5）控制器 1个； 6）琼脂糖包埋环 1个； 7）溶液槽 1个； 3、脱水机 1）全封闭自动脱水机主机 1台； 2）随机排列组织篮 1个； 3）甲醛（高锰酸钾）过滤器 1个； 4）活性炭过滤器 1个； 5）水冲洗瓶 1个； 6）5L试剂瓶 2个； 7）有序排列组织篮 6个； 8）铲刀 1把； 9）废蜡抽屉(5个/包） 1个； 10）托盘 1 个； 4、全自动染色机 1）全自动染色机主机 1台； 2）玻片染色架 10个； 3）单个染色缸盖 6个； 4）多个染色缸联体缸盖 4个； 5）活性炭过滤器 1个； 6）试剂缸 33个； 7）进水管、出水管各1条； 5、包埋机 1）主机一台； 2）包埋模块 1个； 3）冷却模块 1个； 4）电加热镊 1个； 6、轮转式石蜡切片机 1）主机 1台； 2）刀架 1个； 3）刀片 1盒； 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |

# B包：互作分析设备：

| 序号 | 品目名称 | 参考型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面等离子共振仪 | 一、硬件性能指标： 1．样品回收：可以 2．样品装载和注射：全自动 3．自动进样器方式：内置 4．芯片表面反应温控：4-45 ℃ 5．温控精度：3×10-3℃ 6．样品舱温控范围：4-45 ℃ 7．系统流速：1-100 μl/min 8．样品注射体积：2-350 μl; 9．在线溶液脱气：自动脱气 10．在线背景扣除：自动 ★11．缓冲液切换：至少4种缓冲液自动切换 ★12．自动化程度：48小时无人监管作业 13．样品分析时间：2-15 min,视样本情况而定 14．样品架：1.5道夫管、96孔板、384孔板 二、检测性能指标： 1．检测折射率范围：1.33-1.40 2．响应信号动态范围：1-70000 RU ★3．基线噪声：<0.03 RU (RMS) 4．基线漂移：<0.3 RU/min 5．结合速率常数范围：103– 3 x 109 M-1s-1； 6．解离速率常数范围：10-5– 10-1 s-1 7．平衡亲和力：104– 2 x 1012 M-1 ★8．分子量检测限制：无分子量限制（对于有机分子） ★9．芯片偶联蛋白消耗量：0.03-3 μg/flow cell 10．样品浓度：>10 pM 11．浓度分析模式：1）基于标准曲线的浓度分析；2）无需标准曲线的浓度分析（CFCA） 12．热动力学分析模式：可计算分子相互作用的热力学参数，如焓变、熵变等。 三、耗材及软件性能指标： 1．传感器芯片：≥ 14种，保障仪器能满足多种应用需求，至少应用如下可选： 1）CM5传感芯片：-NH2,-SH,-CHO,-OH,-COOH蛋白质偶联的第一选择； 2）CM4传感芯片：适用于当干扰物带有很高的正电荷时； 3）CM3传感芯片：适用于当分析物的体积很大时； 4）C1传感芯片：适用于当分析物是多价体或者是体积很大时； 5）CM7传感芯片：当需要研究小分子参与的互作且需要较高的偶联水平时； 6）NTA传感芯片：适用于偶联带有His标签的分子； 7）HPA传感芯片：适用于膜系统模型相关； 8)L1传感芯片：适用于将分子嵌入脂双层； 9)SA传感芯片：适用于偶联带有生物素标记的蛋白、多肽、核酸、糖类等； 10）Biotin CAP传感芯片：可逆性生物素捕获芯片； 11）protein A传感芯片：适用于各种种属来源的抗体捕获； 12）protein G传感芯片：适用于特定抗体捕获； 13）protein L芯片：适用于特定抗体捕获； 14）裸金芯片：裸金表面 2．芯片使用重复性：至少100次以上 3．包含免疫原性分析软件 4．数据及分析结果可导入或导出至LIMS（实验室信息管理系统） 5．符合美国FDA的标准、GXP认证、21 CFR Part 11认证 四、配置清单： 1、生物分子互作系统主机一台（标配样品回收模块，热动力学分析模块及免疫原性分析软件） 2、氨基偶联试剂盒1个 3、16mm塑料小瓶500个 4、7mm塑料小瓶1000个 5、1.5ml塑料小瓶1000个 6、4.0醋酸50ml 7、4.5醋酸50ml 8、5.0醋酸50ml 9、5.5醋酸50ml 10、50氢氧化钠100ml 11、橡胶瓶盖2型400个 12、橡胶瓶盖3型600个 13、适用于-NH2,-SH,-CHO,-OH,-COOH蛋白质偶联的传感芯片10片 14、再生试剂盒 15、新手初学试剂盒 16、维护试剂盒 17、HBS-EP+ 10 x 缓冲液1000ml 18、HBS-N 10 x 缓冲液1000ml 19、适用于偶联带有生物素标记的蛋白、多肽、核酸、糖类等的传感芯片：3片 20、工作站一台（i5处理器以上，英文专业版系统，双串口） 五、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 2 | 等温滴定微量热仪 | 一、主要配置： 等温滴定微量热仪一台（包含等温滴定微量热样品池和进样器塔，用于清洗样品池和进样器的清洗模块）； 带屏幕的控制器一台；用于实时控制和数据分析，可联网； 二、技术参数： 1、信号响应时间：响应速度≤10秒； 2、温度范围：2℃至80℃； 3、样品池材质：哈司特镍合金； 4、样品池构造：硬币型，固定式； 5、样品使用量：≤280μl； 6、注射器体积：40μl，注射器可自动滴定及搅拌； 7、注入量精度:˂ 1%@2μl； 8、最高搅拌速度：1500r/min； 9、噪音：0.15ncal/s(0.63nw)； 10、25℃下的温度稳定性：±0.00012℃； 11、25℃到5℃的平衡时间：＜6min； 12、测量热信号响应模式：3种可选信号反馈模式； 13、全自动清洗，自动上样，自动排除气泡； 14、无需额外计算，一次实验即可直接测定结合亲和力（KD）、结合位点的数目（n）、结合焓变（ΔH）和熵变（ΔS）； 15、全面支持酶促反应动力学:可测催化速率常数（kcat）和米氏常数（km）；在竞争性抑制反应中确定（Ki）和（Vmax）； 16、基于Origin的统计和分析软件，7种数学分析专用模型（单位点、双位点、连续位点、竞争性位点、酶促反应动力学、替代性结合、解离\单体\二聚体等） 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |

# C包：小型基础设备：

| 序号 | 品目名称 | 参考型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型台式离心系统 | 一、配置 1）小型台式高速冷冻离心机（每台配48x1.5/2.0ml角转头一个）五台 2）小型台式高速离心机（每台配48x1.5/2.0ml角转头一个）十台 二、技术参数 1.小型台式高速冷冻离心机 ★1.1标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证；系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准。 1.2温控范围：-11(C－ 40(C ，并可在离心机运行期间设置。 1.3具备快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。 ★1.4具备快速制冷编程功能，从设定时间开始快速制冷； 1.5具备待机冷却功能，在待机状态下可持续制冷至少8小时。 1.6可在特定时间启动自动制冷。 1.7在最高转速时，腔内温度不超过 4(C。 ★1.8最高转速: 不低于17500rpm, 最大相对离心力: 不低于30,130g,加 / 减速时间不超过 15 秒。 1.9转子和附件可高温高压灭菌(121℃, 20 分钟)。 1.10至少5个独立程序按键，可存储不少于50个程序。 1.11关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡。 1.12运行结束后，自动开盖功能。 1.13自动识别转子和转子转速。 1.14 SOFT功能，缓慢加 / 减速。 1.15单独的瞬时离心按键。 1.16离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心。 2.小型台式高速离心机 ★2.1气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证；系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准； ★2.2最高转速:不低于17500rpm, 最大相对离心力: 不低于30,130g,加/减速时间不超过15 秒；具有SOFT功能，缓慢加 / 减速。 2.3离心时间为30秒至99小时59分钟，可连续离心. 2.4至少5个独立程序按键，可存储至少50个程序。 2.5关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡。 2.6运行结束后，自动开盖功能。 2.7自动识别转子和转子转速。 2.8转子和附件可高温高压灭菌(121 °C, 20 分钟) 2.9 单独的瞬时离心按键。 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 2 | 真空离心浓缩仪 | 一、配置： 主机一台，标配转子-48x1.5/2.0ml 二、主要技术参数： 1.转数：不低于1400rpm 2.真空度：至少20hPa（20mbar） 3.泵容量：至少1.7m3/h ★4.温度范围：室温、30、45、60℃ ★5.全套系统噪音水平：≤60 dB(A） 6.免维护抗化学腐蚀PTFE隔膜真空泵； ★7.耐化学腐蚀的不锈钢离心腔； 8.减压阀自动真空释放，安全盖锁； 9.免维护膜泵； 10.抗腐蚀性无缝不锈钢内腔； 11.多种管子可与外置真空泵或中央真空系统连接； 12.强力加热； ★13.配有喷射式冷凝器可对85％的排气进行纯化，以保护机器不被蒸汽腐蚀。 ★14.自动排出冷凝水的功能，延长了直接与蒸汽接触的所有组件的使用寿命。 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 2 |
| 3 | 移液器 | 一、配置清单 1.手动移液器 单道0.1-2.5μl 30支；单道0.5-10μl 30支；单道10-100μl 30支；单道2-20μl 30支；单道20-200μl 30支；单道100-1000μl 30支；单道500-5000μl 5支；单道1000-10000μl 5支；8道0.5-10μl 4支；12道0.5-10μl 4支；8道5-100μl 4支；12道10-100μl 4支 2.电动移液器 单道15-300μl 5支；单道5-100μl 5支 二、技术参数 1.手动移液器 ★1.1四位数字显示,伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低 ★1.2可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌,快速脱卸按钮，可卸下下半支移液器。 1.3具备密度调节功能 1.4材质坚固耐用耐高温抗腐蚀。 1.5 量程包含单道0.1-2.5μl。 1.6 量程包含单道0.5-10μl。 1.7 量程包含单道10-100μl。 1.8 量程包含单道2-20μl。 1.9量程包含单道20-200μl。 1.10 量程包含单道100-1000μl。 1.11 量程包含单道500-5000μl。 1.12 量程包含单道1000-10000μl。 1.13 量程包含8道0.5-10μl。 1.14 量程包含8道5-100μl。 1.15 量程包含12道0.5-10μl。 1.16 量程包含12道10-100μl。 2.电动移液器 ★2.1可自动移取体积 0.5 µL 至 10 mL 的液体。 ★2.2可设置多种不同的语言，至少包含中文和英文。 ★2.3可编程、具有密码保护功能及历史记忆功能。 2.4可调参数、精准的可重复性结果。 2.5量程包含单道15-300μl。 2.6量程包含单道5-100μl。 三、售后服务 1．投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2．投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3．投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4．投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5．需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 4 | 电穿孔仪 | 一、配置清单 主机一套；1mm电击杯1盒（50个），2mm电击杯1盒（50个）。 二、主要技术指标： 1.电压：200-2,500V ★2.电容：10μF，2,500V电脉冲放电 3.充电时间：<8秒 ★4.时间参数：一般设定5ms一个样本，抗阻3.3kΩ ★5.可设定电压，优化的固定的脉冲次数 6.对大多数常用程序预设电压。 ★7.内置式电击杯座 8.电子安全线路设计，防止电弧产生 ★9.配备1mm和2mm电击杯各不少于50个。 三、售后服务 1．投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2．投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3．投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4．投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5．需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 5 | 电泳系统 | 一、配置清单 1）小型垂直电泳槽一套，包含电泳槽和盖、长玻板和短玻板、梳子、 制胶架、制胶框、上样引导装置 2）水平电泳槽一套 3）高电流电泳仪电源一台 4）基础电泳仪电源一台 二、技术参数 1.小型垂直电泳槽 1.1凝胶数：1-4 1.2玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm） 1.3凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm） 1.4典型上层缓冲液体积：120ml 1.5典型下层缓冲液体积：180ml 1.6典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压） ★.7封边垫条永久地固定在长玻板上； 1.8凸轮卡锁的制胶框操作简单； ★1.9塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 1.10含封边垫条的长玻璃板加厚； 1.11上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。 2.水平电泳槽 2.1带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘 2.2多种不同大小的手铺胶选择 ★2.3多通道移液器兼容电泳梳、高度固定的drop-in电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳 2.4缓冲液再循环口适合高电压或延长运行的需要 ★2.5每个电泳梳可容纳至少48 个样品及3 个标准泳道，孔间距与多通道移液器匹配凝胶盘宽25 cm，长度有10-25 cm 多种选择 3.高电流电泳仪电源 3.1具备至少4个并排插口，可同时进行四台仪器的电泳实验 3.2可提供的电压范围:5－250V 3.3可提供的电流范围:10-3000mM 3.4输出功率：1-300W ★3.5安全性能空载监测、 荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护 3.6可控制进行恒压或恒流电泳，并可对电泳进行定时控制 4.基础电泳仪电源 4.1能设定电泳的时间 4.2功率：1-75W， 4.3电压：10-300伏， 4.4电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 三、售后服务 1．投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2．投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3．需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 4. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 2 |

二、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备（软件系统）承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

三、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的，因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、产品设备清单

D、技术服务与技术培训

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

四、工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格应包含在投标价中。

# 五、备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

六、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

七、质量保质期

产品设备质量的保质期为1年，免费上门服务。（项目有具体要求的按照采购清单要求）

八、售后服务

8.1供应商应具备完善的售后服务体系，在省内有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；外省供应商应委托本省有固定地点的维护人员及时处理所有可能发生的故障。

8.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在8小时内响应，48小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若业主提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

8.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

九、除投标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十、签订合同： 中标供应商在收到《中标通知书》5天内与业主签订合同。

十一、其它注意事项

11.1提供正常系统维护和免费提供软件系统升级

11.2投标方负责设备的安装、调试

11.3未尽事宜由双方商议解决

# 第三部分  投标方须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的产品及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.5招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.6如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

3.7关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

3.7.1、关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.7.1.1、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.7.1.2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.7.1.3、享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3.7.2、关于监狱企业参与政府采购优惠政策   （对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68号的要求：

3.7.2.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

3.7.2.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

3.7.3.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

3.7.3.2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.7.3.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.4、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

3.7.4.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

3.7.4.2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3.7.4.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7.4.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照格式填写并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ 招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、设备采购清单）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑点，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，内按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

7.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并在中国海南政府采购网站上公告，或以书面形式通知所有购买招标文件每一投标人。对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。

8.2为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在相关网站上公告通知已购买招标文件的每一投标人。

8.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

# Ｃ  投标文件的编写

9、要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

9.2投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10、“投标文件”的组成

10.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）规格响应表及相关的技术参数图片资料

（4）设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金

投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

11、 “投标文件”格式

11.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“投标人资格审查表”和“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

12、投标报价

12.1投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

12.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

12.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的EXW价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及服务，包括：

1）货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物CIF价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

2）技术服务费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

3）原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

14.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

14.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

14.4未中标的投标人的投标保证金，在发出中标公示后，系统将在五个工作日内予以原额无息退还。

14.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同后将合同扫描件上传至系统，即予以原额无息退还。

14.6投标保证金退款事宜咨询电话：66757906（海南省教学仪器设备招标中心）

14.7发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保证金

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

15、投标有效期

15.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

15.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

16、“投标文件”的签署及修改

16.1投标方应在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

16.2投标文件的正本须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

17、“投标文件”的密封和标记

17.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。

17.2为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的正本中的“开标一览表（以包为单位）”另行制表一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

17.3投标人应将“投标保证金”支付证明单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构。

17.4不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17.5每一密封件封口上应注明“于   年 月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

17.6“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

18、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

18.1递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

18.2所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

19、迟交的“投标文件”

19.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

19.2投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

Ｅ   开标和评标

20、开标

20.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

20.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

21、评标委员会

21.1评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

22.3在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

23、投标文件的澄清

23.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

23.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24、评标原则和方法

24.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

24.2评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较，列出各投标者的报价比较表。

24.3对各投标者所报技术性能进行比较。

24.4对其他内容进行分析比较：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售服务措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

24.5采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

24.6分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

24.7综合以上分析比较最后做出评标结论。

25、保密及其它注意事项

25.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

25.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

25.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

25.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

26、评标步骤及评标方法

26.1评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

26.2本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐3名中标候选供应商。

27、初步评审

27.1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

27.2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

资格性审查表（采购人和代理机构审查）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 按招标文件资格要求提供社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表） |  |  |  |  |
|  |  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明） |  |  |  |  |
|  |  | 信用信息查询 |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90个工作日 |  |  |  |  |
| 3 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |
| 4 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期: 2018年   月   日

符合性审查表（评审专家审查）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明 |  |  |  |  |
| 3 | 实质性响应 | 带“★”的重要技术参数及要求是否完全满足招标文件中的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 无其它符合招标文件中或相关法律法规规定的无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期: 2018年   月   日

27.4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的（投标邀请函中的供应商资格要求）；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供企业法人营业执照副本等证件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人未能证实其具有售后服务的能力并做出承诺的；

10）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

28、详细评审

28.1详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

28.2价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值。小数点后保留两位。

28.3根据7项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.4评分权重分配（见评分计分表）

评 标 计 分 表

招标项目：

招标编号：

| 序号 | 货物： | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| 1 | 设备技术性能(48分) | 投标厂商需完整提供本包所有设备官方网站可公开下载的英文原版产品彩页（纸质版），完整提供以上材料者得4分，否则得0分。 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人提供的设备技术参数（以产品彩页公开参数为准）与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求。每项★号重要指标的技术要求不能满足的，扣3分，扣完为止；其他指标中每一项不满足，扣2分，扣完为止。 | 44 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务及投标人资质情况（13分） | 方案必须包括但不限于：质保期内的承诺、设备出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后的相关服务、生产厂家的技术支持、产品使用培训等内容。服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施，维修能力强，有专业技术人员。明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料。0-5分。优4-5分；良2-3分；一般0-1分。 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人提供成功案例(近三年)，提供一宗单笔合同金额 100 万元（含）以上业绩者得 1 分，满分 3分（本项不累计得分，以提供盖章的中标通知书复印件和供货合同复印件为准） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 完整提供本包所有仪器进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。完整提供者得5分，不提供或材料不完整者得0分。 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 标书制作（3分） | 投标人标书制作是否规范(目录编制、搜引号清楚)。0-3分 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价（36分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 36 |  |  |  |  |
| 5 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |

评分专家签名：                               日期：2018年   月    日

F  授予合同

30、定标原则

30.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

30.2本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

30.3不能保证最低报价的投标最终中标。

30.4评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

30.5根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

31、中标通知

31.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

31.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

32、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，可根据采购人的需求的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

33、签订合同

33.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

33.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34、中标服务费

34.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

34.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

35、履约保证金

35.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或电汇等。

35.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

第四部分　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部分　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2018年 月  日2018年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后  天必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格，经核准由买方按合同规定和实际发票金额支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

分管领导：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2018年  月  日                       2018年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2018年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分 投标文件格式

附件一

投标文件格式

# 附件：1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为90个工作日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件：2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 优惠政策产品扣除6%后单项总价 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

总价：                              大写：

优惠政策产品扣除后总价：            大写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、国产设备用人民币报价,进口设备用美元免税报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

# 4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品。

附件：3

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、招标规格填写招标文件要求。

# 2、投标规格填写所投产品参数，所投参数须明确，不接受选择性的参数。

# 投标人签名：

附件：4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方 年 月  日              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明

6.7依法缴纳税收的证明复印件

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录声明

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9  中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

## 附件： 7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件8小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件9供货承诺书

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

附件10残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件11节能产品、信息安全产品、环境标志产品一览表（目录截图及货物产品相关的认证证书复印件等证明材料需装订在招标文件内按照顺序排列。）

节能产品、信息安全产品、环境标志产品一览表

| 开标一览表中产品的序号 | 产品名称 | 证明资料复印件在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- |