# 2018省本级政府设备采购招标项目

海南大学热带农林学院代谢生物学实验室进口设备采购项目

第三批次：生理分子生物学设备

招标编号: HNJY2018-1-26

# 招

# 标

# 文

# 件

采购人：海南大学

采购代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

2018年6月

目  录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分  投标项目需求... ... ... ... ... ... ... ... ..6

第三部分  投标人须知...	11

第四部分  合同通用条款	25

第五部分  合同条款及格式... ... ... ... ... ... ...30

第六部分  投标文件格式... ... ... ... ... ... ... ..32

# 第一部分  投标邀请函

海南省教学仪器设备招标中心（以下简称“采购代理机构”）受海南大学（以下简称“采购人”）的委托,对采购人海南大学热带农林学院代谢生物学实验室进口设备采购项目及服务采用公开招标方式进行采购, 现诚邀国内合格的供应厂（商）来参加密封投标。

1、招标项目：生理分子生物学设备（共分为三个包）

A包：生理设备；B包：大型基础设备；C包：分子生物学设备。

（项目所涉及的范围及产品招标采购项目需求表，包括项目所需设备的供货、运输、安装调试和培训及相关服务）

2、招标编号：HNJY2018-1-26

3、供应商资格要求：

3.1符合《政府采购法》第二十二条的规定的供应商来参加密封投标；

3.2在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；

3.3需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件；

3.4提供2018年任意一个月的社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表）；

3.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（根据格式提供声明）；

3.6提交供货承诺书：保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

3.7、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单和没有列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（提供信息查询结果界面截图，加盖供应商公章）。

3.8必须购买采购文件，并提交投标保证金。

4、本项目不接受联合投标，不得转包；

5、本项目以包为单位投标，投标人须对包内整个品目全部内容进行投标。

6、标书售价：标书每包100元，标书售后不退。

7、购买标书时间：2018年 月 日至2018年 月 日下午17：30前，逾期不售，节假日除外。

6、购买标书下载网址

http://218.77.183.48/htms

投标保证金在递交投标文件截至时间之前到达海南省人民政府政务服务中心账户上，投标保证金的形式：网上支付，支付地址为：http://218.77.183.48/htms。

代理机构：海南省教学仪器设备招标中心

地址：海口市蓝天路西2－8号教育苑内

电话：0898-66779294，0898－66742218

采购信息及采购结果请查询：

中国海南政府采购网：http://www.ccgp-hainan.gov.cn/

7、开标时间：兹定于2018年 月 日上午北京时间8:30公开开标。递交投标文件时间：2018年 月 日上午8:10至8:30。投标截止时间：2018年 月 日上午北京时间8:30，逾期递交或不符合的投标文件的标书，恕不接受，届时请参加投标的代表出席开标仪式并签名确认开标金额记录。

友情提示：参加投标的投标人把投标文件制作成PDF格式(使用WinRAR加密压缩)电子标书, 投标截止日期前，必须在网上将电子投标文件上传到电子招投标网址：http://218.77.183.48/htms 。

8、开标地点：海南省海口市国兴大道9号会展楼2楼，海南省公共资源交易服务中心    室（海南省人民政府政务服务中心南侧）

9、投标人应根据招标文件的要求，在投标文件中详细提供所投货物的有效技术规格、设备名称、设备型号、产地、生产厂名、部件配置、功能说明、零配件报价清单等相关资料。

10、本项目的设备以包为单位投标，投标人必须对包内整个品目全部内容进行投标。

投标人有义务并必须将采购人的设备名称进行规范，所投仪器设备名称必须与实际到货的仪器设备名称相一致。

11、设备报价

国产设备用人民币报价，进口设备用美元报价。每一投标人对每一设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

12、投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

投标人都应分别附有投标保证金（A、C包投标保证金金额分别为：40000元，B包投标保证金金额为：10000元；投标保证金凭据，应注明：招标项目名称、招标编号、包号等）。

海南省教学仪器设备招标中心

2018年 月 日

# 第二部分 投标项目需求

# 一、本次招标的项目

# 1、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算 | 本项目A包采购预算为311.09万元，B包采购预算为173.20万元，C包采购预算为422万元，投标价不能超过采购预算，超过视为无效投标。 |
| 2 | 是否接受进口产品投标 | 接受（√） 不接受（） |
| 3 | 标前踏勘现场或/和标前答疑会 | 组织（） 不组织（√） |
| 4 | 述标和/或产（样）品演（展）示 | 有（） 无（√ ） |
| 5 | 投标有效期 | 自开标之日起90个工作日。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本 壹 份 副本 陆 份 |
| 7 | 评标方法 | 最低评标价法（） 综合评分法（√） |
| 8 | 采购需求 | 详见采购清单 |
| 9 | 交货时间 | 国产设备合同签订后30天内必须发货到业主指定地点；进口设备合同签订后90天内必须发货到业主指定地点。中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间（除业主单位施工现场不具备条件外） |
| 10 | 交货地点 | 用户指定地点 |
| 12 | 备注 | 采购需求中未列明偏差的除特殊订制类货物以外，列明的尺寸、重量及体积允许±5%偏差。 |

# 2、采购需求

# A包：生理设备：

| 序号 | 品目名称 | 参考型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动制备纯化系统 | 一、配置 1）制备型容剂输送单元2套 2）自动进样器 3）溶剂切换阀5个 4）柱切换阀2个 5）捕集模块和回收模块 6）回收系统 二、技术参数 1）主要功能 a.此系统能够将合成或提取的粗品经过制备色谱分离后，直接纯化为粉末或结晶纯品，能够去除HPLC中流动相背景的杂质，并且控制最终化合物的成盐形式（如结晶水）。 b.分离物的纯度检测由专用软件完成，无需再次分析； c.分离纯化的目标化合物（或水溶液）需在4小时以内完成在线自动粉末化； d.不局限于分析目标物的化学特性，能够对应多种化合物； e.不受样品中杂质成分的干扰影响，实现目标组分的高纯度提纯； f.最大限度地抑制提纯过程中的目标化合物分解； g.自动除去阻碍粉末化的成分（如TFA、DMSO等），实现目标组分的无损耗粉末化； h.无需复杂设定，可以简单地自动提纯。 2）化合物捕集系统 ★a.馏分进样器上样模式：样品环进样 ★b.上样量：最大进样量不低于5000uL； ★c.上样泵和稀释泵流速：最低流速≤0.01 mL/min，最大流速≥130 mL/min； d.压力范围：0-40Mpa e.溶剂切换阀组件：高流速溶剂选择阀，可满足4种以上溶剂选择 f.捕集组件：墨盒型捕集柱 ★g.样品负载量：一次进样不小于100mg（测试样品：咖啡因） h.交叉污染：≤0.05%； 3）纯品回收系统 ★a.上样泵和稀释泵流速：最低流速≤0.01 mL/min，最大流速≥130 mL/min； b.压力范围：0-40Mpa； c.溶剂切换阀组件：三组高流速溶剂选择阀，可满足9种以上溶剂选择； d.温度控制：最高使用温度不低于80℃；最低使用温度为10℃以下； e.回收率：目标化合物制备纯化的回收率≥90%（测试样：咖啡因）。 4）控制和软件系统 a.开放式软件系统，该软件可以自动选择条件设定等条目，用户仅需简单的设定就可以操作。 b.自动纯化仪器工作软件包括仪器调节、数据采集、数据处理，可同时控制纯化仪及液相主机及检测器,可扩展为同品牌的单四级杆质谱进行质谱引导的纯化制备。 c.具备完全独立的纯化软件系统，能自动对色谱峰形进行切割、区分，同时设定多种收集触发模式进行收集设置。 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 2 | 便携式调制叶绿素荧光仪 | 一、技术参数 1. 叶温测量：Ni-CrNi热电耦，直径0.1 mm，测量范围20～＋60℃，相对湿度测量：20%-95%（不结露） 2.测量光：红色LED，630 cnm，FWHM 20 nm；调制频率测量Fo时10－5000 Hz可选，打开光化光时1－100 kHz可选，至少20级可调。 2.光化光源：至少两种不同颜色的LED。蓝色LED，455 nm，FWHM 20 nm，光强范围0－800 μmol m-2 s-1 PAR，20级可调；红色LED，630 nm，FWHM 15 nm，光强范围0－4000 μmol m-2 s-1 PAR，20级可调。 3.饱和脉冲：红色LED，630 nm，FWHM 15 nm，最大PAR 25 000 μmol m-2 s-1，持续时间0.1－0.8 s可调，光强至少20级可调。 4.远红光：LED，750 nm，FWHM 25 nm，至少20级可调。 ★5.单周转饱和闪光：红色LED，630 nm，FWHM 15 nm，最大PAR 至少125 000 μmol m-2 s-1，持续时间5－50 s可调。 ★6.多周转饱和闪光：红色LED，630 nm，FWHM 15 nm，最大PAR 25 000 μmol m-2 s-1，持续时间1－800 ms可调，光强至少20级可调。 7.信号检测：PIN-光电二极管，带长通滤光片（T(50%)=715 nm），带选择性锁相放大器。 8.测量参数：Fo、Fm、F、Fo’、Fm’、Fv/Fm、Y(II)、qL、qP、qN、NPQ、Y(NPQ)、Y(NO)、ETR、C/Fo、PAR和叶温等。 ★9.测量程序：必须带荧光诱导曲线、光响应曲线、快速光曲线、荧光诱导加暗弛豫、光响应曲线加暗弛豫、快速荧光诱导动力学（OIDP或OJIP）等程序测量功能，必须能够测量qL、Y(NO)和Y(NPQ)等参数。 ★10.曲线拟合：必须能够利用至少两种方程对光响应曲线进行非线性拟合并自动计算出拟合参数 11.光强测量：测量光合有效辐射（PAR），测量范围0～20 000 μmol m-2 s-1 PAR。传感器与叶片之间的距离不超过1 mm。 二、配置清单 主机、光纤、光适应叶夹、充电器、暗叶夹、运输箱 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 3 | 根系扫描分析系统 | 一、技术参数 1.用途：用于洗根后的专业根系分析系统，可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等，功能强大，操作简单，广泛运用于根系形态和构造研究。 ★2.根系整体参数：根系总长，平均直径，总面积，总体积，根尖、分叉和交叠计数。 3.根直径等级分布参数：长度，面积，体积，根尖计数。 ★4.根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究 ★5.根系连接分析：用于根系分支角度、连通性等形态研究 6.根系拓扑分析：连接数量、路径长度等研究（需要根系完整） ★7.根系分级伸展分析：记录根系整体等级分布情况（需要根系完整） ★8.图像获取设备：超大扫描面积≥31x44cm，投影面积≥31x42cm,分辨率≥2400DPI,可分辨最小粒子≤0.011mm 二、基本配置： 专业版软件1套、图像获取设备1套、根系定位单元1套、根盘1套、说明书1套 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 4 | 土壤水分速测仪 | 技术参数 1.测量参数：土壤体积含水量、表面温度和电导率 2. 分辨率：土壤水分0.1% VWC，电导率：0.01 mS/cm，温度0.1℃ 3. ★测量精度：土壤水分±3.0% VWC（电导率<2 mS/cm），电导率：±0.1 mS/cm，温度±1℃ 4. 测量范围：土壤水分0~饱和（饱和典型50%），电导率：0~5 mS/cm，温度-30~+60℃ 5. 供电：4节5号（AA）锂电池 6. ★存储容量：50000个测量值 7. 显示屏 背光高对比度图形LCD 8. GPS 精度＜2.5米 9. 探头尺寸：6×3.5厘米 10. 测量杆伸缩范围：58.4厘米~96.5厘米 11. 测量杆宽度：3.5厘米 12. ★针长度：可选3.8厘米、7.6厘米、12厘米和20厘米 13. 探针直径：0.5厘米 14. 探针间距：3厘米 二、配置清单 便携式土壤水分温度电导率速测仪，一对探针，便携箱 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 5 | 红外激光成像系统 | 一、招标参数 ★1、激发光源：要求至少两个固态红外激光器，激发波长分别在650nm-700nm之间和750-800nm之间。 2、检测器：须满足至少22Bit的热电制冷低噪音CCD。 ★3、双色检测：应可以同时检测两种蛋白，同时双色输出，可以准确的量化分析实验结果。 4、定量线性范围宽：低荧光背景，可以使直接红外检测具有更宽的线性范围，应具有至少6个数量级，提高实验重复性和定量精确性。 ★5、多功能检测：既能做化学发光检测，又能利用激光激发进行双色近红外荧光检测。 6、多功能：仪器应广泛应用于包括双色Western blots、Southern Blot、Northern Blot、考马斯蛋白质凝胶成像、Cyto60 DNA凝胶成像、EB染色DNA凝胶成像等基于近红外荧光或化学发光检测的应用。 二、配置清单： 1. 双色近红外激光成像主机； 2.Image studio操作软件； 3.电脑操作工作站：戴尔（DELL）Vostro 3800-R6308 台式电脑（i3-4170 4G 500G DVD 三年上门服务 Win7），21寸显示器。 附件包：膜样品盘；两本说明书；滚筒；硅胶板；网线；样品盒；名片盒；直尺；，marker笔。 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 6 | 便携式光合作用测量系统 | 一、招标参数： 1．CO2气体分析器 1.1.类型：绝对开路式非色散红外气体分析器 1.2.量程：0~3,100 μmol mol-1 ★1.3. 精确度：400 μmol mol-1时，RMS≤0.1μmol mol-1@4s平均信号 1.4.准确度：＜读数的1 % @200 ~3,100μmol mol-1；±2 μmol mol-1@0~200 μmol mol-1 2．H2O气体分析器 2.1.类型：绝对开路式非色散红外气体分析器 2.2.量程：0~75 mmol mol-1 2.3.精确度：20 mmol mol-1时，RMS≤0.01mmol mol-1@4s平均信号 2.4.准确度：＜读数的1.5 % @5 ~75 mmol mol-1；±0.08 mmol mol-1@0~5 mmol mol-1 3．温度 3.1.工作温度范围：0~50 ℃ 3.2.储存温度范围：-20℃~60℃ 3.3.温度控制范围：环境温度±10℃；分辨率＜0.1℃ 4．气流流速 ★4.1.整体流速：680~1700 μmol s-1@SATP 4.2.叶室流速：0~1400 μmol s-1@SATP 5．叶室压强传感器 5.1.量程范围：-2~2 kPa 5.2.分辨率：＜1 Pa ★5.3.控制量程：0~200 Pa（依赖于叶室流速） 6.环境控制 6.1．CO2控制范围：0~＞2000 μmol mol-1 6.2．H2O控制范围：0~90% RH； 7．叶室和光源PAR传感器 7.1量程：0~3000 μmol m-2s-1 7.2.分辨率：＜1 μmol mol-1 7.3.精确度：读数±5% 8．主机 8.1.处理器：800 MHz ARM®CortexTMA8 8.2.存储卡：512 MB RAM；8 GB闪存 9．多相闪光TM荧光叶室 9.1.调制光：软件控制及软件可选调制频率1 Hz~250 kHz 9.2.作用光输出范围：总光强0~3000 μmol m-2s-1 @25℃；蓝光0~1000 μmol m-2s-1@25℃；红光0~2000 μmol m-2s-1@25℃ ★9.3.饱和闪光输出范围：0~16,000 μmol m-2s-1@25℃ 9.4.远红光输出范围：0~20 μmol m-2s-1@25℃ 9.5.荧光信号温度依赖性：每℃漂移0.25% ★9.6.匀质性：6cm2测量面积下使用白色泡沫垫，在92%光场范围内光强变异≤设定值±10%；6cm2测量面积下使用黑色泡沫垫时，在90%光场范围内光强变异≤设定值±10% 9.7.测量面积：6 cm2，2cm2圆形 二、配置清单： 主机及分析仪；荧光叶室；三脚架；3节电池及1个充电器；配件箱；苏打3瓶；干燥剂3瓶；CO2钢瓶100支（国内提供）。 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 7 | 植物冠层分析仪 | 一、招标参数： 1功能：同步测量林内林外光线辐射状况，用于野外非破坏性的测量植物冠层叶面积指数。 2.主机控制单元 ★2.1内存：128 MB； 2.2通讯： USB； 2.3电源要求：4节 "AA" 5号电池，带传感器头可连续工作60 h；带传感器头和GPS可工作40小时； 2.4低电报警：剩余电量少于15%时显示报警信息； 2.5GPS功能： 1）水平定位精确度：2.5m CEP； 2）最大定位更新速率：1Hz； 3） GPS接收器敏感度：-148dBm； 4）首次定位时间：1秒（热启动），6秒（温启动），37秒（冷启动） 3.光学感应传感器 ★3.1内存：1 MB闪存（文件存储），1 KB EEPROM（校准和配件文件存储）； 3.2电源要求：2节 "AA"5号电池(碱性电池/镍氢电池/锂电池) ； 3.3电池持续时间：典型操作时间为180 h(2节 "AA"5号碱性电池)；. ★3.4光路：从环4的质心测量时，最大偏心误差1.00°，最大扩大误差0.50°； ★3.4感应波长范围：320-490 nm. 4.环境要求：温度：-20～50℃；湿度：0～95% RH (非冷凝)；保存温度：-40~65℃ 二、配置清单 光学传感器1个；主机（内置GPS定位模块）1台；手提箱1个； USB-RS232转换器1个 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 8 | 便携式叶面积仪 | 一、招标参数： 1.工作条件：适于野外使用，坚固耐用；用于野外非破坏性的测量植物叶面积 2.测量方式：采用不少于127个LED透射方式测量叶面积； 3.分辨率：不超过1 mm2 ★4. 准确度：当面积> 50 cm2时，误差<±2% ★5. 可充电电池，可连续工作至少12-15小时 6. 屏幕规格：2行×16字符，液晶显示 7. 键盘： 24键触摸式音频回馈键盘，可防水 ★8. 存储能力： 2.1M闪存，测量次数65000 ~ 25000次 9. 样品规格： 1 mm ≤叶片宽度≤127 mm；叶片厚度≤8 mm；叶片长度≤1 m ★10. 扫描速度：无固定扫描速度；但当扫描速度> 1m/s时，将显示错误信息 11 数据接口： RS232接口和USB1.1接口 二、配置清单 叶面积扫描头；读数控制台；连接线缆；USB数据传输线 三、售后服务 1． 投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2． 投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3． 投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4． 投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5． 需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6. 投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |

# B包：大型基础设备：

| 序号 | 品目名称 | 参考型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量高速离心系统 | 一、技术参数 1.落地超速离心机 ★1.1最高转速：不低于150,000rpm，最大离心力：不低于1,048,000xg，可以设定速度与离心力间的转换，具有超速保护功能。 1.2转头寿命管理功能及自动延长功能; ★1.3温度设定范围：0-40℃，1℃步进，无氟半导体制冷系统。 1.4加速/减速程序控制：9个加速/9个减速 1.5真空密封变频电机驱动系统，直接驱动，无皮带带动，无碳刷 1.6液晶体大屏幕显示，可显示速度，时间，温度加速度，转头，显示转头资料并及时报告离心机状况 1.7非接触式的不平衡检测及保护 1.8微处理器控制，可简单快速设定运行条件和运行参数，具有自动诊断功能 1.9可目视样品平衡，驱动系统可忍受±5mm样品液面差距 1.10工作噪音不大于45db(机器正前方1米处) 1.11数据输出:USB 接口;可远程监控 1.12用户锁功能:支持一人管理,多人使用 1.13机器具备转头数据库 1.14具备RTC功能,设定转速的实际离心时间控制 1.15水平转头：容量：4 x 7.0ml，最高转速：不低于50,000rpm，最大离心力：不低于252,000xg，顶挂式吊篮提高操作的安全性，K因子76.6 1.16角转头：容量：10 x 2ml，最高转速：不低于140,000rpm，最大离心力：不低于1,048,000xg，K因子5.0 2.落地式离心机 2.1 工作条件：工作电压220V±20%； ★2.2 最高转速：29,000转/分（50ml角转头），最大离心力：100,605×g（50ml角转头）；带有内置的转头计算器，可以计算不同转头之间离心条件的转换及离心时间的改变，可以设定速度与离心力间的转换。 2.3温度控制系统：-20～+40℃，精度:±2℃。 2.4离心容量：6×1000ml,9,000转/分, 17,568×g。 2.5驱动系统：无碳刷免维护电机，直接传动系统，无需皮带和齿轮变速装置； 2.6 程序控制：可创建及保存不少于99个程序； 2.7主机控制系统：微处理器控制系统,带高灵敏度液晶触摸屏控制面板，可戴手套进行操作；运行时可同时显示设定值及实际运行值。 2.8带有密码锁，用于操作权限管理； 2.9离心时间控制：倒计时99小时；正计时持续运转：运行时间有定时（TIME）、持续运转（HOLD）和累计离心效果（ACE）三种选择。 2.10具有运行日志记录，以满足GMP法规要求；具备USB 接口，便于下载运行数据。 2.11最大累计ACE（离心效果）:离心效果积分功能实现高度重现性，避免装载量差异导致的结果差异，通过调整离心时间，自动对装液量不同导致的加速差异进行补偿。 2.12符合CE，cULus等国际质量认证（提供复印件）； 2.13运行安全，噪音小于59dB 2.14转头自锁系统：转头锁定机制为快速、简单、安全的按键式自锁，无需手动固定及接触辅助工具； 2.15 瞬时转头识别系统，转头自动识别；放上转头的同时控制面板上自动地同步显示转头相关参数信息；非光学检测，无需测速轮，减少出错概率，提高离心机，样品和操作人员的安全性。 2.16转头盖带有快速旋紧的手柄设计，手柄可允许方便安全地双手取放转头； 2.17具有智能真空系统, 仅在需要时启动；用户可选择高性能或节能模式；可选配HEPA 过滤器； 2.18水平转头吊篮具有单手操作式防生物污染转头盖；水平转头离心时无需抽真空； ★2.19转头： 1）水平转头：4 x 1000 mL 离心瓶, 40 x50 mL 尖底管, 或24块标准酶标板,最高转速可达5,500 (rpm)，离心力(RCF)可达7,000 x g；耳轴处具有Teflon涂层打磨处理，具有防腐性能，且日常使用时可无需使用润滑酯； 2）碳纤维角转头：6 x 1000 mL 角转头转速及离心力分别为9,000 rpm 和17,568 x g；4 x 1000 mL角转头转速及离心力分别为10,500 rpm 和20,584 x g； 3）碳纤维角转头：6 x 500 mL 角转头转速及离心力分别为12,000 rpm 和24,471 x g； 4）碳纤维角转头：6 x 250 mL角转头转速及离心力分别为14,500 rpm 和30,240 x g； 5）碳纤维角转头：8 x 50 mL角转头转速及离心力分别为 29,000 rpm 和100,605 x g； 6）角转头：24 x 15mL角转头转速及离心力分别为21,500 rpm 和63,049x g； 3.高速台式冷冻离心机 3.1最高转速不低于15,200转/分，最大离心力不低于25,314×g；转速设定精度至少为1转/分； 3.2温度控制范围：从-10 到+40度； 3.3 噪音≤ 55 dB； 3.4最大离心容量：4x750ml； 3.5驱动系统：无碳刷电机直接驱动 3.6控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行； 3.7模式及状态运行时间控制 0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；可选择启动计时或定速计时模式； 3.8程序：5个快捷程序可一键调用，最多可保存99个程序； 3.9加/减速选择：9加速/10减速； 3.10安全性能： 1）具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换 2）转头自动识别； 3）电子式不平衡监测； 4）状态自诊断； 5）自动锁盖及内锁装置； 6）水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手； 7）离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启； 3.11其他性能： 1）RCF设定； 2）可选择显示离心腔温度或样品温度； 3）可同时显示设定参数及实际运行参数； 4）具有语种选择； 5）可选择在离心结束之后自动开盖； 6）可选择在离心结束时声音提醒功能； 7）数字式键盘，直接输入参数及程序编号； 8）可设定程序保护密码； 9）可设定腔门开启保护密码； ★3.12转头： 1）14x50ml碳纤维角转头一个，最高转速1000rpm，最大离心机17105XG； 2）6x250ml碳纤维角转头一个，最高转速11000rpm，最大离心机18533XG； 3）6x100ml碳纤维角转头一个，最高转速15000rpm，最大离心机24652XG； 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器整机提供3年质保期保障，终身维护，其中压缩制冷系统5年保修，全部碳纤维转子15年保修。。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 2 | 超低温冰箱 | 一、技术参数： ★1.内部容积不小于651 L。 2.双门结构。 3.压缩机:2台1HP，制冷剂和绝热材料，无CFC,无HCFC,阻燃。 ★4.温度:-50℃∽-86℃。 5.工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器。 6.电力平衡功能，boost/buck功能，带压力补偿和电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常。 7.标配至少两台风扇，由压缩机运行状况智能控制风扇运行状况。 8.内部为不锈钢内壁，具有至少3块可调节高度的不锈钢搁板粉末涂层的外币，盐喷测试超过1000小时。 ★9. 带充电电池,当断电时可保证显示系统正常工作至少72小时。 10.标配四个内门以减少冷气丢失。 11.原位成型无氟聚亚胺酯绝热层保护样品，壁厚至少127mm，门厚至少114mm。 13.凸轮式推入设计门把手，无需内部加热除霜。 ★14.双温度探头保证温度最大的稳定性和均一性。 15.温度探头位于冰箱底部。 16. 由铝制叶片和铜管制作冷凝器，面积不小于305×457mm。 17.冷凝器防护网，聚氨发泡材料，厚不小于13mm， 面积达到不小于0.075m3。 18.真空减压口设计。 ★19.全电脑程序控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供不少于九种报警提示，包括：在过温,温度不足,门开启,断电,温度探头损坏,电源错误,电池需充电.压缩机故障,制冷电路损坏等。 20.重型脚轮，方便移动和固定冰箱。 21.冰箱底部装有消声器和吸音泡沫。 22.通过美国FDA,欧盟CE, 美国UL和中国SFDA权威认证，并有美国FDA的自由销售证书CFG（提供复印件）。 二、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 5 |
| 3 | 制冰机 | 一、技术参数 ★1.原装进口，在制冰机的门把、冰铲、贮冰室、贮水舱等手可能触摸的部分都采用抗菌材料，并在门封条内加有防霉剂； 2.可单独抽出更换的制冷单元； ★3.制冰量不小于130公斤/天(环境温度20℃，水温15℃)或110公斤/天(环境温度30℃，水温25℃)； 4.用水量不超过0.16立方/天(环境温度20℃，水温15℃)或0.14立方/天(环境温度30℃，水温25℃)； ★5.冰型：碎花型； ★6.储冰量不小于28公斤； 7.制冷方式：旋转挤压式； 8.压缩机：全封闭型； 9.制冷剂：HFC； 10.耗电量≤435W； 11.配管尺寸：供水口1/2英尺，制冰部排水口3/4英尺，储冰室排水口26mm； ★12.报警装置：微电脑控制，残水稀释方式，并用水位开关三重控制方式，大幅减少用水量，故障自我诊断； 二、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 2 |

# C包：分子生物学设备：

| 序号 | 品目名称 | 参考型号及技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多光谱激光成像仪 | 一、技术参数 1.检测模式：同位素磷屏成像、荧光、化学发光和数字化成像 ★2．激发光源：标配488nm（蓝色LD激光）、532nm（绿色SHG激光）和635nm（红色LD激光），685nm（近红外LD激光）和785nm（近红外LD激光），内置光源 3．检测器数量：两个PMT 4．可检测同位素：3H, 11C, 14C, 125I, 18F, 32P, 33P, 35S, 99mTc及其他电离辐射源 5．动态范围：5个数量级 6．图像格式：16位 7．扫描面积不小于40×46cm 8．像素大小：最小分辨率不超过10μm。10，25，50，100和200μm可选，以及1000μm预扫描 9．标准滤光片：6种，IP 390BP, Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30, IRshort 720BP20, IRlong 825BP30 10．选配滤光片：Cy2 LPB515, Cy3 LPG550, Cy5 LPR660 11．自动和半自动扫描方式可选，其中半自动方式可选择感兴趣的扫描区域，通过优化PMT 电压，使感兴趣区域达到合适的灰度值 12．有慢速扫描方式，可降低背景噪音，提高信噪比 13．图片保存格式至少三种可选，包括：.gel，.img和.tif 14．图片浏览模式下，可查看灰度值，调节对比度，多通道颜色叠加，放大图像，输出显示界面等 15．图像分析软件按一个键即可完成泳道、条带定位、背景扣除并计算相对含量 16．图像分析软件可进行含量校正定量分析和归一化定量分析 17．图像分析软件可做菌落斑点计数、双向电泳点的检测计数，酶联板定性、定量分析 二、配置清单： 1．主机一台，内含488nm、532nm、635nm、685nm和785nm激光，滤光片架及 IP 390BP, Cy2 525BP20, Cy3 570BP20, Cy5 670BP30，IRshort 720BP20, IRlong 825BP30 六个滤光片。PMT1用于蓝色、绿色激光信号检测， PMT2用于红色、黄色和近红外激光信号检测 2．IP平台一个：用于扫描磷屏检测同位素信号 3．Fluor平台一个：用于裸胶或膜的荧光成像、数字成像和化学发光 4.Multi平台一个：用于荧光，96孔板，DIGE等成像 5．控制软件、USB连线、电源线、用户手册等 6．配件： 1）清屏器Amersham Eraser：清除磷屏信号 2）磷屏：BAS-IP MS 2025E/ 2040E/ 3543E，BAS-IP SR 2025E/ 2040E，BAS-IP TR 2025E/ 2040E 3）压片盒：unmounted screen 20×25, unmounted screen 35×43 4）分析软件： ImageMaster 2D Platinum, ImageQuant TL 7．控制电脑配置要求： 操作系统：Windows® 7 Professional (64-bit), Windows® 8.1 Professional (64-bit)或者Windows® 10 Professional(64-bit) 内存：不小于4 GB 处理器：IntelTM Core i7处理器 硬盘：不小于1TB USB接口：USB 3.0 光驱：DVD-ROM 显示器：不小于22英寸，不低于1280 × 1024像素 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 2 | 多功能酶标仪 | 一、技术指标 1、光学检测模式：光吸收（比色法）、荧光(FI)、时间分辨荧光(TRF)、均相时间分辨荧光(HTRF)、化学发光(BRET/BRET2)，支持自动快速分液检测模式，各模式下均可进行动力学读数。 ★2、波长选择方式：光栅（荧光为四光栅），连续波长，1nm 步进，无需滤光片。 3、光源：高能闪烁氙灯 ★4、检测器：至少3个，光电二极管(PDT)、红外敏感光PMT（可检测800 nm 以上）、暗电流光子计数PMT，分别用于光吸收、荧光和化学发光检测模式信号检测。 5、对不同浓度样品在同一次读板时，系统自动调节不同的增益电压以适应不同浓度且自动数据校正。 6、内置式CO2/O2气体控制，可实现实时气体浓度监控，CO2浓度控制范围0.1-20%，O2浓度控制范围1-21%（选配升级）。 7、振荡功能：轨道振荡，直径、速度和时间任意可调。 ★8、温控范围：室温+4℃至45℃，三维孵育，热盖式设计 ★9、荧光功能： 9.1、波长范围：激发 200-800nm，发射 270-840nm 9.2、带宽可调：＞300nm范围内，激发光至少两档带宽可调，≤5nm或≤12 nm；发射光带宽≥12nm 9.3、荧光灵敏度：顶读≤0.4 fmol fluorescein/well 且动力学范围内≥ 6 个数量级（384孔板）；底读< 4 fmol fluorescein/well 且动力学范围5.5 个数量级（384孔板） 10、时间分辨荧光灵敏度：≤ 5 amol/well Europium，≥ 6 decades 11、HTRF 均相时间分辨荧光灵敏度： 12、化学/生物发光功能： 12.1、化学发光：支持辉光和闪光反应检测，内置式自动快速分液器，支持 DLR 双报告基因检测，支持BRET, BRET2,检测。 12.2、灵敏度：≤ 7 amol (荧光素/孔, 384孔板)且动力学范围> 7 个数量级（flash ATP 反应384孔板） 13、支持 Alphascreen/AlphaISA，灵敏度< 100 amol/well Phosphotyrosine 14、光吸收功能： 14.1、读板类型：6-384孔板，波长范围 200-1000nm，1nm递增 14.2、带宽：5nm 14.3、检测范围：0-4O.D 14.4、线性范围：0-4O.D(96孔板)，0-3O.D(384孔板) ★15、配置微量检测板及比色杯模块，可同时检测16个样品，上样量2-10µl 无需稀释，直接读出浓度及纯度、扫描图谱；并且支持比色杯检测。 16、控制/分析软件 16.1、软件与Windows/Mac系统兼容，图标式和导向式操作指引，步骤列表式设计，与实际测量动作一一对应；可实时显示运行信息和错误信息。 16.2、软件具有仪器控制与结果分析合二为一的功能，在完成读板的同时，即时得到最终的分析结果。 16.3、软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡以及内置自动分液器的冲洗、分液操作，可实现同步分液和信号测量功能，满足多步骤快速动力学反应的需要； 16.4、可自定义测量模板及命名、颜色设置，可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式。 16.5、数据测量及分析过程可包括：扣减本底、多参数定量曲线拟合、线性回归、动力学计算，临界值分析和质控等； 16.6、测量数据自动保存，断电后恢复 16.7、具有强大的结果报告输出功能，可根据需要控制报表的格式，选择Excel电子表格、PDF文档或是TXT文本格式。 二、配置清单： 多功能酶标仪主机 1台（内置荧光、比色、化学发光检测功能模块及自动进样器2个），16位超微量检测板及比色杯模块、配套高级分析软件 1套。 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 3 | 精确控温摇床 | 一、主要配置： 1、主机一台 2、通用平台（不带夹具） 3、专用平台（带夹具） 4、记录仪 二、性能指标： ★1、装置可堆叠成三层高，转速范围在25-400 rpm±1 rpm ★2、水平通风HEPA高效过滤器均匀分布培养箱内的空气，减少交叉污染；截留空气中大于0.3微米的颗粒物和微生物，效率达到95%。 3、滑轨式平台，平台材质为电镀铝材。 4、控制系统可实时监测平台振荡情况，防止剧烈震动。 5、向下开启的折叠门，平台可完全滑出。 6、用户界面同时显示设定运行条件和实际运行条件 7、摇床内部采用304不锈钢材质，圆角设计和一体式排水口。 8、内部可容纳至少2L锥形瓶。 9、摇床门带有磁性垫圈，具备风力调节阀和带有平衡弹簧的铰链。 10、所有维护可从装置正面进行操作。 11、透明观察窗方便随时观察样品。 ★12、温度范围：低于环境温度20°C-60°C ★13、PID温度控制器，温控精度为37°C下±0.15°C，温度均一性为±0.3°C。独立的温度调节装置，当摇床的温度控制出现故障时，独立温度调节装置可以发挥后备温度控制功能。 14、最大载荷不小于16.1 kg ★15、数字控制系统： 1）微处理控制/检测系统通过按键对时间、振荡速度和温度的实际值和设定值进行编程设定和监视 2）大屏幕显示屏可显示2行不少于40个字母，实际值和设定值同时显示，所有的控制功能都可以通过按键进行校正，控制面板表面有保护膜，实际温度过高或过低时都会有可视和声音报警 3）振荡速度过快或过慢时启动声光报警 4）用户设定的参数可在突然断电的情况下自动存储，并在通电后自动运行原设定程序 5）温和启动/停止功能可以防止器皿内的样品溅溢或沾染器皿盖 6）可远程监控振荡速度、时间和温度，配有记录仪对运行参数进行记录和存档 7）远程报警接口，方便用户在特定场所监控仪器运行状态 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 3 |
| 4 | 分光光度计 | 一、配置 主机一台 二、技术参数 ★1.基座检测下限：2ng/ul（dsDNA‘sDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； 2.波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析； ★3.光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，光程调节器不会曝露在空气中； 4.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； ★5.最小样品体积≤1ul； ★6. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测； 7.当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值； ★8.仪器操作：高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥16GB闪存，操作系统支持的语言≥6种； 9.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 10.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像； 11.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》（提供复印件）； 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 1 |
| 5 | 一体式超纯水仪 | 一、主要配置： 1．预过滤系统：12根 5μm pp棉滤芯 ，12根 10 μm pp棉 滤芯，12根 5 μm性炭滤芯一个软化盐罐，10Kg软化盐，2个球阀 2．外置增压泵：带压力感应器的变频增压泵一台 3.超纯水系统：超纯水离子交换柱1套，0.2 μm 终端过滤器 2 套，10英寸0.2 μm 终端过滤器 1 套，185/254 nm 双波长紫 外灯1套， 带防CO2和微生物的空气呼吸器1套，15/hr EDI模 块，100L内置纯水箱 二、技术指标 1.进水要求：城市自来水，最高电导率1500μs/cm ★2. ASTM I产水指标：电阻率：18.2 MΩ-cm @25℃；电导率： 0.055μs/cm @25℃ ASTM II产水指标： 电阻率：10 - 15 MΩ-cm @25℃；电导率：0.067 – 0.1μs/cm@25℃ ★3. TOC水平：1-5 ppb ★4.微生物：≤ 0.01 CFU/ml，颗粒≤ 1/mL (>0.2μm)/ml ★5.出水流速：0 – 1.5L/min，连续可调 ★6. EDI模块，ASTM TypeII产水量不小于15L/hr 7. 185/254 nm 双波长紫外灯 8 温度探头精确性达±0.1℃(accuracy)，内置3个电导率探头，电极常数为0.01cm-1 9. 落地式设计，底部带轮子方便移动，内置100L纯水水箱带水循环经过离子交换柱和紫外灯 10. 纯水做循环设计，循环经过紫外灯和去离子纯化柱，纯水长时间存储依然保证纯水箱内纯水ASTM II 品质 11. 独特的水箱空气过滤器设计，当滤器耗尽时，滤器会变色为紫色提醒客户更换 12. 可反复消毒5次的0.2μm终端过滤器 13. 水箱二级水出口带10英寸0.2μm滤膜 14.一体式设计，同时可取一级超纯水以及二级纯水，宽屏显示屏幕，LCD（4行显示），显示面板角度可调节，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能 15. 有RS232接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 2 |
| 6 | 高通量实时荧光定量PCR仪 | 一、配置需求 1.配有384孔模块荧光定量PCR仪主机 2.操作电脑（原装进口，配置不低于：硬盘320G，内存4G，DVD刻录光驱，17寸显示屏，windows 7正版操作系统） 3.仪器安装和验证试剂盒 4.相应的分析软件（引物探针设计软件，绝对定量软件，相对定量软件，等位基因分型软件），免费升级 二、技术参数及要求： 1.热循环系统：珀耳帖效应系统 ★2.通道数： 6色激发光滤光片和6色检测光滤光片可自由组合，最多检测21种不同的荧光光谱 3.模块规格：至少支持4种模块，包含标准96孔模块、 快速96孔模块和384孔模块。 4.反应体积：标准96孔模式：10-100 μL； 384孔模式： 5-20 μL； 5.支持耗材：国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；0.2 mL八连管；0.2mL单管；384孔反应板与光学盖膜。 ★6.温控模块最高升温速率：不小于6.5°C/秒(快速96孔模块), 不小于4℃/秒（标准96孔模块）, 不小于3℃/秒（384孔模块） 7.温控范围：4°C–100°C 8.温度精确度：±0.25°C 9.高分辨熔解曲线分辨率：小至0.04°C 10.光学系统：高能量合金卤素灯(寿命2000小时)、6色激发滤光片，6色检测滤光片、冷CCD成像 11.支持的荧光染料：支持市面上所有的商品化染料和试剂。 ★12.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差 13.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 14.开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统。 15.支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力。 16.内置触摸屏电脑：主机带有触摸屏，触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。 17.动态范围：9 个对数的线性动态范围 18.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系 ★19.精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异，置信度99.7% 20.运行时间：~35分钟完成384孔板40个循环反应 21 软件主要功能： 20.1 基于标准曲线的绝对定量，相对标准曲线，基于比较Ct值的相对定量， 21.2 免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。 21.3 实时监控基因分型聚类分析 ★21.4基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并可提供原厂试剂和专门分析软件 21.5基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并可提供原厂试剂和专门分析软件 21.6基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并可提供原厂试剂和专门分析软件 21.7基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 7 | 低通量实时荧光定量PCR仪 | 一、仪器配置： 1.定量PCR仪主机一台（配96孔0.2ml模块）； 2.原装计算机工作站； 3.起始安装单元套装； 4.系统操作软件； 二、技术参数： 1.热循环系统：采用半导体控温； ★2.检测通道：6色激发光通道和6色检测光通道； ★3.模块规格：可支持至少3种模块，包含96孔0.1ml模块/96孔0.2ml模块/384孔模块； 4.反应体积：96孔0.2ml模式：10-100 μL； ★5.温控模块最高升降温速率： 6.5℃/秒； 6.热槽温度范围：4℃～100℃； 7.光学系统：高亮度白光半导体光源；6色激发滤光片、6色检测滤光片、冷CCD级别成像系统； 8.荧光染料：能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数（CNV）检测，仪器带有基因拷贝数的结果分析软件； ★9.热槽梯度功能：6块独立温控区域，相邻区域温差最大可达5°C，热槽区域内最大温差可达25° C。温度梯度为准确值，非模拟值。 ★10.用户可选择利用仪器随机软件检测内比荧光ROX，用于诊断反应实验异常来校正加样误差和管间差异； 11.数据同时采集：同时对所有反应孔采集荧光数据，不同孔间不存在时间差； 12.可触摸屏操作； 13.检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系； 14.检测精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异； 15.运行时间：30分钟内完成96孔板40个循环反应。 16.具有拷贝数变异分析功能，能提供原厂生产的分析软件和相关配套试剂；具有蛋白定量表达检测功能，能提供原厂生产的分析软件和相关配套试剂。 17.有云服务平台提供。 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 套 | 1 |
| 8 | 梯度PCR仪 | 一、仪器配置： 1．主机1台 2．电源线1套 3．初始配件套装1套 4．用户使用手册光盘1张 二、技术指标 1．仪器类型：紧凑型核酸扩增仪 2．加热元件：Peltier加热、制冷单元 3．模块结构：96孔0.2 ml专用合金模块（支持运行快速试剂） ★4．模块最高升降温速率不低于3.9 ℃/秒，样品最大变温速率不低于3.35 ℃/秒 6．反应体积：10-100 µl ★7．梯度优化功能：使用VeriFlex模块，可同时运行6种不同退火 ★9．最小/最大温度梯度：每相邻两列区域间温差最小为0.1℃，整个模块最小温差为0.5℃；每相邻2列区域间温差最大为5℃，整个模块最大温差为25℃ 10．体外诊断资格：具有医疗器材注册证，已通过中国CFDA认证，工业上可做3Q认证（提供复印件）。 11．热盖温度范围：最高105℃ 12．热盖接触压力：可以自动调节 13．特异性扩增：实验开始先升热盖温度，热盖温度上升到设定温度前，模块14．一直保持在任何温度，防止样品蒸发和提高反应特异性 15．温控范围：4.0-99.9 ℃，温度精准性为± 0.25 ℃（35-99.9 ℃） ★16．温度均一性：< 0.5℃（达到95℃后20秒） 17．显示屏：6.5英寸VGA彩色触摸屏，640 × 480像素 18．操控：可以进行PC控制 19．具有断电保护功能和快速启动功能 ★20．Tm计算器：基于触摸屏的菜单驱动 21．连接口：USB1.0端口，RS 232串联端口，10/100快速以太网接口 三、售后服务 1、投标人负责安排具有合同仪器厂家授权资质人员进行现场培训，保证使用者掌握基本技能，可以正确操作使用仪器。 2、投标人需对投标仪器提供3年质保期保障，终身维护。 3、投标人在华南拥有6个或以上的常驻维修工程师、4个以上的应用工程师。 4、投标仪器的制造商必须在华南地区有办事处与售后维修服务机构及零配件仓库，保证24小时内迅速做出响应。 5、需要最终用户配合的内容：为保证仪器的顺利安装与使用，投标人应列明需最终用户配合的工作内容（包括交货、仪器存放、保管、安装配合、调试、验收等）和具体要求。 6、投标人需提供进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。 | 台 | 4 |

二、设备的安装调试、试运行和验收

- 本项目为交付设备（软件系统）承包项目，中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及投标人认为必要的其他货物、材料、工程、服务；投标人应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果投标人在中标并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

- 中标采购设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，中标供应商向业主提请设备验收。业主在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，业主按中标供应商提供的仪器设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。进口设备，除提供以上资料外，须会同海关、商检部门共同负责开箱检验、检查仪器设备及随机附件是否全新、完整无损，技术资料与图纸是否与业主的要求相符，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与投标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

- 所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《海南省政府集中采购货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

三、技术资料

投标人应保证所提交给招标人和招标代理机构的资料和数据是真实的，因提交的资料和数据不真实所引起的责任由投标人自行承担。

一）投标人应分阶段免费提供以下资料：

# 1、投标时

A、投标人简介

B、经营业绩简介

C、产品设备清单

D、技术服务与技术培训

# 2、设备到货时

A、产品设备硬件说明书（操作手册）、软件说明书（操作手册）

B、系统调试手册

C、系统各种设备的维修、保养手册

D、产品设备到货清单

E、产品出厂检验合格证书

F、原产地证书

G、中国商检部门出具的商检证书

3、系统验收时

A、系统调试报告

B、系统仪器设备保修证明

四、工具

投标人应提供产品设备所带专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给业主，此价格应包含在投标价中。

# 五、备件

投标人应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，业主有权决定全部或有选择的购买。

六、易损件

投标人应提供一个易损、易耗件清单，并标明用途、生产厂、常规使用寿命和单价。

七、质量保质期

产品设备质量的保质期为1年，免费上门服务。（项目有具体要求的按照采购清单要求）

八、售后服务

8.1供应商应具备完善的售后服务体系，在省内有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障；外省供应商应委托本省有固定地点的维护人员及时处理所有可能发生的故障。

8.2在保质期以内，投标人在接到业主的维修通知对故障能在8小时内响应，48小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行维修处理（若业主提出新的要求，在招标文件的采购设备清单中特别提出）。

8.3在保质期满后，投标人应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，投标人应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

九、除投标文件明确外，未经业主同意，中标供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

十、签订合同： 中标供应商在收到《中标通知书》5天内与业主签订合同。

十一、其它注意事项

11.1提供正常系统维护和免费提供软件系统升级

11.2投标方负责设备的安装、调试

11.3未尽事宜由双方商议解决

# 第三部分  投标方须知

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

Ａ  说  明

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购中所叙述项目的产品及服务采购。

1.2资金来源系政府财政资金

2、定义

2.1“采购人”系指业主

2.2“投标人”系指响应招标文件的、参加投标竞争的依法成立的制造商、代理商、供货商或其他组织。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标的招标机构海南省教学仪器设备招标中心。

2.4“采购人”和“采购代理机构”统称“招标采购单位”

2.5“评标委员会”系指组建专门负责本次招标及其评标工作的临时性机构。

2.6“货物”系指所有的由投标人为满足招标文件要求而向招标方提供的仪器、设备、方案以其它有关技术资料和材料。

2.7“服务”系指投标人为满足招标文件要求而向招标方承担的运输、安装调试、人员培训、技术服务、售后服务、保险和其它类似的义务。

2.8“日期、时间” 系指公历日、北京时间。

2.9招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷通讯，包括传真发送。

2.10“合同”系指由本次招标所产生的合同或和约文件。

2．11招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

3、合格的投标方

3.1是响应招标文件，参加投标竞争，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。且有能力提供招标货物及服务，并通过评标委员会审核的制造厂商、供货商或代理商，均为合格的投标方。

3.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
    以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
　　以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3投标方应遵守《中华人民共和国政府采购法》和有关的法律和招标条例。

3.4合同中提供的所有货物及其辅助服务，其来源均应符合招标文件要求而提供的设备、仪表、工具、备件、图纸和其他材料，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。

3.5招标文件采购需求中列明标的物的技术要求是采购人基于实际工作需要而提出的基本需求，如果有专利、商标、品牌、型号等信息的，仅起技术说明、参考作用，不具有任何限制型，投标产品响应其指标性能要求即可。

3.6如果没有特别声明或要求，投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本采购文件不再对上述情况进行描述。

3.7关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求参与政府采购项目的政策优惠条件及要求如下：

3.7.1、关于小微企业、监狱企业（供应商）产品参与投标

政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

3.7.1.1、根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的要求，对于非专门面对中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

3.7.1.2、小型、微型企业作为联合体一方参与政府采购活动且《联合投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.7.1.3、享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“小型、微型企业声明函”（附件）。

小微企业（供应商）是指符合《小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供该企业制造的货物，由该企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3.7.2、关于监狱企业参与政府采购优惠政策   （对监狱企业视同小型、微型企业）

对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知财库[2014]68号的要求：

3.7.2.1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（监狱企业的证明文件格式自行拟定、投标时装订在投标文件中）

3.7.2.2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3、残疾人就业政府采购优惠政策（残疾人福利性单位视同小型、微型企业）

对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库[2017]141号要求：

3.7.3.1、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

3.7.3.2、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.7.3.3、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.4、关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品优惠政策：

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品对提供产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

根据财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知 财库【2004】185号的要求：

3.7.4.1、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、财政部、认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得中国国家信息安全产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》(中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站发布)，且经过认证的环境标志产品。

3.7.4.2、提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

3.7.4.3、提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.7.4.4、提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

供应商所投产品属于节能产品、信息安全产品、环境标志产品按照格式填写并提供目录截图及货物产品相关的认证证书复印件。

特别声明:对于未能按照要求填写及未能提供证明资料或提供资料不完整的视同未提供）

4、纪律

4．1投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

4．2获得本招标文件的投标人，应对招标文件进行保密，不得用作本次投标以外的其他任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密资料。

5、投标费用的承担

5.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，无论投标过程中的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# Ｂ 招标文件说明

6、“招标文件”的构成

6.1“招标文件”是用以阐明所需仪器设备及服务的情况，以及招标、投标程序和相应的合同条款。“招标文件”由下述部份组成：

(1) 投标邀请函；

(2) 投标项目要求；

(3) 投标人须知；

(4) 招标采购合同格式；

(5) 附件（投标文件格式、设备采购清单）

7、 招标文件的澄清

7.1凡参加本次招标的投标人被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。在规定的期间内未提出疑问的，视为完全接受招标文件规定的所有条款，并放弃对招标文件（含澄清、修改文件）不明或误解的权利。

7.2 投标人对招标采购文件如有疑点，应在购买招标采购文件之日或者招标采购文件公告期限届满之日，内按投标邀请中载明的地址，以书面形式（包括信函或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或在中国海南政府采购网以公示形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的答复告知已购买招标文件的每一投标人。

7.3对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或解答投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改，并在中国海南政府采购网站上公告，或以书面形式通知所有购买招标文件每一投标人。对方在收到该通知后应立即以传真的形式确认已收到该修改。

8.2为使投标人的准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，如有必要，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并在相关网站上公告通知已购买招标文件的每一投标人。

8.3招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，并对投标人具有约束力。

# Ｃ  投标文件的编写

9、要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”的要求提供“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“招标文件”做出实质性响应。若投标方不能按招标文件要求提供与本标相关的文件、图片资料、证明材料，或者投标文件没有对招标文件各方面都作出实质性响应是投标人的风险，因为没有实质性响应招标文件要求的投标将可能被拒绝。

9.2投标文件的语言为中文。

9.3 投标文件的所有计量单位执行中华人民共和国的计量单位。

10、“投标文件”的组成

10.1“投标文件”应包括下列部份：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）规格响应表及相关的技术参数图片资料

（4）设备制造厂商提供有效的产品彩页（根据“设备技术参数”中要求）

（5）投标资格证明文件

（6）投标货物符合“招标文件”规定的资格证明文件、证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内容

（7）投标保证金

投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

投标书应采用胶装形式（非卡装）订装，投标文件的任何缺漏，都会导致投标无效，投标人必须自行承担。招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

11、 “投标文件”格式

11.1投标人应按“招标文件”中提供的“投标文件格式”填写投标书、“开标一览表”、“规格响应表”及“投标人资格审查表”和“售后服务计划”。投标人应分别在以上表格中注明提供的货物名称、型号规格、技术配置及参数、原产地（生产厂名）、数量和价格等（见附件格式）。

11.2投标人可对本“招标文件”中“招标采购项目设备清单及范围”所列的所有货物进行以包为单位投标，投标人可以全部投标，亦可选择其中一包投标。但不得将一包中的内容拆开投标。

12、投标报价

12.1投标人应在“招标文件”所附的“开标一览表”（附件格式）上写明投标货物的单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

12.2投标人应按上述条款的要求填写仪器设备报价。此报价作为招标方评标标准，但不能限制买方以其它方式签订合同的权力。

12.3投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标总报价表及投标分项报价表应包括：

总报价应包括投标人对每个分项下所提供设计、制造、采购、各项税费、交货、技术服务、技术培训、安装、调试、随机零配件、标配工具、运输保险、可靠性运行、预验收、最终验收及质量保证期期间的全部责任和义务及合同实施过程中不可预见费用等。投标人应将货物需求一览表中的所有项目在投标分项报价表上列出并逐项报价。如果投标分项报价表中有列出但未标价的项目，则将其视为已包含在其他项目的报价中，合同执行中不另予支付。

12.4.1 从中华人民共和国境内（不包括中国香港、澳门、台湾）供应的货物及服务，包括：

1) 报出所供货物的EXW价（工厂交货价），除应包括向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税费外，还应包括对货物在制造或组装时使用的部件和原材料从国外进口的全部进口成本，含已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税费。

2) 货物从工厂运至最终目的地（详见货物需求一览表及技术规格）的内陆运输、保险费、和伴随货物交运的有关费用。

3) 技术服务费及其他相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、技术培训等）。

12.4.2 从中华人民共和国境外（含中国的香港、澳门和台湾）供应的货物及服务，包括：

1）货物到指定目的地免税进口价（指定目的地详见货物需求一览表及技术规格；免税进口价是指货物CIF价和报关、进口商检、运费、保险费和伴随货物交运的有关费用，但不包括关税及增值税）；

2）技术服务费及相关费用（包括安装、调试、技术资料、软件、备品备件、专用工具、技术培训等）。

3）原装进口产品：为产地在中华人民共和国境外并在中华人民共和国境外完成仪器整体装配的产品。

13、投标人资格的证明文件

投标人应填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。

14、投标保证金

14.1 投标保证金为“投标文件”的组成部份之一，是为了保护采购代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失，采购代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可以没收投标人的投标保证金。

14.2投标方应向招标方提供“投标邀请函中要求”的投标保证金金额，投标方应注明投标保证金使用的招标项目、招标编号、包号。

14.3投标保证金应在递交投标文件截止时间之前，存入指定账户并注明汇款单位，逾期不予以接受投标。

14.4未中标的投标人的投标保证金，在发出中标公示后，系统将在五个工作日内予以原额无息退还。

14.5中标方的投标保证金，将在中标方签订合同后将合同扫描件上传至系统，即予以原额无息退还。

14.6投标保证金退款事宜咨询电话：66757906（海南省教学仪器设备招标中心）

14.7发生以下情况投标保证金可能被没收

（1）在投标有效期内撤回其投标

（2）中标后的规定期限内未签合同

（3）中标未按合同金额的2%交纳履约保证金

（4）中标后不执行向采购代理机构交纳中标服务费

15、投标有效期

15.1“投标文件”从开标之日起，投标有效期为90个工作日。

15.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改“投标文件”。

16、“投标文件”的签署及修改

16.1投标方应在每一份“投标文件”上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本有差异，以正本为准；如果“开标一览表”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以“开标一览表”为准；如果制造厂（商）提供的“产品图片资料”或“产品说明书”内容与投标文件中“规格响应表”内容不一致的，以制造厂（商）提供的“产品图片资料” 或“产品说明书”为准。

16.2投标文件的正本须按招标文件中已明示需要盖章签名处，均须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章；投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须有投标文件签字人在旁边签名才生效，其修改必须清晰。

16.3 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

Ｄ   投标文件的递交

17、“投标文件”的密封和标记

17.1投标人应将“投标文件”正本和副本分别用信封密封，并在信封面上标明招标编号、投标货物名称，并注明及“正本”或“副本”。

17.2为了方便开标、唱标，投标人应将“投标文件”的正本中的“开标一览表（以包为单位）”另行制表一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入“招标文件”正本的密封袋中。

17.3投标人应将“投标保证金”支付证明单独密封于一信封，不需放入“投标文件”的密封袋中。并于递交投标文件时交于采购代理机构。

17.4不能按“招标文件”提出的要求制作的标书，被视为不完整的投标书，势必影响评标工作进行，是投标人潜在的风险。

17.5每一密封件封口上应注明“于   年 月  日之前不准启封”的字样，并加盖印章。

17.6“投标文件”需由专人送交。投标方应按招标文件中的规定进行密封和标记后，将“投标文件”按照“招标文件”中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

18、递交“投标文件”的时间、地点以及截止时间

18.1递交“投标文件”的地点与开标仪式的地点相同。

18.2所有“投标文件”都必须按采购代理机构在“投标邀请函”中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。

19、迟交的“投标文件”

19.1采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后递交的“投标文件”。

19.2投标截止后如投标人少于3名，本次招标将宣布失败，如需要采取其他方式采购，本招标文件可作为其他采购方式的依据，如不改变采购方式，采购代理机构将原封退回收到的任何投标文件，对受影响的投标人不承担任何责任。

Ｅ   开标和评标

20、开标

20.1采购代理机构在“招标公告”或“投标邀请函”规定的时间和地点公开开标。

20.2开标时，采购代理机构、投标人代表一起检查“投标文件”的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为“投标文件”正本中“开标一览表”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。采购代理机构开标过程做唱标记录。

21、评标委员会

21.1评标委员会是依据《中华人民共和国政府采购法》并结合招标采购货物的特点，组建的专门负责本次招标评标工作的临时性机构，其成员由有关技术、经济等方面的行业专家和招标人代表组成专家组成评标委员会，该委员会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评标委员会对“投标文件”进行审查、质疑、评估和比较。

21.2 评标期间，投标人应由法人代表或授权委托人应答必须的询标。

22、对“投标文件”的审查和响应性的确定

22.1开标后，采购代理机构将组织审查“投标文件”是否完整；是否有计算错误；采购代理机构所要求的投标保证金是否已提供；文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

22.2在对“投标文件”进行详细评估之前，评标委员会将依据投标人提供的“资格证明文件”审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

22.3在评标过程中，评标委员会将确定每份投标是否对“招标文件”的要求，做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合“招标文件”的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到“招标文件”规定的范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和投标人的义务的规定。而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。招标方判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。

22.3.1实质性偏离是指投标文件未能响应招标文件的要求。以下情况属于实质性偏离：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过了招标文件规定的期限；

（2）投标人的投标报价超过了采购人的预算控制价；

（3）投标文件中附有采购人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，在评标时视为：对招标文件要求有实质性偏离处理。

投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其投标成为实质性响应的投标。

22.3.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1） 文字表述的内容含义不明确；

（2） 同类问题表述不一致；

（3） 有明显文字和计算错误；

（4） 提供的技术信息和数据资料不完整；

（5） 投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（6） 评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）--（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标人在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范。按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

22.3.3 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

23、投标文件的澄清

23.1为了有助于对“投标文件”进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出质疑，并请投标人澄清其投标内容。投标人有责任，按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

23.2重要的澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

24、评标原则和方法

24.1 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家及地方政府有关政府采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行，评委会对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。本次综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、服务、对招标文件的响应程度以及环保、节能、自主创新产品。

24.2评委会对每个“投标文件”的投标报价进行比较，列出各投标者的报价比较表。

24.3对各投标者所报技术性能进行比较。

24.4对其他内容进行分析比较：

⑴ 交货期；

⑵ 主要配件情况；

⑶ 设备验收情况；

⑷ 付款条件；

⑸ 投标人的资信情况和履约能力；

⑹ 投标人的供货状况及销售服务措施；

⑺ 投标人提供的其它优惠条件。

⑻ 投标货物一律按交货价评标。

24.5采用综合评分法，以不公开方式进行评标。评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。评标过程中不允许投标人与评委之间有可能影响到评标结果公正性的会面和谈话，以体现公平、公正的基本原则。

24.6分值权重分配（具体见评分细则）评标委员会按得分高低顺序确定候中标人。

24.7综合以上分析比较最后做出评标结论。

25、保密及其它注意事项

25.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、公平、择优地对待所有投标人。

25.2评标前后，采购代理机构将安排评委会与采购代理机构双方作技术和商务交流。评委会可能对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问。各投标人应予以认真答复。重要或复杂问题的答复需以书面形式，并经法定代表人或授权人签署。澄清文件将作为“投标文件”的组成部份。

25.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

25.4为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。

25.5 评委会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

26、评标步骤及评标方法

26.1评标步骤：先进行投标人初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标人才能进入详细的评审。

26.2本项目评标采用综合评分法。

综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的投标人为第一中标候选供应商，综合得分次高的投标人为第二中标候选供应商。本项目仅推荐3名中标候选供应商。

27、初步评审

27.1评标委员会根据“投标文件初步评审表”对投标文件的资格性和符合性进行评审，只有对“投标文件初步评审表”所列各项做出实质性响应的投标文件才能通过初步评审。

27.2评标委员会将审查投标文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交投标保证金、文件签署是否合格、投标有效期是否满足要求、投标文件的总体编排是否基本有序等。

资格性审查表（采购人和代理机构审查）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关资格证明文件 | 在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的；需提供营业执照副本复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 按招标文件资格要求提供社会保障资金缴纳证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）和依法缴纳税收的证明复印件（须加盖公章，无税收月份打印零申报表） |  |  |  |  |
|  |  | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明） |  |  |  |  |
|  |  | 信用信息查询 |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足90个工作日 |  |  |  |  |
| 3 | 投标价 | 投标价是否唯一 |  |  |  |  |
| 4 | 交货期 | 是否按照招标文件规定时间 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期: 2018年   月   日

符合性审查表（评审专家审查）

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的有效性 | 是否符合投标文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |  |
| 2 | 投标保证金 | 是否提交投标保证金证明 |  |  |  |  |
| 3 | 实质性响应 | 带“★”的重要技术参数及要求是否完全满足招标文件中的要求。 |  |  |  |  |
| 4 | 其它 | 无其它符合招标文件中或相关法律法规规定的无效投标认定条件 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

1、表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

日期: 2018年   月   日

27.4无效投标的认定

投标文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效投标：

1）投标人未提交投保证金或金额不足；

2）投标有效期不足的；

3）不符合合格投标人条件的（投标邀请函中的供应商资格要求）；

4）投标文件未按招标文件规定要求填写投标内容及签名盖章的；

5）投标价不是固定价或投标价不是唯一的（除非《投标资料表》另有规定）；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）不按要求填写投标报价表、规格及技术参数响应表，商务有重大偏离或保留的；

8）投标人未按要求提供企业法人营业执照副本等证件的（《投标资料表》另有规定的除外）；

9）投标人未能证实其具有售后服务的能力并做出承诺的；

10）评标委员会认为投标未实质性响应招标文件的要求（如评委成员意见不统一时，采用投票表决）。

28、详细评审

28.1详细评审是对通过初步评审的投标进行技术、商务（授权）、售后服务及信誉、价格的评审。

28.2价格评分标准：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值。小数点后保留两位。

28.3根据7项评审方法计算进入详细评审的各投标人的综合得分，计算得分保留小数点后两位（两位后四舍五入）并按得分从高到低排名。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

28.4评分权重分配（见评分计分表）

评 标 计 分 表

招标项目：

招标编号：

| 序号 | 货物： | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 评比项目 | 评价内容 | 分数 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| 1 | 设备技术性能(48分) | 投标厂商需完整提供本包所有设备官方网站可公开下载的英文原版产品彩页（纸质版），完整提供以上材料者得4分，否则得0分。 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人提供的设备技术参数（以产品彩页为准）与招标文件中的参照技术参数进行比较，技术参数全部满足用户需求。每项★号重要指标的技术要求不能满足的，扣3分，扣完为止；其他指标中每一项不满足，扣2分，扣完为止。 | 44 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务及投标人资质情况（13分） | 方案必须包括但不限于：质保期内的承诺、设备出现故障和缺陷后的解决方案和响应时间、质保期满后的相关服务、生产厂家的技术支持、产品使用培训等内容。服务措施具体完整、可行性高、维修响应时间短、保障措施有力、定期巡察等措施，维修能力强，有专业技术人员。明确地提供售后服务机构或厂家、地址、电话、联系人等资料。0-5分。优4-5分；良2-3分；一般0-1分。 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人提供成功案例(近三年)，提供一宗单笔合同金额 100 万元（含）以上业绩者得 1 分，满分 3分（本项不累计得分，以提供盖章的中标通知书复印件和供货合同复印件为准） | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 完整提供本包所有仪器进口设备原产地证明文件和生产厂家或区域总代理商针对本项目的售后服务承诺书。完整提供者得5分，不提供或材料不完整者得0分。 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 标书制作（3分） | 投标人标书制作是否规范(目录编制、搜引号清楚)。0-3分 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价（36分) | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过初审且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 36 |  |  |  |  |
| 5 | 评比得分 |  |  |  |  |  |  |

评分专家签名：                               日期：2018年   月    日

F  授予合同

30、定标原则

30.1严格按照“招标文件”的要求和条件进行评标，择优定标。

30.2本次招标，合同将授予符合“招标文件”的要求，并且性价比最合理，能提供最佳服务的投标者。

30.3不能保证最低报价的投标最终中标。

30.4评标结束后，采购代理机构组织编写评标报告，采购人根据评标报告和授标建议书推荐的中标候选供应商确定中标人，并送报采购管理机关备案。

30.5根据评标办法推荐出一至三人为中标候选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的中标候选人为中标人并向其授予合同。排名第一的中标候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是评标委员会出现评标错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的中标候选人，或者依法重新招标或采取其他采购方式。采购人对影响的投标人不承担任何责任。中标人将在指定的网站上公示。

31、中标通知

31.1评标结束后，根据评标委员会裁定的结果，由海南省教学仪器设备招标中心签发《中标通知书》。

31.2《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。中标人不与招标人按期订立合同的，其投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，应当对超出部分予以赔偿。

32、授予合同时变更数量的权力

采购代理机构在授予合同时，可根据采购人的需求的情况，对“招标货物一览表”中列明的货物的数量和服务予以增加或减少，额度不大于10%。

33、签订合同

33.1中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，采购代理机构予以鉴证。

33.2、《中标通知书》中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

34、中标服务费

34.1中标方应向海南省教学仪器设备招标中心支付的中标服务费。

34.2中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

35、履约保证金

35.1中标人在收到《中标通知书》后5个工作日内，应按照合同规定向招标代理机构提交由国内一家银行，或具有金融许可证的其他机构出具的金额为合同总价2%的履约保证金函、银行转帐支票或电汇等。

35.2如果中标人拒绝按时提交履约保证金，视为放弃中标项目，应承担违约责任。

第四部分　合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装要求

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．仲裁

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

18.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

第五部分　合同条款及格式

买方：

卖方：

买、卖双方根据2018年 月  日2018年本级政府               （招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

招标文件合同条款

投标人提交的投标函和投标报价表

招标采购中标品目清单

技术规格（包括图纸，如果有的话）

规格响应表（如果有的话）

中标通知书

履约保证金

二、设备名称：

仪器设备型号：

仪器设备产地及厂家：

仪器设备单价：

仪器设备数量：

合同总价：

大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养期，保养期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式：

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后  天必须发货到业主指定地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

五、卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、付款方式：买方验收合格，经核准由买方按合同规定和实际发票金额支付货款。

八、违约责任：按《中华人民共和国合同法》执行。

九、因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、本合同一式六份，买、卖、招标机构三方及财政采购监管部门各执一份，均具同等效力。

十二、本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在鉴证方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

买方：（盖章）                          卖方：（盖章）

地址：                                 地址：

法定代表人：                           法定代表人：

分管领导：

委托代理人：                           委托代理人：

电话：                                 电话：

开户银行：                             开户银行：

银行帐号：                             银行帐号：

2018年  月  日                       2018年  月  日

鉴证方：海南省教学仪器设备招标中心

地  址：海口市西沙路二号

鉴证方代表：

电  话：0898－66779294

2018年  月  日

采购代理机构声明：本合同标的经采购代理机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

第六部分 投标文件格式

附件一

投标文件格式

# 附件：1

# 投 标 书

# 致：海南省教学仪器设备招标中心：

根据贵方为                  项目的投标邀请                 （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                   （投标方名称、地址）提交下述文件。

⑴开标一览表

⑵售后服务计划

⑶设备技术配置和参数一览表

⑷规格响应表

⑸资格证明文件

⑹由                 （银行名称）出具的投标保证金凭证，金额为              。

据此函，签字代表宣布同意如下：

⑴所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为            （人民币），即               （文字表述）。

⑵投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

⑶投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

⑷其投标自开标日起有效期为90个工作日。

⑸如果在规定的开标时间后，投标方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

⑹投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

⑺与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：

（公章）：

日期：      年     月     日

全权代表签字：

# 附件：2

# 开标一览表

# 项目名称：

投标人名称： （盖章）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 投标单项总价 | 交货期 | 优惠政策产品扣除6%后单项总价 |

是否小微型企业产品:是（   ）；否（   ）。

总价：                              大写：

优惠政策产品扣除后总价：            大写：

投标人代表签名：             职务：         联系电话：           日期：

# 注：1、国产设备用人民币报价,进口设备用美元免税报价。

2、第6栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=（货价+运抵用户指定地点运、保、税、）}和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

# 4、第8栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品。

附件：3

规格响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述，提供虚假材料谋取中标、成交的，属违反政府采购法相关规定，该投标文件作废标处理。

投标人名称: （盖章）

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 （无偏离，正/负偏离） 证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：1、招标规格填写招标文件要求。

# 2、投标规格填写所投产品参数，所投参数须明确，不接受选择性的参数。

# 投标人签名：

附件：4

售后服务计划

主要内容应包括：

1、公司简介；

2、已做工程简介；

3、维修技术人员情况；

4、应急维修时间安排；

5、维修服务收费标准；

6、主要零配件价格；

7、其它服务承诺。

# 附件：5

# 关于资格的声明函

# 海南省教学仪器设备招标中心

关于贵方 年 月  日              （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的货物，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、由工商局签发的我方工商营业执照副本（原件）复印件(加盖公章)一份，组织代码机构证书（原件）复印件(加盖公章)一份，税务登记证副本（原件）复印件(加盖公章)一份；社会保障资金缴纳证明复印件(加盖公章)一份。

2、投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明一份，我方与制造商的代理协议书或制造商出具的授权书。

3、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

投标人的名称和地址：              受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）

传真

邮编：                             电话：

附件：6

资格证明文件格式（仅提供给投标人作为投标格式使用，不作为评标依据）

目     录

6.1 法人营业执照的复印件（须加盖公章）

6.2 组织代码机构证书复印件（须加盖公章）

7.3 税务登记证书复印件（须加盖公章）

6.4法定代表人授权书（格式）

6.5投标人的资格声明（格式）

6.6社会保障资金缴纳证明

6.7依法缴纳税收的证明复印件

6.8投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（须加盖本单位公章）

6.9中标服务费承诺书

## 附件6.1  法人营业执照的复印件

提供工商年检合格的营业执照副本复印件

（须加盖公章）

## 附件6.2  组织代码机构证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.3  税务登记证书复印件

（须加盖公章）

## 附件6.4  法定代表人授权书(格式)

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

粘贴 投标方代表身份证复印件

## 附件6.5  投标人的资格声明 （格式）

（须加盖公章）

- 名称及概况 ：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般员工：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1）关于开发投标产品的设施及其它情况：

公司名称地址　　  开发的项目　　　年生产能力　     　职工人数

______________ 　_____________　   ____________　  　_______

______________ 　_____________   　____________　 　 _______

(2)本单位不研发，而须从其它单位购买的主要软件系统

投标商名称和地址

主要研发系统名称____________________　　　____________________

____________________　　　____________________

3、投标商研发同类投标产品的历史(年数)：

___________________________________________________________

4、近三年的年营业额：

年份　　 　　　　国内　　　　 　　出口　 　　　　　总额

__________　　　 ___________　　　___________　　　___________

5、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

6、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________

电话号：__________________

投标人盖章：____________________________

传真号：__________________

## 附件6.6  社会保障资金缴纳记录

企业社会保障资金缴纳社保证明（社保缴费单或银行付款单复印件加盖公章）

## 附件6.7       依法缴纳税收的证明

企业依法缴纳税收的证明（复印件加盖单位公章）

## 附件6.8  投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录声明

（须加盖本公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录（是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

## 附件6.9  中标服务费承诺书（格式）

致：海南省教学仪器设备招标中心：

我们在贵公司组织的	      	项目（设备）招标中若获中标（招标文件编号：	       	），我们保证在签定合同的同时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金方式，向贵中心一次性支付应该交纳的中标服务费用。中标服务费参照中华人民共和国国家计划委员会[计价格 ［2002］1980号]收费标准收取。

特此承诺！

## 附件： 7、投标人认为需要提供的用于参与评审其他相关资料

附件8小型、微型企业声明函

小型、微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件9供货承诺书

（须加盖本单位公章）

海南省教学仪器设备招标中心：

我公司如果中标本项目，对本项目提供的所有货物保证货源全新正品，保质保量，按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

特此声明。

法定代表人或被授权人签字：

投标人公章：

## 年    月    日

附件10残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件11节能产品、信息安全产品、环境标志产品一览表（目录截图及货物产品相关的认证证书复印件等证明材料需装订在招标文件内按照顺序排列。）

节能产品、信息安全产品、环境标志产品一览表

| 开标一览表中产品的序号 | 产品名称 | 证明资料复印件在投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- |