医院无线网络工程和移动终端系统建设

采购需求(二次)

一、项目名称

医院无线网络工程和移动终端系统建设

二、采购清单

| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 免费维保服务期 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医院无线网络工程和移动终端系统建设 | 一批 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |

三、设备清单

| 序号 | 设备及服务名称 | 数量 | 免费维护期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件及第三方软件 |  |  |  |
|  | 医生无线平板终端 | 400 | 1年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 护士无线PDA终端 | 530 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 护士无线平板终端 | 400 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 无线面板AP | 239 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 无线放装AP | 2 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 24口POE交换机 | 39 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 光模块 | 102 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 无线叉分AP | 138 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 无线叉分AP天线 | 1104 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 无线叉分AP馈线（15m） | 270 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 无线叉分AP馈线（10m） | 834 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 管理平台无线设备AP管理授权 | 1 | 永久 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | V5版本无线控制器授权 | 512 | 永久 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 无线网络督导服务 | 1 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | V7版本无线控制器授权 | 64 | 永久 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 哑终端管理组件及授权 | 500 | 永久 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 服务器网卡 | 8 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 服务器内存 | 70 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |
|  | 视频采集卡 | 5 | 3年 | 详见设备清单和技术参数表 |

备注：投标人须承诺中标后，延保的服务期限能在原厂维保系统显示，与原厂系统的延保期限保持一致，否则其投标无效。

四、详细技术参数及技术要求

注：以下参数中带★的参数为关键性要求，必须满足，如不满足则投标无效；带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分。

| 一、硬件及第三方软件: |
| --- |
| 序号 | 设备及服务名称 | 参考品牌、技术参数及要求 |
|  | 医生无线平板终端 | 处理器：64 位架构的 A10 Fusion 芯片、M10 协处理器 容量：≥32GB 尺寸：240MM*169.5mm、厚度：≤7.5mm、重量：≤478g 显示屏：9.7英寸（对角线）、LED 背光多点触控显示屏，采用 IPS 技术2048 x 1536 像素分辨率，264 ppi、采用防油渍防指纹涂层、支持Apple Pencil； 摄像头：800万像素（后）、120万像素（前）、 无线网络： (802.11a/​b/​g/​n/​ac)；双频 (2.4GHz 和 5GHz)；支持 HT80 的 MIMO 技术； 蓝牙 4.2 定位功能：数字指南针、无线网络、iBeacon 微定位 ▲操作系统：IOS11或更高 电池：内置 32.4 瓦时锂聚合物充电电池 续航时间：10小时； 配保护壳：带手柄 原厂商质保服务，一年5×8小时硬件原厂保修服务； |
|  | 护士无线PDA终端 | 处理器：8核， 主频≥2.0Ghz 图形处理器：适合需求 存储器：≥2G RAM + 16G ROM 操作系统：不低于Android 6.0 颜色、材质：白色，采用抑菌材料；耐受酒精、洗必泰、施康、过氧化氢、聚维酮碘等各种医院常用消毒剂 屏幕：≥5.1英寸, 颜色24Bits，≥1280*720 IPS屏,电容5点触控，康宁玻璃 输入法：手写、笔画、拼音输入法 接口：Micro USB2.0接口，支持OTG 蓝牙传输：Bluetooth 4.1+EDR+LE 扬声器：扬声器(AB类功放，Box双喇叭2W) 麦克风：双MIC设计，回声降噪、内置MIC录音 wifi功能：支持802.11a/b/g/n/ac模式，2.4G+5G双频段 摄像头：1600万，自动对焦摄像头 电池容量：3.85V，4500 mAh，可充电的锂离子智能电池 待机时间：42小时 续航时间：12小时 ▲支持物联网条码：一维激光扫描模组、二维扫描模组 专业定制解码软件 ▲支持一维条码: 激光条码扫描头，支持Code128,EAN-13、EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc ▲支持二维条码：识别码制：QR,PDF417Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E、Codebar,Interleaved2of5,Chinapost 25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc 支持重力传感、支持光线感应、支持距离感应、支持听筒、支持麦克风、支持振动器。 软件升级方式：OTA批量升级自动下载更新包 ▲桌面锁定功能：桌面锁定，限制增减使用软件及功能 手电筒设计：双手电筒贴心设计、可用作瞳孔查看及照明分开 抗摔试验：1.2M防摔，9级康宁玻璃，1000次0.5米滚动测试 认证：通过RoHS CCC SRRC认证 ▲系统安全：可做系统设置加密，绑定SSID及MAC地址，可绑定医院WLAN指定AP 权限安全：可实现对系统设置、应用程序管理、USB调试模式开启的权限限制 防水防尘等级：≥IP54级 静电放电：±8KV空气放电，±4KV传导放电 原厂商质保服务，三年5×8小时硬件原厂保修服务；提供原厂商出具的售后服务承诺函 |
|  | 护士无线平板终端 | 操作系统 Android 7.0以上 CPU核数≥八核 CPU主频：4x1.4GHz + 4x1.1GHz GPU：Adreno 505 智能阅读：支持护眼模式 安全功能：指纹、平板管家 屏幕尺寸：9.7英寸或以上 屏幕色彩：1400万色或以上 屏幕类型:IPS屏 分辨率：1920x1200 可视角度：上80°/下80°/左80°/右80° 屏幕比例：16:10 PPI≥224 PPI 触摸屏：电容屏 触控操作：10点触控 运行内存（RAM）：3GB或以上 存储容量（ROM）：32GB或以上 存储卡类型：支持Micro SD卡 可扩展容量：最大支持128GB 光线感应器：支持 重力感应器：支持 指南针：支持 状态指示灯：支持 加速传感器：支持 Wi-Fi标准：802.11 b/g/n/a/ac Wi-Fi工作频段：2.4GHz & 5GHz Wi-Fi加密方式:WEP/WPA/WPA2 WiFi Display:支持 WLAN Direct:支持 蓝牙传输:BT 4.0或以上 主摄像头:800万像素或以上 副摄像头：200万像素或以上 传感器类型：CMOS 视频拍摄：支持 变焦模式：数字变焦 自动对焦：主摄像头支持 电池类型：锂聚合物 电池容量：6000mAH或以上 理论待机时间：约600小时 充电时间：约4小时 USB接口：支持 按键：音量键，电源键，指纹导航键 背板材质：航空铝材 质保服务，三年5*8小时硬件保修服务，其中前两年为原厂服务； |
|  | 无线面板AP | 1. 下行支持：2个10/100Mbps 自协商以太网口,1个RJ11口电话透传接口 2. 上行支持：1个10/100Mbps 自协商以太网口, 1个RJ11口电话透传接口 3. ▲支持标准：IEEE 802.11b/g/n 3. 天线：2×2，支持速率≥300 Mbps 4. RF功率输出：20dBm 5. ▲支持POE ( 支持802.3af/802.3at标准 ) 6. 指示灯可隐藏 7. 支持统一管理与自动升级 8. 支持AP状态在线查看 9. 支持CAPWAP协议，可由AC统一管理 10. 支持WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 11. 工作温度：0℃～40℃；工作湿度：5%～95%，非凝露 12.▲大小应与标准86面板一致，支持直接在标准86面板上安装，内置卡线槽 13. 功耗< 5瓦 (不对外供电情况下)，<13瓦 (最大对外输出8瓦) 14.▲本次部署的无线AP，必须可以被院方现有的LSQ1WCMB0 V5版本无线控制器纳入统一管理，否则必须免费提供独立的无线控制器、管理平台及必要的相关产品永久授权。 15. 必须持有国家工信部入网核准证及WiFi认证 16、原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务；提供原厂商出具的售后服务承诺函 |
|  | 无线放装AP | 端口数量≥2个10/100/1000Mbps(RJ45)，支持双网口聚合、AP级联 可支持AP工作模式和控制器模式，支持802.11ac协议 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作；802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)、 2.4GHz/5GHz双频段同时工作； 5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps 内置终端感知型硬件智能天线 整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作) PoE或本地电源适配器 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI加密。 支持MAC地址过滤 支持逐包功率控制(PPC) 在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽 必须持有国家工信部入网核准证 为保证终端互操作性，必须获得WiFi联盟的802.11ac认证 ▲本次部署的无线AP，必须可以被现有的LSQ1WCMB0 V5版本无线控制器纳入统一管理，否则必须免费提供独立的无线控制器、管理平台及必要的相关产品永久授权。 原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务；提供原厂商出具的售后服务承诺函 |
|  | 24口POE交换机 | ▲端口数量≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口，整机交流POE供电≥245W（提供官网截图）； ▲交换容量≥336Gbps；转发性能≥96Mpps； MAC地址表>=16K；路由表容量>=512（支持OSPF）；ACL：1K； 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms； 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作； 最大支持≥9台交换机堆叠，堆叠带宽≥40G； 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；支持通过标准以太端口进行堆叠；支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预；支持远程堆叠； 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数≥4094； 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP； 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng； 可靠性支持：支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持Smartlink，收敛时间≤50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持MSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms； 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准；端口定时down功能（Schedule job）；支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源； ★要求提供信产部入网证和检验报告； 原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务；提供原厂商出具的售后服务承诺函 |
|  | 光模块 | 千兆SFP多模光模块（850nm,0.55km,LC） 原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务；提供原厂商出具的售后服务承诺函 |
|  | 无线叉分AP | ★外置8个RP-SMA接口，每个接口均可同时支持2.4G和5GHz； 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议； 采用馈线+天线入室的方式部署，且保证双频入室； 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作； 固化千兆以太网电口数量≥2； 整机最大功耗≤13W； ▲本次部署的无线AP，必须可以被现有的LSQ1WCMB0 V5版本无线控制器和LSQM1WCMX40 V7版本无线控制器纳入统一管理，否则必须免费提供独立的无线控制器、管理平台及必要的相关产品永久授权。 原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务；提供原厂商出具的售后服务承诺函 |
|  | 无线叉分AP天线 | 1、★支持双频2.4GHz(3dBi),5.150~5.850GHz(3dBi), 2、双频迷你美化天线（RP-SMA×1,室内,天花板,墙壁） 3、原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务 |
|  | 无线叉分AP馈线（15m） | 1、同轴电缆长度≥15米 2、接口类型： (反极性SMA50直公)-(COXA-LMR240白)-(反极性SMA50直母) 3、原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务 |
|  | 无线叉分AP馈线（10m） | 同轴电缆长度≥10米 接口类型：(反极性SMA50直公)-(COXA-LMR240白)-(反极性SMA50直母) 原厂商质保服务，三年7×24小时硬件原厂保修服务 |
|  | 管理平台无线设备AP管理授权 | ▲管理500台Fit AP License授权 ▲必须能注册到现有网络管理平台（IMC平台）上，，否则必须免费提供独立的无线控制器、管理平台及必要的相关产品永久授权。 为了便于组网维护与管理，要求所投产品与现有网管软件统一品牌 |
|  | V5版本无线控制器授权 | 1、配置无线控制器AP licence授权数量≥512 2、为了便于组网维护与管理，要求所投产品能使用在现有LSQ1WCMB0 V5版本无线控制器上，否则必须免费提供独立的无线控制器、管理平台及必要的相关产品永久授权。 |
|  | 无线网络督导服务 | 本项目配置WiFi网络部署督导服务 |
|  | V7版本无线控制器授权 | 1、配置无线控制器AP licence授权数量≥64 2、为了便于组网维护与管理，要求所投产品能使用在现有LSQM1WCMX40 V7版本无线控制器上，否则必须免费提供独立的无线控制器、管理平台及必要的相关产品永久授权。 |
|  | 哑终端管理组件及授权 | ▲能够主动感知网络设备、终端接入网络，并对接入网络的网络设备、终端进行精准识别。识别信息包括：网络设备、终端的IP、MAC、厂商信息，型号，操作系统、在线状态、合规状态、所属区域等。 能够按区域位置识别：扫描并发现指定区域内的所有在线终端及网络设备； 能够按时间规则识别：根据扫描需要，设定时间区间实现自动扫描； 能够按IP地址段识别：扫描并发现指定IP地址段内的所有在线终端设备； 能够自定义识别规则：包括协议深度定义、扫描场景定义和端口深度定义； 分布式扫描：按层级分布式扫描发现在线终端。 网络设备、终端识别：识别接入网络的网络设备、终端类型，包括但不限于交换机、路由器、PC、手机、打印机、摄像头、门禁、服务器等等； 终端核查：根据实际扫描到的网络设备、终端信息，与资产库进行比对核查，及时发现私接仿冒等非法网络设备、终端； 准入控制：对合法的网络设备、终端，根据扫描信息及时刷新状态；对发现的非法网络设备、终端，进行实时告警，告警方式包括：大屏、短信、邮件、APP。可以对非法网络设备、终端进行隔离或下线。 可以和第三方设备配合，将识别到的非法终端IP通告给第三方系统，从而进行阻断。 网络设备、终端在线状态统一监控，对没有启用SNMP的网络设备，也可以统一监控。 注册终端监控：能够监控终端是否在线，是否合法。可根据时间、地点、类型等配置组合策略。 终端统计分析：支持按IP地址段、终端状态、终端操作系统类型、在线状态等等进行终端统计分析。 以对链路进行分析和展示，包括丢包，延时，抖动 终端注册管理：支持对注册终端信息的编号、收集、统计、变更情况告警等；注册信息可来自扫描结果、用户导入、用户手工添加等方式。 终端特征管理：支持自定义终端指纹、支持终端指纹导入、导出、手工增加（包括DHCP指纹）及更新。 IP地址可视化管理:支持对IP地址的图形化管理，统一展示某IP地址对应设备、终端的详细信息（在线状态，合规状态，终端及设备类型，厂商，操作系统，接入位置，责任人等）。可以图形化展示某IP地址上联交换机端口信息（接口，是否启用认证等） 纯软件形态产品，旁路部署，不能改变原有网络架构。 高可用性：后台服务器可支持安装在Windows、Linux、国产操作系统上。 可扩展性：支持分级管理，上级服务器可以下发全局安全策略给下级，下级可以增添本地的安全策略，执行结果和日志可以上报给上级，总部服务器可以形成分析管理的报表。具备全网运行监控图。 支持用户分权管理，操作员可以管理各自的终端，只有上级管理员才能管理全部的用户组和策略 支持All in one快速部署方式：将管理软件、操作系统和数据库集成一体化快速安装。 ★兼容现有的网络管理平台（IMC平台），否则必须免费提供独立的网络管理平台及必要的相关产品永久授权。 ▲哑终端终端管理组件授权数量≥500 |
|  | 服务器网卡 | 使用网络类型：万兆以太网 传输速率：10000Mbps 总线类型：PCIe 插槽接口：PCIe 端口数量：≥2 接口类型：SFP+ 传输介质类型：光纤 支持 VMware NetQueue 和 Microsoft VMQ 技术 ▲支持现有的服务器（HP Proliant DL580 Gen9） |
|  | 服务器内存 | HP 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 DDR4-2133P ▲支持现有的服务器（HP Proliant DL580 Gen9） |
|  | 视频采集卡 | 主机接口： PCI-Express x1； ▲输入接口：1 个HDMI 接口、1 个DB9 接口: (通过转接线缆可接YPbPr ，S 端子，CVBS，1 路不平衡立体声音频线路输入)； 最大采样率：CVBS：54MHz (4x Oversampling)HDMI/DVI：225MHz； ▲输入格式：480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p； 板载内存： 128MB DDR2，工作频率为160 Mhz，位宽32bit； ▲分量输入格式：480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p； ▲DVI 输入格式： 480i、576i、480p，576p，720p，1080i，1080p； HDMI 输入格式： 符合HDMI 1.3 标准，支持36bitDeepColor； CVBS 输入格式：标准PAL/NTSC； 高清输出图像格式：40x30-2048x1536，帧率：1-100 fps，色彩：YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420； 标清输出图像格式大：176x144-768x576，帧率： 1-30 fps，色彩：YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420； 三年保修服务 |

五、其他相关要求

1、工    期：合同签订生效之日起180个工作日内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按招标文件技术参数进行验收。

5、提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

6、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。

5、提供每周7×24小时技术支持和服务，2小时内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，8小时内到达指定现场。

6、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。