项目需求

# 项目名称

澄迈县城市规划1：1000地形图测绘（加乐等六乡镇）。

# 项目概况

2.1 项目范围

本项目范围覆盖加乐镇、仁兴镇、瑞溪镇、文儒镇、永发镇、中兴镇等6个乡镇的规划区域，面积约36.88KM2。如下图：

2.2 测区地理自然概况

本测区位于澄迈县东部和南部，地跨北纬19°23’——20°0',东经109°——110°09'。地势自南向北倾斜，由山地过渡到低山丘陵地带。

测区属热带气候区域，四季如春，雨量充沛，日照充足。年平均气温23.7℃，日照时数2060.5小时，年均降雨量1756毫米。

测区内交通便利，有国道G224，海南中线高速公路S21，省道S303，及各乡镇通行的县道。南渡江从测区。 测区内居民地集中，植被茂密，种类繁多。

2.3工作内容及工作量

1：1000比例尺地形图，加乐镇3.35平方公里、仁兴镇6.22平方公里、瑞溪镇2.29平方公里、文儒镇6.45平方公里、永发镇14.71平方公里、中兴镇3.8平方公里，合计36.88平方公里。

# 项目工期

计划服务期限：15日历天

# 技术规范

- GB/T 20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式第1部分1∶500  1∶1000  1∶2000地形图图式》；

- GB/T 7931-2008《1:500  1:1000  1:2000地形图航空摄影测量外业规范》；

- GB/T 7930-2008《1:500  1:1000  1:2000地形图航空摄影测量内业规范》；

- GB/T 15967-2008《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》；

- GB/T 15967-2008《1:500  1:1000  1:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范》；

- CH/T2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

- CH/T 1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

- CJJ/T8—2011《城市测量规范》；

- CJJ/T73-2010《卫星定位城市测量规范》；

- GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；

- GB/T 18316—2008《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》。

# 数学基础

## 4.1 数学基础

- 坐标系：CGCS2000坐标系；海南地方坐标系；

- 高程基准：1985国家高程基准；

- 地图投影:高斯—克吕格投影，按3°分带，中央子午线为111°

## 4.2成图比例尺

- 成图比例尺1：1000。

4.3成果精度要求

### 4.3.1平面精度

地物点相对于邻近图根点点位中误差与邻近地物点间距中误差应符合表1的规定。

表1  图上地物点点位中误差与间距中误差(图上mm)

| 地区分类 | 点位中误差 | 邻近地物点间距中误差 |
| --- | --- | --- |
| 城市建筑区和平地、丘陵地 | ≤0.5 | ≤0.4 |
| 山地、高山地和设站施测困难的旧街坊内部 | ≤0.75 | ≤0.6 |

注：阴影、森林、隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

### 4.3.2高程精度

城市建筑区、铺装路面和平坦地区的高程注记点相对于邻近图根点的高程中误差≤±0.2m。其它地区的地形图高程精度以等高线插求点的高程中误差来衡量，高程点由内业在全数字摄影测量工作站上采集。等高线插求点相对于邻近图根点的高程中误差，应符合表2的规定：

表3  等高线插求点的高程中误差（m）

| 地形类别 | 平地 | 丘陵地 | 山地 | 高山地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高程中误差 | ≤1/3×H | ≤1/2×H | ≤2/3×H | ≤1×H |

注：1.H—基本等高距

2.阴影、森林、隐蔽等特殊困难地区，可按上表规定值放宽50%。

# 成果资料

1）文本资料

| 序号 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量检查报告 | 3份 |
| 2 | 技术设计书 | 3份 |
| 3 | 技术总结 | 3份 |

2）数据文件

| 序号 | 内容 | 格式 | 介质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1：1000地形图（2000坐标系） | DWG | DVD光盘 | 5份 |
| 2 | 1：1000地形图（海南地方坐标系） | DWG | DVD光盘 | 5份 |