东方市棚户区改造项目指挥部测量机构

用户需求书

# 一、项目概况

滨海北片区棚户区改造项目是市委市政府实施的重大民生工程,是提高群众生活质量、改善人居环境的重要措施,进一步明确工作目标,按照既定时间节点,倒排工期,齐心协力,落细落实改造工程每一个环节,扎扎实实推进项目建设进程,助力东方市建设宜居宜游宜业的热带滨海花园城市。要大力开展强势宣传,借助信息化手段让辖区居民了解棚户区改造的政策、意义、实施方案、项目成效等方面情况,争取广大群众对棚改工作的支持。

棚户区土地测量、房产测量是棚户区改造、房屋征收的基础性工作，通过对滨海片区（一期）征收范围内的土地、房屋及附着物的测量、调查和档案数据库建设，锁定每一棚改户的土地范围、面积和房屋层数、结构、建筑面积等资产信息，为征收补偿成本提供数据依据，方便棚改指挥部查阅和汇总统计，实现棚改全过程的信息化管控，提高征收规范性、准确性和高效性。

根据项目需求，东方市住房保障与房产管理局通过招标确定东方市滨海片区土地、房产测量及数据库建设项目技术服务单位，详细要求见本用户需求书。

本项目采购预算：人民币3014048.52元。超出此采购预算的投标报价将作无效报价处理

# 二、工作范围

东方市滨海片区（一期）范围，土地面积约2832.7826亩，房屋约7500户，建筑面积约973138.35万平方米。

# 三、工作内容及工作量

1、土地测量

1）E级GPS控制测量，10个点；

2）地籍测量，面积约2832.7826亩，包括土地权属调查、界址测量、地籍图测绘、面积量算、宗地图编制等。

2、房产测量

房产测量，建筑面积约973138.35万平方米。包括房屋分层分户平面图测绘、房产调查、分户面积、共有面积、分摊面积测算等。

3、数据库建设

根据土地测量、房产测量成果，建立包括地籍区、地籍子区、宗地、房屋、权利信息、土地利用、基础地理等数据库。

# 四、主要技术依据

- 全球定位系统(GPS)测量规范，GB/T 18314-2009

- 全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范，CH/T 2009

- 地籍调查规程，TD1001-2012

- 房产测量规范 第1单元 房产测量规定,GB/T 17986.1-2000

- 房产测量规范 第2单元 房产图图式, GB/T 17986.1-2000

- 建筑工程建筑面积计算规范,GB/T50353-2013

- 土地利用现状分类，GB/T 21010-2007

- 城镇地籍数据库标准，TD/T 1015

- 土地利用数据库标准，TD/T 1016

- 不动产登记数据库标准（试行）

- 不动产登记数据整合建库技术规范（试行）

- 数字测绘成果质量检查与验收，GB/T 18316

- 测绘成果质量检查与验收,GB/T24356-2009

# 五、技术指标及要求

1、数学基础

平面坐标系统采用“2000国家大地坐标系”

高程坐标系统采用“1985国家高程基准”。

中央子午线：108°

投影系统：采用高斯-克吕格3°带投影

2、比例尺：1：500

3、地籍图分幅与编号

采用正方形分幅（50cm×50cm），图幅编号按照图廓西南角坐标公里数编号，X 坐标在前，Y 坐标在后，中间用短横线连接。

4、计量单位

长度单位采用米(m)时，保留两位小数；面积单位采用平方米(㎡),保留两位小数，面积统计汇总单位采用公顷(hm2)，保留两位小数，可将亩(mu)作为辅助单位，保留两位小数。

5、精度指标

控制测量要求

界址测量要求

房产测量要求

按中华人民共和国国家标准《房产测量规范 第1单元：房产测量规定》GB-T 17986.1-2000三级精度。

# 六、主要成果

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地测量成果 | 地籍图 | 纸质1份、电子版1份 |
|  |  | 宗地图 |  |
| 2 | 房产测量成果 | 房屋现场调查表 （包括房屋分层分户图） | 纸质1份、电子版1份 |
| 3 | 棚改数据库（空间库、属性库、电子档案库） | 电子版1套 |
| 4 | 技术设计书、检查报告、技术总结 | 纸质1份、电子版1份 |

# 七、工期要求

## 合同签订后3个月，服务期限1年。