目录

第1章	项目概述	1

1.1	项目名称及建设单位	1

1.2	项目概述	1

1.3	项目建设内容	2

第2章	项目采购需求清单	3

2.1	同步课堂教学设备购置清单	3

2.2	同步课堂配套设施购置清单	10

第3章	主要设备、货物技术要求	12

3.1	同步课堂教学设备购置技术要求	12

3.1.1	高清录播主机技术要求	12

3.1.2	录播软件系统技术要求	14

3.1.3	录播视频互动应用软件技术要求	17

3.1.4	教学视频资源管理系统技术要求	18

3.1.5	教学触摸一体机技术要求	21

3.1.6	高拍仪技术要求	29

3.2	同步课堂配套设施购置技术要求	31

3.2.1	推拉黑板技术要求	31

3.2.2	多媒体讲台	32

3.2.3	单人课桌椅技术要求	33

第4章	项目相关需求	35

4.1	招标控制价	35

4.2	项目建设工期要求	35

4.3	项目质保期及保证金	35

4.4	售后服务要求	35

4.5	知识产权要求	36

4.6	其他要求	36

# 项目概述

## 项目名称及建设单位

项目名称：保亭黎族苗族自治县教育局同步课堂教学设备购置项目。

建设单位：保亭黎族苗族自治县教育局。

## 项目概述

保亭目前有各类中小学约60多所，其中初级中学9所，完全小学30所，教学点23所，普通高中1所。

由于地理位置和经济发展的不同，各地方均存在教学资源、硬件投入和师资力量分布不均的情况，全县各镇、村等学校的和教学点师资不全或教育手段的落后，造成县部分学校的教学质量不高，不能体现教育公平。

教育公平是社会公平在教育领域的延展和体现。建设和谐社会所要实现的公平正义，必然包含着教育的公平正义。十八届三中全会强调，要大力促进教育公平，构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制。十九报告中也提出“努力让每个孩子享受公平而有质量的教育”。

通过建设同步课堂，如何运用现代信息技术让贫困地区和农村的孩子共享优质教育资源，利用互动教学的方式，为不同地域的师生架起课堂互动和知识传递的桥梁，解决教学薄弱地区长期存在的师资发展不均衡问题，成为各地区面临的挑战和任务，并最终实现备课、教学、教研融会贯通的常态化教学应用。

## 项目建设内容

根据用户的教育资源现状及应用需求，规划进行以下部署建设：

区域内教育资源较丰富的中心学校作为主讲端，构建的同步课堂远程互动教学模式。在中心学校建设互动主讲课室。

各互动课室部署互动录播系统，兼备课堂录制和互动教学的双应用模式。中心学校主讲教室的互动录播系统应内置MCU功能。仅通过交互录播主机即可实现主讲课室与任意三间互动听课室之间开展“一点带多点”同步课堂应用。

中心学校主讲课室交互录播主机采用嵌入式架构，标准1U机架式设计；交互录播主机内置跟踪功能，不额外配置跟踪主机，支持智能图像识别跟踪技术，实现“一键式”开机和全自动跟踪课堂教学录制；采用4个高清摄像机进行主讲教学的拍摄，支持接入教室电脑课件信号，配置专业拾音话筒完成教学过程中教师和学生的声音采集。

本次拟建设同步课堂的主课堂的学校如下：

| 序号 | 学校名称 | 性质 | 教室性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保亭县新政镇新政中心学校 | 小学 | 主讲教室 |
| 2 | 保亭县三道镇中心学校 | 小学 | 主讲教室 |
| 3 | 保亭县毛感乡中心学校 | 小学 | 主讲教室 |
| 4 | 保亭县保城镇中心学校 | 小学 | 主讲教室 |
| 5 | 保亭县响水镇金江学校 | 小学 | 主讲教室 |
| 6 | 保亭县南林乡中心学校 | 小学 | 主讲教室 |

# 项目采购需求清单

注明：

- 项目采购需求清单中所列内容为项目建设基本采购内容，在采购需求中没有明确列明，但在实际项目建设中所涉及的设备、软件、材料、不能缺少的一切附属配件等，必须全部包括在建设范围内，由供应商根据所供产品一并提供。

- 采购需求清单中，标有“根据现场情况定制”的采购项，由供应商中标后根据现场情况具体设计，并经采购人同意后采购。

## 同步课堂教学设备购置清单

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 同步课堂设备 |
| 1 | 高清录播主机 | 详见主要设备货物、技术要求 | 台 | 1 |
| 2 | 录播软件系统 | 详见主要设备货物、技术要求 | 套 | 1 |
| 3 | 录播视频互动应用软件 | 详见主要设备货物、技术要求 | 套 | 1 |
| 4 | 高清特写摄像机 | 1、 视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2、 传感器类型：CMOS、1/2.7英寸 3、 传感器像素：总像素：220万，有效像素：212万 4、 镜头焦距：20倍光学变焦、16倍数字变焦 5、 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6、 水平视场角：60.7° ~ 3.36°，垂直视场角：34.1° ~ 1.89° 7、 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°，水平转动速度范围：1.0° ~ 94.2°/s，垂直转动速度范围：1.0° ~ 74.8°/s 8、 支持水平、垂直翻转 9、 预置位数量：255 10、 网络接口：RJ45 11、 音频接口：Line In,3.5mm 12、 通讯接口：RS232、RS422 13、 支持的协议类型：VISCA 14、 编码技术：视频H.264，音频AAC 15、 电源支持：DC12V、PoE、PoC | 台 | 2 |
| 5 | 高清全景摄像机 | 1、视频输出接口：HDMI*1、SDI*2，同步输出图像 2、传感器类型：CMOS、1/3.0英寸 3、 传感器像素：不小于200万 4、 镜头焦距：10倍光学变焦、8倍数字变焦 5、 采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 6、 水平视场角80.7° ~ 8.77°，垂直视场角45.3° ~ 4.92° 7、 水平转动范围：±170°，垂直转动范围：-30° ~ +120°；水平转速1.0° ~ 94.2°/s，垂直转速1.0° ~ 74.8°/s 8、支持水平、垂直翻转 9、预置位数量：255 10、 网络接口：RJ45 11、 音频接口：Line In,3.5mm 12、 通讯接口：RS232、RS422 13、 支持的协议类型：VISCA 14、 编码技术：视频H.264，音频AAC 15、 电源支持：DC12V、PoE、PoC | 台 | 2 |
| 6 | 高清摄像机管理软件 | 1、 摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2、 支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3、 支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4、 支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5、支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6、 支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7、 支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8、支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 9、 ▲提供高清摄像机管理软件相关计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 4 |
| 7 | 教师定位分析仪 | 1、扫描方式：逐行扫描 2、 输出帧率：30fps 3、摄像元件：1/3 " 4、有效像素：1920（H）×1080（V） 5、 最低照度：0.3Lux 6、通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7、 ▲提供第三方合法权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 个 | 1 |
| 8 | 学生定位分析仪 | 1、 扫描方式：逐行扫描 2、 输出帧率：30fps 3、 摄像元件：1/3 " 4、 有效像素：1920（H）×1080（V） 5、 最低照度：0.3Lux 6、 通讯方式：RJ-45，支持POE供电 7、 ▲提供第三方合法权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 个 | 1 |
| 9 | 教师定位分析软件 | 1、 采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2、 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3、 支持两种跟踪模式：紧跟模式、“特写”与“全景”切换跟踪模式。 4、支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 5、 支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域。 6、 具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 7、▲提供教师定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 1 |
| 10 | 学生定位分析软件 | 1、采用B/S架构设计，支持通用浏览器进行远程访问进行管理； 2、 采用图像识别定位分析技术，智能识别教学行为，根据预设的跟踪分析逻辑触发跟踪信号，与录播主机进行跟踪数据对接； 3、 支持学生起立跟踪功能，支持当学生起立特写跟踪拍摄，同时支持学生起立后自定义为学生与老师双分屏交互画面； 4、支持多个学生起立跟踪功能，多学生起立切换为学生全景拍摄； 5、 支持自定义规定时间间隔自动切换为学生全景画面； 6、支持多个区域屏蔽功能，避免屏蔽区域内的干扰，提高系统识别效果； 7、支持检测区域设置，对指定区域进行跟踪分析，支持同时划分多个检测区域； 8、具有“模糊防抖”功能，避免人员小幅度活动时引起的摄像机画面抖动现象； 9、▲提供学生定位分析相关软件著作权登记证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 1 |
| 11 | 数字音频矩阵 | 1、音频输入/输出通道（MIC/LINE）：8路输入/4路输出，支持选择多种电平的音源输入，支持幻像供电功能。 2、矩阵功能:输入多路信号并将其按用户设定比例进行混合，分配到多个输出通道中。 3、转换器类型 24bit;采样率 48K 4、频率响应 20~20KHZ 5、模/数动态范围（A-计权） 114dB 7、▲提供权威机构检测通过的产品无故障运行时间MTBF≥60000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 1 |
| 12 | 数字音频处理软件 | 1、采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2、AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3、AVC回声消除:全新的自适应式回声消除功能，无需人工调试。 4、AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 5、ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 6、▲提供设备具备回声消除、反馈啸叫消除、自动噪声消除功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。 7、▲提供数字音频处理软件计算机软件著作权登记证书及相关检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 套 | 1 |
| 13 | 采访话筒（指向性） | 1、单体：背极式驻极体 2、指向性：超心型 3、频率响应：40Hz—16kHz 4、低频衰减：内置 5、灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz） 6、输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz） 7、最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz） 8、信噪比：70dB（1KHz at 1Pa） 9、动态范围：106dB（1kHz at Max SPL） 10、使用电源：48V 幻象电源（48V DC），2mA | 支 | 6 |
| 14 | 无线话筒 | 系统参数： 采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 频率范围：500MHz-980MHz 调制方式：FM 音频响应：50Hz-15KHz 综合信噪比S/N：>105dB 综合失真：≤ 0.5% 接收机： 采用微电脑CPU控制 PLL锁相环频率合成技术 杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 音频动态扩展及自动电平控制电路 频率响应：40Hz-18KHz 发射机： 发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 调制方式：FM 最大调制度：±45KHz | 套 | 1 |
| 15 | 录制面板 | 1、在讲台上镶嵌式安装方式； 2、控制接口：RS232 3、信号指示灯：支持 4、支持一键式系统电源开关控制。 5、一键式录制、停止、锁定电脑信号； 6、▲支持本地录播全自动的开启、关闭控制。该功能同时支持录播模式和互动模式。 7、支持通过面板一键发起与远端设备互动连接； 8、▲支持通过交互控制面板切换互动画面的信号源，并传输到听课室，包括本地老师信号、学生信号、电脑信号、远端课室画面。 9、▲支持对各画面的自由布局控制，包括单画面全屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画，并传输到听课室。 | 个 | 1 |
| 16 | 电源管理器 | 1、 ▲向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理； 2、 支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3、 支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机； | 台 | 1 |
| 17 | 互动大屏 | 55英寸高清LED液晶屏；分辨率支持1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持壁挂式安装 | 台 | 1 |
| 18 | 功放 | 1、具有完善的电子保护线路，包括过载保护、短路保护、自激保护、DC直流保护、过热保护、关机保护等功能，确保安全可靠地工作。 2、输出功率：2×100W/8Ω，2×160W/4Ω 3、信噪比：100dB 4、谐波失真：<0.03% 5、频响：20Hz～20KHz(+1/-3dB) 6、输入阻抗： 10KΩ（不平衡） | 台 | 1 |
| 19 | 音箱 | 输出功率：60W-100W 阻抗：8欧姆 频率响应：68Hz-20KHz 单元构成：Low 6.5”*1 , Hi 1”*1 灵敏度：90dB(1w/1m) | 对 | 1 |
| 20 | 资源平台主机 | 1、设备高度：≤1U 2、硬件架构：嵌入式ARM架构设计，主机出厂内置视频资源管理平台，无需进行复杂的系统环境、软件安装作。 3、系统支持：Linux系统 4、数据库支持：MYSQL 5、存储容量：4TB SATA 7.2k 3.5in 6、网络连接：RJ45千兆网口 7、通讯接口：支持两个以上USB2.0接口 8、支持Rst设备一键复位功能 9、采用安全电压不大于DC36V供电，节能环保，采用无风扇设计，低噪音。 10、支持流媒体转发、直播、点播功能，单台主机支持不少于200点转发直播、支持大规模点播。 11、▲所投产品通过权威机构CCC、CE、FCC认证，提供证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 12、▲提供权威检测机构出具的产品无故障运行时间MTBF≥100000小时检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章。 | 台 | 1 |
| 21 | 教学视频资源管理系统 | 详见主要设备、货物技术要求 | 套 | 1 |
| 22 | 教学触摸一体机 | 详见主要设备、货物技术要求 | 台 | 1 |
| 23 | 高拍仪 | 详见主要设备、货物技术要求 | 台 | 1 |
| 24 | 交换机 | 1. 整机交换容量≥300Gbps，包转发性能≥90Mpps； 2. 主机固化千兆以太网电口数量≥24，千兆以太网光口数量≥4,； 3. IPv6路由表容量≥250，ARP表容量≥1K； 4. 支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPF功能； 5. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口，VLAN，全局下发 ACL； 6. 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； | 台 | 1 |
| 25 | UPS电源 | 1KVA 稳压防浪涌 | 台 | 1 |

## 同步课堂配套设施购置清单

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 |  |
| 1 | 推拉黑板 | 详见主要设备货物、技术要求 | 张 | 1 |
| 2 | 多媒体讲台 | 详见主要设备货物、技术要求 | 台 | 1 |
| 3 | 设备机柜 | 600*600*1800机柜，含PDU | 个 | 1 |
| 4 | 授课室柜式空调 | 5P柜式空调，定频，能效等级：三级能效 ； | 台 | 1 |
| 5 | 防盗隔音门 | 钢质防火防盗门，隔音。颜色用户定。含拆除，现场定制 | 扇 | 2 |
| 6 | LED灯盘 | 产品尺寸：LED灯，600*600mm，36W，色温：5000K； | 盏 | 20 |
| 7 | 吸音微孔天花 | 600*600*0.7mm；抗油污滚涂板铝合金、阻燃棉布有良好的防火性能，耐腐蚀，易清洁，现场定制 | 平方 | 75 |
| 8 | 墙面吸音制作 | 木方、木板打底放吸音棉夹板封平钉聚酯纤维吸音板，环保材料，现场定制 | 平方 | 100 |
| 9 | 双层遮光窗帘 | 一层为遮光布，一层为普通窗帘。现场定制 | 米 | 11 |
| 10 | 窗帘盒制作 | 木质窗帘盒，现场定制 | 米 | 11 |
| 11 | 地面铺贴 | 2.0厚PVC地板 ，现场定制 | 平方 | 75 |
| 12 | 互动显示器支架 | 吊装/落地支架 | 套 | 2 |
| 13 | 单人课桌椅 | 详见主要设备货物、技术要求 | 套 | 50 |
| 14 | 布线、施工及调试集成费 | 包括录播室整个中心的强电控制电缆、空调用电电缆、强电、照明开关设备等设计要求的线缆、面板开关及地插、桌插、音视频、网络布线中所需的BNC头、莲花头、水晶头、不绣钢地槽、联塑线管线槽等辅材，要求完成本设备配置表中全部设备的安装及调试，各种设备应连接无误、声音或图像清晰、信号切换准确无误、系统运行可靠。每条信号线用标签纸或号码管标注明示。交通、运输等 | 项 | 1 |
| 15 | 线材 | 满足系统布线需求的强电、弱电线材 | 批 | 1 |
| 16 | 清洁费 | 人工搬运、拆除、地板清洁及垃圾清理 | 项 | 1 |

# 主要设备、货物技术要求

注明：

- 标有▲的技术要求条款为重要技术要求条款，如不满足将在技术商务评分表中扣分。

## 同步课堂教学设备购置技术要求

### 高清录播主机技术要求

1、1U标准机架式外观设计，便于机柜安装。设备前面板具有2吋以上液晶显示屏，显示设备网络参数、设备开机状态、录制状态、升级状态。

2、考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统，高度集成多种功能应用，包括管理、导播、录制、直播、点播等功能。

3、录播主机内置互动功能，支持标准H.323协议和SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现2台录播主机之间的音视频在线互动。

4、▲内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。（提供上述功能的软件设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

5、内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能。

6、支持6路1080P高清视频输入，包括4路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持CVBS、S-video、YPbPr信号源的兼容接入。

7、支持2路HDMI画面的输出，每个HDMI输出口的输出信号支持自定义选择本地导播画面或录制效果画面输出。

8、采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Line in、1路Line out、1路耳机监听输出。

9、▲采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式多流同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。（提供两种多流录制方式功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

10、内置至少2T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。

11、支持4个USB2.0，支持U盘/移动硬盘同步录制、视频拷贝；支持鼠标键盘的本地导播操作；

12、支持本地导播功能，可直接在录播主机接入鼠标、键盘、显示器进行导播操作，保证导播具有较好的实时性和流畅性。

13、▲高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。

14、支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。

15、▲具有嵌入式低功耗环保优势，整机正常工作状态下功耗不超过40W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。（提供第三方合法权威检测机柜出具录播主机噪声测试报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章）。

16、▲所投录播主机的产品无故障运行时间MTBF≥100000小时。（提供由第三方合法权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家投标专用章或公章）。

### 录播软件系统技术要求

（一）流媒体管理软件

1、支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360、chrome等主流浏览器通过网络直接访问录播主机进行管理。

2、支持录制、暂停、停止等基本功能操作。

3、支持全自动、半自动、手动三种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式。

4、支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。

5、支持三种上电模式，包括关机模式、休眠模式和工作模式。

6、▲支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。（提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

7、支持中英文双语版本切换，适合不同用户的应用需求。提供中英文切换功能界面截图。

8、支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。

9、▲录播跟踪一体化设计，录播内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机。采用图像识别主动跟踪技术，有较强的防干扰性，跟踪系统应不影响教师正常的教学，教师和学生无需佩戴任何辅助设备，也无需在座椅安装辅助设施。

10、▲支持多种逻辑跟踪技术，支持自定义教师、学生的画面布局，支持学生起立回答问题时切换为“学生特写画面”或者“教师与学生双分屏互动画面”。支持VGA信号自动检测跟踪，支持自定义VGA保留时间。（提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

11、▲支持10个以上任意区域主动屏蔽功能，比如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果。（提供教师跟踪场景、学生跟踪场景的屏蔽区域功能设置界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

12、▲提供流媒体管理软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。。

（二）流媒体直播软件

1、支持录播一键开启“直播”功能。

2、支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置

3、支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。

4、支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。

5、支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。

6、▲支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。（提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

7、支持VLC缓冲设置功能，可精确到毫秒，缓冲时间阈值280~500ms可设。

8、▲提供流媒体直播软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。

（三）流媒体导播软件

1、提供所有接入摄像机画面和1路教师电脑画面预览窗口，支持视频画面任意切换。

2、▲支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。（提供布局模式软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

3、应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。

4、提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。

5、▲支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。（提供上述功能软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

6、▲具备移动导播APP，支持IOS系统，可通过App Store进行下载。支持与导播系统一致的窗口预览、画面切换、录制、停止、自动与手动录制切换、转场特效、布局切换、云台控制等功能。

7、▲提供流媒体导播软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。。

（四）流媒体点播软件

1、为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；

2、▲支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；

3、▲录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。（提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

4、支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；

5、支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；

6、支持录像文件和对应PPT课件下载；

7、支持对视频进行手动FTP上传。

8、▲提供流媒体点播软件著作权证书复印件并加盖厂家投标专用章或公章。。

### 录播视频互动应用软件技术要求

1、支持RTSP、H.323视频传输协议。

2、▲支持预设互动数据，包括互动对象的名称、IP、协议方式等。支持预设20个互动录播教室信息，支持互动课室数据的批量导入和导出功能。（提供上述功能的软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

3、支持快速选择远程3个互动录播教室并“一键式”连接开启“一点对三点”互动。

4、支持录播模式和互动模式两种工作模式。互动模式下，支持通过导播画面实时监视远端互动录播教室学生画面，支持实时预览传到远端互动录播教室的最终互动画面。互动画面支持实时进行本地教师信号、学生信号、电脑信号以及远端信号的自由组合布局。

5、▲支持网络检测功能，支持UDP测试和带宽扫描两种测试方式，实时检测与远端互动设备的丢包数、网速情况。支持启动网络自适应功能。（提供上述功能的软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

6、▲多方互动时，以多分屏组合方式显示各个互动端画面，每个互动端对应分屏画面都有实时码流和网络丢包率显示。

7、▲录播主机双向互动过程中，在5Mbps带宽下可实现1080P@30FPS和1080P@60FPS画质，（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家投标专用章或公章）。

8、▲录播主机双向互动过程中，在系统总丢包率≤20%的网络环境下，视频清晰无破损，语音清晰连贯，（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家投标专用章或公章）。

9、▲提供录播互动软件相关软件著作权证书复印件及软件测试报告复印件。

### 教学视频资源管理系统技术要求

（一）信息管理系统

1、▲录播管理：支持把录播设备接入平台，实现自动转码、无缝直播点播，并具备直播和点播功能。支持对录播进行远程关机、休眠唤醒、启动录制等操作。提供软件功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章。

2、多级平台对接：支持校平台与上级区平台进行对接，校平台资源可像区平台提交，并能参加区平台组织的活动。

3、录制预约：平台支持用户远程进行在线录课预约，可实现单个或批量预约；可直接导入课表实现预约；支持预约信息的申请和审核管理。

4、资源颗粒度管理：支持视频资源多维度分类，如按年级、学科等分类管理，支持用户自定义分类类型。并支持根据关注度、用户推荐度和点击热度的不同维度在平台呈现。

5、视频专辑：支持用户可灵活创建各种视频专辑，并自定义专辑类型，可将一同类型的视频进行归类，便于视频的归整和便捷查询。

6、▲公告发布：平台首页提供公告模块，支持通过平台发布校务公告、活动通知、行政公告、直播通知、紧急通告等多种类型公告。公告支持按定义的类型进行归类查询，支持用户自定义公告类型。（提供平台首页公告截图并加盖厂家投标专用章或公章及上述类型的公告设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

7、自动转码功能：支持视频下载、上传、编辑、管理。可实现所有主流视频文件格式自动转码，包括asf、mpg、rmvb、mov、rm、avi、3gp、wmv、flv、mp4等，可设置下载及观看权限。

8、▲虚拟切片：支持视频自动划分知识点和教学环节片段，且不破坏视频原来的完整性。知识点与教学环节目录支持在全屏状态下呈现，支持快速点击跳转到相应节点播放，支持片段循环播放。支持对上传的视频添加和修改“知识点”和“教学环节”。（提供添加和修改的功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

9、▲教学行为分析：支持弗兰德斯教学行为分析法（S-T），平台根据跟踪数据生成S-T曲线图，帮助用户进行教学技能提升和评估。S-T行为数据支持后期在线编辑修改，便于教师进行错误修正。（提供S-T功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章和编辑界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

10、文件检索：支持关键字搜索功能，用户可直接在资源管理平台的页面搜索框输入关键字，对某个视频标题、知识点和教学环节进行搜索。

11、一键置灰：支持平台肤色一键置灰功能，切合特殊纪念日氛围。

12、强制播放：支持强制设置播放源，用户点击任意视频均强制播放指定视频源，便于学校进行统一播放和管理。

13、▲流量统计：支持平台对用户访问数、页面访问数进行数量统计，用户流量可按日、周、月、年、总浏览数进行分类统计。支持对视频直播流量、点播流量统计，并以曲线图形式展现10天内的访问流量变化趋势。（提供功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

14、▲存储管理：平台支持自定义视频的保存期限，支持永久保存，支持自定义视频保存天数期限，到达期限后自动删除；同时支持平台对录播内的视频保存期限进行管理，支持永久保存和自定义期限并在到达期限后录播自动删除视频文件。（提供功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

（二）直播点播系统

1、基于flash+html5技术，无需安装插件即可进行跨平台（Windows、Linux、IOS）视频点播观看。

2、支持流媒体转发服务，平台支持不少于200点以上高清直播功能。

3、集群技术：支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。

4、▲多码率支持：要求转发时支持标清、高清两种清晰度设置，点播视频时可根据网络情况在播放器窗口进行高标清切换观看。（提供转发高标清设置功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

5、支持直播权限及密码设置，让直播信息更加安全。

6、支持上传教案、课件等视频附件，附件可与视频进行绑定。支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式。用户在点播视频时下载附件。

7、▲提供视频转发分享功能，支持二维码分享和一键转发分享至新浪微博、QQ、微信等社交平台中。

（三）微课管理系统

1、提供微课管理模块，支持自定义微课时长限制，在规定时长内的视频上传平台后自动归类到微课模块当中，并支持按学段、学科进行自动归类整理。

2、▲提供专业微课录制软件，支持直接从平台下载微课录制软件并安装于笔记本电脑中。微课视频录制完毕后支持一键上传到平台，或下载到本地电脑保存。（提供微课软件客户端在平台下载界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

3、▲微课录制软件需满足包括教师头像、实物展台、课件PPT在内的三路视频源切换及组合布局录制，支持课件与老师画中画模式。（提供软件界面截图并加盖厂家投标专用章或公章）。

4、支持PPT课件导入、课件批注，在微课录制的同时支持PPT分页预览，并进行切换录制。

（四）移动APP应用服务

1、提供自主研发的平台移动端APP，支持与视频资源管理平台对接。

2、移动端APP应提供视频在线直播、视频点播、专辑点播等功能。

3、移动端同步支持虚拟切片功能，实现知识点的快速跳转观看、学习，提高学生的学习效率。

4、移动端APP支持直接播放视频，无需调用其它播放器直播。

5、▲支持移动端APP点播视频时查看视频信息、视频附件。(提供APP功能界面截图并加盖厂家投标专用章或公章)。

（五）其他要求

1、▲为了保证系统兼容性，要求本平台与录播主机为同一品牌。

### 教学触摸一体机技术要求

  - 电视外观技术要求

1、 集成触摸、电视、模块化电脑主机等一体化内嵌设计；

2、▲前框为铝合金优质材质，圆弧角防撞三边等边超窄边美观设计，型材超窄边为：≦21.5mm不能超过：21.5mm；

3、▲铝合金时尚外观，金属黑喷砂氧化工艺，圆弧角防撞三边等边超窄边美观设计，前框铝框表面采用拉丝氧化工艺防止手汗或与空气的水汽引起的生锈问题；

4、▲前面板8个功能按键、遥控头、指示灯在同一侧，另一侧带前置VGA×1，PC AUDIO×1，HDMI×1，TOUCH×1，A-USB×1，PC-USB×3接口，方便老师备好课放U盘来教室直接打开课件导入一体机白板软件进行上课；

5、实用快捷方便，喇叭朝前出音，避免嵌入黑板之后影响声音效果，原音无阻挡，音质纯正；

6、触摸支持前拆式维护：取下护角螺丝后，可将触摸框PCB从四个角侧边取出，实现前拆式维护；

  - 显示技术要求

1、屏幕尺寸（对角线）：70英寸（16:9）；

2、背光类型：LED 背光；

3、刷新频率：≥120Hz；

4、对比度：≥3500：1；

5、亮度：≥350cd/m2；

6、色彩：10bit，≥16.7M；

7、屏幕物理分辨率：≥1920×1080；

8、格式及扫描方式： 支持1080P，逐行扫描；

9、 灰度: 屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶以上，画面清晰，显示效果细腻。电视接口技术要求

1、▲输入端口（不含PC端口）：≥1路VGA，≥1组YPbPr，≥3路HDMI，≥1路模拟电视RF，≥1路AV（Mini口），≥1路VGA音频端口，≥2路多媒体USB，≥2路前置PC USB（整机带PC时该端口有效）；

2、输出端口（不含PC端口）：≥1路同轴音频输出，≥1路AV输出（Mini口）；

  - 触摸技术要求

1、▲防护玻璃：减少外界光线影响，同时具有较高的安全保护性，要求采用≥4mm高强度防划、防爆、钢化玻璃。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

2、触控特性：要求6-10点红外技术，无需安装驱动和校准定位，无遮挡下同时识别10点的独立书写操作，触摸分辨率不少于32767*32767；光标响应速度：≥120点/s；

3、无触摸死点：进行单点或少于最高点数的多点遮挡后，仍能正常书写，不影响书写性能；

4、▲触摸屏抗光性设计：用100K LUX照度的白炽灯进行直接照射，触摸功能正常使用。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

5、▲触摸屏防遮挡、损坏设计：任意四个测试点，每个测试点连续遮挡1—10个红外发射管，从未遮挡区域向遮挡区域进行多点连续划线，划线正常无断线现象。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

6、信号切换：触控信号切换菜单可以通过手势触摸、前置按键、遥控器三种方式实现调出，方便用户使用。

  - 功能技术要求

1、▲系统设计： WINDOWS系统触摸屏响应时间, 首点响应速度≦8ms 续点响应速度≦4ms,书写响应速度≦25ms。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

2、 ▲批注功能：在电子白板下实现批注功能时，不仅可以批注文档还能对任意画面进行批注，并且具有保存、擦除等功能。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

3、▲支持一键节能：产品具备在不关闭电源整机电源的情况下，且不通过使用遥控器，可一键关闭或开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%，通过敲击重新唤醒屏幕。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

4、具有双网卡设计，可实现独立的有线和无线两种上网模式，可针对不同环境使用方便客户使用。采用无线WIFI设计，可进行无线连接，无需布线方便客户使用；

  - 环境使用技术要求

针对学校复杂的使用环境及海南地区高温高湿的天气因素，为保障机器的正常运行及师生的自身安全，要求产品具有以下设计要求：

1、▲静音设计：要求一体机整体在常规使用下，噪音等级≤18.5dB（A）。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

2、▲防盐雾试验：长期此环境下使用机器表面无起泡、锈蚀等现象。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

3、▲防撞击设计：用1000g钢球在1m高度进行自由落体撞击，防护玻璃表面无损伤破裂。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

4、▲阻燃设计：同样的3台一体机样品各进行10s、60s、120s的燃烧试验，样机燃烧时间均不超过15s。可有效避免产品意外燃烧，保证师生安全。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

5、▲防尘试验：设计等级要求≥IP6X。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

6、防水实验：设计等级要求≥IPX5。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

7、防辐射：产品具备防辐射功能（辐射骚扰满足 CCC 要求）。（提供第三方合法权威检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

  - PC机技术要求

1、可插拔式内置电脑1、设计标准：采用Intel OPS标准超薄抽拔式电脑，集成于一体机内部，电脑供电与整机供电采用一根电源线实现整体供电，要求拆卸方便，便于售后维修；

2、系统维护：该电脑采用新式系统恢复功能，采用隐藏式硬件系统还原按钮，傻瓜式操作，通俗易懂；

3、配置要求：（1）处理器：低功耗酷睿双核心四线程I5 CPU；内存容量：≥4GB DDR3,可扩充至8GB；固态硬盘：256GB，SATA 2.5寸；（2）主芯片组：Intel芯片组,或其他更优于的芯片组；主机接口：≥1路HDMI，≥2路USB3.0，≥2路USB2.0，≥1路千兆网卡，≥1路音频输入，≥1路音频输出；有PC启动键（3）无线鼠标键盘（4）操作系统：支持32或64位Windows\Linux嵌入式操作系统，安全易维护。

  - 电子教学软件：

1、可提供明确的、突出的、并且唯一的图标或按钮来指示用户进行书写和鼠标两种状态的切换，清楚明了，实现鼠标和书写状态一键式切换。

2、软件易用性软件上的大多数按钮和图标都配有中文标题（不是鼠标移上去才显示的方式），以方便用户迅速、直观地理解按钮或图标的含义，增强软件易用性。

3、书写标注功能，提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、铅笔、竹笔在内8-10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。

4、擦除功能，能按需选择不同大小的板擦进行书写内容的擦除,并提供区域擦除和清屏功能。

5、基本绘图功能，能提供包括矩形、三角形、椭圆形、立方体、圆柱体在内的至少25种基本几何图形；能提供包括上箭头、下箭头、弧形箭头、丁字箭头在内至少25种箭头图形绘制；可实现上述图形的绘制、大小调整、旋转、删除、锁定、复制、图层调整、填充等常用功能。同时提供多种线条样式和透明度的设置功能。

6、学科绘图功能能按学科分类提供至少8门学科的绘图功能，提供绘制多种或多个原子结构图、地理图例与符号、各国国旗、天气符号、坐标系、光学符号、电学符号、力学符号、神经系统符号、运行系统符号、遗传学符号等。

7、实验仪器绘图功能能提供包括物理、化学等学科常用的实验仪器绘制功能，至少可绘制天平、显微镜、试管、酒精灯、启普发生器、量筒、三角架、木块等50种以上实验仪器。

8、图形智能识别能将手绘的图形自动识别成标准图形，能至少识别横线、竖线、正圆、椭圆、矩形、三角形、四边形、五边形等多边形。

9、多边形绘制提供多边形绘制功能，用户可以按自己的意愿绘制多边形的形状。

10、文本用户可以通过屏幕键盘输入中文、英文、数字、符号等，并可以进行简易编辑。

11、手写识别持手写识别功能，可以识别中文简体、英文、数字，并对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转。

12、插入表格可按用户的需求插入不同行数、列数的表格，并可在表格中编辑文字等，可对表格进行缩放、旋转、颜色设置、删除、插入、复制等操作。

13、对象编辑能对页面中的任何对象（包含书写的笔迹）进行复制、粘贴、移动、放大、缩小、旋转、导出、克隆、锁定、导出为图片、超链接等编辑。

14、▲页面功能可新增页面、删除页面、浏览页面、保存页面和调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。具备页面无限扩展功能，同时可以设置页面的显示比例，可以扩大和缩小页面。

15、常用辅助工具提供幕布、软键盘、定时器、探照灯、屏幕截图、放大镜、计算器、随机点名、刮奖区等至少10种以上的教学展示的辅助工具。

16、教学工具提供仿真教学工具:直尺、30º、45º三角尺、量角器、圆规，可在刻度边缘画直线，以上工具可移动、缩放和旋转；量角器、直尺和三角板提供双游标，方便用户测量使用。量角器可以画角度和弧度。

17、专用学科工具能按学科分类提供至少8门以上学科、40个以上专用学科工具，学科工具必须涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科，内容包括但不仅包括：汉语拼音、成语词典、英语词典、函数图像、三角函数图像、复数运算、光学实验、元素周期表、乐器工具等教学常用工具。

18、▲背景功能用户可以自定义页面背景的颜色和图案，提供多种常用颜色以及图案的背景供用户使用，能至少提供12种以上常见作业本，例如汉字田字格、拼音、课文、方格、英文、音乐五线谱等常用的教学背景模板。并可调整背景放置方式。

19、喷桶功能:能对绘图的几何图形内封闭区域进行颜色填充（包括对地图、学科封闭图形进行填充）。

20、放大镜:多倍数放大页面内容，放大后能自由移动放大镜。

21、屏幕录制:能将上课的全过程进行录制和回放，包括支持录制屏幕内容和麦风声音。

22、插入功能:可以插入图片、视频、音频、等文件。

23、页面缩放和漫游具备页面无限漫游、超大板书功能，可缩放页面、恢复当前页面的显示尺寸，无限新建板书，板书内容集中浏览及选择性保存功能。

24、操作系统:支持WINXP,Windows vista,WIN7,WIN8系统。

25、图片素材能提供各种学科符号图片，包括数学、化学、物理、地理、生物等学科，包括平面几何图形、立体几何图形、化学实验装置等教学符号图片。学科符号图片数量至少600幅。

26、学科素材提供人物、动物、地图等教学过程需要用到的常用素材图片和数学、化学、物理、地理、生物等学科素材图片；图片格式是主流的图片格式例如jpg、gif等。学科素材图片至少7000幅。

27、文件功能:白板讲解过程形成的页面可以保存为单一文件，退出软件后，双击此文件可以直接打开。

28、导出文件:可把白板课件导出为word文件、PDF文件和EXE文件，也可以导出为图片文件，导出时可选择导出当前页面或全部页面。

29、打印:打印白板页面内容，可预览打印的演示文件内容。

30、保存批注到OFFICE可把当前批注保存到当前打开的word、ppt和excel文件中。

31、 PPT标注和保存能使用白板软件直接打开PPT文件进行演示，在演示过程中，可以通过白板软件上的按钮控制PPT上下翻页。对PPT的批注可以准确保存到PPT文件里面，再次打开PPT时，批注内容不错位，并且能独立对每个批注进行编辑和操作。

32、 支持连接摄像头/展台设备可读取摄像头/展台设备的图像，支持截图、批注、缩放等功能。33、支持扩展桌面（多屏幕）可在扩展屏幕上进行书写、绘图、白板工具以及全部功能的使用。

34、支持多语言:支持多国语言及国内少数民族语言。

35、软件升级:软件终身免费升级服务。

36、▲触控一体机支持教师用笔记本电脑或台式电脑、平板电脑的信号无线传输实现同屏互控功能，可高传输带宽确保高清视频信号实时、延迟、点对点传输显示。

37、▲手机无线同屏功能: 能将(手机、平板)的教学文档、图片、PPT文件等能通过无线方式跨平台同步显示到教学一体机上，在电脑状态下具有远程回控功能，可以进行上课标注，修改内容，方便老师用手机也能备课。（提供第三方检测机构的检测报告，并加盖厂家公章）。

38、产品经过CCC认证；

### 高拍仪技术要求

- 硬件参数

1、像素：500万像素（3264*2448）

2、变焦：1000%倍数码变焦；

3、▲箱体材质：全五金箱体

4、接口：设备带USB3.0通讯与供电接口，机身正面带2个USB2.0扩展口；

5、▲支持软件和硬件的互动，硬件可以控制软件，机身带3个物理按键，可实现物理按键任意键启动展台设备，3个物理按键可进行自定义设置快捷功能，然后3个物理按键分别控制软件的操作；软件可以控制硬件，软件可以自定义硬件上3个按键的功能设置（可设置放大，缩小，左旋转，右旋转，拍照，1:1，最小化等），同时每次设置后，按键再启动设备时都会提醒使用者功能键变化的具体事项。

6、▲带磁控启动功能，抬臂启动软件，折臂关闭软件。

7、支持幅面：A4；尺寸： 产品工作尺寸： 高440mm*长472mm*宽323mm

产品收合尺寸： 高440mm*长90mm*宽212mm

8、展开方式：放纸板可双面展开，可折叠，4个边角带硅胶防护垫，防止意外损伤老师与学生。

9、补光灯：4级触摸LED补光灯控制开关

10、对焦：自动对焦，无需人为调焦，物体无论高低都能清晰展示；

11、800万高清像素下，动态速度在15帧/秒以上，1080P清晰度下，30帧/每秒 ；

12、免驱支持系统：安卓/Windows 10/Windows8/8.1/ Windows 7/；

13、静态图片捕获存储格式：BMP/JPG；

14、电脑USB供电，无外接电源；

- 软件技术要求

1、▲专业软件在WINDOWS系统下，支持视频画面可用手势进行360度无极旋转的同时进行缩放与拖拽功能。方便老师从各角度，各局部重点观察展示内容；投标时需要现场演示。

2、专业展台软件支持10点以上触摸，在画笔状态下支持同时10点以上流畅标注。方便老师与多名学生在课堂上实现互动与参与，增加课堂的趣味与多彩。

3、专业软件支持动态视频与多张静态图片任意同屏对比（非矩阵式），在任意同屏对比状态下，可对动态视频与多张静态图片用手势进行360度无极旋转的同时进行缩放与拖拽，标注等。任意同屏对比可以让老师随时调整对比中的重点。

4、专业软件带有简单的白板软件功能，一键返回Windows桌面，带拖动，标注，擦拭，屏幕快照等功能，同时软件可最小化成一个小图标，在Windows桌面任意位置移动，从而不影响老师其他上课进程视线。

5、专业软件带重点内容聚光灯功能，聚光灯外围的透明度可进行调节控制，聚光灯区域可在屏幕上任意移动，聚光灯重点内容可进行屏幕快照，保存，方便老师后面的比对和再次调用。

6、▲专业软件带动态视频与多张图片的矩阵式同屏对比功能，且自动根据当前图片数量进行1.2.4.9.16等矩阵模式的选择（智能选择矩阵模式），无需用户提前设置矩阵模式而后加载图片，每个矩阵框内的动态视频或者图片都可以用手势进行360度无极旋转的同时进行缩放与拖拽，标注等。

7、▲带卫士功能，可通过卫士自我检测展台软件与系统底层文件运行情况，如有问题可进行自我修复，从而保证课堂教学的顺利进行。

软件带图像冻结功能，照相功能，录像功能，高清与高速模式选择功能，1：1放大功能，屏幕适应功能，90度旋转功能等。

8、软件带画中画功能，可支持双摄像头同屏展示。

9、软件带画笔标注，魔术笔标注以及图形标注功能，其中画笔标注可进行笔锋粗细，各种线形，各种颜色的选择。

10软件设置中带亮度调节，对比度调节，饱和度调节，分辨率选择，多国语言选择，多种图片格式选择，多种视频格式选择，启动时横向与竖向图像默认选择等。

## 同步课堂配套设施购置技术要求

### 推拉黑板技术要求

1、基本尺寸：4000mm×1260mm(尺寸可定做)，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。

2、整体结构：推拉板书写板分内外双层结构，外层为两块滑动板，内层固定书写板占据大框内整体面积，为一体机留有相应空间，固定书写板与一体机正面平齐。

3、▲自动调节液晶电视周边：新型双槽高档可调节边框，规格40*20mm，加厚外包反侧型ABS滑动定位角，规格45*23mm,流线双槽卡式设计，解决了一体机与周边难以完全匹配的难题，保证一体机与周边边框无缝对接，即使一体机或者推拉黑板安装位置倾斜，通过此边框也可以完全校正。更重要的是解决了电视侧面线路可开启调节的困难。

4、▲板面：优质金属烤漆书写板面，采用专用教学黑板优质板面，墨绿色、亚光，厚度为0.2mm左右，漆膜硬度9H，漆层为0.025；无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看。表面粗糙度：Ra 1.6-3.2＆micro:m，光泽度：光泽度≤6﹪，符合 GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》，板面可吸附磁针、磁片，书写面规整光洁，色彩协调，亚光，干擦、可视效果佳，有效缓解学生视觉疲劳。

5、内芯材料：选用吸音、高强度、防潮阻燃聚苯乙烯板。

背板：选用采用优质防锈热镀锌钢板，机械化制作，流水线一次成型，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88；防止电子红外设备干扰，保护设备。厚度:0.2mm左右。

6、边框：采用豪华高强度工业电泳香槟色铝合金，模具挤压一次成型，大框规格 90mm×50mm。轨道上置隐藏双吊式滑轮，结构性解决滑轮受粉尘影响的情况，配有宽度≥30mm 的可放置粉笔和粉尘清理的多用槽，粉尘落入粉尘槽后不影响滑动板推拉；粉尘槽与滑动系统分离，与边框一次模具成形，防止粉尘垂直落地，杜绝粉尘或杂物进入滑道，影响滑动。边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光。

7、▲包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型。采用双壁成腔流线型设计，≥R25mm 的圆角，无尖角毛刺，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。

8、书写板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组水平滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于 0.5mm，经久耐用。数目≥8 组，上下均匀安装，推拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。

9、缓冲垫：黑板边框内部两侧安装缓冲垫，防止活动黑板开启时撞击立框。

### 多媒体讲台

1、讲台尺寸：1140*820*1000mm

2、	采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm）表面处理，酸洗、磷化、静电喷涂工艺；严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程，经过剪、冲、折、焊、磨、抛及酸洗、磷化、静电喷涂等工序制作，从装配到装箱和配件经过严格的检验，确保产品的质量。

3、▲盖门采取翻转方式，更加人性化的设计，解决了以往盖门沉重，女教师及年老教师开门比较困难的问题。

4、合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。

5、钢木结合材料一体成型；实木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。

6、▲整个讲台只使用一副滑轨，减少故障几率。

7、▲液晶显示器采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装17-22寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内。

8、整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。

9、键盘采用翻转式操作，显示器、中央控制系统、键盘互不影响独立操作。

10、右侧采用隐藏抽拉式设计，安装视频展示台,无需钥匙开启。

11、桌面预留集成笔记本接口模块（USB两个\VGA一个\网络接口一个\ Audio一个\电源接口一个

12、	桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。

### 单人课桌椅技术要求

（一）技术要求

1、规格：600×400×780mm，高度可升降；

2、双柱支架采用高频冷拉矩形管，钢管规格为20*49*1.4mm。

3、课桌左右侧板规格为335*370*1.1mm，材质为优质冷轧板。

4、椅子靠背管采用20*20*1.4mm优质矩形管。

5、斗板采用1.1mm优质冷轧板,规格尺寸为490*365*180mm。

6、椅子双柱带靠背，可升降，座板高度为420mm,座板规格375mm*355m*10mm, 靠背规格为375*145*10。

7、桌面规格600mm*400mm*18mm（表层贴面厚度≥0.6mm）。颜色为用户定。

8、课桌左右两侧各配置书包钩1只。

9、钢制部分采用喷涂技艺，喷涂颜色为用户定。

10、脚套采用PVC新料，要求耐磨，不易脱落。

（二）工艺技术要求

1、设备优良，工艺先进，确保货物尺寸精确，公差合理，货物安全、牢固、耐用、美观，便于拆装和维修维护。

2、采用二氧化碳焊接技术，所有焊接件焊缝均匀、无虚焊、假焊、热加工变形等现象，不得有毛刺、毛边。焊接牢固，焊缝美观，能完全确保货物经久安全耐用。

3、斗板采用冲压模具一次性冲压成形，弧度优美，线条流畅，美观大方。

4、材料表面经除油、去锈、酸洗、磷化等工艺再经自动喷涂线静电喷塑处理,所有螺母紧固加平垫片和弹簧垫，紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距。

5、木制材料用料讲究，各项指标要达到木家具通用技术条件QB/T3324-1995标准、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001标准和《学校课桌椅功能尺寸》标准（GB/T 3976-2002））。

# 项目相关需求

## 招标控制价

- 项目招标最高限价：2933358元；

- 投标人投标总价不得超出最高限价，否则其投标文件将被拒绝；

## 项目建设工期要求

自签订合同之日起90天内完成且通过初验。

## 项目质保期及保证金

- 根据海南省信息化条例，项目整体质保期为24个月，自项目初验之日起计算，如有特殊要求保修年限的产品，以具体要求为准；

- 项目质保金约定为合同总价的5%，质保期满（24个月）后无息退还；

- 为了保证项目质量，如投标人的投标总价低于总控制价的80%，则要求项目的质保期要求为36个月，质保金为合同总价的10%，质保期满（36个）月后无息退还；

## 售后服务要求

- 质保期内，中标人均应提供7×24小时免费上门服务，接到服务要求，4小时内须委派售后服务人员到达现场进行服务。

- 质保期内，如有故障设备，均应采用备品更换的方式进行维修，即应使用相同品牌、规格、型号的备品替代故障设备，最大限度保证系统运行正常，待故障设备修复后与备品互换。

- 投标人在投标时应对上述2条要求作出书面承诺，否则其投标文件将被拒绝。

## 知识产权要求

- 投标人应保证采购人在使用其提供的任何产品时，不会受到第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权等指控。如果任何第三方提出与投标人提供的任何产品有关的侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担因此发生的一切法律责任和费用；

- 项目建设中如有需要进行定制开发完成的项目，其开发成果及知识产权应归属采购人所有；

- 投标人在投标时应对上述2条要求作出书面承诺，否则其投标文件将被拒绝。

## 其他要求

- 投标人在投标文件的叙述中，须严格依据本《招标文件》的叙述进行投标，并详细列明对本《招标文件》各项条款的应答阐述。

- 投标人在投标时应根据其所投产品的实际技术参数、功能、性能、相关证明文件等全部资料编制投标文件，不得有虚假应答或提供虚假证明文件。采购人有权对投标人所投货物的详细技术参数、功能、性能、相关证明文件等进行委托测试或核实，如有发现与投标文件所表示存在差异或不实的，投标人将承担由此带来的法律后果。

- 本项目所列采购需求清单中，所涉及需要投标方所论述的内容为系统功能及技术的基本要求。投标人中标后，应根据现场实际情况，提供详细施工设计方案，并经采购人确认后方可实施。

- 不合格的货物将被拒绝，采购人有权不予支付任何费用并追究其责任。

- 投标人在投标时必须保证投标文件所提供资料的真实性、准确性及来源合法性，采购人在开评标阶段有权要求投标人出具相关证书（包括但不限于资质证明文件、检测报告、技术证明文件、资格证书等）的原件，如发现有所不符，将取消其中标资格并追究其法律责任。

# Text boxes

保亭黎族苗族自治县教育局

同步课堂教学设备购置项目

采购需求