采购需求

项目名称：中共三沙市委办公室采购公文输出印刷系统项目

项目编号：SSZC2018-001

一、采购内容及需求

（一）采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公文输出印刷系统 | 2 | 套 | 本项目不接受进口产品投标。 |

备注：

本公开招标文件中所涉及的设备品牌及型号，仅供参考，并无任何限制性。供应商在本次报价中可以选用其他替代标准、品牌或型号，但这些替代在质量和性能上不得低于公开招标文件的要求。

（二）功能和技术参数要求（“▲”号是重要技术参数，每有一项不满足将会扣分）

1．打印、复印功能

▲(1)打印方式：压电式喷头及线性喷墨系统或激光定影技术。

(2)数据处理分辨率：≥300dpi×600dpi；

▲(3)使用耗材：≥四种颜色油性颜料型油墨或激光碳粉，印刷件可耐光、耐水、耐摩擦、速干。

▲(4)印件存档符合国家档案局字迹耐久性检测，符合印件耐久存档要求。

▲(5)连续打印、复印速度：A4彩色/黑白同速，为≥120面/分钟；A3彩色/黑白同速，为≥75面/分钟。

▲(6)首张打印时间：≤5秒，无需预热。

(7)纸张尺寸：多纸路进纸盘最大为≥A3（297mm×420mm）；标准进纸盘最大为≥340mm×550mm（A3加宽加长）。

(8)打印范围：最大可打印区域为≥314mm×548mm；周边余白标准为页边距≥3mm。

(9)纸张容量：多纸路进纸≥500张×3纸盘（85g/平米）；标准进纸盘≥1000张。

(10)内存\硬盘：内存≥4GB；硬盘总容量≥500GB。

(11)打印接口：Ethernet 1000Base-T 100Base-Tx 10Base-T。

▲(12)最大功率≤1200W；待机时为≤150W以下，休眠状态为≤0.5W以下。

(13)其他特点：中文彩色液晶触摸屏、自动原稿识别功能、多页面拼版；混合尺寸原稿；无级缩放；进纸盘选择；纸张种类；图像旋转；不停机加纸；编程打印；加入水印、页码和日期印刷；伽马补偿；逐页打印；插页；交错出纸；插入封面；分组分页分作业；略过空白页；加密打印；收纸跳翼调整；前门锁安全设置。

2．扫描功能

(1)扫描方式：带自动送稿器扫描。

(2)扫描类型：彩色/黑白/自动。

(3)最大扫描范围为≥303mm×432mm；光学分辨率为≥600dpi×600dpi；扫描速度为≥100页/分钟。

(4)复印输出：标准为≥300dpi×300dpi分辨率；精细为≥300dpi×600dpi分辨率，首张复印时间在7秒以内。

(5)缩放功能：等倍、固定变倍、无级缩放（50%-200%）。

(6)扫描输出：200dpi、300dpi、400dpi、600dpi分辨率。

(7)数据保存形式：黑白为PDF、TIFF；灰度/彩色为JPEG、PDF、TIFF。

(8)其他功能：双面自动输稿、双面彩色复印、彩色模式、原稿模式、AF原稿追加、文件夹保存、书刊原稿、图像质量、伽玛调整、底灰消除、图片详细设定、不同尺寸原稿并用、白纸节约功能、确认复印、追加复印、插入封面、数据保存、邮件地址登录、支持电子文档传输存储等。

3．多功能印后终端

(1)纸盘种类：顶部出纸盘；成批出纸盘；小册子纸盘。

(2)纸张尺寸：最大为A3（330mm×488mm）；装订时为297mm×432mm；小册子为330mm×457mm。

(3)纸张容量：顶部出纸盘≥500张；成批出纸盘≥2000张或者≥200份；小册子纸盘≥20份。

(4)平订：最大装订页数不低于100张(200个页码)；装订位置前后侧斜钉、平行钉、中央平行钉。

(5)打孔：打孔数量不少于2孔、最多可打4孔；纸张重量52g/m2~200g/m2。

(6)小册子制作：方式中缝装订及对折；最大张数不低于15张（60个页码），可扩展至最大张数25张（100个页码）。

4．其它要求

（1）随机配有耗材一套，装订针一套。

▲（2）打印负载：机器可24小时连续印刷，不停机。在印刷过程中不会产生高温、臭氧及有害、有毒气体；符合节能环保要求标准，在最新一期节能产品政府采购清单中可查询。

5．印务系统

（1）完全解析PostScript的格式文件，标准PDF文件解析。

（2）印务系统提供了网页打印、WSD虚拟打印机等不同的打印方式，并且预留了热文件夹等其它方式为满足新的使用需求进行扩展。

（3）系统可根据相应技术进行字体边缘处理，让字迹更平滑，以实现完美的文字表现。可以针对双面打印机的正背面打印位置做位置套准校正。

（4）系统可以创建线性化和使用ICC特性文件。能为不同的打印设备和不同的纸张类型分别建立色彩管理方案，各色按1%幅度分别调整。

二、采购项目商务要求

（一）供货要求

1．供应商所供设备须符合国家的相关规定，且负责将所供设备送至采购人指定地点:海南省海口市指定地点、海南省三沙市永兴岛，并负责设备的安装、调试等。

2．设备安装时，所涉的有关零配件均由供应商提供。

（二）报价要求

1．供应商所提供的货物均以人民币报价。

2．供应商应的总报价，包括设备及零配件的购置、运输保险、装卸、安装（含安装所需材料）、调试、质保期售后服务、技术培训（含培训资料）、各项税费等费用，采购人不再支付除此之外的其它任何费用。

（三）交货、完工期

中标通知书发出之日起3个工作日内联系签订采购合同事宜，合同生效之日起15个工作日内完成交货、安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用。

（四）质保期

如无特别说明，供应商所投产品的质保期为1年（或200万张纸），易耗易损设备除外。若生产制造商提供更优质服务，则按生产制造商的标准执行。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

（五）验收要求

除公开招标文件另有要求外，均按国家、行业、地方（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

（六）售后服务

1、质保期内，所有设备保修服务方式为产品制造商上门质保，由此产生的一切费用均由供应商承担。但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2、整机质保期为壹年或200万张（以先到者为限）。售出的产品有下列情形之一的，供应商应当负责修理、更换、退货；给购买产品的消费者造成损失的，供应商应当赔偿损失：（1）不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；（2）不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；（3）不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。产品自验收之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自验收之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理；在一年内，同一问题修理两次，仍不能正常使用，且经由生产厂商认定为产品缺陷的，凭修理提供的修理记录和证明，由供应商负责为消费者免费调换同型号同规格的产品或按有关规定退货；折旧费计算自开具发票之日起至退货之日止，其中应当扣除修理占用和待修的时间。

3、质保期内出现不能明确的故障时，在海南省海口市地区内报修，供应商必须在30分钟内响应，1小时内有明确的解决方案。若故障不能通过电话解决，供应商在接到采购人维修通知后4小时内到达现场维修，8小时内解决问题，若不能排除故障则提供备用机，直至故障设备修复；在海南省三沙市永兴岛内报修，供应商需在30分钟内电话回复响应，并指导采购人解决方案，若电话不能解决的，则必须安排技术人员第一时间跟随上岛船只上岛维修。

4、设备在质保期内的维修，维修完毕正常运作后，供应商须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案，其中产生的费用由供应商承担。维修时间超过24小时，每逾期一天，质保期延长二天。质保期内的维修原则上不超过三次，如超过三次，质保期自第四次维修结束日起计算顺延一年。

5、质保期后，供应商提供合同项下设备的维修服务，具体收费标准由双方协商确定。

6、供应商须免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

7、供应商须将有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

三、本项目采购预算：133万元。（超出本预算的报价做无效投标处理）

中国共产党三沙市委员会办公室

2018年10月8日