# 采购需求

一、项目背景

1、项目名称：三沙市永兴岛岸线整治与修复工程（一期）勘察；

2、工程建设地点：三沙市永兴岛；

3、服务范围：勘察包括该项目详细岩土工程勘察及后期相关勘察工作服务；

4、服务期限：30日历天；

二、勘察技术及服务要求

（一）勘察范围及内容

本工程整治后的岸线总长2224.8米；建设海堤333.3米；沙滩整治区分别为：1区602.7米、2区643.4米、3区645.4米，沙滩整治补沙总量10万m³；建设东拦沙突堤107米；丁坝4道共220米，每条长55米；滩面及海域清理区6.3万m2，疏浚量7万m³；疏浚料临时堆放场2.1万㎡；容积约6万m³；防渗隔离沟1368米。

（二）勘察依据

1、《岩土工程勘察规范》（GB50021－2001，2009版）；

2、《建筑抗震设计规范》（GB50011－2010）；

3、《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2011）；

4、《建筑桩基技术规程》（JGJ94－2008）；

5、《港口工程地基规范》（JTS 147－1－2010）；

6、《水运工程岩土工程勘察规范》（JTS 133－2013）

7、《中国地震动参数区划图》（GB18306－2015）；

8、《土工试验方法标准》（GB/T50123－1999）；

9、《工程测量规范》（GB50026－2007）；

10、《土的分类标准》（GB/T 50145－2007）；

11、《岩土工程勘察安全规范》（GB50585－2010）；

12、《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87－2012）。

三、具体勘察工作要求

（一）疏浚工程

1、收集附有坐标和地形的总平面图，场区的地面整平高程，建筑物类型、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度和地基容许变形等资料；

2、查明影响场地的不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；

3、查明各个建筑物影响范围内的岩土分布及其物理力学性质；

4、分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力；

5、评价岩土疏浚的难易程度及其土的特点；

6、需要进行沉降计算时，提供地基变形计算参数；

7、查明地下水的类型、埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；

8、判定水和土堆建筑物材料的腐蚀性。

（二）整治筑坝

1、查明各地貌单元的形态、岩土类别、成因、时代、性质及其分布规律；查明与工程建设有关的地质构造及其发育特征，重点查明断裂、岩层产状、节理裂隙的分布及其特征。

2、查明不良地质作用的类型、分布范围或边界条件、、发育程度和形成原因，论证对航道工程建筑物稳定性、开挖边坡稳定性的影响程度，并提出防治措施的建议；

3、查明地下水类型、含水层性质、补给与排泄条件、水位变化幅度；查明承压含水层厚度、透水性、承压水头以及顶板和底板位置，各含水层和地表水体的层间水力联系；查明透水层、相对隔水层分布和特性；必要时查明与场地外水域相同的地基透水层及个图层的孔隙水压力；

4、分析评价地基、岸坡或边坡稳定性，提出基础形式、基础持力层和地基处理的建议；

5、对抗震设防烈度大于等于6度的地区，涉及建筑物或破题稳定性方面的工程，进行场地和地基地震效应的岩土工程勘察；

6、整治筑坝及护岸等工程建筑物查明场地及其相邻边坡或岸坡的岩土组成、分布及其物理力学性质，重点查明场地或岸坡、基槽的岩土性质、河床组成物性质及其冲淤特性，重点查明有误影响岸坡和工程结构稳定性的软弱和不稳定土层及其分布；存在不良地质作用时，分析评价建筑物场地及其临近边坡的稳定性、地基稳定性，并作出评价。

四、提交成果

提交通过评审的岩土工程勘察报告。

五、其他

有关勘察工作的技术交接及后期服务。