# 采购需求

(第 1 包)

项目名称：海南省司法厅全省各市县司法行政警用摩托车配备采购项目

项目编号：HNGP2018-000071

一、项目概况

1、本项目为海南省司法厅采购司法行政警用摩托车并配备给全省各市县司法局使用。

2、货物名称、数量和规格要求

| 序号 | 货物名称 | 规格及技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男式警用摩托车 | 详见 “采购需求” | 160 | 辆 |
| 2 | 女式警用摩托车 |  | 89 | 辆 |

# 注：

# ★1、供应商须对以上所有内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

# 2、请供应商认真测算，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的其他一切费用（如车辆调试费用、运费、税费等）由供应商在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

# 二、采购需求（以下任意一项参数不满足的将作扣分处理，每一序号为一项。）

| 采购项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 男士警用摩托车 | 1、长×宽×高（MM）:≥1980×720×1110 2、轴距（mm）: ≥1315 3、整备质量（kg）: ≥116 4、最高车速（km/h）: ≥90 5、制动方式：前轮、盘式、后轮、鼓式 6、轮辋形式： 轻合金 7、发动机形式：单缸、风冷、四冲程 8、工作容积（ml）: ≥124 9、启动方式：脚踏启动/电启动 10、档位：五档变速 11、最大功率【KW/(R/MIN)】: ≥7.5/8500 12、最大扭转【NM/(R/MIN)】: ≥8.8/7500 13、离合器形式：压力飞溅/强制润滑 14、其他：配置边箱一对、保险杠和大导流罩 |
| 女士警用摩托车 | 1、长×宽×高（MM）: ≥1800×665×1120 2、轴距（mm）: ≥1240 3、整备质量（kg）: ≥105 4、最高车速（km/h）: ≥85 5、制动方式：前轮、盘式、后轮、鼓式 6、轮辋形式： 轻合金 7、发动机形式：单缸、风冷、四冲程 8、工作容积（ml）: ≥124 9、启动方式：脚踏启动/电启动 10、档位：无级变速 11、最大功率【KW/(R/MIN)】: ≥5.8/7500 12、最大扭转【NM/(R/MIN)】: ≥8.0/6000 13、离合器形式：自动离心式 14、其他：配备后尾箱及保险杠。 |

三、售后服务及相关要求

供应商负责售后免费保养保修。整年免费保修期不少于12个月（含），并在海南省内设有售后服务点（提供承诺函并加盖公章）。

# 四、验收说明

由采购人在指定地点对所购设备进行验收，验收标准除招标要求的货物技术参数外，可溯源到国家相关标准。供应商提供的设备安装调试应达到有关标准的要求并确保整体通过采购人的验收。

# ★五、合同执行计划

1.交付时间：签订合同后50天内完成供货。

2.交付地点：海南省内各市县司法局。

# ★六、本项目采购预算：224.1万元。（报价不得超出采购预算）

注：

1、标注“★”的要求和条件为不允许偏离的实质性条款，任意一项标注“★”的要求和条件不满足的，投标无效。

2、本采购需求的第二项“采购需求”以及第三项“售后服务及相关要求”的全部内容须在投标文件中的“技术、商务响应表”中逐条响应。