购置广播电视发射台设备

询 价 文 件

采 购 人：万宁市广播电视中心

项目名称：购置广播电视发射台设备

项目编号：HNZH-2018-408

代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

2018年12月

目   录

第一章  询 价 函	2

前 附 表	4

第二章  报价人须知	5

第三章  用户需求书	9

第四章   合同条款（参考）	12

第五章  报价文件内容和格式	14

第六章 评标细则	24

附表1：	25

初 步 审 查 表	25

# 第一章  询 价 函

受万宁市广播电视中心的委托，我公司将对购置广播电视发射台设备组织询价采购。欢迎国内有供货能力且符合条件的供应商参与，有关事项如下：

一、项目概况

1、项目名称：购置广播电视发射台设备

2、项目编号：HNZH-2018-408

3、项目要求：见“用户需求书 ”

4、节能产品：根据国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知在同等条件下优先采购节能产品。

- 供应商资格要求（必须具备以下条件并在投标文件中提供相关资格证明材料）

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商应当具备的条件要求；

2、供应商必须在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人；须提供企业法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本（复印件加盖公章）。

3、供应商必须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人须提供2018年任意一个月的纳税证明和社保缴费记录证明；（证明材料复印件加盖公章）】。

4、供应商必须近三年内无重大违法记录，信用状况良好，未被列入经营异常名录或者严重违法企业名单；须提供承诺函加盖公章。

5、投标人必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商。

6、本项目不接受联合体投标。

三、询价文件的获取

- 时间： 2018年12月11日至2018年 12 月 13 日（工作日，上午09:00~11:00，下午14:30~17:00）

- 地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A.

- 方式：现场报名。报名时提交的材料（现场核查原件，收加盖公章复印件）：营业执照副本、组织代码证副本、税务登记证副本或三证合一的社会信用代码的营业执照、法定代表人授权委托书（原件）、法定代表人身份证和授权人身份证、投标人资格要求中的证明材料。

- 售  价：人民币300元/套（售后不退）

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

四、报价截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：2018年12月14日15时30分

2、报价截止时间：2018年12月14日15时30分；

3、开标时间：2018年12月14日15 时30分；

4、开标地点：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

5、采购信息查询：中国政府采购网。

五、招标代理机构联系方式

名称：海南政辉招投标代理有限公司

地址：海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A

电话：0898-66557609

联系人：邓女士

海南政辉招投标代理有限公司

2018年 12 月 10 日

## 前 附 表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称及项目编号 | 购置广播电视发射台设备 HNZH-2018-408 |
|  | 采购人 | 万宁市广播电视中心 |
|  | 招标方式 | 询价采购 |
|  | 采购预算（控制价） | 人民币55.1186万元 |
|  | 交付期 | 自签订合同之日起30天内 |
|  | 投标文件有效期 | 自投标文件递交截止之日起60天内有效。 |
|  | 付款方式 | 按合同约定执行 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金的金额：5000.00元（人民币伍仟元整）。 |
|  | 纸质投标文件份数 | 投标文件一式叁份，正本一份，副本贰份。 |
|  | 投标文件递交截止时间 | 2018年 12 月 14 日 15 时 30 分。 |
|  | 开标时间及地点 | 海口市美兰区五指山路16-3号康业花园西湖苑G栋2A |

# 第二章  报价人须知

一、总则

1. 名词解释

1.1采购人：万宁市广播电视中心

1.2招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司

1.3 报价人（投标人）：已从招标代理机构购买询价文件并向招标代理机构提交报价文件的供应商。

2．适用范围：本询价文件仅适用于招标代理机构组织的本次报价活动。

3．合格的报价人

3.1 凡有能力按照本询价文件规定的要求交付货物和服务的投标单位均为合格的报价人。

3.2 报价人参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

3.3 报价人应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

4．报价费用

无论招标报价过程中的做法和结果如何，报价人均自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

5．询价文件的约束力

报价人一旦参加本项目报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。

二、询价文件

6．询价文件的组成

6.l 询价文件由六部分组成，包括：

第一章  询价函

第二章  报价人须知

第三章  用户需求书

第四章  合同条款

第五章  报价文件内容和格式

第六章  评标细则

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 报价人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

6.3 报价人必须详阅询价文件的所有条款、文件及表格格式。报价人若未按询价文件的要求和规范编制、提交报价文件，将有可能导致报价文件被拒绝接受，所造成的负面后果由报价人负责。

7．询价文件的更正或补充

7.l 在报价截止时间前，招标代理机构可以书面通知的方式修改询价文件。修改通知作为询价文件的组成部分，对报价人起同等约束作用。

7.2 当询价文件与更正公告的内容相互矛盾时，以招标代理机构最后发出的更正公告为准。

7.3 为使报价人有足够的时间按询价文件的更正要求修正报价文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标时间，并将此变更书面通知所有购买了同一询价文件的报价人。

三、报价文件

8.报价文件的组成

按《第五章 报价文件内容和格式》中的要求制作符合询价文件的报价文件

9．报价

9.1报价人应按《第三章 用户需求书》的要求报价（不允许漏项）。

9.2报价均须以人民币为计算单位。

10．投标保证金

10.1 投标保证金是参加本项目投标的必要条件，投标保证金为：5000元（人民币伍仟元整）。

10.2 投标保证金应在2018年 12 月13 日下午 5：00 前划入或存入招标代理机构指定账户并注明汇款单位。

缴纳投标保证金银行账户：

户  名：海南政辉招投标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司海口新华支行

账  户：2201023809200980178

10.3 若报价人不按规定提交投标保证金，其报价文件将被拒绝接受。

10.4 投标保证金的退还

10.4.1 落标的报价人的投标保证金将在招标代理机构发出中标通知书5个工作日内无息退还。

10.5 发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）报价人在报价有效期内撤回其报价书的；

（2）中标人不按询价文件规定签订合同的；

（3）报价人提供虚假材料谋取中标的；

（4）与采购人、其它报价人或者其他招标代理机构恶意串通的；

（5）向采购人、招标代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益的；

11．报价文件有效期

11.l 报价文件有效期为从开标截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的报价文件将被视为无效。

11.2 在特殊情况下，招标代理机构可于报价文件有效期满之前，征得报价人同意延长报价文件有效期，要求与答复均应以书面形式进行。报价人可以拒绝接受这一要求而放弃报价。同意这一要求的报价人，无需也不允许修改其报价文件，但须相应延长投标的有效期。受报价文件有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

12．报价文件的数量、签署及形式

12.1 报价文件一式叁份，正本一份，副本贰份（报价文件封面需注明正副本，如有分包按包号分别制作投标文件）。

四、报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13．l 报价人应将报价文件密封在报价专用袋中，封口处应加盖骑缝章。封皮上均应写明：

致: 海南政辉招投标代理有限公司

项目名称：购置广播电视发射台设备

项目编号：HNZH-2018-408

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

14．报价截止时间

14.l 报价人须在报价截止时间前将报价文件送达招标代理机构规定的报价地点。

14.2 在报价截止时间后递交的报价文件，招标代理机构将拒绝接受。

五、授标及签约

15．定标原则

15.1 询价小组由用户代表和专家组成，具体评标办法详见第六章：评标细则。

15.2 我司将在中国海南政府采购网、中国采购与招标网上公示中标结果。

16．中标通知

16.l 定标后,招标代理机构应在规定时间内将中标通知书送达中标人。

16.2 中标人收到中标通知后，须在规定时间到招标代理机构办理相关手续。

16.3 中标通知书将是合同的一个组成部分。

17．签订合同

17.l 中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订中标合同。

17.2 询价文件、中标人的报价文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

18．采购代理服务费

本次采购活动采购代理服务费按相关规定收取，由中标人向海南政辉招投标代理有限公司支付。

# 第三章  用户需求书

- 项目基本情况

项目名称：购置广播电视发射台设备

项目编号：HNZH-2018-408

采购预算：55.1186万元

交付期：自签订合同之日起30天内

验收方式：由采购人组织有关部门按照国家有关标准的规定进行验收。

## 二、采购数量及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格和配置技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1KW数字电视发射机 | 一般要求、环境条件:环境条件要求如下、环境温度[]4:正常工作：5℃～45℃；允许工作：0℃～50℃；相对湿度:正常工作：≤90%（20℃）；允许工作：≤95%(无结露)；大气压力：86kPa～106kPa。1.2工作电压：电压幅度：176V～264V AC。电源频率：50Hz±1Hz。 接口要求：数据输入采用ASI接口，BNC接头，阴型，输入阻抗为75Ω；10MHz时钟输入采用BNC接头，阴型，输入阻抗为50Ω，AC耦合，600mV≤VP-P≤900mV；1pps输入采用BNC接头，阴型，TTL电平，输入阻抗为50Ω；射频输出采用SMA或BNC或N型接头，阴型，输出阻抗为50Ω；监测输出采用SMA或BNC接头，阴型，输出阻抗为50Ω；遥控、监控接口采用RS232或RS485或RJ45，其中RS232采用DB9接头，阳型；RS485采用DB9接头。功能要求：.1工作模式：支持GB 20600-2006规定的所有工作模式，在各种工作模式下激励器开始调制的第一个超帧为0号，即偶数超帧。各种工作模式下，系统（8MHz带宽）最大净码率符合标准规范。2 码流备份和切换：每台激励器至少提供两路码流输入接口，互为备份，并具有手动和自动切换功能，要求实现无缝切换。 3、预校正：具有线性和非线性预校正功能。通过预校正，可改善发射机输出信号的频谱特性。 4、工作频道及频率范围满足技术并符合GB/T 14433-1993规定。 5、频率参考源：有外参考源时，激励器优先使用外部参考源；无外参考源时，激励器将启用内部参考源。内外参考源可手动或自动切换，切换不应对解调后图像产生可察觉损伤。 6、功率控制：提供手动电平控制(MLC)和自动电平控制(ALC)两种功率控制方式。 7、自动保护：提供自动保护功能。当激励器的某些部件发生严重故障时（如输出过载，功放过热等），或由于外部原因造成激励器损伤时，或由于TS流出现中断时，监控系统会自动切断激励器的射频输出或关机，避免进一步的损害。在激励器异常通断电时，激励器输出的瞬间杂波不应对发射机造成损坏。激励器在单频网状态下，当在输入码流丢失或错误时，激励器可根据要求设置射频输出关断功能，当上述异常状态消除后，激励器自动恢复到正常单频网组网工作状态。激励器在单频网状态下，当在输入码流的SIP丢失时，激励器应保持调制输出，并且在输入码流的SIP恢复正常时恢复到正常的单频网工作状态。在外参考时钟失效时，激励器可根据要求设置射频保持功能。 8、监测输出：提供10MHz监测输出、本振监测输出、IF监测输出（可选）和RF监测输出。监测输出信号用于系统设备性能测量、实时监控和广播网络运营维护。 9、 组网方式：支持多频网(MFN)或基于卫星传输分发的单频网(SFN)组网方式，其中基于卫星传输分发的SFN组网方式要求应符合GD/J 066-2015的有关规定。在基于卫星传输分发的单频网模式下，为保证所有入网的激励器传输的数据一致，应将输入的数据进行如下处理：1）将检测到的MPEG-2格式的空包删除。2）将检测到的SIP包重新更换为MPEG-2的空包格式，该空包包头的四个字节以16进制表达为0x47、0x1F、0xFF、0x10，该空包剩余的184字节均为0xFF。同时SIP包更换后的空包作为开始调制的第一个数据包。3）将检测到的符合GD/J 066-2015中规定的单频网适配数据包重新更换为MPEG-2的空包。 | 台 | 2 |
| 2 | 同轴开关 | 控制方式：手动、电动、远程，频率容量：DC-880MHz≤7KW，接口方式：4*1 5/8″法兰，使用频率：DC-880MHz，电压驻波比：≤1.08，插损：≤0.08dB,隔离度：≥65dB,倒换时间：＜0.2S，工作电压：220V。 | 台 | 2 |
| 3 | 假负载 | 1、特性阻抗：50Ω±0.5；2、频率范围：DC-1GHz；3、驻波比：≤1.1；4、冷却方式：干式自动控制风冷；5、工作温度：-25°C～55°C；6、接口方式： 1 5/8”直馈。 | 台 | 2 |

| 4 | 硬馈及附件 | 1-5/8"硬馈、弯头、插芯、抱箍，各类转接头。材料：紫铜，阻抗特性：50Ω，驻波比：＜1.08。 | 批 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 多路广播调谐器 | 可以同时接收6路的调频/调幅全频段广播信号。模块化设计，结构紧凑，1U的标准机箱。 1、采用PLL（锁相环）电控数字技术，接收频率稳定，且性能可靠。 具有静噪功能，有效解决报警设备无法识别噪声信号的问题； 场强显示功能， 提供对发射机播出信号场强变化的参考； 可提供软件对接收信号的场强、信噪比、调制度、音频幅度进行监测报警； 5、具有RS232/485通讯接口，支持远程调谐。使用电源：AC220V、50Hz；频率范围：FM：87.0～108MHz；AM：522～1710KHz；输入信号灵敏度： AM：130dBu； FM：100 dBu；信噪比： AM： >40dB；FM：>45dB；谐波失真： AM： < 3％ ；FM：< 2％，解调失真度：FM：0.05%，AM：0.1%，音频输出信号幅度：FM：2.5Vp-p±10％，AM：1.5Vp-p±10％，场强测试范围：0~100dBu，场强测试误差：±10％ ，左右隔离度：>45 dB，音频端口输出阻抗：24Ω，射频输入阻抗：50Ω，射频输入最大幅值FM：<1Vp-p，AM：<4Vp-p。 | 台 | 1 |
| 6 | 音频故障报警器 | 音频故障报警器适用于需要对音频信号进行监测的各种场合。 12路音频输入； 报警时间可调（10-60秒）； 检测路数可以任意设定； 断电记忆的功能； 提供声光报警，并支持外接报警设备接口； 6、2U的标准机箱； 7、增加相应软件可实现各通道信号异常及恢复状态统计表。1. 输入阻抗20KΩ；2.输入1信号异常报警时间10～60秒可调；3.输入2信号异常报警时间1秒之内；4.输入音频信号幅度：需大于0.3V峰峰值。 | 台 | 1 |
| 7 | 卫星高频头 | 频率稳定度 ±100 KHz 噪声系数/温度 15°K 输入频率：3.4GHz-4.2GHz。 | 只 | 6 |
| 8 | 收音机 | 音乐格式：MP3、WMA、WAV,录音格式：MP3/128Kbps，FM频率范围：64-108MHz，AM频率范围：522-1620KHz，FM噪限灵敏度：优于3uV, AM噪限灵敏度：优于1uV/m,喇叭规格：φ40㎜、4Ω、3W，频响范围：50Hz～18KHz，充电器：USB规格（直流5V，电流≥250mA）. | 台 | 4 |
| 9 | 应急切换 面板 | 应急控制面板，带报警功能 | 块 | 3 |
| 10 | 发电机电池 | 12V铅酸蓄电池，电池电压：12V,电池容量：200AH使用寿命：6年（25℃）/10年（20℃），电池尺寸：533*236.5*211㎜，循环使用电压：-15℃～45℃（25℃）， 电池重量：50kg。 | 块 | 2 |

# 第四章   合同条款（参考）

甲方:_______________________

乙方:___________________________

甲乙双方根据       年    月    日（项目名称）项目（项目编号:（项目编号:    ）询价采购招标结果及询价文件的要求,经协商一致,达成以下意见。

（具体条款由甲、乙双方依据本项目询价文件、乙方投标文件进行协商。）

- 合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，作如下处理：

1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。

2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。

- 合同生效

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

- 合同鉴证

招标代理机构应当在本合同上签章，以证明本合同条款与采购文件、投标文件的相关要求相符并且未对采购货物（或服务）和技术参数进行实质性修改。

- 组成本合同的文件包括：

（一）本项目询价文件；

（二）乙方的投标文件和询标时乙方的书面承诺（如有）；

（三）中标通知书；

（四）甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

- 合同备案

本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方、招标代理机构和主管财政部门各执一份。

甲方：                   （盖章）     乙方：                  （盖章）

地址：                                 地址：

法定（或授权）代表人：                 法定（或授权）代表人：

年   月    日                           年   月    日

招标代理机构：海南政辉招投标代理有限公司（盖章）

经办人：___________

年   月    日

# 第五章  报价文件内容和格式

请报价人按照以下文件要求的格式、内容制作报价文件，并按以下顺序固定装订。

- 报价函（表1）

- 开标一览表（表2）

- 报价明细表（表3）

- 报价人资格要求证明材料：

5、采购需求响应表（表5）

6、无重大违法记录声明（表6）

7、中小企业声明函（表7）

8、中小企业（监狱企业）声明函（表8）

9、残疾人福利性单位声明函（表9）

10、质量保证及售后服务承诺书

由供应商根据自身实际情况并结合询价文件相关要求据实填写，格式由投标人自定。

11、其他材料：

注：以上凡提供复印件的需加盖公章且内容清晰可辨。务必根据采购人要求及初审项目提供真实的证明材料。

表1：报价函

致：海南政辉招投标代理有限公司

我单位收悉贵司关于项目名称：            （项目编号：      ）的询价函，我们经详细审阅和研究，我方决定接受该项目的询价文件的所有条款并按下述报价参加本次询价采购活动。我方本项目投标总价为：                 ；自合同签订生效起    日内验收合格并交付使用。

本公司承诺：

（1）我司已收悉询价文件中“投标人须知”的各项规定。本投标文件的有效期为从投标截止日期起计算的  60 天，在此期间，本投标文件将始终对我方具有约束力。

（2）一旦我公司中标，保证按询价文件文件规定的时间与采购单位签订采购合同，并按询价文件文件(包括补充更正的内容)的供货时间要求，准时完成全部供货、安装，交付使用。

（3）保证提供的货物的合法性，并享有完整的知识产权，不会因为购买单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任由我方承担。

（4）如我司中标后放弃中标资格造成采购人的损失的，我司愿意对损失部分作出赔偿。

（5）我司完全同意采购方确定的中标原则。

（6）我司对报价文件所有内容的真实性负全部责任，由此产生的一切后果由本公司承担。

单位名称（全称）（盖章）：

地    址：___________________________________

全权代表（签字）：_______________

开户银行：                            账户名称：___________________________

账    号：________________________

年  月  日

表2：开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | （项目名称） |
| --- | --- |
| 投标总报价 （大小写一致） | （小写）： |
|  | （大写）： |
| 交付期 |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名

日期：    年  月  日

注：1、所有价格用人民币表示；

2、报价人应对“用户需求书”中所列的所有产品及服务进行报价，不允许只对包中的部分产品报价，否则报价无效。

3、单价应包括产品价格、售后服务等费用和一切应付的税费。

4、供应商必须如实填写所投产品的信息，如有作假行为其报价将被拒绝，并报政府采购主管部门处理。

表3、报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列；

(4)本表中“报价总计”数应当等于“报价一览表”中“投标总计”数。

报价人全称：（盖章）                授权代表签字

表4：法定代表人证明书、授权书

法定代表人证明书

海南政辉招投标代理有限公司：

兹有 （姓名） 性别    年龄     职务     为我公司法定代表人，身份证号码为             。

特此证明。

（单位全称）（盖章）

年  月  日

法定代表人授权书

海南政辉招投标代理有限公司：

（单位全称） 法定代表人  （姓名）      授权  （姓名）（职务）   为全权代表，参加你单位组织的          项目采购，采购编号              ，其在本次采购活动中的一切行为本单位均予承认。

法定代表人签字：

（单位全称）（公章）：

年    月    日

附：全权代表姓名：        身份证号码：

职务：

电话：

（后附法定代表人身份证复印件及全权代表身份证复印件）

表5：采购需求响应表

项目名称：

招标编号：

说明：投标人必须仔细阅读询价文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作投标人不响应。

| 序号 | 设备/项目名称 | 询价文件技术参数/功能描述 | 投标人技术参数/功能描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |

投标人全称（公章）：            授权代表（签字）：

注：偏离情况说明分正偏离（+）、完全响应（=）、负偏离（-），分别表示优于要求、满足要求、不满足要求。

表6、无重大违法记录声明

海南政辉招投标代理有限公司：

（报价供应商名称）郑重声明，我方参加本项目采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商代表签字：

供应商（全称并加盖公章）：

日  期：

表7、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

## 日  期：

## 表8、中小企业（监狱企业）声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型或监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：

1、投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）或《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为中小型企业或监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。（监狱企业参加政府采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

## 3、投标人为非企业单位的，可不提供此声明。

表9、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明

# 评标细则

（一）询价文件初审。见附表1：《初步审查表》

（二）澄清有关问题

对询价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式（由评标小组签名）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。（见附表2）

（三）中标方式：

评标小组对经初步评审合格的投标文件从技术部分比较，在全部满足邀请文件要求的货物规格、型号、性能、技术、数量、质量、交货时间等的前提下以最低有效报价中标（报价为一次性报价），并推荐给采购人。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

其他

1.小微企业投标价格依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，按6%的优惠折算后计算投标报价得分。

## 附表1：

## 初 步 审 查 表

采购单位：

项目名称：

项目编号：                                   日期：2018年  月  日

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效投标认定条件） | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1# | 2# | 3# |
| 1 | 投标人的资格 | 符合第一章报价人资格要求 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的有效性 | 是否符合询价文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 保证金 | 是否按要求提交保证金证明的 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 | 从投标截止日期起计算的60天 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应 | 是否完全满足采购文件中用户需求书所有参数 |  |  |  |
| 6 | 交付期 | 是否满足采购要求 |  |  |  |
| 7 | 投标报价 | 报价有效、不漏项 |  |  |  |
| 8 | 其它 | 是否有其它无效投标认定条件 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表2：         澄清、说明、补正事项

| 序号 | 投标人 | 邀请文件中需要澄清的 | 对投标文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、评标小组可以书面要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会认定其为不合格投标人。