| 序号 | 产品名称 | 技术要求、规格配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型移动水炮改装 | 由单入水口移动水炮改装成2个65mm入水口，训练结束后需改装成原样。 | 个 | 6 |  |
| 2 | 多功能担架 | 用于灾害事故现场救援，可垂直或水平吊运，也可在光滑的地面拖拉。采用特殊塑料复合而成，载重大于140Kg,规格约2400X920mm，重量小于10 Kg。 | 架 | 12 |  |
| 3 | 60kg假人 | 红色外皮假人，重量60kg | 个 | 12 |  |
| 4 | 无齿锯 | 采用二冲程风冷发动机，排量大于110CC，功率大于5.5KW，锯片尺寸350mm,切割深度125mm | 具 | 7 |  |
| 5 | 多功能锯片 | 多功能金刚石锯片，尺寸350mm、内径25.4 | 片 | 6 |  |
| 6 | 无齿锯锯片 | 砂轮尺寸350mm、内径25.4 | 片 | 100 |  |
| 7 | 折叠担架 | 用于运送事故现场受伤人员，金属框架结构，高分子材料表面材质。展开尺寸约200X50X18cm,折叠约92X50X10cm,重量不大于8 Kg。 | 架 | 20 |  |
| 8 | 新型轻质15米拉梯 | 由高强度优质铝合金材料制作，用于登高灭火、救援；工作长度15米，收缩长度小于7米，重量不大于75KG，符合GA137-2007《消防梯》标准。 | 架 | 12 |  |
| 9 | 安全气囊保护罩 | 主驾驶及副驾驶保护罩，适用于卡车及小汽车，防止方向盘及副驾驶内安全气囊意外击发造成伤害 | 套 | 12 |  |
| 10 | 车辆救援垫块 | 长方形垫块4块、大三角形滑梯4个、鞍形滑块4个、CB40正方形垫块8个、CB80正方形垫块10个、联接锁片10个、小三角形垫块8个、存储箱2个 | 套 | 6 |  |
| 11 | 车辆救援保护毯 | 尖锐物体保护罩7件套，可包裹车柱或吸附于车身，防止锐利物体造成伤害 | 套 | 12 |  |
| 12 | 警戒锥 | 用于灾害事故现场警戒，可折叠 | 个 | 60 |  |
| 13 | 医药箱 | 内含护腿板2个、纱布、头套、颈部保护套、三角巾2块 | 个 | 12 |  |
| 14 | 静力绳 | A类EN1981（10.5mm）200m一捆 | 米 | 400 |  |
| 15 | 锚点管片及车修壁虎 | 用于在岩石上制作保护支点 | 个 | 60 |  |
| 16 | GO锁 | 梅陇锁，用于在岩石上制作保护支点 | 个 | 30 |  |
| 17 | 山岳救援训练附件 | 牛尾绳、万向节、绳索保护套、2米动力绳EN892（9mm）、快挂、滑轮主锁、止坠器或者shunt、势能缓冲带、提拉套件、单项制停滑轮、棘轮扳手、水域救援刀、高音哨 | 套 | 12 |  |