附件：

采购体适能测试仪参数论证结果

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长跑测试仪（40人测试） | 1、双频有源地垫感应式，采用腰部冲线方式测试，可以在不同长度的场地选择400、800、1000、3000、5000米跑，计时、计圈安全可靠，不丢失数据。 2、标配40人2组同时测试，可以扩展到4组256人同时测试，可以男女生分组同时测试。 3、不同起点采用无线电子发令装置同步发令。 *4、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 5、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 *6、主机使用10寸以上阳光可视大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，在室外阳光下（亮度大于10000Lx）可以清晰屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 7、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 8、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 9、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 10、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 *11、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 12、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 13、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 14、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 *15、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 16、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧 17、测试量程：0～9999.9s 分辨率：0.1s 误差：±0.1s | 套 | 1 |
| 2 | 仰卧起坐测试仪 | 1、光电式非接触测试，测试者不需佩戴任何测试设备，仪器根据测试者的身高自适应调整，无需人工干预。 *2、主机与外设无线连接，外设具有动作到位提示功能，可以单独显示测试姓名、编号信息和测试成绩，可以扩展到8人同时测试，根据测试要求，可以测试从30秒到180秒的不同测试模式。 *3、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 4、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 5、主机使用10寸以上大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 6、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 7、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 10、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 11、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 12、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 13、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 14、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 *15、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧 16、测试量程：1个——999个 分辨率：1个 测试误差：±1个 | 套 | 2 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | 1、外设带中文液晶LCD显示，推板自动复位，与主机同步显示测试者编号和姓名以及测试成绩，外设可单独使用。 2、外设具有防作弊功能，推板以触摸感应方式判断双手同时碰触，并由内部电机驱动自动跟随手指运动，测试完成后由内部电机驱动自动复位。 3、主机与外设无线连接，可以扩展到8人同时测试，测试设备配有绑带，具有防作弊功能。 *4、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 5、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 6、主机使用10寸以上大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 7、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 8、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 9、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 10、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 *11、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 *12、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 13、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 14、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 15、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 16、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧 17、测试量程：-20cm——40cm 分辨率：0.1cm 测试误差：±0.1cm | 套 | 2 |
| 4 | 立定跳远测试仪 | 1、红外线非接触测量，安全可靠，经久耐用，测试垫可方便拆换。 *2、单一起跳线全量程测试，在折叠部分无盲区测试,测试仪能够智能判断踩线、踮脚、连跳等犯规动作。 *3、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 4、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 5、主机使用10寸以上大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 6、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 7、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 10、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 11、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 12、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 13、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 14、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 15、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧 16、测试量程：70cm——310cm 分辨率：1cm 测试误差：±1cm | 套 | 2 |
| 5 | 引体向上测试仪 | *1、红外线对射多点传感器阵列非接触式测量，传感器数量大于64个。 *2、测试者全身无需佩戴任何装置，节省佩戴装置的时间，提高测试效率。 *3、测试仪器自适应测试者的个体形态差异，无需人为主观调节测试装置，自动准确判断下颌过杠和手臂伸直的测试动作，不符合动作标准的测试不予计数。 *4、自动判断测试结束，并停止测试。 *5、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 6、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 7、主机使用10寸以上大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 8、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 9、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 10、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 11、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 12、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 *13、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 14、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 15、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 *16、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 17、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧。 18、测试量程：1个——999个 分辨率：1个 测试误差：±1个 | 套 | 2 |
| 6 | 50米跑测试仪 | *1、红外线非接触测量，完成50米跑、25米X2、及50米X8等短跑项目的测试。 *2、主机与外设无线连接，标配4人测试，可以扩展到8人测试。 *3、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 4、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 5、主机使用10寸以上大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 6、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 7、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 10、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 *11、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 12、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 13、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 14、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 15、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧 *16、测试量程：0s——999.9s 分辨率：0.01s 测试误差：±0.01% | 套 | 2 |
| 7 | 身高体重测试仪 | *1、同时完成身高和体重的测试。 2、采用机械接触测试者头部最高处的测量方式，测试结果不受环境影响。 *3、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 4、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 *5、主机使用10寸以上大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 6、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 7、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 10、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 *11、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 12、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 13、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 14、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 15、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧 *16、身高测试量程：90cm——210cm 分辨率：0.1cm 测试误差：±0.1% 体重测试量程：3kg——150kg 分辨率：0.1kg 测试误差：±0.2% | 套 | 2 |
| 8 | 肺活量测试仪 | *1、外设带中文液晶LCD显示，与主机同步显示测试者编号和姓名以及测试成绩，外设可单独使用，防积水及补气自动停止功能。 *2、主机与外设无线连接，可以扩展到8人同时测试。 *3、测试结果不需要电脑中转直接上传至体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查询测试成绩、单项评分和总分。 4、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 *5、主机使用10寸以上大屏幕真彩色液晶显示器，屏幕分辨率大于800X600，可以清晰显示屏幕内容，包括测试者身份信息、照片、成绩、测试信息等考试信息，测试全程语音提示。 6、测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上。 7、测试主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 10、测试主机具有USB外接摄像机接口，可以通过摄像机拍摄测试者的测试照片及录像。 *11、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 12、主机具有触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作。 *13、测试主机具备指定编号查询测试成绩功能，兼容多种学生信息输入方式，包括键盘输入学生信息，射频卡输入学生信息，条码扫描仪输入学生信息，直接读取身份证号，电脑直接下载学生信息到测试仪。 14、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH,可在无交流电源时提供10小时以上的持续电能。 15、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧 16、测试量程：10——9999ml 分辨率：1ml 测试误差：±1% | 套 | 2 |
| 9 | 非接触身份证读头 | 直接读取学生的身份证信息。 内嵌在设备中，与设备一体使用。 符合ISO14443TypeB国际标准，符合GA450-2013标准，读卡距离：0～5cm。 | 个 | 16 |
| 10 | 智慧云测试管理平台使用费 | 提供智慧云测试管理平台账号和密码，永久免费使用，免费升级新版本，满足以下要求： 1、体质测试结果不需要电脑中转直接实时上传至体质健康数据平台云端，系统采用B/S结构，无需在客户端安装应用程序，支持主流的浏览器。 2、学校管理员可以通过云平台上传学生信息，下载学生成绩，查看统计报表，发送体质相关通知，并且可以单独对不及格及缺项的学生的发送补测通知。 3、学生在测试现场可以通过手机微信客户端实时查看体质测试的单项成绩、评分等级和总分，管理员在云平台可以实时查看测试现场学生的测试单项成绩、评分等级和总分，可实时查看所有测试学生成绩统计表。 4、所有数据格式兼容国家数据上报要求，测试完成后可以在云平台直接下载上报数据。 | 套 | 1 |
| 11 | 售后服务 | 所有仪器设备免费保修叁年，维修时间超过一周提供机器备用。厂家提供技术指导，培训使用教师至可独立操作进行测试。 | 项 | 1 |