# 采购需求

- 建设项目内容概述

本项目为保亭县政务服务中心、公共资源交易中心视频监控系统整合改造项目，内容为改造监控室、增加统一监控显示大屏、周围过道停车场监控改换、政务中心监控拾音改造、资源交易中心监控无缝接入本次改建平台及省政务中心监控平台（因平台升级需用专用软件接入省政务中心，具体接入流程、技术、费用供应商自理）等，实现无死角全方位监控，做到公开、公平、公正。

二、采购清单

| 保亭政务中心交易平台改造工程配置清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 一、原机房设备配件拆旧搬迁 |
| 1 | 原有电视墙拆除 | 项 | 1 |
| 2 | 原有操作台拆除 | 项 | 1 |
| 3 | 其他杂物拆除 | 项 | 1 |
| 4 | 拆除货物搬运 | 项 | 1 |
| 二、原通信线路的迁移及检测 |
| 1 | 光纤线路迁移及检测 | 项 | 1 |
| 2 | 光纤终端盒12口机架式 | 项 | 4 |
| 3 | 光纤跳线 | 项 | 48 |
| 4 | 光纤尾线 | 项 | 48 |
| 5 | 光纤耦合器 | 项 | 48 |
| 6 | 熔接点 | 项 | 48 |
| 7 | 网络线路的迁移及检测 | 项 | 1 |
| 8 | 24口网络配线架 | 项 | 2 |
| 9 | 机柜理线器 | 项 | 1 |
| 10 | 信息模块 | 项 | 24 |
| 11 | 网线 | 项 | 200 |
| 12 | 水晶头 | 项 | 1 |
| 13 | 网络跳线 | 项 | 24 |
| 三、拼接墙大屏 |
| 1 | 55寸液晶拼接显示单元 | 台 | 9 |
| 2 | LCD拼接屏前维护支架 | 套 | 9 |
| 3 | 拼接屏底座 | 套 | 3 |
| 4 | 插排 | 个 | 3 |
| 5 | HDMI线缆 | 条 | 9 |
| 6 | 辅材 | 批 | 1 |
| 四、机房装修 |
| 1 | 静电地板 | m2 | 20 |
| 2 | 静电地板支架 | 个 | 125 |
| 3 | 铝扣板吊顶 | m2 | 20 |
| 4 | 轻钢龙骨 | m2 | 20 |
| 5 | 龙骨吊杆 | m2 | 20 |
| 6 | 涂料 | m2 | 60 |
| 7 | 灯盘 | 台 | 4 |
| 8 | BV2*1.5电缆 | 批 | 1 |
| 9 | 配电箱 | 套 | 1 |
| 10 | 电缆 | 批 | 1 |
| 11 | 线管 | 批 | 1 |
| 12 | 线槽 | 批 | 1 |
| 13 | 空调 | 台 | 1 |
| 14 | 桌子 | 张 | 4 |
| 15 | 椅子 | 把 | 8 |
| 16 | 辅材 | 批 | 1 |
| 五、系统升级监控改造 |
| 1 | 网络半球POE摄像机 | 台 | 8 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 台 | 40 |
| 3 | 网络户外防水枪机 | 台 | 24 |
| 4 | 网络硬盘录像机（64路） | 台 | 2 |
| 5 | 监控级硬盘(6T) | 块 | 14 |
| 6 | 视频管理软件 | 套 | 1 |
| 7 | 拼接管理控制器 | 台 | 1 |
| 8 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 9 | 拾音器 | 台 | 30 |
| 10 | 电源 | 台 | 72 |
| 11 | 户外防水电源盒 | 个 | 24 |
| 12 | 插座 | 批 | 1 |
| 13 | 汇聚交换机 | 台 | 3 |
| 14 | 汇聚POE交换机 | 台 | 1 |
| 15 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 16 | 楼层机柜 | 台 | 3 |
| 17 | 网线 | 批 | 1 |
| 18 | 线管 | 批 | 1 |
| 19 | 线材 | 批 | 1 |
| 六、评标监督系统 |
| 1 | 网络化智能寻呼站 | 套 | 4 |
| 2 | 数字化IP网络广播管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 辅材 | 批 | 1 |

三、技术参数及要求

| 保亭政务中心交易平台改造工程配置清单 |
| --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 |
| 一、原机房设备配件拆旧搬迁 |
| 1 | 原有电视墙拆除 | 含电视机、连接配件、连接线、电源插座、机柜等 |
| 2 | 原有操作台拆除 | 含连接配件、电脑、连接线、电源插座等 |
| 3 | 其他杂物拆除 | 搬运至指定地点 |
| 4 | 拆除货物搬运 | 搬运至指定地点 |
| 二、原通信线路的迁移及检测 |
| 1 | 光纤线路迁移及检测 | 现场迁移检测 |
| 2 | 光纤终端盒12口机架式 | 接口：LC |
| 3 | 光纤跳线 | LC-LC 3米 |
| 4 | 光纤尾线 | LC 1米 |
| 5 | 光纤耦合器 | LC |
| 6 | 熔接点 | 现场熔接 |
| 7 | 网络线路的迁移及检测 | 现场迁移检测 |
| 8 | 24口网络配线架 | 6类非屏蔽 |
| 9 | 机柜理线器 | 12档 1U |
| 10 | 信息模块 | 6类非屏蔽 |
| 11 | 网线 | 6类4对非屏蔽 |
| 12 | 水晶头 | 6类非屏蔽 |
| 13 | 网络跳线 | RJ45-RJ45 六类非屏蔽跳线 2米/条 |
| 三、拼接墙大屏 |
| 1 | 55寸液晶拼接显示单元 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 响应时间≦8ms；图像显示清晰度≥800TVL，亮度鉴别等级≥10级； ★双边拼接接缝≤3.5mm，超高亮度：700cd/m2，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告复印件盖章 内置图像拼接处理器，任意组合拼接，工业标准设计；支持1路HDMI输入、1路DVI输入、1路视频输入、1路VGA输入等输入，全数字处理单元， RS232或RJ45接口控制 ★所投液晶拼接屏观看视角到达水平/垂直178度，确保画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告复印件盖章； ★所投液晶拼接单元对比度≥4000：1，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告复印件盖章。 ★水平刷新率(kHz)/ 垂直刷新率(Hz)非别为30-70/50-85；色数 ≥16.7M，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告复印件盖章； ★物理分辨率1920×1080；屏幕比例为16∶9，提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测报告复印件盖章； ★提供“ISO9001、ISO14001、GB/T 28001认证证书复印件盖章原件 ★提供CCC、CE、CB、FCC、RoHS、C-TICK、IC、IK10、IP65证书复印件盖章 ★中国节能产品认证认证复印件盖章 ★提供计算机软件著作权登记证书复印件盖章 ★提供原厂针对本项目授权和售后服务承诺函； |
| 2 | LCD拼接屏支架 | 全铝挂架，与底座配套使用 |
| 3 | 拼接屏底座 | 安装支架底座 容放设备、检修通道 |
| 4 | 插排 | PDU机柜专用电源插座 |
| 5 | HDMI线缆 | HDMI电缆,7m~25m,黑色 |
| 6 | 辅材 | 螺丝、电线、膨胀螺丝、网络跳线 |
| 四、机房装修 |
| 1 | 静电地板 | 600*600 全钢填充水泥，钢板厚度：上0.6mm下0.5mm，贴面材质：1.0防静电防火面，1.0防静电PVC面，集中载荷；200KG，均布载荷：800KG，横梁厚度：0.8mm。 |
| 2 | 静电地板支架 | 可调节高度10CM |
| 3 | 铝扣板吊顶 | 600*600*12 |
| 4 | 轻钢龙骨 | 厚度: 9.5mm |
| 5 | 龙骨吊杆 | 吊杆8mm |
| 6 | 涂料 | 环保乳胶墙面漆三遍 |
| 7 | 灯盘 | LED 600×600 （40W） |
| 8 | BV2*1.5电缆 | RVV 2×1.5mm² |
| 9 | 配电箱 | 20KVA 成套低压配电箱（具备防雷功能） |
| 10 | 电缆 | BVR 5×16mm² |
| 11 | 线管 | φ25mm PVC |
| 12 | 线槽 | 150*150 |
| 13 | 空调 | 3P |
| 14 | 桌子 | 1200*600*760（高密度板贴木皮） |
| 15 | 椅子 | 会议椅，实木贴牛皮 |
| 16 | 辅材 | 螺丝、电线、支架 |
| 五、系统升级监控改造 |
| 1 | 网络半球POE摄像机 | 200万1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；最小照度 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR；镜头 2.8mm (4mm,6mm,8mm可选)；宽动态范围 120dB；视频压缩标准 H.265 / H.264/ MJPEG；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析；智能功能：越界侦测,区域入侵侦测,场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,物品遗留侦测,物品拾取侦测,非法停车侦测,人员聚集侦测,徘徊侦测,快速移动侦测,进入区域侦测,离开区域侦测，音频异常侦测；电源供应 DC12V±25% / PoE；红外照射距离：20-30米;1对音频输入（Line in）/输出接口（插线式）、1对报警输入/输出 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 图像传感器≥1/2.7英寸CMOS 最大分辨率1920x1080 最低照度彩色：0.002lx，黑白：0.0005 lx 镜头焦距2.8mm/3.6mm/6mm/8mm可选 支持H.265编码 红外监控距离≥30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 ★支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能 ★支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 具有区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、透雾、走廊模式、SVC、感兴趣区域、断网续传、断电保护等功能 ★支持IP地址搜索功能（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持通过IE浏览器对视频图像的亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma进行设置 ★支持ACE回声抵消功能，可抵消语音对讲时的回声影响（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持音频1入1出，报警2入2出，SD卡 支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送 支持IP67,IK10防护等级 |
| 3 | 网络户外防水枪机 | 图像传感器≥1/2.7英寸CMOS 最大分辨率1920x1080 镜头焦距3.6mm/6mm/8mm/12mm可选 支持H.265编码 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx 红外监控距离≥50米 ★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 ★支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 具备拌线入侵、区域入侵、徘徊、停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区等智能行为分析功能 摄像机具有非法访问、网络断开、IP冲突报警设置选项 ★支持IP地址搜索功能（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持DC12V/POE供电方式 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作 支持IP67防护等级 ★提供原厂针对本项目授权和售后服务承诺函； |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统； 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 最大支持64路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑；支持一键配置RAID，可导入/导出配置信息 ★可创建不同用户的权限组，可分配不同用户权限；用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持设置密保以及密码找回，支持手势密码登陆；每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 可通过客户端软件将16路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。支持画面预览权限管理功能，用户只能对有权限的通道画面进行预览 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 ★可批量添加、修改前端摄像机的IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持本地16分割预览，可显示16通道预览画面。用户可自己创建预览显示的布局，可组成多个自定义布局的窗口，单个窗口视频源可选择。可实现任意自定义分割画面之间的轮巡，自定义布局画面和常规分割画面组合轮巡。支持VGA/HDMI同时解码输出，并支持VGA和CVBS解码输出；样机可设置2组4屏输出，每组包含HDMI和VGA接口各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制预览等操作 ★接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。支持报警输入输出一键撤防功能（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 可通过客户端软件设置采样率为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz及64kHz 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 工作温度：-10℃～+55℃；工作湿度：10℅～90℅ ★提供原厂针对本项目授权和售后服务承诺函； |
| 5 | 监控级硬盘(6T) | 6000G；7200RPM；256M；SATA |
| 6 | 视频管理软件 | 实时监视，轮巡任务；录像回放，电子地图 语音对讲，视频上墙；组织管理，用户管理 设备管理，录像管理；报警设置，报警预案 报警上墙任务，报警类型；报警时间模板，联动等级 电子地图配置，电视墙配置；管理日志，报警日志 设备状态日志 |
| 7 | 拼接管理控制器 | ★单台设备不少于9路HDMI接口输出，至少包含6个3840x2160分辨率输出口和3个2560x1600分辨率输出口（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持将电视墙布局保存为预案，设备能保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可任意设置 支持解码轮巡，每个解码通道可以实现前端32个通道的轮巡；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出 ★支持任意开窗、漫游，任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持连续按三次电源键，可恢复默认配置 ★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息；支持其中任意4种属性同时展示（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） ★支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持MPEG4、H.264、H.265、MJPEG视频解码；支持PCM、G.711、AAC音频解码；支持音视频复合流解码 H.264/H.265视频解码均支持12路4000X3000、18路3840X2160、32路2506X1920、30路2048X1536、64路1920X1080、144路1280X720、144路960X576网络视频解码 每个输出口同时支持1/4/9/16/25/36分割显示；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能 支持1024*768、1280*720、1280*1024、1920*1080、2560*1600、3840*2160六种显示分辨率输出 ★支持黑白名单功能；当设置白名单时，只允许白名单内IP访问设备；当设置黑名单时，只允许黑名单内IP访问设备（提供公安部有效检测报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 通过网络抓屏软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务 支持底色选择 支持10M/100M/1000M自适应以太网接口 工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%～95% ★针对本项目的授权和售后服务承诺函。 |
| 8 | 管理电脑 | CPU: 相当于或优于英特尔i3-7100，主频≥ 3.9Ghz，缓存≥3M，核心数≥2个； 主板：相当于或优于intel H110芯片组； 显卡：集成显卡，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； 内存：4G DDR4 2400，至少提供两个内存插槽，最大支持32G内存； ★接口：USB接口总数≥8个，其中USB3.0接口至少4个，主板集成的后置USB接口总数至少6个（无须通过外加转接卡即可实现）；RJ-45 网络接口≥1个；串口≥1个，音频接口≥2组； ★拓展插槽：PCI-E x1≥1个，PCI-E x16≥1个，PCI插槽≥1个，M.2接口≥1个； 硬盘：500G SATA III 6Gb/s硬盘，支持拓展至双硬盘； 键盘：抗菌键盘； 鼠标：光电抗菌鼠标； 网卡：集成千兆网卡； 光驱：DVDRW刻录； ★机箱：通用立式机箱，体积≥15L，高效散热静音，具有超温报警功能，须提供国家级检测机构认证证书复印件并原厂盖章； ★音频：主机机箱原厂标配内置音箱； 电源：180瓦高能效主动式PFC电源，能源效率不低于85%； ★噪声控制：主机噪声不高于10.3分贝，须提供国家级检测机构认证证书复印件并原厂盖章； ★显示器:19.5"宽屏LED背光液晶显示器，具有优化显示器寿命功能，须提供国家级检测机构认证证书复印件并原厂盖章； ★考虑到使用方地处于热带，天气炎热，所投产品须在55℃至少保存48小时后仍能正常工作，须提供国家级检测机构认证证书复印件并原厂盖章； ★针对本项目的授权和售后服务承诺函。 ★提供3C认证、中国节能产品认证（复印件加盖公章原件） |
| 9 | 拾音器 | ★采用KaBoni高级互补增强数字电容麦克风，10-150平方米内高保真、高灵敏、噪音低。 ★采用FPGA双核增强数字降噪以及AEC回音消除处理技术，使声音清晰（提供计算机软著证书复印件盖章） 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz～20KHz(90dB声压、A加权) 灵敏度：-35dB (10.0 mV e 1V at 1 Pa) 信噪比：70dB(1米40dB音源) 45dB(10米40dB音源) 1KHz at 1Pa 指向特性：全指向 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL) 等级输入噪声;2.5Vpp/10dB声压(A加权) 咪头数量:单咪头 信号处理电路:AGC自动增益控制，Triangulation阵列，DSP及多级动态降噪处理 颜色:白色 外壳材质:高级树脂PVC+双层金属烤漆网罩 外形尺寸:Φ80mm×25mm ★提供CE、ROHS、FCC、ISO9001认证复印件盖章 ★提供Triangulation阵列技术多级动态降噪处理计算机证书复印件盖章 ★针对本项目的授权和售后服务承诺函。 |
| 10 | 电源 | 电源DC12V（9V-18V）；推荐电源：DC12V/2A，两线。 |
| 11 | 户外防水电源盒 | 外型尺寸:150mm*150mm*50mm |
| 12 | 插座 | 9孔三位、五孔三位10A等 |
| 13 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆电口,。交换容量256Gbps,包转发率42Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗9.5瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS， |
| 14 | 汇聚POE交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个POE千兆电口,。交换容量256Gbps,包转发率42Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，满负荷功耗9.5瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS， POE最大功率190W |
| 15 | 核心交换机 | 24口千兆全网管三层交换机，机架式，24个千兆电口，4个万兆光口，支持RIP\SVF\istsck堆叠口。交换容量336Gbps,包转发率126Mpps。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗29.5瓦；支持路由，IPV6，VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管 |
| 16 | 楼层机柜 | 9U楼层加厚机柜 |
| 17 | 网线 | 超五类网线 |
| 18 | 线管 | 20、25线管一批 |
| 19 | 线材 | 3*1.5平方护套线 |
| 六、评标监督系统 |
| 1 | 网络化智能寻呼站 | 支持100/10Mbps自适应TCP/IP网络传输协议； 采用7寸真彩触摸彩屏、铝合金高档拉丝工业面板设计。 桌面式结构设计。 采用高保真与手持式动圈话筒设计。 具有多段电平指示功能，讲话声压更直观。 带有手动快捷按键，方便紧要时快速寻呼。 内置3W监听扬声器，方便预听节目与对讲使用。 具有一路线路输入（可扩展外置节目源、话筒等接入），一路本地线路输出(可脱机输出本地功放寻呼)，一路辅助线路输出(扩展监听功率). 图形人性化设计，显示内容更直观。 内置高保真大动态范围的AGC处理电路。 内置高性能DSP声音处理电路。 采用嵌入式实时系统平台，采用高性能ARM处理器。 可对网络播放终端分组编辑。 内置钟声提示音。 可对网络播放终端选定寻呼、对讲功能。 智能寻呼台之间能相互寻呼、对讲。 可播放网络主机节目库歌曲。 具有音频日志记录功能，可对寻呼的内容实时寻音记录，并可播放查阅。 具有用户密码与权限管理。 具有自动智能关闭话筒功能，可设定发话者延时关闭寻呼时间。 可手动打开、关闭寻呼话筒供电。 具有智能屏保功能，可设置彩色显示屏屏保时间。 ★提供由中国质量认证监督管理中心颁发的中国绿色环保产品证书（证书含广播系统、多媒体音视频数字会议系统、AI赋能会议系统、高清视频监控系统、高清录播系统）复印件盖公章或投标专用章； ★提供由中国质量认证监督管理中心颁发的中国名优产品证书（证书含广播系统、多媒体音视频数字会议系统、AI赋能会议系统、智能音响系统、智慧平台控制系统字样）复印件盖公章或投标专用章。 ★生产厂家针对本项目的授权书、售后服务承诺函原件 ★提供中国赛宝（总部）实验室检验报告证书复印件盖章 |
| 2 | 数字化网络广播管理系统 | 人性化专业公共广播界面设计，显示节目库和各节目源，各分区一目了然显示和操作。 广播操作界面包括背景广播，业务广播和紧急广播，各分区音量大小可独立控制。 以局域网为主要传输媒介，全数字传输，不同分区播放不同的节目源; 强大的广播矩阵，最多支持1000分区，可根据用户需要制作节目源,具有定时、分区、寻呼、报警等功能; ★任意单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播;系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话; 可实现远程分区寻呼功能,一键到位的寻呼,方便学校领导使用; 远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导或教师通过电脑远程对全区、分区、分组讲话; 终端断线后自动恢复断线前的播放节目 ★支持终端定时点备份功能，定时点的内容能自动备份到网络播放终端上。 具有多级音源优先管理功能，默认为8级优先等级 自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃音，自动按照编排好的作息时间表播放铃声; 可以通过任意终端来监听,可以实时监听到所有的广播节目,可通过终端拓展音频输入; 软件集成日志管理功能，方便客户查看系统运行日志； 软件集成系统维护功能，方便查找和修改播放终端的IP地址； 软件集成给播放终端、网络化寻呼站升级的功能； 软件自带节目录制功能，可以直接录音保存并且调用； 软件集成一键告警功能，方便学校进行紧急告警； 软件集成pingIP地址功能，方便查找IP故障； 软件集成恢复出厂声卡配置功能，方便客户重新修改声卡配置； 软件集成寻呼台日志功能，方便客户查看寻呼台日志； 软件集成了系统备份功能，方便客户随时备份系统。 ★提供 “全国质量诚信标杆典型企业”（证书含广播系统、多媒体音视频数字会议系统、高清录播系统、智能音响系统、地铁系统）证书复印件加盖公章； ★提供中国质量认证监督管理中心颁发的中国名优产品证书（证书含广播系统、多媒体音视频数字会议系统、AI赋能会议系统、智能音响系统、智慧平台控制系统字样）复印件盖公章； ★由中国质量认证监督管理中心颁发的中国绿色环保产品证书（证书含广播系统、多媒体音视频数字会议系统、AI赋能会议系统、 高清视频监控系统、高清录播系统）复印件盖公章 ； ★提供ISO/IEC20000认证证书（认证范围：提供数字化智能音视频系统的基础设施，软硬件运维的信息技术服务管理活动）复印件盖公章。 |
| 3 | 辅材 | 网线、水晶头、插座 |