采购需求

| 项目名称 | 分 项 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全民智道系统 | 智能步道软件运行系统 | 套 | 1 | 拥有步道健身人口大数据库，统一管理分析，便于管理者查询、调用数据； 2、开放管理权限，便于查看各类数据统计报表； 3、拥有在线发布信息和资讯功能； 4、拥有在线组织发布健走比赛功能； 5、拥有健康档案数据库； 6、拥有步道健走群管理数据库； 7、拥有“运动处方”数据库，自动生成个性化运动处方，指导科学健身； 8、拥有运动过程中全程语音指导； 9、拥有运动意外处置，SOS一键求救功能 |  |
|  | 平台及软件服务费 |  |  |  |  |
|  | 步道硬件 | 智能工作站 装置 | 个 | 4 | 1、通讯方式：低功耗近距离通讯； 2、有效覆盖范围：5-50M； 3、防护等级：IP65； 4、供电方式：电池供电（工业级双电池冗余供电）； 5、电池工作年限：3-5年； 6、安装方式：专用支架抱箍安装。 7、工作环境：-10℃~70℃ |  |
|  | 一体式智能工作站 （65寸全彩液晶显示） | 个 | 2 | 1、65″TFT LCD液晶面板，显示尺寸1461x842mm； 2、全高清1920x1080分辨率，自动感光控制系统 ； 3、进口双层夹胶AR玻璃，防水等级IP55。 功能： 1、拥有教学视屏播放功能 2、智能步道运动人员排名功能 3、健走人员运动数据实时显示功能（包括但不限于：排名、运动时长、能耗、距离、昵称） |  |
|  | 运动指示牌 | 个 | 4 | 1、采用双层单体设计、人物造型在底层上凸起显示，人物造型使用镀锌板材质； 2、能耗指示牌主体采用镀锌板材质内部采用框架结构，保证整体的应力强度，双面上彩，正面呈现文字、图像内容； 3、预埋安装要求基础地埋深度不小于100CM 4、能耗指示牌文字须采用丝网印刷，双面对称上彩。 |  |
|  | 起点宣传牌及体育健身器材（休闲椅、仰卧起坐板、三位压腿训练器、伸腰伸背器、滑雪器 各一件） | 套 | 1 | 起点宣传展牌：智能健康步道宣传文字图案 3米×1.5米 休闲椅：1250*300*450mm1.器材符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告；2.主立柱采用Ф76×3.0钢管;支撑管采用80×40×2.5 扁通 座板为塑木板 仰卧起坐板：1660*420*900mm 1、器材符合GB19272-2011标准要求， 2.立柱规格：120×80×3mm钢管； 3.承载管规格：60×2.5mm钢管； 4.立柱顶部采用钢制封片焊接，避免淋入雨水； 5.棱边和棱角半径不小于3.0mm； 6.起坐板采用整体式钢板板面，表面孔眼小于8mm，无手指卡夹危险； 三位压腿训练器：2520*120*1085mm 1.器材符合GB19272-2011标准要求，具有北京国体世纪体育用品质量认证中心的认证证书和国家体育用品质量监督检验中心的检测报告； 2.立柱规格：120×80×3mm钢管；承载管规格：38×2.5mm钢管； 3.立柱顶部采用外扣式尼龙合金盖帽和钢制封片焊接，避免淋入雨水； 4.棱边和棱角半径不小于3.0mm； 5.立柱顶部高度低于杠面，顶端有防吊挂结构设计,不存在衣服吊挂现象； 伸腰伸背器：755*620*910mm 1.器材符合GB19272-2011标准要求， 2.立柱规格：120×80×3mm； 3.座板和背板材质为优质工程塑料.采用滚塑加工成型； 4.侧板规格：650×120×20mm； 4、棱边和棱角半径不小于3.0mm； 滑雪器;1710mm×940mm×1370mm 1.器材符合GB19272-2011标准要求， 2.立柱规格：120mm×80mm×3.0mm钢管； 3.承载管规格：120mm×80mm×3.0mm钢管； | 含100平米的 地面硬化、软化 |