### 乐东县城昌化江畔智能健身步道产品需求

| 项目名称 | 分 项 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全民智道系统 | 智能步道软件运行系统 | 套 | 1 | 1、拥有步道健身人口大数据库，统一管理分析，便于管理者查询、调用数据； 2、开放管理权限，便于查看各类数据统计报表； 3、拥有在线发布信息和资讯功能； 4、拥有在线组织发布健走比赛功能； 5、拥有健康档案数据库； 6、拥有步道健走群管理数据库； 7、拥有“运动处方”数据库，自动生成个性化运动处方，指导科学健身； 8、拥有运动过程中全程语音指导； 9、拥有运动意外处置，SOS一键求救功能 |
|  | 平台及软件服务费 |  |  |  |
|  | 步道硬件 | 智能工作站 装置 | 个 | 11 | 1、通讯方式：低功耗近距离通讯； 2、有效覆盖范围：5-50M； 3、防护等级：IP65； 4、供电方式：电池供电（工业级双电池冗余供电）； 5、电池工作年限：3-5年； 6、安装方式：专用支架抱箍安装。 7、工作环境：-10℃~70℃ |
|  | 一体式智能工作站 （65寸全彩液晶显示） | 个 | 5 | 1、65″TFT LCD液晶面板，显示尺寸1461x842mm； 2、全高清1920x1080分辨率，自动感光控制系统 ； 3、进口双层夹胶AR玻璃，防水等级IP55。 功能： 1、拥有教学视屏播放功能 2、智能步道运动人员排名功能 3、健走人员运动数据实时显示功能（包括但不限于：排名、运动时长、能耗、距离、昵称） |
|  | 运动指示牌 | 个 | 10 |  |