海南经贸职业技术学院停车场改造工程量清单

工程量清单编制说明

# 一、工程概况

- 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程，

- 项目建设内容:透水砖停车位、人行道；植草砖停车位；沥青路面摊铺；钢结构停车棚建设；路灯、排水沟建设等。

- 委托单位:海南经贸职业技术学院

4.建设单位:海南经贸职业技术学院

# 二、编制依据

2.1海南省住房和城乡建设厅颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（2013）；

2.2海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省市政工程综合定额》(2017)；

2.3海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》（2017）；

2.4海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省安装工程综合定额》(2017)；

2.5海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省园林绿化与仿古建筑工程定额》(2013)；

2.6《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工价格的通知》（琼建定[2019]2号）等；

2.7海南省住房和城乡建设厅文件琼建定[2019]128号《海南省建设厅关于贯彻建设部‹建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定›的实施意见》；

2.8《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税【2016】36号）、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定【2019】100号）等财税文件及相关规定；

2.9材料价差按《海南工程造价信息》2019年第6期海口市地区信息价计取，缺项部分按市场价进行调价差；

2.10国家及海南地区相关规范、标准文件。

2.11本工程的施工图纸。

2.12有关的技术标准、规范和安全管理规定等。

2.13本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2.14本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

2.15本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

2.16海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预算的文件。

# 三、投标报价说明

3.1.工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、材料的货到检测试验费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及增值税等相关税费、废弃物倾倒费、安全措施专项费、管理费、利润等费用。

3.3本工程投标报价应当按照企业定额或参照行业定额、取费标准、人工预算单价和施工机械台班预算单价以及材料市场价格信息（除业主已公布的材料预算单价外）由投标人自主确定。

3.4工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

3.5清单中没有列项而在施工中必须发生的项目，投标人应综合在其他项目综合单价中考虑。

# 四、其他说明

4.1工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

4.2工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

4.3工程量清单中各项金额和总额（价格）均应以人民币表示和结算。

4.4投标人应将投标价格需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

4.5不允许投标人进行不平衡报价、评标中如发现有严重的不平衡报价，可能导致投标人被拒绝。工程实施过程中，如发现不平衡报价情况，业主有权在总价保持不变的情况下，对单价进行调整。

4.6承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸等支付的费用，已包括在工程量清单的单价中与总额价中。

4.7工程量清单项目中【项目特征】及【工程内容】的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、投标现场踏勘、现场实际施工条件等阅读、理解并进行报价。

4.8投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单描述有误，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列和修正。如果投标人对上述问题在投标环节没有以书面形式提出并经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认则视为已含在投标报价的其它清单项目中。

4.9本工程暂列金额按20000.00元计入投标总价。

4.10本工程充电桩及电缆专业工程暂估价按100000.00元计入投标总价。

| （清-表1） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设项目投标报价汇总表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  |  |  |  |
| 2 | 海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 |  | 100000.00 |  |  |
| 合计 |  | 100000.00 |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 | 单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 人行道、电动车停车位彩色透水砖 |  |  |
| 1.2 | 机动车（小型汽车8个、15个）停车位彩色透水砖 |  |  |
| 1.3 | 嵌草砖铺装（小型汽车3个、16个） |  |  |
| 1.4 | 大巴车位广场砖铺装（4个） |  |  |
| 1.5 | 路缘石1 |  |  |
| 1.6 | 路缘石2 |  |  |
| 1.7 | 沥青混凝土路面 |  |  |
| 1.8 | 电动车棚 |  |  |
| 1.9 | 地面减速带 |  |  |
| 1.10 | 挡车杆 |  |  |
| 1.11 | 停车位、交通线划线 |  |  |
| 1.12 | 绿化工程 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：其他项目费 |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 | 单位：元 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 人行道、电动车停车位彩色透水砖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.人工平整场地 | m2 | 138.84 |  |  |  |
| 2 | 010201004001 | 强夯地基 | 1.素土夯实,90%<压实度<93% | m2 | 138.84 |  |  |  |
| 3 | 010201017001 | 碎石粉垫层 | 1.150厚碎石粉垫层,加7%水泥 | m2 | 138.84 |  |  |  |
| 4 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.细砂扫缝 2.200X100X60C50混凝土透水砖 3.30厚粗砂找平层 | m2 | 138.84 |  |  |  |
|  |  | 机动车（小型汽车8个、15个）停车位彩色透水砖 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010101001002 | 平整场地 | 1.人工平整场地 | m2 | 381.94 |  |  |  |
| 6 | 010201004002 | 强夯地基 | 1.素土夯实,90%<压实度<93% | m2 | 381.94 |  |  |  |
| 7 | 010404001001 | 垫层 | 1.150厚透水级配碎石,压实度>95% 2.200厚透水级配碎石,压实度>93% | m3 | 133.68 |  |  |  |
| 8 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.细砂扫缝 2.200X100X60C50混凝土透水砖 3.30厚1:5干硬性水泥砂浆 | m2 | 381.94 |  |  |  |
|  |  | 嵌草砖铺装（小型汽车3个、16个） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010101001003 | 平整场地 | 1.人工平整场地 | m2 | 396.57 |  |  |  |
| 10 | 010201004003 | 强夯地基 | 1.素土夯实,压实度>95% | m2 | 396.57 |  |  |  |
| 11 | 010404001002 | 垫层 | 1.250厚砂石垫层:中粗砂10%，Φ20~40碎石60%,粘性土30%混合拌匀,铺平压实 | m3 | 99.14 |  |  |  |
| 12 | 011102003003 | 400X400X100混凝土植草砖 | 1.400X400X100混凝土植草砖 2.30厚1:1黄土粗砂 | m2 | 381.94 |  |  |  |
| 13 | 050102014001 | 植草砖内植草 | 1.植草砖内植草 2.草皮养护6个月 | m2 | 396.57 |  |  |  |
|  |  | 大巴车位广场砖铺装（4个） |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  | 第 2 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 14 | 010101001004 | 平整场地 | 1.人工平整场地 | m2 | 270.59 |  |  |  |
| 15 | 010201004004 | 强夯地基 | 1.素土夯实,压实度>93% | m2 | 270.59 |  |  |  |
| 16 | 010404001003 | 垫层 | 1.300厚3:7灰土 | m3 | 81.18 |  |  |  |
| 17 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.200厚C15混凝土 | m2 | 270.59 |  |  |  |
| 18 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.60厚广场砖 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 270.59 |  |  |  |
|  |  | 路缘石1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.花岗岩路缘石900x150x250 2.30厚1:3水泥砂浆卧底 3.100厚C25砼支座 | m | 229.89 |  |  |  |
|  |  | 路缘石2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 050201003002 | 路牙铺设 | 1.花岗岩路缘石900x240x120 2.30厚1:3水泥砂浆 3.100厚C15素混凝土 4.100厚碎石垫层 5.素土夯实,压实度>95% | m | 209.8 |  |  |  |
|  |  | 沥青混凝土路面 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 | 1.小型机械凿毛路面 2.沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度8cm | m2 | 859.45 |  |  |  |
| 22 | 011705001001 | 场外运输 沥青混凝土摊铺机 | 1.场外运输 沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1 |  |  |  |
| 23 | 011705001002 | 场外运输 压路机 | 2.场外运输 压路机 | 台·次 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电动车棚 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010101001005 | 平整场地 | 1.人工平整场地 | m2 | 70.38 |  |  |  |
| 25 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土方 2.挖土深度:详见设计 3.开挖方式:人工开挖 | m3 | 26.65 |  |  |  |
| 26 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.94 |  |  |  |
| 27 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1.29 |  |  |  |
| 28 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:基础梁 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 3.55 |  |  |  |
| 29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm | t | 0.352 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  | 第 3 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 30 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm | t | 0.164 |  |  |  |
| 31 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53、详见设计 2.砂浆强度等级、配合比:详见设计 | m3 | 3.49 |  |  |  |
| 32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:墙面抹灰 2.底层厚度、砂浆配合比:详见设计 3.面层厚度、砂浆配合比:详见设计 | m2 | 69.84 |  |  |  |
| 33 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:详见设计 2.刮腻子遍数:详见设计及施工规范要求 3.油漆品种、刷漆遍数:详见设计、 一底二面 | m2 | 73.33 |  |  |  |
| 34 | 010401009001 | 实心砖柱 | 1.砖品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53、详见设计 2.柱类型:砖柱 3.砂浆强度等级、配合比:详见设计 | m3 | 0.55 |  |  |  |
| 35 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.预埋铁件 | t | 0.072 |  |  |  |
| 36 | 010603003001 | 钢管柱 | 1.名称:钢管柱 2.钢材品种、规格:详见设计 3.探伤要求:详见设计及施工规范要求 4.防火要求:详见设计及施工规范要求 5.除锈要求:详见设计及施工规范要求 | t | 0.614 |  |  |  |
| 37 | 010604001001 | 钢梁 | 1.名称:钢梁 2.钢材品种、规格:详见设计 3.探伤要求:详见设计及施工规范要求 4.防火要求:详见设计及施工规范要求 5.除锈要求:详见设计及施工规范要求 | t | 1.028 |  |  |  |
| 38 | 010606001001 | 钢支撑 | 1.名称:钢支撑 2.钢材品种、规格:详见设计 3.探伤要求:详见设计及施工规范要求 4.防火要求:详见设计 | t | 0.481 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  | 第 4 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 及施工规范要求 5.除锈要求:详见设计及施工规范要求 |  |  |  |  |  |
| 39 | 010606002001 | 钢檩条 | 1.名称:钢檩条 2.钢材品种、规格:详见设计 3.探伤要求:详见设计及施工规范要求 4.防火要求:详见设计及施工规范要求 5.除锈要求:详见设计及施工规范要求 | t | 1.806 |  |  |  |
| 40 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.名称:彩钢板屋面 2.型材品种、规格:详见设计 | m2 | 71.71 |  |  |  |
| 41 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.构件名称:钢构件 2.油漆品种、刷漆遍数:详见设计 | m2 | 87.24 |  |  |  |
| 42 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.原土机械夯实 2.水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量7% 厚度15cm 3.混凝土透水砖200*100*60 | m2 | 70.38 |  |  |  |
|  |  | 地面减速带 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 040205019001 | 减速垄 | 1.减速带 2.详见设计 | m | 10.6 |  |  |  |
|  |  | 挡车杆 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 01B001 | 挡车杆 | 1.详见设计（包含基础） | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 停车位、交通线划线 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 040205006001 | 标线 | 1.热熔涂料 普通型 2.详见设计 | m2 | 15.17 |  |  |  |
|  |  | 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草 2.养护期:6个月 | m2 | 78.82 |  |  |  |
| 47 | 050101001001 | 砍伐乔木 | 1.伐树 2.详见设计 | 株 | 3 |  |  |  |
| 48 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1.外购种植土回填 | m3 | 39.41 |  |  |  |
| 49 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化用地 | m2 | 78.82 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 2.3001 | 垂直运输工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  | 第 5 页 共 5 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 51 | 2.4001 | 建筑物超高增加费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 52 | 2.5001 | 施工排水、降水 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 53 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | m2 | 70.38 |  |  |  |
| 54 | 011702001001 | 垫层 |  | m2 | 10.1 |  |  |  |
| 55 | 011702001002 | 基础 |  | m2 | 11.52 |  |  |  |
| 56 | 011702005001 | 基础梁 |  | m2 | 36.1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1.1001 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | 1.2001 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 1.3001 | 临时设施费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 2.05 |  |  |  |  |
| 4 | 1.4001 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  |  |  |  |
| 5 | 1.5001 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.61 |  |  |  |  |
| 6 | 1.6001 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表6） |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 | 标段：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 20000 | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | — |
| （清-表7） |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 电气部分 |  |  |
| 1.2 | 排水部分 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：其他项目费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-5*10 | m | 53.4 |  |  |  |
| 2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号、规格:YJV22-5*4 | m | 198.6 |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:截面10mm2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030408006002 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 2.规格:截面6mm2 | 个 | 18 |  |  |  |
| 5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40mm 3.配置形式:埋地 | m | 33.1 |  |  |  |
| 6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:埋地 | m | 186.7 |  |  |  |
| 7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:埋地 | m | 37.8 |  |  |  |
| 8 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:路灯控制箱 2.型号:AL | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 040807002001 | 供电系统调试 | 1.供电系统调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030412007001 | 一般路灯 | 1.名称:庭院路灯 2.规格:4米高 3.灯杆材质、规格:详见设计 4.灯架形式及臂长:详见设计 5.附件配置要求:详见设计 6.基础形式、砂浆配合比:详见设计 | 套 | 9 |  |  |  |
| 11 | 010101003001 | 沟槽挖填 | 1.沟槽挖填 普通土 | m3 | 95.09 |  |  |  |
| 12 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计 3.开挖方式:人工开挖 | m3 | 8.75 |  |  |  |
| 13 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 人工夯实 槽坑 | m3 | 0.97 |  |  |  |
| 14 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:人工装汽车，自卸汽车运土 2.运距:5KM | m3 | 3.89 |  |  |  |
| 15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.明装普通接线盒 | 个 | 22 |  |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:照明线 2.配线形式:穿管 | m | 81.3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 3.型号、规格:BV-6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明线 2.配线形式:穿管 3.型号、规格:BV-4 | m | 41.1 |  |  |  |
| 18 | 030414011001 | 接地装置 | 1.接地跨接线安装 构架接地 | 组 | 9 |  |  |  |
| 19 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 | 系统 | 2 |  |  |  |
| 20 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质、规格:详见设计及规范要求 | m | 160.1 |  |  |  |
| 21 | 030404035001 | 插座 | 1普通插座10A | 个 | 22 |  |  |  |
| 22 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:∠50*5*2500 4.土质:坚土 | 根 | 9 |  |  |  |
|  |  | 排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 1.名称:预制混凝土 地沟盖板 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.04 |  |  |  |
| 24 | 040402010001 | 砌筑沟道 | 1.断面尺寸:详见设计 2.材料品种、规格:灰砂砖、240*115*53 3.砂浆强度等级:详见设计 | m3 | 62.33 |  |  |  |
| 25 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 | m3 | 22.17 |  |  |  |
| 26 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 44.78 |  |  |  |
| 27 | 010515002001 | 预制构件钢筋 | 1.圆钢筋HPB300 ≤φ10 | t | 0.617 |  |  |  |
| 28 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:水沟抹灰 2.厚度、砂浆配合比:详见设计 | m2 | 136.32 |  |  |  |
| 29 | 040504009001 | 雨水口 | 1.名称:雨水箅子 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见设计 3.垫层、基础材质及厚度:详见设计 4.混凝土强度等级:详见设计 5.砌筑材料品种、规格:详见设计 6.砂浆强度等级及配合比:详见设计 | 座 | 8 |  |  |  |
| 30 | 040501004001 | 塑料管 | 1.名称：双壁波纹管 2.型号：HDPE 3.规格：DN600 | m | 22.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| （清-表4） |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
|  |  |  | 4.管道闭水试验 |  |  |  |  |  |
| 31 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见设计 3.开挖方式:人机配合开挖 | m3 | 306.15 |  |  |  |
| 32 | 010103001002 | 回填方 | 1.回填土 人工夯实 槽坑 | m3 | 139.9 |  |  |  |
| 33 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖机装车，自卸汽车运土 2.运距:5KM | m3 | 166.25 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2.1002 | 脚手架搭拆费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| （清-表5） |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1.1002 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85 |  |  |  |  |
| 2 | 1.2002 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 50 |  |  |  |  |
| 3 | 1.3002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 |  |  |  |  |
| 4 | 1.4002 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 |  |  |  |  |
| 5 | 1.5002 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 |  |  |  |  |
| 6 | 1.6002 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表6） |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 | 标段：海南经贸职业技术学院停车场改造工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 100000 |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 100000 | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | — |
| （清-表7） |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：海南经贸职业技术学院停车场改造工程-安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |