海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程

竞争性谈判文件

项目编号：HNCYZF-2019-061

采购单位：海口市美兰区演丰镇人民政府

代理机构：海南诚业建设项目管理有限公司

2019年12月

目     录

第一部分  竞争性谈判公告	2

第二部分  供应商须知	4

第三部分  用户需求书	15

第四部分  工程量清单	16

第五部分  图纸	16

第六部分  合同条款	17

第七部分  响应文件格式	41

第八部分  评审办法	56

第一部分  竞争性谈判公告

受海口市美兰区演丰镇人民政府的委托，海南诚业建设项目管理有限公司拟对海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程组织竞争性谈判。现邀请国内合格的供应商来参加密封投标。

- 采购编号：HNCYZF-2019-061

2. 采购项目概况

2.1名称：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程

2.2项目建设规模与内容：共12栋24间房屋，安置涉征租户24户，每户40平方米，总建筑面积960平方米。

2.2.1建设地点：海口市美兰区演丰镇

2.2.2采购范围：施工图及工程量清单包含的全部内容（具体工程内容详见施工图纸及工程量清单）。

2.3 计划工期：180日历天

2.4 资金来源：财政资金

2.5谈判最高限价：2322456.09元，报价超出谈判最高限价的视为无效报价。

3. 供应商资格要求

（1）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人（提供营业执照副本、税务登记证副本和组织机构代码证。“一照三号”或“一照一码”的营业执照副本也视为同等有效证明证件）（提供复印件加盖单位公章）；

（2）须具有建筑工程施工总承包叁级或以上资质，项目经理须具备建筑工程施工专业贰级或以上注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供复印件加盖单位公章）；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2019年1月至今任意3个月的企业财务报表，含资产负债表、利润表、现金流量表）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2019年1月至今任意3个月的社保缴纳记录凭证、纳税证明并加盖公章）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商（提供查询结果网页截图并加盖单位公章）；

（7）本项目不接受联合体投标、不允许转包、分包；

（8）购买本项目竞争性谈判文件并缴纳谈判保证金；

（9）必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

4. 竞争性谈判文件的获取及投标保证金

4.1、发售标书时间：2019年12月30日08:30:00至2020年01月02日17:30:00（节假日除外）；

4.2、标书发售地点：海口市美兰区美苑路春江壹号A单位1201室；

购买竞争性谈判文件时应携带以下资料：

购买人持单位授权委托书或介绍信原件，有效身份证、单位营业执照副本（三证合一）、相关资质（格）证明资料复印件加盖公章。

4.3、标书售价:每套售价300.00元；谈判保证金的金额：30000.00元。

4.4、供应商提问截止时间：2020年01月02日17:30:00（北京时间）。

5. 响应文件递交

5.1、响应文件递交截止时间：2020年01月03日15时00分（北京时间）；

5.2、响应文件递交地址：海口市美兰区美苑路春江壹号A单位1201室；

5.3、开标时间： 2020年01月03日15时00分（北京时间）；

5.4、开标地点：海口市美兰区美苑路春江壹号A单位1201室；

5.5、保证金到账截止日期：2020年01月03日15时00分（北京时间）， 投标保证金支付形式：银行转账或银行保函

保证金缴纳账户名称：海南诚业建设项目管理有限公司（备注项目编号或项目名称）

开户银行：中国农业银行股份有限公司海口国兴支行

帐    号：21118001040000090

5.6、公告发布媒介：中国海南政府采购网。

6、联系方式

6.1采购人名称：海口市美兰区演丰镇人民政府

采购人机构所在地点：海口市美兰区演丰镇

联系人： 符工

电  话： 0898-65743033

6.2采购代理机构名称：海南诚业建设项目管理有限公司

采购代理机构地点：海口市美兰区美苑路16号春江壹号A单位1201室

联系人：吴工

联系电话：0898-65370496

第二部分   供应商须知

一、总   则

1．适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判所叙述的工程、货物和服务项目招标。

2．合格的供应商

2.1符合《政府采购法》规定的供应商资格。

2.2供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并具备本谈判文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

2.3供应商应遵守中华人民共和国的有关法律、法规。

2.4本项目接受不联合体投标。

3．费用

3.1供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等响应过程中所涉及的一切费用，不论响应结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

3.2采购代理服务费由招标代理按《关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》（琼价费管﹝2011﹞225号）规定的差额定律累进法计算向采购人进行收取。

4．法律适用

4.1 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

5．谈判文件的约束力

5.l 供应商一旦购买了本谈判文件并在3个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本谈判文件中的所有条款和规定。

5.2 本谈判文件由海南诚业建设项目管理有限公司负责解释。

二、谈判文件

6．谈判文件的组成

6.l 谈判文件由八部分组成，包括：

第一部分  竞争性谈判公告

第二部分  供应商须知

第三部分  用户需求书

第四部分  工程量清单

第五部分  图纸（另附）

第六部分  合同条款

第七部分  响应文件格式

第八部分  评审办法

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理公司系解决。

6.2 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本谈判文件不再对上述情况进行描述。

6.3 供应商必须详阅谈判文件的所有条款、文件及表格格式。供应商若未按谈判文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受，所造成的负面后果由供应商负责。

7．谈判文件的澄清

7.1招标单位对已发出的谈判文件进行澄清或者修改，将在谈判文件要求的提交响应文件截止时间1日前进行，并以书面形式或网上公告形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了谈判文件的供应商。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

7.2供应商要求对谈判文件进行澄清的，均应在投标截止日1天前按谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

7.3 在谈判截止时间前，招标单位可以视招标具体情况，延长谈判截止时间和谈判时间，并在谈判文件要求提交响应文件的截止时间1日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了谈判文件的供应商。

7.4 供应商对采购代理机构提供的谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对谈判文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

8．谈判文件的更正或补充

8.l 在谈判截止时间前1天，采购代理机构均可对谈判文件用更正公告的方式进行修正。

8.2 对谈判文件的更正，将以书面形式通知所有供应商。更正公告将作为谈判文件的组成部分，对所有供应商有约束力。

8.3 当谈判文件与更正公告的内容相互矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正公告为准。

8.4 供应商在收到更正公告后，应于1个工作日内正式书面回函采购代理机构。逾期不回的，采购代理机构视同供应商已收到更正公告。

8.5 为使供应商有足够的时间按谈判文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应截止日期和谈判时间，并将此变更书面通知所有购买了同一谈判文件的供应商。

三、响应文件

9．响应文件的语言及度量衡

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关响应的所有来往书面文件均须使用 中文 （语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

9.2 供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

9.3 除在谈判文件第五部分中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

9.4 本谈判文件所表述的时间均为北京时间。

10．谈判文件的组成

10．l 响应文件的目录及有关格式按谈判文件第七部分“响应文件格式”要求编制：

10.2 若供应商未按谈判文件的要求提供资料，或未对谈判文件做出实质性响应，将导致响应文件被视为无效。

11．响应报价

11.1本次招标采用总承包方式，因此供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

11.2采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

11.3 预成交供应商的投标报价超过招标预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

12. 响应货币

12.1 响应报价均须以人民币为计算单位。谈判文件另有规定的，从其规定。

13．谈判保证金

13.1 谈判保证金是参加本项目的必要条件，

保证金金额：叁万元整（小写:30000.00元）。

13.2支付形式：银行转账（从基本户转出）或银行保函。

保证金缴纳账户名称：海南诚业建设项目管理有限公司（备注项目编号或项目名称）

开户银行：中国农业银行股份有限公司海口国兴支行

帐    号：21118001040000090

谈判保证金到账截止时间：2020年01月03日15时00分（北京时间）。

13.3 若供应商不按第 13.l和 13.2条的规定提交谈判保证金，其响应文件将被拒绝接受。

13.4 谈判保证金的退还：

13.4.l 供应商的谈判保证金在其与采购人签订了成交合同后5个工作日内办理退还手续。

13.4.2 其他供应商的谈判保证金将在采购代理机构发出中标通知书5个工作日内办理退还手续。

13.5 发生下列情况之一，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在响应有效期内撤回投标；

（2）成交供应商不按第29条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

14．响应有效期

14.l 响应有效期为从谈判截止之日起计算的60天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

14.2 在特殊情况下，采购代理机构可在响应有效期满之前，征得供应商同意延长响应有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃响应，响应保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长响应保证金的有效期。受响应有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

15．响应文件的数量、签署及形式

15.1响应文件一式肆份，其中正本壹份、副本叁份。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。每份响应文件均在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

15.2 响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。响应文件的正本须经法人代表或授权代表签署和加盖供应商公章。

15.3 响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或授权代表签名或加盖公章。

15.3 响应文件电子版份数：1 份，U 盘或光盘一份

响应文件电子版内容：U 盘或光盘 1 份(注：U 盘或光盘的响应文件电子版格式必须为加盖公章的PDF电子文件。

四、响应文件的递交

16．响应文件的密封及标记

16．l 供应商应将响应文件（正、副本）密封在响应专用袋（箱）中，并在专用袋（箱）上标明“响应文件”字样，报价函及报价函附录和响应文件电子版（另独立密封一份），并注明另外“报价函及报价函附录和响应文件电子版”字样，封口处应加盖骑缝章。

16.2 “响应文件”、“报价函及报价函附录”、“响应文件电子版”封套上均应写明：：

（l）项目编号及项目名称；

（2）供应商的名称；

注明：“请勿在本次招标项目开标时间前启封”字样；

16.3 响应文件未按第 16.l和 16.2条规定书写标记和密封者，采购代理机构不对响应文件被错放或先期启封负责。

17．谈判截止时间

17.l 供应商须在响应文件第一部分规定的谈判截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的响应地点。

17.2 若采购代理机构按第8条规定推迟了谈判截止时间，采购代理机构和供应商受谈判截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

18．迟交的响应文件

18.1 在谈判截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

19．响应文件的修改和撤回

19.l 供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在谈判截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

19.2 响应文件的修改文件应按第15条规定签署、密封，并按第 16.2条规定标记，还须注明“修改响应文件”和“谈判前不得启封”字样。修改文件须在谈判截止时间前送达采购代理机构规定的响应地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

19.3 供应商不得在谈判截止时间以后修改响应文件。

19.4 供应商不得在谈判截止时间起至响应有效期满前撤回响应文件，否则响应保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

五、响应及谈判

20．谈判

20.l 采购代理机构按响应文件第一部分规定的时间和地点谈判。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府招标主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

20.2 供应商应委派授权代表参加谈判活动，参加谈判的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

20.3 谈判时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况，确认无误后拆封报价，公布每份响应文件中“报价函及报价函附录”的内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容，采购代理机构将作谈判记录。

20.4 若响应文件未密封，或供应商未提交响应保证金（包括响应保证金不符合第13条规定），采购代理机构将拒绝接受该供应商的响应文件。

20.5 按照第19条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

21．谈判小组

受采购人的委托，采购代理机构向有关部门申请，从海南省综合评标专家库中随机抽取叁名专家组成谈判小组，该谈判小组独立工作，负责谈判所有响应文件并确定成交候选供应商。

22．对响应文件的符合性审查

22.l符合性审查的内容包括： 详见符合性审查表

符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

22.2 所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于响应文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所响应的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足响应文件的要求。重大负偏离的认定须经谈判小组三分之二以上无记名投票同意。

22．2.1 判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

22.2. 2编制在响应文件中的以上所需的各种证书、证件、证明等系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，若要求原件备查则需提供原件。

22.3 谈判小组在初审中，对算术错误的修正原则如下:

22.3.l报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准；

22.3.2 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.3.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.3.4 单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

22.3.5 若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

23．响应文件的澄清

23.1 在谈判期间，谈判小组会有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询标。

23.2 谈判小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

23.3供应商不按谈判小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

23.4 并非每个供应商都将被询标。

24．谈判及确定成交候选供应商

24.1 采购代理机构、谈判小组分别对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

24.2谈判小组根据“资格审查表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入谈判及最终报价阶段，否则将被淘汰。

24.3 谈判小组将审查响应文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交响应保证金、响应有效期是否满足要求、是否实质性响应谈判文件的要求。

24.4通过资格审查的供应商，由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮投标报价）。

24.5.谈判进入二次报价后的供应商，谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出3名以上成交候选供应商。采购人在收到评审报告后5个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最后报价最低的原则确定成交供应商。

24.6若投标报价相同的，按技术指标、服务情况等内容的优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

25．谈判过程保密

25.l 在宣布谈判结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和谈判意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

25.2 供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

25.3 在谈判期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

25.4 采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释原因，也不对谈判过程中的细节问题进行公布。

26、重新招标和不再招标

26.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(l）投标截止时间止，供应商少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

26.2 不再招标

重新招标后供应商仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

六、成交供应商及签约

27．确定成交候选供应商原则

谈判小组将严格按照谈判文件的要求和条件进行评审，根据评审办法推荐出前三名作为成交侯选人，并标明排列顺序。采购人将确定排名第一的成交侯选人为成交人并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者排名第一的成交侯选人提供虚假材料或存在其它违规行为的，或者是谈判小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的成交候选人。

28. 质疑处理

28.1 供应商认为谈判文件、招标过程和谈判结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

29．成交通知

29.l 确定成交供应商后,采购代理机构应将结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

29.2  成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

29.3 成交通知书将是合同的一个组成部分。

30．签订合同

30.l 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同,否则响应保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

30.2 竞争性谈判文件、成交供应商的响应谈判文件及谈判过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

31.关于政策性加分

31.1 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

31.2 所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单

的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。

31.3 投标人为小型和微型企业（含联合体）的情况：

31.3.1 中小企业的认定标准：

1）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

2）本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业

〔2011〕300 号）；

3）小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

31.3.2 具体评审价说明：

1）投标人为小型或微型企业，其评审价=投标报价*（1-6%）；

31.3.3 投标人为工信部联企业〔2011〕300 号文规定的小型和微型企业

的，必须如实填写“中小企业声明函”（内容、格式见财库〔2011〕181号），否则无效。

32.2、关于优先采购节能产品

32.1本次招标优先选购中华人民共和国财政部公布的《节能环保产品目录》的标的物。

32.2关于强制采购节能产品和优先采购环境标志产品的要求

32.2.1 投标产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择《节能产品政府采购清单》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。本次投标产品型号如列入最新一期（节能清单在标书发布之日后公布的，同时执行上期和本期节能清单）节能产品政府采购清单内型号（投标产品型号和节能清单型号须完全一致）。施行强制采购的产品如无证明材料，投标无效；非强制采购产品无证明材料，不予认定。政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注"★"的产品为准。
    32.2.2 本次投标产品型号如为列入最新一期（环保清单在标书发布之日后公布的，同时执行上期和本期环保清单）环境标志产品政府采购清单内型号，投标人须在投标文件中提供有效的环保产品认证证书复印件，否则不予认定。

第三部分   用户需求书

项目建设规模与内容：

1、建设地点：海口市美兰区演丰镇

2、招标范围：施工图及工程量清单包含的全部内容（具体工程内容详见施工图纸及工程量清单）

3、计划工期：180日历天

4、资金来源：财政资金

5、谈判最高限价：2322456.09元，报价超出谈判最高限价的视为无效报价。

6、工程质量：技术标准符合国家有关行业标准和技术规范，质量标准要求合格。

- 工程量清单

| （清-封面） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 档案号： |  |
| 海南省工程建设项目 |
| 招标工程量清单 |
| （第 册，共 册） |
|  | 建设项目名称： | 海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 |  |
|  | 招标单位名称： |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |
|  | 编制单位名称： |  |  |
|  |  | (盖单位章及资质专用章) |  |
|  | 编 制 日 期 ： | 年 月 日 |  |

| （清-签署页） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 工程 |
|  | 招标工程量清单 |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人： |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 |

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程。

二、编制依据

1、《海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程》施工设计图纸；

2、海南省住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额》（2017）、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017）；

4、海南省住房与城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2019]2号），调整标准为执行2017年12月31日之前颁布的其他专业定额计价的建筑工程，人工单价由84.23元/工日调整为94.88元/工日、执行2018年1月1日及之后颁布的定额计价的建筑工程，人工单价由115元/工日调整为122.53元/工日；

5、《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》{琼建定[2019]128号}，保险费率按23.5%计取；

6、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》( 琼建定函[2019]100号)，税率按9%计取；

7、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2019年第11期）提供的海口地区建设工程主要材料信息价及市场价。

| 建设项目投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 合计 |  |  |  |  |
| 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。 |

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：土建工程 | 单位：元 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 土石方工程 |  |  |
| 1.2 | 砌筑工程 |  |  |
| 1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 1.4 | 门窗工程 |  |  |
| 1.5 | 屋面及防水工程 |  |  |
| 1.6 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |
| 1.7 | 楼地面装饰工程 |  |  |
| 1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |
| 1.9 | 天棚工程 |  |  |
| 1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |
| 1.11 | 其他项目 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：其他项目费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 单位工程投标报价汇总表 |
| 工程名称：土建工程 | 单位：元 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.机械平整场地 | m2 | 931.7 |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别: 一、二类土 | m3 | 777.48 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.部位:基础回填土 | m3 | 839.96 |  |  |  |  |
| 4 | 010103001002 | 回填方 | 房心回填土 | m3 | 146.65 |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401003002 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.墙体类型:180厚墙体 3.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 251.24 |  |  |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 2.砂浆强度等级:M7.5 3.防潮层材料种类:20厚1：2.5防水水泥砂浆 | m3 | 36.85 |  |  |  |  |
| 7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.外墙满挂:钢丝网 | m2 | 1186.79 |  |  |  |  |
| 8 | 010607005002 | 不同材料处玻璃纤维网 | 1.材料品种、规格:玻璃纤维网 | m2 | 722.04 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 35.73 |  |  |  |  |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 52.8 |  |  |  |  |
| 11 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 36.43 |  |  |  |  |
| 12 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 54.29 |  |  |  |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.01 |  |  |  |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 斜板 | 1.混凝土种类:普通商品 | m3 | 123.31 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 2 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  |  | 混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.断面尺寸:0.18*0.06 2.混凝土强度等级:C20混凝土 | m3 | 0.48 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ10mm | t | 9.262 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm | t | 18.139 |  |  |  |  |
| 18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ25mm | t | 8.173 |  |  |  |  |
| 19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格: 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm | t | 0.396 |  |  |  |  |
| 20 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤φ10mm | t | 9.812 |  |  |  |  |
| 21 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:砌体加固筋 | t | 0.083 |  |  |  |  |
| 22 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊 | 个 | 1353 |  |  |  |  |
| 23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:预埋铁件 | t | 0.11 |  |  |  |  |
| 24 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:预埋螺栓 | t | 0.055 |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010802004001 | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1528 2.门框、扇材质:成品入户防盗门 | m2 | 90.75 |  |  |  |  |
| 26 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.材料:成品木塑门 | 樘 | 22 |  |  |  |  |
| 27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C1819 2.框、扇材质:铝合金推拉窗 | m2 | 73.26 |  |  |  |  |
|  |  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.瓦品种、规格:小青瓦 2.粘结层砂浆的配合比:25厚1：1：4水泥石灰麻 | m2 | 1035.21 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 3 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  |  | 刀砂浆 3.30厚1：3水泥砂浆内配φ3@50*50钢筋网 4.满铺0.4厚聚乙烯膜一层 5.20厚1：2.5水泥砂浆找平层 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:2.0厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 | m2 | 1035.21 |  |  |  |  |
|  |  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.部位:屋面 2.保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板保温 | m2 | 1035.21 |  |  |  |  |
|  |  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.地面垫层:80厚C15混凝土 2.面层厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆魔免压光 | m2 | 731.41 |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.厚度、砂浆配合比:20厚1：1：6水泥石灰砂浆 | m2 | 2416.15 |  |  |  |  |
| 33 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物砂浆（网格布） | m2 | 1278.97 |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.部位:天棚抹灰 2.抹灰厚度、材料种类:15厚1:3水泥砂浆+5厚1:2水泥砂浆 | m2 | 996.27 |  |  |  |  |
|  |  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.外墙 2.涂料品种、喷刷遍数:一底两面外墙涂料 | m2 | 1278.97 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 4 页 共 4 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
| 36 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.内墙 2.基层类型:清理抹灰基层 3.刮腻子要求:满刮腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:一底两面内墙涂料 | m2 | 2442.22 |  |  |  |  |
| 37 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.天棚 2.基层类型:清理抹灰基层 3.刮腻子要求:满刮腻子 4.涂料品种、喷刷遍数:一底两面天棚涂料 | m2 | 996.27 |  |  |  |  |
|  |  | 其他项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010507001001 | 散水、暗沟 | 1.做法:详见11ZJ90（3/7，B/8) | m2 | 95.04 |  |  |  |  |
| 39 | 010507004002 | 台阶 | 1.做法:详见11ZJ90（14/9) | m2 | 131.89 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.建筑结构形式:框架 2.檐口高度:3.2 | m2 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 011702001001 | 基础 | 垫层 | m2 | 132 |  |  |  |  |
| 42 | 011702001002 | 基础 | 独立基础 | m2 | 181.28 |  |  |  |  |
| 43 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱 | m2 | 681.56 |  |  |  |  |
| 44 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 | m2 | 364.32 |  |  |  |  |
| 45 | 011702009001 | 过梁 | 过梁 | m2 | 14.08 |  |  |  |  |
| 46 | 011702014001 | 有梁板 | 有梁板 | m2 | 1597.86 |  |  |  |  |
| 47 | 011702029002 | 散水 | 散水 | m2 | 15.84 |  |  |  |  |
| 48 | 011702027001 | 台阶 | 台阶 | m2 | 35.97 |  |  |  |  |
| 49 | 琼011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 垂直运输 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称:挖土机 | 台·次 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

| （清-表5） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 1.1.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.8 |  |  |  |  |
| 4 | 1.1.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 1.2 |  |  |  |  |
| 5 | 1.1.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.6 |  |  |  |  |
| 6 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 7 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8 | 1.4 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1.4.1 | 1千万元以内部分 | 综合价含主设(1千万元以内部分) | 2.05 |  |  |  |  |
| 10 | 1.4.2 | 1～5千万元以内部分 | 综合价含主设(1~5千万元以内部分) | 1.23 |  |  |  |  |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元～1亿元以内部分 | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分) | 0.82 |  |  |  |  |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分 | 综合价含主设(1亿元以上部分) | 0.41 |  |  |  |  |
| 13 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14 |  |  |  |  |
| 14 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项合计+单 | 0.61 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表5） |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|  |  |  | 价措施项目合计-人材机价差 |  |  |  |  |  |
| 15 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |

| （清-表6） |  |
| --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | — |

| （清-表7） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：土建工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 单位：元 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 电气系统 |  |  |
| 1.2 | 防雷系统 |  |  |
| 1.3 | 给排水系统 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 1 | 施工单价措施项目费 |  |  |
| 2 | 施工总价措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费 |  |  |
| 2.2 | 其中：临时设施费 |  |  |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费 |  |  |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费 |  |  |
| 2.5 | 其中：视频监控费 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：暂估价 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 其中：其他项目费 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 4 | 其中：垃圾处置费 |  |  |
| 5 | 其中：社保费 |  |  |
| 五 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五 |  |  |

| （清-表4） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | 一、项目特征 1.名称：室内照明配电箱 2.型号： 3.规格： 4.安装方式： | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 2 | 030411001002 | 配管 | 一、项目特征 1.名称：刚性阻燃 2.材质：塑料 3.规格：PC20 4.配置形式：暗敷 | m | 1504.8 |  |  |  |  |
| 3 | 030411004002 | 配线 | 一、项目特征 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：铜芯 4.规格：2.5m² | m | 5504.4 |  |  |  |  |
| 4 | 030412001002 | 普通灯具 | 一、项目特征 1.名称：灯具 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | 33 |  |  |  |  |
| 5 | 030404034003 | 照明开关 | 一、项目特征 1.名称：开关 2.材质 3.规格：一位控 4.安装方式 | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 6 | 030404034004 | 照明开关 | 一、项目特征 1.名称：开关 2.材质 3.规格：二位开关 4.安装方式 | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 7 | 030404035006 | 插座 | 一、项目特征 1.名称：插座 2.材质 3.规格：电插座 4.安装方式 | 个 | 132 |  |  |  |  |
| 8 | 030404035007 | 插座 | 一、项目特征 1.名称：插座 2.材质 3.规格：防水电插座 4.安装方式 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
| 9 | 030404035008 | 插座 | 一、项目特征 1.名称：插座 2.材质 3.规格：电话接线插座 4.安装方式 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 10 | 030404035009 | 插座 | 一、项目特征 1.名称：插座 2.材质 3.规格：网络插座 4.安装方式 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 11 | 030404035010 | 插座 | 一、项目特征 1.名称：插座 2.材质 3.规格：电视天线插座 4.安装方式 | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 12 | 琼030404037002 | 其他电器接线 | 一、项目特征 1.名称：底盒 2.规格 3.安装方式：暗敷 | 个 | 264 |  |  |  |  |
|  |  | 防雷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030409005001 | 避雷网 | 一、项目特征 1.名称：避雷网 2.材质：圆钢 3.规格：12镀锌圆钢 | m | 535.7 |  |  |  |  |
| 14 | 030409003001 | 避雷引下线 | 一、项目特征 1.名称：引下线 2.材质：圆钢 3.规格：16圆钢 | m | 206.8 |  |  |  |  |
| 15 | 030409002001 | 接地母线 | 一、项目特征 1.名称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规格：40x4镀锌扁钢 | m | 652.76 |  |  |  |  |
| 16 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 一、项目特征 1.名称：端子箱 2.材质 3.规格： | 块 | 22 |  |  |  |  |
| 17 | 030409001001 | 接地极 | 一、项目特征 1.名称：电阻测试箱 2.材质 3.规格：电阻 | 根 | 22 |  |  |  |  |
|  |  | 给排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管 | 一、项目特征 1.安装部位：室内 | m | 40.06 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| （清-表4） |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |  |
|  |  |  | 3.材质、规格：DN20 4.连接形式：热熔 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| （清-表5） |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：安装工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 1 | 1.1 | 安全文明施工与环境保护基本费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85 |  |  |  |  |
| 2 | 1.2 | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费 | 30 |  |  |  |  |
| 3 | 1.3 | 建施安责险 | 不含建施安责险费*0.001 | 68 |  |  |  | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 4 | 1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 |  |  |  |  |
| 5 | 1.5 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76 |  |  |  |  |
| 6 | 1.6 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06 |  |  |  |  |
| 7 | 1.7 | 视频监控费 |  |  |  |  |  | 编制预算或 |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |
| （清-表5） |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |  |  |

| （清-表6） |  |
| --- | --- |
| 其他项目清单与计价汇总表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  | — |

| （清-表7） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规费、税金项目计价表 |
| 工程名称：安装工程 | 标段：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程 | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| 1 | 规费 | 其中：垃圾处置费+其中：社保费 | D1 + D2 |  |  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其中：社保费 | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 | A+B+C+D | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 编制人（造价员）： | 复核人（造价工程师）： |
| 注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。 |

第五部分  图纸

另附

第六部分  合同条款

## 第一节、通用合同条款

## 一般约定

### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、报价函及报价函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 报价函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的报价函。

1.1.1.5 报价函附录：指附在报价函后构成合同文件的报价函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在报价函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）报价函及报价函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

### 1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。

按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。

## 2. 发包人义务

### 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### 2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。

### 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

### 2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

### 2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

### 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

### 2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### 2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

## 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。

### 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。

4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。

4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。

4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。

### 4.2 履约担保

4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。

4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

### 4.3 承包人项目经理

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

### 4.4 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

### 4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

## 5. 施工控制网

5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

## 6. 工期

### 6.1 进度计划

承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。

### 6.2 工程实施

监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

### 6.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

### 6.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

### 6.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

## 7. 工程质量

### 7.1 工程质量要求

工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。

### 7.2 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 7.4 清除不合格工程

由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

## 8. 试验和检验

### 8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 8.2 现场材料试验

8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

## 9. 变更

### 9.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。

### 9.2 变更程序

承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。

### 9.3 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价；

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

### 9.4 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

### 9.5 计日工

9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

## 10. 计量与支付

### 10.1 计量

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

### 10.2 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

### 10.3 工程进度付款

承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；

（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

### 10.4 质量保证金

监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。

在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还承包人。

### 10.5 竣工结算

10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。

10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。

10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

### 10.6 付款延误

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

## 11. 竣工验收

### 11.1 竣工验收的含义

11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

### 11.2 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。

### 11.3 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

### 11.4 试运行

除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

### 11.5 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

## 12. 缺陷责任与保修责任

### 12.1 缺陷责任

缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

### 12.2 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。

## 13. 保险

### 13.1 保险范围

13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。

13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。

### 13.2 未办理保险

13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

## 14. 不可抗力

### 14.1 不可抗力的确认

14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。

### 14.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。

### 14.3 不可抗力后果及其处理

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

## 15. 违约

### 15.1 承包人违约

15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。

15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 15.2 发包人违约

15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。

15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

## 16. 索赔

### 16.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

### 16.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。

（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。

### 16.3 承包人提出索赔的期限

承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

### 16.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：

（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 16.5 发包人索赔处理程序

（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。

（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。

## 17. 争议的解决

### 17.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 17.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### 17.3 争议评审

17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

17.3.3发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

具体条款由双方协商签订

## 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）报价函及报价函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）          （¥         ）。

4. 合同形式：                。

5. 计划开工日期：     年     月      日；

计划竣工日期：     年     月      日；工期：                  日历天。

6. 承包人项目经理：                  。

7. 工程质量符合                    标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10.本协议书一式     份，合同双方各执    份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）   承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年         月         日                  年         月         日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年    月    日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第9条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

第七部分 响应文件格式

海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程

项目编号：HNCYZF-2019-061

竞争性谈判

响应文件

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目录

请谈判供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作竞争性谈判文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对竞争性谈判文件的评价。

一、报价函及报价函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、工程量清单

五、企业业绩

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、中小企业声明函

九、监狱企业证明

十、残疾人福利性单位声明函

十一、其他材料

## 一、报价函及报价函附录

## （除竞争性谈判文件内附一份，另独立密封附一份）

### （一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在竞争性谈判文件规定的谈判有效期内不修改、撤销竞争性谈判文件。

3．随同本谈判函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的竞争性谈判文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）报价函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

## 授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）竞争性谈判文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

投标响应有效委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证及授权人身份证复印件

供应商：                                   （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

（附基本户开户许可证、投标保证金转账凭证或银行保函复印件）

## 四、已标价工程量清单

## 五、企业业绩

### 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理或技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

附：近年（自2016年1月1日至今）类似业绩附中标通知书或合同复印件加盖公章

## 六、项目管理机构

## 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

附：岗位人员相关岗位证书复印件加盖公章

### （二）项目经理简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

附：人员注册证、职称证复印件加盖公章

（三）项目经理无在建项目承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往          （项目名称）   /   标段（以下简称：“本工程”）的项目负责人      （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

年      月      日

## 七、资格审查资料

### （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

附企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证等证明材料复印件加盖公章

### （二）其他资格审查资料

声明函

海口市美兰区演丰镇人民政府：

我单位在参加招投标标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商：

年   月  日

## 八、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 九、监狱企业证明（如有）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## 十、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

十一、其他材料

（供应商认为对投标有利的其他证明材料）

第八部分 评审办法

一、评审原则

本次招标采用竞争性谈判方式进行，评审由依法组成的招标评审组负责完成。评审基本原则：评审工作应依据《中华人民共和国政府政府采购法》以及国家和地方政府招标的有关规定，遵循“公开、公平、公正、择优、诚实信用”的原则。

本次竞争性谈判招标的评审采用最低评标价法评审。本次评审是以招标文件，最终形成的响应文件和谈判承诺文件和最终报价为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的供应商。

参加谈判工作的所有人员应遵守《中华人民共和国政府政府采购法》以及国家和地方政府招标的有关规定，严格保密，确保竞争性谈判工作公平、公正，任何单位和个人不得无理干预招标评审组的正常工作。

二、评审程序和评审方法

1.谈判小组根据“资格审查表”对响应文件的资格进行评审，只有对“资格审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步审查。对是否实质性响应谈判文件的要求有争议的响应内容，谈判小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入谈判及最终报价阶段，否则将被淘汰。

2. 谈判小组将审查响应文件有关资格证明文件是否齐全有效、是否提交响应保证金、响应有效期是否满足要求、是否实质性响应谈判文件的要求。

3、通过资格审查的供应商，由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，并进行最终报价（即第二轮投标报价）。

注：在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

4.谈判进入二次报价后的供应商，谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序选出3名以上成交候选供应商。采购人在收到评审报告后5个工作日内，对确定成交供应商没有提出异议的，且最后报价最低的原则确定成交供应商。

5、若投标报价相同的，按技术指标、服务情况等内容的优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

资格审查表

项目名称：海口市美兰区演丰镇瑶城美丽乡村项目瑶城民俗文化园工程

项目编号：HNCYZF-2019-061

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 （无效响应认定条件） | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 （复印件加盖公章） |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合谈判文件的样式、格式和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 报价项目完整性、唯一性 | 是否对本项目内所有的内容进行响应，漏报其响应将被拒绝；报价是否唯一 |  |  |  |
| 4 | 工期 | 是否满足谈判文件中用户要求 |  |  |  |
| 5 | 其它 | 是否有其它无效响应认定条件 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |

注：资格审查内容中的每一项均为必需条件，请各谈判供应商仔细对照，如有其中任何一项不满足，均会导致资格预审不合格，请认真对待！

1、在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2、在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3、结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

评委：

竞争性谈判第二次报价单

说明：二次报价单待开标当天通过资格审查的供应商进入下一轮时由供应商自行提供并加盖公章