- 项目需求

（以下要求投标人必须承诺全部满足，否则做无效投标处理）

采购数量

| 设备类别 | 设备名称 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 自助办税终端 | 发票代开 | 60 |
|  | 文书打印 | 56 |
|  | 发票发售 | 60 |
|  | 小计 | 176 |

功能需求

1. 发票代开终端

功能名称

活体实名身份认证 增值税专用发票代开 增值税普通发票代开 具有发票票号识别功能 增值税申报纳税（适用于小规模纳税人） 企业所得税月（季）度申报纳税 代开发票征收增值税同时征收城建税、教育费附加、个人所得税等税费。 8. 消费税申报 9. 文化事业建设费申报 10. 支持税库银横向联网缴款、POS机刷卡和移动支付方式缴纳各种税款、滞纳金 11. 违法违章查询 12. 涉税信息查询 13. 税务注销预检查询 14. 发票流向查询

2. 发票发售终端

功能名称

活体实名身份认证 增值税专用发票发放（三联） 增值税专用发票发放（五联） 增值税普通发票发放（二联） 增值税普通发票发放（五联） （第2、3、4、5项可选配至少两项实物发票发放） 具有发票票号识别功能 增值税普通电子发票发放 六种定额发票发放（本式） 发票验旧 抄报税 防伪税控初始发行和变更发行 资料变更 增值税（适用于小规模纳税人）及附加税费申报纳税 企业所得税月（季）度申报纳税 消费税申报 文化事业建设费申报 17.涉税信息查询 18.税务注销预检查询 19.发票流向查询 20.支持税库银横向联网缴款、POS机刷卡和移动支付方式缴纳各种税款、滞纳金

3.文书打印终端

功能名称

活体实名身份认证 个人补打税款完税凭证 企业补打税款完税凭证 打印涉税文书 打印纳税证明 （含纳税记录） 打印纳税信用级别证明 打印发票清单（扫描已代开的发票） 资料变更（变更电话号码） 口令重置 增值税（适用于小规模纳税人）及附加税费申报纳税 企业所得税月（季）度申报纳税 12.消费税申报 13.契税申报（个人增量房） 14.文化事业建设费申报 15.车船税申报缴纳 16.社保费申报缴纳 17.违法违章信息查询 18.涉税信息查询 19.税务注销预检查询 20.发票流向查询 21.支持税库银横向联网缴款、POS机刷卡和移动支付方式缴纳各种税款、滞纳金

硬件及运维要求

1.CPU双核3.4GHz（含3.4）以上或四核2.0以上（含2.0），内存4GB 以上，硬盘500GB以上，7200转，配置专业版Windows操作系统；

2.触摸屏为21.5英寸（含21.5英寸）以上全彩触摸电容屏；配置数字金属键盘；

3.机柜配置至少2个以上的USB（2.0以上）接口，USB接口需有相应的U盘安全防护措施，能屏蔽U盘等移动存储设备内病毒，保障系统安全；

4.每台发票代开终端至少2个票盒，能同时代开专用发票和普通发票，票盒至少能存放发票2000份以上。

5.定额发票存放达到480本以上（含480本），发票发放终端专用发票、普通发票的票盒存放发票2000份以上（含2000份）

6.配置身份证识别介质，符合二代居民身份证包括最新一代居民身份证鉴别仪通用技术要求，能够读取目前所有二代身份证信息；

7.发票发放终端出票口带保护机构，实现发票防拽、防窃取；

8.发票代开终端增值税专用发票和增值税普通发票在出票过程中能自动分联，留存税务机关存档；

9.本次采购的自助办税终端必须配置活体人像识别系统，能够与海南省税务局实名办税系统实现对接应用；活体人像识别系统应具备较快的响应速度和较高的识别率，响应时间不超过3秒，能根据纳税人的身高自行调整拍摄角度。

10.自助办税终端应考虑地区性差异，适应海南高温、潮湿环境。

11.自合同签订起三年内中标人提供免费运维和升级服务。

12.中标人必须做好售后服务及自助办税终端硬、软件维护工作。确保自助办税终端发生一般性故障时，在半天内响应并修复。

其他要求

1.本次采购自助办税终端应为互联网接入方式，中标人必须确保网络安全。

2.自合同签订后30日内中标人应把自助办税终端送达到指定地点，并负责调试安装。调试安装应于30日内完成，达到正常使用的标准。

3.中标人应建立统一的自助办税终端使用情况查询系统，并将前期海南省税务局已使用的自助办税终端使用情况查询进行整合。

4.终端软件功能应根据税务局的需求，建立并加强自助办税终端与电子税务局的业务功能对接，提供持续优化升级服务。