用户需求书

- 设备采购清单

| 序号 | 货物名称 | 配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学一体机 |
| 1 | 交互式教学一体机 | 一、一体化设计： 1.产品高度集成OPS-C电脑、安卓系统、红外触控、功放音响、TV电视于触摸互动一体机内, 无任何外露连接线。免除繁琐布线以及众多开关步骤，课堂教学省时省力，极大提高课堂效率。 2.★整机主机开关机键、电脑开关机键、节能按键三键合一。 3.★一键节能：可一键关闭或开启液晶屏背光，实现黑屏节能功能，在节能待机状态下可实现节能80%以上。 4.★支持一键切换安卓系统，且该按键需跟童锁按键为同一物理按键，不接受多个按键方式，方便教师使用。 5.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 二、一体机参数： 1.★屏幕显示尺寸≥86寸；采用LED背光源，显示比例：16:9 ，显示物理分辨率：3840*2160，显示性能达到UHD超高清点对点，屏幕亮度：≥390cd/m2，对比度：≥4000:1，可视角度：≥178°。 2.采用红外触控技术，支持HID免驱技术，在WINDOWS和安卓系统下无需安装驱动，完全支持多点操作协议。同时至少20点同时触摸，互不干扰，响应速度：首点≤8ms,连续书写≤3ms，定位精度≤1mm.。 3.★支持防蓝光功能，有效保护教师学生眼睛健康。 4.抗强光干扰：具备防干扰红外触摸屏技术，白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上，太阳光射的照度达90000Lux下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境。 5.任意通道下，可实现批注，删除，恢复等书写功能，满足教师日常教学演示需求。 6.硬件检测：具有一键功能，可实时查看OPS状态，CPU温度，系统内存、触摸屏测试、RTC、网络状态等功能。 7.前置2*15W双频喇叭：音箱式前置喇叭，原音无阻挡，音质效果好，避免嵌入黑板之后影响声音传播，保证教室内声音有效覆盖，完全满足教室视听效果。 8.伴音输出功率：2*15W；视频制式：PAL/SECAM，支持国家数字电视DMB-T/H。 9.后置输入端口：TV*1，AV输入*1，YPbPr*1，多媒体(USB)*1，VGA*1，AUDIO*1,HDMI*3(内置PC 1路,前置1路,后置1路)，RS232*1，RJ-45*1，MIC*1信号端子口抗静电干扰。 10.后置输出端口：AV OUT（mini）*1，USB TOUCH*1,同轴*1,耳机输出*1。 11.★前置常用外接接口，至少保证1路HDMI、1路USB TOUCH、1路USB3.0、1路USB2.0。 12.★前置USB接口，可实现Android与Windows自动切换，无需区分。 13.★单独听：在节能状态下，可进行声音播放，实现单独听功能。 14.★全通道下均可进行批注。 15.快捷菜单功能：全通道下均可通过手势调取屏幕触摸菜单，实现菜单、信号源切换、亮度固定模式调节、声音等控制功能，方便用户操作。专门为专业用户设定亮度自定义功能，实现无极调节。 16.可识别物体大小，实现通过掌心或手背进行手势擦除功能。 17.★外接信号智能识别：外接电脑等视频输出设备时，能智能识别并自动切换至对应视频信号通道，无需手动调整，方便用户使用。 18.整机功耗 ≤420W，待机功耗 ≤0.5W，国家节能产品认证1级及以上。 三、嵌入式系统： 1.★内置安卓嵌入式系统，配置要求不低于： Android 5.1 主频： Cortex A53*2 1.4GHz 内存： 1GB DDR3 ，Flash： 8GB ，WIFI：IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz。 2.在不配置PC状态下，支持在嵌入式互动白板下直接启动视频展台，可进行批注、旋转、截图、录像等操作，且支持将截图插入白板软件。 3.在不配置PC状态下，可实现白板书写、OFFICE文件处理、PDF文件播放、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑形成双系统冗余备份。 4.在不配置PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写，支持多种基本教学图形一键绘制功能. 5.在不配置PC状态下，具有倒计时，闹钟，计时器，当前时间、时区设置等功能，满足日常需求。 6.笔颜色切换功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹后，可选择不同颜色，对笔迹进行换色，区别各类内容，突出重点。并可自定义笔颜色，实现任意颜色选择。 7.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片、应用等文件，检索后可直接在界面中打开。 8.在嵌入式安卓操作系统下，可以实现多媒体文件的快速分类及直接打开播放。 9.★支持屏幕锁定功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义屏幕解锁方式，可自定义解锁密码、解锁图案。 10.★支持应用软件密码锁功能，可锁定任何选择的应用软件，可自定义解锁密码。 11.★支持一键关闭后台程序，内存清理，提高产品运行速度。 12.★支持一键童锁功能，教师可通过实体按键一键锁定/解锁一体机触摸、按键及遥控器，防止学生课间误操作。 13.智能护眼系统：教师与学生在嵌入式系统及WINDOWS系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护老师与学生视力健康的同时保证显示效果及远方学生的清晰观看效果。 14.★智能设置：全通道下，可通过上划手势将设置面板调出，进行批注，切换信号，音量控制，快速静音，关闭后台程序，切换信号。 四、内置电脑配置： 1.★内置模块化电脑，采用英特尔标准OPS-C电脑通用接口及结构，抽拉内置安装方式，便于售后及升级，外部无任何连线。全面实现开放式可插拔规范(OPS)产品设计。 2.电脑配置要求 ：CPU不低于英特尔I5 CPU，不低于4G内存，不低于128G固态硬盘。 3.内置1000M网卡，10/100/1000M自适应。 4.独立非外扩展接口：VGA OUT,AUDIO OUT,HDMI,MIC，≥6路USB（其中不少于2路USB3.0），RJ-45等接口，内置WIFI 等。 5.VGA+HDMI可实现同/异步显示，实现第二屏扩展显示功能。 6.HDMI达到3840*2160分辨率UHD超高清显示输出 7.★USB接口支持短路保护，电源短路系统不死机，不重启。 8.支持智能风扇控制，在教室安静环境中，有效降低风扇噪声，维护安静的上课环境。 9.★独特设计，支持OPS接口带电无损坏插拔。 五、安全性及可维护性： 1.★为便于售后维护，要求触摸框采用边角维护方式设计，可在不拆除任何一体机边框、后壳的情况下，直接从四角护角对触摸屏进行维修护。 2.★整机前面板采用全钢化玻璃，达到汽车玻璃质量要求，边框采用全铝合金材质设计，坚固美观；四角采用R≥5MM圆弧安全转角设计，防止学生意外碰撞受伤。 3.防眩光技术：对光线漫反射处理,防止反光;过滤有害光线,保护师生视力;176°大可视角度,不影响两侧学生观看效果。 4.★产品符合灯与灯系统的光生物安全要求。 5.★为减少因环境灰尘或渗水造成的设备故障，要求触摸互动一体机正面及红外感应边框光滑无缝，无凹槽，对前置接口有防尘，防水保护设计。 6.★防静电设计：产品设计具有防静电功能，可减少对产品损耗，以及减少对人体产生的危害。产品所有端子具有防静电抗干扰功能，信号端子口抗静电干扰确保外连设备间的信号稳定及设备安全。 7.★防尘防水：产品本身设计严密，具备防水防尘的功能 8.★整机在0℃—40℃温度环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，保证设备适应各种天气环境。 9.★产品必须具备防雷击能力及防盐雾能力等适应环境的能力，避免环境因素造成设备损坏。 10.★产品需要有完善的售后管理系统；机器上贴有唯一的二维码，了解产品基本信息，包括产品规格，编号及售后服务电话等，通过专用APP扫描可以得知产品批次，软硬件版本等详细信息。 ★六、商务资质 1.制造商通过3C认证（要求委托人与制造商为同一企业，不接受OEM产品），须提供复印件加盖厂家公章。 2.制造商ISO 9001质量管理证书，须提供复印件加盖厂家公章。 3.制造商ISO 14001环境管理证书，须提供复印件加盖厂家公章。 4.制造商OHSAS 18001职业健康安全管理证书，须提供复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 教学软件 | 一、白板软件 1.为保证供应商能永久免费提供软件升级及服务，保证软硬件产品兼容性及系统性，需软硬件产品需为同一制造商提供。 2.★提供的电子白板软件需最少支持全屏书写模式，PPT批注模式，透明页批注模式等三种模式。在全屏书写模式下代替黑板进行书写,在PPT模式下可以实现对PPT的上下翻页,批注,快速页面浏览定位,一键黑屏,插入本地音频文件，PPT模式与全屏模式一键切换功能;透明页批注模式下可以实现对屏幕任意内容的批注,包括动态视频。 3.采用图形化，大图标的软件界面，便于识别及触摸应用; 用户可根据自身习惯和需求自定义软件一级菜单，提高使用效率；且软件菜单可隐藏以扩大屏幕书写面积。 4.提供不低于8种以上的各种书写笔,且可在同一界面下完成不同粗细，不同色彩，线形的设置;提供不低于5种擦除方式。 5.文本输入功能:支持文本框输入及全屏任意位置手写智能识别功能，在页面上任意位置将手写体识别为文本，支持草书和模糊识别，支持英文、中文识别。 6.★文字翻译及发音功能: 内置英汉词典功能，可选中一段文字内容，在中英文之间翻译，并结合语音朗读功能，将其直接朗读出来，支持男女声发音。 7.对象菜单：软件中任一内容均可实现剪切、克隆、复制、删除、图层更改、镜像、锁定、增加链接、组合、旋转、缩放、特效设置、对象保存等功能。 8.学科模式：提供至少13种（包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学、音乐、美术、标准）等学科模式和教学背景模板供老师使用，满足不同教师教学需求。 9.程序快捷方式：可在软件中自定义增加或删除电脑应用程序、文件，可直接从软件中打开外部程序或文件，无需退出、打开软件或文件多次操作。。 10.常用小工具：提供幕布、探照灯、字幕播报、锁定、屏幕录制、回放、书写漫游、放大镜、时钟、计算器、垃圾桶、页面编辑、截图、搜索引擎、小黑板、等常用互动教学工具。 11.数影仪功能：能调用外置的数影仪，实现对数影仪的控制，包括选择视频信号输入端、对分辨率进行设置，图像放大缩小，拍照截图，在图像上直接批注等功能。 12.★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注，且横轴可左右拖拽。 13.★电子书功能：软件自带电子书制作工具（非独立软件），提供电子书课件模板，根据模板可简单快捷的制作出包含图片、声音和视频的有声读物课件；并可灵活设置文字声音内容，逐字逐句发音，控制播放内容，如学校需要可提供免费的电子书制作服务，将学校教材转换为可供本软件下载使用的电子书，并提供免费电子书下载平台。 14.★数学工具：内置专业数学学科教学工具，提供常用点线面等几何绘图工具，可对绘制的对像进行拆分，组合，测量，旋转等操作，并提供三维立体绘图功能，可在XYZ的任意轴上对对像进行旋转，观察；可进行立体图形的拆分、组合、旋转、测量；并提供透视图、三视图等功能；可对几何对像设定包括3D图像的旋转、多面体的展开等动画展示效果；可进行自定义函数的自动绘制功能，提供坐标轴功能，输入任意函数公式，即可自动绘制出函数曲线；并可设计任意变量，制作函数曲线随变量变化的动态变化效果。 15.★物理仿真实验室：包含两种仿真实验模式，即经典模式和DIY模式。虚拟经典实验室根据教学大纳要求设立相应的实验课程，囊括义务教育大纲要求所有案例超过100个，涵盖力学、电学、电磁学、热学、声学、光学多种门类，单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验课件可在白板软件中一键打开，并可直接保存于白板备课课件中，结合白板软件进行授课；在DIY模式下，提供力学、电学、电磁学、热学、声学、光学等常用的仿真实验器材，学生可自行选择，自行组合进行仿真实验，任意组合下实验能反应真实实验的效果。 16.★化学仿真实验室：至少囊括义务教育阶段教学大纲要求的60个以上实验案例，提供多种实验工具，根据课本要求给出相应的实验步骤，并可模拟真实实验发出化学反应声音，效果逼真。 ★生物仿真实验室：生物实验室提供仿真三维动画展示功能，通过点击、放大、缩小可真实展示内部组织结构，并模拟真实还原解剖过程。 二、备授课软件 （一）教师备授课要求 ★ 该系统实现教师备授课一体化，在备课过程当中可随时一键切换到授课模式，并自动唤醒和控制学生端，帮助教师高效备课、授课。 备课模式： 1. ★提供云端教育资源库，教师可在云端资源库找到大量丰富的公共课件及教学素材；且云端教育资源与教材目录相匹配，目录可匹配至年级、学科、教材版本、课程章节，教师备课时直接进入目录，无需搜索，云端教育资源库自动提供与当前课程相匹配的所有课件、电子教材、教案、视频、图片、动画、音频和习题等教学素材； 2. 提供校本库功能，学校管理员可在校本库中自建教材目录，老师可以上传教学素材到校本库中，也可以下载其他老师上传的教学素材，并且可以将网盘中的教学素材一键分享到校本库中； 3. ★需兼容PPT格式的课件资源，教师可直接调用PPT课件进入备课系统进行编辑； 4. 支持在编辑课件过程中预览、拖拽、插入所需的教学资源和素材；支持快速插入图片、视频、动画 和音频等教学素材。 5. ★支持教师创建新题目，可编辑多种题型，并可对编辑好的试题进行预览和试做，提供的题目类型不少于40种，需包括单项选择题、多项选择题、填空题、连线题、排序题、拼图、主观基础题等基础题型；思维导图、连连看、猜词游戏、记忆卡片、填色游戏题等互动题型；组词题、汉字听写题、作文题等语文题型；比较大小、竖式计算、数轴题、区间题等数学题型；单词听写、字谜游戏、魔方盒游戏等英语题型； 6. 软件提供网盘功能，教师可以将课件、视频、图片、Flash、音频等教学资源上传到网盘； 7. 支持使用常用的第三方账号注册登录包括QQ、微信、微博、邮箱等； 授课模式： 1.★教师编辑完课件后，可一键从备课模式切换到授课模式，并自动唤醒和控制同一局域网内的至少60台学生终端，快速进入可交互的授课模式； 2.需为教师提供不少于6种授课工具，包括学科工具、互动工具、画笔、橡皮擦、箭头、返回桌面等功能； 3.使用学科工具时，可运用的课时工具不少于70种，至少包括生字卡、绘制电路图、物理合力、实 验颗粒、天平、掷骰子、图形切割、植树工具、模拟时钟、立体展开还原工具、抽卡牌等常用工具；其中图形切割工具不少于16种几何图形，并支持教师讲解时对图形的移动和旋转，支持学科工具快速搜索和一键式插入；实验颗粒老师可通过3D虚拟实验资源进行模拟实验教学； 4.提供数学常用几何及教学工具，几何工具提供至少15种平面几何图形及10种立体几何图形，所有几何图形均可以旋转、缩放大小，其中教师使用平面几何图形讲解时，可随时显示图形边长长度、角度度数，以及可修改图形填充色和边框颜色，教学工具提供不少于5种，包括三角板、量角器、直尺等常用的工具； 5.★使用互动工具时，至少提供25种授课交互功能，需包括放大镜、黑板、聚光灯、计时器、花名册、连接手机、高拍仪、百科、接龙活动、随机组队、随机点名、团队竞赛、课堂总结、课堂评价、气球、点赞、比心、推屏、截图发题、抢答、发送任务、下发资源、学生投屏等； ①下发资源：教师可以将课前准备的图片、文档、音视频等格式的微视频、测试题、讨论等教学资源推送到学生端同步播放； ②发送任务：教师可将试题推送给全体学生，学生接收到试题后，可使用草稿功能、调出草稿界面进行作答；作答完毕后，在答题结束前可进行提交和修改； ③学生投屏：教师可将学生界面方便快捷地投送到大屏幕，方便学生展示与分享自己的学习成果； 6.画笔工具需提供不少于6种颜色的画笔，包括红色、蓝色、黑色等常用颜色，方便老师授课时做标记； 7.支持课堂直播功能，直播结束后可提供录播回放。直播过程中可进行发送练习、放大镜、黑板、聚光灯、表扬鼓励、截图发题、抢答、口头出题等操作； 8.★授课模式支持教师跨平台、多手机终端应用，提供二维码扫描的方式快速下载移动控制软件，实现教师课堂移动教学。移动控制软件需支持Android和iOS设备； 9.使用手机移动设备进行移动授课时，需提供包括课件库、文件互传、传图识字、意见反馈、在线客服、分享、视频快传、图片快传、计算器、手机跟拍、无线鼠标、放大镜、聚光灯、激光笔、画笔、图片快传、AI助教，视频快传、70种以上的学科工具等功能； ①传图识字：可将纸质资料通过拍照识别自动转换成电子文本，并上传至PC端PPT页面； ②视频快传：可录制视频或获取手机中的视频上传至PC端，在PC端可对视频进行播放、暂停、音量控制、90°旋转视频、全屏等操作； ③AI助教：教师可通过AI助教的语音指令对PPT进行控制，可实现工具调用、课堂辅助、百科问答、活跃课堂气氛等功能； ④手机跟拍：可调用移动端摄像头，将摄像头画面实时同步至PPT中，可进行开启/关闭闪光灯、放大/缩小画面、暂停/继续拍摄、完成拍摄等操作。 （二）教学资源 1. 教学资源内容包括小学教育、初中教育、高中教育等资源，资源应涵盖习题、课件、多媒体、3D教学资源等。学校用户可根据云平台中提供的公共资源进行有选择的下载相应资源； 2. 提供主流教材版本的教材资源，包括人教版、北师大版、苏教版等，提供小学、初中、高中全学段教材资源，其中学科覆盖语文、数学、英语、化学、物理、生物、历史、地理； 3. ★提供覆盖小学教育、初中教育、高中教育的全学科课件，课件入库总量不少于60000个； 4. ★教学资源库中的习题需涵盖人教版小学、初中、高中的全学科，入库总量不少于700000题； 5. ★提供多媒体教学资源，总量不少于270000个； 6. ★提供3D教学资源，总量不少于35000个； 7. 各类资源支持关键字模糊搜索查找。 | 1 | 套 |
| 3 | 壁挂式展台 | 硬件参数： 1、箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，关注师生安全；内置机械式防盗锁，壁挂式安装。 2、★采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，所需挂墙面积小。 3、800万像素，最高分辨率3264×2448，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 4、采用单根USB线传输和供电，标配5米，满足远距离数据传输需求，环保且无辐射。 5、★箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器； 6、★展台面板上可以触摸一键启动软件，带放大、缩小、旋转、拍照功能，支持PPT全屏和展示画面之间进行一键快速切换，老师上课使用更灵活、高效。 7、展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 8、整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 9、展台按键采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。 10、★资质证书须提供复印件加盖厂家公章：制造商通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001；3C证书；软件著作权登记证书。 软件参数： 1、界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2、软件基础功能：预设多种笔划、粗细及颜色供选择，预设的效果可以通过预览框显示，支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、★故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、视频解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 4、★二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 5、★软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 6、★图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、左右旋转、屏幕录制。 7、同屏对比：支持1、2，4，9，16分屏，分屏窗口中，能添加图片比较；可进行动态视频预览，支持实时触摸放大缩小左右旋转，且能够对视频、图片进行单独的控制。 | 1 | 台 |
| 4 | 推拉黑板 | 基本尺寸：外径4300mmX1305mm,保证与电子白板无力尺寸配套；书写面材质：采用进口优质烤漆板面，墨绿色、亚光，无裂缝、无气泡等缺陷。内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，书写无吱咔声。厚度≥10mm。 | 1 | 套 |
| 5 | 多媒体音响 | ★1.使用2.4G数字射频技术，有效避免传输干扰，同时使用1000套无窜频，满足同一场所大量使用的需要； 2.外置一体式小巧2.4G信号接收盒，避免音箱内部电磁干扰，增强信号稳定性及灵敏度；具有效率高、工作稳定可靠的特点。 3.二路话筒输入（自带6V幻象电源）； 4.话筒音量、高低音调节，可以独立控制； ★5.额定功率：40W；额定阻抗：4Ω；频率响应：55Hz-18kHz； 6.驱动器：4寸低音×1，高音×1；输入：2路立体声接口；1路广播接口；灵敏度：75dB/1W/1M。 ★7.话筒使用2.4G数字射频技术；开机自动进入配对状态，配对成功后有提示音，自动转入接收状态； 8.直观LED液晶屏显示各项技术参数，数字音量大小调节、信号强弱、电池余量信息显示； ★9.话筒具有激光教鞭功能。 ★产品资质须提供复印件加盖厂家公章：全国通用的工信部五所（中国赛宝）产品参数检测报告、3C认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、国家无线音频传输软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 6 | 线材 | 含电源线、音箱线、视频线、数据线、信号线、电源开关、排插等材料。 | 1 | 项 |
| 二、录播教室 |
| 1 | 智慧教育录播主机 | 1、为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式。 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策。 3、★支持不小于8路高清3G-SDI、支持不小于1路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出。 4、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5、★为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于5路USB接口 。 6、录播主机支持不小于2路千兆RJ45网络接口。 7、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8、★主机自带音频处理系统，不少于8路mic与4路线性音频输入；不小于4路线性音频输出，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 9、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸。 10、控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 11、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动。 12、★系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 13、支持接入第三方视频会议终端，实现互动场景录制； 14、★主机可扩展2D微课制作与虚拟抠像，配合定制的各种虚拟特效场景模版，满足微课制作及现场播报等场景应用； 15、支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能。 16、考虑到设备的易用性以及安全性，要求设备高度不高于1U，要求采用12V直流供电； 17、★为保证设备稳定运行，要求提供设备运行无故障运行MTBF不小于12万小时证书复印件，加盖厂家公章. 18、★为保证产品安全性，产品需提供中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的第三方检验检测机构出具的此内容的检测报告（报告须有CNAS章）或国际标准认证机构出具的认证证书复印件，加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 智慧教育录播主机系统软件 | 1、嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示。 3、★支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 4、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 5、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 6、★系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 7、系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验。 8、要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止。 9、系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置。 10、系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态。 11、系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 12、系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式。 13、★录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学。 14、录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景。 15、录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动。 16、录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面。 17、★系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室列表支持不小于30间预设，支持互动教室数据的批量导入和导出功能，提供上述功能的软件界面截图。 18、★录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换。 19、录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面。 20、要求系统支持英文、简体、繁体三语版本切换，满足不同用户的应用需求，提供英、简、繁多语言切换功能界面截图。 21、需提供智慧教育录播主机系统软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 3 | 多媒体导播控制平台软件 | 1、支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播。 2、实现所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S。 3、支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。 4、支持教师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、VGA画面和第三方互动画面多路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制。 5、★在常规录播教室模式下进行授课过程录制时，支持2画面、3画面、4画面合成，并且支持不少于两种6画面自定义合成模式， 6、支持不少于14种画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。 7、系统支持操作员手动跟踪切换过程中，为满足快速调用，支持不少于10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。 8、需提供多媒体导播控制平台软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 4 | 图像自动跟踪系统软件 | 1、系统支持横向分析方案和纵向分析方案，横向分析方案适用于按精品教室规格装修的、面积小于10m×10m的教室；纵向分析方案适用于普通教室，可支持教室的宽度大于15m。 2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生、板书的自动跟踪拍摄和切换。 3、支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入； 4、可扩展支持中间液晶触摸一体机，左右双黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景、左板书特写、右板书特写、课件电脑或数字展台等信号源的接入； 5、系统支持多个屏蔽区设置，可屏蔽观摩室和教室之间的玻璃墙，避免因玻璃墙反射而造成学生特写画面捕捉不到的问题，同时支持屏蔽教室后方因听课教师（或家长）意外站立或走动而导致的错误特写画面。 6、需提供图像自动跟踪系统软件著作权证书。 | 1 | 套 |
| 5 | 音频处理软件 | 1、软件支持中文简体、繁体、英文等多语言，图形化软件控制界面，操作直观，使用方便； 2、★支持对每个处理器的参数进行详细设置，具有音频数据流程图，为使用者提供操作指引； 3、★ 软件支持扩展器、均衡器、压缩器、延时器、限幅器多种特色功能； 4、★支持反馈消除、回声消除、噪声消除、自动混音等高级功能 ； 5、详细参数设置采用模块结构，可以在流程图中双击该模块打开和关闭对应的详细参数； 6、系统支持不少于8种场景的自定义，让用户体验效果更佳； 7、需提供音频处理软件著作权证书 | 1 | 套 |
| 6 | 跟踪定位摄像机 | 1、采用不低于1/3 英寸 CMOS 传感器, 总像素不小于400万 2、最低照度不低于：彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2 3、信噪比 不小于50dB(AGC OFF) 4、编码格式支持：H.264 5、供电：DC12V 6、设备功率不大于3W | 4 | 台 |
| 7 | 拾音话筒 | 1、话筒类型：电容式麦克风。 2、指向性：超指向。 3、频率响应：80Hz-16KHz。 4、灵敏度：-43dB ± 2dB。 5、最佳拾音距离20-50cm。 6、输出阻抗75欧姆。 7、供电要求：48v幻象供电。 8、输出：平衡输出。 | 8 | 套 |
| 8 | 云台摄像机 | 1、★视频输出接口： ≥1路3G-SDI接口，≥1路DVI-D接口 2、视输输出格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3、音频接口：1pcs 3.5mm接口 4、编码方式：支持H.265编码/H.264，全高清1080p/60 fps。 5、支持TF卡，最大64G本地存储 6、支持1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485 7、水平范围：-170°~+170° 8、垂直范围：-30°~+90° 9、水平转动速度： ±0.1°~120°/秒。 10、垂直转动速度：0.1°~80°/秒 11、传感器类型 1/2.8 " CMOS, ≥214万像素 12、★ 镜头焦距：光学变焦不小于20倍，数字变焦不小于12倍。 13、光圈：F1.6 – F3.5 14、焦距：f=4.7–94.0mm 15、最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 16、快门速度：1/1-1/10000秒 17、支持聚焦方式: 自动、手动、PTZ触发、一键触发。 | 2 | 台 |
| 9 | 全景摄像机 | 1、★视频输出接口： ≥1路3G-SDI接口，≥1路DVI-D接口 2、视输输出格式：1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50 3、音频接口：1pcs 3.5mm接口 4、编码方式：支持H.265编码/H.264，全高清1080p/60 fps。 5、支持TF卡，最大64G本地存储 6、支持1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485 7、水平范围：-170°~+170° 8、垂直范围：-30°~+90° 9、水平转动速度： ±0.1°~120°/秒。 10、垂直转动速度：0.1°~80°/秒 11、传感器类型 1/2.8 " CMOS, ≥214万像素 12、★ 镜头焦距：光学变焦不小于20倍，数字变焦不小于12倍。 13、光圈：F1.6 – F3.5 14、焦距：f=4.7–94.0mm 15、最低照度：0.5lux（彩色），0.1lux（黑白） 16、快门速度：1/1-1/10000秒 17、支持聚焦方式: 自动、手动、PTZ触发、一键触发。 | 2 | 台 |
| 10 | 板书摄像机 | 1、★视频输出接口：不少于1路3G-SDI接口、不少于1路RJ45接口。 2、控制方式：同时支持控制口控制，网络控制方式。 3、支持自动/手动控制：支持自动/手动白平衡调节,自动/手动曝光调节（光圈、快门、增益）,固定聚焦等功能。 4、支持协议：RTMP、RTSP、ONVIF、HTTP。 5、输出制式：1080P30 、1080P25、720P60 、720P50 6、信噪比 不小于55dB。 7、★传感器类型：1/3英寸 HD CMOS，有效像素不低于214万，不小于3倍光学变焦 8、支持本地TF卡录像 9、最低照度：0.5 Lux 10、工作温度：-40℃~+60℃ 11、输入电压：DC 12V / 12、焦距：7mm-22mm | 2 | 台 |
| 11 | 可视化控制面板 | 1、★ 液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口； 2、支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口； 3、系统要求支windows系统： 1） 系统支持后台设置课程安排，同步显示到可视化控制面板主界面，方便教师实时查看； 2） ★面板支持对录播主机文件管理，根据需要可以选择播放预览、删除等操作； 3） 面板支持控制录播信号源切换例如：展台、外接、投影、电脑等； 4） ★面板可以针对视频进行录制、停止、打点设置，可以针对接入音频进行声音大小控制，并支持控制整套录播系统快捷开关机。 5） ★面板支持针对多方教室进行互动呼叫/挂断，支持本地教室与远端教室的画面任意切换控制。（提供通过面板进行互动呼叫页面截图并加盖厂家公章） | 1 | 台 |
| 12 | 导播控制键盘 | 1、 采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件。 2、 导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。 3、 ★导播控制键盘支持9种画面布局的按键切换，支持5种特效的按键切换，并可设置特效切换的开启与关闭。 4、 导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果。 5、 导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换。 6、 导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小。 7、 ★导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次。 8、 导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起。 | 1 | 台 |
| 13 | 教育云资源管理平台 | 一、系统要求 1、要求中标的录播厂家必须要与云资源管理平台完美对接，要求云资源管理平台与录播主机为同一品牌 2、为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求资源管理平台采用linux开源操作系统和数据库架构。 3、流媒体直播点播软件要求自主研发，提供云资源管理平台相关软件著作权证书复印件 4、录播教室所录制的视频课件全自动上传到云资源管理平台进行分类管理 5、资源平台要求可查看所有录播教室的使用状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播。 二、平台功能 1、教育动态： 1) 平台首页面支持最新教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂等基本信息的推送与展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源。 2) 要求支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、发布具体时间年月日并精确到毫秒以及当前被浏览次数。 2、课程管理： 1) 平台需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、教材版本、年级等方式进行课件资源分类， 2) 支持按照精品推荐及精品课程等不同排列方式体现视频资源的传播价值； 3) 支持根据模糊文字、短句、字词等进行相关视频的搜索，方便用户查找所需视频资源； 4) 支持点播pc端视频链接、移动端视频链接观看视频，并且可以生成点播视频代码方便嵌入第三方网页。 5) 平台根据精品课堂实况自动进行S-T教学行为分析，自动分析本节课的课堂行为中，教师行为所占的比率、学生行为所在的比率、师生互动所占的比率并自动画出行为曲线；根据数据自动分析本节课的课堂类型，为教师改进后续的课堂教学行为提供参考的依据。 6) 要求教学视频点播界面支持课件上传，支持图片、幻灯片、表格、文本等多种形式。 7) ★视频点播过程中，支持网页其他内容滚动查看，视频播放界面支持视频自动缩小播放，无须暂停与中断教学视频学习，当滚动回视频原播放窗口时，画面能够自动放大。 8) 支持视频的收藏，收藏在每个用户的个人空间内；支持视频下载功能；支持视频分享功能。 9) 要求支持用户对视频评论功能，支持管理员对用户评论的审核管理，屏蔽不良评论操作，同时可对优质评论进行置顶操作视频专辑： 10) 平台具备视频专辑管理功能，用户可以将单个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持按照学科、学段、版本、年级、最新发布、最多播放等不同方式进行筛选；视频专辑支持建立的作者信息以及包含的视频数量和已被点击的总数量统计功能；要求专辑内的视频支持按照列表排列顺序实现一键播放功能，专辑内的视频支持显示上传所有者信息、视频名称、被点播的总次数统计等功能，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名。 3、优课评比： 1) 平台具备优课评比功能，支持按照参与教师、评审专家、参赛视频方式发起优课评比项目， 2) 支持显示优课基本信息，如发起人、活动时间、举办单位、参与教师、参入视频、参与的评审专家等基本信息； 3) 支持设计按照不同角色发起优课活动，已经发起的优课活动支持编辑、修改和删除基本功能，并支持列表显示视频数、已评数、专家数、老师数等活动信息。 4、微课展示： 1) 要求平台具备在线微课制作功能，要求微课资源支持按照排名、学科、学段、版本、年级等方式进行分类和检索， 2) 支持微课资源点击进入即直接播放该微课资源，并支持实时显示微课总时长，点击全屏播放按钮或双击播放屏幕即可实现全屏播放显示，通过鼠标左键点击或按压键盘空格键即可实现暂停播放功能； 3) 要求微课视频资源进入支持显示简介等信息（如：学科、学段、版本、年级）、已经被评论和点播的总数量，并支持在线实时评论。 5、名师讲堂： 1) 平台具备名师讲堂功能，要求支持列表显示所有名师资源列表信息，可根据人名等基本信息区分不同名师课堂主页； 2) 进入任意名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频被点播的总播次数、视频课件总数量及专辑总数量等信息； 3) 支持按照最新发布、最多播放等方式进行自动排行。 6、排行榜： 1) 平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等细分大类视频课件资源；精品课程、优课评比展示、微课展示等排行支持按照点击播放总次数由多到少进行自动排行， 2) 要求排行榜中前三位的能够通过不同颜色进行标记识别； 3) 要求排行榜可以按人气、按贡献等方式实现视频资源的自动排名。 三、后台管理要求 1、用户管理： 1) 要求平台提供用户自主注册、后台批量导入、LDAP用户同步多种方式，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应功能，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息。 2) 要求每个账户拥有独立的个人空间。 3) 要求管理员具备基本的修改、禁用、删除、用户密码修改功能，支持对不同的用户角色可根据需求自定义设置多种权限，要求不少于专家、学校各种领导角色、教师、家长、学生等各种不同角色。 2、界面管理： 1) 要求平台无需二次开发即可支持支持包括：logo、轮播图片、台标/视频水印、微信直播端logo的自主定义，展示学校的风采。 2) 要求首页支持不少于3张画面轮播。 3) ★为了更好保护视频资源的版权，要求可以自由添加视频水印。 4) 平台要求可以提供更多自定义界面，可以修改首页Logo、后台LOGO 与系统信息。 5) 要求系统可以支持自定义多级别菜单。 6) ★加强对视频资源的管理，要求系统支持对前台所有视频资源的观摩权限单独或批量设置，可设置的权限应包含公开发布、登录观看、加密观看、分组观看、暂不公开、IP观看等6种模式，并支持设置是否推荐视频，也可以后台删除。 7) 要求设置了上传视频及评论等需要审核功能时，所有新上传及重新编辑后的视频包括最新的评论信息均要求支持审核后才能发布，所有需要审核的视频资源和评论信息应统一归类到视频审核及视频评论模块进行统一管理。 8) ★平台支持自定义课表功能，用户可在平台根据需求预约需要使用录播时间段，支持用户自定义课程名、科目/专业信息、班级信息、主讲人信息等，预约方式支持按预约周期、有效日期、课时等进行设置，并支持是否开放直播观看功能。 9) 要求系统平台具有录播设备管理功能，用户可根据需求和录播服务器架设的场所自定义名称，被管理的录播服务器只需填写主机IP和管理用户名、密码即可实现远程连接管理，要求被管理的录播服务器支持通过红、绿灯显示状态判断运行是否正常启动，或接入视频源是否正常。 10) 支持视频播放信息统计并可以导出统计报表，详细记录访问用户、客户端IP、播放时间、播放来源等信息。 11) 多级平台对接：支持与区域级平台进行对接，校平台管理员可将各校优质的视频资源推送到区域平台，并统一由区域平台管理员进行审核通过。各老师可以通过校级平台参加区域平台组织的各种评课活动 四、直播管理要求 1、★直播频道新增要求支持公开观看、登录观看、加密观看、分组观看、IP观看等模式，方便用户根据不同场景要求灵活设置；同时可以对直播进行预约，根据直播活动具体时间进行设置 2、为保证系统安全性，要求平台具备根据需求设计视频资源上传、点播视频评论、直播评论、新闻评论等是否具备后台管理审核功能，可设置需要审核和自动发布。 3、支持直播评论管理，可以对评论发布进行审核、删除及EXCEL批量导出功能。 4、要求系统平台支持在线点播统计功能，且支持分类自动统计PC端在线人数和移动端在线人数两种不同类型的总数量。 5、提供微信视频资源发布及直播发布的功能，如主题活动、足球比赛赛事等的视频直播，支持大规模发布的场景在移动手机端上观看。 6、支持直播服务器弹性伸缩管理，实现直播能力自动扩展，满足大规模直播需求。 7、要求平台具备直播报表统计功能，支持统计直播峰值表、直播峰值map、直播操作记录三种不同统计功能。 8、★要求直播峰值表支持通过直播频道名称、直播日期进行搜索查询统计数据；直播峰值map支持以中国地图方式展示和统计直播访问所有地区及直播人数；直播操作记录详细记录了某一直播频道直播过程中使用时长、在线人数峰值、观看人数、开始时间及结束时间等信息。 9、系统平台支持直播管理功能，具备直播连接设备、直播频道、正在直播管理、直播在线统计、已完成直播、直播评论管理、直播播放日志、图文直播管理等基本功能。 10、要求平台支持自定义课表功能，用户可在平台根据需求预约需要使用录播时间段，支持用户自定义课程名、科目/专业信息、班级信息、主讲人信息等，预约方式支持按预约周期、有效日期、课时等进行设置，并支持是否开放直播观看功能。 | 1 | 套 |
| 14 | 交互式教学一体机 | 一、一体化设计： 1.产品高度集成OPS-C电脑、安卓系统、红外触控、功放音响、TV电视于触摸互动一体机内, 无任何外露连接线。免除繁琐布线以及众多开关步骤，课堂教学省时省力，极大提高课堂效率。 2.★整机主机开关机键、电脑开关机键、节能按键三键合一。 3.★一键节能：可一键关闭或开启液晶屏背光，实现黑屏节能功能，在节能待机状态下可实现节能80%以上。 4.★支持一键切换安卓系统，且该按键需跟童锁按键为同一物理按键，不接受多个按键方式，方便教师使用。 5.整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。 二、一体机参数： 1.★屏幕显示尺寸≥86寸；采用LED背光源，显示比例：16:9 ，显示物理分辨率：3840*2160，显示性能达到UHD超高清点对点，屏幕亮度：≥390cd/m2，对比度：≥4000:1，可视角度：≥178°。 2.采用红外触控技术，支持HID免驱技术，在WINDOWS和安卓系统下无需安装驱动，完全支持多点操作协议。同时至少20点同时触摸，互不干扰，响应速度：首点≤8ms,连续书写≤3ms，定位精度≤1mm.。 3.★支持防蓝光功能，有效保护教师学生眼睛健康。 4.抗强光干扰：具备防干扰红外触摸屏技术，白炽灯 (220V,100W) ,垂直距离 350mm 以上，太阳光射的照度达90000Lux下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境。 5.任意通道下，可实现批注，删除，恢复等书写功能，满足教师日常教学演示需求。 6.硬件检测：具有一键功能，可实时查看OPS状态，CPU温度，系统内存、触摸屏测试、RTC、网络状态等功能。 7.前置2*15W双频喇叭：音箱式前置喇叭，原音无阻挡，音质效果好，避免嵌入黑板之后影响声音传播，保证教室内声音有效覆盖，完全满足教室视听效果。 8.伴音输出功率：2*15W；视频制式：PAL/SECAM，支持国家数字电视DMB-T/H。 9.后置输入端口：TV*1，AV输入*1，YPbPr*1，多媒体(USB)*1，VGA*1，AUDIO*1,HDMI*3(内置PC 1路,前置1路,后置1路)，RS232*1，RJ-45*1，MIC*1信号端子口抗静电干扰。 10.后置输出端口：AV OUT（mini）*1，USB TOUCH*1,同轴*1,耳机输出*1。 11.★前置常用外接接口，至少保证1路HDMI、1路USB TOUCH、1路USB3.0、1路USB2.0。 12.★前置USB接口，可实现Android与Windows自动切换，无需区分。 13.★单独听：在节能状态下，可进行声音播放，实现单独听功能。 14.★全通道下均可进行批注。 15.快捷菜单功能：全通道下均可通过手势调取屏幕触摸菜单，实现菜单、信号源切换、亮度固定模式调节、声音等控制功能，方便用户操作。专门为专业用户设定亮度自定义功能，实现无极调节。 16.可识别物体大小，实现通过掌心或手背进行手势擦除功能。 17.★外接信号智能识别：外接电脑等视频输出设备时，能智能识别并自动切换至对应视频信号通道，无需手动调整，方便用户使用。 18.整机功耗 ≤420W，待机功耗 ≤0.5W，国家节能产品认证1级及以上。 三、嵌入式系统： 1.★内置安卓嵌入式系统，配置要求不低于： Android 5.1 主频： Cortex A53*2 1.4GHz 内存： 1GB DDR3 ，Flash： 8GB ，WIFI：IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz。 2.在不配置PC状态下，支持在嵌入式互动白板下直接启动视频展台，可进行批注、旋转、截图、录像等操作，且支持将截图插入白板软件。 3.在不配置PC状态下，可实现白板书写、OFFICE文件处理、PDF文件播放、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览，与内置/外接电脑形成双系统冗余备份。 4.在不配置PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写，支持多种基本教学图形一键绘制功能. 5.在不配置PC状态下，具有倒计时，闹钟，计时器，当前时间、时区设置等功能，满足日常需求。 6.笔颜色切换功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹后，可选择不同颜色，对笔迹进行换色，区别各类内容，突出重点。并可自定义笔颜色，实现任意颜色选择。 7.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片、应用等文件，检索后可直接在界面中打开。 8.在嵌入式安卓操作系统下，可以实现多媒体文件的快速分类及直接打开播放。 9.★支持屏幕锁定功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义屏幕解锁方式，可自定义解锁密码、解锁图案。 10.★支持应用软件密码锁功能，可锁定任何选择的应用软件，可自定义解锁密码。 11.★支持一键关闭后台程序，内存清理，提高产品运行速度。 12.★支持一键童锁功能，教师可通过实体按键一键锁定/解锁一体机触摸、按键及遥控器，防止学生课间误操作。 13.智能护眼系统：教师与学生在嵌入式系统及WINDOWS系统上使用白板软件时，屏幕会自动降低亮度，停止书写后亮度自动恢复，在保护老师与学生视力健康的同时保证显示效果及远方学生的清晰观看效果。 14.★智能设置：全通道下，可通过上划手势将设置面板调出，进行批注，切换信号，音量控制，快速静音，关闭后台程序，切换信号。 四、内置电脑配置： 1.★内置模块化电脑，采用英特尔标准OPS-C电脑通用接口及结构，抽拉内置安装方式，便于售后及升级，外部无任何连线。全面实现开放式可插拔规范(OPS)产品设计。 2.电脑配置要求 ：CPU不低于英特尔I5 CPU，不低于4G内存，不低于128G固态硬盘。 3.内置1000M网卡，10/100/1000M自适应。 4.独立非外扩展接口：VGA OUT,AUDIO OUT,HDMI,MIC，≥6路USB（其中不少于2路USB3.0），RJ-45等接口，内置WIFI 等。 5.VGA+HDMI可实现同/异步显示，实现第二屏扩展显示功能。 6.HDMI达到3840*2160分辨率UHD超高清显示输出 7.★USB接口支持短路保护，电源短路系统不死机，不重启。 8.支持智能风扇控制，在教室安静环境中，有效降低风扇噪声，维护安静的上课环境。 9.★独特设计，支持OPS接口带电无损坏插拔。 五、安全性及可维护性： 1.★为便于售后维护，要求触摸框采用边角维护方式设计，可在不拆除任何一体机边框、后壳的情况下，直接从四角护角对触摸屏进行维修护。 2.★整机前面板采用全钢化玻璃，达到汽车玻璃质量要求，边框采用全铝合金材质设计，坚固美观；四角采用R≥5MM圆弧安全转角设计，防止学生意外碰撞受伤。 3.防眩光技术：对光线漫反射处理,防止反光;过滤有害光线,保护师生视力;176°大可视角度,不影响两侧学生观看效果。 4.★产品符合灯与灯系统的光生物安全要求。 5.★为减少因环境灰尘或渗水造成的设备故障，要求触摸互动一体机正面及红外感应边框光滑无缝，无凹槽，对前置接口有防尘，防水保护设计。 6.★防静电设计：产品设计具有防静电功能，可减少对产品损耗，以及减少对人体产生的危害。产品所有端子具有防静电抗干扰功能，信号端子口抗静电干扰确保外连设备间的信号稳定及设备安全。 7.★防尘防水：产品本身设计严密，具备防水防尘的功能 8.★整机在0℃—40℃温度环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损，保证设备适应各种天气环境。 9.★产品必须具备防雷击能力及防盐雾能力等适应环境的能力，避免环境因素造成设备损坏。 10.★产品需要有完善的售后管理系统；机器上贴有唯一的二维码，了解产品基本信息，包括产品规格，编号及售后服务电话等，通过专用APP扫描可以得知产品批次，软硬件版本等详细信息。 ★六、商务资质 1.制造商通过3C认证（要求委托人与制造商为同一企业，不接受OEM产品），须提供复印件加盖厂家公章。 2.制造商ISO 9001质量管理证书，须提供复印件加盖厂家公章。 3.制造商ISO 14001环境管理证书，须提供复印件加盖厂家公章。 4.制造商OHSAS 18001职业健康安全管理证书，须提供复印件加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 15 | 教学软件 | 一、白板软件 1.为保证供应商能永久免费提供软件升级及服务，保证软硬件产品兼容性及系统性，需软硬件产品需为同一制造商提供。 2.★提供的电子白板软件需最少支持全屏书写模式，PPT批注模式，透明页批注模式等三种模式。在全屏书写模式下代替黑板进行书写,在PPT模式下可以实现对PPT的上下翻页,批注,快速页面浏览定位,一键黑屏,插入本地音频文件，PPT模式与全屏模式一键切换功能;透明页批注模式下可以实现对屏幕任意内容的批注,包括动态视频。 3.采用图形化，大图标的软件界面，便于识别及触摸应用; 用户可根据自身习惯和需求自定义软件一级菜单，提高使用效率；且软件菜单可隐藏以扩大屏幕书写面积。 4.提供不低于8种以上的各种书写笔,且可在同一界面下完成不同粗细，不同色彩，线形的设置;提供不低于5种擦除方式。 5.文本输入功能:支持文本框输入及全屏任意位置手写智能识别功能，在页面上任意位置将手写体识别为文本，支持草书和模糊识别，支持英文、中文识别。 6.★文字翻译及发音功能: 内置英汉词典功能，可选中一段文字内容，在中英文之间翻译，并结合语音朗读功能，将其直接朗读出来，支持男女声发音。 7.对象菜单：软件中任一内容均可实现剪切、克隆、复制、删除、图层更改、镜像、锁定、增加链接、组合、旋转、缩放、特效设置、对象保存等功能。 8.学科模式：提供至少13种（包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理、科学、音乐、美术、标准）等学科模式和教学背景模板供老师使用，满足不同教师教学需求。 9.程序快捷方式：可在软件中自定义增加或删除电脑应用程序、文件，可直接从软件中打开外部程序或文件，无需退出、打开软件或文件多次操作。。 10.常用小工具：提供幕布、探照灯、字幕播报、锁定、屏幕录制、回放、书写漫游、放大镜、时钟、计算器、垃圾桶、页面编辑、截图、搜索引擎、小黑板、等常用互动教学工具。 11.数影仪功能：能调用外置的数影仪，实现对数影仪的控制，包括选择视频信号输入端、对分辨率进行设置，图像放大缩小，拍照截图，在图像上直接批注等功能。 12.★思维轴工具：提供思维轴教学工具，教师可以在横轴上自由设置内容节点，并在节点中添加文字、图片、视频及超链接，添加后的内容支持缩放、批注，且横轴可左右拖拽。 13.★电子书功能：软件自带电子书制作工具（非独立软件），提供电子书课件模板，根据模板可简单快捷的制作出包含图片、声音和视频的有声读物课件；并可灵活设置文字声音内容，逐字逐句发音，控制播放内容，如学校需要可提供免费的电子书制作服务，将学校教材转换为可供本软件下载使用的电子书，并提供免费电子书下载平台。 14.★数学工具：内置专业数学学科教学工具，提供常用点线面等几何绘图工具，可对绘制的对像进行拆分，组合，测量，旋转等操作，并提供三维立体绘图功能，可在XYZ的任意轴上对对像进行旋转，观察；可进行立体图形的拆分、组合、旋转、测量；并提供透视图、三视图等功能；可对几何对像设定包括3D图像的旋转、多面体的展开等动画展示效果；可进行自定义函数的自动绘制功能，提供坐标轴功能，输入任意函数公式，即可自动绘制出函数曲线；并可设计任意变量，制作函数曲线随变量变化的动态变化效果。 15.★物理仿真实验室：包含两种仿真实验模式，即经典模式和DIY模式。虚拟经典实验室根据教学大纳要求设立相应的实验课程，囊括义务教育大纲要求所有案例超过100个，涵盖力学、电学、电磁学、热学、声学、光学多种门类，单个实验可同时提供实验目的、实验器材、实验步骤、视频讲解、同步练习、探究活动等所需的辅助练习资料和功能；实验课件可在白板软件中一键打开，并可直接保存于白板备课课件中，结合白板软件进行授课；在DIY模式下，提供力学、电学、电磁学、热学、声学、光学等常用的仿真实验器材，学生可自行选择，自行组合进行仿真实验，任意组合下实验能反应真实实验的效果。 16.★化学仿真实验室：至少囊括义务教育阶段教学大纲要求的60个以上实验案例，提供多种实验工具，根据课本要求给出相应的实验步骤，并可模拟真实实验发出化学反应声音，效果逼真。 ★生物仿真实验室：生物实验室提供仿真三维动画展示功能，通过点击、放大、缩小可真实展示内部组织结构，并模拟真实还原解剖过程。 二、备授课软件 （一）教师备授课要求 ★ 该系统实现教师备授课一体化，在备课过程当中可随时一键切换到授课模式，并自动唤醒和控制学生端，帮助教师高效备课、授课。 备课模式： 1. ★提供云端教育资源库，教师可在云端资源库找到大量丰富的公共课件及教学素材；且云端教育资源与教材目录相匹配，目录可匹配至年级、学科、教材版本、课程章节，教师备课时直接进入目录，无需搜索，云端教育资源库自动提供与当前课程相匹配的所有课件、电子教材、教案、视频、图片、动画、音频和习题等教学素材； 2. 提供校本库功能，学校管理员可在校本库中自建教材目录，老师可以上传教学素材到校本库中，也可以下载其他老师上传的教学素材，并且可以将网盘中的教学素材一键分享到校本库中； 3. ★需兼容PPT格式的课件资源，教师可直接调用PPT课件进入备课系统进行编辑； 4. 支持在编辑课件过程中预览、拖拽、插入所需的教学资源和素材；支持快速插入图片、视频、动画 和音频等教学素材。 5. ★支持教师创建新题目，可编辑多种题型，并可对编辑好的试题进行预览和试做，提供的题目类型不少于40种，需包括单项选择题、多项选择题、填空题、连线题、排序题、拼图、主观基础题等基础题型；思维导图、连连看、猜词游戏、记忆卡片、填色游戏题等互动题型；组词题、汉字听写题、作文题等语文题型；比较大小、竖式计算、数轴题、区间题等数学题型；单词听写、字谜游戏、魔方盒游戏等英语题型； 6. 软件提供网盘功能，教师可以将课件、视频、图片、Flash、音频等教学资源上传到网盘； 7. 支持使用常用的第三方账号注册登录包括QQ、微信、微博、邮箱等； 授课模式： 1.★教师编辑完课件后，可一键从备课模式切换到授课模式，并自动唤醒和控制同一局域网内的至少60台学生终端，快速进入可交互的授课模式； 2.需为教师提供不少于6种授课工具，包括学科工具、互动工具、画笔、橡皮擦、箭头、返回桌面等功能； 3.使用学科工具时，可运用的课时工具不少于70种，至少包括生字卡、绘制电路图、物理合力、实 验颗粒、天平、掷骰子、图形切割、植树工具、模拟时钟、立体展开还原工具、抽卡牌等常用工具；其中图形切割工具不少于16种几何图形，并支持教师讲解时对图形的移动和旋转，支持学科工具快速搜索和一键式插入；实验颗粒老师可通过3D虚拟实验资源进行模拟实验教学； 4.提供数学常用几何及教学工具，几何工具提供至少15种平面几何图形及10种立体几何图形，所有几何图形均可以旋转、缩放大小，其中教师使用平面几何图形讲解时，可随时显示图形边长长度、角度度数，以及可修改图形填充色和边框颜色，教学工具提供不少于5种，包括三角板、量角器、直尺等常用的工具； 5.★使用互动工具时，至少提供25种授课交互功能，需包括放大镜、黑板、聚光灯、计时器、花名册、连接手机、高拍仪、百科、接龙活动、随机组队、随机点名、团队竞赛、课堂总结、课堂评价、气球、点赞、比心、推屏、截图发题、抢答、发送任务、下发资源、学生投屏等； ①下发资源：教师可以将课前准备的图片、文档、音视频等格式的微视频、测试题、讨论等教学资源推送到学生端同步播放； ②发送任务：教师可将试题推送给全体学生，学生接收到试题后，可使用草稿功能、调出草稿界面进行作答；作答完毕后，在答题结束前可进行提交和修改； ③学生投屏：教师可将学生界面方便快捷地投送到大屏幕，方便学生展示与分享自己的学习成果； 6.画笔工具需提供不少于6种颜色的画笔，包括红色、蓝色、黑色等常用颜色，方便老师授课时做标记； 7.支持课堂直播功能，直播结束后可提供录播回放。直播过程中可进行发送练习、放大镜、黑板、聚光灯、表扬鼓励、截图发题、抢答、口头出题等操作； 8.★授课模式支持教师跨平台、多手机终端应用，提供二维码扫描的方式快速下载移动控制软件，实现教师课堂移动教学。移动控制软件需支持Android和iOS设备 ； 9.使用手机移动设备进行移动授课时，需提供包括课件库、文件互传、传图识字、意见反馈、在线客服、分享、视频快传、图片快传、计算器、手机跟拍、无线鼠标、放大镜、聚光灯、激光笔、画笔、图片快传、AI助教，视频快传、70种以上的学科工具等功能； ①传图识字：可将纸质资料通过拍照识别自动转换成电子文本，并上传至PC端PPT页面； ②视频快传：可录制视频或获取手机中的视频上传至PC端，在PC端可对视频进行播放、暂停、音量控制、90°旋转视频、全屏等操作； ③AI助教：教师可通过AI助教的语音指令对PPT进行控制，可实现工具调用、课堂辅助、百科问答、活跃课堂气氛等功能； ④手机跟拍：可调用移动端摄像头，将摄像头画面实时同步至PPT中，可进行开启/关闭闪光灯、放大/缩小画面、暂停/继续拍摄、完成拍摄等操作。 （二）教学资源 1. 教学资源内容包括小学教育、初中教育、高中教育等资源，资源应涵盖习题、课件、多媒体、3D教学资源等。学校用户可根据云平台中提供的公共资源进行有选择的下载相应资源； 2. 提供主流教材版本的教材资源，包括人教版、北师大版、苏教版等，提供小学、初中、高中全学段教材资源，其中学科覆盖语文、数学、英语、化学、物理、生物、历史、地理； 3. ★提供覆盖小学教育、初中教育、高中教育的全学科课件，课件入库总量不少于60000个； 4. ★教学资源库中的习题需涵盖人教版小学、初中、高中的全学科，入库总量不少于700000题； 5.★提供多媒体教学资源，总量不少于270000个； 6.★提供3D教学资源，总量不少于35000个； 7. 各类资源支持关键字模糊搜索查找。 | 1 | 套 |
| 16 | 壁挂式展台 | 硬件参数： 1、箱体环保材质，耐磨防锈，整机无锐角无利边设计，关注师生安全；内置机械式防盗锁，壁挂式安装。 2、★采用三折叠式开合托板，并带强磁固定纸张，所需挂墙面积小。 3、800万像素，最高分辨率3264×2448，满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。 4、采用单根USB线传输和供电，标配5米，满足远距离数据传输需求，环保且无辐射。 5、★箱体内嵌2个USB扩展口，可外接U盘或无线键鼠的接收器； 6、★展台面板上可以触摸一键启动软件，带放大、缩小、旋转、拍照功能，支持PPT全屏和展示画面之间进行一键快速切换，老师上课使用更灵活、高效。 7、展台模块化前拆设计，不用拆卸挂箱即可更换展台，便于安装和维护。 8、整机自带LED补光灯，可触摸式三级灯光调节。 9、展台按键采用电容式触摸控制，无缝防尘，使用寿命长。 10、★资质证书须提供复印件加盖厂家公章：制造商通过ISO9001，ISO14001，OHSAS18001；3C证书；软件著作权登记证书。 软件参数： 1、界面与功能图标内嵌中文，清晰易用，老师不用查阅帮助就能使用，减少误操作。 2、软件基础功能：预设多种笔划、粗细及颜色供选择，预设的效果可以通过预览框显示，支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 3、★故障检测：软件支持故障自检功能，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性的修复和解决方案，可判断硬件连接、视频解码器、显卡驱动、摄像头通道占用等问题，同时也有显示微信和技术电话提供协助。 4、★二维码扫码功能：打开扫一扫功能后，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，帮助老师快速获取电子教学资源。 5、★软件自带虚拟黑板功能，截取实物展示的某一重点内容在虚拟黑板模式下进行单独批注讲解，板书支持保存和二次打开、编辑，使授课变得简单轻松。 6、★图像特技：延时拍照、聚光灯、负片、镜像、黑白、自动曝光、视频冻结、同屏对比、左右旋转、屏幕录制。 7、同屏对比：支持1、2，4，9，16分屏，分屏窗口中，能添加图片比较；可进行动态视频预览，支持实时触摸放大缩小左右旋转，且能够对视频、图片进行单独的控制。 | 1 | 台 |
| 17 | 推拉黑板 | 基本尺寸：外径4300mmX1305mm,保证与电子白板无力尺寸配套；书写面材质：采用进口优质烤漆板面，墨绿色、亚光，无裂缝、无气泡等缺陷。内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，书写无吱咔声。厚度≥10mm。 | 1 | 套 |
| 18 | 音箱 | 主要功能特点： 1、两分频设计，动态性能良好； 2、★箱体结构采用计算机CAD辅助设计； 3、★分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测； 4、音质清晰自然、人声表达准确； 5、适用于多媒体课室、小型会议室；标配壁挂安装配件，吊装简单方便。 主要技术参数： 1、额定功率：65W； 2、最大功率：200W； 3、额定阻抗：4Ω； 4、频率响应：75Hz-20kHz； 5、★驱动器：1个6.5寸长冲程低音驱动器、1个3寸前纸盆高音； 6、★灵敏度：89dB/1W/1M； 7、最大声压级：112dB； 8、指向性覆盖角：140°（H）x100°（V）； 9、★连接器：正负极接线夹； 10、箱体型式：倒相式； 11、★箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，钢网； 12、安装：标配壁挂架； | 2 | 台 |
| 19 | 功放 | 主要功能特点： 1、双声道信号指示灯； 2、MP3自动音乐播放器，支持USB介质； 3、二路话筒输入（实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节、环保麦克风插口自带DC+6V电源）、四路音频输入，一路音频输出； 4、机架式机箱，主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 5、全中文界面,易于国内用户使用；主要应用教学扩音。 主要技术参数： 1、额定功率：2×65W /8Ω； 2、最大功率：2×130W/8Ω ； 3、频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒：60Hz-14KHz； 4、线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音：100Hz±12dB； 5、话筒音调控制：高音10KHz±12dB ；低音 100Hz±12dB； 6、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、 线路 200mV； 7、额定输出电平：线路 0.775V； 8、失真度：≤0.5%； 9、信噪比：≥80dB(A计权)； 10、主保险丝：1A； 11、电源：交流220V±10%/50Hz； 12、材质及表面处理：铝合金喷沙处理； | 1 | 套 |
| 20 | 无线麦克风 | 主要功能特点： 1、采用经典成熟的发射接收电路，可靠性高； 2、★采用独特导频技术，可满足多套同时使用； 3、特设接收灵敏度调节功能，拾音距离可调； 4、话筒采用1.5v×2电池供电,具有低功耗,电池易于采购等优点； 5、接收机采用12V直流供电，安全可靠；LED面板，可显示话筒频点信息； 主要技术参数： 1、频道组数：双通道； 2、★接收频率范围：VHF频段190mHz-220mHz，220mHz-270mHz； 3、灵敏度：输入10-15dBuv时, s/n: ＞70dB ； 4、最大使用距离：100m（视环境情况有不同） ； 5、频率控制：石英锁定； 6、最大偏移度：±15kHz ； 7、水平限制射频稳定度： 0.005%(at25c) s/n比:＞100db THD:＜0.5%； 8、★频响范围：60Hz-15KHz； 9、谐波干扰比：＞80dB； 10、发射功率 ：≤10mw； 11、静音控制：音码及杂讯锁定双重静音控制； 12、★输出插座：P型不平衡式； 13、输出强度：-12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω； 14、不平衡式副谐波： ＞-50dBc ； 15、话筒电源：1.5v×2电池； 16、接收机电源：Dc12.0v=250ma； | 1 | 套 |
| 21 | 多媒体讲台 | 国产定制 多媒体讲台；采用优质冷轧钢板（1.2-1.5mm）表面处理，酸洗、磷化、静电喷涂工艺；严格按照公司质量体系要求及完整的工艺流程 | 1 | 台 |
| 22 | 录播共享设备 | 录播共享服务设备，1U机架式ERP服务器主机 1颗E5-2603V4 六核 450W单电 16G/2TSAS 7.2Kx2/。 | 1 | 台 |
| 23 | 观摩室监视器 | 65寸4K高清监视器 | 4 | 台 |
| 24 | 观摩室电脑桌 | 定制，1200*600*750，木质。 | 1 | 张 |
| 25 | 机柜 | 600*600*1800机柜，含8位PDU | 1 | 个 |
| 26 | 有源音箱 | 导播电脑扩声 | 1 | 套 |
| 27 | HDMI分配器 | 一体机信号至观摩室监视器和录播主机，一拖八。 | 1 | 个 |
| 28 | 时序电源 | 输出路数：8路时序； 最大总输出：50A(AC220V)； 每路最大输出：30A/60s or 10Arms； 时序间隔：1sec，每路延时可调（10分钟）； 控制接口：RS232,TTL5V； | 1 | 个 |
| 29 | 双层遮光窗帘 | 定制 两层窗帘，根据现场情况定制 | 32 | 米 |
| 30 | 单人课桌椅 | 单人可升降课桌椅 | 56 | 套 |
| 31 | 观摩区桌子 | 可移动式桌子，尺寸：1400X400mm。 | 24 | 张 |
| 32 | 观摩区椅子 | 钢结构，四个脚，黑色皮，带扶手。 | 48 | 张 |
| 33 | 线材 | 满足系统布线需求的强电、弱电线材、HDMI等。 | 1 | 项 |
| 三、大型电子屏 |
| 1 | LED显示屏屏体 | 1、P5户外全彩，显示尺寸：宽5.76m×高3.2m=18.43㎡ 整屏尺寸（含包边）：宽6.06m×高3.5m×厚。 发光点颜色：1R1G1B，基 色：纯红+纯绿+纯蓝，物理密度：15625点/m2，模组尺寸：长320mm*160mm，模组分辩率：长60点*宽30点； 2、显示屏整屏：最佳视距：6～200m，最佳视角：水平：≥110°，垂直：≥ 50°，环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃，工作 -20℃ ～ +50℃，相对湿度：≤95%，边框： 银色铝塑板； 3、工作电压：380V±15%，分级上电，满载运行894W/ m²，日常运行335W/ m²； 4、控制系统：控制主机：普通台式电脑，操作系统：WIN7、WIN8、WIN10，控制方式：异步/同步控制，单网线传输 一条网线传送（100），支持光纤传输 多模光纤500米，单模光纤10公里---15公里； 远程控制功能 可远程开关大屏电源，显示屏亮度可自动调节，超强保护电路、接收卡采用光电隔离，可耐8千伏静电而不损坏，卡上电源保护电路允许接30伏电源，而不损坏； 5、主要技术参数： 1）驱动器件： IC采用国产积聚，2）驱动方式：恒流驱动 ，3）换帧频率：≥60HZ/S ，4）刷新频率：≥300HZ/S，5）灰度/颜色：可显示16.7M颜色，6）白平衡亮度：≥1800cd/m2，7）亮度调节方式：软件调节16级可调，8）控制系统采用：全彩控制卡＋一条网线传送，9）平均无故障时间：≥10000小时，10）寿命：10万小时，11）平整度：任意相邻像素间≤0.5mm；模块拼接间隙<1mm ；12）均匀性：像素光强、模块亮度均匀，13）电源开关：智能开关，每天自动开关屏自动寻找播放，智能化程 度高，14）开关电源负荷：5V/40A ，15）计算机显示模式： 1024×768，16）有效通讯距离：≥100m（网线传输）光纤10-15公里。 | 18.43 | 平方 |
| 2 | 简易箱体 | 包边厚1.0mm，将每16个模组拼成一个箱体。 | 18.43 | 平方 |
| 3 | 电源适配器 | 200W4.5V40A | 72 | 台 |
| 4 | 视频处理器 | 支持视频信号接收和处理能力，最大支持 1920×1200@60Hz 视频输入，并最 大可支持 7 路视频信号输入和 3 个独立窗口，同时支持 6 个千兆网口输出。 支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。 支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 支持设备间备份设置。 视频输出最大带载高达 390 万像素。 支持带载屏体亮度调节。 支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 | 1 | 台 |
| 5 | 接收卡 | 支持单卡带载 512×256 像素。 支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性。 支持集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。 采用千兆网口，可以连接 PC 端。 支持逐点亮色度校正。 支持接收卡预存画面设置。 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测。 支持 5Pin 液晶模块。 | 24 | 张 |
| 6 | 多功能卡 | 多功能多媒体播放软件，可控制调节温度。 | 1 | 张 |
| 7 | 功放 | 定额功放350W。 | 1 | 台 |
| 8 | 防水音柱 | 防水音柱120W，声音响亮、清晰。 | 2 | 台 |
| 9 | LED专用温度调节设备 | LED专用温度调节设备，来电后自动上电 | 2 | 台 |
| 10 | 智能配电箱 | 20KW，逐级上电，过流保护，定时开关。 | 1 | 套 |
| 11 | 辅材 | 屏内电源线，网线，音箱线， | 1 | 项 |
| 12 | 屏内照明 | 灯管、开关、电线和PVC线管等 | 1 | 项 |
| 13 | 避雷器 | 避雷器，国标。接地防雷。 | 1 | 套 |
| 14 | 抽流风机 | 抽流风机，尺寸：300mm*300mm。 | 2 | 台 |
| 15 | 主供电电缆 | 二相三芯10平方，国标。 | 15 | 米 |
| 16 | 支承钢结构 | 宽6.06m×高3.5m×厚0.8m。 | 21.21 | 平方 |
| 17 | 外框装饰 | 铝塑板包边宽6.06m×高3.5m×厚0.8m，外包边。 | 39.38 | 平方 |
| 18 | 单立柱 | 立柱高度≥5米，钢板厚度：≥12mm，立柱直径：≥40mm，罗盘铁条高度：≥1.5米，焊接地笼尺寸≥150mm*150mm*100mm。含：挖洞预埋200mm*200mm*150mm，浇灌混凝土。两半截通过罗盘连接上螺帽。 | 1 | 项 |

二、验收标准和要求：

1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

2、交付地点：用户指定地点。

3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。