# 第六章  用户需求书

一、项目名称与项目编号

项目名称：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批）

项目编号：HNFGCG-2019-046

二、项目概况与招标范围

2.1、项目建设地点：定安县新竹镇；建设内容及规模：项目为四级公路，共分为3个自然村来进行，新建道路共长853.544m。1)祖坡村坡吏埇路,共新建道路2段，全长134.955 m；其中：新建A线道路长78.14 m，宽3m；新建B线道路长56.815 m，宽3m；新建盖板涵1道，涵洞跨径2.4m，涵洞长4m；新建路肩墙1段，长63m，高0.8m（不含基础）；2)庄坡村番豆岭路,共新建道路1段，全长109.589 m；其中：新建K线道路长长109.589 m，宽3m；新建过路涵管2道，其中1号新建过路涵管长5m，宽1m ;其中2号新建过路涵管长5m，宽0.75m; 新建路肩墙共2段，共长144m，高1.8m（含基础）；3)新安村白头庭至老坡岭路,共新建道路1段，全长609m；其中：新建道路长609m，宽3m； 新建过路涵管2道，其中1号新建过路涵管长4.5m，宽0.5m ;其中2号新建过路涵管长4.5m，宽0.5m；新建路肩墙共1段，共长43m，高1.5m（含基础）。

2.2、计划工期：90日历天。

2.3、招标范围：路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、交叉工程、交通工程及沿线设施等（具体以施工图和工程量清单为准）。

2.4、质量要求：符合国家现行有关规范标准合格。

2.5、招标控制价：879281.00元。

2.6、付款方式：

采用分期付款的方式，具体如下：

2.6.1自合同签订生效之日起7个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方一次性支付合同总金额的30％作为预付款。

2.6.2项目正式开工后，乙方根据项目实际完成工作量提出进度款支付申请，经甲方确认后七个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方支付进度款，进度款总额不超过合同总金额的80％。

2.6.3待项目竣工验收后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方拨付至总结算价的97％。

2.6.4结算价的3％作为质保金，项目竣工验收一年后，甲方凭乙方开具的正式有效发票向乙方一次性支付结算价的3％。

2.7、验收要求： 按竞争性谈判文件和国家标准或行业标准进行验收。

三、全标段工程量清单汇总表

四、工程量清单

工程量清单说明

1、工程概况：

2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批），项目为四级公路，共分为3个自然村来进行，新建道路共长853.544m。1)祖坡村坡吏埇路,共新建道路2段，全长134.955 m；其中：新建A线道路长78.14 m，宽3m；新建B线道路长56.815 m，宽3m；新建盖板涵1道，涵洞跨径2.4m，涵洞长4m；新建路肩墙1段，长63m，高0.8m（不含基础）；2)庄坡村番豆岭路,共新建道路1段，全长109.589 m；其中：新建K线道路长长109.589 m，宽3m；新建过路涵管2道，其中1号新建过路涵管长5m，宽1m ;其中2号新建过路涵管长5m，宽0.75m; 新建路肩墙共2段，共长144m，高1.8m（含基础）；3)新安村白头庭至老坡岭路,共新建道路1段，全长609m；其中：新建道路长609m，宽3m； 新建过路涵管2道，其中1号新建过路涵管长4.5m，宽0.5m ;其中2号新建过路涵管长4.5m，宽0.5m；新建路肩墙共1段，共长43m，高1.5m（含基础）。具体内容详见施工图纸。

2、编制依据

1）中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）；

2）交通运输部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(以下简称《编制办法》)(JTG3830-2018)；

3）交通运输部《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；

4）交通运输部《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)；

5）海南省交通工程造价管理站文件琼交造价［2011］26号；

5）海南省交通运输厅文件琼交运综[2011]259号。

6）《2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批）》设计图纸；

7）根据《中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅关于重新调整关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函[2019]）193号》规定，调整为9%。

8)《海南省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知-琼交规划〔2019〕387号；

9）材料价格按照海南省交通运输厅主办的《海南省交通质检与造价信息》2019年第4期定安县信息价及市场询价计算；

10）相关设计图纸,采用相关标准图集及相应规范；

11）其它有关编制预算文件和规定。

3、其他说

1、建筑工程一切险，保险费率为工程量清单第100章（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）至700章的合计金额的0.25%计算（按《公路工程标准施工招标文件》（2018版）相关条款的规定计算）。

2、第三方责任险，保险费率0.25%，按每条路50万计算。

3、安全生产费用按控制价的1.5%计列。

4、暂列金额（不含计日工总额）按3%填报。

| 工程量清单表 |
| --- |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表2 |
| 清单 第100章 总 则 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-4 | 信息化系统（暂估价） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105 | 施工标准化 |  |  |  |  |
| 105-1 | 施工驻地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-2 | 工地试验室 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-3 | 拌和站 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-4 | 钢筋加工场 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-5 | 预制场 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-6 | 仓储存放地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表2 |
| 清单 第200章 路 基 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清理现场 | m3 | 121.500 |  |  |
| 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  |  |
| -c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 47.300 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 171.059 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |
| -a | 利用土方 | m3 | 26.268 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-2 | 基础 |  |  |  |  |
| -a | 浆砌片（块）石基础 | m3 | 22.050 |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | 浆砌片（块）石 | m3 | 25.200 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表2 |
| 清单 第300章 路 面 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 306 | 级配碎（砾）石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚150mm | m2 | 501.260 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 厚200.mm（混凝土弯拉强度...MPa） | m2 | 415.650 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 344.500 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 169.400 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 47.200 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表2 |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  |  |
| 420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 | m | 4.000 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表2 |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 | 个 | 2.000 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 5 页 | 共 5 页 |
| 计日工汇总表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表3 |
| 名称 | 金额 | 备注 |
| 劳务 | 0 |  |
| 材料 | 0 |  |
| 施工机械 | 0 |  |
| 计日工总计：0 |
| （计入“投标报价汇总表”） |
| 计日工劳务单价表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表3-1 |
| 细目号 | 名称 | 估计数量（小时） | 单价（元/小时） | 合价（元） |
|  | ----计日工劳务小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 计日工材料单价表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表3-2 |
| 细目号 | 名称 | 单位 | 估计数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | ----计日工材料小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 计日工施工机械单价表 |
| 合同段：祖坡村坡吏埇路 |  | 标表3-3 |
| 细目号 | 名称 | 估计数量（小时） | 单价（元/小时） | 合价（元） |
|  | ----计日工施工机械小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 材料暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：祖坡村坡吏埇路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 小计： |

| 工程设备暂估价表 |
| --- |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：祖坡村坡吏埇路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 小计： |
| 专业工程暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：祖坡村坡吏埇路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
|  | 小计： |

| 工程量清单汇总表 |
| --- |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表1 |
| 序号 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 清单 第100章 总 则 |  |
| 2 | 清单 第200章 路 基 |  |
| 3 | 清单 第300章 路 面 |  |
| 4 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |
| 6 | 第100章至第700章合计 |  |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 9 | 计日工合计 |  |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额）3% |  |
| 11 | 投标报价 |  |
| 清单 第 1 页 | 共 1 页 |

| 专项暂定金额汇总表 |
| --- |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表1-1 |
| 清单编号 | 细目号 | 名 称 | 估计金额（元） |
| 小计（结转至第1页工程量清单汇总表） 人民币 元 |

| 工程量清单表 |
| --- |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第100章 总 则 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-4 | 信息化系统（暂估价） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105 | 施工标准化 |  |  |  |  |
| 105-1 | 施工驻地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-2 | 工地试验室 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-3 | 拌和站 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-4 | 钢筋加工场 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-6 | 仓储存放地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第200章 路 基 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清理现场 | m3 | 98.600 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 77.275 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |
| -a | 利用土方 | m3 | 77.000 |  |  |
| -d | 借土填方 | m3 | 172.411 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-2 | 基础 |  |  |  |  |
| -a | 浆砌片（块）石基础 | m3 | 77.760 |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | 浆砌片（块）石 | m3 | 95.040 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第300章 路 面 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 306 | 级配碎（砾）石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚150mm | m2 | 409.960 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 厚200.mm（混凝土弯拉强度...MPa） | m2 | 339.550 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 172.300 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 84.700 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 38.400 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-Φ0.75混凝土圆管涵 | m | 5.000 |  |  |
| -b | 1-Φ1.00混凝土圆管涵 | m | 5.000 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 | 个 | 1.000 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 5 页 | 共 5 页 |
| 计日工汇总表 |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表3 |
| 名称 | 金额 | 备注 |
| 劳务 | 0 |  |
| 材料 | 0 |  |
| 施工机械 | 0 |  |
| 计日工总计：0 |
| （计入“投标报价汇总表”） |

| 计日工劳务单价表 |
| --- |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表3-1 |
| 细目号 | 名称 | 估计数量（小时） | 单价（元/小时） | 合价（元） |
|  | ----计日工劳务小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 计日工材料单价表 |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表3-2 |
| 细目号 | 名称 | 单位 | 估计数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | ----计日工材料小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 计日工施工机械单价表 |
| 合同段：庄坡村番豆岭路 |  | 标表3-3 |
| 细目号 | 名称 | 估计数量（小时） | 单价（元/小时） | 合价（元） |
|  | ----计日工施工机械小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 材料暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：庄坡村番豆岭路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 小计： |
| 工程设备暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：庄坡村番豆岭路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 小计： |
| 专业工程暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：庄坡村番豆岭路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
|  | 小计： |
| 工程量清单汇总表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表1 |
| 序号 | 科目名称 | 金额（元） |
| 1 | 清单 第100章 总 则 |  |
| 2 | 清单 第200章 路 基 |  |
| 3 | 清单 第300章 路 面 |  |
| 4 | 清单 第400章 桥梁、涵洞 |  |
| 5 | 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |  |
| 6 | 第100章至第700章合计 |  |
| 7 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 8 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  |
| 9 | 计日工合计 |  |
| 10 | 暂列金额（不含计日工总额）3% |  |
| 11 | 投标报价 |  |
| 清单 第 1 页 | 共 1 页 |
| 专项暂定金额汇总表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表1-1 |
| 清单编号 | 细目号 | 名 称 | 估计金额（元） |
| 小计（结转至第1页工程量清单汇总表） 人民币 元 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第100章 总 则 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 101 | 通则 |  |  |  |  |
| 101-1 | 保险费 |  |  |  |  |
| -a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| -b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102 | 工程管理 |  |  |  |  |
| 102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 102-4 | 信息化系统（暂估价） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103 | 临时工程与设施 |  |  |  |  |
| 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 104 | 承包人驻地建设 |  |  |  |  |
| 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105 | 施工标准化 |  |  |  |  |
| 105-1 | 施工驻地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-2 | 工地试验室 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-3 | 拌和站 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-4 | 钢筋加工场 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 105-6 | 仓储存放地 | 总额 | 1.000 |  |  |
| 清单 第100章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 1 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第200章 路 基 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 202 | 场地清理 |  |  |  |  |
| 202-1 | 清理与掘除 |  |  |  |  |
| -a | 清除表土 | m3 | 548.100 |  |  |
| 203 | 挖方路基 |  |  |  |  |
| 203-1 | 路基挖方 |  |  |  |  |
| -a | 挖土方 | m3 | 438.085 |  |  |
| 204 | 填方路基 |  |  |  |  |
| 204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  |  |
| -a | 利用土方 | m3 | 302.782 |  |  |
| 209 | 挡土墙 |  |  |  |  |
| 209-3 | 砌体挡土墙 |  |  |  |  |
| -a | 浆砌片（块）石 | m3 | 69.900 |  |  |
| 清单 第200章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 2 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第300章 路 面 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 306 | 级配碎（砾）石底基层、基层 |  |  |  |  |
| 306-3 | 级配碎石基层 |  |  |  |  |
| -a | 厚150mm | m2 | 2343.780 |  |  |
| 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  |  |
| -a | 厚200.mm（混凝土弯拉强度...MPa） | m2 | 1954.250 |  |  |
| 312-2 | 钢筋 |  |  |  |  |
| -a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 286.350 |  |  |
| -b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 152.820 |  |  |
| 313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  |  |
| 313-1 | 路肩培土 | m3 | 213.200 |  |  |
| 清单 第300章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 3 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第400章 桥梁、涵洞 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  |  |
| 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |  |  |
| -a | 1-Φ0.50混凝土圆管涵 | m | 9.000 |  |  |
| 清单 第400章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 4 页 | 共 5 页 |
| 工程量清单表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表2 |
| 清单 第600章 安全设施及预埋管线 |
| 细目号 | 细目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| 604 | 道路交通标志 |  |  |  |  |
| 604-1 | 单柱式交通标志 | 个 | 4.000 |  |  |
| 清单 第600章 合计 人民币 元 |
| 清单 第 5 页 | 共 5 页 |
| 计日工汇总表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表3 |
| 名称 | 金额 | 备注 |
| 劳务 | 0 |  |
| 材料 | 0 |  |
| 施工机械 | 0 |  |
| 计日工总计：0 |
| （计入“投标报价汇总表”） |

| 计日工劳务单价表 |
| --- |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表3-1 |
| 细目号 | 名称 | 估计数量（小时） | 单价（元/小时） | 合价（元） |
|  | ----计日工劳务小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |

| 计日工材料单价表 |
| --- |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表3-2 |
| 细目号 | 名称 | 单位 | 估计数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  | ----计日工材料小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 计日工施工机械单价表 |
| 合同段：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 标表3-3 |
| 细目号 | 名称 | 估计数量（小时） | 单价（元/小时） | 合价（元） |
|  | ----计日工施工机械小计(结转计日工汇总表) |  |  |  |
| 第 1 页 | 共 1 页 |
| 材料暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：新安村白头庭至老坡岭路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 小计： |
| 工程设备暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：新安村白头庭至老坡岭路 | 第 1 页 | 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  | 小计： |
| 专业工程暂估价表 |
| 建设项目：2019年度新竹镇祖坡村委会“八大提升工程”道路硬化项目（第二批） |
| 编制范围：新安村白头庭至老坡岭路 |  | 第 1 页 | 共 1 页 |
| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
|  | 小计： |