海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区边界桩建设项目

采购需求

本项目是海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区的配套工程,为保护海洋生态资源，在大洲岛保护区实验区、缓冲区及核心区边界范围内设置虚拟标及实体标。

### 并用大地2000坐标测量大洲岛保护区核心区，缓冲区，实验区的界址点，计算保护区三区面积，提供大地2000坐标矢量图。在大岭核心区和缓冲区分界线按照技术规范设置固定界柱。用于标示保护区三个区域的边界线，起示意作用。

一、项目依据

1.依据法律

(1)中华人民共和国海域使用管理法(2002年1月1日起施行)。

(2)中华人民共和国港口法(2004年1月1日起施行)。

(3)中华人民共和国海上交通安全法(1984年1月1日起施行)。

(4)中华人民共和国海洋环境保护法(2000年4月1日起施行)。

(5)海南省实施《中华人民共和国海域使用管理法》(2005年2月1日起施行)。

(6)《中华人民共和国自然保护区条例》(2017年10月7日国务院令第687号修改)

2.依据国家技术规范、规定

(1)水运工程混凝土结构设计规范(JTS151-2011)。

(2)水运工程节能设计规定(JTS150-2007)。

(3)港口工程环境保护设计规范(JTS149-2007)。

(4)港口工程初步设计文件编制规定(JTS110-4-2008)。

(5)航道工程初步设计文件编制规定(JTS110-5-2008)。

(6)中国海区水上助航标志(GB4696-99)。

(7)中国海区水上助航标志显示规定(GB/T16161-96)。

(8)中国海区视觉航标表面色规定(GB-17381-1998)。

(9)《浮标锚链》(JT/T 100-2005)。

(10)浮标通用技术条件(JT/T760-2009)。

(11)海区浮动助航标志配布导则(GB/T 26781-2011)。

(12)海区航标效能验收规范(JT758-2009)。

(13)《中国海区水上助航标志形状显示规定》(GB16161-1996)。

(14)《中国海区视觉航标表面色规定》(GB17381-1998)。

(15)《航标灯信号颜色》(GB12708-1991)。

3.依据文件和资料

(1)《国务院关于建立国家级海洋类型自然保护区的批复》国函[1990]83号。

(2)《关于大洲岛海洋生态自然保护区和三亚珊瑚礁自然保护区建设方案的批复》国海管发) [1993]224号

(3)《海南省人民政府关于划定海南生态保护红线的通告》琼府[2016]90号

(4)《关于印发国家级自然保护区规范化建设和管理导则(试行)的函》环函[2009]195号

(5)河海大学设计研究院有限公司与海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处签订的设计工作合同。

(6)《海南万宁大洲岛国家级海洋生态保护区海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区边界桩建设项目项目海域1:2000水下地形图测绘》海南赛博地理信息科技有限公司。(2018年6月)。

(7)《海南万宁大洲岛国家级海洋生态保护区海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区边界桩建设项目项目实施方案》海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处。 (2018年6月)

(8)《海南万宁大洲岛国家级海洋生态保护区海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区边界桩建设项目项目工程可行性研究报告》海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区管理处。(2018年6月)

二、项目概况

1.项目名称:

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区边界桩建设项目。

2.建设地点：

海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区，位于海南岛东部沿海，海南省万宁市东南部，距乌场港约6海里，即110°27′～110°31′E,18°38.8′～18°41.4′ N范围内，面积70平方公里。

3.项目内容：

本项目的任务是在海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区实验区、缓冲区及核心区三个区域海域界限处设置12座浮标，其中8座虚拟标（其中在实验区和缓冲区的拐角处各布置4个虚拟标），4座实体标（核心区的拐角处布置4个实体浮标），含相应配套设置如灯架、太阳能灯具、沉石、锚链等。并配备4套备用浮标。同时用大地2000坐标测量大洲岛保护区核心区，缓冲区，实验区的界址点，计算保护区三区面积，提供大地2000坐标矢量图。在大岭核心区和缓冲区分界线按照技术规范设置固定界柱。进一步完善海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区基础设施建设，使得保护区边界更清晰，管理更加规范。禁止周边社区居民开采海域珊瑚礁，加强对大洲岛周边海域珊瑚礁及海岛海洋生态系统保护，维护保护区生态资源。见下表3-1

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标 | 套 | 4 | 含灯架、太阳能航标灯等 |
| 2 | 沉石 | 个 | 4 | 3个5TT 1个7T |
| 3 | 虚拟标 | 套 | 8 | 根据虚拟标要求设置 |
| 4 | 锚链及链环 | 批 | 1 | 按要求配置 |
| 5 | 备用浮锤 | 套 | 4 | 含灯架、太阳能航标灯、浮标锚链、沉石等 |
| 6 | 固定界桩 | 个 | 4 | 按照边界桩技术规范设置 |

表3-1建设规模

三、项目布置

1.布置依据:

环境保护部2009年8月13日下发的《关于印发国家级自然保护区规范化建设和管理导则(试行)的函》(环函 [2009]195号)中提及:自然保护区应设置完善的边界范围及核心区、缓冲区、实验区范围的界桩、界碑;及根据《中华人民共和国自然保护区条例》第二十七条:禁止任何人进入自然保护区的核心区;根据此规定要求，本项目核心区设置为禁航区，顶标采用禁航专用标志。

2.总体构思:

根据国家海洋局《关于大洲岛海洋生态自然保护区和三亚珊瑚礁自然保护区建设方案的批复》( 国海管发) [1993]224 号文，大洲岛海洋生态自然保护区范围为实1#:东经110°28′00〞、北纬18°37′06" ;实2#:东经110°26′50〞、北纬18°42′42〞;实3#:东经110*30′06〞、北纬18°43′54”;实4#:东经110°32′06〞、北纬18°38′12〞。面积约70平方公里。其中核心区范围为核l#:东经110°28′20〞、北纬18°38′17〞;核2#:东经110°27′59"、北纬18°39′56" ;核3#:东经110°30′16〞、北纬18°40′38〞;核4#:东经110°30′51"、北纬18°38′58〞, 面积约11.46平方公里;缓冲区范围为缓1#:东经110°28′10〞、北纬18°37′42〞;缓2#:东经110°27′41〞、北纬18°39′58〞;缓3#:东经110°30′41"、北纬18*40′52〞;缓4#:东经110°31′30〞、北纬18°38′30〞。面积约11.04平方公里。为清晰标示出保护区三个区域的海域边界及减少浮标设置对通航安全影响，在实验区和缓冲区四个拐角处各设置一一个虚拟标，在核心区拐角处投放四座浮标，总共布置12个标，其中4座实体标，8个虚拟标。浮标具体见《总平面布置图》(图号:BJZ-01)及下图3-1

图3-1   海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区功能分区图

四、项目技术要求

1.项目建设原则：

(1)助航标志具有示位、警告危险、指示交通信息等功能，应根据通航水域交通流量和风险程度确定浮动助航标志的配布；

(2)配布的浮动助航标志应示意清晰、作用明确、特征显著、易于识别；

(3)以简明的方式，标示出安全、经济、便捷的航道，以及船舶作业、锚泊水域或浅滩、危险物等；

(4)易于设置固定助航标志的水域，尽量不适用浮动助航标志；

(5)浮动助航标志应尽可能设置在能正常进行日常维护管理的水域。

2.浮标建设

2.1用途:界定海南万宁大洲岛国家级海洋生态自然保护区三个区域的位置和范围，具体见附图3-2。

图3-2  浮标位置分布图

2.2规模:4套实体浮标包括浮标、锚链、沉石、航标灯及太阳能电源系统及8套虚拟标设置。

2.3建设标准:

（1）标体:由于本保护区核心区海域水深介于19-85米之间，其中50m以下水深可选符合海上浮标规范要求型号: HF-2.4。超过50m水深选符合海上浮标规范要求型HF-3.0，具体技术指标如下:

A、浮标标体直径:2.4米和3.0米:投放后浮标倾角≤3度;虚拟标根据要求设置

B、灯架顶标:“X”专用标志，必须符合规范标准，具体见表4.1-1；

C、名牌:灯架上的名牌喷涂“核心区”字样(四个方向均喷涂)；

D、标体壁厚≥8mm;材料: CCS船用钢板；

E、浮标标体水面以上为黄色，并在浮鼓上用红色油漆喷涂“大洲岛保护区”字样，
水面以下部分标体喷涂深红色油漆。防锈防污处理要求:环氧防锈漆4层，厚
度≥200μm；防污漆1道:牺牲阳极处理(合金重量满足浮标使用5年以上要求)；

F、摇摆周期:3-5秒；

G、灯焦面高度: >3.6米；

H、干舷高度: >0.9米；

I、吃水深度: 2.4米直径浮标吃水>3.0米；

J、浮标总高: >4.5米；

K、总浮力:不小于3.0吨。

（2）锚链:锚链与HF-2.4标体匹配设计，规格要求:

A、有档锚链；

B、规格≥Φ38mm；

C、Y链(马鞍链)≥3.94米;整套锚链长度大于≥1.5节；

D、连接卸扣: 2个，末端卸扣3个；

E、满足8级海况(12级台风)作用下拉力负荷及破断负荷；

F、适合水深投放要求。

（3）沉石

A、方体，底部留有凹槽，满足水下吸盘式效应设计；

B、重量:5吨和7吨

C、吊耳直径≥50mm，防腐热镀锌处理；

材料:钢筋混凝土，钢筋宜采用HRB400级、HRB500级钢筋，也可采用HPB300级、HRB335级或RRB400级钢筋。

D、符合水深及海底底质要求，满足8级海况(12级台风)作用下拉力负荷及破断负荷；

E、预制工艺:

（4）航标灯:

A、灯质:黄色，莫尔斯信号“P”·- -·,周期12S；

B、发光材料:长寿命LED；

C、控制:PLC程序自动光控；

D、射程: >3nmile；

E、规格:HB155-LED型或HB155-LED型；

F、具有GPS同步闪功能(同步闪-致性≤0.2ms)；

G、多套航标等之间灯光信号同步不受距离影响；

H、航标灯安装后，多盏航标灯之间信号校对同步时间不超过60秒。

I、额定功率:≤8W；

J、防护等级:IP65；

K、防腐等级:WF1。

（5）太阳能电源系统:太阳能电池板+控制器+蓄电池(光伏发电系统)，具体指标如下:

A、单晶硅:2X20W，535X350X25，转换率≥17%；

B、电池容量:≥12V38AH；

C、充电控制点13.5VDC；

D、充电控制:过充过放保护功能；

E、防护等级:1P65；

F、防腐等级: WF1；

G、满足连续阴雨天45天正常供电；

H、满足遥控遥测RUT设备及航标灯工作能耗需求。

### 3. 固定界桩：

### 用大地2000坐标测量大洲岛保护区核心区，缓冲区，实验区的界址点，计算保护区三区面积，提供大地2000坐标矢量图。在大岭的核心区和缓冲区分界处立两个严禁进入核心区固定界柱。

4.主要技术参数：见表3-2

| 浮标编号 | CGCS2000坐标系统 | 标体规格 | 沉石规格 | 水深（m） | 锚链长度（m） | 航标灯 | 灯质 | 标记 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |  |  | 规格 | 电源系统 | 射程 | 光色 | 闪光节奏 | 周期S | 颜色 | 图形标志 |  |
| 实1# | 18°37′06″ | 110°28′00″ | 虚拟标 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实2# | 18°42′42″ | 110°26′50″ | 虚拟标 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实3# | 18°43′54″ | 110°30′06″ | 虚拟标 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实4# | 18°38′12″ | 110°32′06″ | 虚拟标 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓1# | 18°37′42″ | 110°28′10″ | 虚拟标 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓2# | 18°39′58″ | 110°27′41″ | 虚拟标 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓3# | 18°40′52″ | 110°30′41″ | 虚拟标 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓4# | 18°38′30″ | 110°31′30″ | 虚拟标 | 7T | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核1# | 18°38′17″ | 110°28′20″ | HF2.4-D1 | 5T | 26.3 | 60.26 | HB155-LED或HB160-LED | 太阳能 | 3nmile | 黄色 | 莫尔斯信号“P”·- -· | 12 | 黑色 | “X” |  |
| 核2# | 18°39′56″ | 110°27′59″ | HF2.4-D1 | 5T | 18.5 | 46.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核3# | 18°40′28″ | 110°30′16″ | HF2.4-D1 | 5T | 30.5 | 60.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核4# | 18°38′58″ | 110°30′51″ | HF3.0-D1 | 7T | 85 | 156.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-2  主要技术参数

## 五、施工要求

1.施工安全措施：

本工程为外海无掩护施工，波浪潮流对工程区域有一定影响，因此施工期间应注意收集天气预报，做好防风措施。
2.浮标采购：

按设计要求选择浮标生产厂家，采购合格产品，保证运输安全。
3.浮标组装：

投放前进行组装，标体试压测漏，安装灯架、顶标、太阳能灯具等。螺栓头涂抹黄油，防止生锈。

4.浮标布放:

4.1布放流程:

A、测量平潮时水位高程及标志点处水域水深；

B、复核标志点处经纬度或坐标并定设临时浮标；

C、根据测时水位高程及水深推算沉石到临时浮标的水平距离及锁定锚链工作长度；

D、调整安装船舶沉石位置进行沉石；

E、安装浮标船体锁定沉石与浮标锚链；

F、进行浮标及锚链微调定点；

G、复查浮标定位经纬度或坐标；

H、锁定浮标定位系统图；

I、安装侧航标灯、无源雷达反射及遥测遥控终端设备；

J、调试运行。

4.2布放安装工艺:

A、浮标船体，沉石、侧标、浮球、锚链等配件全部吊放在运输专用驳船上；用测量安装船的GPS仪器将设置的四至浮标的经纬度坐标一一输入并校核保存在测量仪器中；

B、用测量安装船上的GPS导航仪经纬度和航行控制仪的控制引导下，航行至坐标点附近约2~3米处进行下锚定位，开始进行正式定点抛石，即进行测量安装船四向四锚定位锁定(四向抛锚为主，副船协助进行，平潮时水流流速及船舶流动位移性较小，产生误差可调整中消除)，再次复核浮标点位经纬度并调整船位到位后，用测量船吊放临时浮标(用安装船起吊设备将临时泡沫标、锚链、小型沉石安装点位)。

C、将运输驳船准备好的浮体船体及沉石一起拖运至临时浮标点施工处，用测量安装船吊下浮标船体并用附船锁定在临时浮标点位，拆除临时浮标，同时测量安装船(按照此处水深最高通航水位推算的沉石距离及锚链长度)进行沉石定位锚定浮标船体，GPS导航仪发射接受其安放在浮标船体中心位置，进行复查此标体的经纬度与设计经纬度的误差，如有误差就进一步调整锚链长度，直至标体坐标符合设计要求。

4.3布放验收标准：浮动标志投放偏差在允许范围内，航标的推算沉石位置与设计位置误差应小于30m。

六、商务要求

1.项目工期

项目工期：自合同签定之日起150天完成浮标投放、界桩安装及验收。

2.项目预算：

项目预算376万元。项目明细见表3-3

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮标 | 套 | 4 | 包括浮标、灯架、太阳能灯具、沉石等 |
| 2 | 运输费 | 项 | 1 |  |
| 3 | 虚拟标 | 套 | 8 |  |
| 4 | 安装及设备租赁 | 项 | 1 |  |
| 5 | 备用标 | 套 | 4 | 包括浮标、灯架、太阳能灯具、沉石等 |
| 6 | 固定界桩 | 个 | 4 | 按照边界桩技术规范设置 |

表3-3  项目明细

# 3.环境保护要求：

# 在项目施工期注意对环境的保护，做好环境保护的措施。保护措施符合港口工程环境保护设计规范(JTS149—2007)的要求，并配合各级环保管理和监测机构对施工期的环保情况进行监督。

4.生产安全要求：

项目为外海无掩护施工，存在多种生产安全因素，中标供应商在施工中提高安全防范意识。

5.售后服务：

项目通过验收后一年内，如果由于产品质量问题或施工的原因，造成浮标移位、遗失（除了不可抗力的自然灾害外），中标人必须负责免费给予维修。

6.其他要求：

（1）中标方需协助采购人办理有关航标审批及验收手续。

### （2）项目造价咨询费人民币壹万陆仟元整由中标供应商支付。

# Text boxes

铺设底模

钢筋绑扎

模板安装

混凝土浇筑

混凝土养护

吊运