- 一、采购需求一览表

| 序号 | 采购货物名称 | 参考规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、班级设备 |  |  |  |
| 1 | 直饮净水机 | 1.电压/频率：220V 50HZ， 2.总功率：2000W， 3.总流量>=80L/H， 4.热胆容量：13L， 5.供水量：温开水80L/小时， 6.适用水源：市政自来水，水压0.05-0.6Mpa，温度5-40度，湿度10%-80%， 7.外形尺寸：63L*36W*68Hcm（允许+-10%）， 8.产品材质：304不锈钢（水槽厚度1.0mm，门板厚度0.7mm，侧板厚度0.5mm） 9.龙头配置磁感应开关2个， 10.可供人数：>=40人引用。 | 15 | 台 |  |
| 2 | 钢琴 | 1.材质：加装踏脚档封门板，中盘材料选用实木拼板结构，使其耐变形且减少杂音源。 2．油漆：黑色PE不饱和树脂漆,漆黑且清澈透亮，硬度2H以上，以保证耐磨耐划伤，经久耐用。 3．音板：实木复合音板，具备良好的共鸣效果。 4．桥码：A级榉木 5．钢板：用HT150材料铸制而成，承重力为16吨以上。 6．琴弦：悬臂式结构，最大张力145Kg以上，最小张力不少于50Kg。配以先进的缠弦技术，保证音质和音准。做防锈处理，永不生锈。音域清晰，音色出众。 7．击弦机：采用新材料ABS，弦槌击弦距离不少于43mm，弦槌无晃动，止音器呢毡为原装正品，平音头毡密度为0.16～0.22MM，三角毡密度为0.25mm～0.30mm，色泽均匀一致，无分层，调整到位后，制音头离弦、贴弦一致，动作整齐、有效。不易变形，稳定性极佳。 8．弦槌：采用红木制作，呢毡密度为0.4～0.9R的钢琴弦槌呢毡，色泽均匀一致，音色甜美、柔和，经久耐用。 9．键盘：采用实木复合键板，为克服木材变形的缺陷，键皮采用仿象牙白赛璐珞塑料材料，键盘表面硬度为2H以上，以提高键皮表面的耐磨性，耐用性。黑键为磨砂键，触感舒适自然。 10．脚踏：金属铸造。 | 15 | 台 |  |
| 3 | 口杯消毒柜 | 1、正材标准JISG4305SUS430不锈钢制作无尖锐角箱体，4MM厚全钢化玻璃门，门框一体式无镙钉铝合金圆弧拉手，保证安全、防撞、经久耐用永不松脱；2、外形参数：宽720*深280*高1145mm，容积：≥110L（必须按照国际标准计算，即内部净空间+国标允许公差）。3、采用红外线加热中温烘干及臭氧对餐具进行消毒保洁，臭氧浓度20毫克/立方米≤臭氧浓度≤30毫克/立方米，可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌；4、内设食品接触SUS304不锈钢42格制成独立摆放空间用于存放口杯，每格配置对应不锈钢数字号牌，方便使用者对号摆放私人杯子，最多允许同时摆放84个幼儿园专用口杯。5、柜顶采用高密度环保木台面板，表面烤漆符合E2国际标准；6、电源接入使用一体式漏电保护插头；功率：≤900W；电源:50Hz 220V~。7、消毒柜设防前倾倒装置，避免拉门时向前翻倒。 | 11 | 台 |  |
| 4 | 热水器 | 安装方式：横式，控制方式：电脑版控制，加热方式：双管加热，产品容量：>=60L,额定压力:0.8Mpa,水温调节:75℃,电源性能:220V/50Hz,产品功率 :2000W,800/1200/2000W。安全保护：防电墙技术，内胆材质：搪瓷，产品尺寸：L766*W449*H411mm(允许+-10%)，储水式,IPx4（防溅型）。 | 9 | 台 |  |
| 5 | 木质毛巾架 | 1.规格：可以挂40条毛巾，樟子松长颈鹿造型，2.规格：100X30X104，不开裂,不易变形,采用螺丝固定。自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑。油漆：儿童环保清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然。 | 6 | 套 |  |
| 6 | 造型口杯架 | 原木房式口杯架，规格：80*20*150cm,采用优质17MM松木，上下二层带门，上层放42个口杯，下层可以放一些杂质物品，,不开裂,不易变形,表面儿童烤漆。无毛刺不扎手。 | 6 | 套 |  |
| 7 | 幼儿木桌子1 | 桌子规格：小班120×60×50cm 选用优质松木。整体为开榫结构组成，桌脚是四方腿状，规格：5.5×5.5cm，桌子四周下沿框架，四角连接处用4mm镀锌钢板连接固定，钢板开双孔，用不锈钢316材质螺丝（符合GB/T1221-1992精度标准要求），与床脚相互连接固定，环保油漆三底三面构成漆面，木纹清晰，结构牢固，无棱角、无毛刺、手感细腻。 | 24 | 张 |  |
| 8 | 幼儿木桌子2 | 桌子规格：中班120×60×52cm 选用优质松木。整体为开榫结构组成，桌脚是四方腿状，规格：5.5×5.5cm，桌子四周下沿框架，四角连接处用4mm镀锌钢板连接固定，钢板开双孔，用不锈钢316材质螺丝（符合GB/T1221-1992精度标准要求），与床脚相互连接固定，环保油漆三底三面构成漆面，木纹清晰，结构牢固，无棱角、无毛刺、手感细腻。 | 22 | 张 |  |
| 9 | 幼儿木桌子3 | 桌子规格：大班120×60×54cm 选用优质松木。整体为开榫结构组成，桌脚是四方腿状，规格：5.5×5.5cm，桌子四周下沿框架，四角连接处用4mm镀锌钢板连接固定，钢板开双孔，用不锈钢316材质螺丝（符合GB/T1221-1992精度标准要求），与床脚相互连接固定，环保油漆三底三面构成漆面，木纹清晰，结构牢固，无棱角、无毛刺、手感细腻。 | 14 | 张 |  |
| 10 | 幼儿木座椅1 | 椅子高度：小班：25cm，椅面采用优质松木板，不开裂、不易变形。2、椅面厚度1.6cm ，整体采用榫卯结构坚固耐用3.采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 148 | 张 |  |
| 11 | 幼儿木座椅2 | 椅子高度：中班27cm，椅面采用优质松木板，不开裂、不易变形。2、椅面厚度1.6cm ，整体采用榫卯结构坚固耐用3.采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 131 | 张 |  |
| 12 | 幼儿木座椅3 | 椅子高度：大班29cm，椅面采用优质松木板，不开裂、不易变形。2、椅面厚度1.6cm ，整体采用榫卯结构坚固耐用3.采用进口优质环保油漆喷涂而成，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。 | 111 | 张 |  |
| 13 | 幼儿睡床(垒床) | 规格：L138*W58*H19cm（±5mm）,材质: 1、主体材料为松木。2、入口处有R角圆滑过渡。床板为松木板装钉，横档不少四根，每根不小于30*20mm。,3、所有木楞外露部分采用倒边，倒角自然、光滑、圆润，外用环保清漆，外表面和内表面以及是童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖锐。 | 50 | 张 |  |
| 14 | 幼儿睡床(三层) | 规格：L138*W58*H19cm（±5mm）,材质: 1、主体材料为松木。2、入口处有R角圆滑过渡。床板为松木板装钉，横档不少四根，每根不小于30*20mm。,3、所有木楞外露部分采用倒边，倒角自然、光滑、圆润，外用环保清漆，外表面和内表面以及是童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的尖锐。 | 10 | 张 |  |
| 15 | 幼儿睡床(四层) | 推拉床的参数：规格：L150xW65xH108cm（含轮）（±5mm） 1.采用樟子松生产加工而成； 2.床板选用优质松，材料环保，材质性能稳定，不易变形。 3.搭配脚轮使用更方便，脚轮符合QB/T4765-2014的检测标准。 4.采用环保油漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。 5.五金螺丝选用环保材质，安全无毒，表面特定元素的迁移符合标准要求，锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。 6.三层推拉设计，每层插销固定形式，节省空间更安心。 | 37 | 套 |  |
| 16 | EPP发泡玩具雪花片 | 规格：30片大，30片小。材质：EVA，单块厚度1.5cm | 30 | 套 |  |
| 17 | 磁铁拼接玩具 | 材质；塑料/磁力 ，磁力积木层由创新的强力磁性结口和多种结构连接方式组合成的，给孩子们全新搭建体验，激发更多想象力。积木色彩亮丽，轻盈，平滑，舒适，柔软，环保，安全，益智 | 30 | 套 |  |
| 18 | 乐高玩具 | 材质：环保工程塑料，材质色彩鲜艳无毒无味，渗入抗紫外线及抗静电剂，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。产品表面光滑无毛刺。 | 30 | 套 |  |
| 19 | 拼插玩具1 | 材质：环保工程塑料，材质色彩鲜艳无毒无味，渗入抗紫外线及抗静电剂，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。产品表面光滑无毛刺。 | 30 | 套 |  |
| 20 | 拼插玩具2 | 材质：环保工程塑料，材质色彩鲜艳无毒无味，渗入抗紫外线及抗静电剂，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。产品表面光滑无毛刺。 | 30 | 套 |  |
| 21 | 拼图30套 | 拼图30套 | 30 | 套 |  |
| 22 | 各类桌面玩具 | 材质：环保工程塑料，材质色彩鲜艳无毒无味，渗入抗紫外线及抗静电剂，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。产品表面光滑无毛刺。 | 50 | 套 |  |
| 23 | 套插组合 | 材质：环保工程塑料，材质色彩鲜艳无毒无味，渗入抗紫外线及抗静电剂，色彩鲜艳，不褪色，经久耐用，安全、环保、不易老化。产品表面光滑无毛刺。 | 30 | 套 |  |
| 24 | 幼儿实木书架 | 木制间隔书架，规格：90*40*90cm，材质:采用17MM优质松木,不开裂,不易变形,无毛刺不扎手，采用三合一螺丝固定。 | 24 | 套 |  |
| 25 | 玩具桶（带盖） | 环保塑料玩具桶，带盖，圆形容积>5L。 | 410 | 个 |  |
| 26 | 小塑料玩具筐 | 规格：30*22*10cm;材质：采用优质食品级工程塑料粒子，整体注塑一次成型，无单独拼装链接。无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。 | 668 | 个 |  |
| 27 | 中塑料玩具筐 | 规格：35*30*12cm；材质：采用优质食品级工程塑料粒子，整体注塑一次成型，无单独拼装链接。无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。 | 273 | 个 |  |
| 28 | 户外塑料玩具筐 | 规格：64*46*34cm;材质：采用优质食品级工程塑料粒子，整体注塑一次成型，无单独拼装链接。无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。 | 50 | 个 |  |
| 29 | 幼儿实木鞋柜 | 规格；120*22*35cm，（一个12格）基材：面板1.7cm严寒地带大自然樟子松木,环保等级达到E1级；实木，木榫结构；自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑。油漆：儿童环保清水漆，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 | 18 | 个 |  |
| 30 | 移动玩具柜 | 移动玩具柜，带4给轮，容积>10L。 | 27 | 个 |  |
| 31 | 实木玩具柜 | 规格:120长*30宽*80高，材质:采用17MM优质松木,不开裂,不易变形,上下空间高度大约为22CM，每个柜子板材都外用环保油漆。无毛刺不扎手，采用三合一螺丝固定。 | 135 | 个 |  |
| 二、户外设备 |  |  |  |
| 1 | 特大实心积木 | 一套136件；长方形48*8*3cm16块；长方形24*8*3cm12块；长方形16*8*3cm16块；三角形12*8*3cm24块；三角形24*24*3cm12块；圆柱24*6*6cm10块；圆柱12*6*6cm14块；半圆12*6*3cm8块；扇形12*12*3cm16块；大拱形48*24*3cm4块；半圆32*16*3cm4块。 | 10 | 套 |  |
| 2 | 实木平衡组合 | 规格；16件/套。组合攀登架十六件大架子120x75x50＝2个，中架子100x75x50＝2个，小架子80x75x50＝2个，楼梯180长x35宽x9、3＝4张，桥板180长x20宽x4公方厚＝6条，碳化材料6x6 | 1 | 套 |  |
| 3 | 太阳伞 | 直径>=3米，可展开可收缩。 | 9 | 个 |  |
| 4 | 沙水区玩教具组合 | 一套931件，透明管子50厘米长30条；透明管子30厘米长管子30条；透明管子20厘米长管子30条；透明管子,10厘米长管子30条；大半圆管子70厘米长5条；大半圆管子50厘米长5条；大半圆管子40厘米长5条；小半圆管子70厘米长5条；小半圆管子50厘米5条；小半圆管子40厘米长5条；三通30个；四通10个；弯头30个；45度30个；节流阀16个；管子扣100个；量杯10个；黄色塔架180个；红色地址塔架40个；大小头10个；漏斗10个；沙水车4个；小水桶4个；大风车4个；小铲子4把；小耙子4把；小鸡头水壶4个；鲸鱼小风车4个；小水壶4个；小瓢子4把；沙水玩具模型14个；水管接龙2条；大小角架2个；种养盒小6个；种养盒大6个；卡通盒10个；悬挂支架1套；手摇泵2个；透明软管4条；扣及螺丝4套；折叠桶6个；阻断半圆管50长60条；好汉楸6把；大沙楸6把；大沙耙子6把；大模型6个；中模型6个；小模型6个；收纳盒4个；阻断半圆管插片120个。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 户外遮阳伞休闲桌椅 | 规格：L110xW100xH55cm 1.产品采用天然环保红雪松木材加工而成， 具有天然耐久性和抗腐蚀性和天然抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。 2.表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色，户外水性木器漆中有害物质限量如VOC、苯系物、游离甲醛、乙二醇醚及其酯类含量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。 3.采用专用五金连接件，平台与原木柱之间采用φ32mm的管柱套进行隔断，不产生狭小缝隙，防止对儿童造成伤害。不锈钢D型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母均符合盐雾测试符合GB/T10125-2012的检测标准，腐蚀性良好。 4.采用环保布艺链接柜体。还原真实场景，仿佛置身其中。 5.户外阳光伞造型，户外活动更有趣味！ | 2 | 套 |  |
| 6 | 万用小屋 | 尺寸：L229.4xW154xH222cm。立柱采用40mm厚防腐松木，顶板采用15mm厚防腐松木，其它部位采用23mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。装饰绿叶采用8mm抗紫外康贝特板，垫脚为耐腐蚀木塑板。窗户雨棚采用户外抗紫外防雨布。结构安全，圆角设计，符合GB6675-2014要求。三面环绕式户外小屋设计，视野开阔，空气流通，适合夏日乘凉休闲，可与其他设备搭配使用，也可单独作为户外休息区、阅读区。可同时容纳多个孩子，提供户外同伴交往机会。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 户外长方桌 | 尺寸：L120xW72xH55cm。桌面采用30mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。抗紫外线PVC防撞条封边，桌脚采用70mm*70mm的防腐松木，各桌脚底部均安装PA/PE塑料脚套，桌面与桌脚连接使用高耐磨PA/PE塑料连接件连接。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒。 | 1 | 张 |  |
| 8 | 户外长方凳 | 尺寸：L80xW28xH27cm。凳面采用30mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。抗紫外线PVC防撞条封边，凳脚采用60mm*60mm的防腐松木，各凳脚底部均安装PA/PE塑料脚套，凳面与凳脚连接采用高耐磨PA/PE塑料连接件连接。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒。 | 2 | 张 |  |
| 9 | 户外餐桌布 | 材质：纺织品。尺寸：L170xW120cm。 | 1 | 张 |  |
| 10 | 出入口斜坡 | 材质：安全塑料。产品尺寸：L18xW100xH4cm。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 沙滩道 | 尺寸：L95xW100xH9cm。采用23MM厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。塑料指示牌采用户外PP材质，结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒，符合国家标准规范GB6675-2014的要求。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 减速道 | 尺寸：L95xW100xH9cm。采用23MM厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。塑料指示牌采用户外PP材质，减速带采用安全塑料。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒，符合国家标准规范GB6675-2014的要求。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 左右坡道 | 尺寸：L95xW100xH13.5cm。采用23MM厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。塑料指示牌采用户外PP材质，减速带采用安全塑料。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒，符合国家标准规范GB6675-2014的要求。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 拱桥道 | 尺寸：L120xW100xH32cm。采用23MM厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。护栏采用镀锌管烤漆，警示标志采用户外抗紫外康贝特板。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒，符合国家标准规范GB6675-2014的要求。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 隧道 | 尺寸：L95xW105xH130cm。采用23MM厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范GB6675-2014的要求。隧道顶棚采用镀锌管烤漆弯制而成，上覆盖户外抗紫外防雨布。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒，符合国家标准规范GB6675-2014的要求。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 户外涂鸦柜 | 规格：1.4M*0.65M*1.7M 材质：镀锌板，板厚度0.8MM,隔板3层板，隔层高度可自由调节，隔板材质为镀锌板，顶部和四周采用人工草坪铺装，起到安全保护作用。 表面油漆：涂鸦漆 制作工艺：镀锌板采用静电喷涂技术，柜体表面可当做涂鸦墙面，供孩子们日常写字画画。 | 4 | 个 |  |
| 17 | 户外涂鸦柜 | 规格：1.4M*0.65M*1.7M 材质：镀锌板，板厚度0.8MM,隔板3层板，隔层高度可自由调节，隔板材质为镀锌板，顶部和四周采用人工草坪铺装，起到安全保护作用。 表面油漆：涂鸦漆 制作工艺：镀锌板采用静电喷涂技术，柜体表面可当做涂鸦墙面，供孩子们日常写字画画。 | 6 | 个 |  |
| 18 | 户外运动系列万能工匠 | 956件主体材质：PP （1）科学类构建积木，由点，线，面，轴，齿轮构成方式，从简单到复杂，从平面到立体，从静态到复杂，从平面到立体，从静态到动态，从动态到机械架构，玩法多样，可提升活动童趣，让孩子在游戏中得到锻炼和发展，加强孩子的户外体能运动能力。 （2）其特点一物多用，一物多练，一物多变，以此来拼搭锻炼孩子不同动作的造型；同时可配合开展亲子活动。 （3）运用器械材料的结构，孩子可自主拆卸，组合，构建不同的游戏场景，开展角色游戏活动。老师引导孩子自主拼搭建构主题场景，让孩子在场景中进行角色表演游戏，达到社会角色的认知。 （4）玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘，无功能性锐利尖端，无小零件脱落现象。 （5）自动伸缩锁止系统，当管件插入孔内时，旋转即锁止，避免螺丝的繁琐安装与拆卸及小零件带来的风险，使用便捷，整体美观。 （6）连接盘盘侧有8个48mm的圆形连接孔，连接盘两面各有1个48mm圆形连接孔，便于各个角度的结构组合。 （7）转动盘盘侧有8个48mm的圆形连接孔，盘面中部有1个48mm的转动孔，盘的两面各有8个32mm连接孔，便于不同样式的结构组合。 （8）可选配备收纳装具，平时可收纳放置，节省空间、整体美观。 （9）大连接盘300 mm *120mm， 重量≥1.7KG；大转动盘直径300 mm *120mm，重量≥1.7KG 连接管规格：连接管直径48mm，长度180 mm 连接管直径48mm，长度313 mm 连接管直径48mm，长度500 mm 连接管直径48mm，长度764 mm 连接管直径48mm，长度1139 mm 并有卡扣加以固定。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 多功能凉亭 | 规格：L180×W170×H250cm 1.产品采用天然环保红雪松木材加工而成， 具有天然耐久性和抗腐蚀性和天然抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。 2.表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色，户外水性木器漆中有害物质限量如VOC、苯系物、游离甲醛、乙二醇醚及其酯类含量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。 3.采用专用五金连接件，平台与原木柱之间采用φ32mm的管柱套进行隔断，不产生狭小缝隙，防止对儿童造成伤害。不锈钢D型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母均符合，腐蚀性良好。 4.仿真风车凉亭造型，户外活动更有趣味！ | 1 | 套 |  |
| 20 | 足球草坪 | 草丝材质 PE+PP 草丝纤度（dtex） 11000 ±5% 草丝形状 单丝+曲丝 草丝颜色 墨绿+嫩绿 草坪高度 25mm ±1mm 行距（inch） 3/8 针距（针/10cm） 16±0.5针 簇密度（针/㎡） 16800 ±5% 草丝重量（g/㎡） 1100 ±5% 底布材料 单+网 底布重量（g/㎡） 200 ±5% 背胶材料 黑色丁苯乳胶SBR 背胶重量（g/㎡） 1100 ±5% 草坪总重量（g/㎡） 2400 ±5% 渗水孔直径（mm） 9 ±2mm 渗水性 孔式排水 透水率:≧30升/分钟/ m2(无填充物) 幅宽（m） 4 ±5cm 卷长（m） 25 ±20cm 卷直径（cm） 51 ±5cm 阻燃性 1级 色牢度 >8 使用寿命 在100千卡/m2/年的环球辐射等值之下的地区保质期为5年 适合场地 幼儿园活动场地、休闲景观场地等 | 2 | 套 |  |
| 21 | 防腐木玩具收纳柜 | 材质：防腐木，颜色为深木纹色，规格：宽≥80cm，高≥76cm。 | 10 | 米 |  |
| 22 | 东南西北跑 | （直径4米），一款训练力量的产品，粗壮高弹性橡胶管上缠有柔软的纺织布料，可当作具有弹性的边界标志使用，锻炼并鼓励小朋友相互合作学会沟通，队友之间相互合作通过障碍拿到属于自己的目标，在一次比赛中两队平均分配目标物，看哪队拿到的目标物多。 | 10 | 个 |  |
| 23 | 风火轮 | 规格：直径33cm，材质：采用优质食品级工程塑料粒子，滚塑一次成型，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。 | 40 | 个 |  |
| 24 | 弹弹圈 | 规格;直径35cm ,一款训练孩子抛接力的产品，能提升手眼协调能力，在团队运动游戏中能够让孩子们体验到团队合作的重要性，在体育课程中感受运动的乐趣，弹弹圈做工精细，面料舒服，弹性高；在玩耍时球掉在地上不会滚动，捡拾方便。 | 40 | 付 |  |
| 25 | 三环连体大滚圈 | 规格：82*45cm±5%，材质：进口工程塑料，全新塑料，一次成型，色彩艳丽，（由：红 黄 蓝 绿 四种颜色组成） | 10 | 个 |  |
| 26 | 衣服 | 采用：耐撕加厚牛津布，定制。 | 40 | 件 |  |
| 27 | 跳袋 | 产品特点：包含红黄蓝绿4种颜色，平底，接缝处密合度高，两根把手，袋子上印有数字，锻炼跳跃及全身协调能力，适合各类跳跃性游戏。 | 40 | 个 |  |
| 28 | 塑料高跷 | 材质：环保工程塑料，无毒无味 | 40 | 对 |  |
| 29 | 揪尾巴 | 采用；加厚牛津布 | 40 | 件 |  |
| 30 | 打地鼠直径3米 | 直径3米。 | 6 | 个 |  |
| 31 | 十二生肖粘粘看（12个/套） | 一套12件，每件衣服上都有魔术贴，魔术贴位于背心中间部位，将纺织粘球扔到其他玩家的背心上，或将球从对手的背心上撕下来，是操场上最受欢迎的跑动训练与投掷训练游戏。 | 3 | 套 |  |
| 32 | 带网投郑靶配支架 | 采用：牛津布+PVC管 | 6 | 个 |  |
| 33 | 小猪推车 | 材质：全新环保材质，木制圆滑滚轮，加粗镀金弹簧，手柄光滑无毛刺 | 20 | 个 |  |
| 34 | 彩虹伞直径5米 | 规格：直径5米，包含红黄蓝绿4种颜色，通过身体活动进行反应能力锻炼，开发多领域学习的能力，双层针缝合而成，持久耐用。 | 3 | 个 |  |
| 35 | 彩虹伞直径4米 | 规格：直径4米，包含红黄蓝绿4种颜色，通过身体活动进行反应能力锻炼，开发多领域学习的能力，双层针缝合而成，持久耐用。 | 2 | 个 |  |
| 36 | 体操垫 | 规格：190*90*10cm（允许+-10%），材质：环保防雨布材质内含优质海绵弹性好材质环保色彩鲜艳，具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型无接缝，无味环保。 | 10 | 个 |  |
| 37 | 户外多功能实木帐篷 | 规格；195*165*150cm（允许+-10mm）。1.产品采用天然环保红雪松木材加工而成， 具有天然耐久性和抗腐蚀性和天然抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。 2.表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色，户外水性木器漆中有害物质限量如VOC、苯系物、游离甲醛、乙二醇醚及其酯类含量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。 3.采用专用五金连接件，平台与原木柱之间采用φ32mm的管柱套进行隔断，不产生狭小缝隙，防止对儿童造成伤害。不锈钢D型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母均符合盐雾测试检测标准，腐蚀性良好。 | 1 | 套 |  |
| 38 | 甲壳虫（大） | 规格≥160*100*65cm。材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 39 | 甲壳虫（中） | 规格；≥130*80*60cm。材质：玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 40 | 甲壳虫（小） | 规格；≥110*60*45cm。材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 41 | 坐凳斑马 | 规格；≥120*50*135cm。材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 42 | 坐鹿 | 规格；≥120*65*32cm。材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 43 | 哈巴狗 | 规格；≥120*65*32cm。材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 44 | 坐凳恐龙 | 规格；≥160*65*135cm。材质；材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 45 | 奶牛椅 | 规格；≥160*75*113cm。材质；材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 个 |  |
| 46 | 树桩桌 | 桌子规格；≥60*60*62cm，椅子规格；≥38*38*42cm。材质；玻璃钢：表面采用环保型碳纤维材料手工制作成型，强度好，耐热晒雨淋，耐风化，耐腐蚀，抗酸碱度好。色彩艳丽，不易褪色，抗紫外光（UV）能力达到10级，抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反应。 | 1 | 套 |  |
| 47 | 置物架 | 规格：L120×W62×H120cm 1.产品采用天然环保红雪松木材加工而成， 具有天然耐久性和抗腐蚀性和天然抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。含水率经过GB/T1931-2009以及抗弯强度经过GB/T1936.1-2009的检测。 2.表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色，户外水性木器漆中有害物质限量如VOC、苯系物、游离甲醛、乙二醇醚及其酯类含量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均符合GB24410-2009的检测标准。 3.采用专用五金连接件，平台与原木柱之间采用φ32mm的管柱套进行隔断，不产生狭小缝隙，防止对儿童造成伤害。不锈钢D型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母均符合盐雾测试符合GB/T10125-2012的检测标准，腐蚀性良好。 4.植物架造型，户外活动更有趣味！ | 4 | 个 |  |
| 48 | 运输小板车 | 规格：L105xW50xH30cm(允许+-5%) 1.产品采用天然环保红雪松木材加工而成， 具有天然耐久性和抗腐蚀性和天然抗虫性。木材烘干处理，含水率适宜，不易发生收缩变形。2.表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色，户外水性木器漆中有害物质限量如VOC、苯系物、游离甲醛、乙二醇醚及其酯类含量、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞。 3.采用专用五金连接件，平台与原木柱之间采用φ32mm的管柱套进行隔断，不产生狭小缝隙，防止对儿童造成伤害。不锈钢D型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母均符合盐雾测试符合GB/T10125-2012的检测标准，腐蚀性良好。 4.户外小板车，户外活动更有趣味！ | 2 | 个 |  |
| 49 | 室外显示屏屏体 | 1.使用环境室外； 2.像素间距≤4mm； 3.像素组成1R1G1B； 4.像素结构：SMD1921 三合一 LED； 5.模组分辨率:80×40； 6.像素密度：62500点/m2； 7.白平衡亮度≥4500nits； 8.色温（K）2000—9500可调； 9.可视角度：水平≥140°，垂直≥120°； 10.色度均匀性≥99%； 11.对比度 ：5000:1； 12.驱动方式 ：恒流驱动，10 扫； 13.刷新率（Hz）≥1920； 14.颜色处理位数：≥14bit； 15.平均无故障工作时间：100000小时； 16.工作温/湿度范围（℃/RH）：-20℃– 50℃ / 10%-65%RH（无结露） ★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章。 | 12.90 | ㎡ |  |
| 50 | 视频控制器 | 具有完备的视频输入接口，包括 2 路 CVBS，1 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1920×1200@60Hz； 可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放； 视频源一键切换； 提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果，以增强并呈现专业品质的演示画 面； 画中画的位置、大小等均可调节，可以随心所欲的控制； 采用 引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好； 根据屏幕所用 LED 的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色 彩还原； HDMI 音频输入；外置独立音频输入； 支持高位阶视频输入，10bit/8bit； 视频输出带载能力：1280x1024、1440x900，（130 万像素）； 支持新一代逐点校正技术，校正过程快速高效； 无须通过计算机软件进行系统配置。现在只需对一个旋钮和一个按钮进行操作即可完成系统配置，所有操作几步即可完成，这就是我们所倡导 的“司机点屏”！ 采用创新型架构，实现智能配置，屏幕调试可在数分钟内完成，极大缩短 舞台准备时间； 一个直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制。 为保证硬件与软件系统的切合稳定性，需提供二合一视频控制器嵌入式软件著作权证书复印件并加盖厂家公章； 为保证产品质量达标，提供中国质量认证中心、CCC、CQC中国国家强制性产品认证证书； 为确保产品功能完整性，提供防火、输入输出接口、分辨率调节、带载能力、快捷点屏、扩展子卡、优盘播放等第三方 ilac-MRA、CNAS、CTS、MA产品功能检测报告； 提供智能配屏软件相关的NeoCertify认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 51 | 接收卡 | 单卡支持16组和32组数据输出模式； 单卡自带16个HUB75 16P接口； 单卡带载像素128*1024/256*512。 支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 支持接收卡预存画面和保留最后一帧设置； 支持灯板flash管理； 支持5pin液晶模块； 支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示； 支持接收卡参数及程序包回读； 接收卡具有与灯板一致的电源接口。 | 28 | 张 |  |
| 52 | 音响 | 1.采用全频带单元，声音清晰明亮，对人声2.音乐都有还原真实的放大特性； 3.专业的表面处理工艺，防水防锈 4.额定功率：25W； 5.定压输入：70V-100V； 6.频率范围：150-3000Hz。 | 1 | 套 |  |
| 53 | 控制主机 | 主机配置：I5，4G，120固态+1T硬盘，2G独立显卡，>=21.5寸显示器。 | 1 | 套 |  |
| 54 | 显示屏空气调节设备 | 1.5匹带自启功能 | 1 | 台 |  |
| 55 | 配电箱 | 20kw | 1 | 套 |  |
| 56 | 屏内辅材 | 超六类网线、网线 电源线 排线 | 1 | 项 |  |
| 57 | 主供电电缆 | 三相五芯4平方 | 58 | 米 |  |
| 58 | 外框装饰、铝塑板包边 | 外框装饰、铝塑板包边 | 12.90 | ㎡ |  |
| 59 | 钢结构 | 钢结构，固定三角铁 | 12.90 | ㎡ |  |
| 60 | 屏体安装调试 | 安装/接线 | 12.90 | ㎡ |  |
| 三、后勤设备 |  |  |  |
| 1 | 木艺加工桌 | 尺寸：≥L90xW60xH65cm ，桌面采用18mm厚橡胶木指接板，表面涂刷环保油漆，其他为15mm厚双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 台面板、夹具板及四个长方形脚为实木，台面为实木，侧板开工具槽和大小圆洞,圆洞可插入老虎钳等工具;台面为铝合金凹槽，可接木屑且可取出倒入废物箱。凹槽尺寸 70x7； 桌面 配置木工夹具2个,木方固定片4个。 | 10 | 张 |  |
| 2 | 夹具组（含固定榫） | 座高20cm，橡胶木+金属电镀配件。 | 10 | 套 |  |
| 3 | 木工椅 | 尺寸：35H cm椅座25x25cm, 椅架为金属烤漆，凳面为15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。可堆叠。 | 20 | 张 |  |
| 4 | 城堡展示架-矮 | 尺寸：≥80*40*120cm。1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。 上端城堡造型，上下固定层板中间活动层板。用于展示幼儿作品区域。用于展示幼儿作品区域。 | 6 | 个 |  |
| 5 | 锯床 | ≥32*30*20CM，塑料+铝合金 | 4 | 套 |  |
| 6 | 钻床 | ≥32*18*18CM，塑料＋铝合金 | 4 | 套 |  |
| 7 | 磨床 | ≥32*18*18CM，塑料＋铝合金 | 4 | 套 |  |
| 8 | 车床 | ≥32*18*15CM，塑料＋铝合金 | 4 | 套 |  |
| 9 | 儿童电动手钻 | ≥27*20.5*7CM，塑料＋铝合金 | 3 | 把 |  |
| 10 | 创客工具10件套 | 座高20cm，塑料＋钢 | 10 | 套 |  |
| 11 | 防护手套 | 19cm*10cm，猪皮+布 | 10 | 套 |  |
| 12 | 护眼罩 | 14*5cm，PVC | 10 | 套 |  |
| 13 | 工作围裙套装 | 47*60CM，棉布 | 10 | 套 |  |
| 14 | 创客铅笔 | 17.5*5.5CM，木+铅 | 10 | 套 |  |
| 15 | 自动墨斗 | 24*7*6.5CM，塑料+铁 | 2 | 套 |  |
| 16 | 白胶 | 40ML，PVA+PE | 4 | 套 |  |
| 17 | 锯子 | 40*20*4CM，木+钢 | 2 | 套 |  |
| 18 | Ｕ型木锯 | 32*9*3CM，塑料+钢 | 2 | 套 |  |
| 19 | 小型老虎钳 | 21*17*8CM，铸铁 | 2 | 套 |  |
| 20 | 木工刨套装 | 1.17*10*5CM. 2.17*10*5CM 3.20*12*7CM. 4.19*7*6CM.，木+钢 | 2 | 套 |  |
| 21 | 图案夹板材料包 | 18.3x18.3x2，杨木 | 2 | 套 |  |
| 22 | 夹板材料包 | 18.3x18.3x2，杨木 | 2 | 套 |  |
| 23 | 配件材料包 | 32*21*13，麻绳、杨木片、眼睛贴、 不织布、毛条 | 2 | 套 |  |
| 24 | 树枝材料包 | 29*17*24，杂木 | 2 | 套 |  |
| 25 | 小班12节材料包 | 31*23*10，松木 杨木 | 10 | 套 |  |
| 26 | 中班12节材料包 | 31*23*10，松木 杨木 | 10 | 套 |  |
| 27 | 大班12节材料包 | 31*23*10，松木 杨木 | 10 | 套 |  |
| 28 | 颜料架 | 29*8.4，胶合板 | 4 | 个 |  |
| 29 | 笔架 | 33.5*18.7*19，胶合板 | 4 | 个 |  |
| 30 | 木工箱 | 34.5*2.8*25，胶合板 | 1 | 个 |  |
| 31 | 装饰板-地图 | 80*60，胶合板 | 1 | 副 |  |
| 32 | 树的认知 | 底板尺寸：120*80 不同大小的年轮片厚4，可挂于墙上， | 1 | 套 |  |
| 33 | 插孔挂板 | 底板尺寸：120*80 配120粒木塞，可挂于墙上， | 2 | 张 |  |
| 34 | 功能隔板 | 底板尺寸：120*80 五块隔板可挂工具，可挂于墙上， | 2 | 张 |  |
| 35 | 铁钩 | 50个/包，金属挂勾 | 6 | 个 |  |
| 36 | 创客工坊标牌 | 纯松木之制作，直径30cm，总计五块牌子， | 1 | 个 |  |
| 37 | 九宫盒 | 45*30*8，胶合板 | 4 | 张 |  |
| 38 | 现代木工流程图 | 高端环保油画布印刷制成，尺寸30cm*30cm， | 1 | 张 |  |
| 39 | 装饰板木胚 | 80*60，胶合板 | 1 | 张 |  |
| 40 | 装饰板-彩虹 | 80*60，胶合板 | 1 | 张 |  |
| 41 | 装饰板-年轮 | 80*60，胶合板 | 1 | 张 |  |
| 42 | 装饰板-猫头鹰 | 80*60，胶合板 | 1 | 张 |  |
| 43 | 装饰板-海洋 | 80*60，胶合板 | 1 | 张 |  |
| 44 | 装饰板-齿轮 | 80*60，胶合板 | 1 | 张 |  |
| 45 | 创客木工坊小班活动方案 | 创客木工坊小班活动方案 | 1 | 套 |  |
| 46 | 创客木工坊中班活动方案 | 创客木工坊中班活动方案 | 1 | 套 |  |
| 47 | 创客木工坊大班活动方案 | 创客木工坊大班活动方案 | 1 | 套 |  |
| 48 | 窗帘 | 三楼教室6个班每个班4个窗户共78米，三楼办公室功能室共73米，二楼5个班及1个休息室共78米，二楼办公室功能室共73米，一楼教室6个班共78米，一楼办公室功能室共36米。采用遮光窗帘。 | 416 | 米 |  |
| 49 | 隐形防盗网 | 二楼和三楼阳台及走廊安装隐形防盗网，采用316不锈钢材质，外包塑料层防护层。 | 785 | ㎡ |  |
| 50 | 灭火器 | 2.5公斤气体灭火器 | 30 | 个 |  |
| 51 | 洗衣机 | 10公斤 滚筒洗衣机 | 3 | 台 |  |
| 52 | 割草机 | 手推式汽油发动割草机，割幅>=50cm。 | 1 | 台 |  |
| 53 | 大消毒柜 | 三门，容积1500L，消毒温度85/70/55度可选，功率3.3KW，面板材质不锈钢201，电源220V，尺寸>=1750L*490W*1850Hmm。 | 1 | 台 |  |
| 54 | 教师午休铁床 | 1、上下铺铁床 1.1 外观整体规格：1980mm×900m×1800mm(长×宽×高)（允许+-5%）. 2、材质部分： 2.1型材款所有异型管材都采用SPCD级冷轧钢板成型。床架整体≥45公斤。 3、床架： 3.1 58*58*1.2主立管（立柱） ①立柱型材经成型线一次轧制而成，带两条宽20mm凸型加强筋；立柱内测采用内直角造型，外侧呈扇形。开口管型，方便双面喷涂；立面成型后尺寸为58mm×58mm，厚度1.2mm。 ②有防撞 防划 等安全性处理。 3.2 75*35*1.2mm型材长横梁，床头横梁 ①横梁型材经成型线一次轧制而成，带两条宽15mm凹型加强筋；横梁底部为弧形，弧形部分属于人体头部容易接触到的地方，起到防撞作用，碰到不会伤到；立面成型后尺寸为75mm×35mm，厚度1.2mm；上面的直角设计用于承担床板支撑横架，还用于承载床板和包围床板，分担床板支撑架的承受力，让整体承载力更均匀。开口管型，方便双面喷涂； ②有防撞 防划 等安全性处理。 3.3. 床板支撑架： ①采用30mm×20mm优质方管制作；厚度0.7mm， 3.4.中侧，前护栏： ①采用直径22*1.0mm（厚度）的优质管材弯制而成，前面护栏长度≥1200mm，高度≥280mm；以保证人员在正常睡眠状态下不会有安全隐患。 3.5.床头、床尾护栏： ①采用直径22*1.0mm（厚度）的优质管材弯制而成，高度为≥250mm；以保证人员在正常睡眠状态下不会有安全隐患。 3.6.床梯： ①支架采用20*30mm的方管； ②脚踏板采用厚度≥1.0mm的厚优质冷轧钢板经冲压而成，踏板要求有回形纹路。 3.7.H型插件： ①采用2.0mm厚冷轧钢板一体成型，规格202*30*30； ②与横梁之间连接处焊接出来，没有虚焊及漏焊。 3.8.蚊帐杆： ①蚊帐架采用19Φ圆管； ②有防脱离安全性处理； 3.9.稳定性的测试： ①整张铁床除楼梯以外采用卡扣式连接，结构严谨，静态承重≥600kg. 动态承重≥500kg. 4、 安全环保的措施： 4.1所有钢制管件的开口处做封闭处理，与地面接触面采用防滑胶垫 5、生产工艺：钢材采用宝钢SPCD级高频焊接冷轧封口钢材，经精密裁剪，成型，折弯，冲孔，焊接，喷涂，包装等工序。钢管焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。钢管涂装要求：灰白色，各钢件经酸洗磷化及抛丸机打砂除油除锈脱脂处理后，再经高压恒温环氧树脂固体粉末静电喷涂，195-205 摄氏度高温固化。喷涂均匀，表面半亚光泽度为20%，硬度＞0.4，冲击强度4N-M，附着力＞2 级，粉膜厚度20UM，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。 | 13 | 张 |  |
| 55 | 楼梯间装饰 | 每套楼梯间采用环保材质 | 8 | 套 |  |
| 56 | 便携式存储设备 | 1TB固态，可以接USB接口和TYPE-C接口。 | 4 | 个 |  |
| 57 | 幼儿园教师用书 | 幼儿园教师专业用书及心理教育用书 | 300 | 册 |  |
| 58 | 送餐车 | 规格：L950*W500*H970，不锈钢，带4给轮。 | 11 | 辆 |  |
| 59 | 三格餐盘圆 | 含：餐盘、碗、勺子。 | 390 | 套 |  |
| 四、舞台设备 |  |  |  |
| 1 | 点阵列高音3in钕磁 | 一、机箱结构 （1）机箱呈棱锥台结构，后端面设备有放置槽，机箱前端设置有发声腔，发声腔恻面表面设置有呈棱锥状的扩声板，扩声板与所述放置槽相连通，放置槽内部设置有防磁罩，防磁罩内部安装有用于发声单元，防磁罩外侧对称安装有限位板，放置槽两恻面对称设置有用于背后所述限位板的限位槽，发声单位于所述放置槽内部，机箱后壁上安装有用于对所述限位板和机箱固定的固定螺丝。 （2）防磁罩，顶端面设备有若赶均环绕设置的支撑架，支撑架之间通过折环安装有振膜，导磁上级内端设置有插入所述振膜内部的导磁柱，振膜外壁位于导磁柱，振膜外壁位于导磁柱顶部位置环绕设置有若干音圈，导磁下级下端面设置有后罩体，后罩体底面与防磁罩内底面相接触，后罩体内部设置有内腔，内腔与振膜内部空间相连通。 （3）机箱，内腔内部填充有消音材料；支撑设置有6个，且环绕设置在导磁上极表面；支撑架之间固定安装有对所述发声单元内部零件部件进行保护的保护罩；限位板表面设置的螺纹孔，螺纹孔与安装咋机箱后端面的固定螺钉相对应；扩声板表面设置有共鸣槽。 二、音响技术 装置采用了点发 出声音的方式扩散，覆盖角度大、能均匀覆盖整个声场，有效解决音箱之间声音干涉的致命问题，能够根据所需覆盖服务灵活搭建；装置结构简单，便于拆装，从而方便在装置损坏时进行更换维修。 三、音箱原理 使用时，根据扩声范围将装置进行环形安装，并将信号连接线和电源线安装在装置上，并连接电源，信号连接线将电信号传输至发声单元上，防磁罩进行发声，并通过锥形的扩声板构成的发声腔进行共鸣和扩音，以此形成点阵列的声源，逐步向外界扩大传声范围，且发声腔呈锥形，便于进行扩声。 四、产品特点 点阵列外接三分频设计（搭配8芯NEUTRIK纽崔克插座）系统接法：外分低音：±1；外分中音响：±2；LF:±3； 五、系统配置： （1）低频系统: 2x 10in（钕磁）, 中频系统: 1x 1.75in (钕磁), 高频系统:1x 1.35in(钕磁)；（2） 频率响应:65Hz~18kHz； 承受功率(长期):低频: 600W / 中频: 150W/ 高频: 80W ； （3） 阻抗 ：4欧 、最大声压级:126dB 、指向性：水平:90°、 垂直:60°；（4）箱体材料 ：13层 、15mm厚夹板;（5） 吊挂系统 ：40x M10吊挂点； （6）连接器搭配专业插 ：2x 8芯NEUTRIK纽崔克插座 ；（7） 建议分频 ：低音 LPF: 550Hz, HPF: 65Hz， 中音LPF:5KHz, HPF: 550Hz，高音 LPF: 18kHz, HPF:5kHz。 | 2 | 只 |  |
| 2 | 点阵列中音6.5in钕磁 |  | 2 | 只 |  |
| 3 | 点阵列低音12in钕磁 |  | 4 | 只 |  |
| 4 | 点阵列高音DSP纯数字功放 | 1 CLASS-H类放大器技术——获得国家专利的放大器输出级电路可以输出像A/B类功率放大器一样的细腻音质，同时保持D类功率放大器的高效率。 2 稳压式开关式电源（R.SMPS）—即使交流电电压大幅波动，输出功率也能保持稳定。 3 最新一代Class D高性能数字模块，最大5600W高密度的连续功率输出！ 4 使用铝合金箱体设计、极其轻便的整机重量！ 5 创意设计独特的双层铝面板、酷爽到底！ 6 采用液晶显示屏指示：实时温度、增益大小、工作模式、保护模式一目了然！ 7 超过95%的能量转化效率，节能环保！ 8 后面板工作模式选择（立体声/桥接）、输入灵敏度选择。 9 整机具备智能全方位电子电路高速保护。 10 XLR输入/输出信号连接插座。 11 Sprak ON Nl4输出插座。 12清新甜美的声音、强劲有力的低音. 8欧姆2*900W 4欧姆2*1700W增益：39dB 信噪比：>103dBA 电路：ClassD 阻尼系数：>800，电源：AC200-240V：12A ，保护电路：直流/短路/超温/失真压线/VHF高频。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 点阵列中音DSP纯数字功放 | 1 CLASS-H类放大器技术——获得国家专利的放大器输出级电路可以输出像A/B类功率放大器一样的细腻音质，同时保持D类功率放大器的高效率。 2 稳压式开关式电源（R.SMPS）—即使交流电电压大幅波动，输出功率也能保持稳定。 3 最新一代Class D高性能数字模块，最大5600W高密度的连续功率输出！ 4 使用铝合金箱体设计、极其轻便的整机重量！ 5 创意设计独特的双层铝面板、酷爽到底！ 6 采用液晶显示屏指示：实时温度、增益大小、工作模式、保护模式一目了然！ 7 超过95%的能量转化效率，节能环保！ 8 后面板工作模式选择（立体声/桥接）、输入灵敏度选择。 9 整机具备智能全方位电子电路高速保护。 10 XLR输入/输出信号连接插座。 11 Sprak ON Nl4输出插座。 8欧姆2*1300W4欧姆2*2500W增益：39dB 信噪比：>103dBA 电路：ClassD 阻尼系数：>1000，电源：AC200-240V：15A，保护电路：直流/短路/超温/失真压线/VHF高频。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 点阵列低音DSP纯数字功放 | 1 CLASS-H类放大器技术——获得国家专利的放大器输出级电路可以输出像A/B类功率放大器一样的细腻音质，同时保持D类功率放大器的高效率。 2 稳压式开关式电源（R.SMPS）—即使交流电电压大幅波动，输出功率也能保持稳定。 3 最新一代Class D高性能数字模块，最大5600W高密度的连续功率输出！ 4 使用铝合金箱体设计、极其轻便的整机重量！ 5 创意设计独特的双层铝面板、酷爽到底！ 6 采用液晶显示屏指示：实时温度、增益大小、工作模式、保护模式一目了然！ 7 超过95%的能量转化效率，节能环保！ 8 后面板工作模式选择（立体声/桥接）、输入灵敏度选择。 9 整机具备智能全方位电子电路高速保护。 10 XLR输入/输出信号连接插座。 11 Sprak ON Nl4输出插座。 12 清新甜美的声音、强劲有力的低音. 8欧姆2*1300W 4欧姆2*2500W增益：39dB 信噪比：>103dBA 电路：ClassD 阻尼系数：>1000 ，电源：AC200-240V：15A ，保护电路：直流/短路/超温/失真压线/VHF高频。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 点阵列超低音箱 | 产品描述 1.点阵列超低音箱由1只单18寸超低单元组合，箱体采用桦木制作、体积小、质量轻、耐磨喷漆处理，内贴防尘网棉；采用落地组合线阵设计；具备组合紧凑、轻便、工程组装简便快捷等优点。 功能特点： 1.即插即用、使用方便、指示清晰、不需专业人员即可操作。 2.简易快捷的落地组合，易于音响工程装配。 3.具有优异的频率响应，20HZ-200HZ的范围内提供平坦的响应输出。 4.设计功率强劲，声音平顺柔和，自然清晰，富有弹性，还原度高。 5.产品应用范围广,适用于大礼堂、体育场馆、宴会厅，多功能厅等各种行业和场合。 技术参数: 灵敏度：97dB,最大声压：132dB,阻抗：8欧,额定功率：600W,峰值功率：800W,低音单元：1*18寸, 连接器：2*NEUTRIK NI 4。 | 2 | 只 |  |
| 8 | 点阵列超低音功放 | １.（A/B类+H类）低失真大力度宽动态高效率超低音功率放大器 ２.超过99%的能量转化效率，节能环保！ ３.后面板工作模式选择（立体声/桥接）、输入灵敏度选择。 ４.整机具备智能全方位电子电路高速保护。 ５.XLR输入/输出信号连接插座。 ６.Sprak ON Nl4输出插座。 ７.清新甜美的声音、强劲有力的低音. ８.8欧姆2*1500W，4欧姆2*2000 ，频率响应:20Hz-20KHz/-1dB。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 点阵列返听音箱 | 低频 : 1x 12in- 350w/ 8 欧; 高频: 1x 1.75 in - 50w/ 8 欧;频率响应: 55Hz~18kHz;分频器:内置阻抗:8 欧;灵敏度:97 dB (1瓦 1m);最大声压级 :129 dB 指向性 : 90°x 90°( H x V )箱体形状: 双角度梯形箱体材13- 水性 连接器:2x NL 4 四芯插座 体积（长x 高 x深）:适用场合：适用于大礼堂、体育场馆、宴会厅，多功能厅等各种行业和场合现场的舞台返听音箱。 | 2 | 只 |  |
| 10 | 点阵列舞台返听音箱全频DSP纯数字功放 | CLASS-H类放大器技术——获得国家专利的放大器输出级电路可以输出像A/B类功率放大器一样的细腻音质，同时保持D类功率放大器的高效率。 稳压式开关式电源（R.SMPS）—即使交流电电压大幅波动，输出功率也能保持稳定。 最新一代Class D高性能数字模块，最大5600W高密度的连续功率输出！ 使用铝合金箱体设计、极其轻便的整机重量！ 创意设计独特的双层铝面板、酷爽到底！ 采用液晶显示屏指示：实时温度、增益大小、工作模式、保护模式一目了然！ 超过95%的能量转化效率，节能环保！ 后面板工作模式选择（立体声/桥接）、输入灵敏度选择。 整机具备智能全方位电子电路高速保护。 XLR输入/输出信号连接插座。 Sprak ON Nl4输出插座。 清新甜美的声音、强劲有力的低音， 8欧姆2*900W，4欧姆2*1700W增益：39dB， 信噪比：>103dBA 电路：ClassD 阻尼系数：>800，电源：AC200-240V：12A，保护电路：直流/短路/超温/失真压线/VHF高频 | 1 | 台 |  |
| 11 | 点阵列中补点音箱 | 全频同轴音扬声器 驱动器：LF≥1*8英寸钕磁低音单元，HF≥1*1.3钕磁英寸高音单元 频率响应：115HZ-18KHZ； 阻抗：8欧 额定输出：≥180W 最大SPL值（1m）：≥115db SPL 指向性（H×V）：115°×115°（±5°）高音，外形尺寸：200*200*200 （高*宽*深，允许+-5%） 颜色：黑色&白色。采用点阵列同轴语言音箱，声音以点发出声源的方式扩散，其特点是覆盖角度大、能均匀覆盖整个声场，有效解决音箱之间声音干涉的致命问题；同时具有声压衰减慢、传输距离远，通常距离增加一倍，声压级只减少1dB，达到远场和近场几乎感觉不到出声压差；灵活的搭建组合；声音的特点：干净、甜美、声压大而不燥。 | 2 | 只 |  |
| 12 | DSP纯数字功放 | CLASS-H类放大器技术——获得国家专利的放大器输出级电路可以输出像A/B类功率放大器一样的细腻音质，同时保持D类功率放大器的高效率。 稳压式开关式电源（R.SMPS）—即使交流电电压大幅波动，输出功率也能保持稳定。 最新一代Class D高性能数字模块，最大5600W高密度的连续功率输出！ 使用铝合金箱体设计、极其轻便的整机重量！ 创意设计独特的双层铝面板、酷爽到底！ 采用液晶显示屏指示：实时温度、增益大小、工作模式、保护模式一目了然！ 超过95%的能量转化效率，节能环保！ 后面板工作模式选择（立体声/桥接）、输入灵敏度选择。 整机具备智能全方位电子电路高速保护。 XLR输入/输出信号连接插座。 Sprak ON Nl4输出插座。 清新甜美的声音、强劲有力的低音. 8欧姆2*900W 4欧姆2*1700W增益：39dB 信噪比：>103dBA 电路：ClassD 阻尼系数：>800 电源：AC200-240V：12A 毛重：7.5Kg、保护电路：直流/短路/超温/失真压线/VHF高频外包尺54*31*16CM | 1 | 台 |  |
| 13 | DSP数字音频处理器 | 4个输入/ 8输出的数字信号处理器， 通过前面板界面上的具体功能按钮，调整所有控制参数，消除隐藏子菜单。白色背光2x20特性LCD显示通道和功能设置。相关具体按钮可访问所有音频功能和系统工具。更快捷设置和强大的可视输入/输出路由，EQ，滤波曲线系统，1个USB接口和RS-232接口可用于控制软件和PC连接。在音频路由与控制处理方面非常的直观。 DSP-4.8采用的高性能DSP处理器，输入采用24 bit，48kHz的AKM A / D转换器。数字处理包括：增益、极性转换、参量均衡器、滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A转换器使用24位delta-sigma转换器。 每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器（您所选择的每一个参数，高或低棚架） 。除了设定分频点，每个输入可被分配到任何一个或一组输出，可以设置四个参数，高或低滤波器，延迟调整，输出增益，极性和压缩器/ 限制器对扬声器的保护。 平衡或非平衡输入方式： 输入阻抗 ：平衡：18K， 最大输入电平：8V(VPP) 输出阻抗：平衡：100欧 最大输出电平：4V(RMS) 动态范围：>110dB（A未计权） 失真度：0. 05%（+ 20dBu, 1kHz） 频率响应： +/- 0.5dB （20Hz-20kHz） EQ：输入9段，输出8段 1/64Th倍频程 ~ 4倍频程 +15/-30dB，0.1dB 增值 电源：AC80-240V/50-60Hz 电源消耗： <20W。 | 1 | 台 |  |
| 14 | DSP数模调音台 | 一款紧凑型、双功能的、拥有左右信道、单信道叠加、4 编组、6 个辅助通道、7×4 矩阵的调音台。包括 2 个立体声通道。 左右信道/主信道输出； 4个可声像控制编组； 6个辅助发送信道，其中每个信道配备推子前/后切换开关； 2个立体声信道，每个信道备有话筒与双立体声行输入;7x4 矩阵； 特有的双功能即主扩声与/或监控听调音；单通道能被用于左右叠加、或调音师喇叭监听通道； 可通过通道直接输出进行录音； 具有电平微调与共享输入的矩阵外接输入； 立体声输入通道可以独立地分配给左右通道； 立体声通道的话筒输入可以用交换跳线接到矩阵； 4段EQ、2段扫变； 100Hz 高通滤波器； 独立的幻象供电与相位转换开关； 专用主输出及立体声监听电平表；内部跳线帽，可选 EQ 前/后辅助输出、直接输出与其它选项 所有推子均带有静音、电平表和 AFL； 内部联络信号通道可供选择； 1kHz 正弦/粉红噪声发生器； 录音机可接入到左右信道和监听信道； 耳筒插座及本地监听输出;+26dBu 余量的电子平衡式 XLR 输出电路74dB 前置放大器可接受高至 +34dBu 的话筒或线路输入电平 ； 超低噪声的前级混合放大器设计。 | 1 | 台 |  |
| 15 | 大功率电源时序器 | 1:2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2: 定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 3: 8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4:10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5: 特设欠压、超压检测及报警功能，为您的设备提供了可靠的保障，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6: 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7: 配置RS232接口，支持外部中央控制设备控制； 8: 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 9:支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 参数值: 额定输出电压:AC 220V 50Hz;可控制电源:8路，外加2路输出辅助通道;每路动作延时时间:0-999s;供电电源:AC 220V 50/60Hz 30A;状态显示:2”TFT彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态;单路额定输出电流:13A;额定总输出电流:30A. | 2 | 台 |  |
| 16 | 环境噪声音频处理器 | 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带降噪消除技术.自动适应声学环境快速抑制啸叫. 采用回音抵消和消除反射技术有效滤除房间内早期反射。添加载波信号（听不到的噪声频段）混合输出，将输出信号的频率移动5Hz，反馈抑制器可以检测出信号中的反射成分，并在声反馈出现之前将其滤波消除掉，保持原始声音的保真度。可以提升增益达8-15dB.话筒拾音距离0.5-2米(不同环境不同)，有效预防反馈发生 线路和话筒平衡输入，提供48V幻象电源,自适应反馈抑制器可以在快速模式和精准模式之间进行切换。 快速模式适用于话筒位置经常变化的场合，精确模式适用于话筒位置固定的场合。 反馈抑制器两路话筒输入内置了自动混音器。两支话筒同时使用内部就会自动捕捉正在移动中的演讲者的声音， 反馈抑制器中的自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益。这样就可以跟踪移动中的演讲者，产生连续晰度声音。同时增益的总量保持恒定，保持住话筒的拾音距离. | 1 | 台 |  |
| 17 | 高阻DSP专业效果器 | DSP大厅专业演唱效果 ；极低的本底噪声. DSP效果任意设置可调, 左、右主通道,中置输出,重低音平衡输出。 8×2字符LCD显示屏, 采用32-bit高性能DSP及AD/DA转换，48KHZ采样频率的专业数字卡拉OK处理器。 8种高品质的专业影唱效果（房间A、房间B、大厅A、大厅B、教堂A、教堂B、回声、混响+回声）。 3组音视频自动优先输入，背景音乐（BGM）功能。 VOD电脑点歌借口，无线红外遥控及RS232接口。 全数字电位器参数调整，操作方便。 自动数字反馈抑制功能。 唱歌，热舞自动转换功能 | 1 | 台 |  |
| 18 | 微波发射麦克风主机 | 国家专利产品，专利号：ZL201620068033.4 频率范围:600~690MHz 通道数量:2个 发射射频功率:≤24dBn 射频调制噪声:<-65dBc 射频调制度:≤±75KHz 系统接收灵敏度:-65~-105dBm可调 系统音频频率响应:20Hz~20KHz ±3db 输入信号强度净空比:>15db 信噪比:∠-95db 失真度:≤1% 输出信号幅度:LINE160mV, XLR12mV; (400Hz/20KHz) 音频隔离度:>60db 使用范围:≥1500米 Meters(开阔地) 接收机电源:12VDC/1000mADC 3U面板 | 1 | 台 |  |
| 19 | 微波发射手持麦克风 | 1、网头、尾管防摔防震设计 2、发射机工作电流:320mAmin(连续工作6~8小时) 3、电池电压: 1节3.7V1800MAH可充电电池 4、不可调发射功率 5、红外同步 6、数字身份验证（ID） 7、背光LCD可显示频率、信道号、不带电池电量显示、锁定、发号等信息 | 2 | 只 |  |
| 20 | 超远程无线麦克风主控机 | 接收距离：200米（空旷距离 ） 3U面板 主机显示200米接收距离双调谐真分集互换可调128+128信道 数字身份验证 数字式电子音量 双屏显示 网头、尾管防摔防震设计 采用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，避免干扰。 集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示。 200频点自动选讯，手持红外自动对频，操作简单，性能出众。 采用音频压扩技术，减少噪音的同时 提升动态范围。 接收机采用多级放大，配备高质量动圈拾音头。 高音清晰明亮，细腻而柔和；中频饱满通透；低频强劲厚实，下潜深，喉感磁性十足， | 4 | 台 |  |
| 21 | 超远程无线麦克风发射器（手持） | 网头、尾管防摔防震设计 全金属压铸结构，更具有质感和机械强度 背光LCD可显示频率、信道号、电池电量、锁定、发射功率、房间ID号等信息 可调发射功率 红外同步 数字身份验证（ID） | 4 | 只 |  |
| 22 | 超远程无线麦克风发射器（头戴） | 网头、尾管防摔防震设计 全金属压铸结构，更具有质感和机械强度 背光LCD可显示频率、信道号、电池电量、锁定、发射功率、房间ID号等信息 可调发射功率 红外同步 数字身份验证（ID） | 4 | 只 |  |
| 23 | 高灵敏度无线会议主机 | 1. 频率范围：UHF 740-790MHz; 2. 调制方式：宽频FM; 3. 可调范围：50MHz; 4. 通道数目：4x50; 5. 通道间隔：250KHz 6. 频率稳定度：±0.005%以内; 7. 动态范围：100dB; 8. 最大频偏：±45KHz; 9. 音频回应：80Hz-18KHz(±3dB); 10. 综合信噪比：＞105dB 11. 综合失真：≤0.5%; 12. 工作温度：-10℃ ~ 50℃ 13. 接收机方式：二次变频超外差 14. 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频10.7MHz 15. 无线界面：BNC/50 16. 灵敏度：12dBμV(80dBS/N) 17. 灵敏度范围:12-32dBμV 18. 杂散抑制：≥75dB 19. 最大输出电平：+10dBV | 1 | 台 |  |
| 24 | 高灵敏度无线会议麦克风 | 1. 天线程式：腰包式发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线 2. 输出功率：高频率30Mw,低频率3Mw 3. 杂散抑制：-60dB 4. 供电：两节AA DC 1.5V电池5. 使用时间：30mW时大于10小时，3mW时大于15小时 | 4 | 只 |  |
| 25 | 延长增益信号放大器 | 多通道G3无线系统的无损耗操作 通过两个讯号天线的串联，至多实现对8个无线通道的操作 通过BNC讯号天线线缆，在1800 MHz范围内，对连接的ew G3接收器进行电源供给产品特性 UA845是一款UHF有源无线指向型天线，具有双极化对数周期列阵。与1/2波长全向型天线对比，UA845的心形拾音模式能够更有效地接收预定覆盖区域的信号，并更有效地抵制覆盖区域以外的射频信号。 信号分配系统，5路、宽频UHF（470-960MHz），外置4组12V/1A Dc电流（直流电源）。 | 1 | 台 |  |
| 26 | 延长增益放大天线 | A2003的板载放大器提供给用户可选的3或10dB增益。增益设置有两个LED灯显示。天线放大器采用远程12V直流电源供电，由ASA1天线分配系统通过同轴电缆提供。UA845可以安装在话筒支架上、悬挂在天花板上货采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。UA845能够抵御恶劣天气影响，适合室外使用。使用两根UA845天线可获得最佳分集性能。 无线话筒外置定向无源天线 工作频率：450~960MHz 定向角度：约100° 正反向比 ≥14 dB | 2 | 只 |  |
| 27 | 麦克风信号延长增益线 | 补偿同轴电缆信号损失增益 | 2 | 条 |  |
| 28 | 音箱线 | 300支纯铜 | 400 | 米 |  |
| 29 | 专业机柜 | 规格：H2000*W600*D600mm，标准24U网络机柜。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 230W光束灯（后排） | 电源：100-240V，50/60Hz 灯泡型号：OSR 7R 功率：230W 光通量为7950lm，色温可达8000K 通道:16CH 颜色：14种颜色加白光 图案：17个固定图案加白光 棱镜：16棱镜，可双旋转，通过放大功能，可实现光束张开与闭合 镜头：三合一高亮度光学镜头组，电动对焦，水平光束角：0-4度 采用光电复位系统，当偶然发生误动后，可自动检索复位 光圈：七级光束调节 雾化：0-100%雾化 调焦：线性调焦 调光：0-100%线性调节 特点：远程控制灯泡开关功能 | 4 | 台 |  |
| 31 | 18颗全彩染色灯面光（后排） | 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 保险：8A 光源：采用18颗全彩4合1大功率LED高亮度灯珠. LED 角度：25度有效光束可达8-12米 控制：DMX512、主从控制、声控，自走 通道： 8通道（数码显示） | 5 | 台 |  |
| 32 | 舞台专业面光灯 | 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：250W 保险：8A 光源：采用1颗200W大功率灯珠. LED 角度：45度有效照射可达10-15米 控制：DMX512、主从控制、声控，自走 通道： 2通道（数码显示） | 4 | 台 |  |
| 33 | 18颗全彩染色灯左侧光 | 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 保险：8A 光源：采用18颗全彩4合1大功率LED高亮度灯珠. LED 角度：25度有效光束可达8-12米 控制：DMX512、主从控制、声控，自走 通道： 8通道（数码显示） | 3 | 台 |  |
| 34 | 18颗全彩染色灯右侧光 | 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 保险：8A 光源：采用18颗全彩4合1大功率LED高亮度灯珠. LED 角度：25度有效光束可达8-12米 控制：DMX512、主从控制、声控，自走 通道： 8通道（数码显示） | 3 | 台 |  |
| 35 | 18颗全彩染色灯1顶光 | 输入电压：AC90-245V/50-60Hz 功率：230W 保险：8A 光源：采用18颗全彩4合1大功率LED高亮度灯珠. LED 角度：25度有效光束可达8-12米 控制：DMX512、主从控制、声控，自走 通道： 8通道（数码显示） | 6 | 台 |  |
| 36 | LED三基色会议灯 | 额定电压:AC100-240V,50HZ-60HZ 额定功率：200W 灯珠数量：400×0.5W SMD 5735 LED 正白加暖白光 色温：3200-6500K 可调色温， 显色指数：≥95 DMX通道数：3/4通道 净重：9.45公斤 产品尺寸：530*330*90mm 功能特点：操作非常简单，人性化设计，调光无闪烁、抖动现象，性能稳定，具备温控检测保护功能。先进的散热系统设计，自然散热，超静音可适应摄影，照相、电视台等对灯光要求非常严格的场合。 | 8 | 套 |  |
| 37 | 1024灯光控台 | 512/1990标准，最大1024个控制通道，光电隔离信号输出 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存600步。 带背光的LCD显示屏，中英文显示 关机数据保持。 U盘备份和升级。 专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配） 电源：AC 100- 240V / 50-60Hz。 | 1 | 台 |  |
| 38 | 信号放大器 | 技术参数： 电压：110/220V 60Hz、50HZ DMX512/1990信号输出 8路DMX信号分配器，一进八出 输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离 可匹配3针或5针的卡侬插座 各路均有独立的放大器及信号指示灯 可设定信号末端匹配电阻抑制干扰信号 DMX信号输入连接器: XLR-D3M / XLR-D5M DMX信号直通输出连接器: XLR-D3F / XLR-D5F DMX信号分配输出连接器: XLR-D3FX4 / XLR-D5FX4 | 1 | 台 |  |
| 39 | 全铝灯钩 | 全铝灯钩，长度<=20cm。 | 37 | 个 |  |
| 40 | 保险绳 | 可承(60KG)、钢丝绳 70CM长 | 37 | 条 |  |
| 41 | 灯光安装配件 | 灯光系统专业莲接线材、配件、耗件 | 1 | 套 |  |
| 42 | 灯光吊架 | 定制灯光吊架，规格：L3000*W1000mm。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 灯光系统调试 | 灯光系统调试，含：安装、调试、培训及维护等。 | 1 | 项 |  |
| 44 | 舞台控制主机 | 主机配置：I5，4G，120固态+1T硬盘，2G独立显卡，>=19.5寸显示器。 | 2 | 套 |  |
| 45 | 高清视频矩阵 | HDMI四进四出视频高清视频矩阵 | 1 | 台 |  |
| 46 | 室内显示屏屏体 | 整个屏体尺寸：5.76m*2m。 1.SMD1515 三合一 LED； 2.像素间距：1.839mm； 3.像素密度：295686点/m2； 4.模组分辨率：174×87=15138 5.白平衡亮度： ≥500nits 6.扫描方式： 恒流驱动，40 扫 7.可视角度（水平/垂直°）：140/120 8.整屏平整度≤0.2mm/m² 9.灰度≥14Bit； 10.刷新率：3600Hz； 11.亮度均匀性≥99% 12.对比度:5000:1 13.★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章。 | 11.52 | ㎡ |  |
| 47 | 视频控制器 | 1.支持常见的视频接口，包括 1 路 3G-SDI，2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路CVBS，1 路 VGA，1 路 USB 播放。支持 3 个窗口和 1 路 OSD； 2.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节； 3.视频输出支持6个千兆网口输出，最大带载高达 390 万像素，最宽支持4096，最高4096。）； 4.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）； 5.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。； 6.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； 7.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 8.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用； 9.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 10.支持3画面+1路OSD同时显示（需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA、ilac-MRA的检测报告 ，需加盖生产厂家公章）； 11.提供智能配屏软件相关的NeoCertify认证证书。 | 1 | 台 |  |
| 48 | 接收卡 | 1.灵活带载，单卡支持8组、16、24组数据输出模式； 2.无需转接板，单卡自带6个HUB320 16P接口，更加稳定； 3.单卡带载像素256*512； 4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用； 6.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 8.通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数； 9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 10.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 | 38 | 张 |  |
| 49 | 电源 | 5V40A | 42 | 台 |  |
| 50 | 配电箱 | 10KW | 1 | 套 |  |
| 51 | 屏内辅材 | 超六类网线、网线、电源线 排线 | 1 | 项 |  |
| 52 | 主供电电缆 | 三相五芯25平方 | 30 | 米 |  |
| 53 | 框架+包边 | 4*2方管 | 11.52 | ㎡ |  |
| 54 | 屏体安装 | 屏体安装、接线、调试、培训及维护灯。 | 11.52 | ㎡ |  |
| 55 | 控制台 | 定制规格：2400L*600W*760Hmm，木质定制。 | 1 | 张 |  |
| 56 | 控制椅子 | 控制椅子，带5个轮。 | 1 | 张 |  |
| 57 | 设备间制作 | 设备间空间尺寸：3000*1500mm，高度>=2000mm。高度900mm以下是铝合金，以上是钢化玻璃加木质封边，门宽度900mm。 | 11.52 | ㎡ |  |
| 58 | 舞台垫高制作 | 舞台垫高制作半圆形，高度200mm，砌砖垫高，表面铺木地板，尺寸：8800*6000mm。 | 52.8 | ㎡ |  |
| 59 | 空格吊顶 | 每格尺寸150*150mm，每5个平方安装1盏5W的LED灯。含：龙骨安装、吊顶网格、照明LED灯（85盏）及所需1.5平方电线及4个开关。 | 425 | ㎡ |  |
| 60 | 舞台屏风 | 移动式屏风，尺寸高1800mm，宽2000mm。带轮可移动，采用木板及PVC材质制作。 | 2 | 套 |  |
| 61 | 显示屏两侧封板 | 用夹板定制封板，铝塑板包边，铝塑板厚度≥3.5mm。 | 6 | ㎡ |  |
| 62 | 背景墙文化 | 舞台对面背景文化制作，采用PVC材质，内容由幼儿园提供。 | 9 | ㎡ |  |
| 63 | 吸音板 | 吸音板，多孔木质，内置吸音棉，总厚度≥2.5cm。 | 97 | ㎡ |  |
| 五、监控设备 |  |  |  |
| 1 | 高清半球摄像机 | 半球型网络摄像机 具有200万像素CMOS传感器。 宽动态范围: ≥120 dB 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。信噪比不小于55dB。 视频压缩标准: 主码流：H.265/ H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 最大图像尺寸: ≥1920 × 1080 存储功能: NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 不低于IP67防尘防水等级。 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书加盖厂家公章。 | 36 | 台 |  |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 32路硬盘录像机，支持名单库比对报警 ≥16个人脸名单库，总库容不少于1万张 支持陌生人报警，人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，人脸属性识别，人脸评分功能 支持接入混合抓拍事件 ≥4盘位 接口数不少于：2个千兆网口，1个HDMI，1个VGA，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 输入带宽：≥256Mbps 32路H.264、H.265混合接入 最大支持8×1080P解码 支持H.265、H.264解码 支持Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条（需提供权威机构出具的检验证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章） 支持通过远程预览加密，只有输入秘钥才能解开视频；并支持AES码流加密设置（需提供权威机构出具的检验证明文件复印件并加盖厂商公章或投标专用章） | 2 | 台 |  |
| 3 | POE交换设备 | 8口POE百兆交换设备 | 8 | 台 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 4T视频监控专用硬盘 | 8 | 块 |  |
| 5 | 液晶监视器 | 43寸，1680*1050，VGA，DVI | 2 | 台 |  |
| 6 | 防水箱 | D300mm*W400mm*H500mm,防水,防锈。 | 4 | 个 |  |
| 7 | 网线 | 超五类网线,全铜，每箱300米 | 6 | 箱 |  |
| 8 | 电源线 | 国标3*1.5平方，铜线，双绞线 | 600 | 米 |  |
| 9 | 水晶头 | 六类水晶头，带屏蔽，铜芯 | 2 | 盒 |  |
| 10 | PVC线管 | 25线管、弯头、接头、管卡、波纹管等 | 2000 | 米 |  |
| 六、玩具类 |  |  |  |
| 1 | 齿轮游戏—机器人 | 材质：PP、ABS。尺寸：37.3×28.2×10.4cm。共80件套，包括机器人、起重机、弹簧、贴纸等。用这些小小的齿轮，搭建出一个可爱的机器人吧。发挥想象力，跟朋友们一起合作游戏！本商品可发展幼儿精细动作能力，增强团队合作力。 | 6 | 套 |  |
| 2 | 齿轮游戏—猴子乐园 | 材质：ABS、PVC。尺寸：外盒36.5×27.5×10cm。共136件，想看猴子如何在丛林中穿梭吗？通过搭建不同的齿轮，看猴子一下子跳高，一下子钻到树丛里。 | 6 | 套 |  |
| 3 | 齿轮游戏—夜光城 | 材质：ABS、PVC。尺寸：外盒29×29×28cm。共121件。不夜城在转动中发出亮光，夜晚变得更加迷人。可和其他齿轮搭配使用。不含AA电池。 | 6 | 套 |  |
| 4 | 齿轮游戏—太空 | 材质：PLASTIC。尺寸：37.1×27.9×10.4cm。共77件套。令人向往的太空世界，你可以用这些精美的道具实现它。通过游戏，锻炼幼儿小手肌肉的灵活性，培养空间思维感。 | 6 | 套 |  |
| 5 | 齿轮游戏—糖果屋 | 材质：PVC。尺寸：最大约17cm。共92个组件。丰富有创意的糖果建构屋，增强主动建构的学习意愿，观察点与线的结合，感知力与空间、对称等基本概念。 | 6 | 套 |  |
| 6 | 齿轮游戏—堆叠塔 | 材质：ABS。尺寸：30.5×26.4×10.4cm。共100件。各色的齿轮可以组合搭建出多种美妙的建筑，帮助幼儿实现小小建筑师梦。通过游戏，锻炼小手肌肉的灵活性，培养空间思维感。 | 6 | 套 |  |
| 7 | 塑料-编制积木 | 材质：PP。尺寸：7×4cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘共180个，含教具收纳盒。可以创作球体、长方体等多种几何体及作品，满足幼儿的探索需求。 | 6 | 套 |  |
| 8 | 塑料-葵花纽扣 | 材质：PP。尺寸：4cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘，总共196个，含教具收纳盒。不同颜色的葵花钮扣，练习堆叠、串联，锻炼小手灵活性。 | 6 | 套 |  |
| 9 | 塑料-几何纽扣 | 材质：PP。尺寸：5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘，各15个，含教具收纳盒。圆形、三角形、正方形、五边形等多种形状，学习几何知识，建立精细动作能力。 | 6 | 套 |  |
| 10 | 塑料-大串珠 | 每盒180颗串珠，红、黄、蓝、绿串绳共8根。材质：PP。尺寸：2cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘，各30个，含教具收纳盒。多种形状的串珠，搭配串联成为手链、项链等，锻炼手眼协调。 | 6 | 套 |  |
| 11 | 塑料-英皇宝利智能片 空心基本组 | 材质：ABS安全塑料。尺寸：六角14cm。配教具盒，共81件，空心正三角形、空心四角、空心五角及空心六角形。搭配等长的边，可以变出什么造型呢？赶紧试试看吧！ | 6 | 套 |  |
| 12 | 塑料-英皇宝利智慧片 空心进阶组 | 材质：ABS安全塑料。尺寸：八角18cm。含教具收纳盒，有空心长方形、空心等腰三角形、空心直角三角形、空心大三角形、空心八角中空形。与其它形状一起进行搭配，看看能搭出哪些作品。 | 6 | 套 |  |
| 13 | 塑料-半球太阳花 | 每盒150件材质：PP。尺寸：最长6.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘，各25个，含教具收纳盒。色彩斑斓的太阳花，可以创造多种可爱的造型，鼓励幼儿开动脑筋，发挥想象力。 | 6 | 套 |  |
| 14 | 塑料-半球连接 | 每盒132件。材质：PP。尺寸：3.5×3.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘，各22个，含教具收纳盒。小巧的半球形状积木，颜色丰富亮丽，可激发幼儿动手创作，安全环保材质，让幼儿安心玩耍。 | 6 | 套 |  |
| 15 | 塑料-子弹积木 | 每盒120件材质：PP。尺寸：4.5cm。红、黄、蓝、绿、紫、橘，各20个，含教具收纳盒。利用子弹积木，制作一只飞向太空的火箭。锻炼小手灵活性，培养幼儿探索的精神。 | 6 | 套 |  |
| 16 | 塑料-大圆柱积木 | 材质:ABS。尺寸：D2×H3cm。内含产品红、橙、黄、蓝、绿、紫色配件和绳子共300件（红、橙、黄、蓝、绿、紫色绳子各1根）。彩虹色的百变大圆柱积木，可拼插多种造型，充分锻炼孩子的手眼协调和创意搭建能力。也可以用来学习颜色认知、比较长短、排序、分类、计数等 | 6 | 套 |  |

- 本项目核心产品为：钢琴、户外运动系列万能工匠、室外显示屏屏体、超远程无线麦克风主控机、LED三基色会议灯、室内显示屏屏体、高清半球摄像机。

- 二、验收标准和要求：

- 1、交付时间：合同签订生效之日起30天内。

- 2、交付地点：用户指定地点。

- 3、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

- 4、验收要求：按询价通知书技术参数进行验收。

- 用户需求表