用户需求

1.项目名称：

白沙县打安镇卫星居中心水厂及配套管网工程（设计）

2.项目建设地点服务期限

建设地点：海南省白沙黎族自治县卫星居委会。

设计服务期限：90个日历天。

3.预算金额：¥536800.00元。

4.采购方式及范围

（1）采购方式：竞争性谈判

（2）范围：初步设计及概算、施工图设计、施工和质量缺陷期的配合

5.建设内容与规模

净水厂工程、管网工程、电气、仪表及自控、室外工程。

1、净水厂工程

要构筑物有穿孔旋流斜管沉淀池2座，采用钢混结构，总尺寸为:5.18m×3.24m×5.85m；重力式无阀滤池2座，采用钢混结构，尺寸为:5.18m×3.24m×5.85m，池底平面尺寸为:2.60m×2.60m；清水池，采用钢筋混凝土结构，有效容积为180m³调节水量按水厂最高日设计水量的15％计；加药间和加氯间合建，尺寸为9.6m×4.2mx3.6m，砖混结构；泵房从清水池吸水，加压提升供水到水塔。提升规模为1200m³，设计提升水泵两台，一用一备，单台泵参数为：Q=50m³/h，H=28.2m，P=5.5Kw。加压提升供水到水塔。提升规模为300m³/d；取水口，尺寸为2mx2.5mx2.8m，容积为14m³；生产用房三层(包括管理办公、化验等)建筑面积为291.26㎡，采用钢筋混凝土；采用钢筋混凝土；值班室及发电机房建筑面积为40㎡，采用砖混结构。

2、管网工程

输水管线采用焊接钢管，焊接钢管管径为DN50，流速0.6m/s，长度为6600m。给水管网建设总长度为11310m，管径范围为de40~de110，管材采用给水用硬聚氯乙烯管(PVC-U)。入户工程涉及农户为911户，混凝土路面拆除与恢复面积为8400㎡。

3、电气、仪表及自控

工程主要用电设备为水泵电机、泵房照明、二氧化氯发生器、轴流风机、启闭机、电动蝶阀、潜水排污泵、起重机和电源外线300m等。工程拟设置一套区城主站控制系统。根据泵站生产构筑物的分布和工艺过程的要求，主站设置在配电间(PLC1)，并配置操作显示终端。

4、室外工程

室外工程主要有土方开挖、土方回填、原土回填、外购回填、进场道路、厂区围墙、挡土墙、道路及广场、厂区园林绿化、厂区大门、厂区侧门、厂区给排水工程、厂区电气工程。