用户需求

1.项目名称：

白沙县七坊镇珠碧江居中心水厂及配套管网工程（设计）

2.项目建设地点服务期限

建设地点：海南省白沙黎族自治县珠碧江居委会。

设计服务期限：90个日历天。

3.预算金额：¥463800.00元。

4.采购方式及范围

（1）采购方式：竞争性谈判

（2）范围：初步设计及概算、施工图设计、施工和质量缺陷期的配合

5.建设内容与规模

净水厂工程、管网工程、电气、仪表及自控、室外工程。

1、净水厂工程

穿孔旋流斜管沉淀池2座，采用钢混结构，尺寸为：5.18mx3.24mx5.85m；重力式无阀滤池2座，采用钢混结构，尺寸为：5.20mx2.60mx4.50m，池底平面尺寸为：2.60mx2.60m。清水池1座，采用钢筋混凝土结构，有效容积为180m³,调节水量按水厂最高日设计水量的15%计。加氯间（加药间和加氯间合建），采用砖混结构，尺寸为9.6mx4.2mx3.6m,建筑面积为43.69㎡。送水泵房建筑面积为22.22㎡,设计提升水泵两台，一用一备，单台泵参数为：Q=15m³/h,H=30m,P=5.5Kw,加压提升供水到水塔，提升规模为300m³/d。取水口，尺寸为2mx2.5mx2.8m,容积为14m³；生产用房三层（包括管理办公、化验等）建筑面积为291.26 ㎡，采用钢筋混凝土；值班室及发电机房建筑面积为40㎡,采用砖混结构。

2、管网工程

给水管网建设总长度为9790m,管径范围为de40~de110,管材采用给水用硬聚氯乙烯管（PVC-U)。输水管线采用焊接钢管，焊接钢管管径为DN50，流速0.6m/s,长度为200m；输水管线按近期设计，管道按300m³/d设计；入户工程涉及农户为661户，混凝土路面拆除与恢复面积为7100.00㎡。

3、电气、仪表及自控

本工程主要用电设备为水泵电机、泵房照明、二氧化氯发生器、轴流风机、启闭机、电动蝶阀、潜水排污泵、起重机和电源外线300m等。工程拟设置一套区域主站控制系统。根据泵站生产构筑物的分布和工艺过程的要求，主站设置在配电间（PLC1),并配置操作显示终端。

4、室外工程

室外工程主要有土方开挖、土方回填、原土回填、外购回填、进场道路、厂区围墙、挡土墙、道路及广场、厂区园林绿化、厂区大门、厂区侧门、厂区给排水工程、厂区电气工程。