需求表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双目虹膜采集终端 | 一、硬件技术参数要求： 设备启动时间：<1s 工作电压：DC5V(±5%) 功耗：待机0.2W，工作2.25W 尺寸：220mm×160mm×65mm (长×宽×高) 安装方式：免驱 重量：约450g USB线长：1.5米 工作模式：双目虹膜 基本功能：虹膜采集 使用距离：0cm-1cm（眼睛到眼罩的距离） 采集时间：≤1S 设备分辨力：4lp/mm 虹膜采样分辨率：≥20pixel/mm 灰度等级：256级 灰度等级利用率：≥6比特 虹膜瞳孔对比度：≥30 虹膜巩膜对比度：≥10 虹膜有效区域占比：≥60% 用眼安全：符合IEC62471、GB/T 20145-2006 接口形式：USB 2.0 操作系统：支持32/64位Windows系列，linux操作系统、安卓系统 工作温度：-10℃－55℃ 相对湿度：20%～93% 静电放电抗扰度：GB/T 17626.2-2006 等级2 射频电磁场辐射抗扰度：GB/T 17626.3-2006 等级2 二、虹膜采集和识别软件功能需求 1、本产品必须具备成功上传海南省公安厅虹膜库的能力；（须提供承诺书并加盖公章） 2、支持单眼和双眼采集； 3、产品必须支持在线和离线采集； 4、支持单个和批量上传虹膜信息； 5、支持虹膜查验、虹膜核验功能； 6、支持启用或禁用美瞳检测功能； 7、支持启用或禁用倒置检测功能； | 25 | 套 |