用户需求书

一、采购清单表

| 声乐室设备购置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数码钢琴 | 1、键盘 88键，全配重，重锤力度键盘 2、颜色:红木色、白色、红褐色 3、外观:花纹 4、音色类型:立体声PCM 5、音色:88 6、复音:88 7、节奏:28种，6种节拍节奏 8、功能:分割，分层，二重奏 9、练习曲 Beyer, Czerny100/30/40, Sonatine 10、示范曲:50首 11、录制:录音，开始/停止（20000音符） 12、踏板:弱音踏板，持音踏板，延音踏板 13、显示屏:LED显示屏 14、附加功能:主控音最，移调，节拍，音调，触感敏感度（7级），录制/演奏 15、连接终端:耳机2个，音频输入，音频输出，USB音频连接，USB MIDI输入/输出， MP3-辅助输入、扬声器功率 15WX15W、能耗 30W 音箱 2路音响系统 16、尺寸：≥1366*434*840（宽*厚*高） 17、★提供产品3C认证和生产厂家环境认证 | 台 | 1 |
| 2 | 教师钢琴 | 1、尺寸≥：高度 126厘米，宽度 151厘米，深度62厘米 2、琴箱饰面：酚醛树脂的外部基层覆以黑色漆面； 3、板材：必须为层压芯材（胶合板），各板材上下两层为木纹交叉的表层饰板； 4、风格饰面：黑色欧洲风格； 5、面漆：聚酯（抛光面）或聚氨酯或硝基漆（亚光面）； 6、硬件：实心黄铜，抛光或亚光且经过喷漆； 7、★背柱：必须有5层完整桃花心木板叠加而成，配有硬质桃花心木顶部和底部填充块，并加盖桃花心木背框板；背柱必须不等距排列以提供恰当的支撑；总横截面面积为73.9平方英寸，厚度与宽度均为3 1/2英寸； 8、弦轴板：必须有9层硬岩枫木叠层，九层木板的纹理互成角度，使得对弦轴钉形成八个方向上的抓握力；弦轴板必须完全延展到铸铁板的边缘，并用螺丝固定在琴箱结构上； 9、音板：必须为径切密纹（最少8纹/英寸），北美（西特加）云杉从最高音到低音区连续从9毫米厚变为8毫米，逐渐变薄； 10、★肋木：必须带有11个实心直纹云杉肋木；肋木必须完全嵌入内壳，以固定音板的冠状结构； 11、★码桥：高音区：桃花心木和枫木相间，垂直叠层，加实心枫木盖，底部弧形与音板冠状结构相配；低音区：实心枫木安装在冠状的底座上；两部分码桥均刨平至要求高度并开槽以精确确定琴弦的支承点，再胶合至音板上并用螺丝加以固定； 12、弦列：交叉弦列：低张力弦列；张力：38，875英磅（17，633公斤）； 13、★铸铁板：必须由灰口铁铸成、真空铸造、镀铜、上漆； 14、调律钉：优质蓝钢，带防锈镀镍头； 15、琴弦：在高音区和低音区必须有13种大小尺寸；高音区：由高耐力钢材制成；低音区：钢材为芯，缠以纯实心铜；最大发声长度47.9英寸； 16、琴槌：203/4英磅重的上好羊毛顶呢，覆盖在经过防虫、抗潮处理的上好羊毛芯呢上；压力弯曲成梨形，带有加强槌肩、桃花心木木芯，精选枫木或角树木制成的槌柄； 17、★止音器：配有上好羊毛的实心桃花心木止音头； 18、★击弦机：所有运动部件均必须由实心枫木（不带塑料）制成，采用带凸缘的铝制横档，直接击弦设计； 19、琴键：琴键材料必须含有纯正的云杉木材，需要逐个平衡和配重；材料上层有防裂、抗污酚醛黑键皮和人造象牙白键皮； 20、★琴床：必须为叠层硬木，厚度为1.68英寸厚42毫米； 21、踏板：必须为硬质实心黄铜，柔音、弱音（练习）及止音器踏板； 22、★其它 必须具有顶盖支撑杆 23、★旋转式铜质脚轮 24、★可折叠旋转的上门板； 25、★提供生产厂商或国内代理商针对本项目的授权书及产品参数确认函、售后服务承诺函（原件） | 台 | 1 |
| 3 | 学生钢琴 | 1、规格尺寸：≥长151cm，宽67cm，高123cm 2、颜色：经典黑色 3、琴键：88键（7 1/4八度音高） 4、★琴键材质：云杉实木琴键 5、键面材质：白键-丙烯树脂，黑键-笨酚树脂 6、★踏板系统：金色铜铸三踏板（右一延音，中间低音延音更持久，音色浑厚，声音饱满，左一弱音踏板三角钢琴踏板） 7、弦槌：采用纯羊毛带加厚肩及金属夹的梨形榔头 8、★毛毡：采用不变形呢毡 9、铁板：长纤维状灰口铸铁板 10、★音板：渐薄式云杉实木音板 11、★弦码：竖直叠层带有实木枫木盖 12、中盘：用硬木精加工而成 13、键盘架：用硬木精加工而成 14、★击弦机：全实木击弦机部件，绝无塑料件 15、弦列设计：低张力弦列 16、弦轴板：硬实枫木多向弦轴板 17、弦轴：高碳钢镀镍 18、琴槌背档：型铝琴槌背档 19、★弦枕：前后泛音列 20、背柱：非等距排列背柱 21、肋木：完全延展的嵌入式音板肋木 22、★谱架：加长谱架（1.4米谱架 ） 23、★键盘盖：双折叠键盘盖 24、★脚轮：双层橡胶脚轮 25、★钢琴双锁：上顶盖锁和键盘盖锁 26、提供生产厂商或国内代理商针对本项目的授权书及售后服务承诺函（原件） | 台 | 1 |
| 4 | 古筝 | 1、红花梨木 2、扦雕类（双鹤朝阳）古筝 | 套 | 5 |
| 5 | 二胡 | 老红木木轸二胡 | 把 | 4 |
| 6 | 琵琶 | 铁力木/白牛角相轸/牡丹首饰/琵琶 | 把 | 1 |
| 7 | 小提琴 | 精选云杉木 | 把 | 4 |
| 8 | 大提琴 | 精选云杉木 | 把 | 2 |
| 9 | 乐谱架 | 可折叠、升降、加厚谱架 | 副 | 30 |
| 10 | 民谣吉他 | 1、桶形：（41.40寸通用）GF缺角； 2、面板：AA级云杉单板； 3、背侧：印度玫瑰木； 4、琴颈：桃花芯3拼柄； 5、指板：玫瑰木+白贝镶嵌； 6、边饰：红木边； 7、涂装：特清底漆高抛光； 8、琴弦：镀膜琴弦； 9、口轮：白贝+珍宝+实木玫瑰木； 10、弦钮：品牌 | 把 | 30 |
| 11 | 架子鼓 | 材质:全白杨木 套鼓尺寸: 16"x22"地鼓7"x10"嗵鼓8"x12"嗵鼓5"x14"军鼓15"x16"地嗵 硬件配置:MTH50N双嗵支撑器，HSO3W军鼓架，HC03BW斜杆镲架，HC03W直杆镲架，HH03W踩镲架，HP10踩锤，HT10S鼓凳 | 台 | 1 |
| 12 | 手风琴 | 1、琴箱：长458mm，宽190mm 2、风箱：17折-18折 3、键盘音列：3排、音域：从F到A 4、键盘变音器：7个变音+1个总还原 5、贝司：120个键钮，6排 6、中心距：14mm 行距：9mm 7、贝司变音器：3变音 8、贝司音列：5排 音域从C#到F# 9、手风琴净重：9.5KG 毛重：11.5KG 10、琴壳材料：采用段碳纤维增强树脂基复合材料 11、键盘：41个条形琴键，中心距20mm，琴键宽度19mm, 珍珠白银花键特殊材料铸塑。键盘耐磨防划、黑白键左右不摆动、机械传动稳定灵活，经久耐用不褪色。 | 台 | 2 |
| 13 | 电子鼓 | 1、特点:网面军鼓 2、音源:TD11 3、鼓组:50 4、军鼓:PDX-8，10英寸网面鼓板，边击时噪音更低 5、嗵鼓:PD-8Ax3，8.5英寸鼓板，双触发感应 6、底鼓:KD-9，织布材质鼓面 7、吊镲、叮叮镲:CY－8，12英寸触发器 8、踩镲:CY-5，10英寸触发器 9、踩镲踏板:FD－8踩镲控制器 | 套 | 1 |
| 14 | 扬琴 | 401/402阴刻类扬琴 | 台 | 1 |
| 15 | 音箱 | 音箱采用两分频设计；重放效果平衡，细腻柔和、人声饱满。 音箱配有吊挂系统，既可以壁挂，也可选用三脚架支撑方式使用。 额定功率：50 W 额定阻抗：8Ω 特性灵敏度：92dB/W/m 输出声压级：110dB/W/m(Continues)116dB/W/m(Peak) 额定频率范围:48~ 20KHz 覆盖角度H×V：90º×60º 扬声器单元：LF:8英寸 HF:1英寸（丝膜高音） | 对 | 1 |

| 艺术团服装购置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 衣样图 | 单位 | 数量 |
| 1 | 艺术团学生团服 | 哔叽棉麻、纯棉 |  | 套 | 150 |
| 2 | 艺术团教师团服 | 韩国纱网、色丁 |  | 套 | 15 |
| 3 | 黎族舞蹈服装 | 弹力雪纺，丝绒四面弹，氨纶，机绣黎锦 |  | 套 | 20 |
| 4 | 开场舞服 | 韩国网纱，过色氨纶，过色雪纺，氨纶 |  | 套 | 36 |
| 5 | 戏曲服装 | 过色雪纺，韩国弹力纱网，氨纶 |  | 套 | 4 |
| 6 | 合唱团服装 | 雪纺、蕾丝、纱布 |  | 套 | 120 |
| 7 | 女士主持演出服装 | 绣花蕾丝，雪纺硬纱多层 |  | 套 | 2 |
| 8 | 男士主持演出服装 | 西装羊毛、 |  | 套 | 1 |
| 9 | 男士表演演出服装 | 西装羊毛、 |  | 套 | 1 |
| 10 | 男士指挥演出服装 | 西装羊毛、 |  | 套 | 1 |
| 11 | 女士指挥演出服装 | 氨纶，弹力雪纺，紗 |  | 套 | 2 |
| 12 | 鼓队演出服装（男） | 氨纶过色，多层紗 |  | 套 | 10 |
| 13 | 鼓队演出服装（女） | 氨纶织锦缎，紗 |  | 套 | 40 |
| 14 | 鼓队演出服装（鞋子） | 布艺 |  | 双 | 50 |
| 15 | 管乐演出礼服（男） | 高密免烫系列，烫钻 |  | 套 | 5 |
| 16 | 管乐演出礼服（女） | 蕾丝，雪纺，紗，色丁打底 |  | 套 | 45 |
| 17 | 学生钢琴演出礼服 | 蕾丝，紗，雪纺，色丁打底，氨纶 |  | 套 | 2 |
| 18 | 女士演出礼服 | 720度蕾丝大摆裙，氨纶，色丁，裙撑 |  | 套 | 4 |
| 19 | 男士演出礼服 | 西装羊毛、 |  | 套 | 1 |
| 20 | 演出鞋子 | 人造革 |  | 双 | 3 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助式精品课件制作系统 | 自助式精品课件制作系统运行环境不低于以下配置： CPU：I7系列处理器；内存：DDR4 16G双通道高速内存；电源：600W电源；硬盘：SATA3 7200转速 1T；显卡：Nvidia Quadro显卡；视频卡：SPARK MIO2；显示器：23寸宽屏显示器； 精品微课制作系统软件 图文在线包装系统软件 包含以下模块： 抠像模块；调音台模块；录制模块；流媒体推送模块；课件导入模块；字幕模块；机位切换模块；视频合成模块；画笔模块；快捷动画编辑模块；远程课件模块；高级动画编辑器模块；动画播放模块；3D文字生成模块；3D文字编辑模块；2D文字渲染模块；2D文字编辑模块；曲面造型生成模块；属性关联模块；高级材质模块；骨骼动画连接模块；动捕系统连接模块；素材库管理模块；脚本动画编辑模块；数据库连接模块；视频解码播放模块；引出项关联模块；基于“时轨+事件”的条件触发模块；组合动画编辑模块；播放控制模块；播出预览模块；引出项修改模块；手势识别模块；全媒体接入模块；虚拟浏览模块；外视频加载模块。 建设高标准的精品微课资源，要求设备输出图像满足基于场频广播级实时渲染图像输出，视频画面输出效果达到广播级的图像质量，要求具有以下功能特点： 1.系统具有真三维渲染引擎，基于场频广播级实时渲染图像输出，输出效果达到广播级的图像质量，分辨率不低于1080P50。 2.一键自动抠像功能，无需任何参数调节，最简单快捷的操作却能保证最佳的视频抠像效果。 3.业内顶级的板卡抠像系统。 4.抠像合成画面平滑，不偏色，边缘自然、清晰、柔和、无闪烁、无镶边，可实现对头发丝、烟雾、半透明物体的顶级抠像效果。 5.系统支持抗锯齿功能，可以有效的消除场景中多边形结合处（特别是较小的多边形间组合中）的错位现象，降低图像的失真度，保证广播级输出效果。 6.系统支持广播级图像质量要求。 7.为保证老师使用方便快捷，生成课件高效，要求系统支持单人操作，不改变现有的讲课习惯。 8.系统可与现有教学设备无缝对接。 9.系统界面及绿幕上均配备简单易懂的操作菜单按钮，所有操作可由老师通过交互笔单人独立完成。 10.系统支持画笔、擦除功能，老师单人即可通过交互笔对课件素材批注、擦除、PPT翻页控制、动画播放控制，点击绿幕中的PPT即可播出PPT中链接、视频、Flash,以上操作均无需切换交互笔操作模式，教师板书墨迹还可保存到PPT文件中。 11.内置音频系统，无需额外配置音频延时、调音台等硬件设备，可调节音量大小，主板麦克风、外视频、摄像机前景的嵌入音频，支持主板声卡输出、SDI嵌入输出。 12.集成音频延时功能。、系统支持一键本地录制功能，本地录制，可将合成信号生成多种格式的高标清视频文件，无需外置采集设备。 13.为保证课件制作效果最优，在课程录制过程中，不打断录课节奏的情况下，教师可通过交互笔单人一键完成不少于4种不同构图的机位切换，要求系统具备远景、近景、画外音、虚拟大屏等多景别构图，每种构图都可根据需求进行模板化调节。 14.高码流录制，支持MP4、AVI、MOV等主流格式。 15.教师通过交互笔单人即可控制课件的录制、暂停、开始、停止、流媒体推送，无需任何人辅助，单人即可控制精品课件制作。 16.系统支持远程桌面功能，无需录屏，教师单人即可在绿幕前方使用交互笔对专业软件进行实时操作，并实时合成输出教师操作讲解专业课件画面。 17.支持合成高标清视频实时推流至网络流媒体服务器，实现多用户通过网络同时在线观看，从而实现传统媒体与互联网+的深度融合。 18.流媒体格式支持RTSP、RTMP输入，RTMP输出。 19.系统提供简单的视频合成功能，教师录课结束后可添加片头、片尾，一键生成合成视频。 20.视频教学功能：支持虚拟大屏播放PPT、视频素材、动画等教学资源，并可手动或自动控制PPT、视频的播放进度，PPT中编辑的动画效果、插入的Flash、插入的视频等超链接，均可由教师单人在绿屏前实时控制。 21.提供不少于20套真三维字幕、视频窗、背景模板。 22.系统提供内置字幕，附带多种预定义字效模板，可对字幕的面、边和影分别调节，支持多种字幕渲染效果，支持LRC文件的导入编辑，具有字幕和图形特技。 23.支持角标、LOGO、字幕实时生成，无需后期，教师单人一键控制字幕和LOGO的显示和消隐，字幕条可实现纹理贴图，支持字幕条、人名条、角标等内容在播控时实时修改。 24.每一条功能特点均需提供详细的功能说明，并提供软件界面、操作、效果输出等证明材料。 精品微课制作系统的功能界面可根据用户的需求任意设计编辑，用于设计编辑的图文在线包装系统需具备以下广播级系统设备功能： 1.系统按层渲染，层可分为3D层、2D层，每个层具有独立的相机、灯光等属性，每个层的输出可作为另外层的贴图输入。支持场景对象按层、组、物件架构编辑渲染； 2.对场景所有元素按层、组和物件进行管理，每个层、组和物件均具有各自的属性；层空间具有独立的像机和灯光效果，组和物件具有上级属性的继承和各自独立的属性；动画设计器中层、组、物件的所有参数均可设定为引出项，播控时可实时修改； 3.可以实时增加在线字幕图文，字幕图文均由独立动画设计器软件完成，包括滚动字、图片、动画、滚屏、粒子效果、各种三维物件、三维光效等，支持各物件轨迹和特效关键帧设置； 4.物体材质、色彩、运动方式、字体、光影等所有属性都可组合为模板，后续播出软件使用时以模板化组件整体导入使用，简化了动画的重复制。 5.可实时创建三维几何体，除了可以调用系统预制的立方体、圆柱体、球体、圆环等元素外，还可进行各个顶点的在线形状编辑，同时可对各种倒角、厚度、环境光、漫反射、镜面反射等多种参数实时调整。 6.所有几何体面均可实现纹理贴图和视频贴图。 7.物件的坐标参数、形态参数、外观参数可通过系统随时间线按轨迹进行参数设置。 8.内置基础三维模型、快速动画编辑器及高级动画编辑器，可进行动画的制作。 9.支持图片、视频和序列图等类型的纹理贴图方式和材质组合，通过调整纹理空间位置，纹理大小和旋转角度，运用透明、反射、映射等多种效果方式，可创造金属、塑料、木质、砖石和玻璃等质感效果。 10. 支持以点光源、平行光和聚光灯方式模拟灯光效果，支持透视投影和平行投景方式模拟摄像机效果，并能以动画方式模拟显示实际效果。 11.动画设计器中层、组、物件的所有参数均可设定为引出项，播控时可实时修改。 12.支持各种飞光效果，可以简单的光效图样和任意贝塞尔曲线组合，实现特殊光效。 13.系统提供几十种三维内置物体插件，可造就多种物体，每一种物体可以通过参数调整产生不同的造型。 14.提供三维空间中窗口遮罩和任意形状物体的遮罩功能，可制作复杂形状的窗口效果。 15.支持虚拟物体之间的相互遮挡。 16.根据现场需要，可实时指定将任意三维窗口中的视频转场为全背景视频，转场过程中可设置同步实时特技。 17.支持整屏或者局部下雨、下雪、刮风和闪电等天气情况的粒子效果。 18.支持复杂场景的真三维渲染，要求支持三角面片数：标清＞31000000个，高清＞21000000个，纹理贴图＞3000MB； 19.支持第三方三维软件的模型和动作的导入，或简单或复杂的三维场景和模型，均可以在第三方软件中构建，在本系统中加工成完整的节目。 20.轨迹移动、旋转和缩放时支持以贝塞尔曲线方式实现匀速和变加速运动方式。 21.系统配有三维模型库，包括交通、建筑、体育、室内和植物等等多种分类；支持圆柱、椎体、球体和长方体等多种三维物体内置模块，并可编辑几何体属性，支持矩形、倒角矩形和圆盘等多种二维物体内置模块，并可编辑几何体属性； 22.对场景所有元素按层、组和物件进行管理，每个层、组和物件均具有各自的属性。 23.可以按事件量触发的方式设置动画的预加载及卸载； 24.支持本地资源管理（纹理/素材/材质/动画轨/物件动画）； 25.层空间具有独立的像机和灯光效果，组和物件具有上级属性的继承和各自独立的属性。 26.支持物体之间的属性参数关联； 27.支持动作捕捉系统的接入； 28.所有的动画播放可以直接同步播出，也可以按事件量触发播出，事件量可以是任何逻辑元素的组合，包含外部触发控制； 29.可以实时获取外部数据，支持ODBC/SQL等类型的数据连接，可以实时获取外部数据，并以柱状图、饼状图、折线图等三维图表方式可视化呈现，以及以图形、图表形式自动显示不断更新的外部数据； 30.支持图形、图表形式自动显示不断更新的外部数据； 31. 每一条功能特点均需提供详细的功能说明，并提供软件界面、操作、效果输出等证明材料。 | 套 | 1 |
| 2 | 精品课件制作系统套装 | 含定制150寸以上可投影绿幕，专业抠像色号，可拼接特殊防火材料处理，可移动搭设； 带门支架，专业设计预留走线卡槽，内里图层达到最好反光效果，表面涂层哑光材质； | 套 | 1 |
| 3 | 智慧电子交互笔 | 连接方式：USB\蓝牙 USB线4.5米 信号接收方式：红外线+超声波 定位精度：±1mm 红外线接收和超声波无线定位技术 双面感应 支持ESB,PDF,BMP,JPG,TIF,emf,ppt,pps等多种文件保存格式 支持图片、Word、Excel、PPT文件直接导入、 有效感应最小（43×28厘米）最大（490×150厘米） 锂聚合物充电电池，3小时充电时间15小时连续使用 | 套 | 1 |
| 4 | 背投超短焦 | DLP® 技术 /0.65”WXGA DMD芯片 精密超短焦镜头，约26.6cm投影距离（距尾部）可投100寸 显示技术 ：DLP 输出亮度：3600 ISO 21118流明 分辨率 ：1920x1080 对比度 ：20000:1 投射比：0.27 :1 Offset：118.2%± 3 % 数字梯形校正：水平: ±4°, 垂直: ± 7 ° 影像格式：16:10，LBX，Native，Auto，4:3 3D兼容性：Computer: 1280x720/1024x768@120Hz 信号输出入接口：VGA in x1, VGA out x1, HDMI V1.4A x2, Composite x1, Audio in x1, Audio out x1, RS232C x 1, USB-A x2, RJ45 x1, 工作噪音：25dB (ECO) 光源规格：240W 光源寿命：4000小时（明亮模式），10000小时（ECO模式） 内置扬声器：15 W x1 额定电压：100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz 整机功耗：303W @ 220VAC | 台 | 1 |
| 5 | 无线收音系统 | 含盒式发射机、接收机、领夹话筒 发射机输出频率：10-30mW 输入端子：4针带锁接头 接收机抑制:60dB 灵敏度20dBuv信噪比60dB | 组 | 1 |
| 6 | 监听耳机 | 3.5插头 可调节头带 灵敏度 -58 dBV/uBr,-38 dBV/Pa ± -4 dB 音频相应： 耳机：20 Hz – 20000 Hz 麦克风：100 Hz – 16000 Hz | 支 | 1 |
| 7 | 监看系统 | 55英寸全高清液晶监看电视 含移动推车 屏幕分辨率:4k超高清（3840×2160P） 屏幕比例:16:9 刷屏率:60HZ CPU：Cortex A53 四核 1.5GHz GPU：Mali-450 750MHz 运行内存：2GB 存储内存：8GB 扬声器数量：2X8W | 套 | 1 |
| 8 | 视频转换器 | SDI转HDMI 支持1080P60 USB供电，电源适配器供电 一路SDI 进 一路HDMI出 一路SDI环出 | 套 | 1 |
| 9 | 视频转换器 | SDI转HDMI 支持1080P60 USB供电，电源适配器供电 一路SDI 进 一路HDMI出 一路SDI环出 | 套 | 1 |
| 10 | 线材及其他配件 | 5米DVI延长线 * 1 5米USB延长线 * 2 5米HDMI视频线 * 1 20米HDMI视频线 * 1 电源线 * 2 3米卡侬转3.5音频线 * 1 DP转DVI * 1 电池及充电器 * 1 3米SDI视频线 * 1 5米SDI视频线 * 2 插排 * 2 | 套 | 1 |
| 11 | 三维虚拟模板 | 可一键替换真三维虚拟场景不少于38套，每套场景均搭配好播放课件用的视频窗、教师及课程简介字幕条，每个模板中的字幕条均由复杂的组合动画、扫光效果组成，内置默认LOGO素材，模板素材内容均可根据学校的需求实时替换素材； | 套 | 1 |
| 12 | 安装调试培训 | 专业技术工程师安装调试好系统并培训具体使用 | 套 | 1 |