# 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：万宁市高位视频监控系统项目

2、建设目标：本期以购买服务方式搭建万宁市高位视频监控系统，旨在及时发现秸秆垃圾焚烧、违法采砂、违建、侵占耕地和建筑垃圾堆积等现象，将破坏扼杀在摇篮阶段。实现环境保护、国土资源保护、城市管理、公共安全保障等方面的工作科学化、精细化。同时为检测、预警、指挥、处置、事后评估等决策提供技术支撑和科学依据，为各级领导决策指挥、日常管理提供有力保障。

二、服务需求及内容

1、服务需求

（1）前端系统

本项目以秸秆焚烧需求为主，建设41个双光谱热成像中载云台高位视频监控点位，实现万宁市高铁高速沿线、重点田洋、万城镇周边等重点田洋区域高点全天候巡航式监控覆盖。同时对监测区域内河流、国土、森林等资源完成非法采砂、违建违占、林木盗采和建筑垃圾堆积监测。

（2）视频监控平台

视频监控平台需提供基础视频能力、设备管理能力和预警处理能力建设。设备管理能力主要实现对云台等感知设备的统一调度管理，如云台校准、巡航配置等；基础视频能力则基于视频资源，实现对视频的转发、浏览、回放等基本操作及视频图像处理等基础功能，为行业应用提供基础的视频功能及标准的视频资源；预警处理能力是对前端视频监控产生的告警信息进行接收、处置任务下发、联动视频指挥、处理结果归档统计等。

（3）传输网络

本项目需采用专线传输，保证视频资源实时、稳定地传输至视频管理平台和监控中心客户端。前端需采用10M互联网专线，平台侧需采用100M互联网专线。本期项目建设41个前端点位，接入万宁市社管平台和万宁市污染源监控中心，因此共使用41条10M互联网专线和2条100M互联网专线。

2、服务内容清单一览表

| 序号 | 采购品目名称 | 参考规格型号和配置技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高点视频监控数据服务 | 摄像机数据资源服务:提供41套3km双光谱热成像高位视频监控数据资源服务。 | 3 | 年 |
| 2 | 平台软件服务 | 1、提供平台侧环境及硬件使用服务：平台部署的机房、机架、服务器等资源以及供电、运维等服务。 2、平台软件使用服务：A、前端画面的实时预览、告警信息接收、处置任务下发、联动视频指挥、处理结果归档统计等；B、配置1台交换机，1台电脑，以及1个麦克风、1对音箱、1套指挥桌椅、1对视频设备构成的现场指挥设施，满足市生态环境局污染源监控中心系统接入、实时指挥等使用；C、配置1台交换机，满足万宁市社管平台系统接入；D、网格员手机APP应用服务：查看前端视频，接收监控中心下发的处置任务，可以通过手机APP导航至事件地点，处置完成后上传处置结果。 3、数据存储服务：提供30天时长的历史视频数据存储服务。 | 3 | 年 |
| 3 | 铁塔信息基础设施服务 | 1.铁塔设备挂载服务； 2.机房内设备空间占用服务； 3.机房内UPS备电供电服务； 4.机房内配套服务（配电柜、走线架、空调、照明等）； 5.动力环境监控（FSU）数据服务； 6.铁塔、机房等配套维护服务。 | 3 | 年 |
| 4 | 视频传输服务 | 前端视频资源传输与平台侧网络使用:1、41个前端视频数据资源回传采用10M互联网专线服务；2、为万宁市社管平台和万宁市污染源监控中心各提供1条100M互联网专线服务。 | 3 | 年 |
| 5 | 运营维护服务 | 1、41个前端设备供电备电服务； 2、41个摄像机、配套设备和线路等巡检及安全性检查和维护，以及日常故障处理服务。 | 3 | 年 |
| 6 | 场景识别与调度服务 | 1、后端算法调度服务：根据点位监控区域场景配置AI识别算法，场景包括秸秆禁烧、非法采砂、违建违占、林木盗伐、建筑垃圾堆积等识别、预警服务； 2、视频解析硬件资源服务：提供GPU服务器等资源使用服务。 | 3 | 年 |

三、交付标准及验收

1、交付地点：采购人指定地点

2、合同履行期限：自合同签订生效之日起3年。

3、验收标准及要求：对照投标文件、采购合同和国家行业标准进行验收。

4、付款条件：采购双方签订合同时另行约定。

四、其他服务要求

1. 人员培训：中标供应商为各部门的相关人员和监控人员提供1次/年的培训；操作人员的现场培训率需达到100%，每年对操作系统的监控人员至少全覆盖培训1次；制定培训计划，培训计划需包括培训范围、培训内容、培训方式、培训人员、培训考核等几个方面。

2.系统安全：以系统整体信息安全为目标，以业务需求为主导，构建和建设单位业务需求相匹配的综合安全防护能力，并通过安全管理制度落地，加强运维过程中的预警监测能力和应急处置工作，不断提供安全保障能力。

3.互联互通：系统设计选用的前端监控设备及监控系统采用标准化设计，可实现与其他系统平台、外部系统及功能扩展的无缝对接。