第三章 采购需求

## 一、项目名称

澄迈县公安智慧监所项目

## 二、建设目标

澄迈县公安智慧监所项目建设是根据公安部监管局《关于推进智慧监管建设的指导意见》、《智慧监管建设技术指南》以及《海南省公安智慧监管建设实施方案》相关要求结合海南自由贸易港建设总体方案、智慧海南总体方案（2020-2025年）、海南省信息化“十四•五”规划，进行整体设计，打造智慧防控、智慧管理、智慧服务、智慧指导四大应用体系，规范管理被监管人员、监所民警、外来人员，依托海南省厅公安警务大数据平台，整合海南省违法犯罪人员信息系统，提升看守所现有高清视频监控系统、监区门禁系统、呼叫对讲系统等信息化感知模块功能，装配智慧监室、智慧警务、智慧通道等物联网终端设施，以统一的监所“智慧平台”集成被监管人员信息、监所感知信息、业务信息相关联，实现监所信息化与省厅警务大数据平台互联融合，建设体系完成、纵横贯通的新型实战平台，提升在被监管人员安全管理、业务管理智能化水平，减轻民警工作压力，智能化管理民警巡视、被监管人员早晚点名、指纹出入所、办案会见、协助破案等信息，有效的促进规范化执法，确保了监所安全。

（1）实现监所各岗位的协同：智慧监管平台是全所应用的大平台，所有民警在一个平台上工作，实现消息实时准确推送。

（2）实现监所向省厅监管总队之间实时消息推送：如实时的关押信息、异地羁押审批、督导通报、重点关注人员情况等。

（3）实现与公安其他平台协同：警综系统，监所获取待送押人员信息，推送深挖线索、环节变动、投送监狱、释放出所人员到办案单位。

智慧监管的建设紧紧围绕维护国家安全和社会稳定工作面临的新形势，加强对被监管人员违法犯罪动态情报信息和违法犯罪规律的分析，深入研究被监管人员活动的规律特点和动向，及时向有关部门提供信息，提出防范和打击的对策建议。平台能实现对执法问题的预警和发现功能。完善办案期限即将届满预警提示功能，增加对受立案、行政处罚、强制措施、涉案财物管理等办案数据异常变动情况的监测功能，及时发现、提醒、纠正执法问题。平台必须实现统计分析和辅助决策功能。优化执法办案信息系统的数据查询和统计分析功能，形成对发案数量、种类、区域以及办案质量的数据年度分析报告，为执法决策提供准确参考。

智慧监管规划以科学发展观为统领，以创建安全文明监所为目标，以信息化建设和应用为载体，将信息预警、信息促控融入到监管执法和队伍建设的各环节、各层面，基本解决监管工作的源头性、根本性、基础性问题，使澄迈县公安监管信息化建设及各项工作跃入全国先进行列。

## 三、建设内容

按照公安部《全国公安“智慧监管”建设指南》要求，建设澄迈县看守所、戒毒所公安监所实战平台，按《海南公安监所实战平台建设规范》中监所实战平台模块组成结构，本次项目建设主要建设内容划分如下：

（一）澄迈县看守所建设内容

1、看守所监所实战平台接入

2、基础信息采集

（1）谈话教育系统

3、被监管人员报告系统

（1）监室信息交互终端系统

4、民警巡视管理

（1）管教智能终端系统

（2）移动警务通系统

5、电化教育（广播）系统

（1）电教系统

（2）电教室兼会议室

6、监控系统

（1）人脸比对系统

7、应急警报

（1）监室防自缢预警系统

8、防雷接地改造、网络安全建设等

（二）澄迈县强制隔离戒毒所建设内容

1、戒毒所监所实战平台接入

2、基础信息采集

（1）谈话教育系统

3、被监管人员报告系统

4、民警巡视管理

（1）管教智能终端系统

（2）移动警务通系统

5、网络安全建设等

## 四、采购品目汇总清单

| 序号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软硬件设备及材料采购 | 1 | 项 |  |
| 二 | 集成费 | 1 | 项 |  |

## 五、采购产品清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格配置及技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 软硬件设备及材料采购 |
| （一） | 看守所智慧监所建设项目建设内容 |
| 监所实战平台 |
| 1 | 看守所监所实战平台接入 |
| 1.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 接入总队智慧监管平台 | 接入总队智慧监管平台，同步权限管理信息，实现民警基本信息岗位信息共享，按角色功能分配平台访问权限 | 项 | 1 |  |
|  |  | 监所数据资源同步：下载本所在押人员数据、民警数据、监所基础数据、视频巡查督导数据，确保本所数据与省厅、公安部系统平台保持一致，发生网络故障时仍能应用平台各项主要功能；上传监所实战平台预警信息到总队智慧监管平台； | 项 | 1 |  |
|  |  | 监控系统接入：将本所监控摄像机、存储、监控管理平台、大屏控制单元的原厂SDK进行二次开发，实现监所实战平台调用预览视频、回放视频、大屏控制功能，管教、医生、收押、所领导、巡控各岗位共享共用视频资源 | 项 | 1 |  |
|  |  | 智能分析系统接入：视频分析结果数据收集，并与监室新进人员、待出所人员、环节变动、提讯会见、医疗财物信息联合比对，分级预警，避免频繁报警影响民警值班 | 项 | 1 |  |
|  |  | 报警、门禁系统接入：应急报警和本所门禁数据接入包括门禁权限、开关门实时事件、报警事件，关联监控视频及区域业务信息（收押、出所、提讯会见、所内就医、所外就医等） | 项 | 1 |  |
|  |  | 监室信息交互终端接入：提供本所财物商品信息维护功能，按在押人员或监室设置购物限制；设置监室点名时间段，收集监室点名记录；收集监室预约信息。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 位置信息管理：接入人员定位或人脸识别等位置采集信息，关联本所数据资源，实现区域防控，将位置、时间、人员、事件四要素自动汇集、自动分析、主动预警； | 项 | 1 |  |
|  |  | 周界及AB门信息接入：监室周界状态、报警信息接入，实现与AB门值班室系统接入，双重验证，防止误放人； | 项 | 1 |  |
| 1.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 性能参数：CPU 2* Intel四核处理器，32G内存，2*600G SAS，板载2*GE+2*10GE光口(Intel X722)+插卡: Intel I350（2*GE）+Intel 82599（2*10GE）） | 台 | 1 |  |
| 2 | 数据服务器 | 性能参数：CPU 2* Intel四核处理器，32G内存，2*600G SAS，板载2*GE+2*10GE光口(Intel X722)+插卡: Intel I350（2*GE）+Intel 82599（2*10GE）） | 台 | 1 |  |
| 2 | 监室行为智能分析 |  |  |  |  |
| 2.1 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 行为分析服务器 | 1U 标准机箱，集成 16 颗 GPU 芯片， 1 颗 E3 1225 Intel CPU；4 个千兆自适应网口；4 个 USB3.0 接口；1 个VGA 接口；1 个内置 150GB SSD 硬盘；8G DDR3 内存；支持 16 路监舍智能分析；支持 720P分辨率；剧烈运动检测、起身检测、重点人员起身检测、攀高检测、离岗检测、如厕超时检测；穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测；放风场滞留检测； | 台 | 2 |  |
| 基础信息采集 |
| 3 | 谈话教育系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 谈话教育软件 | 对接监所实战平台，具备谈话任务提醒功能，数据上传到违法犯罪人员信息系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 谈话录音功能：谈话教育对象进行指纹比对确认身份之后，可选择文字输入或录音。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 具备电脑存储，资料编目分类功能。 | 套 | 1 |  |
| 3.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | USB，160度广角摄像头 | 台 | 1 |  |
| 2 | 防护型指纹仪 | 防护型：USB接口/有效采集面积：14×18mm/认假率：＜0.001%/拒真率：＜1%/分辨率：500dpi±3%/图像灰度级：256级灰度； | 台 | 1 |  |
| 3 | 拾音器 | 桌面拾音器/录音采访指向音头/30平米有效监听/前后对称配置两个全向音头，数位信号处理/指向特性：界面指向；灵敏度：-52dB；信噪比：70dB；输出阻抗：600～1000欧姆非平衡；工作环境温度：-40℃～75℃；可靠性指标：MTNF≧80000小时 | 台 | 1 |  |
| 4 | 业务终端 | I5处理器/4G/500G/1G独立显卡/21.5寸液晶显示器1台 | 台 | 1 |  |
| 5 | 笔录打印机 | 普通激光打印机 纸张输入容量：>=150页 扫描功能：平板式 基础功能：复印，扫描，打印 最大支持幅面：A4 连接方式：Wi-Fi，有线，USB 打印功能：自动双面 能效等级：一级能效 | 台 | 1 |  |
| 被监管人员报告系统 |
| 4 | 监室信息交互终端系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端软件授权 | 对接监所实战平台，具备省厅违法犯罪人员信息接口，共享被监管人员、民警实时信息； 一日生活管理：管理民警首先规定一日生活作息表，通过软件设置在某时间播放的音乐内容、次数、音量。可以详细定义起床、早餐、学习、卫生内务等各项生活管理提醒。 3、自助点名管理：监室一日生活管理内容应列明早晚点名时间，到预定时间后，民警值班室软件与监室内智能终端屏，同时播放自助点名开始，点名注意事项，语音叫号，提醒被监管人员按编号逐一按捺指纹。 4、值班签到管理：安排被监管人员在中午和晚上休息时段双人值班是保障监室安全的重要一环，管理民警安排被监管人员每日滚动轮换值班，并实时发布在监室智能终端。 5、信息公开查询：全体被监管人员均可公开显示、查询的内容包括：合法权益和应当遵守的管理规定，一日生活作息安排表，中午和晚上休息时段双人值班表，一周食谱，伙食供应标准，生活用品代购价目表 6、出入监室登记：统关联省级违法犯罪人员信息系统，自动提醒被监管人员出、回监室信息，被监管人员出（回）监室自助指纹确认，便于各级领导掌握监室被监管人员准确数量。 7、预约管理：被监管人员通过指纹确认身份，可以预约民警、预约购物。 | 套 | 32 |  |
| 4.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端 | 电子触屏操作，具备省厅违法犯罪人员信息接口，功能模块：一日生活管理、预约管理、自助购物、床位管理、监室点名、预约看病、预约谈话、出入监室身份核实，值班签到、一键求助、出入登记、可视对讲； 1.超低功耗安卓系统，触屏操作界面，集成指纹采集模块；Android4.0/双核1.2GHz/内存2GB/RJ45接口：10M/100M；USB：OTG/HOST各一个/内置SD卡最大支持32G,10.2英寸，1280x800像素，5mm厚钢化防暴电容式触摸屏，防护等级：IK08；操作界面：图形化菜单会话界面，纯触摸操作方式；含电源及安装固定底壳； 2、指纹模块：图像采集尺寸256X360，图像灰度级256级，分辨率500Dpi，采集窗口尺寸22*27mm，图像畸变≤1%；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；网络接口：以太网RJ45接口10M/100M自适应；标配安装底盒。 | 台 | 32 |  |
| 2 | 对讲主机 | 外型设计：面板8mm厚铝合金，10.2吋液晶触摸屏； 安装模式：立座式、挂墙式、嵌入式； 摄像头：100万像素；信噪比：＜70dB； 音频码流：16Kb~192Kb；网络接口：1个；标配1个手持话机； | 台 | 1 |  |
| 3 | 地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；功耗：≤ 2W 输入电源：DC12V～18V。 | 台 | 1 |  |
| 民警巡视管理 |
| 5 | 管教智能终端系统 |  |  |  |  |
| 5.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 管教智能终端软件授权 | 接入监所实战平台，数据实时同步省级违法犯罪人员信息系统； 2、权限管理：仅经过管理平台注册登记的卡、密码才可以进入系统。 3、信息发布及显示：终端界面可显示值班信息、值班民警姓名、照片及被监管人员的基本信息，使监管场所的管理更加便捷高效 4、人员档案管理：实时显示在押人员所有相关信息，包括基本信息、案件信息、照片信息、同案信息、风险评估、医疗财务信息等；可以对此监室进行人数汇总，可以通过不同颜色区分出风险、重点、七日入所、病号人员等。 5、财务信息查询：可以查询被监管人员、管教所内消费记录。 6、监室管理：实时显示各个监室情况，快速查看监室人员信息。 7、信息查询：了提高监管质量，方便监管人员快速、便捷、高效的完成工作，智能终端可以实时查询人员信息、监室值班信息、管教信息、通讯录信息、同案信息、耳目信息、财务信息等信息 8、巡视考勤：通过管教刷卡，可以自动获取管教姓名，形成巡视考勤记录。 9、羁押提醒：按公安部执法规范要求，被监管人员8必谈工作提醒、超期羁押提醒、新入所提醒、待出所提醒。 | 套 | 4 |  |
| 5.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 管教智能终端 | 安装在监室外，电子触屏操作，电容触摸液晶屏； 身份认证可选RFID、IC/ID、指纹、人脸、掌静脉/显示尺寸21.5寸电容触摸屏/分辨率1920*1080/操作系统：Android 4.2.2/CPU:8核/主频:1.8G/内存：1G DDR3/FLASH：8GB/外置电源DC12V/下方出线 | 台 | 4 |  |
| 2 | 室外电源箱 | 配套电源、线路集线，安装在室外通道桥架 | 台 | 4 |  |
| 3 | 业务终端 | I5处理器/4G/500G/DVDRW/1G独立显卡/21.5寸液晶显示器1台 | 台 | 1 |  |
| 6 | 移动警务通系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 移动应用业务管理软件 | 1、接入监所实战平台，共享被监管人员信息、民警信息； 2、信息综合查询应用； 3、点名、巡视登记； | 套 | 1 |  |
| 6.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 巡视终端 | 无wifi/无蓝牙/网口型/带读卡功能/智能移动操作系统/处理器核心：四核1.6/内存2GB/8英寸触屏/带充电底座；USB数据线1条； | 台 | 1 |  |
| 2 | 发卡器 | 125KHZ ID卡发卡器\13.56MHZ CPU卡发卡器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 民警卡 | IC卡型钥匙扣 | 张 | 32 |  |
| 电化教育（广播）系统 |
| 7 | 电教系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字机顶盒 | 高清单向机顶盒 | 台 | 1 |  |
| 2 | 4路高清视频编码器 | 高清视频编码器,H.264压缩格式/单路 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监仓专用数字解码器 | 输入格式：支持HDMI输入,支持H265编码，同等码流可传输比H264编码器高得多的质量,HDMI分辨率全兼容支持1080P@60HZ,1080I,720p,标清,音频达到CD音质采集，支持AAC/G711编码,支持RTMP/UDP TS/HTTP TS/RTSP/HLS/ONVIF协议输出 | 套 | 33 |  |
| 4 | 视频流服务器 | 性能参数：CPU 2* Intel四核处理器，32G内存，2*600G SAS，板载2*GE+2*10GE光口(Intel X722)+插卡: Intel I350（2*GE）+Intel 82599（2*10GE）） | 台 | 1 |  |
| 5 | 硬盘播出服务器 | 播出服务器拥有丰富的输入输出接口，可满足电视台不同信号源和视频文件的输入输出要求。播出服务器拥有丰富的输入输出接口，可满足电视台不同信号源和视频文件的输入输出要求。功能齐全：可自动播、定时播、依次播、剧中插播、多级套播、断点续播、循环垫播，也可在播出过程中实时增减节目、修改素材，随改随播。能控制切换台、录像机、光盘机，实现盘带碟混合播出。 图文字幕：播出软件内嵌图文字幕，可实现台标、时钟、挂角、栏标、左飞的同屏显示，字幕层数不受限制、互不影响，字幕可以在播出表的任何位置叠加和消除，字幕可与节目锁定同步播出。 维护简单：单机模式只需一台机器即可完成全部播出工作，全中文菜单界面，几分钟就能掌握。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 采编终端 | I7处理器/16G/1000G/DVDRW/1G独立显卡/21.5寸液晶显示器1台 | 台 | 1 |  |
| 7 | HDMI视频采集卡 | 视频输入接口：HDMI x1/SDI x1/DVI x1/S端子 x1 音频输入：HDMI/SDI内嵌音频 输入视频支持：最大1920*1080P 60/50fps SDK：VC/VB/C# | 张 | 1 |  |
| 8 | 8进4出HDMI矩阵 | 支持8路HDMI视频输入，4路HDMI输出与及嵌入式多通道数字音频債号的交叉切换。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 电视机 | 43英寸液晶电视机 | 台 | 1 |  |
| 电化教育（广播）系统 |
| 8 | 电教室兼会议室 |  |  |  |  |
| 8.1 | 电教室 |  |  |  |  |
| 1 | 会议话筒 | 全数字音频技术，内置高性能双核CPU，处理速度快，音质效果好；支持48K的音频采样率，频率响应20-20000 Hz； | 台 | 18 |  |
| 2 | 全数字会议主机 | 可以推动64组以上发言设备，只需增加扩展设备即可推动250组以上的发言设备具有四组8P-DIN插座用于系统连接，具有三种模式功能设置按键：“MODE”、“SET”、“ENTER”，支持多种会议模式如：自由讨论、先进先出、限制发言等。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 高保真会议专用音箱 | 5英寸Kevlar编织盆中低音 ，3英寸中高音两只，28mm球顶高音 | 个 | 8 |  |
| 4 | 功率放大器 | 输出功率:8Ω-2x600W,4Ω-2x800W,桥接8Ω----1500W,频率响应:20Hz-20KHz。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换，在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 12路调音台 | 8路话筒卡龙母，4路线路莲花，输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座，功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无线话筒 | 采用世界先进的DPLL数字锁相环多信道频率合成技术及杂讯自动控制技术(带导频)；使用UHF550MHz～980MHz频段，避免干扰频率；全新节能模式设置，全自动EQ控制功能，自动校正音色全自动开关机模式自动红外线对频系统，全自动扫描；双话筒设计，可两人同时演唱手持麦克风隐形天线。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 16进8出HDMI矩阵 | 支持16路HDMI视频输入，8路HDMI输出与及嵌入式多通道数字音频債号的交叉切换。 | 台 | 1 |  |
| 9 | 会议中控主机 | 内置串行端口：8个，其中3路双向传输RS232，2路单向RS232接口，2路RS485接口，任意串行口，可自定义控制各类通讯设备。 | 台 | 1 |  |
| 10 | 中控编程软件 | 根据现场需求，编制会议中控软件。 | 项 | 1 |  |
| 11 | 会议中控无线接收器 | 无线网络数据解码器使用国际通用的IEEE802.11标准数据传输技术，可支持任意平台使用，可设置定义任意TCP/IP地址及通讯端口传输数据采用SVNET 256位加密传输，能有效保证通讯数据的安全性及完整性。通讯距离不小于80M视距。 | 台 | 1 |  |
| 12 | 无线控制终端 | 屏幕尺寸：8.4英寸，屏幕类型：IPS屏，分辨率：2560 × 1600，PPI：359PPI，触摸屏：电容十点触控。 | 台 | 1 |  |
| 13 | 视频会议主机 | 提供双路1080P高清画面和AAC宽频语音，会议、远程教育等视频会议功能。 | 台 | 1 |  |
| 14 | 视频会议摄像机 | 采用1/2.8英寸高品质图像传感器，最大分辨率可达1920x1080，输出帧率高达60帧/秒。12X/20X多种光学变倍镜头，镜头具有72.5°无畸变宽视角。 | 台 | 1 |  |
| 15 | 移动三角架 | 1.5米铝合金 | 个 | 1 |  |
| 16 | 无线AC控制器 | 支持：802.11b 802.11g 802.11a 802.11n 802.3u 802.3，有线传输率：1000Mbps，无线传输速率：1000Mbps，8口POE供口，1WAN口。 | 台 | 1 |  |
| 17 | 面板AP | 86面板，300M,瘦AP,POE供电 | 台 | 4 |  |
| 18 | 音频端子接插线 | 纯铜连接件，AV,卡侬端子等 | 项 | 1 |  |
| 19 | 多媒体插座 | HDMI,RJ45,VGA*1 | 个 | 6 |  |
| 8.2 | 多媒体显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | P2.5全彩LED屏 | Q2.5-E室内表贴全彩，整屏尺寸：宽4.89m×高2.17m=10.61㎡ 整屏尺寸：宽4.89m×高2.17m=10.61㎡ | 平方 | 10.6 |  |
| 2 | P3.0单红LED条屏 | 室内3.75单红显示屏：宽5.258m×高0.394m=2.07㎡ | 平方 | 2.1 |  |
| 3 | 配电箱 | LED屏配套配电箱 | 个 | 1 |  |
| 4 | LED屏不锈钢包边 | 304不锈钢 | 米 | 16 |  |
| 监控系统 |
| 9 | 人脸比对系统 |  |  |  |  |
| 9.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸比对系统软件 | 接入监所实战平台，数据同步省违法犯罪人员信息系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 人脸抓拍、比对、存储功能。 | 套 | 1 |  |
| 9.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸服务器 | 人脸结构化分析服务器,名单库比对报警（16路人脸分析比对（图片流），8路人脸抓拍（视频流）） 32个人脸名单库，总库容10万张，路人档案10万份，支持陌生人报警。支持人员频次统计，支持人脸签到和考勤，支持人脸1V1比对支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索，说明：人脸模式最高支持800W分辨率。硬件规格：2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源8盘位，可满配6T硬盘，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口1个eSATA接口，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘，报警IO：16进4出(选配16进8出)。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 通道人脸摄像机 | 200万星光级1/1.8” CMOS智能人脸日夜型筒型网络摄像机人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图。抓图分辨率：分辨率：1920x1080，背景大图图片字符叠加功能：支持设备编号、抓拍时间、监测点信息，抓拍次数：支持抓拍次数（1-10次）可设，人脸曝光支持，宽动态：超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控最低照度：彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON)；黑白:0.0001Lux @(F1.2,AGC ON)，0 Lux with IR 镜头：8-32mm F1.4, 水平视场角42.5°~13.4° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：1920×1080 | 个 | 16 |  |
| 3 | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 个 | 16 |  |
| 4 | 业务终端 | I5处理器/4G/500G/DVDRW/1G独立显卡/21.5寸液晶显示器1台 | 台 | 1 |  |
| 应急警报 |
| 10 | 监室防自缢预警系统 |  |  |  |  |
| 10.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 监室防自缢预警系统软件 | 对接监所实战平台，上传防自缢预警探测数据，接收实战平台布防、撤防指令。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 分阶段报警：防自缢系统前端探测器探测到触警信息后率先进入判断分析环节，通过智能分析过滤掉被监管人员误触警戒区域的情形，记录有效触警信息 | 套 | 1 |  |
|  |  | 报警信息查询：系统具有详尽的查询功能，管理主机屏幕会以数量柱的方式分时段显示报警数量，使监管民警、所领导能够清晰的看到报警状态、报警信息量、当前报警量、多数报警集中体现在什么时间段等。 | 套 | 1 |  |
| 10.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 管理服务器 | E3-1220V6/DDR4 2400内存，支持4个内存插槽，标配8G/1T，AID121i ,支持RAID 0/1/DVDRW /双1G网口，独立千兆管理端口 | 台 | 1 |  |
| 2 | 触摸控制主机 | 处理器：Intel 酷睿I5 处理器，内存：DDR3 1600MHz 4GB以上，网络接口：10-100M自适应，其它接口：1×VGA,1×DVI，4×USB，1×RS232，2×PS/2，3×3.5mm接口，系统硬盘：120G以上SSD 3k~30k P/E(存储次数） 存储硬盘：1TB，拥有FIPS 140-2认证，电源：PS2 ATX 400W，显示屏：21英寸以上触摸屏，显示分辨率：1920×1080。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 光幕探测器 | 适用于监室门、监室窗等有挂点区域人体存在探测，可根据监室门、窗等挂点选择合适的数量来覆盖探测区域，配置灵活，具有背景自学习功能，智能适应场景，抗干扰，具备自我修正功能，确保探测器长久稳定工作。 光线类型：光幕。波长： 800mm-1000mm。光束：八路发射，八路接收；操作显示： LED 显示。采用zigbee组网技术。温度范围： -40℃至 60℃。最适宜安装高度 :3.2m-3.3m。探测区：探测区域大小可调，最大：3（高）×2（宽） m；最小： 1.2（高）×1.30（宽） m。幕帘厚度：300-500mm可调。响应时间：≤100ms。开关模式：可调节灵敏度；可调节水平扫描范围。光学面： PMMA。 | 个 | 64 |  |
| 4 | 声光报警器 | 语音警示加灯光提示。 | 个 | 32 |  |
| 5 | 报警模块 | 处理器：STM32，75MHz以上，FLASH 128K以上。实时时钟：RTC时基调校、低电压检测、抗印刷板漏电。通讯功能：高速、低功耗、抗干扰，RS-485和TCP/IP网络均可传递报警信息，支持zigbee技术收发探测器信号，支持通讯线路收发探测器信号。 语音功能：智能语音播报，带功放，可多路语音播报，内容可更新。工作电压：DC12V。功耗：＜1W 。报警触点容量：30VDC/3A。工作温度：-20°～70。工作湿度：10%～80%。可同时接入并识别多路防区信号，每防区可接多个报警点。多路继电器输出，并实现单路控制，智能判断报警信号。 | 个 | 32 |  |
| 6 | 360°全向探测器 | 主要功能特点： 真实温度补偿技术 双极性脉冲计数可调 抗射频干扰(20V/m -1GHz) 菲涅尔光学透镜 吸顶安装 报警输出：有线（N.C，N.O）输出，无线315MHz或433MHz 采用SMT工艺制造，抗干扰能力强 执行标准：GB10408.1/ GB10408.5 | 个 | 32 |  |
| 7 | 雨雪探测器 | 使用范围可广泛用环境、温室、养殖、建筑、楼宇等的雨雪有无的定性测量 技术参数测量对象：雨、雪有无查询 供电方式：12V-24VDC 输出形式：开关量信号 负载能力(触点容量)：5A，250VAC/30VDC 工作环境：温度-40℃～50℃ 湿度≤99%RH 外壳防护等级：IP45 | 个 | 1 |  |
| 8 | 电源 | DC12V/5A | 个 | 1 |  |
| 11 | 防雷接地改造 |  |  |  |  |
| 11.1 | 塔楼哨位（数量：2） |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆网络防雷器 | 保护线对 24*2对 ，额定工作电压Un 12-58V ，最大持续运行电压Uc 100V ，最大放电电流 ，Imax（8/20ms） 1-2 0.35KA ，3-6 0.35KA ，1、2、3、6-PE 3KA ，SE-PE 10KA ，冲击限制电压 ，Up（10/700/ms） 1-2 ≤20V ，3-6 ≤20V 。 | 台 | 2 |  |
| 2 | 6类网络跳线 | 纯铜线缆，线缆长度1-1.5米 | 条 | 48 |  |
| 3 | 24口理线架 | 24端口机架式，水平线缆整理 | 个 | 6 |  |
| 4 | PDU防浪涌配电单元 | 3U机架式，含防浪涌保护器、2P空开,接地端子排等。 | 个 | 2 |  |
| 5 | 防雷PDU插座 | 8位10A通用孔，防雷浪涌 | 个 | 6 |  |
| 6 | 32U机柜 | 32U 600*800*1600MM | 个 | 2 |  |
| 7 | 12mm热镀锌圆钢 | 12mm热镀锌 | 米 | 40 |  |
| 8 | 热镀锌扁铁 | 40mm*4mm | 米 | 120 |  |
| 9 | 接地模块 | 符合国家标准 | 个 | 32 |  |
| 10 | 接地极 | 50mm*50mm*5mm*1500mm | 条 | 16 |  |
| 11 | 16mm地线 | 国产纯铜足标线缆 | 米 | 40 |  |
| 12 | 接地模块预埋 | 符合国家标准 | 项 | 2 |  |
| 13 | 机柜接地铜排 | 3*30*500，紫铜材质 | 个 | 2 |  |
| 14 | 接地端子线 | 定制 | 条 | 40 |  |
| 15 | 防雷检测 | 接地电阻检测，并出具检测报告。 | 项 | 2 |  |
| 11.2 | 监门哨（数量：1） |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆网络防雷器 | 保护线对 24*2对 ，额定工作电压Un 12-58V ，最大持续运行电压Uc 100V ，最大放电电流 ，Imax（8/20ms） 1-2 0.35KA ，3-6 0.35KA ，1、2、3、6-PE 3KA ，SE-PE 10KA ，冲击限制电压 ，Up（10/700/ms） 1-2 ≤20V ，3-6 ≤20V 。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 6类网络跳线 | 纯铜线缆，线缆长度2-3米 | 条 | 24 |  |
| 3 | 24口理线架 | 24端口机架式，水平线缆整理 | 个 | 1 |  |
| 4 | PDU防浪涌配电单元 | 3U机架式，含防浪涌保护器、2P空开,接地端子排等。 | 个 | 1 |  |
| 5 | 防雷PDU插座 | 8位10A通用孔，防雷浪涌 | 个 | 3 |  |
| 6 | 16mm地线 | 国产纯铜足标线缆 | 米 | 20 |  |
| 7 | 机柜接地铜排 | 3*30*500，紫铜材质 | 个 | 1 |  |
| 8 | 接地端子线 | 定制 | 条 | 20 |  |
| 9 | 防雷检测 | 接地电阻检测，并出具检测报告。 | 项 | 1 |  |
| 11.3 | 中队监控机房 |  |  |  |  |
| 1 | 24口千兆网络防雷器 | 保护线对 24*2对 ，额定工作电压Un 12-58V ，最大持续运行电压Uc 100V ，最大放电电流 ，Imax（8/20ms） 1-2 0.35KA ，3-6 0.35KA ，1、2、3、6-PE 3KA ，SE-PE 10KA ，冲击限制电压 ，Up（10/700/ms） 1-2 ≤20V ，3-6 ≤20V 。 | 台 | 6 |  |
| 2 | 6类网络跳线 | 纯铜线缆，线缆长度2-3米 | 条 | 72 |  |
| 3 | 24口理线架 | 24端口机架式，水平线缆整理 | 个 | 12 |  |
| 4 | PDU防浪涌配电单元 | 3U机架式，含防浪涌保护器、2P空开,接地端子排等。 | 个 | 3 |  |
| 5 | 防雷PDU插座 | 8位10A通用孔，防雷浪涌 | 个 | 5 |  |
| 6 | 机柜接地铜排 | 3*30*500，紫铜材质 | 个 | 6 |  |
| 7 | 16mm地线 | 国产纯铜足标线缆 | 米 | 40 |  |
| 8 | 接地端子线 | 定制 | 条 | 72 |  |
| 9 | 防雷检测 | 接地电阻检测，并出具检测报告。 | 项 | 1 |  |
| 12 | 网络、信息安全及其它设备 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器防火墙 | 设备网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥3Gbps，并发连接数≥200W，新建连接数≥6W； 2. 设备采用多核并行处理架构，内存≥8G，1U规格，存储≥64G SSD，单电源，配备≥8千兆电口+2万兆光口SFP+； 3. 包含3年URL，IPS、AV规则库且含3年硬件质保及软件升级服务； 4. 支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护； 5. 支持IPSec VPN智能选路功能； 6. 产品支持应用的识别和控制，应用类型包括游戏、P2P下载、聊天工具、股票软件等类型应用进行检测与控制； 7. 支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护； 8. 可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情; 9.支持全面的NAT转换配置，包括包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换; 10.产品可扩展对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型； | 台 | 1 |  |
| 2 | APT未知威胁系统 | 1. 设备规格为1U，网络层吞吐量≥500Mbps，内存≥16G，硬盘≥128GB SSD+4TB SATA，配备≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，配置单电源； 2. 支持对安全事件、外部攻击者等维度进行自定义设置实现实时告警展示，支持大屏轮播； 3. 支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作； 4. 弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web空密码、账号白名单、密码白名单、txt文件格式导入； 5. 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库；支持定期自动升级或离线手动升级； 6.可快速生成月度、季度、年度PPT报表，包含网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点等，帮助用户高效汇报，体现安全工作价值； 7. 支持与本项目行为管理设备进行联动响应，同步认证用户，实现与安全事件关联； 8．包含3年规则升级，3年硬件质保及软件升级服务。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主机杀毒系统 | 1.CPU配置：CPU≥Silver 4210R*2，每CPU≥10物理核，主频≥2.4GHz，支持超线程，超频技术 2.内存配置：≥128 GB DDR4内存； 3.硬盘配置：数据盘≥6T容量，系统盘≥240G SSD； 4.缓存配置（Cache）：≥480 GB SSD； 5.网卡：≥6×GE千兆电口，≥2×10GE万兆网口； 6.规格：标准2U服务器； 7. 提供主机防病毒功能，出入虚拟机/服务器流量的访问控制； 8. 支持对主机账号信息进行梳理，可展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号； 9. 支持点击威胁情报操作跳转至威胁情报系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等 10. 支持导出针对全网终端的终端风险报告，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议； 11. 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议； 12. 当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持在其它终端上同步处置； 13．整套产品含不少于50点PC授权，5点服务器授权，包含3年硬件保修服务，规则库升级及软件升级服务。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 堡垒机 | 1. 设备内置运维管理资产数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200； 2. 硬件规格为1U，内存≥8G，硬盘≥2TB SATA，单电源，配备≥6个千兆电口； 3. 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式； 4. 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度； 5. 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容； 6. 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史； 7. 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、WORD等格式导出； 8. 支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能； 9. 全面支持Windows、linux、国产麒麟系统等客户端； 10．包含3年硬件质保及软件升级服务。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频网准入 | 设备规格1U，单电源；设备≧4个千兆电口，内存≥4G，存储≥128G SSD，最大并发连接数≥10万； 含3年设备原厂保修服务及软件升级服务； 提供≥360路的IPC摄像头接入授权（4M码流）；终端准入授权≥50，适用于PC准入场景，包含终端安全检查、非法外联管控、外设管控、802.1x客户端认证、Portal客户端认证等功能； 提供路由、网桥、旁路三种部署模式； 提供主备模式的双机部署，设备或网络故障时可自动进行切换 提供主动探测和流量分析两种资产发现方式，可通过SNMP等协议发起探测，并设定探测的目标IP、SNMP版本、团体名等； 提供资产列表，可查看终端指纹信息和状态，如IP、MAC、类型、系统、厂商、终端名称、网卡厂商、在线状态、合规状态等，可修改资产的类型、厂商、绑定信息（支持厂商包括但不限于海康、大华、宇视、科达、天地伟业、索尼、华为等等）； 提供资产查询，根据IP、IP段、MAC、使用者、在线状态、冻结状态、系统信息等条件组合查询资产信息； 提供IP地址管理，可查看IP地址使用情况（正常使用、未使用、长期离线），可查看单个IP的使用状态、在线状态、绑定状态、MAC地址、活跃时间； 10、提供对IoT终端的安全漏洞、弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，提供立即扫描和定时扫描两种方式 。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 漏洞扫描 | 设备规格为2U，单电源，内存≥8G，标配≥6个千兆电口+2个千兆光口，主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5，系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20； 2. 资产定义：需要进行系统漏洞、弱口令、基线核查、web漏洞检测的资产需要计入资产数量，系统漏扫、基线核查、弱口令扫描共享IP授权数，web漏洞检测资产计入URL授权数，资产发现不限制授权数量；资产类别包括终端、服务器、网络设备、安全设备、IoT设备等；一个独立的IP地址计算为一个IP资产，一个独立的网站（web路径做计数区分）为一个URL资产； 3. 提供从“高危”、“中危”、“低危”、“安全”四个安全级别展示资产的风险分布情况； 4. 支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型； 5. 产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表； 6. WEB漏洞扫描支持高级配置功能，可支持fuzz测试启用、WEB访问策略、WEB爬行策略等配置功能。支持并发线程数、超时限制、目录深度、链接总数自定义配置 7．包含3年硬件质保及软件升级服务。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 测温、金属、电子设备探测门 | 无需停留，步入式通过即可快递完成体表电子产品探测及准确的体温测量。可探测出隐藏在衣服里面的电子产品（包括手机、笔记本、数码相机、摄像机等）可以有效屏蔽手机、硬币、眼镜等物品或其他指定金属物品的干扰。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 24口千兆接入交换机 | 24口千兆交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 速度：10/100/1000，尺寸：约442×220×43.6（mm） | 台 | 6 |  |
| 9 | 24口全千兆汇聚交换机 | 24口千兆交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，8个万兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 速度：10/100/1000，尺寸：约442×220×43.6（mm） | 台 | 1 |  |
| 10 | 光模块 | SFP接口1310nm单模单纤光模块 | 个 | 12 |  |
| 11 | 24口理线架 | 24端口机架式，水平线缆整理 | 个 | 7 |  |
| 12 | 6U挂墙机柜 | 6U挂墙机柜，尺寸为370*600*450,1.0-1.5MM优质冷轧钢板,兼容19英寸，具有很强的防腐能力，不易生绣。 | 个 | 4 |  |
| 13 | PDU插座 | 机柜专用+用电源分配插座，10A。 | 个 | 6 |  |
| 14 | 集电供电电源箱 | 12V 30A，18路输出 | 个 | 5 |  |
| 15 | 服务器机柜 | 42U 600*800*2000MM | 个 | 1 |  |
| 16 | 12/24芯ODF架 | 12/24芯ODF光纤配线架单模FC | 个 | 1 |  |
| 13 | 各子系统布线、场所改造 |  |  |  |  |
| 13.1 | 线缆敷设 |  |  |  |  |
| 1 | 电缆（二相三芯10平方） | 二相三芯10平方 | 米 | 30 |  |
| 2 | 电缆（二相三芯4平方） | 二相三芯4平方 | 米 | 60 |  |
| 3 | HDMI线（高清信号线） | 高清信号线 | 米 | 80 |  |
| 4 | 金银线（音箱专用线） | 音箱专用线 | 米 | 200 |  |
| 5 | 6类网线（6类千兆网线） | 6类千兆网线 | 米 | 300 |  |
| 6 | 超5类网线（超5类兆网线） | 超5类千兆网线 | 米 | 4575 |  |
| 7 | 4芯光纤（4芯光缆） | 国产纯铜足标线缆4芯光缆 | 米 | 400 |  |
| 8 | 电源线（国标RVV2*1.5） | 国标RVV2*1.5 | 米 | 1000 |  |
| 9 | 电源线（国标RVV2*1.0） | 国标RVV2*1.0 | 米 | 3250 |  |
| 10 | 信号线（国标RVV4*0.5） | 国标RVV4*0.5 | 米 | 2240 |  |
| 11 | 光纤熔接（用熔纤机将光纤和尾纤连接） | 用熔纤机将光纤和尾纤连接 | 芯 | 48 |  |
| 12 | 墙面开槽（管线开槽暗埋） | 管线开槽暗埋,符合GB50311-2016 | 米 | 960 |  |
| 13 | PVC管（φ20） | φ20 | 米 | 1200 |  |
| 14 | PVC管（φ25） | φ25 | 米 | 800 |  |
| （二） | 戒毒所智慧监所建设项目建设内容 |  |  |  |
| 监所实战平台 |
| 14 | 戒毒所监所实战平台接入 |  |  |  |  |
| 14.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 接入总队智慧监管平台 | 接入总队智慧监管平台，同步权限管理信息，实现民警基本信息岗位信息共享，按角色功能分配平台访问权限 | 项 | 1 |  |
|  |  | 监所数据资源同步：下载本所在押人员数据、民警数据、监所基础数据、视频巡查督导数据，确保本所数据与省厅、公安部系统平台保持一致，发生网络故障时仍能应用平台各项主要功能；上传监所实战平台预警信息到总队智慧监管平台； | 项 | 1 |  |
|  |  | 监控系统接入：将本所监控摄像机、存储、监控管理平台、大屏控制单元的原厂SDK进行二次开发，实现监所实战平台调用预览视频、回放视频、大屏控制功能，管教、医生、收押、所领导、巡控各岗位共享共用视频资源 | 项 | 1 |  |
|  |  | 智能分析系统接入：视频分析结果数据收集，并与监室新进人员、待出所人员、环节变动、提讯会见、医疗财物信息联合比对，分级预警，避免频繁报警影响民警值班 | 项 | 1 |  |
|  |  | 报警、门禁系统接入：应急报警和本所门禁数据接入包括门禁权限、开关门实时事件、报警事件，关联监控视频及区域业务信息（收押、出所、提讯会见、所内就医、所外就医等） | 项 | 1 |  |
|  |  | 监室信息交互终端接入：提供本所财物商品信息维护功能，按在押人员或监室设置购物限制；设置监室点名时间段，收集监室点名记录；收集监室预约信息。 | 项 | 1 |  |
|  |  | 位置信息管理：接入人员定位或人脸识别等位置采集信息，关联本所数据资源，实现区域防控，将位置、时间、人员、事件四要素自动汇集、自动分析、主动预警； | 项 | 1 |  |
|  |  | 周界及AB门信息接入：监室周界状态、报警信息接入，实现与AB门值班室系统接入，双重验证，防止误放人； | 项 | 1 |  |
| 14.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 应用服务器 | 性能参数：CPU 2* Intel四核处理器，32G内存，2*600G SAS，板载2*GE+2*10GE光口(Intel X722)+插卡: Intel I350（2*GE）+Intel 82599（2*10GE）） | 台 | 1 |  |
| 15 | 监室行为智能分析 |  |  |  |  |
| 15.1 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 行为分析服务器 | 1U 标准机箱，集成 16 颗 GPU 芯片， 1 颗 E3 1225 Intel CPU；4 个千兆自适应网口；4 个 USB3.0 接口；1 个VGA 接口；1 个内置 150GB SSD 硬盘；8G DDR3 内存；支持 16 路监舍智能分析；支持 720P分辨率；剧烈运动检测、起身检测、重点人员起身检测、攀高检测、离岗检测、如厕超时检测；穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测；放风场滞留检测； | 台 | 2 |  |
| 基础信息采集 |
| 16 | 谈话教育系统 |  |  |  |  |
| 16.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 谈话教育软件 | 对接监所实战平台，具备谈话任务提醒功能，数据上传到违法犯罪人员信息系统。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 谈话录音功能：谈话教育对象进行指纹比对确认身份之后，可选择文字输入或录音。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 具备电脑存储，资料编目分类功能。 | 套 | 1 |  |
| 16.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | USB，160度广角摄像头 | 台 | 1 |  |
| 2 | 防护型指纹仪 | 防护型：USB接口/有效采集面积：14×18mm/认假率：＜0.001%/拒真率：＜1%/分辨率：500dpi±3%/图像灰度级：256级灰度； | 台 | 1 |  |
| 3 | 拾音器 | 桌面拾音器/录音采访指向音头/30平米有效监听/前后对称配置两个全向音头，数位信号处理/指向特性：界面指向；灵敏度：-52dB；信噪比：70dB；输出阻抗：600～1000欧姆非平衡；工作环境温度：-40℃～75℃；可靠性指标：MTNF≧80000小时 | 台 | 1 |  |
| 4 | 业务终端 | I5处理/4G/500G/1G独立显卡/21.5寸液晶显示器1台 | 台 | 1 |  |
| 5 | 笔录打印机 | 普通激光打印机 纸张输入容量：>=150页 扫描功能：平板式 基础功能：复印，扫描，打印 最大支持幅面：A4 连接方式：Wi-Fi，有线，USB 打印功能：自动双面 能效等级：一级能效 | 台 | 1 |  |
| 被监管人员报告系统 |
| 17 | 监室信息交互终端系统 |  |  |  |  |
| 17.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端软件授权 | 1、对接监所实战平台，具备省厅违法犯罪人员信息接口，共享被监管人员、民警实时信息； 2、一日生活管理：管理民警首先规定一日生活作息表，通过软件设置在某时间播放的音乐内容、次数、音量。可以详细定义起床、早餐、学习、卫生内务等各项生活管理提醒。 3、自助点名管理：监室一日生活管理内容应列明早晚点名时间，到预定时间后，民警值班室软件与监室内智能终端屏，同时播放自助点名开始，点名注意事项，语音叫号，提醒被监管人员按编号逐一按捺指纹。 4、值班签到管理：安排被监管人员在中午和晚上休息时段双人值班是保障监室安全的重要一环，管理民警安排被监管人员每日滚动轮换值班，并实时发布在监室智能终端。 5、信息公开查询：全体被监管人员均可公开显示、查询的内容包括：合法权益和应当遵守的管理规定，一日生活作息安排表，中午和晚上休息时段双人值班表，一周食谱，伙食供应标准，生活用品代购价目表 6、出入监室登记：统关联省级违法犯罪人员信息系统，自动提醒被监管人员出、回监室信息，被监管人员出（回）监室自助指纹确认，便于各级领导掌握监室被监管人员准确数量。 7、预约管理：被监管人员通过指纹确认身份，可以预约民警、预约购物。 | 套 | 38 |  |
| 17.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 监室信息交互终端 | 电子触屏操作，具备省厅违法犯罪人员信息接口，功能模块：一日生活管理、预约管理、自助购物、床位管理、监室点名、预约看病、预约谈话、出入监室身份核实，值班签到、一键求助、出入登记、可视对讲； 1.超低功耗安卓系统，触屏操作界面，集成指纹采集模块；Android4.0/双核1.2GHz/内存2GB/RJ45接口：10M/100M；USB：OTG/HOST各一个/内置SD卡最大支持32G,10.2英寸，1280x800像素，5mm厚钢化防暴电容式触摸屏，防护等级：IK08；操作界面：图形化菜单会话界面，纯触摸操作方式；含电源及安装固定底壳； 2、指纹模块：图像采集尺寸256X360，图像灰度级256级，分辨率500Dpi，采集窗口尺寸22*27mm，图像畸变≤1%；视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出；网络接口：以太网RJ45接口10M/100M自适应；标配安装底盒。 | 台 | 38 |  |
| 2 | 对讲主机 | 外型设计：面板8mm厚铝合金，10.2吋液晶触摸屏； 安装模式：立座式、挂墙式、嵌入式； 摄像头：100万像素；信噪比：＜70dB； 音频码流：16Kb~192Kb；网络接口：1个；标配1个手持话机； | 台 | 1 |  |
| 3 | 地址盒 | 网络接口：标准RJ45接口；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；功耗：≤ 2W 输入电源：DC12V～18V。 | 台 | 1 |  |
| 民警巡视管理 |
| 18 | 移动警务通系统 |  |  |  |  |
| 18.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 移动应用业务管理软件 | 1、接入监所实战平台，共享被监管人员信息、民警信息； 2、信息综合查询应用； 3、点名、巡视登记； | 套 | 1 |  |
| 18.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 巡视终端 | 无wifi/无蓝牙/网口型/带读卡功能/智能移动操作系统/处理器核心：四核1.6/内存2GB/8英寸触屏/带充电底座；USB数据线1条； | 台 | 1 |  |
| 2 | 客户端电脑 | 管理客户端，统计巡视记录、用户发卡管理功能，参数配置：I5处理/4G/500G/DVDRW/1G独立显卡/21.5寸液晶显示器1台 | 台 | 1 |  |
| 3 | 发卡器 | 125KHZ ID卡发卡器\13.56MHZ CPU卡发卡器 | 台 | 1 |  |
| 4 | 民警卡 | IC卡型钥匙扣 | 张 | 38 |  |
| 19 | 管教智能终端系统 |  |  |  |  |
| 19.1 | 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 管教智能终端软件授权 | 1、接入监所实战平台，数据实时同步省级违法犯罪人员信息系统； 2、权限管理：仅经过管理平台注册登记的卡、密码才可以进入系统。 3、信息发布及显示：终端界面可显示值班信息、值班民警姓名、照片及被监管人员的基本信息，使监管场所的管理更加便捷高效 4、人员档案管理：实时显示在押人员所有相关信息，包括基本信息、案件信息、照片信息、同案信息、风险评估、医疗财务信息等；可以对此监室进行人数汇总，可以通过不同颜色区分出风险、重点、七日入所、病号人员等。 5、财务信息查询：可以查询被监管人员、管教所内消费记录。 6、监室管理：实时显示各个监室情况，快速查看监室人员信息。 7、信息查询：了提高监管质量，方便监管人员快速、便捷、高效的完成工作，智能终端可以实时查询人员信息、监室值班信息、管教信息、通讯录信息、同案信息、耳目信息、财务信息等信息 8、巡视考勤：通过管教刷卡，可以自动获取管教姓名，形成巡视考勤记录。 9、羁押提醒：按公安部执法规范要求，被监管人员8必谈工作提醒、超期羁押提醒、新入所提醒、待出所提醒。 | 套 | 3 |  |
| 19.2 | 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 管教智能终端 | 安装在监室外，电子触屏操作，电容触摸液晶屏； 身份认证可选RFID、IC/ID、指纹、人脸、掌静脉/显示尺寸21.5寸电容触摸屏/分辨率1920*1080/操作系统：Android 4.2.2/CPU:8核/主频:1.8G/内存：1G DDR3/FLASH：8GB/外置电源DC12V/下方出线 | 台 | 3 |  |
| 2 | 室外电源箱 | 配套电源、线路集线，安装在室外通道桥架 | 台 | 3 |  |
| 20 | 网络、信息安全及其它设备 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器防火墙 | 1. 设备网络层吞吐量≥8Gbps，应用层吞吐量≥3Gbps，并发连接数≥200W，新建连接数≥6W； 2. 设备采用多核并行处理架构，内存≥8G，1U规格，存储≥64G SSD，单电源，配备≥8千兆电口+2万兆光口SFP+； 3. 包含3年URL，IPS、AV规则库且含3年硬件质保及软件升级服务； 4. 支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护； 5. 支持IPSec VPN智能选路功能； 6. 产品支持应用的识别和控制，应用类型包括游戏、P2P下载、聊天工具、股票软件等类型应用进行检测与控制； 7. 支持DDoS防护策略，可对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护； 8. 可基于IP、协议、攻击事件及告警级别通过日志查看安全日志的详情; 9.支持全面的NAT转换配置，包括包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换; 10.产品可扩展对常见Web应用攻击防御，攻击类型至少支持跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等类型； | 台 | 1 |  |
| 2 | APT未知威胁系统 | 1. 设备规格为1U，网络层吞吐量≥500Mbps，内存≥16G，硬盘≥128GB SSD+4TB SATA，配备≥6千兆电口+2万兆光口SFP+，配置单电源； 2. 支持对安全事件、外部攻击者等维度进行自定义设置实现实时告警展示，支持大屏轮播； 3. 支持资产属性重新识别，当发现资产数据不准确时，可清空该资产属性，如主机名、备注、操作系统、标签、地理位置、硬件信息、应用软件信息、账号信息、责任人信息、端口信息等，重新发起识别后，平台会自动补齐资产属性，可批量操作； 4. 弱密码检测规则支持高度自定义，包括规则名称、生效域名、长度规则、字符规则、字典序、web空密码、账号白名单、密码白名单、txt文件格式导入； 5. 具备IPS漏洞特征识别库、WEB应用防护识别库、僵尸网络识别库、实时漏洞分析识别库、URL库、应用识别库、恶意链接库、白名单库；支持定期自动升级或离线手动升级； 6.可快速生成月度、季度、年度PPT报表，包含网络安全整体解读、网络安全风险详情、告警及事件响应盘点等，帮助用户高效汇报，体现安全工作价值； 7. 支持与本项目行为管理设备进行联动响应，同步认证用户，实现与安全事件关联； 8．包含3年规则升级，3年硬件质保及软件升级服务。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 主机杀毒系统 | 1.CPU配置：CPU≥Silver 4210R*2，每CPU≥10物理核，主频≥2.4GHz，支持超线程，超频技术 2.内存配置：≥128 GB DDR4内存； 3.硬盘配置：数据盘≥6T容量，系统盘≥240G SSD； 4.缓存配置（Cache）：≥480 GB SSD； 5.网卡：≥6×GE千兆电口，≥2×10GE万兆网口； 6.规格：标准2U服务器； 7. 提供主机防病毒功能，出入虚拟机/服务器流量的访问控制； 8. 支持对主机账号信息进行梳理，可展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号； 9. 支持点击威胁情报操作跳转至威胁情报系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议等 10. 支持导出针对全网终端的终端风险报告，快速了解业务和网络的安全风险，提供安全规划建设建议； 11. 一键式操作对指定终端/终端组进行合规性检查，对不合规的检查项提供设置建议； 12. 当一台终端发现某一病毒文件，全网可进行感知并进行针对性查杀，支持在其它终端上同步处置； 13．整套产品含不少于50点PC授权，5点服务器授权，包含3年硬件保修服务，规则库升级及软件升级服务。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 堡垒机 | 1. 设备内置运维管理资产数≥50，最大可扩展资产数≥150，图形运维最大并发数≥100，字符运维最大并发数≥200； 2. 硬件规格为1U，内存≥8G，硬盘≥2TB SATA，单电源，配备≥6个千兆电口； 3. 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式； 4. 支持定期变更目标设备真实口令，支持自定义口令变更周期和口令强度； 5. 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容； 6. 支持运维审计自查询功能，用户可查看自身的运维审计历史； 7. 支持自定义报表，可记录审计报表模板，可生成图形报表，并提供EXCAL、WORD等格式导出； 8. 支持windows系统、网络设备、linux/unix系统、数据库等设备账号的收集功能； 9. 全面支持Windows、linux、国产麒麟系统等客户端； 10．包含3年硬件质保及软件升级服务。 | 台 | 1 |  |
| 5 | 视频网准入 | 1、设备规格1U，单电源；设备≧4个千兆电口，内存≥4G，存储≥128G SSD，最大并发连接数≥10万； 2、含3年设备原厂保修服务及软件升级服务； 3、提供≥360路的IPC摄像头接入授权（4M码流）；终端准入授权≥50，适用于PC准入场景，包含终端安全检查、非法外联管控、外设管控、802.1x客户端认证、Portal客户端认证等功能； 4、提供路由、网桥、旁路三种部署模式； 5、提供主备模式的双机部署，设备或网络故障时可自动进行切换 6、提供主动探测和流量分析两种资产发现方式，可通过SNMP等协议发起探测，并设定探测的目标IP、SNMP版本、团体名等； 7、提供资产列表，可查看终端指纹信息和状态，如IP、MAC、类型、系统、厂商、终端名称、网卡厂商、在线状态、合规状态等，可修改资产的类型、厂商、绑定信息（支持厂商包括但不限于海康、大华、宇视、科达、天地伟业、索尼、华为等等）； 8、提供资产查询，根据IP、IP段、MAC、使用者、在线状态、冻结状态、系统信息等条件组合查询资产信息； 9、提供IP地址管理，可查看IP地址使用情况（正常使用、未使用、长期离线），可查看单个IP的使用状态、在线状态、绑定状态、MAC地址、活跃时间； 10、提供对IoT终端的安全漏洞、弱口令等安全脆弱性问题进行扫描，提供立即扫描和定时扫描两种方式 。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 漏洞扫描 | 1. 设备规格为2U，单电源，内存≥8G，标配≥6个千兆电口+2个千兆光口，主机漏扫最大并发IP数≥150，WEB漏扫最大并发URL数≥5，系统漏扫授权IP数≥100，WEB漏扫授权URL数≥20； 2. 资产定义：需要进行系统漏洞、弱口令、基线核查、web漏洞检测的资产需要计入资产数量，系统漏扫、基线核查、弱口令扫描共享IP授权数，web漏洞检测资产计入URL授权数，资产发现不限制授权数量；资产类别包括终端、服务器、网络设备、安全设备、IoT设备等；一个独立的IP地址计算为一个IP资产，一个独立的网站（web路径做计数区分）为一个URL资产； 3. 提供从“高危”、“中危”、“低危”、“安全”四个安全级别展示资产的风险分布情况； 4. 支持全面扫描、资产发现、系统漏洞扫描、弱口令扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查六种任务类型； 5. 产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表； 6. WEB漏洞扫描支持高级配置功能，可支持fuzz测试启用、WEB访问策略、WEB爬行策略等配置功能。支持并发线程数、超时限制、目录深度、链接总数自定义配置 7．包含3年硬件质保及软件升级服务。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 24口千兆接入交换机 | 24口千兆交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 速度：10/100/1000，尺寸：约442×220×43.6（mm） | 台 | 3 |  |
| 8 | 24口全千兆汇聚交换机 | 24口千兆交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，8个万兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 速度：10/100/1000，尺寸：约442×220×43.6（mm） | 台 | 1 |  |
| 9 | 24口理线架 | 24端口机架式，水平线缆整理 | 个 | 4 |  |
| 10 | 6U挂墙机柜 | 6U挂墙机柜，尺寸为370*600*450,1.0-1.5MM优质冷轧钢板,兼容19英寸，具有很强的防腐能力，不易生绣。 | 个 | 3 |  |
| 11 | PDU插座 | 机柜专用+用电源分配插座，10A。 | 个 | 4 |  |
| 12 | 光模块 | SFP接口1310nm单模单纤光模块 | 个 | 6 |  |
| 13 | 集电供电电源箱 | 12V 30A，18路输出 | 个 | 5 |  |
| 14 | 12/24芯ODF架 | 12/24芯ODF光纤配线架单模FC | 个 | 1 |  |
| 21 | 各子系统布线 |  |  |  |  |
| 1 | 6类网线（6类千兆网线） | 6类千兆网线 | 米 | 305 |  |
| 2 | 超5类网线（超5类兆网线） | 超5类千兆网线 | 米 | 2100 |  |
| 3 | 4芯光纤（4芯光缆） | 4芯光缆 | 米 | 400 |  |
| 4 | 电源线（国标RVV2*1.0） | 国标RVV2*1.0 | 米 | 2100 |  |
| 5 | 光纤熔接（用熔纤机将光纤和尾纤连接） | 用熔纤机将光纤和尾纤连接，符合GB50311-2016 | 芯 | 24 |  |
| 6 | 墙面开槽（管线开槽暗埋） | 管线开槽暗埋，符合GB50311-2016 | 米 | 570 |  |
| 7 | PVC管（φ25） | φ25 | 米 | 800 |  |
| 二 | 集成费 |  |  |  |  |
| 1 | 集成费 | 整个项目的安装、调试、集成等费用 | 项 | 1 |  |

注明：行为分析服务器、管理服务器、服务器防火墙、APT未知威胁系统、主机杀毒系统、堡垒机、视频网准入、漏洞扫描为本项目核心产品。

## 六、项目相关要求

1、合同履行期限：合同签订后6个月内完成。

2、交付地点：采购人指定地点。

★3、投标人必须承诺澄迈县公安智慧监所项目能够接入海南省公安厅监管总队智慧监管平台。(提供承诺书，格式自拟，不提供做无效投标处理)

4、付款条件：

（1）本合同签订后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的30%；

（2）项目进度完成至60%后，甲方凭乙方开具的正式有效发票在10个工作日内，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的30%；

（3）项目通过终验后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票，通过转账的方式，向乙方支付合同金额的20%；

（4）项目结算审计完成后10个工作日内，甲方凭乙方开具的正式有效发票，通过转账的方式，向乙方支付至项目最终审定造价金额的97%，本项目最终审定造价的3%作为质保金，于终验通过后两年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票，通过转账的方式支付；

（5）项目验收通过后两年后无质量问题，甲方凭乙方开具的正式有效发票，通过转账的方式，向乙方支付合同剩余款项。

5、投标人必须提供详细的保修期内技术支持和服务方案，技术支持和服务方案包括（但不限于）：

（1）整体项目提供不少于两年的免费维护，设备按原厂商标准提供维护。质保期内免费提供保证系统正常运行的全部备件及维护。

（2）提供不少于两年5×8小时上门保修，免费更换全部配件；提供7×24小时技术支持和服务，15分钟内作出实质性响应，对重大问题提供现场技术支持，2小时内到达故障现场，常见故障24小时内处理完毕，需返厂设备第一时间催促厂家完成维修和返回保障正常使用，原则上应不超过七天。

6、培训要求：

（1）培训对象和培训内容

培训主要内容有：系统应用、软硬件的运行与维护、网络和安全管理等。

1）系统管理员培训：掌握系统日常维护各种技术，熟练掌握对网络管理和维护、硬件管理和维护、应用系统的管理和维护以及安全管理等。

2）技术人员培训：通过各种的培训方式，使项目系统技术人员掌握视频系统、网络系统等技术，具备一定的维护能力，在系统实施过程中能够参与项目管理和系统搭建，在系统维护过程中能够自行维护。

3）系统操作员培训：能够熟练使用系统各类前台操作模块、快速调用相关业务处理模块并规范输入各种信息。

（2）培训方式

1）室内培训：相关技术部门技术人员分批集中进行培训，中标方免费提供培训教材及师资。

2）现场培训：对维护人员独立进行设备的安装、测试、运营、维护设备等等进行培训，中标方负责对维护人员进行现场培训。

7、验收要求：按招标文件第三章“用户需求书”中技术参数要求和国家行业标准进行验收。

8、投标人必须根据所投产品的技术参数、资质资料编写投标文件。在中标结果公示期间，采购人有权对中标候选人所投产品的资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的描述不一，代理机构将报政府采购主管部门严肃处理。