采购需求清单：

| 序号 | 产品名称 | 参考型号及技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体智能型示教控制系统 | 一、设备参数概览 1.工作电源：三相五线 AC380V±10％ 50Hz 2.安全保护：漏电保护、过流保护、短路保护、接地保护。 3.额定功率：≤12kW 4.相对湿度：≤80% 5.外形尺寸：L2600mm×W962mm×H800mm（±50mm） 二、简易型示教电源屏 1.功能：对学生分组电源进行灵活控制。 2.尺寸：约961mm×H150mm×W420mm。 3.框架采用1.2MM厚冷轧钢板折弯焊接而成，表面经酸洗处理，磷化防腐防锈后静电喷塑。面板采用优质纯铝板加工，文字符采用现代彩色UV打印技术处理，使面板标识清晰且经久耐用。 三、通用多媒体示教台 1.功能：整体采用分体式结构，左、中、右分体组装。 2.尺寸：约2600mm×H800mm×W962mm。 3.柜体钢结构，耐用 4.左柜部分：设计为双层空间，顶层空间打开方式采用左右推拉式设计，可存放教学仪器设备（如视频展台等），底层采用双开门设计，双层储物空间，并配有钥匙，方便管理。 5.中柜部分：设计有两个滑轨抽屉，可放置实训工具、导线等。 6.右柜部分：设计有滑轨式键盘放置区，下部分别设置了储物空间，可放置计算机系统，采用双开门结构，并配有钥匙，方便管理。 四、多媒体中央控制系统 ： 1.多媒体分体中控主要特点：控制面板带常用接口。4路红外发射接口，3路话筒输入，可扩展为网络中控。 2.视频矩阵：内置4×2VGA切换分配器，带400MHZ长线驱动器,支持台式电脑、手提电脑、数字实物展台、数字DVD输入。 3.音频矩阵：内置4路音频输入，2路输出。 4.控制面板：控制面板带网络接口、2路USB接口、话筒接口、笔记本电脑音频、笔记本VGA口。 5.控制功能：内嵌式红外学习功能，支持电脑软件操作、面板操作、全功能红外遥控器操作。 6.RS-232控制接口：1路可编程RS-232控制接口，可用RS-232控制投影机。 7.音量控制：内置2路高保真无级音量调节。话筒与总音量能独立控制。 8.红外发射接口：4路红外发射接口，可红外自学习控制投影机。 9.I/O控制接口：2路I/O控制接口，具有投影机防盗功能，并可连接门磁开关、实现连锁控制。 10.电源保护：自动延时投影机电源保护器，检测投影机灯泡的工作情况，并且自动延时断电。 11.电源管理：强弱电分体设计，系统更安全。三路强电控制管理：一路屏幕升降，一路投影电源，一路笔记本电源。采用专业电源，输入12V/2A，性能更稳定。 五、视频展示台 1.采用1/3英寸专业CCD镜头，≥130万象素 2.双侧灯采用节能环保长寿命LED和软管式圆球万向调节灯臂；背光灯CCFL背光板 3.12V外置电源输入，操作面板液晶窗模板显示功能（可选） 4.镜头旋转角度：水平350°、垂直350° 5.展台功能：图像冻结、正/负片、RGB信号一键切换功能、亮度调节、黑白/彩色、旋转镜像、图像文本功能、同屏对比、无需外部电源断电信号直通功能（可选）、一键复位等功能； 6.展台接口：12V电源输入口、RS-232输入口、两路VGA输入、二路立体声音频输入；输出接口：二路VGA输出、一路USB接口、一路立体声音频； 7.展台使用尺寸：430×435×600mm 收缩尺寸：430×435×160mm 8.展台功耗：≤13W(节能模式) 9.镜头旋转角度：水平350°、垂直350° 六、功放机：输出功率:100W；频率响应:100Hz- 15KHz；输出方式:4-16欧；信噪比:≥68dB；失真度:≤0.2% 七、无线话筒：频率响应:80Hz-16KHz；灵敏度:-45dB；指向性:心形单一指向性；阻抗:600欧 ；频率稳定度:0.005% ；有效工作距离(根据环境不同):50-180M 八、鹅颈式桌面麦克风：换能方式:9.7背极电容式；指向特性:心型指向；供电方式:DC AA1.5X2；灵敏度：（35+1)dB；频率响应：(00-13000)Hz 九、投影机：电源功率：275W，待机功率：0.5W；电源性能：AC 200-240V，50/60Hz 1.5A；投影尺寸：30-300英寸；屏幕比例：4:3；亮度：≥3400流明；对比度：16000:1；投影技术：3LCD；标准分辨率：XGA（1024*768）；色彩数目：10.7亿色；光源功率：225W；变焦方式：手动变焦；聚焦方式：手动聚焦；变焦比：1.2X；光圈范围：F=2.1-2.3；实际焦距：f=19.1-22.9mm；投射比：1.5-1.8：1；投影距离：0.88-10.89m；投影尺寸：30-300英寸；屏幕比例：4:3；输入接口：1×RGB/组合(D-Sub15针)，2×支持HDCP的A型HDMI(19针,HDMI®终端)，1×视频(RCA)；(D-Sub 15 针)1×立体声微型音频，控制接口，1×控制串口端口槽(D-Sub9针)，1×RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-TX)，1×A型(USB端口槽)，1×B型(USB端口槽) 十、无线录播系统 1.录播系统：1套 (智慧实训教学（旗舰版）参数： 1.支持笔记本、台式机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离可达20米。 2.支持双屏实物显示，同时展示左右2个镜头的实时画面，支持全屏，放大，缩小、切换展示，支持画面的动态即时旋转。 3.支持实时视频展示、本地图片展示、旋转、缩放、拍照等教学功能。 4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接。 5.支持电子白板讲解批注功能，支持画笔选择、一键清空、颜色、线宽，返回桌面、截图保存等功能。 6.支持在软件画面和电脑桌面进行批注，支持对批注后的画面内容进行截图存储，支持在内容管理中进行查看， 7.支持软件画面与电脑桌面的一键切换，方便老师在软件和其他使用界面之间进行快速切换。 8.实训场景不在同一地方时，支持通过同一网络在不同地方查看移动数据终端的操作实时画面 9.支持移动数据终端上的2路实操画面与课件进行展示对比，左屏展示移动数据终端2路实操画面，支持画面切换；右屏支持调取本地视频、照片、课件PPT与左屏2路实操实时画面进行对比教学，并可在对比屏幕上直接进行批注，辅助教学。 ★10.支持远程调用移动数据终端上录制的视频和拍摄的照片，通过微课平台，支持分类查看、下载、删除等操作，方便老师二次编辑创作，提高制作微课的效率。（需提供软件功能截图加盖公章） ★11.支持一键微课录制，支持将实物展示画面、电脑屏幕、PPT、声音等内容一次录制进同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式，录制的视频文件可导出，方便老师微课制作。（需提供软件功能截图加盖公章） 12.微课录制支持全屏录制和局部录制，支持倒数提醒、暂停、继续录制、停止等功能。 13.支持内容分类管理，系统自动按照图片、视频、文摘等分类存档，图片及视频文件按生成的日期自动归档，可以对图片、视频、文摘分类查看，可对图片、视频、文摘进行移动、复制、删除、重命名等操作。 ★14.双软件：含智慧实训教学软件和微课宝视频编辑软件。（需提供软件功能截图加盖公章） ★15.支持微课云平台功能，可以直接在软件端登入平台，支持微课上传、下载和在线观看。（需提供软件功能截图加盖公章） 16.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等； 17.可以对微课任意位置的视频剪切，且剪切后的画面可恢复。也可以对微课任意位置的音频配音，且配音后原音频可恢复。对编辑后微课一键生成视频文档。（需提供软件功能截图加盖公章） 18.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕。 ★19.支持片头、片尾和水印模板自定义管理，支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置和大小。定义的模板可自动显示有视频编辑模块中。（需提供软件功能截图加盖公章） 20.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课等分类存档，微课按生成的日期自动归档，可以对图片、微课分类查看，微课可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。 21.支持图片编辑：可以对图片进行亮度、对比度、饱合度、智能裁边、剪裁、左转、右转、垂直翻转、水平翻转、灰度、黑白、反相、浮雕、锐化等处理。 移动数据终端参数： 1、主拍广角镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448），俯拍标准镜头像素：800万自动对焦（分辨率3264*2448）； 2、帧数：无线720P和1080P不低于30帧/秒； 3、90度拍摄，主拍广角镜头（A2幅面），辅拍标准镜头（A3幅面），最短拍摄距离8cm ★4、万向软管式设计，360度任意方向可调。支持微距显示（拍摄清楚线路板IC型号），也可以拍摄整个操作过程，也可侧拍捕捉操作细节。（需提供实物图片加盖公章） 5、移动数据终端配备7寸 IPS触摸显示屏，分辨率：1024*600 6.内置高清麦克风，可采集实时音频 7.连接方式：5G无线WiFi连接、HDMI直连、有线连接 8、移动数据终端设置HDMI接口、以太网接口、type-c扩展接口，实现多场景的使用需求，人性化设计，简单方便。 9、移动数据终端支持无线5Gwifi连接，通过智慧实训教学软件无线调取移动数据终端的实时画面 10、支持通过HDMI接口直连电视机、投影、一体机等显示设备使用，直连即用，直连时支持图像放大、缩小、录制和调节分辨率等功能。 11、移动数据终端具备物理按键操作，拥有4个功能键，分别支持画面放大、缩小、录制、分辨率调节等功能，方便使用。 12、支持移动数据终端画面的单双屏切换，触摸双击当前画面，实现控制单屏和双屏画面任意切换展示。 13、支持微距展示，通过移动数据终端的物理按键，放大展示微距细节画面，支持自动对焦，电路板IC型号也都可看清楚。 14、支持调节分辨率，通过移动数据终端的物理按键，实现当前画面的分辨率调节。 15、移动数据终端内置专用操作系统，实现拍照、微课录制、回看的功能。 16、支持本机一键拍照，通过功能菜单中的“拍照”功能，同时将2路摄像头展示的当前画面分别拍照留存，支持拍照前倒数和拍照后缩略图提醒功能，支持在回看界面查看拍摄的照片。 17、支持本机一键微课录制，通过功能菜单中的“微课录制”功能和内置的高清麦克风，实现将当前操作过程画面与声音同步录入，形成MP4格式的视频文件，支持在回看界面查看录制的视频。 18、支持本机查看录制的视频和拍摄的照片，通过功能菜单中的“回看”功能，在回看界面支持分类查看视频与照片，支持翻页查看。 ★19、须和智慧实训教学软件同一品牌。（需提供实物图片加盖公章） 移动支架参数： 1、产品材质：铝合金+ABS树脂 2、云台类型：液压云台 3、收纳高度：70cm 4、拉伸高度：164cm 5、脚架承重：≧6kg 6、最大管径：30mm 7、节数：3节 | 1 | 套 |
| 2 | 多媒体教学一体机 | 一、整体要求： 1.内置一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线。（提供检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章，报告中需呈现相应功能） 2.采用铝合金金属面框，拒绝钣金、塑料等前面框（散热性能好，不易变形，有效保护触控单元），前面框拐角处无塑料角块拼接，保证前面框结构强度； 3.整机电源：AC220V±10% 50/60 Hz，100-240V 宽电压； 4.整机只需一个前置物理前置按键，支持整机支持整机开关机、电脑开关机、黑屏等功能，在黑屏节能状态下可实现节能 90%以上，并可通过前置按键或者敲击屏幕重新唤醒屏幕； 5.采用≥4mm 厚防眩光钢化玻璃，透光率≥95％； 6.整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过手势将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。 7.无需借助任何外接设备，手机、pad移动端与一体机连接后，即可实现常用如图片上传、投屏、直播等功能。 二、电视系统参数： 1.显示技术：86英寸，LED背光源，显示画面必须铺满显示屏。 2.图像物理分辨率：3840*2160；显示比例16:9，亮度≥450cd/m2，对比度≥4000:1。 3.输入端口： USB2.0≥3，USB3.0≥1，Touch USB≥2；OPS 接口(兼容 OPS-C)≥1；HDMI 输入≥4 路，VGA≥1，RJ45≥2，RS232≥1 等； 4.前置端口：HDMI输入≥1路，Touch USB≥1路，USB≥2路（至少一路USB3.0），Type-C≥1路； 5.扬声器功率：15W*2，内置两个，支持高音、低音； 三、触摸屏参数： 1.采用红外光学触控，触摸点数：全通道支持≥20点触控，支持多人同时在白板上操作，支持多人同时书写、互不影响； 2.屏幕两侧无物理或者触摸快捷按键，在屏幕任意位置可以调取快捷菜单工具； 3.触摸屏具有“触摸点跟踪定位校正”技术；触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3.5mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3.5mm时，触摸屏识别为点击操作，光标速度不低于300点/s. 四、嵌入式系统参数： 1.设备自带开放式嵌入式操作系统（相当于或优于Android6.0），与外接电脑形成双系统冗余备份；系统采用 1.2GHz 四核 CPU，六核高性能GPU。RAM≥2G、ROM≥16G 的硬件配置，支持外部扩展 64G 内存。可在安卓操作系统下，能对 U 盘读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找 office 文档、音乐、视频、图片等文件； 2.具备双系统（Windows 系统+安卓系统）备份功能，在安卓系统下可实现白板书写、PPT课件播放、多媒体播放、网页浏览等，可实现无PC状态批注； 3.整机具备智能护眼系统，当用户触控屏幕后，整机可智能降低亮度，不再触摸后，屏幕亮度恢复； 1.为了保证交互平板产品后续可扩展性，一体机采用符合INTEL标准协议的80pin OPS接口，拒绝非标准接口ops电脑； 2.处理器：相当于或优于Inteli7四代； 3.内存：4G DDR4或以上配置；硬盘：128G固态或以上配置；内置WiFi：IEEE 802.11n标准；内置网卡：10M/100M/1000M； 4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口； 5.具有视频输出接口：HDMI + VGA； 六、智慧教学软件 1、菜单隐藏和跟随功能 把软件拖动到屏幕左/右边界，软件全部菜单自动隐藏，实现100%屏幕书写, 最大化利用屏幕空间，并可以一键还原工具条。可以按屏幕边界的一个软件图标，一键还原软件的全部功能菜单。通过点击屏幕左右边界的一个软件图标，智慧教学软件会跟随到同一端，方便老师左右快捷调取工具条功能； 2、对象关联功能 在智慧教学软件页面上，选择一个对象（图片、笔迹或文本），右键选择关联功能，选择一个音频文件（mp3、wma 或wav）；关联后，单击此对象可以播放音频，再单击一次就可以暂停播放，再单击开始播放。 3、课件背景设置 提供常用白、绿、黑颜色背景、提供至少15种常用作业本背景模板，包括：田字拼音、汉语拼音、拼音写字、单行簿、双行簿、课文簿、作文簿、数学簿、数字簿、小、中大方格、田字格、英文、五线谱等教学背景； 4、绘图工具种类 通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；金融：银行、保险、证券；电力：安全标志、其他；交通：交通标志；生活：天气图标；公共安全：消防、军队符号；教育：语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内 9 门学科，共计900个以上学科绘图工具； 学科特色绘图工具：化学可绘制多种原子结构图；地理可绘制各种图例与符号；物理可绘制光学符号、电学符号、力学符号；生物可绘制神经系统符号、运动系统符号、遗传学符号。 语文绘图工具：能绘制多种写字背景：“九宫格（单）、九宫格（行）、米字实线格子（单）、米字实线格子（行）、米字虚线格子（单）、米字虚线格子（行）、拼音书写、田字格（单）、田字格（行）、16 字田字格、回米格（单）、回米格（行）、拼音田字格（单）、拼音田字格（行）”。 数学工具：能绘制：“带中点的线段、对称图、点、黄金分割点、箭头、角、射线、数轴、线段、直线、多边形、矩形、棱形、平行四边形、三角形、梯形、星形、圆角矩形、正方形、正六边形、正五边形、二面角、六棱柱、六棱锥、平面、球、球冠、三棱柱、三棱锥、四棱锥、四棱台、圆台、圆柱、圆锥、正方体、长方体、正八面体、正六面体、抛物线、双曲线、椭圆、直角坐标系、弓形、扇形、圆、圆弧、圆心角、圆周角、钟表”。 五线谱工具：能绘制常用的谱号和谱表，各种音符、休止符、变音符号、装饰音和力度记号。 5、教学辅助工具： 包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR全景图、转盘、屏幕锁定、三角板（双游标）、直尺（双游标）、量角器（双游标）、圆规； 浏览器工具：智慧教学软件有嵌入式的浏览器，在智慧教学软件的浏览器窗口，点击左半屏、右边屏或全屏按钮可以一键把浏览器放到左半屏、右半屏或全屏显示，在智慧教学软件里的浏览器窗口直接打开 PPT、WORD、EXCEL、PDF、SWF、JPG、PNG、HTML 格式的课件或图片进行播放演示，通过拖拉浏览器网页上的图片，可把图片直接拖拉进智慧教学软件页面中。点击浏览器窗口里的拍照按钮，可以把网页上的内容拍照并插入到智慧教学软件页面中，方便老师在网站上快速取材；摄像头/展台功能窗口上有左分屏、右分屏和全屏按键，分别按这3个按键即可实现把展台窗口左右分屏显示和全屏显示；摄像头和展台功能窗口上可以实 现连续拍照、感应拍照、可以缩放、动态批注、擦除、清屏、冻结、旋转、翻转、拍视频、拍照图片直接插入智慧教学软件页面上；可以设置对比度、饱和度、亮度；按视频源选择，在同一个摄像头/展台窗口可以切换不同的摄像头和展台，点击打开多个摄像头/展台功能窗口，可以同时打开多个摄像头、展台设备。 6、具有汉字描红工具、数学学科工具、物理学科工具、化学学科工具、图片素材等功能； 7、配套试题工具，具有试题统计功能、试题查询功能、组卷功能 8、配套实验软件 提供仿真实验资源，不需要下载第三方软件，通过智慧教学软件直接调用。实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学科学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件，高中、初中、小学和幼儿的实验。按主流教材的知识点用树状结构进行知识点的分类和展开；同时提供实验目的、实验原理、实验器材、药品、实验步骤、注意事项，实验的同步练习、探究活动所需的辅助练习资料和功能。模拟的仿真实验过程中，对于每一步的实验都有相关的文字提示，对于违反实验操作规范的操作，软件能有相关提示，实验过程中可以观察到颜色变化、剧烈燃烧相关实验现象，每个实验都有对应的视频演示和讲解。 9、配套教学资源 提供共20门科目的资源，能通过智慧教学软件直接调用，20门科目分别是：初中语文、数学、英语、生物、化学、物理、地理、历史；高中语文、数学、生物、化学、物理、地理、历史；小学科学、数学、语文、英语；幼儿资源；幼儿资源包括：健康、语言、社会、科学、艺术共 5 类资源。以树状知识点结构作为展现形式，知识点结构细化到学科、年级、章节并与主流教材保持同步。资源内容包括 FLASH 动画课件、JAVA 动画课件、各类型图片课件多种形式。可以对资源进行批注，可以把资源的图片直接插入智慧教学软件页面中。可以通过点击软件资源菜单里的资源网站按钮，可登录资源网站，可下载资源网站的资源。 10、移动触控功能 ：不需要下载第三方软件，直接在智慧教学软件中扫描二维码即可实现远程连接、远程控制功能、远程互动功能。 | 1 | 套 |
| 3 | 工业机器人及视觉技术实训设备 | 设备重要技术指标 1.工作电源：AC220V±10％ 50Hz 2.额定功率：≤3kW 3.环境湿度：≤90% 4.安全保护功能：急停按钮，漏电保护,接地保护，光栅保护 5.PLC:CPU1214CDC/DC/DC（14输入、10输出） 6.相机（视觉）：彩色相机 7.步进系统：步进驱动器：2M412，两相四线步进电机：2S42Q-03848 8.伺服系统：伺服驱动器：IS620PS1R6I-C，伺服电机：MS1H1-10B30CB-A330Z 9.六轴机器人：（负载3KG 最大臂展593mm） 10.设备尺寸：L1500mm×W1080mm×H1800mm 11.工作站尺寸：L4500mm×W3500mm×H1800mm（可调整） 二、平台主体： 1.桌体：尺寸1500mm×1080mm×880mm（±50mm），要求钢板制作，钢板厚度不低于1.2mm，表面喷涂处理。 台面：尺寸1500mm*1080mm*30mm（±50mm），3060铝型材拼装而成，表面原色氧化。 控制挂板：配套钢制网孔电气安装板，钢板厚1.5mm，可用于安装控制器件与电源电路。 PLC：（1)型号：CPU1214CDC/DC/DC（2)工作存储器：100KB（3)保持性存储器：10KB（4)I/O：数字量14点输入/10点输出、模拟量2点输入（5)通讯接口：1个PROFINET以太网通信端口（6)位储存器（M）：8192个字节 5.伺服驱动器：（1）电压：AC220V；（2）额定输出电流：1.6A 6.步进驱动器：(1)供电：DC12V-40V；(2)输出相电流：0.2A-1.2A；(3)控制电路输出电流：6-20mA 7.配套1套操作面板，采用PVC优质贴膜，贴膜内嵌按钮和指示灯，分别为“启动”、“停止”、“复位”、“上电”等按钮和指示灯，并且带一个急停按钮。 8.桌面框架:安全防护罩：尺寸1500mm×960mm×900mm（±50mm），框架型材截面半弧型，三面透明有机玻璃对开门，既可以对桌面上机构起到防护作用，又可以方便安装调整。 三、工业机器人： 1.机器人本体： 1)轴数：6轴；2)负载：3kg；3)重复定位精度：±0.02mm；4)周围温度：0~45℃；5)能耗：1kW；7)安装方式：任意角度；8)最大臂展：593mm；9)应用：装配、物料搬运等；10)本体防护等级：IP40；11)电柜防护等级：IP20； 12)最大动作范围： J1轴 ±170°；J2轴 +85°/-135°；J3轴 +200°/-65°；J4轴 ±180°；J5轴 ±130°；J6轴 ±360° 15)最大动作速度： J1轴 400°/sec；J2轴 300°/sec；J3轴 510°/sec；J4轴 520°/sec；J5轴 550°/sec；J6轴 850°/sec 2.示教器： 1)机器人控制单元示教器（Robox）可用于控制机器人运动，可创建、修改及删除程序以及变量，可提供系统控制和监控功能，也包括安全装置（启用装置和紧急停止按钮）。此示教器，适用于左手使用。 2)示教器包括以下单元： 覆膜按键；电阻式触摸屏，使用手指或触控笔操作；8寸TFT显示屏。 3.控制柜： 1)包括伺服系统、控制系统、主控制部分、示教系统与动力通信电缆等。 2)供电要求：使用AC220V市电，要求供电的断路器大小为16A及以上，漏电保护器为50ma及以上 4.夹具快换头： 1)尺寸：约φ48*37mm；2)材料：超硬铝制；3)重量：125g；4)可搬重量：约3kg 5. 智能物联网模块 （1）尺寸：约W91*D30*H110mm （2）功能：实现与各种仪表的数据采集、处理，经过数据处理后上传到服务器平台。 （3）组成：由物联网云平台和采集通信模块，其中采集通信模组包括：4G通信模块、网口模块、主控模块、485通信模块以及指示灯模块。 （4）技术参数 a)额定工作电压：24VDC b)额定工作电流：≤300mA c)物联网云平台通信：可选择4G移动网络TCP/IP连接和网口TCP/IP连接两种通信方式连接到物联网云平台。 d)RS485通信：采用标准的ModBusRTU协议，可与温湿度计等带有ModBusRTU标准协议的仪器仪表进行数据交互。 警示灯：具备故障检查机制，在系统未正常工作时对应面板指示灯熄灭方便工作人员发现问题。 （5）4G物联网卡 1）4G卡赠送1年有效期。 2）功能：用于将温湿度传感器数据上传到服务平台。 6.PR-3008-WS-N01 温湿度传感器 （1）工作电压：DC10-30V （2） 通信方式：RS485 （3）温度量程：-40℃-+60℃ （4）湿度量程：0%RH-80%RH （5）功能：主要用于设备工作环境的温度、湿度测量，并通过RS485通讯接口与外部装置实现组网； （6）可远程监控温湿度等参数。 四、离线仿真软件： 1.机器人离线编程软件是一套独完整独立的机器人三维仿真编程环境系统。通过曲面曲线特征来计算机器人运动轨迹，保证轨迹的精度要求。基于优秀3D内核技术开发，完全独立开发的软件，兼容第三方CAM软件功能。支持主流CAM软件刀路轨迹输入功能，完成比较复杂的CNC功能。应用范围：搬运、码垛、喷漆、机械铣削加工、抛光、打磨、雕刻、激光切割、点焊、弧焊；可以根据软件用户的特殊需求进行开发和改进，实现特殊用途。 2.支持用户自定义运动机构并提供二次开发，用户自己编写运动学算法。 3.支持埃夫特机器人，虚拟示教器编程；程序导入实际机器人控制器。 4.软件采用多任务控制逻辑，因此在虚拟环境中用户可以实现同时对多台机器人，以及所有运动设备、输送设备的的运动仿真控制。 对于复杂的模型可以通过UG的CAM模块生成刀位文件，导入离线编程系统进行模拟仿真生成代码；支持CAD文件输入，文本轨迹生成等，可以完成绘图、平面文字书写或毛笔字书法等功能。 5.要求提供离线仿真软件与所投工业机器人及视觉技术实训设备对应不少于4个画面，不限于基础搬运及码垛任务模块、机器人线路板焊接应用技能模块、机器人汽车涂胶应用技能模块及机器人筹码分拣搬运应用技能模块模块的截图作为评审依据。 五、视觉系统： 1.视觉硬件： 1)视觉控制器：一拖二视觉控制器,I3处理器,3网口 2)相机：500万像素彩色相机（1个）, 200万像 素彩色相机（1个） 3)镜头：500万像素镜头, 2/3寸，(8mm 1个，16 mm 1个， 35mm 1个） 4)光源控制器：双路输出24V光源控制器（1个） 5)光源：24V环形光源（2个），条形光源(1个） 2.视觉软件： 1)基于PC的分体式机器视觉系统 2)软件操作界面简单易学，支持第三方相机硬件，可连接多台相机，完全独立运行 3)软件工具包含,预处理，Blob分析，量测等等，并且可以根据客户不同需求定制检测功能 4)预处理功能：膨胀、腐蚀、二值化、镜像、旋转、反向、中值、模糊处理 5)检测功能：距离测量、宽度检测、条码读取、二维码读取、字符识别、瑕疵检测等功能 6)手眼标定：点对点标定（4点、9点） 7)通讯协议：RS232自由口，TCP/IP，UDP，ModbusTCP，ModbusRTU，ModbusASCII 8)支持相机数量：最多可带六台摄影机 9）支持相机分辨率：30万、130万、200万、500万、1100万等 六、机器人汽车涂胶应用技能包： 1.车窗托盘模块: 1）托盘：约φ230*157mm，白色有机玻璃激光切割 2）车窗：约25*30mm/20*15mm 3）底架：材料铝材加工氧化的托盘 4）功能：放置各种不同的车窗供机器人分拣吸取 2.多工位涂装模块: 1）尺寸：约φ330*180mm 2）材料：铝材加工氧化的转盘 3）精密电控旋转台（带步进电机）： 台面直径：100mm 传动比：180：1 最大速度：25°/s 步进电机：2相4线 最大静转矩：0.5Nm 最大中心负载：50kg 4）功能：该模块由带有步进电机的精密旋转台与物料托盘组成，托盘上固定有三部小车，旋转台带动托盘转动，将小车移动到工作范围内。 3.培训教材： 项目1 工业视觉传感器安装与接线 项目2 工业视觉传感器的玻璃定位检测功能调试 项目3 工业视觉传感器的汽车模型定位检测功能调试 项目4 工业视觉与工业机器人的通讯编程与调试 项目5 工业机器人汽车装配工作站离线编程与调试 项目6 工业机器人汽车装配工作站编程与调试 项目7 工控PLC汽车装配工作站编程与调试 项目8 视觉机器人汽车装配工作站综合编程与调试 4.任务书与评分表： 任务名称：《工业机器人涂胶工作站的安装与调试任务书》 内容要求： 1）包含汽车涂胶任务部分模型的安装与接线 2）包含视觉检测的部分参数设置 3）包含机器人完成汽车涂胶装配的编程与调试 4）包含一个完整详细的评分表 5.设备现场运行视频： 1）工作任务模块与功能简介 2）工作流程演示与介绍 11..运行流程： 流程顺序 演示流程要点 ★视觉拍照（投标时提供演示） 1.设备复位，机器人回工作原点，多工位涂装模块回原点 2.复位完成后，按下启动按钮，PLC发送指令让相机进行拍照 3.拍摄车窗和车体的相机都会进行拍照 ★车体涂胶（投标时提供演示） 1.机器人切换涂胶夹具 2.获取视觉拍照涂胶点位置数据 3.机器人进行车体的大车窗边框涂胶 4.机器人进行车体的小车窗边框涂胶 ★取车窗（投标时提供演示） 1.机器人切换吸盘夹具 2.获取视觉拍照大小车窗位置、角度和大小车窗装配的位置数据 3.机器人进行大车窗的吸取 4.机器人进行小车窗的吸取 ★装车窗（投标时提供演示） 1.机器人吸取完成后， 2.机器人进行大车窗的装配 3.机器人进行小车窗的装配 ★循环执行（投标时提供演示） 1.装配完成后，机器人切换夹具 2.多工位涂装模型旋转到第二个工位 3.机器人继续完成以上的任务 七、机器人线路板焊接应用技能包 筹码盒支架 筹码盒支架： 1）尺寸：约156*138*218mm 2）材料：铝材加工氧化的转盘 3）功能：放置PCB板原料 4）传感器：2M，圆柱直视型，NPN输出 电子元件储料台 电子元件储料台： 1）尺寸：约135*132*185mm 2）材料：铝材加工氧化 3）功能：放置线路板相关的电子元件原料 电子元件插件台 电子元件插件台： 1）尺寸：约135*132*188mm 2）材料：铝材加工喷砂氧化 3）功能：支架上设计一个托盘，作为线路板插件的载体 线路板翻转焊锡模块 线路板翻转焊锡模块： 1）尺寸：约257*140*270mm 2）材料：AL6063 3）旋转气缸：型号HRQ7与HRQ10，回转行程均为90度 4）功能：旋转气缸HRQ7翻转压板固定线路板，旋转气缸HRQ10翻转整个机构，将线路板翻转，使线路底部朝上，方便焊接。 送锡机构模块 送锡机构模块： 1）尺寸：约200*100*825mm 2）步进电机：2相4线 步距角：1.60 电流：2.0A 电阻：1.8Ω 保持力矩：0.53Nm 引线数：4 3）功能：该模块由步进电机与送锡支架组成，锡丝装与支架上，由步进电机驱动齿轮带动锡丝运转，从而在机器人的焊接过程中提供锡丝 快换焊接模块: 1）尺寸：约214*97*170mm 2）材料：铝材加工氧化处理，弧形安装件能对焊枪角度进行调整,并配上快换接头便于机器人快速更换。 3）温控器:对电烙铁头进行加热的装置 尺寸：约125*105*305mm 功率：150W 温度范围：50-550℃ 温度稳定度：±2℃ 通电测试台 通电测试台： 1）尺寸：约180*97*206mm 2）材料：铝材骨架内装电子测试PCB板 3）功能：对焊接好的线路板进行通电测试，上面带有指示灯，以区分合格品与不合格品线路板仓库 线路板仓库： 1）尺寸：约158*138*285mm 2）功能：2×4的存储位，机器人依次完成PCB板焊接后将其放置到存储仓中去除锡球座 除锡球座： 1）功能：焊接前除去焊枪头的锡 2）结构：尺寸：约80*20*202mm，材料：铝材加工氧化 10.3D资源图库： 工业机器人3D模型stp 筹码盒支架模块stp 电子元件储料台模块stp 电子元件插件台模块stp 线路板翻转焊锡模块stp 送锡机构模块stp 通电测试台模块stp 线路板仓库模块stp 焊枪夹具模块 stp 10）取电子元件夹具模块 stp 11）吸盘夹具模块 stp 12）平行夹具模块 stp 13）除锡球座模块 stp 11.运行流程： 流程顺序 演示流程要点 ★PCB 板到位（投标时提供演示） 机器人切换吸盘夹具，将筹码盒支架中的线路板吸取，放置到电子元件插件台上 ★插件装配（投标时提供演示） 1.机器人切换电子元件抓手夹具 2.机器人对线路板进行电子元件的装配 ★翻转焊接（投标时提供演示） 1.机器人切换平行夹具抓取线路板放置到翻转台上，翻转台对其进行翻转 2.机器人切换焊接夹具对线路板上的电子元件进行焊接 ★性能测试（投标时提供演示） 1.线路板焊接完成后，翻转台将其翻转回原始位置 2.机器人切换平行夹具抓取线路板到通电测试台进行检测，分拣出合格品与不合格品 ★搬运入库（投标时提供演示） 机器人将检测合格品的线路板放到良品仓，把检测不合格的线路板放置到废品仓 机器人筹码分拣搬运应用技能包 转盘落料模块: 尺寸：≧Φ280*270mm 材料：AL6063与1.2mm厚304不锈钢制作 伺服电机： 电压：AC220V 额定功率：≧100W 额定转速：≧3000/min 功能：模块由托盘与底座组成，底座与托盘之间装有伺服电机，将物料放置于托盘上，伺服电机带动托盘转动，物料被带动由落料口落到皮带上 筹码分拣输送带模块: 尺寸：≧600mm*90mm*170mm 材料：铝型材骨架 电机：DC24V，额定转速≧1800RPM 编码器：分辨率2000P/R 功能：运输筹码，带有编码器，主要配合相机完成对筹码的跟踪分拣功能 模型上料组件: 尺寸：≧430mm*160mm*430mm 材料：底座铝材框架，外包表面喷涂的冷轧钣金，料盒为透明有机玻璃 气缸：行程：≧150mm 功能：模块由上料机构与包装台组成，上料机构利用气缸将包装盒底座推出到包装台并进行固定，来实现包装盒底座上料,等待机器人抓取物料进行包装 模型限位组件: 1）功能：配合模型上料组件使用，作为筹码底盒的承料台 2）结构：尺寸：≧125mm*165mm*160mm，材料：铝材加工喷砂氧化 3）传感器：圆柱直视型，NPN输出 上盖出料组件: 尺寸：≧480mm*190mm*250mm 材料：铝型材骨架、优质冷轧板做外壳表面喷涂 步进电机：2相4线 步距角：1.30～2.30 最大轴向负载 (N)：≧10 最大径向负载 (N)：≧20 推料气缸： 行程：175mm 传感器： 放大器：响应时间：16ms，输出最大值：100mA 功能：机构由升降机构和取料台组成，盒盖堆叠放置于升降机构内，步进电机驱动底部升降台将盒盖逐个提升，推盖气缸将出料口的盒盖推出到取料台，实现包装盒盖自动上料。 筹码盒支架: 1）尺寸：≧150mm*130mm*210mm 2）材料：铝材加工氧化的转盘 3）功能：放置PCB板原料 4）传感器：圆柱直视型，NPN输出 培训教材要求： 3D资源图库： 工业机器人3D模型 转盘落料模块 筹码分拣输送带模块 模型上料组件模块 上盖出料模块 筹码盒支架模块 模型限位组件模块 9..运行流程： 流程顺序 演示流程要点 ★视觉追踪 （投标时提供演示） 筹码随转盘落到输送带上，相机对输送带上运动的筹码位置进行追踪，并对筹码上的数字进行检测分拣 ★筹码搬运（投标时提供演示） 机器人根据视觉反馈的信息快速吸取并且将其按要求分拣到包装底盒中去 ★盒盖装配（投标时提供演示） 1.满足筹码盒所需数量和种类要求后 2.机器人切换平行夹具 3.机器人利用夹具抓取盖子装配到底座上去 ★搬运入库（投标时提供演示） 1.机器人将打包完整的包装盒成品搬运入库 2.等待下一个筹码底盒到位，继续循环以上动作 夹具包 1.取电子元件夹具 1)功能：对物体进行抓取 2)手指材料：铝材加工氧化处理， 3)夹具侧快换头：尺寸φ48*30.6mm，材料：超硬铝制 4)爪手气缸：缸径φ10，行程20mm。 要求提供所投对应产品不少于2个视角图的实物图或效果图作为评审依据。 2.吸盘组件 1)功能：吸取物体进行装配 2)尺寸：约80×98×127mm，两吸盘间距为24mm 3)夹具侧快换头：尺寸φ48*30.6mm，材料：超硬铝制 4)吸盘固定件材料：铝材加工氧化处理 5)吸盘：13CS-A5 要求提供所投对应产品不少于2个视角图的实物图或效果图作为评审依据。 3.平行夹具 1)功能：对物体进行夹取 2)手指材料：铝材加工氧化处理， 3)夹具侧快换头：尺寸φ48*30.6mm，材料：超硬铝制 4)爪手气缸：缸径φ10，行程20mm。 5)手爪:尺寸：约85*36*15mm，材料：AL6063 要求提供所投对应产品不少于2个视角图的实物图或效果图作为评审依据。 4.胶枪治具 1)功能:对汽车车窗进行涂胶 2)材料：铝材加工氧化处理，配置精密点胶阀QLH-25A（含配件），弧形胶阀安装件能对胶枪角度进行调整 3)夹具侧快换头：尺寸φ48*30.6mm， 4)点胶针头：外径0.63mm 要求提供所投对应产品不少于2个视角图的实物图或效果图作为评审依据。 5.夹具库座 1）功能：夹具存放处，并且实时检测夹具的有无 2）尺寸：约132mm×135.5mm×170mm(长×宽×高) 3）材料：铝材加工，摆放快换夹具 4)传感器：对射型，检测距离5mm，PNP输出 要求提供所投对应产品不少于2个视角图的实物图或效果图作为评审依据。 十、机器人基础技能包 1.零件码垛模块： 功能：根据要求将物料块摆放到摆放底板上，机器人通过吸盘夹具按要求拾取物料块进行码垛任务；码垛形状由操作者自己设计组合方式；练习对机器人码垛、阵列的理解并快速编程示教的应用技能。 物料摆放底板: 材料AL6063，表面，尺寸≧230mm×200mm 码垛平台底板: 材料AL6063，尺寸≧100mm×170mm 码垛物料块：均为POM材料经数控精加工而成。 2.3D资源图库要求： 1）工业机器人3D模型 2）吸盘组件3D模型 3）胶枪治具3D模型 4）视觉组件3D模型 5）零件码垛任务3D模型 离线编程任务实例要求： 1）工业机器人搬运任务离线编程实例 工作站程序数据实例要求： 1）工业机器人搬运工作站程序数据实训 19、机器人汽车涂胶应用技能模块要求： 车窗托盘模块: 1）托盘：≧φ230*180mm，白色有机玻璃，用于摆放车窗玻璃 2）车窗：大玻璃尺寸≧25mm*30mm，小玻璃尺寸≧20mm*15mm 3）底架：材料铝材加工氧化的支架，用于固定桌面型材上 4）功能：放置各种不同的车窗供机器人分拣吸取 多工位涂装模块: 1）尺寸：≈φ330*180mm 2）材料：铝材加工氧化的转盘 3）精密电控旋转台（带步进电机）： 台面直径：≧100mm 最大速度：25度/每秒 最大静转矩：50N.cm 最大中心负载：≥50kg 4）功能：该模块由带有步进电机的精密旋转台与物料托盘组成，旋转台带动托盘转动，将小车移动到工作范围内。 3D资源图库： 1）工业机器人3D模型 2）多工位涂装模块 3）车窗托盘模块 4）快换胶枪模块 5）吸盘组件模块 离线编程任务实例： 1）机器人涂胶任务离线编程实例 2）机器人视觉检测车窗抓取与装配离线编程实训 要求提供所投对应产品不少于2个视角图的实物图或效果图作为评审依据。 十一、配重块 1.功能：桌体配重，防止桌体晃动 2.尺寸：≧330mm*150mm*120mm 十二、单联件支架组件 1.功能：净化空气压缩机气体 2.尺寸：≧190mm*144mm*104mm 十三、触摸屏组件 1.额定电压：DC24V±20% 3.接口：以太网、USB1、USB2、COM、电源 4.液晶屏：≧7寸TFT显示，LED背光 5.分辨率：≧800*480 6.安装盒：开屏孔≧215*152，长≧270mm，铝合金支架 7.功能：以先进的cortex-A8 CPU为核心（主频600MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。 十四、开发配套工学一体化课程资源及满足本设备工学一体化的工作页。 | 5 | 套 |
| 4 | 配套编程电脑 | 1.RAM：16G 2.硬盘：SSD，至少500GB的可用存储空间 3.处理器：相当于或优于i7十代以上 4.显示器：≥19寸全高清显示屏（1920 × 1080 或更高） 5.显卡：4G独显以上 （配置必须满足专业绘图软件，专业编程软件使用） | 10 | 套 |
| 5 | 咨询区电脑 | 相当于或优于I5， 4G 500G 集显 千兆网卡 ）19.5英寸显示器 | 36 | 套 |
| 6 | 电脑桌 | 1.功能：单工位设计，用于放置编程电脑，方便学员实训使用。 2.尺寸：L600mm×W700mm×H780mm（±50mm） 3.桌身：桌身采用Q235冷轧钢板折弯焊接而成，桌体底采用带刹车万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。 台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 | 10 | 张 |
| 7 | 装配桌 | 1.功能：由桌身、工具柜、台面组成，用于电气及机械结构的装配平台。 2.尺寸：L1500mm×W700mm×H780mm（±50mm） 3.桌身：采用冷轧钢板折弯焊接而成，喷塑后组装连接，装配桌预设电源插座扩展孔，依据用途可加装电源插座。整个装配桌可随意拆装，方便运输安装。 4.工具柜：采用冷轧钢板折弯焊接而成，工具柜有多个抽屉，可储藏工具，放置于装配桌底部一侧。 台面：采用25mm厚高密度中纤板外贴防火板,PVC截面封边，台面具有耐磨、耐热、耐污及易清洁等特点。 | 5 | 张 |
| 8 | 空气压缩机 | 输出功率：550W；工作压力：1mpa ；排气量：60L/min ；储气罐容积:22L | 5 | 台 |
| 9 | 模块存储箱 | 包装箱组件 1.材料：进口ABS工程塑料 2.容积：140L 3.尺寸：750mm*480mm*390mm（±50mm） 4.功能：储存拆卸下来的模块，存储箱可设置开箱密码 | 25 | 个 |
| 10 | 咨询区 | 板材钢制框架结构，六边形电脑桌，边长≥90CM对角180CM高度76CM，主机位置带锁 | 6 | 张 |
| 11 | 讨论区 | 板材钢制框架结构，板式六边桌≥80*160*76 | 2 | 张 |
| 12 | 空调 | 中央空调吸顶机 能效等级：3级能效，循环风量1280m3/h， 功能：单冷功能扫风方式上下／左右扫风 额定电压／频率：220V/50Hz 制冷量：7200W 制冷功率：2200W 制冷剂：R32。 内机最大噪音：46dB 外机最大噪音：55dB | 4 | 台 |
| 13 | 网络布线及设备 | 拆除教室 电工设备（30套），需要拆解从电气楼4楼搬运至隔壁农机楼（距离大概500米）， 拆除吊顶320平方，地面320平方瓷砖拆除，隔断10平方拆除，施工材料费（包含拆装和打包工具，包装材料）， 布线包含：16 个点网络布线（国标电线4种颜色2.5平方线各200米），包括电源线、切割、不锈钢盖板、超五类双绞线（600米）（要求用质量等级高的纯铜网线）排插、线槽等，（水晶头制作要标准，网线外护套要进入水晶头内 0.5CM，网线两端要打好标签，布线美观），布线时多预留一条网线在教师机位置 | 1 | 项 |
| 14 | 实训室文化建设 | 实验室内涵标识文化系统 一、制度展板(1套)： 1、尺寸规格：≥600*800mm（根据采购单位实际场地可调整） 2、材质及制作要求：6mmPVC 底板，1mm亚克力面板和内容高清写真。 二、励志文字(1套)： 1、规格尺寸：≥200*200mm/300*300mm 2、材质及制作安装要求：底层≥10mm,面层≥3mm 亚克力立体字喷漆。 三、功能区域吊牌（5块）： 1、尺寸规格：≥300mm*200mm（采购单位可根据现场尺寸进行调整） 2、材质及制作要求：折边烤漆、丝印。 3、面色：绿\白分段烤漆，文字：白色或黑色丝印。 4、安装方式：悬梁安装、膨胀螺丝固定 。 5、文字图文内容制作前需与采购单位确认。 四、专业操作展板： 1、尺寸规格：≥600*480mm（根据采购单位实际场地可调整） 2.、材质及制作要求：≥0.5mm亚克力，≥6mmPVC 底 板，≥1mm 亚克力面板和内容高清写真。 3、安装方式：螺丝固定。 4、数量：2 块。 五、实训室介绍标识： 1、尺寸规格：≥800mm*600mm（采购单位可根据现场尺寸进行调 整，文字内容以采购单位确认为准） 2、材质及制作要求：合金型材模组，高级结皮 PVC 泡板，三底三面烤漆，文字内容采用专用油墨丝网印刷。 3、安装方式：用膨胀螺丝与墙面固定。 4、数量：1 块。 六、工位编号牌： 1、尺寸规格：直径 100mm 圆形，厚度 1.2mm 单面。 2、材质及制作要求：1.6mm 铝合金边框烤漆，编号丝印。 3、数量：10 块。 七、警示标牌： 1、尺寸规格：≥300mm*400mm（采购单位可根据现场尺寸进行调整） 2、材质及制作要求：亚克力 3、安装方式：贴墙安装、膨胀螺丝固定。 4、文字内容：严禁烟火、必须穿工作服、严禁使用手机、严禁大声喧哗、禁止吸烟、注意安全、安全用电、严禁带零食入内、小心滑倒、必须保持清洁。 5、数量：5 块。 八、7S 管理展板： 1、尺寸规格：≥600mm*400mm（采购单位可根据现场尺寸进行调整） 2、材质及制作要求：背板定制雪弗板，≥6mmPVC 底板，≥1mm 亚克力面板，内容使用工程级写真 喷绘；文字图文内容制作前需与采购单位确认。 3、安装方式：螺丝固定。 4、数量：1 块。 九、基地介绍标识： 1、尺寸规格：≥800mm*600mm（采购单位可根据现场尺寸进行调 整） 2、材质及制作要求：背板定制雪弗板，≥6mmPVC 底板，≥1mm 亚克力面板，内容使用工程级写真 喷绘；文字图文内容制作前需与采购单位确认。 3、安装方式：螺丝固定。 4、数量：1 块。 十、环境优化（教室面积330平方）： 1.地面以环氧自流平330平方，施工材料颜色为绿色过道为蓝色；墙面760平方以哑光内墙乳胶漆米黄色；顶面为铝条栅格吊顶330平方。在特定通道涂刷蓝色环氧自流平，宽度600mm~1800mm。材料为环保油漆。 2.根据实际窗户大小对其进行实际尺寸测量2.2米宽×2.4米高，4个窗，统一为蓝色遮光电动窗帘。 3.墙面为米黄色内墙乳胶漆两底一面进行涂刷。柱体为紫罗兰色内墙乳胶漆，两遍底漆一遍面漆。 4.更衣柜统一为钢制灰色柜体，柜门为蓝色。≥900*450*1800mm 5.测量、开凿电线管及供气管路线槽30米服务。 6.区域电线管、加穿电线及机器人供电电缆线路服务（5组线路，4线≧2.5平方线）。 7.顶面及墙面部分采用防水内墙腻子粉平刮于墙面760平方，无气孔，厚度不小于2.5mm。 8.面层760平方用乳胶涂料滚涂二遍，达到表面平整光滑、无起层、无掉落；苯与甲醛 含量合乎室内空气标准。 9.地面区域330平方分划线30米采用接合牢固、不易褪色、环保耐用的交通标示划线涂料， 达到线条美观、规范、整齐的效果。 10.仓储区，隔断设计采用固定式铝合金型材扣槽固定（4米×4米采购单位可根据现场尺寸进行调整），以达到通透的效果。 11.地面清理、背景墙等设计制作服务施工服务。 12.不锈钢门2个定制，尺寸≧1.2米宽×1,9米高（采购单位可根据现场尺寸进行调整） | 1 | 项 |

本项目核心产品：工业机器人及视觉技术实训设备。