采购需求清单：

| 序号 | 货物名称 | 参考规格型号、技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外防水网络摄像机 | 1.不低于IP66防尘防水等级 2.需要支持DC12V或poe供电 3.分辨率不低于200W像素 5.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 6.支持移动侦测与异常侦测 7.采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达50 m 8.投标产品具有1个内置麦克风 | 台 | 375 |
| 2 | 摄像机支架 | 壁装支架外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm | 个 | 380 |
| 3 | 全彩防水网络摄像机 | 1. 像素≥400万，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2. 像元尺寸不小于2.9um×2.9um。 3. 应支持内置≥2个麦克风、≥1个扬声器。 4. ▲应具备≥4颗白光补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中≥2颗近光灯、≥2颗远光灯；补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 5. ▲当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 6. 镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 7. 在彩色模式下，当环境照度降低至设定阈值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 8. 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 9. 宽动态能力不小于120dB。 10. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 11. 信噪比不小于58dB。 12. 支持MD5、SHA256加密算法。 13. 需支持三码流技术，主码流分辨率不小于2560x1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps，第三码流不小于1920x1080@25fps。 14. 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 15. 支持声音报警功能，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置。 16. 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警。 17. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 18. 需支持IP67防尘防水。 19. 需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 20. 需支持本地SD卡存储，最大支持256G，并支持存储卡可使用时长显示。 21. ▲支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 22. ▲固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 23. 支持通过IE浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 | 台 | 5 |
| 4 | 全彩智能警戒球机 | 1. 应支持内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像。 2. 全景摄像头≥400万，细节摄像头≥200万。 3. 应支持内置≥2颗GPU芯片。 4. 球机支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米。 5. 细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距≥110mm。 6. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux。 7. 支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°。 8. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°。 9. ▲应支持内置≥2个扬声器，并可随细节视频图像以及补光灯、白光报警灯360°同步旋转。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 10. ▲支持对150米以外人员进行报警提示，在夜晚无光照环境下，正向人员能明显感觉到报警灯闪烁。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 11. ▲支持白光报警时，光束呈现束状型，全景图像中可明确指示报警方向。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 12. 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 13. 支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。 14. 支持二维码功能，在IE浏览器下，可通过手机扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 15. 支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警。 16. ▲支持定位联动功能，可自动标定全景视频图像与细节视频图像，使通过客户端软件或IE浏览器在全景视频图像中点击或框选任意区域后，在细节视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于细节视频图像中央，标定点数量不少于6个，且标定用时不大于1s。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 17. 支持白平衡参数锁定功能，可将白平衡参数锁定为当前设定值，锁定后白平衡参数值不应改变。 18. 支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成。 19. 支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 20. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃。具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 台 | 1 |
| 5 | 球机支架 | 壁装支架壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 1 |
| 6 | 64路网络NVR | ▲1.投标产品至少具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口，16路报警输入接口、4路报警输出接口；最少可以内置8个SATA接口硬盘（需提供公安部检测报告证明，并加盖厂家公章或投标专用章） ▲2.投标产品接入路数不低于32路视频图像；接入带宽不低于256Mbps，最大存储带宽不低于256Mbps，最大转发带宽不低于160Mbps（需提供公安部检测报告证明，并加盖厂家公章或投标专用章） ▲3.投标产品探测到视频入侵报警时，设备预录报警触发前不小于30s的视（音）频（需提供公安部检测报告证明，并加盖厂家公章或投标专用章） 4.可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； 5.支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 6.支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 7.支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 8.自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 9.支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； | 台 | 6 |
| 7 | 32路网络NVR | 1. 设备应具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45网络接口；≥2个USB2.0接口、≥1个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥1个eSata接口；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥8路报警输出接口，可内置≥8块SATA接口硬盘。 2. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘。 3. ▲支持≥16路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 4. 支持≥50个人脸库，库容≥20万张人脸图片；另有路人库，库容≥10万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储≥1000万条人脸历史记录。 5. 支持路人库一人一档功能：设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展现每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间点以及人脸属性信息；可对路人库人脸信息进行修改 删除 导出 复制到其他人脸库，可对路人库人脸图片设置4个自定义标签；可通过陌生人出现的次数进行筛选。 6. ▲人脸戴眼镜检出率不低于99%。支持正确识别出男女性别，识别正确率不小于 99%。白天和晚上单人图片的人脸检出率不低于99%，单人图片的人脸检出响应时间不超过1秒。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 7. ▲人脸图片建模成功率不低于99.99%。支持在2个GPU条件下，人脸库建模速度不低于125张/秒。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 8. 人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，人脸识别准确率≥99%；监视名单误报率不超过≤0.01%；非监视名单漏报率≤0.1%。 9. 可同时显示输出≥16路H.265编码、30fps、1920×1080格式的视频图像，或同时输出≥4路 H.265编码、25fps、4096×2160或者3840×2160格式的视频图像，或同时解码≥3路 H.265编码、20fps、4000×3000格式的视频图像，或输出≥1路H.265编码、25fps、8160×3616格式的视频图像。 10. 预览分辨率支持：8160×3616(25帧/秒)、8208×3072（25帧/秒）、8160×2304（25帧/秒）、6912×2800(25帧/秒)、5760×1696(25帧/秒)、5520×2400（25帧/秒）、4096×2160（25帧/秒）、4000×3000(25帧/秒)、3072×3072(25帧/秒)、4096×2160（25帧/秒）、3840×2160(25帧/秒)、2560×2560(25帧/秒)、2560×1440(25帧/秒)、1920×1080(25帧/秒) 、1280×960(25帧/秒)、1280×720(25帧/秒)、704×576(25帧/秒)。 11. 开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低。 12. 本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、系统保留空间、报警缓存空间、空闲空间。 13. 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口。 14. ▲应具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 15. 支持IPv4和IPv6网络协议；支持本地和远程进行IPv6配置，IPv6支持多种模式：路由公告、自动获取、手动配置支持以IPv6方式登录、取流、配置、检索等功能；支持以IPv6方式接入IPC进行预览、参数配置、报警接收和展现、语音对讲、IPC列表导入、IP地址冲突检测等功能。 16. 支持查看人脸建模评分，可根据人脸评分选型进行检索，人脸评分选型包括无、评分高、评分低。 17. 支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件。 18. 应具有磁盘阵列功能，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能。RAID开启后，设备带宽不下降。 19. 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽320Mbps，最大回放带宽320Mbps。 20. 开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。 | 台 | 1 |
| 8 | 硬盘 | 8T | 块 | 62 |
| 9 | 千兆光纤收发器 | 1.不少于1个千兆SC光口 2.发送端波长：1550 nm；接收端波长：1310 nm 3.传输距离不小于3km | 对 | 32 |
| 10 | 核心交换机 | 1.48千兆电口，4*SFP+，1个RJ45 Console串口 2.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等三层路由协议 2.支持简单网络管理：WEB浏览器，CLI，Telnet，串口 3.支持IGMP侦听和GRMP 4.支持EAPS和ERPS以太网环网保护协议 5.支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping 6.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 7.支持IEEE 802.1x认证、Radius、BDTacacs+认证 8.支持基于端口的VLAN，IEEE 802.1Q VLAN和GVRP 9.支持QoS（IEEE 802.1P/1Q和TOS/DiffServ） 10.支持SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理 | 台 | 1 |
| 11 | 综合安防一体机 | 1. 设备应具有≥1个DP接口、≥2个HDMI接口，≥1个VGA口、≥4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、≥7个USB接口、≥1个RS-485接口、≥1个RS-232接口、≥16路报警输入接口、≥4路报警输出接口、 ≥5个SATA 3.0接口；具有≥2路音频输入，≥2路音频输出。 2. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、设备等基础资源进行管理调配。 3. 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 4. 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 5. 监控点最大管理容量为≥500路。 6. 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示。 7. 支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印。 8. 支持管理≥10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换。 9. ▲支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 10. 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流。 11. 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表。 12. ▲支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 13. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 14. 支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、园区卡口事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、人脸识别事件、消防事件、热成像事件、行为分析事件；支持自定义事件等级。 15. 支持报警预案功能，配置事件联动时可以自定义输入预案。 16. ▲支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 17. 支持对历史录像的完整率进行监控，统计项包括录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未检测数、监控点总数；支持以统计图展现指定区域的录像完整情况，支持报表展示视频质量统计、录像完整率统计、区域运维考核结果统计，支持设备巡检计划配置，包括计划名称、巡检类型、采集对象、巡检时间、巡检频率、状态，并以列表形式展现。 18. 支持GB/T 28181-2011/2016协议平台级联配置。 19. ▲支持开启SVC解码功能，可同时回放≥5路400W分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为≥10个1920×1080格式的视频图像。（提供公安部检测报告复印件，并加盖厂商公章或者投标专用章） 20. 智能后检索：接入支持智能分析功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置。 21. 网络容错：可将多个网口设置同一IP地址，其中任一网口损坏时，仍能正常工作。 22. 可对IPC的参数配置进行修改，可设置曝光、日夜转换、背光、图像增强、分辨率、码率、帧率、字符叠加、隐私遮盖等；并支持将IPC参数配置到其他通道。 23. 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。 24. 接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置， 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。 25. 支持将多路通道的视频画面合并为一个画面，用单个通道的带宽在客户端软件中查看，并可设置帧率、码率。 | 台 | 1 |
| 12 | 液晶监示器 | 高亮专业液晶，22寸 | 台 | 13 |
| 13 | 核心交换机 | 24个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理 | 台 | 15 |
| 14 | 核心交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口，支持Web/APP/MACC管理 | 台 | 5 |
| 15 | 网络交换机 | 8x10/100M（1-8口支持PoE防雷）交换机，单口最大30W，12/36供电，电源总功率120W，支持SmartLINK电源功率管理 | 台 | 85 |
| 16 | 室外弱电箱 | 材质：镀锌板1.0厚 尺寸：宽300*高400*深180MM 适用范围：室内外可以使用(可放置防雷器/电源/双绞线传输器等) 放置8口以下交换机或球机电源 | 个 | 98 |
| 17 | 中心机柜 | 42U-2米，2000×600×600箱体0.7，立梁镀锌1.5板厚，（实际厚度，实际尺寸，绝不虚标） 加厚重型轮子 | 台 | 1 |
| 18 | 监控立杆 | 国标带地笼镀锌钢管 3米 4横杆 | 根 | 14 |
| 19 | 光纤盒 | 8口 | 个 | 59 |
| 20 | 静电地板 | 国标600*600加厚 | 平方 | 20 |