更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：HNGP2023-027R

原公告的采购项目名称：两校区学生宿舍双人床采购（第二次）

首次公告日期：2023.10.19

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

#### （一）招标文件第三章采购需求：二、技术参数、规格及要求(包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

| 序号 | 采购品目名称 | 技术参数、规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下床 | 1. 立柱:采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管），立柱正面为圆弧形设计，起到防撞作用，至少有5条加强筋形成菱型图案，主要起到美观与稳固，增加其强度及抗弯性，立面成型后尺寸75mm*75mm,材料厚度≥1.2mm。 2. 长横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸需≥110mm*42mm,材料厚度≥1.2mm。 3. 短横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺需≥110mm*42mm,材料厚度≥1.2mm。 4. 床板支撑：采用25*50*0.8MM厚优质方管制作，每个位采用5条支撑，支撑焊有卡扣，起到稳固床体，支撑床板等作用，不松动，拆装方便。 5.床板：采用优质环保多层板，厚度≥15mm。 6.前护栏、床头护栏：采用φ19*1.0mm圆管管制作。 7. 爬梯：楼梯立杆采用25*50*1.2mm椭圆管制作，没有棱角，起到防碰撞作用，楼梯横杆采用20*20*1.2mm方管制作，横杆上焊有防滑踏板。 8.连接处卡扣：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为198*27*27（mm），材料厚度为2.0（mm）隼形链接，加固床体，防止摇晃等作用，拆装方便。 9.蚊帐杆：采用φ.16*1.0mm厚优质管材弯制。 10.塑胶套：采用全新PP新料，全新颗粒PP塑料一次性注塑成型，起到防滑，防摩擦，防碰撞，静音等作用。 双人床尺寸：1980mmX910mmX1840mm(±5mm),整床总重量≥51公斤（不含床板）；上下床位的间距930mm(±5mm)。 注： 1、铁床框架连接部分采用卡式锲入式锁扣结构连接，不采用螺丝连接（备注：立柱与长横梁和短横梁连接必须采用卡式锲入式锁扣结构连接。），每张床可承重500kg；所有钢材均采用国家标准钢，铁床部分焊接采用二氧化碳气体保护焊接，铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。 2、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。建议对生产设备有酸洗、磷化水池，才能保证更好的防锈效果。 3、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，颜色为灰白浮花色，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 |  |

#### 三、样品

1.本次招标要求须投标人携带样品参加投标，须提供以下样品：要求提供整体实样的样品。

2.样品基本规格：

| 样品名称 | 规格尺寸：长×宽×高 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品 |
| 宿舍床（含床板）成品样品 | 1980mmX910mmX1840mm（带蚊帐架高2950mm）±2mm | 符合采购文件参数及技术要求 | 套 | 1 |
| 注：所有管材需为模压一次成型钢管。 |

更改为

#### 二、技术参数、规格及要求(包括采购标的的功能标准、性能标准、材质标准）

| 序号 | 采购品目名称 | 技术参数、规格及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上下床 | 1. 立柱:采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管），立柱正面为圆弧形设计，起到防撞作用，至少有5条加强筋形成菱型图案，主要起到美观与稳固，增加其强度及抗弯性，立面成型后尺寸75mm*75mm（±1mm），材料厚度≥1.2mm。 2. 长横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸需≥110mm*42mm（±1mm）,材料厚度≥1.2mm。 3. 短横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺需≥110mm*42mm（±1mm）,材料厚度≥1.2mm。 4. 床板支撑：采用25*50mm（±1mm），材料厚度≥0.8MM厚优质方管制作，每个位采用5条支撑，支撑焊有卡扣，起到稳固床体，支撑床板等作用，不松动，拆装方便。 5.床板：采用优质环保多层板，厚度≥15mm。 6.前护栏、床头护栏：采用φ19*1.0mm圆管管制作。 7. 爬梯：楼梯立杆采用25*50mm（±1mm），材料厚度≥1.2mm椭圆管制作，没有棱角，起到防碰撞作用，楼梯横杆采用20*20mm（±1mm）材料厚度≥1.2mm方管制作，横杆上焊有防滑踏板。 8.连接处卡扣：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为198*27*27mm（±1mm），材料厚度≥2.0mm隼形链接，加固床体，防止摇晃等作用，拆装方便。 9.蚊帐杆：采用φ16*1.0mm厚优质管材弯制。 10.塑胶套：采用全新PP新料，全新颗粒PP塑料一次性注塑成型，起到防滑，防摩擦，防碰撞，静音等作用。 双人床尺寸：1980mmX910mmX1840mm(±2mm),整床总重量≥51公斤（不含床板）；上下床位的间距990mm(±2mm)。 注： 1、铁床框架连接部分采用卡式锲入式锁扣结构连接，不采用螺丝连接（备注：立柱与长横梁和短横梁连接必须采用卡式锲入式锁扣结构连接。），每张床可承重500kg；所有钢材均采用国家标准钢，铁床部分焊接采用二氧化碳气体保护焊接，铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。 2、表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。建议对生产设备有酸洗、磷化水池，才能保证更好的防锈效果。 3、喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，颜色为灰白浮花色，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。 |  |

#### 三、样品

1.本次招标要求须投标人携带样品参加投标，须提供以下样品：要求提供整体实样的样品。

2.样品基本规格：

| 样品名称 | 规格尺寸：长×宽×高 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成品 |
| 宿舍床（含床板）成品样品 | 1980mmX910mmX1840mm（带蚊帐架高2950mm）±2mm | 符合采购文件参数及技术要求 | 套 | 1 |
| 注：所有管材需为模压一次成型钢管。 |

- （二）招标文件第四章 详细评分标准 序号1 样品部分内容

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品 | 根据投标人提供的投标样品，结合采购需求中的技术参数、规格与要求，对样品的材质、规格尺寸、外观设计、制作工艺、漆面光泽程度、细部构造、材料稳固性、表面涂覆技术等进行综合对比。 1. 立柱:采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管），立柱正面为圆弧形设计，起到防撞作用，至少有5条加强筋形成菱型图案，主要起到美观与稳固，增加其强度及抗弯性，立面成型后尺寸75mm*75mm,材料厚度≥1.2mm。 样品立柱符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 2.长横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸需≥110mm*42mm,材料厚度≥1.2mm。 样品长横梁符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 3.短横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺需≥110mm*42mm,材料厚度≥1.2mm。 样品短横梁符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 4.床板支撑：采用25*50*0.8MM厚优质方管制作，每个位采用5条支撑，支撑焊有卡扣，起到稳固床体，支撑床板等作用，不松动，拆装方便。 样品床板支撑符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 5.床板：采用优质环保多层板，厚度≥15mm。 样品床板符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 6.前护栏、床头护栏：采用φ19*1.0mm圆管管制作。 样品前护栏、床头护栏符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 7.爬梯：楼梯立杆采用25*50*1.2mm椭圆管制作，没有棱角，起到防碰撞作用，楼梯横杆采用20*20*1.2mm方管制作，横杆上焊有防滑踏板。 样品爬梯符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 8.连接处卡扣：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为198*27*27（mm），材料厚度为2.0（mm）隼形链接，加固床体，防止摇晃等作用，拆装方便。 样品连接处卡扣符合招标需求参数得3分，不符合不得分 9.蚊帐杆：采用φ.16*1.0mm厚优质管材弯制。 样品蚊帐杆符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 10.塑胶套：采用全新PP新料，全新颗粒PP塑料一次性注塑成型，起到防滑，防摩擦，防碰撞，静音等作用。 样品塑胶套符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 注：样品需逐条符合采购需求中的技术参数、规格与要求，不符合不作为废标项，根据各投标人提供的样品实际响应情况进行评审。 | 34分 |

更改为：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品 | 根据投标人提供的投标样品，结合采购需求中的技术参数、规格与要求，对样品的材质、规格尺寸、外观设计、制作工艺、漆面光泽程度、细部构造、材料稳固性、表面涂覆技术等进行综合对比。 1. 立柱:采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管或圆管），立柱正面为圆弧形设计，起到防撞作用，至少有5条加强筋形成菱型图案，主要起到美观与稳固，增加其强度及抗弯性，立面成型后尺寸75mm*75mm（±1mm）,材料厚度≥1.2mm。 样品立柱符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 2.长横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺寸需≥110mm*42mm（±1mm）,材料厚度≥1.2mm。 样品长横梁符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 3.短横梁：采用优质冷轧钢板，经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，不能用方管），正面不得少于5条加强筋形成菱形图案，横梁底部需半圆形设计，起到防撞作用，立面成型后尺需≥110mm*42mm（±1mm）,材料厚度≥1.2mm。 样品短横梁符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 4.床板支撑：采用25*50mm（±1mm）材料厚度≥0.8MM厚优质方管制作，每个位采用5条支撑，支撑焊有卡扣，起到稳固床体，支撑床板等作用，不松动，拆装方便。 样品床板支撑符合招标需求参数得4分，不符合不得分； 5.床板：采用优质环保多层板，厚度≥15mm。 样品床板符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 6.前护栏、床头护栏：采用φ19*1.0mm圆管管制作。 样品前护栏、床头护栏符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 7.爬梯：楼梯立杆采用25*50mm（±1mm），材料厚度≥1.2mm椭圆管制作，没有棱角，起到防碰撞作用，楼梯横杆采用20*20mm（±1mm）材料厚度≥1.2mm方管制作，横杆上焊有防滑踏板。 样品爬梯符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 8.连接处卡扣：经冲床冲压成L型，需有三个连接卡口，成型后尺寸为198*27*27mm（±1mm），材料厚度≥2.0mm隼形链接，加固床体，防止摇晃等作用，拆装方便。 样品连接处卡扣符合招标需求参数得3分，不符合不得分 9.蚊帐杆：采用φ16*1.0mm厚优质管材弯制。 样品蚊帐杆符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 10.塑胶套：采用全新PP新料，全新颗粒PP塑料一次性注塑成型，起到防滑，防摩擦，防碰撞，静音等作用。 样品塑胶套符合招标需求参数得3分，不符合不得分； 注：样品需逐条符合采购需求中的技术参数、规格与要求，不符合不作为废标项，根据各投标人提供的样品实际响应情况进行评审。 | 34分 |

- （三）招标文件第四章 详细评分标准 序号2 检查报告内容

“2.冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》的标准，硬度≥2H、附着力达到1级、耐腐蚀检测合格，涂层可迁移元素-锑≤0.5mg/kg、砷≤0.5mg/kg、钡≤275mg/kg、铬≤0.05mg/kg、镉≤3mg/kg、铅≤0.5mg/kg、汞≤0.5mg/kg、硒≤1.0mg/kg，厚度允许偏差≤0.1mm”

更改为：

“2.冷轧钢板符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T5213-2019《冷轧低碳钢板及钢带》的标准，硬度≥2H、附着力达到1级、耐腐蚀检测合格，涂层可迁移元素-锑≤0.5mg/kg、砷≤0.5mg/kg、钡≤275mg/kg、镉≤0.05mg/kg、铬≤3mg/kg、铅≤0.5mg/kg、汞≤0.5mg/kg、硒≤1.0mg/kg，厚度允许偏差≤0.1mm”

“10.提供成品上下床检测报告符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，检测项主要尺寸及偏差符合要求，形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性均符合要求；外观性能金属件：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层均符合要求；木制件：封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层符合要求；塑料件均符合要求；双层床强度和耐久性：安全栏板的静载荷实验、床铺面垂直向上和向下静载荷实验、床铺面耐久性实验、框架和紧固件耐久性实验、梯子连接件及其挠度、梯子踏脚板冲击实验、连接上层床与下层床的紧固件、双层床稳定性均符合要求，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力均符合要求，安全性能要求有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/kg、重金属含量可溶性铅≤42mg/kg、可溶性镉≤0.5mg/kg、可溶性铬≤14.5mg/kg、可溶性汞≤0.05mg/kg。”

更改为：

“10.提供成品上下床检测报告符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准，检测项主要尺寸及偏差符合要求，形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性均符合要求；外观性能金属件：管材、焊接件、皱纹或波纹、喷涂层均符合要求；木制件：封边处理、倒棱、崩茬、表面装饰层符合要求；塑料件均符合要求；双层床强度和耐久性：安全栏板的静载荷实验、床铺面垂直向上和向下静载荷实验、床铺面耐久性实验、框架和紧固件耐久性实验、梯子连接件及其挠度、梯子踏脚板冲击实验、连接上层床与下层床的紧固件、双层床稳定性均符合要求，理化性能要求金属喷漆（塑）涂层：硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力均符合要求，安全性能要求有害物质限量：甲醛释放量≤0.1mg/m³、重金属含量可溶性铅≤42mg/kg、可溶性镉≤0.5mg/kg、可溶性铬≤14.5mg/kg、可溶性汞≤0.05mg/kg。”

- （四）本次变更后，开标时间延期至11月27日上午8：30。

更正日期：2023.11.9

三、其他补充事宜

请各投标人登录海南省公共资源交易交易平台（http://zw.hainan.gov.cn/zfcg/gbp/login.do?systemId=2c91e4c25474c566015474cdc19c000a）在线下载最新招标文件。

1.采购人信息

名    称：海南省技师学院

地    址：海口市琼山区府城大园路77号

联系方式：13876395352

2.采购代理机构信息

名    称：海南省政府采购中心

地    址：海口市国兴大道9号会展楼2楼

联系方式：0898-66529805

3.项目联系方式

项目联系人：马先生

电　　话：0898-66529805