# 采购需求

## 项目概况

琼山区国家现代农业产业园公共服务平台，能够适应多种应用终端，为用户提供统一门户、统一后台管理、统一数据中心，提供可定制、可适配、可扩展的物联网服务、生猪数据中心、生猪的智能生产系统、生猪的数字监管系统、生猪数字供销一体系统、循环利用农业系统、生猪共享服务系统、生猪决策分析系统业务支撑系统，成为集展示服务中心、园区大数据云平台管理系统、园区综合服务系统、园区智能决策系统和智慧分析、开发接入、远程服务、模块构建于一体的开放性支撑平台。

## A包采购需求

## 一、技术要求

### 项目建设内容

#### 1.1项目分年度内容

##### 2023年度建设内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 琼山区国家现代农业产业园公共服务平台 |  |  |
| 1 | 园区农业大数据云平台管理系统 |  |  |
| 1.1 | 产业一张图 | 套 | 1 |
| 1.2 | 产业板块 | 套 | 1 |
| 1.3 | 数据资源库管理 | 套 | 1 |
| 1.4 | 专家服务 | 套 | 1 |
| 2 | 生猪产业大数据中心 |  |  |
| 2.1 | 生猪产业一张图 | 套 | 1 |
| 2.2 | 生猪数据中心 | 套 | 1 |
| 2.3 | 生猪智能生产 | 套 | 1 |
| 2.4 | 循环利用农业 | 套 | 1 |
| 3 | 园区综合服务系统 |  |  |
| 3.1 | 数字购销管理 | 套 | 1 |
| 3.2 | 政策法规 |  |  |
| 3.3 | 移动端 | 套 | 1 |
| 二 | 基础支撑环境建设 |  |  |
| 1 | 展示服务中心及配套 | 项 | 1 |
| 2 | 种养基地配套监测设备 | 批 | 1 |

##### 2025年度建设内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 琼山区国家现代农业产业园公共服务平台 |  |  |
| 1 | 园区农业大数据云平台管理系统 |  |  |
| 1.1 | 产业板块 | 套 | 1 |
| 2 | 生猪产业大数据中心 |  |  |
| 2.1 | 肉质抽检管理 | 套 | 1 |
| 2.2 | 肥料再利用数字管理 | 套 | 1 |
| 2.3 | 生猪行业走势 | 套 | 1 |
| 3 | 园区综合服务系统 |  |  |
| 3.1 | 综合服务管理 | 套 | 1 |
| 3.2 | 产业服务 | 套 | 1 |
| 3.3 | 专家共享服务 | 套 | 1 |
| 3.4 | 移动端 | 套 | 1 |
| 3.5 | 农技服务 | 套 | 1 |
| 3.6 | 营销服务 | 套 | 1 |
| 4 | 园区智能决策系统 |  |  |
| 4.1 | 养殖成本利润分析 | 套 | 1 |
| 4.2 | 绿色循环养殖分析 | 套 | 1 |
| 4.3 | 生猪销售分析 | 套 | 1 |
| 4.4 | 平台运行情况分析 | 套 | 1 |
| 二 | 基础支撑环境建设 |  |  |
| 1 | 种养基地配套监测设备 | 批 | 1 |

#### 1.2具体建设内容（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 项目名称 | 需求参数 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备及材料购置 |
| （一）种养基地配套 |
| 1、微型农业气象站 |
| 1 | 风速传感器 | 1、直流供电:12–24V DC; 2、测量范围:0-30 m/s; 3、起动风速：≤0.5m/s； ▲4、分辨率 0.1 m/s,测量精度:≤±0.4m/s。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 | 1 |
| 2 | 风向传感器 | 1、风向测量范围:0°~ 360°； ▲2、风向测量精度:≤0.5°；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） 3、响应时间:≤ 5 秒； 4、供电电源:12V-24V DC。 | 台 | 2 | 1 |
| 3 | 雨量传感器 | 雨量强度范围：0mm～4mm/min（允许通过最大雨强 8mm/min）； 承雨口径φ200mm； 测量误差≤± 3%。 材质：不锈钢。 | 台 | 2 | 1 |
| 4 | 温湿度传感器 | ▲1、大气温度：测量范围： -40°C- 80°C；分辨率： 0.1°C；精度：≤±0.5°C (0-60°C)；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） ▲2、大气湿度：测量范围：0-100%RH；湿度分辨率：0. 1%RH；精度： ≤±7%RH (20-80%RH)。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 | 1 |
| 5 | 大气压传感器 | 1、测量范围：300-1100 hpa(mbar)； ▲2、分辨率： 0.1 hpa(mbar)，测量精度：≤土4% (@25°C)。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 | 1 |
| 6 | 光照传感器 | 1、测量范围：≥6W Lux； ▲2、分辨率：1 Lux；测量精度：≤± 5%F.S。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 | 1 |
| 7 | 太阳总辐射传感器（TBQ） | 光谱范围：0.3-3 um； 测量范围：0-2000 W/m2； 精度：≤±2%； | 台 | 2 | 1 |
| 8 | PM2.5/PM10传感器 | 1、最大量程:≥999ug/m3 2、分辨率:1ug/m3 3、测量精度:0~100μg/m³：±10μg/m³ 100~500μg/m³：±10%@25°C 4、测量方法：激光散射 | 台 | 2 | 1 |
| 9 | 紫外线传感器 | 1、供电范围：10V~30V DC； 2、通讯接口：RS485（标准Modbus-RTU协议） 3、工作温度： -25℃~60℃ 4、光谱范围：290nm-390nm 5、紫外线强度量程：0~15 mW/ cm2 6、测量分辨率：0.01 mW/ cm2 7、紫外线指数量程：0~15 8、典型精度：±10% FS（@365nm,60%RH,25℃） 9、反应时间：0.2s 10、线性度：≤±1% 11、年稳定度：≤±3%； | 台 | 2 | 1 |
| 10 | 光合有效辐射传感器 | 1、供电范围：7V~30V DC； 2、平均功耗：0.06W； 3、通讯接口：RS485（标准Modbus-RTU协议） 4、工作温度： -25℃~60℃ 5、光谱范围：400nm~700nm 6、测量范围：0~2500μmol/㎡·s 7、测量分辨率：1μmol/㎡·s 8、精确度：±5%（1000umol/㎡·s，@550nm,60%RH,25℃） 10、反应时间：0.1s 11、线性度：≤±1% 12、年稳定度：≤±2%； | 台 | 2 | 1 |
| 11 | 北斗通信终端 | 1、支持北斗3短报文通信、北斗/GPS双模定位 2、接收指标： （1）接收通道频率：2.49175GHz （2）接收灵敏度：专用段24kbps信息帧≤-123.8dBm，专用段16kbps信息帧≤-127.5dBm、 专用段8kbps信息帧≤-130.0dBm。 （3）接收通道数≥14通道。 （4）接收端口驻波：≤1.5dB。 （5）噪声系数NF≤1.8dB。 3、发射指标： （1）发射通道频率：Lf1:1614.26±4.08MHZ Lf2:1618.34±4.08MHZ （2）输出功率：≤37±1dBm。 （3）I/Q offset：≥30dBc 4、通信/定位：成功率≥95% 5、锁定时间：冷启动首捕≤2s;失锁重捕获≤1s。 | 台 | 2 |  |
| 12 | 监测主机 | 1、主板集成4G传输。 2、主板支持频段：4G全网通，LTE-FDD:B1/B3/B5/B8、 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41。 3、网络速度：最大上行速率5Mbps，最大下行速率10Mbps。 4、 支持自动恢复网络。 ▲5、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） ▲6、网络通道数：≥8路。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） ▲7、支持远程Web配置4G基本参数（网络分帧时间、自动重启时间、无数据自动重启时间等）、串口参数（波特率）、网络通道参数（TCP、UDP、MQTT、阿里云通信协议及参数等）。 ▲8、安全特性：主控MCU为国产≥32位的微控制芯片：最高主频≥64MHz； 支持睡眠、停机、待机三种模式 ；I/O口不少于60个，片上集成≥48KB SRAM，≥256KB Flash。（提供产品主控芯片技术规格书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） ▲9、主板具备双电源供电功能，具备市电和电池供电自动切换功能，切换时间≤5ms。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 10、主板具备主电源掉电告警功能。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 11、单台主机支持接入≥20种类型传感器。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 12、上报数据格式支持JSON格式。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 13、主机可靠性质量符合以下合格要求： ▲（1）高温要求：符合GB/T 2423.2-2008标准， 在70°C下，测试≥7小时.（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（2）低温要求：按照GB/T 2423.1-2008 的条款5.2进行测试， 在－20°C 下，测试≥7小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（3）恒定湿热：按照GB/T 2423.3-2016进行测试， 在温度40°C , 湿度92％下， 测试保待≥11小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（4）振动：按照GB/T 2423.10-2019分别进行下列三个测试：（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 频率 振幅 持续时间 1Hz-12.5Hz 1.60mm 60min 12.5Hz-25Hz 0.38mm 60min 25Hz-50Hz 0.10mm 60min ▲（5）冲击：按照GB/T 2423.5-2019进行测试： （提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 脉冲加速度： 49m/s2 脉冲时间： ll ms; 脉冲波形： 半正弦； 脉冲次数： ≥6000次。 ▲（6）盐雾：按GB/T 2423.17-2008盐雾试验 ( pH=6.5-7.2 ) 要求， 进行连续喷雾试验。测试时间：≥2小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 |  |
| 2、微型农业气象站立杆安装支架及配件 |
| 13 | 立杆 | 直径≥76mm； 壁厚≥2mm； 高度≥3.0m； 立杆带横臂及托片 | 个 | 2 |  |
| 14 | 防水电控箱 | 1、尺寸：≥250mmX150mmX300mm。 2、内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，3芯插座一个，抱杆安装。 3、结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠。 4、防护等级≧IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。 5、机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性。 6、采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。 7、环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠。 8、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。 9、机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效。 | 个 | 2 |  |
| 15 | 太阳能供电系统 | 1、太阳能板、带地埋箱带管，满电续航 7 天左右 2、太阳能电池板功率：≤200w； 3、电池容量：≤100AH； | 套 | 2 |  |
| 16 | 防水管 | 1、搭配传感器设备布线，组装快捷简便，使用方便。 | 批 | 2 |  |
| 17 | 太阳能控制器 | 1、定制，MPPT制式，12VDC\24VDC通用。 | 个 | 2 |  |
| 18 | 立杆安装地笼 | 1、定制 | 个 | 2 |  |
| 19 | 三防材料 | 1、定制，防水防潮防尘涂料，用于设备电路板。 | 批 | 2 |  |
| 20 | 配电线 | 1、选用RVVP 3*2.5及RVVP 3*1.0根据实勘进行计量 | 批 | 2 |  |
| 21 | 空气开关 | 1、极数：1P/2P/3P/4P; 2、电压：DC 500V/1000V; 3、工作温度：-25℃~+60℃; 4、电流：6A~63A； 5、电器寿命：≥20000次。 | 个 | 8 |  |
| 22 | 电涌保护器 | 1、 最大持续工作电压 Uc：60V 2、 标称放电电流 In(8/20μs)：20kA 3、最大放电电流 Imax(8/20μs)：40kA 漏电流： ≤20 μA 4、响应时间：≤25ns 5、 防护等级：≧IP20 | 个 | 4 |  |
| 3、土壤墒情监测站 |
| 23 | 土壤温湿度电导率三合一传感器 | 1、土壤温度参数： 1）量程：-40~80℃； ▲2）分辨率：0.1℃；精度：≤±0.5℃（25℃）。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） 2、土壤湿度参数：量程：0-100%；分辨率：0.1%；精度：0-50%内≤±3%（25℃），50-100%内≤±5%,（25℃）。 3、土壤电导率参数：量程：0-10000us/cm；分辨率：1us/cm；精度：≤±3%FS。 | 台 | 2 |  |
| 24 | 土壤PH测量仪 | 1、量程：3~9PH； ▲2、分辨率：0.1PH；精度≤±0.1PH。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 |  |
| 25 | 土壤墒情监测主机 | 1、主板集成4G传输。 2、主板支持频段：4G全网通，LTE-FDD:B1/B3/B5/B8、 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41。 3、网络速度：最大上行速率5Mbps，最大下行速率10Mbps。 4、 支持自动恢复网络。 ▲5、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） ▲6、网络通道数：≥8路。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） ▲7、支持远程Web配置4G基本参数（网络分帧时间、自动重启时间、无数据自动重启时间等）、串口参数（波特率）、网络通道参数（TCP、UDP、MQTT、阿里云通信协议及参数等）。 ▲8、安全特性：主控MCU为国产≥32位的微控制芯片：最高主频≥64MHz； 支持睡眠、停机、待机三种模式 ；I/O口不少于60个，片上集成≥48KB SRAM，≥256KB Flash。（提供产品主控芯片技术规格书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） ▲9、主板具备双电源供电功能，具备市电和电池供电自动切换功能，切换时间≤5ms。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 10、主板具备主电源掉电告警功能。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 11、单台主机支持接入≥20种类型传感器。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 12、上报数据格式支持JSON格式。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖原厂家公章） 13、主机可靠性质量符合以下合格要求： ▲（1）高温要求：符合GB/T 2423.2-2008标准， 在70°C下，测试≥7小时.（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（2）低温要求：按照GB/T 2423.1-2008 的条款5.2进行测试， 在－20°C 下，测试≥7小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（3）恒定湿热：按照GB/T 2423.3-2016进行测试， 在温度40°C , 湿度92％下， 测试保待≥11小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（4）振动：按照GB/T 2423.10-2019分别进行下列三个测试：（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 频率 振幅 持续时间 1Hz-12.5Hz 1.60mm 60min 12.5Hz-25Hz 0.38mm 60min 25Hz-50Hz 0.10mm 60min ▲（5）冲击：按照GB/T 2423.5-2019进行测试： （提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 脉冲加速度： 49m/s2 脉冲时间： ll ms; 脉冲波形： 半正弦； 脉冲次数： ≥6000次。 ▲（6）盐雾：按GB/T 2423.17-2008盐雾试验 ( pH=6.5-7.2 ) 要求， 进行连续喷雾试验。测试时间：≥2小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 |  |
| 4、土壤墒情监测站立杆安装支架及配件 |
| 26 | 立杆 | 直径≥76mm； 壁厚≥2mm； 高度≥2.0m立杆 | 个 | 2 |  |
| 27 | 防水电控箱 | 1、尺寸：≥250mmX150mmX300mm。 2、内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装。 3、结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠。 4、防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。 5、机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性。 6、采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。 7、环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠。 8、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。 9、机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效。 | 个 | 2 |  |
| 28 | 太阳能供电系统 | 太阳能板、带地埋箱带管，满电续航 7 天左右 1、太阳能电池板功率：≤200w； 2、电池容量：≤100AH； | 套 | 2 |  |
| 29 | 防水管 | 1、搭配传感器设备布线，组装快捷简便，使用方便 | 批 | 2 |  |
| 30 | 低功耗太阳能控制器 | 1、定制，MPPT制式，12VDC\24VDC通用。 | 个 | 2 |  |
| 31 | 配电线 | 1、选用RVVP 3*2.5及RVVP 3*1.0根据实勘进行计量 | 批 | 2 |  |
| 32 | 三防材料 | 1、定制，防水防潮防尘涂料，用于设备电路板。 | 批 | 2 |  |
| 33 | 电涌保护器 | 1、 最大持续工作电压 Uc：60V 2、 标称放电电流 In(8/20μs)：20kA 3、最大放电电流 Imax(8/20μs)：40kA 漏电流： ≤20 μA 4、响应时间：≤25ns 5、 防护等级：≧IP20 | 个 | 4 |  |
| 5、农业基站 |
| 34 | 农业基站 | ▲1、安全特性：基于全国产广域通信协义，支持同步和异步通信模式，通信频率支持频段自主设置。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） ▲2、产品采用国产管理芯片。 ▲3、同步模式下，单基站单频点终端接入能力不少于500，支持时钟同步功能。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲4、异步模式下，支持单播和广播通信。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲5、可支持远距离传输，在17dBm发送功率情况下，直射距离大于5公里。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲6、同步模式下，终端具备速率和功率自动调整功能。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） 7、4G支持频段：4G全网通，LTE-FDD:B1/B3/B5/B8；LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41。 8、4G网络速度：最大上行速率≤5Mbps，最大下行速率≤10Mbps。 9、 支持4G网络自动恢复。 ▲10、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲11、4G支持网络通道数：≥8路。（提供通道截图，加盖单位公章或原厂家公章） ▲12、支持远程Web配置4G基本参数（网络分帧时间、自动重启时间、无数据自动重启时间等）、串口参数（波特率）、网络通道参数（TCP、UDP、MQTT、阿里云通信协议及参数等）。（提供配置界面截图，加盖单位公章或原厂家公章） ▲13、基站支持软件远程更新功能。（远程软件更新界面截图，加盖单位公章或原厂家公章） 14、上报数据格式支持JSON格式。 15、支持≥1路RS485接口，可支持扩展外部传感器接入。 | 套 | 4 |  |
| 6、视频监控设备 |
| 35 | 低位视频监控数据 | 1、400万全彩细节400万红外7寸23倍枪球； 2、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS； 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、支持内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 5、支持细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm； 6、支持白光照射距离：【全景】≥30 m； 红外照射距离：【细节】≥150 m ； ▲7、支持内置2颗GPU芯片；具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） ▲8、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） 9、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； ▲10、支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） ▲11、支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） 12、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 13、主码流帧率分辨率：【全景】：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 【细节】：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 14、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG ； 15、支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256GB microSD卡存储； 16、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 17、支持供电方式：DC36V±25%； 18、防支持护：≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； | 台 | 2 |  |
| 36 | 平台软件配套 | 1.提供视频云服务，无需本地部署平台； 2.云服务主要应用包括：前端画面的实时视频预览、前端录像回放、预警信息接收、预警事件查看、抓怕图片查看、预警信息详情等。 3.移动端主要应用包括：查看前端视频、前端录像，预警信息接收，可以通过手机APP查看预警事件的时间、地点、图片等详情数据。 4.提供30天时长的历史预警事件数据存储服务。 5.AI算法服务：提供人脸抓拍、区域入侵、移动侦测服务。 | 套 | 2 |  |
| 37 | 基础配套 | 1、立杆7米，包括土建以及立杆塔的相关基础内容。 | 个 | 2 |  |
| 38 | 视频传输网络 | 1、提供前端视频资源传输与平台侧网络使用，支撑前端数据资源回传采用10M互联网专线。 | 条 | 2 |  |
| （二）生猪养殖场监测设备 |
| 1、环境监测站 |
| 39 | 硫化氢传感器 | 1、量程：0-100PPM 2、精度：≤±10% 3、直流供电：9-24VDC 4、分辨率：0.01ppm 5、温度工作范围 ：-40℃-60℃ 6、湿度工作范围：0-95%RH（非结露） | 台 | 4 |  |
| 40 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0-5000ppm；测量分辨率：1ppm；测量精度：≤50ppm或≤±5%F.S(25℃)；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具1年内校准证书复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 |  |
| 41 | 噪声传感器 | 1、测量范围：30dB-130dB 2、频率加权特性：A加权 3、测量误差：3%F.s 4、分辨率]：0.1dB 5、频率响应：31.5Hz- 8Khz 6、直流供电：5V-24V DC 7、响应时间：≤2S | 台 | 2 |  |
| 42 | 氨气传感器 | 1、量程：0-100PPM 2、准确度：≤±3% 3、响应时间：≤15S 4、直流供电：12-24V DC | 台 | 2 |  |
| 43 | 氧气传感器 | 1、量程：0-30% 2、精度：≤±3% 3、分辨率：0.1% 4、响应时间：小于15s 5、工作湿度：0-95%（无凝结） 6、耗电：≤0.2W | 台 | 2 |  |
| 44 | 二氧化硫（SO2）传感器 | 1、量程：0~20ppm 2、分辨率：0.01ppm 3、精度：≤±3% 4、响应时间：≤15s 5、运行温度：-10至50°C | 台 | 2 |  |
| 45 | 二氧化氮(NO2)传感器 | 1、量程0~20ppm 2、分辨率：0.01ppm 3、精度：≤±3% 4、响应时间：≤15s 5、运行温度：-10-50°C 6、供电方式：直流5V | 台 | 2 |  |
| 46 | 臭氧浓度(O3)传感器 | 1、量程：0~10ppm 2、分辨率：0.01ppm 3、精度：≤±3% 4、响应时间：≤90s 5、工作环境湿度：0-95%RH（无凝结） 6、运行温度：-10至50° | 台 | 2 |  |
| 47 | 北斗通信终端 | 支持北斗3短报文通信、北斗/GPS双模定位 1、接收指标： （1）接收通道频率：2.49175GHz （2）接收灵敏度：专用段24kbps信息帧≤-123.8dBm，专用段16kbps信息帧≤-127.5dBm、 专用段8kbps信息帧≤-130.0dBm。 （3）接收通道数≥14通道。 （4）接收端口驻波：≤1.5dB。 （5）噪声系数NF≤1.8dB。 2、发射指标： （1）发射通道频率：Lf1:1614.26±4.08MHZ Lf2:1618.34±4.08MHZ （2）输出功率：≤37±1dBm。 （3）I/Q offset：≥30dBc 3、通信/定位：成功率≥95% 4、锁定时间：冷启动首捕≤2s;失锁重捕获≤1s。 | 台 | 2 |  |
| 48 | 监测主机 | 1、主板集成4G传输。 2、主板支持频段：4G全网通，LTE-FDD:B1/B3/B5/B8、 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41。 3、网络速度：最大上行速率5Mbps，最大下行速率10Mbps。 4、 支持自动恢复网络。 ▲5、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） ▲6、网络通道数：≥8路。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） ▲7、支持远程Web配置4G基本参数（网络分帧时间、自动重启时间、无数据自动重启时间等）、串口参数（波特率）、网络通道参数（TCP、UDP、MQTT、阿里云通信协议及参数等）。 ▲8、安全特性：主控MCU为国产≥32位的微控制芯片：最高主频≥64MHz； 支持睡眠、停机、待机三种模式 ；I/O口不少于60个，片上集成≥48KB SRAM，≥256KB Flash。（提供产品主控芯片技术规格书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） ▲9、主板具备双电源供电功能，具备市电和电池供电自动切换功能，切换时间≤5ms。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） 10、主板具备主电源掉电告警功能。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） 11、单台主机支持接入≥20种类型传感器。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖厂家公章） 12、上报数据格式支持JSON格式。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） 13、主机可靠性质量符合以下合格要求： ▲（1）高温要求：符合GB/T 2423.2-2008标准， 在70°C下，测试≥7小时.（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（2）低温要求：按照GB/T 2423.1-2008 的条款5.2进行测试， 在－20°C 下，测试≥7小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（3）恒定湿热：按照GB/T 2423.3-2016进行测试， 在温度40°C , 湿度92％下， 测试保待≥11小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲（4）振动：按照GB/T 2423.10-2019分别进行下列三个测试：（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 频率 振幅 持续时间 1Hz-12.5Hz 1.60mm 60min 12.5Hz-25Hz 0.38mm 60min 25Hz-50Hz 0.10mm 60min ▲（5）冲击：按照GB/T 2423.5-2019进行测试： （提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 脉冲加速度： 49m/s2 脉冲时间： ll ms; 脉冲波形： 半正弦； 脉冲次数： ≥6000次。 ▲（6）盐雾：按GB/T 2423.17-2008盐雾试验 ( pH=6.5-7.2 ) 要求， 进行连续喷雾试验。测试时间：≥2小时。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 2 |  |
| 2、环境监测站立杆安装支架及配件 |
| 49 | 立杆 | 直径≥76mm； 壁厚≥2mm； 高度≥3.0m； 立杆带横臂及托片 | 个 | 2 |  |
| 50 | 防水电控箱 | 1、尺寸：≥250mmX150mmX300mm。 2、内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个，抱杆安装。 3、结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠。 4、防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰。 5、机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性。 6、采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能。 7、环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠。 8、机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘。 9、机柜采用抱杆安装方式，具有防虫、防鼠功效。 | 个 | 2 |  |
| 51 | 太阳能供电系统 | 太阳能板、带地埋箱带管，满电续航 7 天左右 1、太阳能电池板功率：≤200w； 2、电池容量：≤100AH； | 套 | 2 |  |
| 52 | 防水管 | 1、搭配传感器设备布线，组装快捷简便，使用方便 | 批 | 2 |  |
| 53 | 太阳能控制器 | 1、定制，MPPT制式，12VDC\24VDC通用。 | 个 | 2 |  |
| 54 | 立杆安装地笼 | 1、定制 | 个 | 2 |  |
| 55 | 配电线 | 1、选用RVVP 3*2.5及RVVP 3*1.0根据实勘进行计量 | 批 | 2 |  |
| 56 | 三防材料 | 1、定制，防水防潮防尘涂料，用于设备电路板。 | 批 | 2 |  |
| 57 | 空气开关 | 1、极数：1P/2P/3P/4P; 2、电压：DC 500V/1000V; 3、工作温度：-25℃~+60℃; 4、电流：6A~63A； 5、电器寿命：≥20000次。 | 个 | 8 |  |
| 58 | 电涌保护器 | 1、 最大持续工作电压 Uc：60V 2、 标称放电电流 In(8/20μs)：20kA 3、最大放电电流 Imax(8/20μs)：40kA 漏电流： ≤20 μA 4、响应时间：≤25ns 5、 防护等级：≧IP20 | 个 | 4 |  |
| 3、农业基站 |
| 59 | 农业基站 | ▲1、安全特性：基于全国产广域通信协义，支持同步和异步通信模式，通信频率支持频段自主设置。（提供产品说明书或彩页复印件，并加盖单位公章或原厂家公章） ▲2、产品采用国产管理芯片。 ▲3、同步模式下，单基站单频点终端接入能力不少于500，支持时钟同步功能。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲4、异步模式下，支持单播和广播通信。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲5、可支持远距离传输，在17dBm发送功率情况下，直射距离大于5公里。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲6、同步模式下，终端具备速率和功率自动调整功能。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） 7、4G支持频段：4G全网通，LTE-FDD:B1/B3/B5/B8；LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41。 8、4G网络速度：最大上行速率≤5Mbps，最大下行速率≤10Mbps。 9、 支持4G网络自动恢复。 ▲10、支持MQTT透传、TCP/UDP透传、阿里云IOT透传。（提供产品说明书或彩页复印件，加盖单位公章或原厂家公章） ▲11、4G支持网络通道数：≥8路。（提供通道截图，加盖单位公章或原厂家公章） ▲12、支持远程Web配置4G基本参数（网络分帧时间、自动重启时间、无数据自动重启时间等）、串口参数（波特率）、网络通道参数（TCP、UDP、MQTT、阿里云通信协议及参数等）。（提供配置界面截图，加盖单位公章或原厂家公章） ▲13、基站支持软件远程更新功能。（远程软件更新界面截图，加盖单位公章或原厂家公章） 14、上报数据格式支持JSON格式。 15、支持≥1路RS485接口，可支持扩展外部传感器接入。 | 套 | 2 |  |
| 4、视频监控 |
| 60 | 网络硬盘录像机 | 1、1.5U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，搭载高性能ATX电源； 2、支持存储接口：≥4个SATA接口，可满配8TB硬盘； 3、支持视频接口：2×HDMI，1×VGA； 4、支持网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、支持报警接口：≥16路报警输入，≥4路报警输出； 6、支持串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口； 7、支持USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0； 8、支持输入带宽：≥256Mbps；输出带宽：≥160Mbps； 9、支持接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入； 10、支持解码能力：最大支持12×1080P； 11、支持显示能力：最大支持4K+1080P异源输出； | 台 | 1 |  |
| 61 | 监控级硬盘 | 1、8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM | 台 | 1 |  |
| 62 | 低位视频监控 | 1、400万全彩细节400万红外7寸23倍枪球； 2、传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/2.8" progressive scan CMOS； 3、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 4、支持内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 5、支持细节镜头支持23倍光学变倍，最大焦距不小于110mm； 6、支持白光照射距离：【全景】≥30 m； 红外照射距离：【细节】≥150 m ； ▲7、支持内置2颗GPU芯片；具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） ▲8、支持跟踪报警功能，可对监视画面中的多个目标进行跟踪，并可显示移动目标的属性（人、车、其他）；当移动目标进入监视画面时可报警上传，离开监视画面5s后解除报警；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） 9、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； ▲10、支持双路智能行为分析功能，全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） ▲11、支持图片合成功能，报警事件触发后，样机可联动全景视频图像与细节视频图像进行抓图，并将两张报警图片合成；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖厂家公章） 12、支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°； 13、主码流帧率分辨率：【全景】：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 【细节】：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）； 14、视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG ； 15、支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持256GB microSD卡存储； 16、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 17、支持供电方式：DC36V±25%； 18、防支持护：≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； | 台 | 2 |  |
| 63 | 平台软件配套 | 1.提供视频云服务，无需本地部署平台； 2.云服务主要应用包括：前端画面的实时视频预览、前端录像回放、预警信息接收、预警事件查看、抓怕图片查看、预警信息详情等。 3.移动端主要应用包括：查看前端视频、前端录像，预警信息接收，可以通过手机APP查看预警事件的时间、地点、图片等详情数据。 4.提供30天时长的历史预警事件数据存储服务。 5.AI算法服务：提供人脸抓拍、区域入侵、移动侦测服务。 | 套 | 2 |  |
| 64 | 基础配套 | 1、立杆7米，包括土建以及立杆塔的相关基础内容。 | 个 | 2 |  |
| 65 | 视频传输网络 | 1、提供前端视频资源传输与平台侧网络使用，支撑前端数据资源回传采用10M互联网专线。 | 条 | 2 |  |
| （三）展览馆和配套 |
| 1、弧形LED屏 |
| 66 | 软模组LED屏 | 1、箱体材质：钣金箱 2、像素结构：SMD表贴三合一；像素间距：1.875mm 3、灯珠尺寸：国产铜线1515mm；模组尺寸：长240*宽120*厚9.25（mm） 4、模组分辨率：128(W)×64(H)；；像素密度：284444(点/m2)；模组平整度：≤0.2mm 5、折弯弧度：中心折弯弧度≤120°对角折弯弧度≤120° 6、白平衡亮度：600nits；色温1700K—12000K 连续可调；对比度：3000：1 7、可视角：水平/垂直120°；色度均匀性：±0.003Cx,Cy 之内；亮度均匀性：≥97% 8、驱动方式：恒流驱动；换帧频率：30-60Hz；刷新率：≥3840Hz 9、灰度等级：65536；处理深度：16bit 10、峰值功耗：650w/m2；平均功耗：220w/m2 11、供电要求：AC 200–240V，50/60(Hz) | ㎡ | 16.2 |  |
| 67 | 电源 | 1、标准超薄产品 2、-20~+70℃工作温度（具体查看降额曲） 3、短路/过载 4、效率高、高可靠性 | 个 | 80 |  |
| 68 | 视频控制器 | 1、产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 2、产品支持双电源冗余（电源支持热插拔）。 ▲3、产品主控板自带8个串口控制接口，每个串口可配置RS485，可挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口；（提供公安部检测报告复印件证明，并加盖单位公章或原厂家公章） 4、产品支持4路HDMI输出、4路HDMI输入； 5、支持配置主控板数量：1， 业务板槽位数：10， 配置电源数量：2， 业务板卡混插：支持 6、支持整机解码能力：480路1080P； 整机编码能力：40路1080P； 整机拼接能力：60路 7、支持解码显示视频无卡顿，编码预览视频无卡顿； ▲8、支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） 9、产品单板支持128个漫游窗口叠加，支持窗口置顶或置底设置； ▲10、产品支持走廊模式显示功能；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） 11、产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 ▲12、产品支持接入4096x4320、8192x2160、15360x6480、15360x8640、16384x6480等分辨率图像信号；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） ▲13、产品支持分辨率16384x6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实时视频，可设置点对点无缩放上墙；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） 14、产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、25、32、36、48、64画面分割显示功能。 15、产品支持单路码流中多轨道解码后融合成一路完整图像显示功能。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 接收卡 | 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 支持高精度的色度、亮度一体化逐点校正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 支持超大带载面积； 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； | 张 | 57 |  |
| 70 | LED播放软件 | 大屏显控软件，支持8Gwindows系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能。 ▲1、支持C/S和B/S系统架构，支持 Windows操作系统，支持通过浏览器对系统进行设备统一管理、大屏配置、信号显示控制、场景预案管理、内容上墙、大屏门户、多屏互动、环境设 配置和控制操作、信息发布、大屏管理、字幕管理、中控管理，支持通过客户端软件和手机平板APP（安卓、鸿蒙、IOS）对大屏系统进行大屏门户、场景 预案切换、远程操控、内容上墙、内容切换等大屏操作；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） ▲2、支持拼控器、播控主机、PC主机、中控主机、LED控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及IP地址模糊搜索相关设备， 支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） ▲3、支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、 CPU 使用比例；支持查看PC主机的在离线情况；支持查看设备的在离线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） ▲4、支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放， 支持在进度条浮窗显示；支持对PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、 AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键， 包括Win、Win+D、任务管理器 、 重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面；（提供公安部检测报告复印件证明，并单位公章或原厂家公章） 5、支持不依赖第三方硬件具备对显示屏、拼接控制器、 LED 播放控制器、 PLC 配电箱、中控主机等设备进行集成控制的能力；支持同时管理不同分辨率、不同类型的显示屏系统、中央控制系统、拼控系统；支持对灯光、空调等环境设备进行统一控制， 支持场景控制联动环境控制， 支持一键进行切换； 6、支持通过平板、客户端、网页的方式对系统进行可视化管理，包括场景管理、预案管理、信号场景切换、内容上墙、大屏门户管理、窗口叠加\拼接\分割\漫游\放大\缩小\移动\关闭\删除等、通过网络连接的 PC 电脑（无需连接视频线）一键上墙等操作； | 套 | 1 |  |
| 71 | 配电柜 | 1、20KW配电箱 | 套 | 1 |  |
| 72 | 钢架结构 | 1、弧形屏专用支架结构，国标Q235钢管焊接结构架，做防锈、防水、防潮处理 | ㎡ | 16.2 |  |
| 73 | 不锈钢包边 | 1、不锈钢包边 | ㎡ | 16.2 |  |
| 74 | 吸顶音箱 | 1、峰值功率：≤160W 2、额定功率：≤40 W 3、灵敏度：≤86 dB 4、中低音扬声器：LF:1 × 4" 5、额定阻抗：8Ω 6、连续声压级：102dB 7、额定频率范围：100 Hz~20 kHz 8、最大声压级：≤108dB 9、尺寸：Φ204 × 200 mm | 只 | 2 |  |
| 75 | 合并式功率放大器 | 数字功放与开关电源组成的高效率功放系统。 1、具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性强； 2、具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择，音响系统的构建灵活； 3、具备完整的LED工作状态指示灯； 4、具备平衡输入端口和快装式输出端口，系统连接可靠、高效； 5、高效风速可变风冷散热系统； 6、分离度：≥70dB； 7、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护； 8、阻尼系数：≥200@ 8 ohms； 9、总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO）； 10、信噪比：≥ 100 dB； 11、频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB）； 12、输出功率：2 × 200 W/8 Ω；2 × 300 W/4 Ω；桥接：1 × 600W/8 Ω； 13、输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选； 14、输入连接座：XLR卡侬接口； 15、电压增益：34dB(@1KHz)； 16、输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ； 17、机身尺寸：480×44 ×300 mm(L×H×W)； 18、指示灯：电源 、保护、失真； 19、电源电压：AC 220 V，50/60 Hz； 20、最大功耗：550W+。 | 台 | 1 |  |
| 76 | 线材及配件 | 1、高品质音响线；信号控制线；电源排插。 | 批 | 1 |  |
| 77 | 控制电脑 | 1、CPU：8核,主频 2.3GHz； 2、内存： 8G DDR4； 3、硬盘：256GB SSD ； 4、显卡：1GB 独立显卡； 5、光驱：DVD-RW； 6、操作系统：国产操作系统（含激活码）； 7、显示器：标配24英寸 分辨率1920×1080。 | 台 | 1 |  |
| 2、触摸屏 |
| 78 | 过道触摸屏 | 1、 显示尺寸：100英寸； 背光源类型：DLED； 2、 像素间距：0.19125（H）x 0.57375（V）； 分辨率3840×2160@60Hz，显示比例16:9 ，兼容 4:3、16:10； 3、 整机屏幕占比大于90%，色深 10bit，可视角度≥178°，NTSC色域≥90%，亮度≥350cd/m²； 静态对比度≥5000:1，动态对比度≥1000000:1；系统响应时间≤6 ms，刷新率≥60Hz； 4、 触摸方式：红外触控； 触控点：20点； 触控响应速度：＜ 10 ms； 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 触摸工艺：零贴合 ； 玻璃：防眩光、防爆顺滑钢化玻璃 5、 操作系统：Android 12.0；； CPU：A76x4+A55x4，主频2.4GHz； 内存：8 GB； 内置存储：128 GB； 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 6、 像素：4800万； 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换；支持2倍数字变焦； 视场角：对角线120° 水平110° 垂直75°； 畸变：≤2.5% ； 摄像头分辨率：最大支持4 K ▲ 7、全局交互设计：统采用全屏应用框架设计，无侧边栏中控菜单遮挡主界面展示，底部常驻系统操作栏，可手动向下滑动自动收起和底部向上滑动自动展开；底部栏各功能图标支持位置自定义调节；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲ 8、分屏显示：支持应用双开分屏显示；支持任意应用二分屏开启，支持自由调整分屏比例；支持通过按钮，进行分屏、窗口化、全屏显示切换；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 9、规格：全指向8阵列排布； 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪； 拾音距离：15 m（全向拾音）； 采样率：32 K； 麦克风采样位：16 bit ； 内部喇叭：2.1声道，2×15W+25W 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.1及以下蓝牙版本 ▲10、 内置浏览器：系统内置同一品牌浏览器；支持历史记录、网页收藏、下载管理、手机/桌面版网站、返回、刷新、退出操作；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲ 11、内置输入法：系统内置同一品牌输入法，支持键盘、手写输入；支持键盘大小、位置自定义调节； （提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲12、 浏览器搜索插入：白板软件内支持浏览器搜索，长按网页中的图片插入白板，或截图插入；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲13、 用户管理：支持用户管理功能，可将设备设置为私人、公共设备；提供USB权限、网络权限、蓝牙权限、应用管理权限、个性化权限设置；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 14、 音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4 K@60 Hz；LINE IN 1路； 音视频输出接口：HDMI OUT 1路，最大4 K@60 Hz；LINE OUT 1路； 15、 控制接口：RS-232 1个； 网络接口：RJ45(千兆网口) 2个； 数据传输接口：USB接口 前置USB 3.0 × 2，板载USB 3.0 × 1+USB 2.0 × 1+Touch USB × 1；Type-C 全功能接口1路，支持NFC； 16、 功耗：满载 ＜ 500 W； 待机功耗：0.5 W ；产品尺寸：2258.7 x 1377 x 159.6mm。 | 台 | 1 |  |
| 79 | 序厅背面 电子显示屏 | 1、显示尺寸：65 inch LED背光源； 背光源类型：DLED； 2、像素间距：0.124(H) × 0.372(V) mm；物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz；亮度：350 cd/m²； 色深度：10 bit； 对比度：4500：1（Typ.）； 响应时间：6 ms； 3、色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.）； 刷新率：60 Hz； 可视角：178°(H)/178°(V)； 4、操作系统：Android 8.0； CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz ； 5、内存：3 GB； 内置存储：64 GB； 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 ； 6、触摸方式：红外触控； 触控点：20点； 触控响应速度：＜ 10 ms； 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 7、触摸工艺：零贴合 ； 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃； 8、内部喇叭：2.0声道，2×16W； 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 ； 9、像素：2400万； 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换； 视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1°； 畸变：≤2.5% ； 摄像头分辨率：最大支持4 K ； 10、规格：全指向8阵列排布； 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪； 拾音距离：8 m； 采样率：32 K； 麦克风采样位：16 bit ； 11、音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4 K@30 Hz；LINE IN 1路； 音视频输出接口：LINE OUT 1路； 12、控制接口：RS-232 1个； 网络接口：RJ45(千兆网口) 2个； 数据传输接口：前置接口：USB 3.0 *2，Type-C *1；板载接口：USB 2.0 *1，USB 3.0 *1，Touch-USB *1 ； 13、功耗：＜250 W； 待机功耗：<0.5 W ；电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz； 14、产品尺寸：1491.9 x 83.2 x 910.6 mm 。 | 台 | 1 |  |
| 拍照打卡区 |
| 80 | 液晶拼接屏 | 1、显示尺寸：55 inch； 背光源类型：D-LED 2、 物理拼缝：3.5 mm； 物理拼缝公差：±0.8 mm 3、 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 4、 亮度：500 cd/m² ； 可视角：178°(水平) / 178°(垂直)； 对比度：1200 : 1 5、音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1 6、音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1 ▲ 7、拼接屏具有将输入的4K信号源旋转90度、180度和270度的功能，且不损失分辨率，无需额外配置拼控设备处理信号源；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲ 8、液晶显示单元支持HDMI环通拼接功能，接入4K 60Hz信号时，自环通能力达到35级，且最后一级正常显示无噪点；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 9、控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 ▲10、 液晶拼接屏菜单中可自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 11、 电源：100～240 VAC，50/60 Hz； 功耗：≤ 210 W； 待机功耗：≤ 0.5 W 12、 安装孔距：580 (H) mm × 460 (V) mm ，600 (H) mm × 400 (V) mm 13、 产品尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 71.74 (D) mm | 台 | 4 |  |
| 81 | 支架 | 1、产品型号：55英寸-气动前维护壁挂支架 2、产品配置：仅壁挂支架，无更多配置 3、材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等 4、厚度：支架+屏幕=160+屏幕厚度 5、表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米 6、弧度：0° 7、适用规模：不超过5行 8、可定制范围：厚度，颜色，四周封板 | 套 | 4 |  |
| 82 | 分配器 | 1、支持2路HDMI输入，支持按键切换，支持输入自定义分辨率。 2、支持4路HDMI输出，支持输出自定义分辨率。 3、支持4K@60Hz输入。 4、支持不超过4台设备级联，实现16个屏幕拼接。 5、支持显卡多口融合输入实现超高分信号接入。 6、支持传输参数：1个HDMI LOOP OUT环通输出口 7、网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 8、支持串行接口数：2；串行接口：RS232;RS485 9、支持输入分辨率：4096 × 2160@60 Hz, 4096 × 2160@30 Hz，3840 × 2160@60 Hz, 3840 × 2160@30 Hz，1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz，1920 × 1200@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz，1680 × 1050@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz 10、支持视频输入接口类型：HDMI； 视频输入接口数：2 11、支持视频输出接口类型：HDMI； 视频输出接口数：4 12、支持音频输出接口类型：3.5 mm音频接口； 音频输出接口数：1 13、支持输出分辨率：1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1200@60 Hz | 台 | 1 |  |
| 83 | 控制电脑 | 1、CPU：8核,主频 2.3GHz； 2、内存： 8G DDR4； 3、硬盘：256GB SSD ； 4、显卡：1GB 独立显卡； 5、光驱：DVD-RW； 6、操作系统：国产操作系统（含激活码）； 7、显示器：标配24英寸 分辨率1920×1080。 | 台 | 1 |  |
| 84 | 吸顶音箱 | 1、峰值功率：160W 2、额定功率：40 W 3、灵敏度：86 dB 4、中低音扬声器：LF:1 × 4" 5、额定阻抗：8Ω 6、连续声压级：102dB 7、额定频率范围：100 Hz~20 kHz 8、最大声压级：108dB 9、尺寸：Φ204 × 200 mm | 个 | 2 |  |
| 85 | 合并式功率放大器 | 1、数字功放与开关电源组成的高效率功放系统 2、具备“1.4 V/1 V/0.775 V”三档输入灵敏度可选择，音源的兼容性强 3、具备“立体声/并接/桥接”三种工作模式可选择，音响系统的构建灵活 4、具备完整的LED工作状态指示灯 5、具备平衡输入端口和快装式输出端口，系统连接可靠、高效 6、高效风速可变风冷散热系统。 音频： 7、分离度：≥70dB 8、保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 阻尼系数：≥200@ 8 ohms 9、总谐波失真：≤ 0.1 %（1 kHz@10 % PO） 10、信噪比：≥ 100 dB 11、频率响应：20 Hz~20 kHz（± 1 dB） 12、输出功率：2 × 200 W/8 Ω；2 × 300 W/4 Ω；；桥接：1 × 600W/8 Ω 13、输入灵敏度：1.4 V/1 V/0.775 V（± 10 %）可选 14、输入连接座：XLR卡侬接口 15、电压增益：34dB(@1KHz) 16、输入阻抗：平衡20 kΩ，非平衡10 kΩ 17、机身尺寸：480×44 ×300 mm(L×H×W) 18、指示灯：电源 、保护、失真 19、电源电压：AC 220 V，50/60 Hz 20、最大功耗：550W | 台 | 1 |  |
| 86 | 红外触摸框 | 1.硬件平滑系统 2.硬件单点精度2.5mm 3.超高速8ms采样速度 4. 精确多点对角线支持 5.环境光自适应系统 6.支持超过20+以上主流应用（ Microsoft touch pack, war3, PowerPoint, Internet Explorer… …）： (1) 支持Microsoft native touch events，支持微软为surface推出的touch pack应用， 包括多人同时操作图片拖动缩放等其他游戏。 (2)支持Microsoft PowerPoint, 通过手势可以将发布的幻灯片PPT进行缩放，拖拽，浏览等操作，便于展示。 (3)可以在IE下实现单指滚动，多指缩放等手势操作。 7．屏幕大小可根据要求定制，并支持液晶和等离子等电视、投影、LED墙 | 套 | 1 |  |
| 87 | 摄像头 | 1、高清USB拍照摄像机 | 台 | 1 |  |
| 88 | 触控互动系统软件V1.0 | 1、倒计时拍照功能； 2、签名功能； 3、可肯据自己喜好选取拍照相框背景； 4、留言功能； 5、界面为上面滚动播放已拍的照片，下面为拍照签名区域。 | 套 | 1 |  |
| 89 | 展望未来 | 1、显示尺寸：86 inch LED背光源； 背光源类型：DLED 2、像素间距：0.164(H) × 0.493(V) mm； 物理分辨率：3840 × 2160 @60 Hz； 亮度：350 cd/m²； 色深度：10 bit； 对比度：3000：1（Typ.）； 响应时间：6 ms ； 3、色域：72% NTSC（CIE1931）（Typ.）； 刷新率：60 Hz； 可视角：178°(H)/178°(V) 4、操作系统：Android 8.0； CPU：4核A73*2+A53*2，主频1.5 GHz ； 内存：3 GB； 内置存储：64 GB； 网卡：内置千兆网卡，支持路由功能 5、触摸方式：红外触控 ；触控点：20点； 触控响应速度：＜ 10 ms； 触摸精度：90%以上的触摸区域为 ±1 mm； 6、触摸工艺：零贴合 ； 玻璃：防眩光、防爆钢化玻璃 7、内部喇叭：2.0声道，2×16W； 蓝牙：内置BLE低功耗蓝牙模块，支持5.0及以下蓝牙版本 8、像素：2400万； 摄像头功能：支持Android系统与OPS间智能切换； 视场角：对角线93.4° 水平84.5° 垂直54.1°； 畸变：≤2.5% ； 摄像头分辨率：最大支持4 K ； 9、规格：全指向8阵列排布； 麦克风功能：支持回声消除，智能降噪； 拾音距离：8 m； 采样率：32 K； 麦克风采样位：16 bit 10、音视频输入接口：HDMI IN 2路，最大4 K@30 Hz；LINE IN 1路； 音视频输出接口：LINE OUT 1路 11、控制接口：RS-232 1个； 网络接口：RJ45(千兆网口) 2个； 数据传输接口：前置接口：USB 3.0 *2，Type-C *1；板载接口：USB 2.0 *1，USB 3.0 *1，Touch-USB *1 12、功耗：＜450 W； 待机功耗：<0.5 W ；电源：AC 100 V～240 V，50/60 Hz 13、产品尺寸：1960.4 x 83.4 x 1173.7 mm | 台 | 1 |  |
| 90 | 支架 | 1、壁挂支架 | 个 | 4 |  |
| 91 | 触控互动系统软件V1.0 | 1.基于unity语言的程序开发，操作更流畅简便，兼容性更强，运行更稳定； 2.不需要网络环境，更新内容直接在触摸屏上操作即可； 3.界面设计更美观，可以根据平面设计来排版布局； | 套 | 4 |  |
| 3、3D模型猪 |
| 92 | 模型猪 | 1、材料：定制猪造型，材质玻璃钢；尺寸：1.4*0.7m | 个 | 1 |  |
| 93 | 投影 | 1、4K超高清 2、2000CVIA流明亮度 3、110%BT.2020超广色域 4、1600:1高对比度 5、95%亮度均匀度 | 台 | 2 |  |
| 94 | 触摸屏 | LED高清屏 1920*1080p分辨率 178°广视角；兼容安卓5.1/7.1和windows等做操作系统 | 台 | 1 |  |
| 4、滑轨屏 |
| 95 | 触摸屏 | 1、50寸触摸一体机；直线滑轨轨道；屏幕安装组件；滑轨屏显示控制软件；安装固定支架等 | 套 | 1 |  |
| 96 | 内容 | 1、滑轨屏内容设计 | 项 | 1 |  |
| （四）网络安全设备 |
| 97 | 千兆交换机 | 1.48*GE RJ45端口 + 4*10GE SFP+端口； 2.支持IEEE 802.1d的MAC地址自动学习，MAC地址老化； 3.支持端口MAC地址绑定、支持端口MAC学习数量限制、支持4K VLAN； 4.支持基于端口/协议/IP子网/MAC的VLAN、支持PVLAN； 5.支持Voice VLAN、支持GVRP、支持STP、RSTP、MSTP、支持ZESR/ZESR+环网保护协议、支持ERPS以太网环保护协议G.8032； 6.支持基于二层ACL、扩展ACL（五元组）、混合ACL、自定义ACL、VLAN的ACL、支持基于时间段的ACL配置、支持出、入方向的双向ACL； 7.支持基于端口/流的带宽管理、支持每端口8个硬件队列、支持基于802.1p、IP DSCP等优先级标记、改写和映射、支持COS，IP DSCP，MPLS EXP 之间的映射、支持SP、WRR、SP+WRR的队列调度机制； 8.支持尾丢弃等拥塞避免机制； 9.支持静态路由，RIPv1/v2，RIPng,OSPFv2/v3， ISIS，ISISv6, BGP4,BGP4+、支持ECMP。 | 台 | 1 |  |
| 98 | 视频准入系统 | 1、硬件规格：CPU：飞腾E2000Q 4核，4G内存，接口：6电+2光，单电源，1T硬盘；七层吞吐400M，摄像头管控数量100个（码流为4M/个高清IPC）；统信操作系统； 2、支持SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备；支持简体中文、繁体中文、英文操作界面切换； 3、▲支持多种设备类型的终端设备识别，其中包括摄像头、NVR、交换机、无线路由器、Linux服务器等；支持识别主流摄像头品牌，其中包括海康威视、大华、宇视、科达、云天励飞、天地伟业和汉邦高科等；（提供产品功能截图证明） 4、支持根据终端设备的IP地址(网段)、MAC地址、终端（设备）类型等组合作为设备的准入识别指纹特征，对终端进行自动准入，并分配到指定的分组； 5、▲通过对终端仿冒、私接、带宽超限、弱口令、开放违规端口、异常网络行为、异常协议、安全漏洞等方面的等异常网络行为进行管控。可以设置相应参数、设定执行相应的处理动作和记入告警日志；（提供产品功能截图证明） 6、▲支持将大华、海康、宇视、科达或onvif协议的非标资源视频通道编辑国标编码，转换成国标GB2818协议接入国标平台，实现全网共享需求；（提供产品功能截图证明） 7、支持已拉入场所的视频资源实时点播、回放功能； 8、▲针对视频记录的调取、访问行为，在视频流上增加二维码水印、显性字符水印、隐形水印等方式，针对画面内容进行溯源追查；（提供产品功能截图证明） 9、根据网络应用流量特征、流量方向、IP地址（网段）、时间段为条件来设置对特定网络应用流量进行允许或阻断的自动准入规则；支持识别100多种的监控视频类应用流量，同时还支持识别包括：物联网应用、软件更新、网络存储、在线会议、网络代理、远程控制、视频数据库、FTP、HTTP、其他网络服务以及自定义应用特征等十几大类数百种网络应用流量。 | 台 | 1 |  |
| 99 | 下一代防火墙 | 1、标准1U机架式，硬件性能：网络吞吐量：3947.947Mbps、新建连接：4.902万/秒、并发连接：74.644万，芯片+操作系统：龙芯3A4000+麒麟v10，内存：8G，硬盘容量：1TB，电源：单电源；接口：2USB+1Console口+6GE+4SPF，通用扩展槽2个。支持IPSec VPN和SSL VPN，集合了智能接入、灵活组网、威胁情报，入侵防御，病毒防护，大数据分析、云化管理、安全可视化运维等能力，实现网络安全域隔离、精细化访问控制、高效威胁防护和高级威胁检测的目的。 2、3年病毒库、入侵防御特征库、URL特征库和应用特征库升级； 3、支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲4、支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力；支持端口镜像功能，可选择入流量、出流量和双向流量等维度镜像；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） 5、支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；支持IPS高阶告警功能，可细粒度配置多种告警条件，达到告警阀值可外发邮件或syslog，不同告警规则可以发送给不同的用户；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲6、支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长和阙值，并自动将攻击者加入黑名单；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲7、支持IPv4/6网络下telnet、ssh、ftp、imap、pop3、smtp、mysql、postgresql、mssql、rlogim、vnc等常见协议的弱密码检测功能，支持快速扫描、全面扫描、自定义扫描、空密码、用户名和密码相同等检测方式，弱口令字典可自定义设置；（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲8、支持基于威胁情报分析安全状态，提供源IP、目的IP、情报指标和情报类型的TOP10统计并可基于统计周期、威胁类型、情报指标、情报来源、风险等级、情报类别等维度进行情报检索。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） | 台 | 1 |  |
| 二、安全软件 |
| （一）可信计算产品 |
| 100 | 可信计算产品-可信安全管理平台（管理区域） | 1、能支持云环境下软件部署，支持主流云架构。 2、采用主动防御机制，使用基于可信计算技术的操作系统内核级安全机制。 3、▲通过动态度量技术对程序、模块、文件系统等操作系统运行中的关键数据进行监控（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章）。 4、▲提供可信计算的信任链传递报告，将操作系统启动过程中，对引导程序、重要的系统服务和配置参数，重要的应用程序的可信验证结果报送可信管理中心。（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章） 5、支持对系统关键文件、关键目录的保护。 6、针对web中间件（例如：weblogic等）采用自适应的策略配置机制，自动化适配系统环境，部署安全策略，提供保护系统和业务的安全策略配置辅助能力。（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章） 7、能够通过对软件进行数据签名和可靠性校验，对软件来源进行标记，有效保障软件正版化应用。（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章） 8、能够通过安全可靠的软件采集过程，将Windows和Linux平台的软件统一纳入软件库进行运维管理。（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章） 9、根据不同受控节点的业务需求，主动推送相关应用软件，实现最小化安装原则。 10、对所有受控节点使用的软件进行分类登记和管理，可对软件的下载使用进行统计分析。（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章） 11、能够根据受控节点环境灵活指定使用相同软件的不同版本，禁止非授权版本的软件进行安装，降低软件版本变化带来的兼容性等安全风险。 12、可管理5套可信计算软件基客户端。 | 套 | 1 |  |
| 101 | 可信计算产品-可信软件基（客户端） | 可信模块： 1、基于操作系统内核技术，是可信安全功能控制的一组安全模块软件，安装于需要受保护的操作系统中。 2、支持在计算机系统启动和运行时，对关键计算环节进行度量和验证，并将验证结果记录发送到管理中心。 3、▲支持对软件程序启动时进行可信度量，通过可信度量机制对执行程序进行严格控制。只有在度量结果和预期值一致的前提下，该程序才允许运行，否则拒绝运行，实现对已知/未知病毒、木马、攻击程序等恶意代码的防护能力（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章）。 4、▲支持通过动态度量技术对程序、模块、文件系统等操作系统运行中的关键数据进行监控（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章）。 5、支持基于内核层的可信客户端软件自保护功能，可防止关键文件、进程、服务等被非法停止而造成安全风险。 6、支持对存储在操作系统内的敏感数据文件进行完整性保护，杜绝用户数据被篡改、删除、插入等情况的发生，从而全方位地确保重要数据的完整性不被破坏。 7、支持对存储在操作系统内的关键配置文件进行完整性保护，杜绝关键配置文件被篡改、删除、插入等情况的发生，从而全方位地确保关键配置文件的完整性不被破坏。 8、支持对USB存储设备进行信息采集并注册到管理中心，在使用注册USB存储设备时应主动阻止。 控制模块： 访问控制，基于RBAC/BIBA/BL模型的访问控制功能，对用户、进程对文件或目录进行访问控制功能。 终端配置 1、管理模块应实现客户端软件的策略统一管理、日志统一收集、软件集中管理及分发等安全管理功能。 2、支持可信程序管理功能，可通过可信计算机制对可信程序进行维护和管理。 3、▲支持策略模板功能，对web中间件采用自适应的策略配置机制，自动化适配系统环境，部署安全策略，提供保护系统和业务的安全策略配置辅助能力。（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章） 审计模块： 1、支持受控节点审计、软件库和安全管理平台自身审计的展示、查询。 2、支持可信监控功能，管理中心对可信节点身份进行管理并支持客户端在线、离线状态实时展示。 3.以安全的方式对审计内容进行本地存储。 4.对可信节点自身的运行状态进行审计（如调试模式、工作模式等）。 软件安装管理： 1、▲支持软件备案功能，通过对软件进行数据签名和可靠性校验，对软件来源进行标记，有效保障软件正版化应用（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章）。 2、▲支持软件统一管理，提供安全可靠的软件采集过程，将Windows和Linux平台的软件统一纳入软件库进行运维管理（提供产品功能截图，并加盖单位公章或原厂家公章）。 3、支持软件分发管理，对不同可信节点的业务需求，主动推送相关应用软件，实现最小化安装原则。 4、支持软件统计和分类，对所有受控节点使用的软件进行分类登记和管理，可对软件的下载使用进行统计分析。 |  |  |  |
| （二）数据库 |
| 102 | 数据库管理软件 | 1、国产关系型数据库软件，产品需兼容主流国产CPU芯片和主流国产操作系统。 ▲2、兼容国内主流GIS软件厂商，包括但不限于易智瑞、超图、中地数码等国产GIS厂商。提供与国产主流GIS厂商的兼容性认证证书。 ▲3、兼容postgis空间数据引擎相关组件, 支持对地理数据的存储, 支持栅格数据和栅格/矢量分析, 允许在共享的边界上处理对象, 支持3D和4D索引，支持GIST等空间数据索引。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲4、支持丰富的原生几何数据类型，包括点、线、面、多点、多线、多面、几何集合；支持EWKT、EWKB和Canonical格式的几何对象；支持2D/3D坐标系、坐标系转换和球体长度计算；支持空间数据分析函数和聚合函数，包括Area、Length、Distance、Extent；支持二元谓词Union和Difference，空间操作符如Contains、Within、Overlaps、Touches。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲5、支持椭圆(弧)，支持ZM属性，支持COMPOUNDCURVE和CURVEPOLYGON，支持长度和面积计算，支持2D、3D、4D射线，支持DE-9IM空间关系判断和Overlay计算、距离计算。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲6、支持对地理数据、矢量数据、拓扑数据、栅格数据的存储、计算、分析；支持对DEM数据相关橾作；支持对空间数据的坐标系的相互转换；支待GIST等空间数据索引。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） ▲7、提供配套迁移工具，支持 Oracle sde.st_geometry 数据及sqlserver的geometry的地理数据迁移至目标数据库。（提供国家认证认可监督管理委员会认可的机构出具的检测报告并加盖单位公章或原厂家公章） | 套 | 1 |  |
| 103 | 环境适应性改造 | 详见需求附件1 | 项 | 1 | 控制价为736405.58元 |
| 104 | 园区农业大数据云平台管理系统 | 业务逻辑描述： 为全面加快琼山区国家现代农业产业园建设步伐，充分发挥国家现代农业产业园引领现代农业发展、带动农民增收致富的重要作用，实施园区农业大数据云平台管理系统建设，通过信息化提升、数字化服务、智能化管理推动国家现代农业产业园高质量发展。参照国家农业行业标准及国家信息化有关要求，结合琼山区国家现代农业产业园实际情况，设计统一的数据标准。结合现代农业产业园已建管理系统、政府政务服务系统、第三方信息系统、文件导入互联网数据网络爬虫采集、物联网数据接入等信息采集渠道，建立实时可持续的现代农业产业园产业资源采集体系，对采集要素（指标、范围、频次、周期等）进行动态管理和配置。 系统功能： 1、建立园区农业大数据云平台管理系统，系统采用物联网、云计算、大数据等技术手段，将各种数据收集、存储、管理，将园区企业和基地的各个场景进行数字化管理，实现数据的互联、共享。 各功能模块定义： （1）海口市现代农业一张图 采用GIS地图方式进行各场所物联网终端设备动态展示，支持按设备编号、设备类型、设备状态等进行设备过滤呈现功能。地图上展示设备点位可根据设备不同状态用不同颜色进行区分。地图点位可以点击查看设备信息，可通过直接点击地图上面的设备图标，进行设备的详情展示。展现海口市农业总体面貌和现状，海口市企业数量、占地面积、产品种类、产业企业名等，并通过折线图等形式展示各类数据变化趋势，将海口市产业地理分布情况、产业主要指标数据进行展现。将海口市产业园相关数据进行集成展示。显示页面中包括企业数据、主导产业数据、农林牧渔产值数据、从业人口分布、农业企业结构海口市农业优势荣誉等。以趋势图和柱状图显示重点数据的走势信息。 （2）琼山区现代农业一张图 采用GIS地图方式进行各场所物联网终端设备动态展示，支持按设备编号、设备类型、设备状态等进行设备过滤呈现功能。地图上展示设备点位可根据设备不同状态用不同颜色进行区分。地图点位可以点击查看设备信息，可通过直接点击地图上面的设备图标，进行设备的详情展示。展现琼山区农业总体面貌和现状，琼山区企业数量、占地面积、产品种类、产业企业名等，并通过折线图等形式展示各类数据变化趋势，展示琼山区五区一核、三带布局规划分布情况。显示页面中包括种植面积、总产值、主导产业数据、农林牧渔产值数据、从业人口分布、农产品价格指数和走势等。以趋势图和柱状图显示重点数据的走势信息。 （3）产业板块-生猪产业总体面貌展示 采用GIS地图方式进行各场所物联网终端设备动态展示，支持按设备编号、设备类型、设备状态等进行设备过滤呈现功能。地图上展示设备点位可根据设备不同状态用不同颜色进行区分。地图点位可以点击查看设备信息，可通过直接点击地图上面的设备图标，进行设备的详情展示。其中生猪产业板块展现生猪产业的总体面貌和现状，产业园区企业数量、投资规模、占地面积、产品种类、产业企业名等，并通过折线图等形式展示各类数据变化趋势，将琼山区生猪的产业地理分布情况、产业主要指标数据进行展现。将生猪产业的相关数据进行集成展示。显示页面中包括生产数据、销售数据、经济数据、服务数据四大板块。其中显示生猪产业的园区总数、种植面积总数、当前总产量、品控质检信息；显示物联网汇总信息，包括物联网采集的摄像头数等；以电子地图为基础显示各产业基地的位置及分布状况，以趋势图显示重点生猪产业基地的面积数、总产量的走势信息，以柱状图显示各产业基地的面积、产量、单位面积产量的排序信息。 （4）产业板块-沼液用地总体情况展示 将沼液用地总体面貌和现状的相关数据进行集成展示，并通过折线图、柱形图等形式展示各类数据变化趋势，包括琼山区沼液用地地理分布情况、产业主要指标数据、沼液产生总体情况、年产量、沼液覆盖植物规模等。 （5）产业板块-荔枝用地总体情况展示 将荔枝用地总体面貌和现状的相关数据进行集成展示，并通过折线图、柱形图等形式展示各类数据变化趋势，包括琼山区荔枝用地地理分布情况、产业主要指标数据、荔枝年产量、种植规模等。 （6）产业板块-高标种植基地总体情况展示 将高标种植基地面貌和现状的相关数据进行集成展示，并通过折线图、柱形图等形式展示各类数据变化趋势，包括琼山区高标种植基地地理分布情况、基地主要指标数据、各乡镇高标种植基地占比、各农产品产值等。 （7）生猪产业一张图 生猪产业分布情况，产量，产值，各个阶段的信息情况；企业的分布，单个企业的简介等。 （8）专家服务 展示专家总数、服务类型、排名及邀约、以及专家咨询和问答/交流等板块。 | 套 | 1 |  |
| 105 | 生猪产业大数据中心 | 业务逻辑描述： 1、依托于产业园内牧原、新希望、罗牛山、海南农垦、天兆等龙头企业在生猪养殖、生产管理、饲料投喂、粪污处理方面的管理信息数据，通过数据采集软件从多种方式汇聚生猪相关数据，包括政府部门、养殖场、屠宰场、生猪交易中心、涉农部门、农业科研单位、网络等。数据采集方式主要分为采集上报（数据接入）、共享交换、网络爬取。对生猪数据进行采集、交换、清洗等，建立多个专题数据库和主题数据库。搭建面向政府和生猪企业的生猪大数据应用平台，为政府提供生猪行业监测预警服务；为生猪企业提供生产、物流、交易等应用服务。 基于各企业在粪污处理工艺、沼液及农家肥利用数据为基础，将龙头企业生猪粪污场内自行处理，经固液分离、缓存、发酵、添加微生物菌剂等综合工艺处理流程在平台上展示。辅助及推广至产业园内其他畜牧养殖场，提高企业粪污自身处理能力，充分发挥产业园有机肥种养循环利用创新服务，加快完善粪污有机肥沼液资源利用社会化服务体系构建。 数据流定义： 中心接入五大生猪养殖企业的猪舍视频监控、环境监测、猪只生长监测、粪污资源化监测等设备设施的数据，以及海口市数字农业试点项目畜牧业相关数据，并融合猪只养殖记录、企业全景遥感等多元数据，构建园区生猪产业 “一张图”，数据采集、数据整合、数据分析、数据挖掘数据可视化为推动农业生产实现标准化规模化和智能化提供支撑。 系统功能： 1、围绕智能生产、数字监管、循环利用等领域，推动区域生猪产业数字化转型升级；对区域内特色优势生猪养殖基地数字化设备进行物联网管理，实现生猪养殖投入品、成本、设备、交易等监控管理；完善区域生猪产业链管理专业化、信息化、智能化等功能。 各系统功能模块 （1）生猪产业一张图 生猪产业分布情况，产量，产值，各个阶段的信息情况；企业的分布，单个企业的简介等。 （2）生猪数据中心 生猪数据中心系统将集中产业园现有牧原、新希望、罗牛山、天兆、海南农垦5家龙头企业了三门坡镇和甲子镇五大猪场场站数据、管理数据、外围数据、情报数据等。能够接入全源数据，结合业务需求，迅速将分散的、异构的各类数据聚合在一个数据集，然后进行数据清洗、挖掘及研判，最后通过猪场三维可视化、图形、图表、统计数据等形式直观展示出运营业务信息，帮助管理者科学决策。 通过建立生猪数据中心系统，把生产数据、设备数据汇总，以形成猪场大数据，并通过算法系统，结合大数据分析，形成猪场生产经营最优解决方案，对生猪企业生产管理中智能推荐最优采购方案、生产方案、猪只销售方案等关键环节，对猪场成绩进行提升，从简单的报表分析到数据分析预测，最大化数据价值。数据库设计详见需求附件2，管理平台需具备的功能点包括：统一的数据管理、主数据管理、数据清洗、数据分析算法、数据可视化建模、数据展示与预警等，通过一系列的信息化手段，实现生猪养殖过程的营养精准化、养殖精细化、过程智能化、决策科学化。 （3）生猪智能生产 对生猪吃多少食物、睡觉几小时、健康状况等情况，进行生产过程视频实时监控、生猪异常状态智能识别、生猪农事作业采集和环境监测与智能控制进行全方位构建，通过生猪的智能生产系统了解养殖场内每头生猪情况，实现实时监测管理。具体功能为：1）生产过程视频实时监控；2）生猪异常智能识别；3）生猪农事作业采集；4）环境监测与智能控制。 （4）生猪数字监管 通过信息技术对接养殖场及视频监控,将生猪从养殖、运输、屠宰和销售供应链条上各环节的数据信息汇集在一个平台,达到信息资源的最大化利用,实现从生猪生产、运输到屠宰销售各环节的互联互通,支持强化监督管理和提高动物卫生防疫工作的效率,确保猪肉产品消费质量安全。通过前期调研生猪养殖、运输、屠宰和销售各环节的数字信息化程度,明确各环节需要解决哪些问题；在此基础上,研究各环节的信息采集、数据处理和数据对接问题,建设生猪的养、运、宰、销全程监控数字化平台。 （5）循环利用农业 产业园为了健全种养循环可持续发展机制，构建生猪－有机肥/沼液－热带特色农作物种养结合的绿色低碳循环农业发展模式，加快构建产业生态化、生态产业化协同的标准化生产技术体系。通过对接产业园生猪养殖龙头企业已建智能化管理系统积累的产业链条生猪养殖情况，依托产业园龙头企业已建立集良种繁育、商品猪养殖、饲料生产加工、生猪防疫、屠宰加工、冷链物流、环保利用、科研推广、食品检疫等体系，汇聚生猪养殖、交易、加工、流通及饲料、兽药、养殖机械等相关企业运行的数据信息，通过数据采集共享交换及分析挖掘与建模，搭建生猪品种全产业链各环节的大数据应用管理平台，服务政府决策、指导企业生产、惠及民生福祉。围绕智能养殖、数字监管、数字屠宰、智慧消费等领域，推动区域生猪产业数字化转型升级；对区域内特色优势生猪养殖基地数字化设备进行物联网管理，实现生猪养殖投入品、成本、设备、交易等监控管理；完善区域生猪产业链管理专业化、信息化、智能化等功能。 （6）肥料再利用数字化管理 肥料再利用数字子系统支持采集有机肥的使用情况、销售情况以及沼液的灌溉情况。这些数据支持通过物联网技术进行采集，然后通过数据分析和处理，为企业提供更加精准的生产管理和决策支持。 | 套 | 1 |  |
| 106 | 园区综合服务系统 | 业务逻辑描述 1、根据园区公共服务和内部管理要求，开发一套园区综合服务系统，为产业园区的各类经营主体提供数字供销资源对接、专家远程咨询等多项服务，并作为政策、技术、金融、人才等产业要素对接的资源池，让园区内的企业能找到资源，促进产学研对接，方便企业办事，让企业更好发展，为园区企业发展和内部管理提供多维度的信息服务。 数据流定义 系统将农业专家和农民、农业企业紧密连接起来，通过数字化技术实现信息的共享和交流，以促进农业生产的技术创新与提高。猪企通过系统，引用电子商务平台技术和移动互联网技术。建立供应商、供应物品、供应价格统一管理。对销售商品、销售客户进行统一管理、服务、和决策分析支持；找到农业专家进行专业知识和经验问询，为农民提供精准的农业问题解答与指导，技术支持和管理咨询。同时，将整合和共享各类农业专家的研究成果、最新技术和农业信息，为用户提供及时可靠的农业知识和研究动态。通过将企业生产管理过程中的从建场到引种、繁育、育肥、出栏全部关键环节数据进行汇聚，形成生猪数字资产。 各功能模块定义 （1）数字购销管理 根据园区公共服务和内部管理要求，开发一套园区综合服务系统，为产业园区的各类经营主体提供数字供销资源对接、专家远程咨询等多项服务，并作为政策、技术、金融、人才等产业要素对接的资源池，让园区内的企业能找到资源，促进产学研对接，方便企业办事，让企业更好发展，为园区企业发展和内部管理提供多维度的信息服务。 （2）共享服务 整合所有的养猪情况，以院校合作、企业数据录入进行信息整合与平台运营，提供专家共享服务和疫情防控决策服务。 （3）综合服务管理 包括产业服务、金融服务、人才服务、农技服务、营销服务、信息发布、政策法规、物业服务。通过为产业园区的各类经营主体提供物业管理、项目对接、法律咨询等多项服务，并作为政策、技术、金融、人才等产业要素对接的资源池，让园区内的企业能找到资源，促进产学研对接，方便企业办事，让企业更好发展。该系统是园区公共服务和内部管理的重要载体和实现途径，对促进产业发展和园区发展环境改善具有重要作用。综合服务主要包括数字化办公、产业、购销、融资、成果、政策六大板块等，为园区企业发展和内部管理提供多维度的信息服务。 （4）移动端 提供移动端服务，使用载体app、小程序或h5包括，产业服务、金融服务、人才服务、农技服务、营销服务、信息发布、政策法规、物业服务。通过为产业园区的各类经营主体提供物业管理、项目对接、法律咨询等多项服务，并作为政策、技术、金融、人才等产业要素对接的资源池，让园区内的企业能找到资源，促进产学研对接，方便企业办事，让企业更好发展。该系统是园区公共服务和内部管理的重要载体和实现途径，对促进产业发展和园区发展环境改善具有重要作用。综合服务主要包括数字化办公、产业、购销、融资、成果、政策六大板块等，为园区企业发展和内部管理提供多维度的信息服务。 | 套 | 1 |  |
| 107 | 园区智能决策系统 | 业务逻辑描述 通过互联网的思维和技术手段，将与各产业有关的主体、资源、产品、渠道、金融和服务连接起来，形成一个闭环。并通过物联网、人工智能技术帮助各产业决策从一大堆报表中解脱出来，在线上进行数据记录、数据整合，让各产业管理者对生产情况一目了然，更加方便地进行相关管理决策。在数据收集的同时，系统爬取互联网相关资源进一步挖掘数据价值，通过智能分析各产业的个体毛利、生产成本、生产力等数据，与互联网收集的全国产业数据进行对标分析，找出制约各产业生产力提升的关键因素，让每个产业的数据对产业园产生无限的价值。构建智慧决策管理模型，并开发平台，对各产业管理进行决策支持，实现各产业的产前、产中、产后的过程监控、科学决策和实时服务，进而实现各产业的高产、优质、集约化和精细化。 数据流定义 通过网络技术和信息技术，将园区中的各个业务系统整合起来，实现各项管理工作的自动化、信息化、数字化的系统。通过园区智能决策系统，园区管理者支持迅速获取到实时的数据和统计信息，从而为园区内的各种业务决策提供支持。同时，园区内的企业和商户也支持通过该系统获得所需的信息和服务，从而提高他们的运营效率。 各功能模块定义 （1）生猪养殖成本利润分析 生猪的养殖各个环节，过程的投入情况；对比分析；产值与产量对比等；给决策者针对相关环节优化改革建议。 （2）生猪绿色循环养殖分析 循环养殖成本分析；循环再利用过程对碳中和的数字体现。 （3）生猪的销售分析 生猪线上线下销售情况，销售价格，需求量对比分析。 | 套 | 1 |  |
| 108 | 基础配套设施展示服务 | 1、计划拟在红明农场荔枝产业基地办公区2楼建设展示服务中心。基于产业园区总体发展战略规划以及真实的建设与布局，利用最新的信息技术与新媒介技术，通过图文资料、视频、现场讲解等介质手段从视觉、听觉、触觉等各个感观层面营造特殊的空间“情景”，全面展示产业园区的总体战略、发展方向、建设规划、园区服务、政策引导、产业结构、园区企业、发展成果、技术应用、产业创新等，让参观者支持较为全面地了解产业园区的发展规划与情况。 2、展示规划详见需求附件3 | 项 | 1 |  |

核心产品：可信计算产品-可信安全管理平台（管理区域）、可信计算产品-可信软件基（客户端）

注：1、采购需求中如果必须引用某一品牌或者生产商才能准确清楚地说明采购项目的技术标 准和要求，则视为在引用某一品牌或生产投标人名称前加上“参照或相当于”的字样，并非指向特定投标人或特定产品。

2、采购需求中非订制、标准的采购标的关于重量、尺寸、体积等的技术参数允许不超过±5%的偏差（上述技术参数已有要求的除外）。

## 商务要求

### 合同履约时间、履约地点和方式

- 合同履约时间：2024年1月31日前完成2023年的项目服务内容，2025年项目需求内容在琼山区国家现代农业产业园通过国家中期评估通过后，采购人下达指令后方可实施，并于2025年5月31日前完成项目服务内容；如中期评估未通过，则2025年项目自动终止（具体以合同约定为准）

- 履约地点：采购人指定地点。

- 履约方式：按招标文件、投标文件以及后续合同约定实施。

### 付款时间、方式及条件

中标后招标人按中标价*0.466*0.3的计算结果支付2023年项目建设预付款，2023年建设内容完工并通过初步验收后按中标价*0.466*0.6的计算结果支付，剩余部分按有关规定和合同约定支付。

### 质量保证

投标人提供的硬件质保期不少于3年，软件质保期不少于2年（有相关规定的货物质保期按相关规定执行），自验收合格之日起计算。质保期内，凡因正常使用出现质量问题，投标人应提供免费维修或咨询等服务，承担因此产生的一切费用，并从货物或服务正常使用或更换当日起重新计算质保期。投标人在接到买方故障通知后12小时内响应，24小时内到达用户现场并排除缺陷，修理相关货物或解决相关问题，质保期结束后，投标人仍应负责对货物提供终生维修服务或对服务提供咨询服务，只收取配件成本或服务成本。

### 其他

- 项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标人投标文件内容实施。

- 合同的实质性条款：招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 安全标准：符合国家、地方及行业的相关政策、法规及规定要求。

- 验收方法及标准：本项目由招标人牵头组织进行验收，其余按招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

- 法律法规规定的强制性标准：无。

- 本项目要求专款专用，中标人应就本项目设置专账管理，编制专款专用项目财务报表，并在项目执行过程中配合业主单位提交项目进度有关佐证材料。

- 其他未尽事宜以合同中约定为准。

投标人需针对本项目提供详细的总体方案、建设方案、实施方案、服务方案、、业绩、知识产权、人员配置、生产厂家技术实力、系统演示等。

## B包采购需求

## 技术要求

### 服务内容

##### （一）测评目标及范围

针对琼山区国家现代农业产业园公共服务平台项目提供第三方验收评测服务，评估项目的完成情况，客观公正评测是否满足信息系统建设项目的招标文件、合同文件以及设计方案的要求。

根据相关标准、项目招标、项目合同等资料对琼山区国家现代农业产业园公共服务平台项目进行第三方验收测评服务，检验是否达到项目的建设要求。

主要从信息应用系统方面（包含功能性、性能效率、用户文档等）进行检测是否达到信息系统建设项目的建设目标，形成项目的验收评测报告，作为该项目验收的依据。

##### （二）测评任务

根据琼山区国家现代农业产业园公共服务平台项目建设项目建设内容，初步编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项目对应的测试通过准则。

开展信息应用系统测试和质量保证服务，具体要求如下：

信息应用系统建设方面主要参照软件质量模型，从软件的功能相关特性、性能效率、用户文档等多方面进行测评。

完成项目的验收测试工作后，根据测试情况，出具验收评测报告。

##### （三）基本原则

坚持科学、客观、公正、高效的基本原则，从第三方角度，对信息系统建设项目实施情况进行验收测评。

##### （四）测评依据

测评参考相关标准与文件主要包括如下内容：

（1）国家标准：

GB/T16260-2006《软件工程产品质量》GB/T18905-2002《软件工程产品评价》GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》

GB/T9385-2008《计算机软件需求说明编制指南》

GB/T9386-2008《计算机软件测试文件编制规范》

GB/T14394-2008《计算机软件可靠性和可维护性管理》

GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

GB/T25000.10-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型》

（2）项目需求及相关文档：

《可行性研究报告》

《项目招投标文件》；

《项目合同书》；

《需求说明书》；

《概要设计说明书》；

《数据库设计说明书》；

《详细设计说明书》；

《用户使用手册》；

《操作手册》；

《系统维护手册》；

《工程变更单》；

《软件系统建设方案》等在进行测试时依据的相关标准、规范次序如下：优先依据软件开发合同及系统需求说明书中约定的验收依据、规范；其次依据相关国家、国际标准；再次依据相关行业标准/地方标准/内部和管理规范。当各测试依据之间存在不一致之处时，以优先级高的为准。

##### （五）测评工作内容及要求

（1）测评工作内容

测试内容应包含本信息系统建设项目的所有建设内容。测试内容要求如下表所示：

| 测评内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 信息应用系统 | 功能测试 | 主要参照软件质量模型，从软件的功能方面进行测评,系统的程序和数据应满足符合功能需求，系统功能应以正确的方式执行。 |  |
|  | 性能效率测试 | 系统的性能应满足系统的负载要求和性能需求，性能需求可包括：可承受的并发量、响应时间、吞吐量。 |  |
|  | 用户文档测试 | 满足《GB/T25000.10-2016》的要求：用户文档应包括安装、维护、功能说明、操作说明方面的信息，并符合完整性、正确性、一致性、 易理解性、易浏览性的要求。 |  |

（2）测评工作要求

根据信息系统建设项目招标等文档，初步编写测试方案，对项目测试内容进行阐述，并提出项 目对应的测试通过准则。

开展信息应用系统、信息资源开发系统及其他系统测试和质量保证服务。 信息应用系统建设方面主要参照软件质量模型，从软件的功能相关特性、性能、可靠性、易用性、维护性、用户文档测试等多方面进行测评。完成项目的验收测试工作后，根据测试情况，出具验收评测报告。

1）功能性测试

软件系统的功能性是指当软件在指定条件下使用时，软件产品提供满足明确和隐含要求的功能和能力。软件系统功能测试是软件系统质量模型中的最重要的特性，功能性测试包括以下方面：

·适合性

·准确性

·完备性·

2）性能效率测试

性能效率测试内容主要包括：组件调用并发访问，检测用户的数量极限以及响应时间的压力测试：利用测试软件,模拟巨大的工作负荷以查看应用程序在峰值使用情况下如何执行操作，例如模拟一个更新个人基本资料的操作，在相同的测试背景下，分别模拟5个，10个，15个，20个，30个，40个，50个用户同时并发更新个人基本资料，记录响应时间，并分析。记录相关特性信息，如时间特性、资源利用性、容量。

3)用户文档测试

对软件产品文档进行测试，主要包括以下方面：

·完整性

·正确性

·一致性

·易理解性

·易浏览性

##### （六）测评方案要求

投标人应在全面掌握信息系统建设项目需求的基础上，在投标方案中提出初步的测试方案，满足以下要求：

1、项目建设内容基本分为：信息应用系统、信息资源开发系统等，测试方案应根据信息系统建设项目的建设内容，提出相应的测试策略和方法；

2、测试方案应针对测试范围内各种测试类型提出所采用的工具和所采取的技术步骤，并符合各类测试的具体要求。

##### （七）验收要求

测试方提交最终测试总结报告，并按合同要求完成测试工作才予验收。

##### （八）项目保密要求

1、测评方应承担信息资料的保密义务，包括但不仅限于双方交流的口头言语信息、采购人向测评方提供的相关文字资料、关于信息系统的全部信息、相互间的测评合同、测评价格等。

2、在测评方为采购人提供服务阶段，测评方对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人国家秘密信息资料应严格保守秘密，保证不被披露或使用，包括意外或过失。如发现秘密信息资料被泄露或者存在泄露的危险，应当采取有效措施制止，并及时向采购人报告。

3、未经采购人书面授权，测评方不得向任何第三人提供与本工程相关的任何信息和资料。

4、测评方工作人员必须自觉遵守采购人的各项保密规章制度，应做到不该看的不看、不该问的不要问、不该动的不要动，自觉承担保密任务。

5、未经采购人书面授权，测评方不得将采购人任何信息公开发布（通过电台、网络、报纸等媒体），或作为单位资讯进行宣传。

## 二、商务要求

### 合同履约时间、履约地点和方式

- 合同履约时间：自本项目具备测试条件招标人下发测试通知之日起的60日内完成（具体以合同约定为准）。

- 履约地点：招标人指定地点。

- 履约方式：按招标文件、投标文件以及后续合同约定实施。

### 付款时间、方式及条件

中标后招标人按中标价*0.466*0.3的计算结果支付2023年项目建设预付款，2023年建设内容完工并通过初步验收后按中标价*0.466*0.6的计算结果支付，剩余部分按有关规定和合同约定支付。

### 其他

- 项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标人投标文件内容实施。

- 合同的实质性条款：招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 安全标准：符合国家、地方及行业的相关政策、法规及规定要求。

- 验收方法及标准：本项目由招标人牵头组织进行验收，其余按招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

- 法律法规规定的强制性标准：无。

- 本项目要求专款专用，中标人应就本项目设置专账管理，编制专款专用项目财务报表，并在项目执行过程中配合业主单位提交项目进度有关佐证材料。

- 其他未尽事宜以合同中约定为准。

投标人需针对本项目提供项目实施方案、重难点分析、响应方案、质量保证方案、项目服务质量保障方案、业绩、项目人员团队实力、测评工具实力等。

## C包采购需求

## 技术要求

### 服务内容

（一）项目服务范围内的信息系统如下：

| 序号 | 系统名称 | 系统等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 琼山区国家现代农业产业园公共服务平台项目 | 二级 |

对琼山区国家现代农业产业园公共服务平台项目进行等保测评；依据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019），对信息系统的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心等进行合规性检查，分析信息系统与安全保护等级要求之间的差距，并根据信息系统及安全防护措施的现状提出具有针对性的整改意见，最终出具通过的《网络安全等级保护测评报告》，确保信息系统的安全运行。且对等保测评过程中，所检查出的信息系统漏洞问题，成交供应商须形成整改报告，并委派技术专家到现场协助我方进行全面整改、修复。

（二）服务内容

（1）等级保护培训咨询服务

①等级保护政策/标准咨询

随着国家信息安全等级保护的推进工作，信息安全等级保护政策、法律法规和标准体系也会相应的发布和更新，测评机构应针对本项目设立信息安全等级保护咨询平台，明确较为固定的咨询服务人员，并根据咨询要求提供正式的答复资料和文档。咨询内容包括但不限于信息安全等级保护国内外发展动态、等级保护政策、法律法规和标准体系咨询服务。

②信息系统等级变更咨询

在信息系统出现等级变更时，测评机构须协助采购人对信息系统进行分析，明确信息系统边界和定级对象，对信息系统的子系统进行划分，确定信息系统以及子系统的安全等级。

③等级保护建设整改咨询

按照信息系统安全总体方案要求，测评机构须结合信息系统安全建设项目计划，根据信息安全等级保护相关标准和规定，对采购人等级保护建设整改工作提供全面的安全方案的详细设计咨询，结合采购人的实际情况，协助采购人落实安全技术与管理措施，并根据预期实现的安全目标，全程提供在建安全设备和系统的测试、验收工作,指导建设方进行系统整改，满足等保测评要求。

④信息系统安全检查咨询

在采购人开展信息系统安全检查时，全程提供咨询服务，包括检查范围、检查方法、检查结果分析以及整改措施制定等。

⑤咨询服务要求

供应商须提供详细的咨询服务方案，咨询服务方案包括但不限于：

（1）项目实施中提供7×8小时咨询服务。

（2）项目验收后提供不少于半年的跟踪咨询服务，自项目验收通过之日起计算。

（3）响应时间：在实施单位提出服务请求30分钟内响应，在24个小时内提供解决方案。

⑥等级保护测评服务

依据《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018），对我单位信息系统的安全技术体系和安全管理体系等进行网络安全等级保护测评，出具《信息系统安全等级保护测评报告》，并提出具有针对性的整改建议。

⑦测评内容

（1）对采购人的信息系统进行摸底、分析和梳理，提出详细的等保测评方案。

（2）对信息系统进行安全等级保护测评，测评的内容包括但不限于以下内容：

安全技术测评：包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的安全测评；

安全管理测评：安全管理机构、安全管理制度、安全人员管理、系统建设管理和系统运维管理五个方面的安全测评。

对涉及云计算、物联网、移动互联、工业控制等新技术新应用的系统开展测评，应参照《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）相关标准实施补充指标测评。

（3）完成测评工作后，提出整改建议；最后出具符合公安部门要求的信息系统安全保护等级测评报告，并在后期整改实施过程中提供全程咨询服务。

⑧测评实施

信息安全测评项目过程需按照《信息系统安全等级保护测评过程指南》开展工作，等级测评过程分为四个基本测评活动：测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、分析及报告编制活动。测评双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个等级测评过程。

（1）测评准备活动

测评准备工作包括编制项目启动、信息收集和分析、工具和表单准备。

（2）测评方案编制活动

测评方案编制活动包括测评对象确定、测评指标确定、测试工具接入点确定、测评内容确定、测评指导书开发及测评方案编制等六项主要任务。

（3）现场测评活动

现场测评活动通过与测评委托单位进行沟通和协调，为现场测评的顺利开展打下良好基础，然后依据测评方案实施现场测评工作，将测评方案和测评工具等具体落实到现场测评活动中。现场测评工作应取得分析与报告编制活动所需的、足够的证据和资料。

现场测评活动包括现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还三项主要任务。

（4）报告分析及编制活动

在现场测评工作结束后，应对现场测评获得的测评结果（或称测评证据）进行汇总分析，形成等级测评结论，并编制测评报告。

测评人员在初步判定单元测评结果后，还需进行整体测评，经过整体测评后，有的单元测评结果可能会有所变化，需进一步修订单元测评结果，而后进行风险分析和评价，形成等级测评结论。分析与报告编制活动包括单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制六项主要任务。

⑨供应商能力要求

（1）供应商能够把握和理解国家对该类项目的具体要求，对等级保护政策标准本身有较深的认识。

（2）供应商应具有完善的工作流程，有计划、按步骤地开展测评工作，保证测评活动的每个环节都得到有效的控制。

（3）为维护采购人的利益，供应商在实际测评工作中对采购人的系统、信息、数据有安全保密的义务，进场时必须签订保密协议。

（4）供应商应具有完善的应急流程，具有快速应急响应服务，以保证在整个项目过程中不影响采购人信息系统的正常运行。

（5）供应商应具有进度计划及保证措施，以保证整个项目在约定时间内完成。

## 二、商务要求

### 合同履约时间、履约地点和方式

- 合同履约时间：测评工作在系统备案完成之日起3个月内完成（具体以合同约定为准）

- 履约地点：招标人指定地点。

- 履约方式：按招标文件、投标文件以及后续合同约定实施。

### 付款时间、方式及条件

中标后招标人按中标价*0.466*0.3的计算结果支付2023年项目建设预付款，2023年建设内容完工并通过初步验收后按中标价*0.466*0.6的计算结果支付，剩余部分按有关规定和合同约定支付。

### 其他

- 项目的实质性要求：按本招标文件要求和中标人投标文件内容实施。

- 合同的实质性条款：招标人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

- 安全标准：符合国家、地方及行业的相关政策、法规及规定要求。

- 验收方法及标准：本项目由招标人牵头组织进行验收，其余按招标文件和投标文件的内容及国家、地方和行业的相关政策、法规实施。

- 法律法规规定的强制性标准：无。

- 本项目要求专款专用，中标人应就本项目设置专账管理，编制专款专用项目财务报表，并在项目执行过程中配合业主单位提交项目进度有关佐证材料。

- 其他未尽事宜以合同中约定为准。

投标人需针对本项目提供详细的服务方案、质量保证方案、人员配置方案、培训方案、应急方案、安全和风险管理方案、项目业绩、公司实力、人员实力等。

## 需求附件1

| 单项工程总价表 |
| --- |
| 工程名称：琼山区国家现代农业产业园公共服务平台 |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |
| 1 | 装饰工程 |  |
| 2 | 安装工程 |  |
|  | 合计 |  |

## 需求附件2

| 数据库名 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 生猪经营主体库 | 存储经营主体，负责人，地址，地块，产业，规模等； | 集中收集(农业农村局) |
| 生猪知识库 | 存储生猪的养殖过程资料，疫情解决措施，防疫措施；生猪的关键指标数据，生猪的养殖学习资料；优劣质生猪识别指标等。 | 院校合作、互联网等逐步抓取 |
| 生猪品类库 | 存储生猪的种类(种猪、母猪、肉猪，猪苗：品类)等以及特征；相关的饲料品种以及特征信息等；相关的药品及特征等。 | 院校合作、互联网等逐步抓取 |
| 生猪农事库 | 存储生猪生产过程中的农事活动，喂养情况数据，用药情况，生长过程图片，疫苗情况等。 | 农企数据收集导入；业务系统采集 |
| 生猪销售库 | 存储生猪的销售情况，销售来源，销售去向，销售价格，屠宰点等。 | 企业数据收集导入；政府出栏数据 |
| 生猪的监管库 | 存储防疫监管，环保监管，品质监管等；屠宰过程监管。 | 政府监管部门数据导入 |
| 循环农业过程库 | 存储粪便，干粪，肉粉，有机肥，沼液流程记录等；以及相关的检测数据。 | 企业数据收集导入 |

## 需求附件3

| 展示馆规划大纲 |
| --- |
| 区域 | 主题 | 定位 | 内容阐述 |
| 户外标识 | 名称展示 | 精神之魂 | “国家现代农业产业园”名称展示 |
| 外立面 | 印象琼山 | 形象提升 | “国家现代农业产业园”名称展示，整体氛围营造 |
| 楼梯 | 椰城香见 | 海口农产品区域公用品牌 | 产品+LOGO，十大农产品 |
|  | 琼肴佳话 | 琼山区农产品区域公用品牌 | 产品+LOGO |
|  | 走进三门坡 | 展示三门坡内容 | 万亩荔枝园、区域图、红色基因、产业发达、风景优美 |
| 楼道 | 琼台福地▪新篇章 | 希望之园 | 1.总书记指示 2.海口市风景图 3.海口市现代农业产业园整体布局示意图 4.琼山区现代农业产业布局示意图 5.政策支持 6.龙头企业 7.调研宣传视频 8.机遇海口，活力海口展示 |
| 展示馆 | 形象展示▪亮名片 | 展馆形象 | 1.“扩基地、建园区、搞加工、创品牌、拓市场”的指示放上去，形成以丰收照片组成照片墙 |
|  |  |  | 2.国家现代农业产业园展示馆形象设计 |
|  | 产业振兴▪描画卷 | 序厅 | 前言、标语 |
|  |  | 战略定位 | 1.荣誉墙 2.口号：中国特色自由贸易港海南黑猪现代农业产业园，定位：四区一基地和路径 |
|  |  | 创建历程 | 展示产业园七个发展阶段的要点 |
|  |  | 富农产业 | 十大富农产业和产品展示放在一起 |
|  |  | 未来可期 | 1.设备：数字留言、留影 2.展望未来（十四五规划） |