## 第三章采购需求

## A包（应用系统建设）

## 一、项目基本信息

项目名称：海南省法院信息化基础设施建设项目（2022）

采购金额：4327153.45元，报价超出最高限价的视为无效报价。

交货期：合同签订生效之日起6个月。

交货地点：采购人指定地点

## 二、项目建设目标

为深入贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，进一步深化新时代人民法院各项改革。把满足人民群众不断增长的司法需求作为人民法院工作基本导向，健全以人民为中心的服务制度体系。

法院的信息化建设要坚持高起点、高标准、高质量、高水平的原则，为法院系统工作人员、民众提供先进的管理平台。为实现审务、政务、司法公开等工作提供有力的支撑手段。

为了使新建的人民法庭达到海南法院信息化建设标准，满足日益增长的审判业务的需求、满足城郊法院信息互联互通的要求、满足召开会议、集中培训、讨论决定重大案件和其他重大问题的集体决策等方面的需求和实现视屏播放和计算机信息播放等功能，需要从计算机网络系统、综合布线系统、设备房、门禁系统、智能安防系统、远程接访会议系统、审委会会议室音视频系统、多媒体会议室、智慧法庭、智慧法庭后台、大法庭音视频系统、信息发布系统等方面对人民法庭进行信息化建设。

本项目的建设项目综合利用了现代化音视频技术、数字技术、计算机多媒体技术、网络技术、智能控制技术等，这些高科技的运用为办公人员迅速、准确、直观地提供、发布和传输各种信息，提高领导决策的准确性和科学性，从而大大提高办公管理的工作效率。同时符合智慧海南总体方案中关于创新政法智能化工作模式，形成“以人民为中心”的政法工作智能化模式。全面开展“互联网+法律服务”，形成覆盖城乡、普惠均等、便捷优质、智能精准的现代公共法律服务体系，推进智慧法院建设的要求。

本期项目总体量化目标如下所示：

| 序号 | 建设内容业务指标 | 指标要求 | 指标考核计算办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧法庭覆盖率 | 100% | 现场访谈、工具测试、竣工验收 |
| 2 | 安防监控在线率 | 90% | 后台统计 |
| 3 | 网络安全三级系统等保测评分数 | 80分 | 等保测评报告 |

## 三、建设内容

本项目建设内容包括：1、智慧法院一脸通安防系统升级改造；2、智慧法庭系统升级改造；3、网络安全和密码应用建设；

## （一）总体框架

（二）技术路线

本项目新增的软硬件设备以及配套的基础设施必须满足国产化要求，XML技术作为系统集成和数据传递接口标准，WebService技术优化系统集成和二次开发架构。

## 四、采购清单及技术参数要求

（以下参数中带▲的参数为重要参数，如不满足则将在评分中加重扣分）

## （一）硬件设备

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧法院一脸通安防系统升级改造 |  |
| （一）中心管理模块 |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 服务器 |  |  |  |
| 1） | 服务器 | 1、CPU：核数≥16核，频率≥2.2GHz；内存：≥64G DDR4，≥16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；硬盘：≥2块1T 7.2K 3.5英寸SATA盘 ； 2、支持≥1个M.2插槽，支持≥1个TF插槽"阵列卡：SAS_HBA；3、网口：≥4个千兆电口；其他接口：不少于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部，含国产化操作系统； 4、信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 2） | 人脸识别智能服务器一体机 | 1、处理器：≥1颗（16核，32线程，2.4GHz）；≥1张高性能自研智能卡（共4颗芯片）；内存：≥80GB DDR4内存；硬盘：≥内置2块240GB SSD（系统盘）；≥3块480GB SSD（数据存储）；≥4块 8TB SATA盘（图片存储）； 2、数据接口：≥1个VGA接口，≥2个千兆网口，≥2个USB2.0接口，≥2个USB3.0接口； 3、支持人脸、周界、视频结构化并行执行； 4、支持数据可视化展示、名单报警（黑名单、陌生人、高频、低频）、车牌报警、人员档案、智能检索（身份确认、属性检索、以脸搜脸、以车搜车、以人搜人）、1V1比对； 5、单颗GPU芯片支持32张/秒人脸图片分析、比对、聚类，整机可支持128张/秒； 6、支持≥300万人脸静态库；支持≥300万人脸名单库比对报警，支持128个名单库；支持≥1000万抓拍库热数据+3000万抓拍库冷数据，热数据支持秒级检索，冷数据支持分钟级检索；支持≥4000万条图片、结构化属性、模型存储； 7、本地web界面支持名单报警、陌生人报警、高频报警、低频报警、车牌报警查询，支持按照抓拍图片的点位、时间、名单库、报警的确认状态、相似度等信息进行筛选展示，支持报警结果的导出； 8、支持本地web界面对人员档案的查询、检索功能，支持以图表、数据的形式展示档案总数、实名及路人档案、昨日新增档案数以及档案新增报表； 9、支持在本地web界面，按照条件进行以图搜图、身份确认、抓拍库检索操作； ▲10、支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度大于阈值的人脸图片，自动聚类至已有实名人员档案中，档案信息包括姓名、性别等档案属性（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章） ▲11、支持将解析后的人脸图片与名单库内的人员进行比对，对于相似度小于阈值的人脸图片，自动入库至路人库，并生成具有人员ID的档案，当该人员下次被抓拍到时，抓拍图片能够聚类到该人员已有的档案中（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章） 满足国产化要求 12、满足国产化要求； | 台 | 1 |
| 2 | 存储 |  |  |  |
| 1） | 存储阵列 | ≥24盘位，服务器架构，≥64位多核处理器，≥16GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，≥4个千兆网口，含≥480TB企业级存储容量 ； 2、支持视音频直存，≥1230Mbps接入带宽 ； 3、支持RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、iRAID模式； ▲4、支持视频质量诊断功能，对图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失、条纹干扰、视频噪声、视频虚焦等特征进行实时分析，并以日志、报表和图形化方式显示结果（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章）； ▲5、支持通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章）； 6、满足国产化要求； | 台 | 1 |
| 3 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 汇聚交换机 | 1、≥24个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个QSFP+堆叠口 支持通过console口管理； 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥162Mpps； 支持路由 3、支持IPV6、VLAN、流量控制、ACL、QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管； 4、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 4 | 其他 |  |  |  |
| 1） | 管理电脑 | 1、CPU:≥1颗2核，21.8GHz ;≥8G 内存;M.2硬盘 125G SSD/1TB机械硬盘 ;1G 独显;UOS;内置DVDRW光驱;21.5寸屏幕，含配套操作系统、鼠标、键盘 2、所投产品CPU、操作系统要求为国产品牌，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 辅材 | 超五类线100米、光纤50米 | 项 | 1 |
| （二）区域管控模块 |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 前端监控类 |
| 1） | 人脸抓拍机 | 1、400万 星光级1/1.8" CMOS 智能抓拍筒型网络摄像机 支持人脸抓拍模式： （1）支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸； （2）支持人脸去误报、快速抓拍人脸； （3）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式； （4）最多同时检测30张人脸； （5）支持人脸去重 2、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG； 3、网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； 4、网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频: ≥2 路输入（Line in），≥1路输出（Line out）；接口类型: 外甩线； 5、报警: ≥3路输入，≥2路输出； 6、供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE； 7、防护: IP67； ▲8、支持采用鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，其中2颗近光灯、2颗远光灯（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章） ▲9、支持灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启后灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮斑（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章）。 10、满足国产化要求； | 台 | 59 |
| 2） | 筒机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸≥70×97.1×173mm。 | 个 | 59 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 16口百兆POE交换机 | 1、≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口，非网管； 交换容量≥7.2Gbps,包转发率≥5.36Mpps； 支持AF,AT双标准POE，1-8号端口支持视频红口保障技术； 4、满足国产化要求。 | 台 | 4 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 管线 | pvc穿线管DN25绝缘阻燃电工管加厚耐腐电线套管1000米 | 项 | 1 |
| 2） | 辅材 | 超六类线缆4箱、光纤300米 | 项 | 1 |
| （三）周界防范模块 |
| 3.1电子围栏模块 |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 安防设备 |  |  |  |
| 1） | 4线单防区主机包 | 1、4线制/单防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信； 所投主机包含：4线制单防区脉冲主机:1台/避雷器:1个/室外声光报警器:1个/涂塑主机防雨箱:1个； ▲3、支持在防护区域进行设防时，设备应具备延时报警功能，进入/退出延时时间可调(不大于300s)（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章） ▲4、智能终端应支持告警图像应及时上报至告警中心，同时可设定上报告警前的抓拍图像，支持连抓设置（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章） 5、满足国产化要求。 | 包 | 2 |
| 2） | 4线双防区主机包 | 1、4线制/双防区脉冲主机/显示每个防区的工作电压值/电压值可无级调控/显示每个防区的工作电流值/防区报警显示/实时监控每个防区情况/脉冲频率可调控/报警响应时间调控/继电器报警输出时间可调控/采用4.3寸真彩屏设计/内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与中心控制设备通信； 2、所投主机包含：4线制双防区脉冲主机:1台/避雷器:2个/室外声光报警器:2个/涂塑主机防雨箱:1个； ▲3、支持在防护区域进行设防时，设备应具备延时报警功能，进入/退出延时时间可调(不大于300s)（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章） ▲4、智能终端应支持告警图像应及时上报至告警中心，同时可设定上报告警前的抓拍图像，支持连抓设置（需提供公安部检验报告证明复印件并加盖公章） 5、满足国产化要求。 | 包 | 2 |
| 3） | 4¦6线通用中间杆 | 材质：软性玻璃纤维； 6线，口径10mm，杆长850mm。 | 根 | 107 |
| 4） | 4线中间杆附件包 | 含中间杆帽子（口径10）1个、中间杆绝缘子4个、中间杆底座（热镀锌）1个。 | 包 | 107 |
| 5） | 4线承力杆经济型杆及附件包 | 含：4个终端杆绝缘子（套管型）；1个终端杆帽子（32口径）；1个承力杆底座（热镀锌）。 | 包 | 21 |
| 6） | 4线经济型通用杆 | 直径≥32mm,厚度≥2.0mm ，高度：≥850mm； 材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色。 | 包 | 21 |
| 7） | 4线终端杆经济型杆及附件包 | 含：终端杆绝缘子（套管型）4只；终端杆帽子（32口径）1个；终端杆底座（热镀锌）1套；收紧器4个；线线连接器8个。 | 包 | 11 |
| 8） | 4线终端通用杆 | 1、直径≥32mm,厚度≥2.0mm ，高度：≥850mm；材质：铝合金管；表面处理：表面氧化；表面颜色：本色 | 包 | 11 |
| 9） | 20#合金线,400米/盘 | 优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能； 多股，每100米一欧姆阻值，400m一盘 | 盘 | 2 |
| 10） | 20#合金线,100米/盘 | 优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能； 多股，每100米一欧姆阻值，100m一盘。 | 盘 | 7 |
| 11） | 高压绝缘导线100m/盘 | 合金线为内芯； 高压绝缘层抗脉冲电压>10KV； 100米/盘。 | 盘 | 3 |
| 12） | 警示牌 | 尺寸：100*200MM； 采用稀土发光材料制造； 在阴雨天气同样可吸光/双面印刷/夜光显示； 每10米挂一块。 | 块 | 53 |
| 13） | 接地桩 | 可用于将电子围栏主机和避雷器的接地； 角钢，厚度2mm，长1.5米。 | 根 | 9 |
| 14） | 声闪一体机 | 1、警号（红白色）； 2、报警音量: 105dB at 30cm； 3、防护等级：IP54，室外防水 ； 4、内置水平仪，便于辅助安装； 5、支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换； 6、满足国产化要求。 | 个 | 1 |
| 15） | 电子围栏控制键盘 | 1、LCD键盘主机一体化结构； 2、40个485方式防区输入； 3、8个独立子系统，1个公共子系统； 4、支持有线电话通讯方式/支持短信布撤防/支持定时任务（时控输出、定时撤布防）； 5、支持软件可视化编程，配置数据导入导出； 6、满足国产化要求。 | 个 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  | 米 |  |
| 1） | 管线 | pvc穿线管DN25绝缘阻燃电工管加厚耐腐电线套管900米 | 项 | 1 |
| 2） | 辅材 | 超五类线1箱、光纤100米、电源线100米 | 项 | 1 |
| 3.2宿舍楼楼顶、大楼监控警戒模块 |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 安防设备 |  |  |  |
| 1） | 智能球型摄像机 | 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪 ； 2、支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； 3、支持同时检测5张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 ； 4、支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪 ； 5、内置加热玻璃，有效除雾 ； 6、传感器类型: 【全景】1/2.8" Progressive Scan CMOS,【细节】1/2.8＂ progressive scan CMOS ； 7、最低照度: 【细节】彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.00 1Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR ； 【全景】0.005 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR ； 8、宽动态: 120dB超宽动态 ； 9、焦距: 【全景】4 mm；【细节】4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 ； 10、视场角: 【全景】水平视场角：79°，垂直视场角：42.4°；【细节】水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） ； 水平范围: 360° ； 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) ； 11、水平速度: 水平键控速度：0.1°~160°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s ； 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s ； 12、主码流帧率分辨率: 【全景】50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) ； 【细节】50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440) ； 13、视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG ； 14、网络存储: NAS (NFS，SMB/ CIFS), ANR ； 15、网络接口: RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 ； 16、报警输入: ≥2路 ，报警输出: ≥1路； 17、音频输入: ≥1路 ，音频输出: ≥1路 ； 18、红外照射距离:【全景】≥30 m，【细节】≥150 m ； 19、报警灯: ≥30 m ； 20、防护: IP66； 21、满足国产化要求； | 台 | 8 |
| 2） | 球型支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 个 | 8 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 16口百兆POE交换机 | 1、≥16个百兆POE电口，≥2个千兆电口，≥2个复用的千兆光口，非网管； 2、交换容量≥7.2Gbps,包转发率≥5.36Mpps,支持AF,AT双标准POE，1-8号端口支持视频红口保障技术； 3、满足国产化要求。 | 台 | 2 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 管线 | pvc穿线管DN25绝缘阻燃电工管加厚耐腐电线套管500米 | 项 | 1 |
| 2） | 辅材 | 超五类线1箱、光纤100米、电源线100米 | 项 | 1 |
| （四）楼内报警模块 |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 安防设备 |  |  |  |
| 1） | 总线报警主机 | 1、专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区；自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/ 8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出/支持短信撤布防、报警/支持远程编程。 2、满足国产化要求。 | 台 | 2 |
| 2） | 声闪一体机 | 1、声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3； 2、满足国产化要求。 | 只 | 2 |
| 3） | 控制键盘 | 1、LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）； 2、连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 3、支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； 4、支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； 5、主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）； 6、功能键：≥8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键； 7、防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器； 8、功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 9、功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％； 10、满足国产化要求。 | 台 | 2 |
| 4） | 防区扩展模块 | 1、总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流； 2、满足国产化要求。 | 台 | 28 |
| 5） | 主机备用电池 | 1、充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）； 2、标准电压 12V； 3、额定容量 7.0Ah。 | 只 | 2 |
| 6） | 双鉴探测器 | 1、三鉴移动探测器(红外+微波+智能芯片)，吸顶安装,探测范围:360°，直径6米(安装高度3.6米)，CCC认证，自动脉冲计数，采用多普勒(效应)+ 能量分析，全范围自动温度补偿，超强抗误报能力，工作电压: DC9-16V； 2、满足国产化要求； | 只 | 28 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1) | 管线 | pvc穿线管DN25绝缘阻燃电工管加厚耐腐电线套管500米 | 项 | 1 |
| 2) | 辅材 | 超五类线1箱、光纤100米、电源线100米 | 项 | 1 |
| （五）巡更模块 |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 安防设备 |  |  |  |
| 1) | 巡更门禁控制器 | 1、处理器：≥32位处理器； 2、管控门数：1门； 3、通讯方式：上行TCP/IP、RS485； 4、读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； 5、存储容量：10万张卡和30万记录存储； 6、满足国产化要求； | 台 | 32 |
| 2) | Mifare读卡器 | 1、读卡频率：13.56MHz； 2、按键方式：无； 3、可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号； 4、通讯方式：RS485+Wiegand； 5、安装方式：预埋120底盒安装； 6、工作环境：室内，IP65； 7、满足国产化要求； | 台 | 32 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 8口百兆交换机 | 1、≥8个百兆电口，交换容量≥1.6Gbps,包转发率≥1.2Mpps,1-2号端口支持视频红口保障技术； 2、满足国产化要求； | 台 | 4 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 管线 | pvc穿线管DN25绝缘阻燃电工管加厚耐腐电线套管500米 | 项 | 1 |
| 2） | 辅材 | 超五类线1箱、光纤100米、电源线100米 | 项 | 1 |
| （六）人脸门禁模块 |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 安防设备 |  |  |  |
| 1） | 人脸门禁一体机 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3m-1m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持≥20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持≥50000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP，支持Ehome跨公网传输；支持外接RS485，Wiegand副读卡器（不支持外接指纹读卡器）； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：RS485≥1、wiegand26/34 ≥ 1(支持双向)、USB≥1、门磁≥1、报警输入≥2、防拆≥1、开门按钮≥1； 7、输出接口：电锁≥1个，报警输出≥1个； 8、使用环境：室内外环境，避免阳光直射镜头； 9、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 10、满足国产化要求 | 台 | 50 |
| 2） | 门控安全模块 | 1、通讯方式：RS485与门禁一体机通讯； 2、接口：电锁输出≥1、门磁≥1、开门按钮≥1，报警输出≥1、韦根接口≥1； 3、具有防拆功能，增加门禁点的安全性； 4、满足国产化要求 | 台 | 50 |
| 3） | 单门磁力锁 | 1、上锁时NO输出，开锁时NC输出； 2、最大拉力≥280kg静态直线拉力； 3、适用于木门、金属门、防火门/国内中性； 4、输入电压 DC12V或DC24V； 5、支持门磁输出； 6、使用环境：室内； 7、满足国产化要求； | 台 | 30 |
| 4） | 双门磁力锁 | 1、上锁时NO输出，开锁时NC输出； 2、最大拉力≥280kg*2静态直线拉力； 3、适用于木门、金属门、防火门/国内标配； 4、支持门磁输出； 5、使用环境：室内； 6、满足国产化要求； | 台 | 20 |
| 5） | 磁力锁支架 | 1、开门角度：90°； 2、适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门； 3、满足国产化要求。 | 台 | 50 |
| 6） | 开门按钮 | 1、结构：塑料面板； 2、性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、类型：适合埋入式电器盒使用； 5、满足国产化要求 | 台 | 50 |
| 7） | 开关电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：≥12VDC； 3、输出电流：≥4.17A； 4、输出功率：≥50W； 5、支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 6、工作温度：-10℃-+70℃； 7、工作湿度：＜95%； 8、用于给一体机和电锁供电使用。 9、满足国产化要求 | 台 | 50 |
| 8） | 蓄电池 | 标准电压：12V； 额定容量：7.0Ah； | 个 | 50 |
| 9） | 人脸采集摄像机 | 1、200万USB电视摄像机； 2、传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS； 3、总像素:1920(水平)×1080(垂直)； 4、最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON)； 5、镜头:6mm(2.1mm可选)； 6、出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m)； 7、日夜转换模式:单彩； 8、调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0°； 9、视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps； 10、信噪比:大于62dB； 11、视频输出:USB2.0； 12、音频输入:内置MIC； 13、音频输出:USB2.0； 14、白平衡:自动白平衡； 15、蜂鸣功能:支持； 16、LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态； 17、工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结)；18、电源供应:DC5V±15%（USB接口）； 19、功耗:2W MAX； 20、满足国产化要求； | 台 | 1 |
| 10） | 发卡器 | 1、支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； 2、USB2.0接口； 3、具有2个Sim卡尺寸的SAM卡座； 4、工作电压：DC 5V； 5、工作电流：0.2A； 6、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 24口百兆交换机 | 1、≥24个百兆电口，交换容量≥1.6Gbps,包转发率≥1.2Mpps,1-2号端口支持视频红口保障技术； 2、满足国产化要求。 | 台 | 3 |
| 3 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 管线 | pvc穿线管DN25绝缘阻燃电工管加厚耐腐电线套管500米 | 项 | 1 |
| 2） | 辅材 | 超五类线1箱、光纤100米、电源线100米 | 项 | 1 |
| （七）人员通道 |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 安防设备 |  |  |  |
| 1） | 人证核验可信智能终端 | 1、高清双屏显示，带有15.6寸电容触摸显示屏和11.6寸液晶显示屏； 2、内置≥200万高清摄像头、居民身份证阅读器，支持1：1人证比对功能； 3、双网口设计，支持TCP/IP有线网络通讯； 4、内置二维码扫描仪，可识别访客单的二维码； 5、高速热敏打印机、纸宽58mm、纸卷直径≤45mm； 6、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 2） | 人员通道左边机 | 一、综合性能 1.设备采用直流无刷伺服电机，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持600万次无故障通行； 2.设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5.设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹（二维码与指纹二选一）等多种认证方式； 二、通行控制 1.经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2.设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3.设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5.设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6.设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7.设备集成了无线接收器，搭配遥控器（需要另配）使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离可达30m）； 三、安全设计 1.整机防泡水高度为150mm 2.设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3.设备标配超级电容，断电时门翼处于打开状态，人员可自由通行，防止恐慌； 4.设备采用12对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；并能在睛天、雨天等复杂环境下稳定运行，不产生误报。 5.设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6.设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死（冲击力超过120N•m时门翼会被打开），延长机芯使用寿命； 四、体验设计 1.造型简洁、美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的臃肿印象； 2.设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 五、安装维护 1.设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 2.自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 六、技术参数 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 3） | 人员通道右边机 | 一、综合性能 1.设备采用直流无刷伺服电机，通过自研算法有效保障设备稳定可靠运行，最少支持600万次无故障通行； 2.设备可联网运行，支持远程控制管理功能，也可单机离线运行； 3.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计； 4.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容； 5.设备集成门禁主控板，可扩展人脸识别组件、读卡器、二维码、指纹（二维码与指纹二选一）等多种认证方式； 二、通行控制 1.经授权人员才能通过，未经授权人员无法通行； 2.设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 3.设备支持进出方向通行状态（受控、自由通行、禁止通行）的灵活配置； 4.设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 5.设备支持跨主机反潜回功能，有效防止未授权人员尾随进入； 6.设备支持分时间段（最多支持8个时间段）常开、常闭模式灵活选择； 7.设备集成了无线接收器，搭配遥控器（需要另配）使用可实现遥控开门（遥控器支持一对多：一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离可达30m）； 三、安全设计 1.整机防泡水高度为150mm 2.设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 3.设备标配超级电容，断电时门翼处于打开状态，人员可自由通行，防止恐慌； 4.设备采用12对红外检测传感器，采用防尾随跟踪控制技术，授权人员才能通过，未经授权人员尾随闯入时会发出声光报警；并能在睛天、雨天等复杂环境下稳定运行，不产生误报。 5.设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 6.设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死（冲击力超过120N•m时门翼会被打开），延长机芯使用寿命； 四、体验设计 1.造型简洁、美观、大方，结构稳固、耐用，颠覆低端闸机的臃肿印象； 2.设备采用LED指示通行方向，显示通行状态，指示灯亮度可自定义调节； 五、安装维护 1.设备具备自检测、自诊断、自动报警及声光报警功能，含非法闯入报警，反向闯入报警，尾随报警，翻越报警； 2.自带漏电保护器，整机相关电气模块工作电压均不超过24V。 六、技术参数 1、产品尺寸：1500mm*200mm*960mm 2、通道宽度：550mm-1100mm 3、箱体材质：SUS304拉丝不锈钢，1.2±0.12mm 4、门翼材质：不锈钢圆管/亚克力 5、电机类型：直流无刷伺服电机 6、红外对数：12对 7、使用环境：室内外 8、设备容量：支持6万张普通卡、3千张来宾卡、18万条事件记录 9、超级电容：闸机标配超级电容，断电后门翼自动打开（符合消防要求） 10、通行速度：20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响 11、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 4） | 人脸组件 | 1、屏幕参数： ≥7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率≥600*1024； 2、摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式，可通过 485 接口外接读卡器，也通过 USB 接口外接身份证，实现人证比对功能； 4、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5、存储容量：本地支持50000张人脸、50000张卡（外接读卡器），100000条事件记录； 6、硬件接口：LAN≥1、RS485≥1、韦根≥1（双向 26/34）、USB≥1、电锁≥1、门磁≥1、报警输入≥2、报警输出≥1、开门按钮≥1； 7、通信方式：有线网络、WiFi； 8、使用环境：IP65，室内外环境（含遮阳罩）； 9、安装方式：配合人员通道安装；。 10、支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264； 11、支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 12、支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 13、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名； 支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验； 14、支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等； 15、在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 16、设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； 17、支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。 18、满足国产化要求。 | 台 | 2 |
| 5） | 身份证阅读器 | 1、可读取二/三代居民身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居留身份证的信息； 2、兼容ISO 14443-A标准，可识别Mifare卡和CPU卡序列号； 3、通信接口：USB2.0接口； 4、满足国产化要求 | 台 | 2 |
| 2 | 网络设备类 |
| 1） | 接入交换机 | 1、接口数量：≥24个10/100/1000自适应以太网口，≥4个千兆SFP接口，含≥4光模块； 2、背板带宽：≥336Gbps； 3、包转发率：≥51Mpps； 4、功能：支持基于端口的VLAN，支持端口限速和流限速，支持动态路由； 5、满足国产化要求。 | 台 | 2 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 室外光缆 | 室外层绞式，单模，轻铝铠光缆，G652D纤芯 | 米 | 500 |
| 2） | 终端盒 | 每套含：4芯终端盒*1、SC尾纤*4、SC适配器*4 | 套 | 2 |
| 3） | 光纤跳线 | LSZH低烟无卤（防火）护套，插损≤0.2dB | 条 | 2 |
| 4） | 企业级收发器 | 单模，双纤，SC接口，20KM，1光1电，收发1310 满足国产化要求 | 台 | 2 |
| 5） | 网线 | 超五类线1箱、光纤100米、电源线100米 | 条 | 2 |
| 二、5个智慧法庭系统升级改造 |  |
| （一） | 大法庭 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 庭审设备 |  |  |  |
| 1） | 高清庭审主机 | 基础模块： 1、高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 2、19"标准单一机箱，设备高度≤ 2U； 3、满足国产化要求 | 台 | 1 |
|  |  | 视频矩阵模块： 1、≥6 路高清 SDI 数字视频 摄像机接入； 2、≥4 路证据信号接入，支持 VGA、DVI、YPbPr 等不同信号类型输入； 3、≥4 路高清信号输出，支持 VGA 信号输出 和全数字 DVI 输出； 4、具备内置矩阵，支 持多路信号的同步切换，支持 1080P 高清 以及 1280x1024VGA 信号。 5、满足国产化要求 | 模块 | 1 |
|  |  | 语音模块： 内置音频矩阵，支持多路音频信号的同步切换； ≥11 路麦克风接入端口，提供 48V 幻象电源支持； 支持语音 激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V 幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调 节、音量调节； ≥ 5 路线路音频专用输入接口，用于证据输入； 线路音频输入需支持自动混音，并可进行音量调节； ≥4 路音频信号输出端口； 每路输出都带有音量调节、静音调节、 均衡器、延时等功能； 内置多端口数字音频处理器，避免回授 啸叫现象，支持回声消除、自动降噪、保 持足够音量和良好音质；支持远程三方庭审模式； 支持本地/远程音频切换混音处理； 支持对接讯飞语音识别系统，为智慧法庭系统提供语音识别支撑； 12、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 画面融合模块： 具备硬件高清分割图像合成器，可提供 2/4/6/8 等多种合成画面 格式，合成画面分辨率不低于 1080P； 分割输入信号需支持 3G/HD-SDI、VGA、 YPbPr、YCbCr、DVI 等不同信号混合进行 画面合成； 高清画面分割器可同时支持输出不少于2路不同分割模式的合成画面； 4、满足国产化要求 | 模块 | 1 |
|  |  | 集中控制模块： 具备全双工可编程RS 232 端口，端口数不少于2路； 具备全双工可编程RS-485 端口； 可连接强电开关控制器、控制面板等多种集控设备； 具备自适应网络RJ45 接口； 可通过网络采用浏览器以WEB页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 庭审主机具备扩展语音识别采集功能模块； 不增加外设的情况下，同时支持RSTP协议和H.323协议； 9、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 远程庭审模块： 支持4路1080P格式同时编码输出，支持高清证据图像编码，码流速率可设； 支持 2 路远程 1080P 格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式； 音视频完全同步，直播延时小于200毫秒 （LAN 内） 5.满足国产化要求 | 模块 | 1 |
| 2） | 庭审公告主机 | 1、处理器 全志A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ； 2、视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出 ； 3、音频接口：数字音频输出； 4、网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应； WIFI802.11b/g/n ； 5、其它接口：USB接口，SD卡 ，SATA硬盘接口,HDMI接口； 6、闪存容量 NAND FLASH 4GB / EMMC 4G； 7、内存 DDR3 2+16G； 8、操作系统 Android 4.2 ； 9、视频格式 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 ； 10、音频格式 MP3，WMA，APE，Flac； 11、最大解码分辨率 1920*1080； 12、图片格式 JPG，BMP，GIF ； 13、音频输出 2x5W； 14、最大帧速 30frm/s； 15、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 3） | 签名+捺印(手持终端) | 采用TFT_LED显示技术，8H钢化有机玻璃全面保护。屏幕显示率至少满足1280×800，面板LED寿命不低于30000小时； 采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持USB2.0； 采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s； 4、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 4） | 安卓盒子 | 安卓4.4操作系统，2G内存，用于安装旁听辅助模块 | 台 | 1 |
| 5） | 高清视频分配器 | 1、8进16出； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 6） | 画面切换面板 | 1、8键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与MCP或中控主机配合使用，含面板底座； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 7） | 强电控制器 | 1、8路电源开关控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用； 2、支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/20A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全； 3、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 8） | 庭审专用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/2TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/含23.8触摸屏，含国产操作系统。 CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 5 |
| 9） | 庭审专用书记员应用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/1TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/23.8英寸显示器）,含统信操作系统 ； CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 2 |
| 10） | 庭审显示器 | 1、IPS硬屏，21.5英寸宽屏，16：9液晶显示器，分辨率1920x1080，响应时间5ms，亮度300cd/m2，5000:1（动态对比度），DVI/HDMI和VGA双接口输入（包含显示器支架）； 2、满足国产化要求。 | 台 | 4 |
| 11） | 法庭音频功放 | 1、8Ω立体声功率：100W×2； 2、4Ω立体声功率：150W×2 ； 3、频响范围：20Hz-20KHz+/-1dB ； 4、输入阻抗：20KΩ(平衡)/10KΩ(不平衡) 5、满足国产化要求。 | 台 | 3 |
| 12） | 法庭音箱 | 1、系统类型：4×4寸全频音箱； 2、灵敏度(1W/1m)：96dB； 3、频率响应：140Hz~18kHz(-10dB)； 4、额定功率(AES)：160W； 5、最大声压级(连续/峰值)：118dB/124dB； 6、标称覆盖角(H×V)：80°×30°； 7、标称阻抗：8Ω； 8、全频单元：4×4"(1"音圈)； 9、连接件：2×SPEAKON四芯音箱插座1+ 1-； 10、吊挂硬件：2×M8 吊点； 11、满足国产化要求； | 支 | 6 |
| 13） | 高清云台摄像机 | 1、最高分辨率1920*1080/50帧、HD-SDI、HDMI、DVI接口输出； 2、镜头像素200万以上； 3、正反自适应安装、20倍光学变焦、水平360度旋转、垂直-30至90度旋转； 4、可设置10个以上预置位； 5、支持RS485或RS232控制，含电源； 6、1/3"ProgressiveScanCMOS图像传感器。断电状态记忆功能，防雷、防浪涌、防突波，超低照度0.05Lux/F1.6(彩色),0.005Lux/F1.6(黑白)，水平预置点速度270°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s； 7、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 综合标准机柜 | 24U标准机柜。前后挡门都为网格门,含PDU电源1个 | 台 | 1 |
| 2） | 数字法庭设备专用不间断电源 | 在线式UPS不间断电源1000VA800W | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 地插盒 | 五孔电源面板、信息面板、音视频面板 | 个 | 40 |
| 2） | 辅材费 | 1、六类网线：3箱； 2、六类水晶头：300个； 3、HDMI线（15米）：8条； 4、HDMI线（20米）：10条； 5、DVI转HDMI线：24条； 6、音频线：600米； 7、SDI线：400米； 8、卡侬母头：40个； 9、6个三头插板：8个； 10、3个三头插板：10个； 11、BNC头：10个； 12、金银线：200米； 13、RVV2*1.0：200米； 14、RVV3*1.5：200米； 15、轧带黑色：2包； 16、公牛插头(三插)：24个； 17、地插：2个； | 批 | 1 |
| （二） | 第三法庭 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 庭审设备 |  |  |  |
| 1） | 高清庭审主机 | 基础模块： 1、高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 2、19"标准单一机箱，设备高度不大于 2U； 3、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
|  |  | 视频矩阵模块： 1、≥6 路高清 SDI 数字视频摄像机接入； 2、≥4 路证据信号接入，支持 VGA、DVI、YPbPr 等不同信号类型输入； 3、≥4 路高清信号输出，支持 VGA 信号输出 和全数字 DVI 输出； 4、具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持 1080P 高清以及 1280x1024VGA 信号； 5、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 语音模块： 内置音频矩阵，支持多路音频信号的同步切换； ≥11 路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持； 支持语音 激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节； ≥ 5 路线路音频专用输入接口，用于证据输入； 线路音频 输入需支持自动混音，并可进行音量调节； ≥4 路音频信号输出端口； 每路输出都带有音量调节、静音调节、均衡器、延时等功能； 内置多端口数字音频处理器，避免回授啸叫现象，支持回声消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质；支持远程三方庭审模式； 支持本地/远程音频切换混音处理； 支持对接讯飞语音识别系统，为智慧法庭系统提供语音识别支撑； 12、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 画面融合模块： 具备硬件高清分割图像合成器，可提供 2/4/6/8 等多种合成画面格式，合成画面分辨率不低于 1080P； 分割输入信号需支持 3G/HD-SDI、VGA、 YPbPr、YCbCr、DVI 等不同信号混合进行 画面合成； 高清画面分割器可同时支持输出不少于 2 路不同分割模式的合成画面； 4、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 集中控制模块： 具备全双工可编程RS 232 端口，端口数不少于2路； 具备全双工可编程RS-485 端口； 可连接强电开关控制器、控制面板等多种集控设备； 具备自适应网络 RJ45 接口； 可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 庭审主机具备扩展语音识别采集功能模块； 不增加外设的情况下，同时支持RSTP协议和 H.323 协议； 9、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 远程庭审模块： 1、支持 4 路 1080P 格式同时编码输出，支持高清证据图像编码，码流速率可设； 2、支持 2 路远程 1080P 格式 解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭 审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 3、输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式； 4、音视频完全同步，直播延时小于 200 毫秒 （LAN 内）； 5、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
| 2） | 庭审公告主机 | 1、处理器 全志A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ； 2、视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出 ； 3、音频接口：数字音频输出 ； 4、网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应 ； WIFI802.11b/g/n ； 5、其它接口：USB接口，SD卡 ，SATA硬盘接口,HDMI接口； 6、闪存容量 NAND FLASH 4GB / EMMC 4G； 7、内存 DDR3 2+16G； 8、操作系统 Android 4.2 ； 9、视频格式 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 ； 10、音频格式 MP3，WMA，APE，Flac； 11、最大解码分辨率 1920*1080； 12、图片格式 JPG，BMP，GIF ； 13、音频输出 2x5W； 14、最大帧速 30frm/s； 15、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 3） | 签名+捺印(手持终端) | 采用TFT_LED显示技术，8H钢化有机玻璃全面保护。屏幕显示率至少满足1280×800，面板LED寿命不低于30000小时，2、采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持USB2.0； 3、采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s。 4、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 4） | 安卓盒子 | 安卓4.4操作系统，2G内存，用于安装旁听辅助模块 | 台 | 1 |
| 5） | 高清视频分配器 | 1、8进16出； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 6） | 画面切换面板 | 1、8键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与MCP或中控主机配合使用，含面板底座； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 7） | 强电控制器 | 1、8路电源开关控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用； 2、支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/20A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全； 3、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 8） | 庭审专用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/2TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/含23.8触摸屏，含国产操作系统； CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 3 |
| 9） | 庭审专用书记员应用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/1TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/23.8英寸显示器）,含统信操作系统 ； CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 10） | 庭审显示器 | 1、IPS硬屏，21.5英寸宽屏，16：9液晶显示器，分辨率1920x1080，响应时间5ms，亮度300cd/m2，5000:1（动态对比度），DVI/HDMI和VGA双接口输入（包含显示器支架）； 2、满足国产化要求。 | 台 | 2 |
| 11） | 智能多媒体主机 | 硬件参数： 1、音频输入参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：1.8K 欧 5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 6) 可调节增益范围：0dB ~ +53dB 2、音频输出参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：100 欧 5) 输出电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 3、接口默认数字音频参数 1）采样率：16kHz 2）位深：16Bit 3)通道：≧12通道。 4)光纤同步接口：input*1，output*1。 ▲5.为保证项目兼容性、统一性，智能媒体主机需与“智能庭审语音识别系统软件”须为同一厂家。 6.为了保证该产品质量的稳定性，该产品或制造厂商具有中国质量认证中心（CQC）产品认证证书并加盖公章。 7、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 综合标准机柜 | 24U标准机柜。前后挡门都为网格门,含PDU电源1个 | 台 | 1 |
| 2） | 数字法庭设备专用不间断电源 | 在线式UPS不间断电源1000VA800W； | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 地插盒 | 五孔电源面板、信息面板、音视频面板 | 个 | 40 |
| 2） | 辅材费 | 1、六类网线：3箱； 2、六类水晶头：300个； 3、HDMI线（15米）：8条； 4、HDMI线（20米）：10条； 5、DVI转HDMI线：24条； 6、音频线：600米； 7、SDI线：400米； 8、卡侬母头：40个； 9、6个三头插板：8个； 10、3个三头插板：10个； 11、BNC头：10个； 12、金银线：200米； 13、RVV2*1.0：200米； 14、RVV3*1.5：200米； 15、轧带黑色：2包； 16、公牛插头(三插)：24个； 17、地插：2个； | 批 | 1 |
| （三） | 第四法庭 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 庭审设备 |  |  |  |
| 1） | 高清庭审主机 | 基础模块： 高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 19"标准单一机箱，设备高度不大于 2U； 3、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
|  |  | 视频矩阵模块： 1、≥6 路高清 SDI 数字视频 摄像机接入； 2、≥4 路证据信号接入，支持 VGA、DVI、YPbPr 等不同信号类型输入； 3、≥4 路高清信号输出，支持 VGA 信号输出 和全数字 DVI 输出； 4、具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持 1080P 高清 以及 1280x1024VGA 信号； 5、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 语音模块： 内置音频矩阵，支持多路音频信号的同步切换； ≥11 路麦克风接入端口，提供48V幻象电源支持； 支持语音 激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节； ≥5 路线路音频专用输入接口，用于证据输入； 线路音频输入需支持自动混音，并可进行音量调节； ≥ 4 路音频信号输出端口； 每路输出都带有音量调节、静音调节、 均衡器、延时等功能； 内置多端口数字音频处理器，避免回授啸叫现象，支持回声消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质；支持远程三方庭 审模式； 支持本地/远程音频切换混音处理； 支持对接讯飞语音识别系统，为智慧法庭系统提供语音识别支撑； 12、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 画面融合模块： 具备硬件高清分割图像合成器，可提供 2/4/6/8 等多种合成画面格式，合成画面分辨率不低于 1080P； 分割输入信号需支持 3G/HD-SDI、VGA、 YPbPr、YCbCr、DVI 等不同信号混合进行画面合成； 高清画面分割器可同时支持输出不少于2路不同分割模式的合成画面； 4、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 集中控制模块： 具备全双工可编程 RS 232 端口，端口数不少于 2 路； 具备全双工可编程 RS-485 端口； 可连接强电开关控制器、控制面板等多种集控设备； 具备自适应网络 RJ45 接口； 可通过网络采用浏览器以WEB 页面方式 对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 庭审主机具备扩展语音识别采集功能模块； 不增加外设的情况下，同时支持 RSTP协议和H.323 协议； 9、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 远程庭审模块： 支持 4 路 1080P 格式同时编码输出，支持高清证据图像编码，码流速率可设； 支持 2 路远程1080P格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭 审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式； 音视频完全同步，直播延时小于 200 毫秒 （LAN 内） 5、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
| 2） | 庭审公告主机 | 1、处理器 全志A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ； 2、视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出 ； 3、音频接口：数字音频输出 ； 4、网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应 ； 5、WIFI802.11b/g/n ； 6、其它接口：USB接口，SD卡 ，SATA硬盘接口,HDMI接口 7、闪存容量 NAND FLASH 4GB / EMMC 4G； 8、内存 DDR3 2+16G； 9、操作系统 Android 4.2 ； 10、视频格式 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 ； 11、音频格式 MP3，WMA，APE，Flac； 12、最大解码分辨率 1920*1080； 13、图片格式 JPG，BMP，GIF ； 14、音频输出 2x5W； 15、最大帧速 30frm/s； 16、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 3） | 签名+捺印(手持终端) | 采用TFT_LED显示技术，8H钢化有机玻璃全面保护。屏幕显示率至少满足1280×800，面板LED寿命不低于30000小时，2、采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持USB2.0； 3、采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s； 4、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 4） | 安卓盒子 | 安卓4.4操作系统，2G内存，用于安装旁听辅助模块 | 台 | 1 |
| 5） | 高清视频分配器 | 1、8进16出； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 6） | 画面切换面板 | 1、8键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与MCP或中控主机配合使用，含面板底座； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 7） | 强电控制器 | 1、8路电源开关控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用； 2、支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/20A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全； 3、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 8） | 庭审专用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/2TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/含23.8触摸屏，含国产操作系统。 CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品； | 台 | 3 |
| 9） | 庭审专用书记员应用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/1TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/23.8英寸显示器）,含统信操作系统 ； CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 10） | 庭审显示器 | 1、IPS硬屏，21.5英寸宽屏，16：9液晶显示器，分辨率1920x1080，响应时间5ms，亮度300cd/m2，5000:1（动态对比度），DVI/HDMI和VGA双接口输入（包含显示器支架）； 2、满足国产化要求。 | 台 | 3 |
| 11） | 智能多媒体主机 | 音频输入参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：1.8K 欧 5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 6) 可调节增益范围：0dB ~ +53dB 2、音频输出参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：100 欧 5) 输出电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 3、接口默认数字音频参数 1）采样率：16kHz 2）位深：16Bit 3)通道：≧12通道。 4)光纤同步接口：input*1，output*1。 ▲5.为保证项目兼容性、统一性，智能媒体主机需与“智能庭审语音识别系统软件”须为同一厂家。 6.为了保证该产品质量的稳定性，该产品或制造厂商具有中国质量认证中心（CQC）产品认证证书并加盖公章。 7、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 12） | 高清液晶电视机(含支架） | 1、65英寸，16：9，1080P，1920*1080，≥3个HDMI输入接口，≥2个分量端子，≥5组音频接口,TV输入,AV接口,S端子,分量视频接口，色差分量接口，USB接口,PC输入 2、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 13） | 高清固定一体化变焦摄像机 | 1、最高分辨率1920*1080/50帧、HD-SDI、HDMI、DVI接口输出； 2、镜头像素200万以上； 3、20倍光学变焦；含电源； 4、1/3"ProgressiveScanCMOS图像传感器； 5、断电状态记忆功能，防雷、防浪涌、防突波，超低照度0.05Lux/F1.6（彩色）0.01Lux/F1.6（黑白）； 6、其中1个摄像机配有1个广角镜头 7、满足国产化要求； | 台 | 1 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps； 2、包转发率≥50Mpps； 3、≥24个千兆电口，4个千兆SFP； 4、支持MAC地址≥16K； 5、支持ARP表项≥2K； 6、支持IPv4FIB表项≥4K； 7、支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN、支持VLAN内端口隔离、支持Smartlink； 8、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 9、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 10、满足国产化要求； | 台 | 1 |
| 2） | 综合标准机柜 | 24U标准机柜。前后挡门都为网格门,含PDU电源1个 | 台 | 1 |
| 3） | 数字法庭设备专用不间断电源 | 在线式UPS不间断电源1000VA800W | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 地插盒 | 五孔电源面板、信息面板、音视频面板 | 个 | 40 |
| 2） | 辅材费 | 1、六类网线：3箱； 2、六类水晶头：300个； 3、HDMI线（15米）：8条； 4、HDMI线（20米）：10条； 5、DVI转HDMI线：24条； 6、音频线：600米； 7、SDI线：400米； 8、卡侬母头：40个； 9、6个三头插板：8个； 10、3个三头插板：10个； 11、BNC头：10个； 12、金银线：200米； 13、RVV2*1.0：200米； 14、RVV3*1.5：200米； 15、轧带黑色：2包； 16、公牛插头(三插)：24个； 17、地插：2个； | 批 | 1 |
| （四） | 第八法庭 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 庭审设备 |  |  |  |
| 1） | 高清庭审主机 | 基础模块： 高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 19"标准单一机箱，设备高度不大于 2U； 3、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
|  |  | 视频矩阵模块： ≥6 路高清 SDI 数字视频 摄像机接入； ≥4 路证据信号接入，支持 VGA、DVI、YPbPr 等不同信号类型输入； ≥4 路高清信号输出，支持 VGA 信号输出 和全数字 DVI 输出； 具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持 1080P 高清 以及 1280x1024VGA 信号； 5、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 语音模块： 内置音频矩阵，支持多路音频信号的同步切换； ≥11 路麦克风接入端 口，提供 48V 幻象电源支持； 支持语音 激励功能，自动将对准发言人的摄像机画 面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V 幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节； ≥ 5 路线路音频专 用输入接口，用于证据输入； 线路音频输入需支持自动混音，并可进行音量调节； ≥ 4 路音频信号输出端口； 每路输出都带有音量调节、静音调节、 均衡器、延时等功能； 内置多端口数字音频处理器，避免回授 啸叫现象，支持回声消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质；支持远程三方庭审模式； 支持本地/远程音频切换混音处理； 支持对接讯飞语音识别系统，为智慧法庭系统提供语音识别支撑； 12、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 画面融合模块： 具备硬件高清分割图像合成器，可提供 2/4/6/8 等多种合成画面 格式，合成画面分辨率不低于 1080P； 分割输入信号需支持 3G/HD-SDI、VGA、 YPbPr、YCbCr、DVI 等不同信号混合进行 画面合成； 高清画面分割器可同时支持输出不少于 2 路不同分割模式的合成画面； 4、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 集中控制模块： 具备全双工可编程 RS 232 端口，端口数不少于 2 路； 具备全双工可编程 RS-485 端口； 可连接强电开关控制器、控制面板等多 种集控设备； 具备自适应网络 RJ45 接口； 可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式 对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 庭审主机具备扩展语音识别采集功能模块； 不增加外设的情况下，同时支持 RSTP协议和H.323 协议； 9、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 远程庭审模块： 支持 4 路 1080P 格式同 时编码输出，支持高清证据图像编码，码流速率可设； 支持 2 路远程 1080P 格式解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭 审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式； 音视频完全同步，直播延时小于 200 毫秒 （LAN 内）； 5、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
| 2） | 庭审公告主机 | 1、处理器 全志A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ； 2、视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出 ； 3、音频接口：数字音频输出 ； 4、网络接口：以太网RJ45接口，10M/100M自适应 ， WIFI802.11b/g/n ； 5、其它接口：USB接口，SD卡 ，SATA硬盘接口,HDMI接口； 6、闪存容量 NAND FLASH 4GB / EMMC 4G； 7、内存 DDR3 2+16G； 8、操作系统 Android 4.2 ； 9、视频格式 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 ； 10、音频格式 MP3，WMA，APE，Flac； 11、最大解码分辨率 1920*1080； 12、图片格式 JPG，BMP，GIF ； 13、音频输出 2x5W； 14、最大帧速 30frm/s； 15、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 3） | 签名+捺印(手持终端) | 采用TFT_LED显示技术，8H钢化有机玻璃全面保护。屏幕显示率至少满足1280×800，面板LED寿命不低于30000小时，2、采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持USB2.0； 3、采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s； 4、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 4） | 安卓盒子 | 安卓4.4操作系统，2G内存，用于安装旁听辅助模块 | 台 | 1 |
| 5） | 高清视频分配器 | 1、8进16出； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 6） | 画面切换面板 | 1、8键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与MCP或中控主机配合使用，含面板底座； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 7） | 强电控制器 | 1、8路电源开关控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用； 2、支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/20A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全； 3、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 8） | 庭审专用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/2TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/含23.8触摸屏，含国产操作系统； CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 3 |
| 9） | 庭审专用书记员应用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/1TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/23.8英寸显示器）,含统信操作系统； CPU及操作系统均符合国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 10） | 庭审显示器 | 1、IPS硬屏，21.5英寸宽屏，16：9液晶显示器，分辨率1920x1080，响应时间5ms，亮度300cd/m2，5000:1（动态对比度），DVI/HDMI和VGA双接口输入（包含显示器支架）； 2、满足国产化要求。 | 个 | 4 |
| 11） | 智能多媒体主机 | 音频输入参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：1.8K 欧 5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 6) 可调节增益范围：0dB ~ +53dB 2、音频输出参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：100 欧 5) 输出电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 3、接口默认数字音频参数 1）采样率：16kHz 2）位深：16Bit 3)通道：≧12通道。 4)光纤同步接口：input*1，output*1。 ▲5.为保证项目兼容性、统一性，智能媒体主机需与“智能庭审语音识别系统软件”须为同一厂家。 6.为了保证该产品质量的稳定性，该产品或制造厂商具有中国质量认证中心（CQC）产品认证证书并加盖公章。 7、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 12） | 高清液晶电视（含支架） | 1、65英寸，16：9，1080P，1920*1080，≥3个HDMI输入接口，≥2个分量端子，≥5组音频接口,TV输入,AV接口,S端子,分量视频接口，色差分量接口,USB接口,PC输入； 2、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 3 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 综合标准机柜 | 1、24U标准机柜。前后挡门都为网格门,含PDU电源1个； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 辅材费 | 1、六类网线：3箱； 2、六类水晶头：300个； 3、HDMI线（15米）：8条； 4、HDMI线（20米）：10条； 5、DVI转HDMI线：24条； 6、音频线：600米； 7、SDI线：400米； 8、卡侬母头：40个； 9、6个三头插板：8个； 10、3个三头插板：10个； 11、BNC头：10个； 12、金银线：200米； 13、RVV2*1.0：200米； 14、RVV3*1.5：200米； 15、轧带黑色：2包； 16、公牛插头(三插)：24个； 17、地插：2个； | 台 | 1 |
| 2） | 法庭布线及高清线材、辅助材料 | 音视频线缆、高清分量线缆、RGB线缆、RS232控制线缆、管材、高清接头，各种线缆接头以及HDMI-DVI、HDMI-HDMI的多条高清成品线；包括暗线材料、恢复装修材料、补墙面材料等；安装线路的管道要足够粗，便于以后更换线路，布线的位置，要尽量不损坏原有装修，即使有损坏也要尽力修复。 | 批 | 1 |
| 3） | 地插盒 | 五孔电源面板、信息面板、音视频面板 | 个 | 40 |
| （五） | 第九法庭 |  |  |  |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 庭审设备 |  |  |  |
| 1） | 高清庭审主机 | 基础模块： 高集成专门为法庭庭审应用而设计的专业设备； 19"标准单一机箱，设备高度不大于 2U； 3、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
|  |  | 视频矩阵模块： ≥6 路高清 SDI 数字视频 摄像机接入； ≥4 路证据信号接入，支持 VGA、DVI、YPbPr 等不同信号类型输入； ≥4 路高清信号输出，支持 VGA 信号输出 和全数字 DVI 输出； 具备内置矩阵，支持多路信号的同步切换，支持 1080P 高清 以及 1280x1024VGA 信号； 5、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 语音模块： 内置音频矩阵，支持多路音 频信号的同步切换； ≥11 路麦克风接入端口，提供 48V 幻象电源支持； 支持语音 激励功能，自动将对准发言人的摄像机画面切换到画面分割模式中的主画面窗口； 每路输入具有平衡/非平衡处理、+48V 幻象电源供电开关、支持激励灵敏度调节、音量调节； ≥ 5 路线路音频专 用输入接口，用于证据输入； 线路音频 输入需支持自动混音，并可进行音量调节； ≥ 4 路音频信号输出端口； 每路输出都带有音量调节、静音调节、 均衡器、延时等功能； 内置多端口数字音频处理器，避免回授啸叫现象，支持回声消除、自动降噪、保持足够音量和良好音质；支持远程三方庭 审模式； 支持本地/远程音频切换混音处理； 支持对接讯飞语音识别系统，为智慧法庭系统提供语音识别支撑； 12、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 画面融合模块： 具备硬件高清分割图像合成器，可提供 2/4/6/8 等多种合成画面 格式，合成画面分辨率不低于 1080P； 分割输入信号需支持 3G/HD-SDI、VGA、 YPbPr、YCbCr、DVI 等不同信号混合进行画面合成； 高清画面分割器可同时支持输出不少于 2 路不同分割模式的合成画面； 4、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 集中控制模块： 具备全双工可编程 RS 232 端口，端口数不少于 2 路； 具备全双工可编程 RS-485 端口； 可连接强电开关控制器、控制面板等多种集控设备； 具备自适应网络 RJ45 接口； 可通过网络采用浏览器以 WEB 页面方式对主机进行远程控制、管理、系统升级； 具备内置硬盘，可提供主机庭审数据备份功能； 庭审主机具备扩展语音识别采集功能模块； 不增加外设的情况下，同时支持 RSTP 协议和 H.323 协议； 9、满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
|  |  | 远程庭审模块： 支持 4 路 1080P 格式同时编码输出，支持高清证据图像编码，码 流速率可设； 支持 2 路远程 1080P 格式 解码能力，可用于远程提讯、远程三方庭 审（嫌疑人、公诉人均在远端）； 输出格式：符合最高院要求的 H.264 编码，符合最高院要求的 MPEG4 文件存放格式； 音视频完全同步，直播延时小于 200 毫秒 （LAN 内）； 5.满足国产化要求。 | 模块 | 1 |
| 2） | 庭审公告主机 | 处理器 全志A20 Cortex-A7 双核 1.0 GHZ 2、视频接口：标准HDMI1.3，2.5mm复合视频输出 3、音频接口：数字音频输出 4、网络接口：10M/100M自适应 以太网RJ45接口， WIFI802.11b/g/n 5、其它接口：USB接口，SD卡 ，SATA硬盘接口,HDMI接口； 6、闪存容量 NAND FLASH 4GB / EMMC 4G； 7、内存 DDR3 2+16G； 8、操作系统 Android 4.2 ； 9、视频格式 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 ； 10、音频格式 MP3，WMA，APE，Flac； 11、最大解码分辨率 1920*1080； 12、图片格式 JPG，BMP，GIF ； 13、音频输出 2x5W； 14、最大帧速 30frm/s； 15、满足国产化要求； | 台 | 1 |
| 3） | 签名+捺印(手持终端) | 采用TFT_LED显示技术，8H钢化有机玻璃全面保护。屏幕显示率至少满足1280×800，面板LED寿命不低于30000小时；2、采用电磁共振工艺，输入端口和接口支持USB2.0； 3、采用电容式传感器式指纹识别技术，具有活体指纹探测功能，指纹录入时间应<1s； 4、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
| 4） | 安卓盒子 | 1、安卓4.4操作系统，≥2G内存，用于安装旁听辅助模块； 2、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 5） | 高清视频分配器 | 1、8进16出； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 6） | 画面切换面板 | 1、8键可编程输入控制面板，产品每个按键功能可自定义，与MCP或中控主机配合使用。含面板底座； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 7） | 强电控制器 | 1、8路电源开关控制器，用于控制外设供电电源。与配合可编程媒体控制系统或由第三方控制单独使用； 2、支持单独时序控制，单路容量达AC/~250V/20A；内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全。 | 台 | 1 |
| 8） | 庭审专用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/2TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/含23.8触摸屏，含国产操作系统； CPU及操作系统均符合国产化要求。 | 台 | 3 |
| 9） | 庭审专用书记员应用终端 | ≥4核 1.8GHz//16G 内存/M.2硬盘 256G SSD/1TB机械硬盘 1G 独显/内置DVDRW光驱/23.8英寸显示器）,含统信操作系统 ； CPU及操作系统均符合国产化要求。 | 台 | 1 |
| 10） | 庭审显示器 | 1、IPS硬屏，21.5英寸宽屏，16：9液晶显示器，分辨率1920x1080，响应时间5ms，亮度300cd/m2，5000:1（动态对比度），DVI/HDMI和VGA双接口输入（包含显示器支架）； 2、满足国产化要求。 | 台 | 2 |
| 11） | 智能多媒体主机 | 音频输入参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：1.8K 欧 5) 输入电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 6) 可调节增益范围：0dB ~ +53dB 2、音频输出参数： 1) 频响：22Hz to 8kHz(+/-0.1dB) 2) 动态范围：96dB, A 计权 3) 噪声级别：-96dB, A 计权 4) 阻抗：100 欧 5) 输出电平：平衡+4dBu / 非平衡-10dBV 3、接口默认数字音频参数 1）采样率：16kHz 2）位深：16Bit 3)通道：≧12通道。 4)光纤同步接口：input*1，output*1。 ▲5.为保证项目兼容性、统一性，智能媒体主机需与“智能庭审语音识别系统软件”须为同一厂家。 6.为了保证该产品质量的稳定性，该产品或制造厂商具有中国质量认证中心（CQC）产品认证证书并加盖公章。 7、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 12） | 打印机 | 1、激光黑白打印； 2、硒鼓寿命：≥2000页； 3、最大打印幅面：A4；最高分辨率：600x600dpi；耗材类型：鼓粉一体； 4、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 3 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 交换机 | 1、交换容量≥336Gbps； 2、包转发率≥50Mpps； 3、≥24个千兆电口，4个千兆SFP； 4、支持MAC地址≥16K； 5、支持ARP表项≥2K； 6、支持IPv4FIB表项≥4K； 7、支持4K个VLAN，支持VoiceVLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN、支持VLAN内端口隔离、支持Smartlink； 8、支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 9、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 10、满足国产化要求； | 台 | 1 |
| 2） | 综合标准机柜 | 24U标准机柜。前后挡门都为网格门,含PDU电源1个 | 台 | 1 |
| 3） | 数字法庭设备专用不间断电源 | 1、在线式UPS不间断电源1000VA800W 2、满足国产化要求 | 台 | 1 |
| 1.2 | 材料 |  |  |  |
| 1） | 地插盒 | 五孔电源面板、信息面板、音视频面板 | 个 | 40 |
| 2） | 辅材费 | 1、六类网线：3箱； 2、六类水晶头：300个； 3、HDMI线（15米）：8条； 4、HDMI线（20米）：10条； 5、DVI转HDMI线：24条； 6、音频线：600米； 7、SDI线：400米； 8、卡侬母头：40个； 9、6个三头插板：8个； 10、3个三头插板：10个； 11、BNC头：10个； 12、金银线：200米； 13、RVV2*1.0：200米； 14、RVV3*1.5：200米； 15、轧带黑色：2包； 16、公牛插头(三插)：24个； 17、地插：2个； | 批 | 1 |
| 二 | 后端支撑服务器 |
| 1 | 应用服务器1 | 1、≥2U高度； 2、配置2颗国产处理器，支持超线程，主频≥2.2GHz，单颗处理器核数≥12核； 3、最大支持32根DDR4内存，支持RDIMM或LRDIMM，实配4*32G DDR4内存； 4、支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘：最高支持30硬盘，实配2*2.4TB SAS 10K HDD硬盘； 5、最多提供≥10个PCIE插槽，实配4端口千兆电口网卡，配置2G缓存RAID卡，含断电保护 6、1张GPU卡，显存≥16G 7、模块化热插拔双电源， 8、支持提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示 9、含国产化操作系统，满足国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 2 | 应用服务器2 | 1、CPU：≥2颗12核； 2、内存：≥128GB（DDR4 16GB×8）； 3、硬盘≥2T×2 RAID 1； 4、网络：≥2×10/100/1000自适应网卡; 5、双电源； 6、含国产化操作系统，满足国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 3 | 存储服务器 | 1、CPU：≥2颗12核； 2、内存：≥64GB（DDR4 16GB×4）； 3、系统盘：≥2T SATA×2 ，RAID1； 4、存储硬盘：≥4T SATA×11，RAID5; 5、网络：≥2×10/100/1000自适应网卡;双电源； 6、含国产化操作系统，满足国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| 三、机房 |  |
| （一） | 环境监控系统 |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 安防设备 |  |  |  |
| 1） | 21.5英寸工业平板显示器 | 1、≥21.5寸电容触摸显示器，有效显示尺寸≥477.6 * 269.1 mm （16：9）；分辨率1920*1080；音频接口≥1； VGA 输入(15 针 D-Sub)≥ 1； HDMI 输入≥ 1；USB 触摸接口≥1； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 2） | 智能一体化监控主机 | 安装于机柜顶部；带HDMI接口，支持外接显示器；标配单电源220VAC， 240/336VDC， 可选配双电源 220VAC, 240/336VDC或者DC 48V；可选配3G/4G modem，WIFI扩展传输模块。 支持实时数据、告警通知、布局图、设备组态图、门禁及视频监控、天窗控制联动、基本报表等； 支持短信告警功能（短信模块另选配），邮件告警功能。4、支持SNMP上报到第三方集中监控平台，支持选配手机APP功能。 ▲5、系统要求满足国密标准认证，采用国密SM1、SM2、SM3加密算法技术保证信息系统应用的有关身份鉴别、访问控制信息、重要信息资源及数据在传输过程中的机密性、完整性。并通过公安部关于信息系统安全产品安全监测，提供对应信息系统安全测评报告复印件。 ▲6、为有效地保证系统的稳定性和可靠性，设备需与动环监控系统统一品牌，提供CE认证证书及具有 CMA 认证标识或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 台 | 1 |
| 2 | 网络设备 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 1、≥8口千兆POE网络交换机； 2、满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 3 | 传感器设备 |
| 1） | 智能温湿度传感器（带液晶显示） | 1、LCD液晶显示，RS485接口，MODBUS-RTU协议 ，温度范围-20℃～70℃ ，温度范围0～100%RH ，温度精度±0.3℃，湿度精度±3%RH，12V供电(10V～15VDC )，白色方盒状，86 * 86 * 33mm (标准86盒尺寸)，靠墙或吸顶安装，不带磁铁，后出线； 2、满足国产化要求。 | 个 | 4 |
| 2） | 区域式漏水适配模块 （含5米漏水绳） | 1、带式漏水传感器，12VDC供电，外观尺寸88*37*59，输出(常开&常闭)； 2、满足国产化要求。 | 套 | 2 |
| 3） | 声光报警器 | 1、12VDC；工作电流：70mA；声压指数：≥108dB（300mm）；闪光频率：200次/分钟±10%；灯罩颜色：红色； 2、满足国产化要求。 | 个 | 1 |
| 四、网络安全和密码建设 |  |
| （一）网络安全基础设施建设 |
| 1.1 | 硬件 |  |  |  |
| 1 | 网络设备 |  |  |  |
| 1） | 出口路由器 | 路由器主机：包转发性能≥50MPPS，交换容量≥240Gbps，主机接口：≥6个10GE光口，≥16个GE电口； 满足国产化要求。 | 台 | 1 |
| 2） | 光模块 | 1、万兆光模块； 2、满足国产化要求。 | 台 | 4 |
| 2 | 安全设备 |  |  |  |
| 1） | 下一代防火墙（出口） | 标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，网络层吞吐量≥25G，网络接口：≥6个10/100/1000M自适应电口，≥6个万兆光口，内存≥16G，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，冗余电源。信创名录产品； 2、配置3年入侵防御、WAF、防病毒功能，及3年入侵防御、WAF、防病毒特征库升级； 3、支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒查杀； 4、支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于10种的防护类； 5、支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段设置内容； 6、支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、应用过滤、终端过滤等高级访问控制功能; 7.支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP、ORACLE、MYSQL等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。(需提供产品功能截图并加盖公章); 8、支持≥20级的压缩文件进行解压查杀。(需提供产品功能截图并加盖公章)； | 台 | 2 |
| 2） | 下一代防火墙（服务器区） | 标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，网络层吞吐量≥25G，网络接口：≥6个10/100/1000M自适应电口，≥6个万兆光口，内存≥16G，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万，冗余电源。信创名录产品； 2.配置3年入侵防御、WAF、防病毒功能，及3年入侵防御、WAF、防病毒特征库升级； 3.支持HTTP、FTP、POP3、SMTP、IMAP协议的病毒查杀； 4.支持独立的Web防护模块，提供SQL注入攻击、XSS攻击、恶意扫描与爬虫、服务器防护、CMS漏洞防护等不少于10种的防护类； 5.支持HTTP协议的精确访问控制，可针对IP、URL、Method、Referer、User-Agent、Cookie、URL-args等字段设置内容； 6.支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、应用过滤、终端过滤等高级访问控制功能； 7.支持Telnet、FTP、IMAP、POP3、SMTP、HTTP、ORACLE、MYSQL等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。(需提供产品功能截图并加盖公章); 8、支持≥20级的压缩文件进行解压查杀。(需提供产品功能截图并加盖公章)； | 台 | 2 |
| 3） | 主机安全及防病毒系统 | 包含终端管理中心软件一套；实现对终端的统一管理和策略下发中心，该管理中心需独占计算资源，不能与其他业务共享； 2、支持监控CPU使用率、内存占用率、磁盘读写以及上下行流量； 3、支持网站漏洞防护，防护内容包括SQL注入、XSS攻击、应用程序漏洞及自定义规则； 4、内核级防火墙功能，包括IP、端口、协议等细粒度权限控制； 5、支持对文件变化的审计； 6、能够监测识别本机的扩展行为进行监测，防止提权行为和信息泄露； 7、满足国产化要求，信创名录产品。 8、支持全网风险展示，包括但不限于未处理的勒索病毒数量、,支持展示当前待处理的高危风险信息，包括弱口令、待处理病毒、待处理漏洞数据，支持一键跳转到对应处理页面；控制台动态更新显示全网终端安全状态分布，包括：终端总数、在线终端数、防护中终端数、异常设备数。（需提供产品功能截图并加盖公章）； ▲9、产品具备IPv6 Ready Logo认证证书(需提供证书复印件并加盖公章)； | 台 | 1 |
|  |  | 10、适用于Windows PC防护及主流信创PC防护 | 授权 | 400 |
|  |  | 11、适用于各类型服务器防护： （1）支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、 Ubuntu 14 +等操作系统 （2）支持主流的信创版本：龙芯+中标麒麟/统信、鲲鹏+中标麒麟/统信、飞腾+银河麒麟、海光+中标麒麟/统信 | 授权 | 10 |
| 4） | 综合日志审计平台 | 标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，包含主机审计许可证书数量≥40个，网口接口：≥6个千兆电口。硬盘容量≥4T SATA。内存大小≥16G，冗余电源。信创名录产品; 2、支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等。注册用户资产时，提供自动发现识别能力； 3、内置设备异常、漏洞利用、横向渗透、权限提升、命令执行、可疑行为6大类50+子类的安全分析场景； 4、支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 5、支持思维导图模式的解析规则界面自定义； 6、资产拓扑支持按照实际的用户环境进行编辑发布并可以和资产进行绑定。拓扑可以显示资产采集的事件数量被采集资产的状态等信息； 7、 三维关联分析，可通过资产、知识库和弱点库三个维度分析事件是否构成威胁，且能形成关联事件； 8、具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登录、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件（需提供产品功能截图并加盖公章）； ▲9、通过在目标主机上安装Agent程序，支持监测目标主机的CPU利用率、内存使用率、硬盘使用率、硬盘使用情况、流量等信息(需提供检测报告并加盖公章) | 台 | 1 |
| 5） | 运维审计系统 | 标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，包含运维审计授权≥500个，网口接口：≥6个千兆电口,硬盘:≥500G SSD+4T SATA，最大字符连接≥200个，最大图型连接≥30个，冗余电源。信创名录产品； 2、支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权； 3、支持密码工单管理，可通过工单申请相应资源的密码，支持通过邮件的方式通知管理员及申请人；支持工单授权到期后的自动密码回收； 4、支持采用国密加密算法进行核心敏感数据加密存储； 5、支持同时对数据库会话记录图形审计及命令提取，并且实现点击任意一条数据库命令，自动跳转到对应的录像片段； 6、运维客户端自带运维工具，可不依赖xshell/Securecrt/mstsc等工具进行运维操作； 7、支持运维报表自动定期发送，提供一键导出符合等级保护、SOX法案要求的综合分析报告； 8、使用国密算法对堡垒机操作日志进行完整性校验计算，防止日志被篡改，保证操作行为的可信。(需提供功能界面截图并加盖公章)； ▲9、产品具备国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》。(需提供证书复印件并加盖公章)； 10、所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书》。(需提供证书复印件并加盖公章)； | 台 | 1 |
|  |  | USBKey具有私有的存储空间和运算能力，可以用于存储数字证书，支持证书的签名与认证操作，并能保护私钥不出硬件。 | 个 | 10 |
| 6） | 未知威胁分析系统 | 标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，网络吞吐率≥1Gbps，网络接口：≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，内存≥16G，硬盘≥2T，冗余电源。信创名录产品； 2、支持解析HTTP、FTP、SMTP、POP3、SMB、IMAP、DNS、HTTPS、SMTPS、POP3S、IMAPS、RADIUS、KRB5、SNMP、NETFLOW V9、TFTP、NNTP等协议报文持风险数据包保存功能，以帮助用户还原攻击过程，进行取证和关联分析；并支持系统内置wireshark组件预览风险数据包； 3、支持深度检测模块，对流量进行二次分析，提高攻击检测的准确； 4、支持文件白名单、发件人邮箱白名单、发件人域名白名单、域名白名单、情报白名单、IP白名单、WEB特征白名单、IDS规则白名单的配置； 5、支持对HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Redis、Telnet、FTP、PostgreSQL、MQTT、DMDB、GBASE、KINGBASE等协议的弱口令检测； 6、支持对流量中的数据包、会话连接、重传包、网络报文等状态进行检测，可对业务网络流量传输异常告警。 7、支持对HTTP、IMAP、SMTP、POP3、Telnet、FTP、Redis、MQTT、PGSQL、KINGBASE、MYSQL、MSSQL、DB2、DMDB、TIDB、MEMCACHE等协议的弱口令检测(需提供功能界面截图并加盖公章) 8、支持动态URL分析功能，能够检测针对浏览器的0Day攻击, 以及远程下载恶意文件检测。(需提供功能界面截图并加盖公章)； ▲9、所投产品具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》。(需提供证书复印件并加盖公章)； ▲10、所投产品具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全漏洞库（CNNVD）兼容性资质证书》。(需提供证书复印件并加盖公章)； | 台 | 1 |
| 7） | 安全准入控制系统 | 标准机架式硬件，设备所用CPU、操作系统必须满足国产要求，内存≥16G、硬盘≥2T、≥6个千兆电口；信创名录产品； 2、最大支持≥500台无代理软件设备安全管理（支持瘦终端、IoT设备、ICS设备）； 3、支持系统内置账号认证、微软AD域帐号、LDAP帐号认证、邮件服务器账号认证； 4、支持主动、被动等多种设备发现方式，及时发现网络空间内存活资产； 5、支持入网终端安全状态检查； 6、支持基于用户下发三层ACL进行网络资源访问控制； ▲7、支持基于设备探针扫描发现同网段设备，可手动指定或者智能选举出终端设备作为扫描探针；(需提供产品功能截图并加盖公章)； | 台 | 1 |
| 8） | 综合网管系统 | 网管平台自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路。含100节点授权。 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。 多平台支持：支持Windows、Linux平台、麒麟等国产操作系统，及MS SQL、Oracle、达梦等数据库，支持B/S架构。4、自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑、邻居拓扑、LLDP-MED拓扑、流量拓扑、数据中心拓扑、数据中心机架拓扑、IRF拓扑、MDC虚拟网络拓扑、MDC和IRF组合拓扑等多种拓扑类型。 5、满足国产化要求 | 套 | 1 |
|  | 综合网管系统服务器 | 1.CPU：2颗高性能处理器，单处理器物理核数≥16核，主频≥2.5GHz; 2.内存:≥128G； 3.硬盘:≥1*6T SATA 盘，≥1*480GB SSD； 4.网卡:≥6*GE光网口，≥2*10GE光网口(满配多模光模块)； 5.RAID卡:支持Raid 0 1 10 5； 6、所使用的CPU、操作系统满足国产化要求，信创名录产品。 | 台 | 1 |
| （二）密码应用安全建设 |
| 9） | 国密门禁系统 | 单门单向控制器： 1、控制1道门的单向刷卡，≥1路报警输入，≥1路消防联动输入，TCP/IP局域网联网控制，≥2万张卡管理权限，≥4万条脱机存储记录,可选配扩展至10万人和10万条记录； 2、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
|  |  | 国密门禁读卡器+指纹 1、验证模式：支持指纹、人脸验证模式；支持国密CPU卡； 2、人脸容量：≥1000张； 3、指纹容量：≥1000枚； 4、记录容量：≥200000条； 5、通讯接口：TCP/IP； 6、控制接口：继电器，WG26，WG34； 7、屏幕尺寸：≥2.8寸； 8、电源电压：12V，2A； 9、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
|  |  | 开门按钮： 1、门禁专用外出开门按钮（塑料）； 2、开关尺寸:长86X宽86X厚38(mm)； 3、最大电流:3A@36VDC； 4、接点选择:NO,NC,COM； 5、选用材质:防火材料混合树脂； 6、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
|  |  | 单门磁力锁： 1、280kg单门磁力锁附信号输出； 2、锁体尺寸:长250X宽42X高27(mm)； 3、最大拉力:280kg(600LBS)； 4、输入电压:DC12V或DC24V； 5、安全类型:通电上锁，断电开锁； 6、LED显示:绿灯(上锁状态)红灯(开门状态)； 7、满足国产化要求； | 套 | 1 |
|  |  | 磁力锁支架： 1、支架尺寸:长250X宽47X高28(mm)； 2、使用门式:外开门专用； 3、开门方式:90度向外开门； 4、表面处理:高强度铝合金闪银喷砂； 5、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
|  |  | 门禁密钥管理系统（国密）： 1、国密产品配套使用，发卡授权许可1000张。支持国产算法，系统将CPU卡密钥管理生成、密钥母卡发行、用户卡初始化、PSAM卡初始化等功能集于一体，为用户提供简便的国密CPU卡密钥管理和初始化操作。产品包括系统光盘1张、发卡器1套、密钥卡2张、设置卡1张、授权加密狗一套； 2、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
|  |  | 门禁管理系统： 1、门禁设置管理、人员权限分配、区域管理、电子地图、时段管理等； 2、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
|  |  | 安全门禁卡： 1、ISO/IEC14443TypeA协议非接触CPU卡。8位CPU，16K容量，硬件SM1、SSF33等国密算法硬件处理器,白卡； 2、满足国产化要求。 | 套 | 20 |
|  |  | 管理工作站： 1、≥6核，≥32G内存，≥2T磁盘，三年有限保修及上门。（含屏幕、鼠标键盘等配套） 2、含国产化操作系统，满足国产化要求，信创名录产品 | 台 | 1 |
| 10） | 国密监控系统 | 国密硬盘录像机 1、按照不低于1080P清晰度，存储90天。系统支持硬盘存满时自动从头覆盖，循环录像； 支持国密算法模块； 3、2U标准机架式； 4；不少于2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA三年内提供硬盘故障维修 5、盘位数量≥8 6、千兆网口≥2 7、 eSATA接口≥1 8、USB2.0接口≥3个 软件性能： 1、输入带宽：≥400M； 2、40路H.264、H.265混合接入； 3、最大支持16×1080P解码； 4、支持H.265、H.264解码 5、 Smart2.0/整机热备/智能检索/智能回放/人脸检索/热度图； 6、满足国产化要求； | 套 | 1 |
|  |  | 10T监控硬盘： 1、接口类型：SATA6Gb/s；容量：10TB；转速：7200rpm；缓存：560MB； 2、满足国产化要求。 | 套 | 4 |
|  |  | 国密球机： 1、500万像素， 1/1.8'' CMOS半球网络摄像机 2、支持国密算法模块 3、最小照度：彩色0.0005Lux@F1.0，AGC ON; 0LUX with light 4、镜头：4mm，水平视场角89° 5、宽动态范围：≥120dB 6、视频压缩标准：H.265/H.264/MJEPG 7、报警输出：≥1路（报警输出最大支持DC12V 30mA） 8、 工作温度和湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 9、电源供应：DC12V±25% / PoE(802.3af) 10、补光照射距离：暖光最远≥10米 11、满足国产化要求 | 套 | 3 |
|  |  | 国密视频播放客户端软件： 1、完成视频系统的播放、支持国密PCI-E密码卡（包含PCI-E密码卡）、支持视频历史记录的回看、提供linux和windows驱动接口、支持通用视频功能。 2、满足国产化要求。 | 套 | 1 |
|  |  | 百兆交换机≥8口 | 台 | 1 |
| 11） | SSL应用安全网关 | 具备IPSec 、SSL VPN功能，支持国密算法，为应用系统的提供端对端数据安全传输、安全访问，确保网络通信过程中的机密性、完整性以及实体身份真实性等服务。 2、网络接口要求 ≥8个千兆电口（可扩4光 、2万兆）；支持 ≥2路随机数发生器，支持使用强素数； 3、密文速率≥500Mbps；每秒新建连接数（SSL）≥5000；每秒新建隧道数（IPSec）≥3000；转发延时：小于1毫秒，最大并发连接数≥20万；最大并发用户数（隧道）≥3000 4、支持智能终端、应用APP、PC、手机等设备接入；支持多种认证方式(账号+口令、USBkey、数字证书等）； 5、支持标准SSL、IPSEC安全协议国密算法、对称算法、散列算法、非对称算法； 6、支持用户终端安全检查； 7、支持硬件特殊码提取，系统自动提取终端硬件信息指纹，注册信息被授权后进入可信设备列表，支持终端和用户绑定； 8、采用安全处理器芯片作为密钥存储部件，保证密钥的安全存储； 9、支持角色管理，提供细粒度控制，到同应用的权限划分； 10、支持应用服务管理，可直接添加详细的应用列表，通过应用与用户角色二元素设定用户的访问权限，远程用户经身份验证后，即可在其角色权限范围内直接访问相关应用资源。 11、支持负载均衡，集群管理，支持硬件级别的双机热备； 12、具备商用密码产品认证证书且满足国产化要求； ▲13、产品具有国家网络与信息系统安全产品质量检验检测中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》。（需提供证书复印件并加盖公章） 14、SSL应用安全网关与UKey配套使用，满足密评身份鉴别认证要求。（要求提供产品功能截图或承诺函，并加盖公章） | 台 | 1 |
| 12） | UKey | 1、硬件特性 高性能智能安全芯片； 64K/128K安全存储空间； 支持国密标准系列算法等； 硬件实现数字签名，私钥永不出Key； 硬件产生随机数； 每个Key有唯一序列号。 2、软件特性 支持多种操作系统：Windows系列、Linux、国产化操作系统 提供标准的安全中间件（PKCS#11和CSP）以及API接口； 提供Win32 DLL和ActiveX控件； 软件开发包(SDK)模块化、配置化、可定制化，易于开发和升级。 3、功能特性 双因子身份认证，认证时需同时提供证书和PIN码，安全性高； 支持同时存储多组密钥和证书； 可同时提供身份认证、数据加解密、安全存储等功能。 4、满足国产化要求 | 个 | 10 |

## （二）成品软件

| 序号 | 名 称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 智慧法院一脸通安防系统升级改造 |
| 1.1 | 原综合安防平台软件扩容 | 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放、图片查看等应用。 | 路 | 100 |
|  |  | 门禁权限设置、高级应用参数设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置。 | 门 | 100 |
|  |  | 访客管理应用，包括访客预约、来访记录查询、访客权限管理；同时能够对访客相关参数进行配置。 | 套 | 1 |
|  |  | 巡更路线和计划设置、巡更信息查询和巡更记录统计分析；同时能够管理巡更点，并对巡更相关参数进行设置。 | 套 | 1 |
|  |  | 包含基于人脸识别技术的智能应用，同时能够进行对应配置。支持来访人员登记、出入统计、人员报警、来访记录、人员轨迹、报警记录、重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别等功能。 | 套 | 1 |
|  |  | 考勤排班管理、出勤异常管理、考勤记录和结果查询、考勤数据统计分析；同时能够对考勤相关参数进行设置。 | 套 | 1 |
|  |  | 提供入侵及周界报警相关业务 ，包括实时报警事件接收和报警反控。 | 套 | 1 |
|  |  | 支持准确记录识别诸如卡号、车牌号等验证凭据，确保车辆的进出有据可查、可控，保障车辆快速通过道闸，支撑停车场的高效和安全运转； | 套 | 1 |
|  |  | 实现律师登记、统计等管理业务 | 套 | 1 |
| 二 | 环境监控系统 |
| 1 | 智能监控管理系统 | 对于微模块MDC机柜，实现基本的监控管理功能 1.配套监控Nurse软件，B/S架构，Web访问，软件包含了监控标准功能，支持实时数据、告警通知、机房布局图、设备组态图、基本报表等。 2.支持选配通过SNMP协议接入上一级集中监控系统 | 项 | 1 |
| 2 | 智能监控管理系统 | 智能设备接入软件（空调、配电、UPS接入，新设备第一次接入时收取） | 项 | 3 |
| 3 | MDC监控软件-SNMP北向接口 | SNMP协议接入第三方上一级集中监控系统 选配，有需要接入第三方系统时配置 | 套 | 1 |
| 4 | 4G短信模块 | 配内置于主机的扩展模块，4G全网通制式，短信告警，SIM卡用户自配 | 套 | 1 |
| 三、 | 语音识别客户端 |
| 1 | 语音识别客户端 | 1、智能庭审客户端：采用国产的操作系统；可以与语音识别核心软件配套使用，实现导入本地标准化庭审模板、庭审信息自动获取、多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正、笔录智能模糊替换、庭审信息自动播报、智能消息提醒、笔录导出/打印/同步等功能。 2、集中采音方式：系统对庭审各方通过麦克风设备输入的语音采用集中式的采音设备。 3、信号输出方式：系统设备采音后的信号输出方式（如混音输出、分路输出）与现有科技法庭庭审主机语音输入方式一致，能够同步到科技法庭录音录像当中。 ▲4、说话人麦克风控制：系统支持书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。（投标文件内须提供该功能的界面截图，并加盖公章）。 5、角色自动区分：系统能够自动区分出庭审各方说话人的角色，准确率在90%以上，并且对角色称谓能够进行人工标注修改。 6、庭审笔录模板：系统支持导入不同类型案件的庭审笔录模板，并可根据实际需要实时修改模板。 7、辅助修改操作：针对语音识别错误的结果修改支持人工快速修正，为书记员提供增删改、复制粘贴、撤销等通用文档编辑功能。 8、批量修改操作：系统支持模糊查找和批量修改，能够让书记员通过输入正确结果匹配搜索出近似音结果，无需手动定位即可实现批量修改。 9、庭审信息语音播报：对于开庭需要宣读的法庭纪律、审判人员入庭、证人出庭等内容，能够通过客户端软件由系统进行自动播报，并且支持播报速度的人工调整。 ▲10、为保证系统兼容性，要求所投产品必须与海南省高级人民法院已经建成的人工智能平台同一品牌或者能够无缝对接（投标文件内需提供承诺函，并加盖投标人公章）。 ▲11、为了保证该软件语音转写正确率，智能语音识别服务引擎的语音识别准确率安静环境下的标准普通话转写正确率≧99%（提供加盖公章的CMA认证的检验机构出具的检测检验报告复印件）。 | 套 | 4 |

## （三）定制软件

| 序号 | 功能模块 | 功能子模块 | 功能点计数项名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧法院一脸通安防系统对接OA系统 | 接口管理 | 接口列表 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口登记 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口详情 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口设置有效 | 项 | 1 |
|  |  | 对接系统管理 | 对接系统列表 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统详情 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统增加 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统有效 | 项 | 1 |
|  |  | 接口授权管理 | 系统接口授权清单 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权增加 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权码生成 | 项 | 1 |
|  |  | 接口验证、调用 | 支持GET接口调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持POST请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持PATCH请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持DELETE请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用IP验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用参数校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用系统验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用授权码验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用参数封装转发 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用返回信息封装 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志查看 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志记录 | 项 | 1 |
| 2 | 智慧法院一脸通安防系统对接律师通道系统 | 接口管理 | 接口列表 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口登记 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口详情 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口设置有效 | 项 | 1 |
|  |  | 对接系统管理 | 对接系统列表 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统详情 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统增加 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统有效 | 项 | 1 |
|  |  | 接口授权管理 | 系统接口授权清单 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权增加 |  | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权码生成 | 项 | 1 |
|  |  | 接口验证、调用 | 支持GET接口调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持POST请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持PATCH请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持DELETE请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用IP验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用参数校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用系统验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用授权码验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用参数封装转发 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用返回信息封装 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志查看 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志记录 | 项 | 1 |
| 3 | 智慧法庭系统对接审判系统 | 接口管理 | 接口列表 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口登记 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口详情 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口设置有效 | 项 | 1 |
|  |  | 对接系统管理 | 对接系统列表 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统详情 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统增加 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 对接系统有效 | 项 | 1 |
|  |  | 接口授权管理 | 系统接口授权清单 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权增加 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权修改 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权删除 | 项 | 1 |
|  |  |  | 系统接口授权码生成 | 项 | 1 |
|  |  | 接口验证、调用 | 支持GET接口调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持POST请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持PATCH请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 支持DELETE请求调用 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用IP验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用参数校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用系统验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用授权码验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用参数封装转发 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用返回信息封装 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志查看 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志记录 | 项 | 1 |
| 4 | 智慧法庭系统对接卷宗信息获取接口 | 卷宗信息获取接口 | 接口格式定义 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询卷宗案件信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装卷宗案件信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询卷宗卷信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装卷宗卷信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询卷宗分册信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装卷宗分册信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询卷宗目录信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 卷宗目录排序 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装卷宗目录信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询文件份信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装文件份信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询卷宗文件列表-原文件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装卷宗文件列表-原文件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询卷宗文件列表-PDF文件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装卷宗文件列表-PDF文件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 查询卷宗文件列表-OFD文件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装卷宗文件列表-OFD文件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文件列表排序 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志记录 | 项 | 1 |
|  |  | 根据目录获取材料接口 | 接口格式定义 | 项 | 1 |
|  |  |  | 目录信息查询 | 项 | 1 |
|  |  |  | 目录信息过滤 | 项 | 1 |
|  |  |  | 目录排序 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文件列表查询 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文件清单过滤 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文件排序 | 项 | 1 |
|  |  |  | 结果组装 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志 | 项 | 1 |
|  |  | 卷宗原文件下载接口 | 接口格式定义 | 项 | 1 |
|  |  |  | 根据文件ID查询文件信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 原文件地址格式解析翻译 | 项 | 1 |
|  |  |  | 原文件ftp/minio下载处理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 原文件流校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | 原文件下载返回处理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口调用日志记录 | 项 | 1 |
|  |  | 卷宗PDF文件下载 | PDF文件地址格式解析翻译 | 项 | 1 |
|  |  |  | PDF文件ftp/minio下载处理 | 项 | 1 |
|  |  |  | PDF文件流校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | PDF文件下载返回处理 | 项 | 1 |
|  |  | 卷宗OFD文件下载 | OFD文件地址格式解析翻译 | 项 | 1 |
|  |  |  | OFD文件ftp/minio下载处理 | 项 | 1 |
|  |  |  | OFD文件流校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | OFD文件下载返回处理 | 项 | 1 |
|  |  | 卷宗TXT文件下载 | TXT文件地址格式解析翻译 | 项 | 1 |
|  |  |  | TXT文件ftp/minio下载处理 | 项 | 1 |
|  |  |  | TXT文件流校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | TXT文件下载返回处理 | 项 | 1 |
|  |  | 卷宗缩略图下载 | 缩略图文件地址格式解析翻译 | 项 | 1 |
|  |  |  | 缩略图文件ftp/minio下载处理 | 项 | 1 |
|  |  |  | 缩略图文件流校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | 缩略图文件下载返回处理 | 项 | 1 |
|  |  | 卷宗笔记检索接口 | 接口格式定义 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口参数校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | 根据卷宗编号查询笔记 | 项 | 1 |
|  |  |  | 根据关键字查询笔记 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装检索的结果信息 | 项 | 1 |
|  |  | 卷宗材料检索接口 | 接口格式定义 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口参数校验 | 项 | 1 |
|  |  |  | 根据关键字查询材料内容 | 项 | 1 |
|  |  |  | 组装检索的结果信息 | 项 | 1 |
| 6 | 法院专网系统 | 对接高院密码资源 | PC端用户身份鉴别：PC端验证码验证 | 项 | 1 |
|  |  |  | PC端用户身份鉴别：短信验证信息 | 项 | 1 |
|  |  |  | 接口访问反馈信息包加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 案件标识加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 登陆口令加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 页面访问ID加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 到账金额加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 审批单流水号加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 文书审批流水单加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 印章加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 签字加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 推送数据包加密 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：案件标识 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：数据包 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：调用反馈 | 项 | 1 |
|  |  |  | 访问控制信息与敏感标记完整性：页面访问 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：立案操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：结案操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：协查操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：协控操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用数据抗抵赖：财产操作 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：登陆 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：删除案件 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：删除案件子项 | 项 | 1 |
|  |  |  | 应用系统日志记录完整性：访问系统管理 | 项 | 1 |

## （四）系统集成

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统集成服务 | 项 | 1 |

硬件设备注：本章节《采购需求》如出现品牌，型号等描述，均指代为参考品牌、参考型号,仅做投标参考，并不具有排斥性和限定性。投标产品符合或优于《采购需求》中技术参数要求的均予以接受。

## 五、其他要求

## （一）产品的安装调试、试运行和验收

1、本项目为交付产品承包项目，成交供应商承包及负责招标文件对成交供应商要求的一切事宜及责任。包括项目产品供货、配套设备提供、运输、保管、安装、调试、验收、培训及相关服务等以及供应商认为必要的其他货物、材料、工程、服务；供应商应自行增加系统正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有包含的所有设备、版权、专利等一切费用，如果成交供应商签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现货物的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，买方将不再支付任何费用。

2、货物送达目的地，经安装、调试、技术培训后，成交供应商向采购人提请设备验收。采购人在接到成交供应商通知的 7 天内派人到现场负责组织验收，采购人按成交供应商提供的设备清单及检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料。开箱检验、检查设备及随机附件是否全新、完整无损，可以通过逐一使用主要功能、对比、抽样检测、委托检测等方法对设备的技术指标和性能进行检测验收。所有指标应与招标文件一致或在招标文件允许的范围内并符合响应的国家或行业标准以及符合用户的使用要求。如有损坏、缺件、翻新等情况，应按款额赔偿。

3、所有产品经安装、调试、技术培训、验收合格后，双方在《货物验收单》一式四份书面签字（盖章）验收。

4、货物验收包装内应包含产品设备硬件说明书（操作手册）、产品设备到货清单、产品出厂检验合格证书。

5、系统验收时：系统调试报告。

## （二）工具

供应商应提供产品设备所带专用工具（如有）清单，并标明其种类、用途和生产厂，并在货物到货时同时提供给采购人，此价格应包含在报价中。

## （三）备件

供应商应提供一个在正常情况使用下，保质期满后一年内可保证仪器设备正常使用的备件和材料清单，并标明其种类、生产厂、单价和总价，采购人有权决定全部或有选择的购买。

## （四）质量保质期

产品设备质量的保质期应以《中华人民共和国产品质量法》为基本准绳，免费保修期为在用户验收设备合格后至少 3 年，（若买方提出延长质量免费保修期，应在招标文件的采购设备清单中特别提出），若在质量保修期内发生重要设备损坏，该设备在更换或维修正常工作后延长一年的质量保证期。

## （五）售后服务

1、在保质期以内，供应商在接到采购人的维修通知后，要求：技术服务机构在海南省内的，白天在 12 小时内，晚上在 24 小时内；技术服务机构在海南省以外地区的，在 48 小时内，派出有能力的维修人员赶到采购人现场进行维修处理。

2、在保质期满后，供应商应保证以合理的价格提供备件和保养服务，当发生故障时，供应商应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

## （六）技术培训要求

免费为 2～3 位采购人技术人员提供系统操作、维护培训。

## 验收要求

建设完工后，由甲乙双方主管部门组成验收小组，按照项目管理规定对项目进行全面验收，验收合格后各方共同签署验收报告。

## 报价方式及要求

所投产品单价不得高于本项目列出的单价（如有），投标价包含仪器设备的价款、税费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、质保期退运返修等其他所有费用。

## 付款条件

具体按合同签订为准。

## （十）其它注意事项

1、提供正常系统维护和免费提供软件系统升级。

2、成交人负责设备的安装、调试。

3、采购人有权对中标候选人所投货物的技术指标、资质证书等进行核查，如发现与其投标文件中的标书不一，采购人有权取消其中标资格，没收投标保证金（如有），并报政府采购主管部门严肃处理。

4、未尽事宜由双方商议解决。

采购需求

B包（网络安全等级保护测评）

## 一、项目概况

项目名称：海南省法院信息化基础设施建设项目（2022）

采购内容：网络安全等级保护测评项目

采购金额：80000.00元，报价超出最高限价的视为无效报价。

## 二、项目背景

采购人将委托具有网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书的投标人，依据国家网络安全等级保护2.0的相关标准和规定，按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GBT22239-2019)等有关管理规范和技术标准，对采购单位的等级保护对象的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心的技术要求，以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理和安全运维管理的管理要求，进行合规性检查，发现信息系统与安全保护等级要求之间的差距，出具符合公安机关要求的《网络安全等级保护等级测评报告》，针对等级保护对象安全建设提出具有针对性的整改建议

1、系统定级情况如下

| 序号 | 信息系统/服务项目 | 依据级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 司法业务专网 | 三级(S3A3G3) |

## 三、项目依据

2.1项目政策法规

1）《中华人民共和国网络安全法》国家主席第五十三号令；

2）《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》国务院147号令；

3）《关于进一步加强信息安全等级保护工作的通知》（琼等保办【2013】2号）须加快等级测评和安全建设整改；

4）《关于印发儋州市深化信息安全等级保护工作方案的通知》（儋府办【2015】51号）；

5）《海南省信息化条例》第三十七条：“使用财政性资金建设以及关系国计民生、社会稳定的信息网络和信息系统投入使用前，应当按照国家和本省有关规定进行信息安全测评。”。

2.2标准

1.	《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》GB/T 25058–2019；

2.	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019；

3.	《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019；

4.	《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》GB/T 28449-2018；

5.	《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019；

6.	《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》GB/T 22240-2020；

7. 《信息安全技术 信息安全风险评估规范》GB/T 20984-2022。

## 四、项目服务内容

4.1网络安全等级保护测评服务

投标人应依据国家网络安全等级保护管理规定，按照《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》(GB/T 28448-2019)、《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》(GB/T28449-2018)有关管理规范和技术标准对等级保护对象进行确认、分析和梳理，提出详细的等级测评方案。对等级保护对象的整体保护状况和等级保护对象组件，逐一进行网络安全等级保护等级测评，等级测评的内容包括以下内容:安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个层面的安全测评; 完成测评工作后，出具《网络安全等级保护等级测评报告》，并针对等级保护对象安全建设提出具有针对性的整改建议。

测评服务对象

| 序号 | 测评系统名称 | 依据级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 司法业务专网 | 三级(S3A3G3) |

4.1.1 测评实施内容

投标人在测评过程中，按照《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》等标准开展测评实施工作，等级测评过程分为四个基本测评活动:测评准备活动、方案编制活动、现场测评活动、报告编制活动。测评双方之间的沟通与洽谈应贯穿整个等级测评过程。

4.1.2 测评实施过程

4.1.2.1 测评准备活动

测评准备活动的目标是顺利启动测评项目,收集定级对象相关资料,准备测评所需资料,为编制测评方案打下良好的基础。

测评准备工作应包括工作启动、信息收集和分析、工具和表单准备。

详细要求见下表：

| 项目内容 | 工作内容 | 成果输出 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动 | 1.组建测评项目组 | 向用户提交 《项目计划书》 《提供资料清单》 |
|  | 2.编制《项目计划书》 |  |
|  | 3.确定测评委托单位应提供的资料 |  |
| 信息收集分析 | 1.整理调查表单 | 《等级保护对象调查表》 |
|  | 2.发放调查表单给测评委托单位 |  |
|  | 3.协助测评委托单位填写调查表 |  |
|  | 4.收回调查结果 |  |
|  | 5.分析调查结查 |  |
| 工具和表单准备 | 1.调试测评工具 | 确定测评工具（测评工具清单）《现场测评授权书》打印各类表单:风险告知书、文档交接单、会议记录表单、会议签到表单 |
|  | 2.模拟被测定级对象架构，熟悉被测定级对象 |  |
|  | 3.准备和打印各类表单 |  |

4.1.2.2方案编制活动

方案编制活动的目标是整理测评准备活动中获取的定级对象相关资料,为现场测评活动提供最基本的文档和指导方案。

方案编制活动应包括测评对象确定、测评指标确定、测评内容确定、工具测试方法确定、测评指导书开发及测评方案编制等六项主要任务。

详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出成果 |
| --- | --- | --- |
| 一、测评对象确认 | 分析并确定被测定级对象 识别并描述被测定级对象的整体结构 识别并描述被测定级对象的边界 识别并描述被测定级对象的网络区域 识别并描述被测定级对象的主要设备 确定测评对象 描述测评对象 | 《测评方案》的测评对象部分 |
| 二、测评指标确定 | 确定被测定级对象业务信息和系统服务安全保护等级 | 《测评方案》的测评指标部分 |
|  | 根据被测定级对象的A 类、S类及G 类基本安全要求的组合情况,从GB/T22239、行业规范中选择相应等级的基本安全要求作为基本测评指标 |  |
|  | 根据测评委托单位及被测定级对象业务自身需求, 确定特殊测评指标。 |  |
|  | 根据测评委托单位及被测定级对象业务自身需求, 确定特殊测评指标。 |  |
|  | 对确定基本测评指标和特殊测评指标进行描述,并分析给出指标不适用的原因 |  |
| 三、测评内 容确定 | 确定每个测评对象对应的每个测评指标的测评方法 | 《测评方案》的 单项测评实施部分 |
|  | 确定实施测评的单项测评内容 |  |
| 四、工具测试点确定 | 确定工具测试环境 确定工具测试工具 确定工具测试的测评对象 选择测试路径 确定测试工具的接入点 本次项目测评需要使用到如下工具: 漏洞扫描工具; Windows 主机安全配置检查工具; Linux 主机配置检查工具; 网络及安全设备配置检查工具; 病毒检查工具; 木马检查工具; 网站恶意代码检查工具; 在线检查工具(网站安全检查工具); 终端安全检查工具; 口令破解工具; 渗透测试工具; SQL 注入验证检查工具; 在线数据库安全检查工具。 | 《测评方案》的 的工具测试方法及内容部分 |
| 五、测评指导书开发 | 确定单个测评对象，内容包含测评对象的名称、位置信息、用途、管理人员等信息 | 测评指导书、测 评结果记录表格 |
|  | 确定单项测评实施活动,包括测评项、测评方法、操作步骤和预期结果等四部分 |  |
|  | 确定单项测评、整体测评表述形式 |  |
|  | 根据测评指导书,形成测评结果记录表格 |  |
| 六、测评方案编制 | 明确项目整体情况和测评活动依据 | 向用户提交经过评审和确认的《测评方案》、 《风险规避实施方案》 |
|  | 根据测评协议书和被测定级对象情况,估算现场测 评工作量 |  |
|  | 根据测评项目组成员安排,编制工作安排情况 |  |
|  | 根据以往测评经验以及被测定级对象规模,编制具体测评计划,包括现场工作人员的分工和时间安排 |  |
|  | 汇总上述内容及方案编制活动的其他任务获取的 |  |
|  | 内容形成测评方案文稿 |  |
|  | 评审和提交测评方案 |  |
|  | 根据测评方案制定风险规避实施方案 |  |

4.1.2.3 现场测评活动

现场测评活动通过与测评委托单位进行沟通和协调,为现场测评的顺利开展打下良好基础,依据测评方案实施现场测评工作,将测评方案和测评方法等内容具体落实到现场测评活动中。现场测评工作主要取得报告编制活动所需的、足够的证据和资料。

现场测评活动应包括现场测评准备、现场测评和结果记录、结果确认和资料归还三项主要任务。

详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1.现场测评准备 | 测评委托单位对风险告知书签字确认 | 会议记录，风险告知书，测评方案和现场测评工作计划，现场测评授权书 |
|  | 测评委托单位协助测评机构签署现场测评授权书 |  |
|  | 召开现场测评首次会 |  |
|  | 双方确认测评计划和测评方案 |  |
|  | 双方确认配合人员、测评环境等各种现场测评需要的资源 |  |
| 2.现场测评和结果记录 | 确认测评对象的关键数据已经进行了备份 | 《各类测评结果记录/测评证据 和证据源记录/文档交接/规划 记录单》 访谈结果:安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中 心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理安全测评的测评结果记录或录音 ; 文档审查结果:安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理测评的测评结果记录; 配置核查结果:安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评结果记录表格 工具测试结果: 安全物理环境、安全通信网络、安全区域 边界、安全计算环境、安全管理中心测评结果记录，工具测试完成后的电子输出记录，备份的测试结果文件 实地察看结果:安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理测评结果记录 测评结果确认:现场核查中发现的问题汇总、测评证据和证据源记录、测评委托单位的书面认可文件 |
|  | 确认具备测评工作开展的条件，测评对象工作正常，系统处于一个相对良好的状况 |  |
|  | 根据测评指导书实施现场测评，获取相关证据和信息 |  |
|  | 测评结束后，双方确认测评工作是否对测评对象造成不良影响,测评对象及系统是否工作正常 |  |
| 3.结果确认和资料归还 | 汇总测评记录，对漏掉和需要进一步验证的内容实施补充测评 |  |
|  | 召开现场测评结束会，测评双方对测评过程中得到的证据源记录进行确认 |  |
|  | 测评人员归还借阅的所有文档资料，并由测评委托单位文档资料提供者签字确认 |  |

4.1.2.4 报告编制活动

在现场测评工作结束后，应对现场测评获得的测评结果(或称测评证据)进行汇总分析，形成等级测评结论，并编制测评报告。

测评人员在初步判定单项测评结果后,还需进行单元测评结果判定、整体测评、系统安全保障评估, 经过整体测评后,有的单项测评结果可能会有所变化, 需进一步修订单项测评结果,而后针对安全问题进行风险评估,形成等级测评结论。报告编制活动应包括单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评、系统安全保障评估、安全问题风险分析、等级测评结论形成及测评报告编制七项主要任务。

详细要求见下表：

| 工作内容 | 工作详细任务 | 工作依据（模版) |
| --- | --- | --- |
| 1.单项测评结果判定 | 分析测评项所对抗威胁的存在情况 | 测评报告的等级测评结果记录部分 |
|  | 分析单项测评项的测评证据,并与要求内容的预期测评结果相比较,给出单项测评 结果和符合程度得分 |  |
|  | 综合判定单项测评项的测评结果 |  |
| 2.单元测评结果判定 | 汇总不同测评对象对应测评指标的单项测评结果情况 | 测评报告的单元测评小结部分 |
|  | 判定每个测评对象的单元测评结果 |  |
| 3.整体测评 | 分析不符合和部分符合的测评项与其他测评项(包括安全控制点、安全控制点间、区域间)之间的关联关系及对结果的影响情况 | 测评报告的整体测评部分 |
|  | 根据整体测评分析情况,修正单项测评结果符合程度得分和问题严重程度值 |  |
| 4.系统安全 保障评估 | 根据整体测评结果,计算修正后的每个测评对象的单项测评结果和符合程度得分 | 测评报告的系统安全保障评估部分 |
|  | 根据各对象的单项符合程度得分,计算安全控制点得分 |  |
|  | 根据安全控制点得分,计算安全层面得分 |  |
|  | 根据安全控制点得分和安全层面得分,总体评价被测定级对象已采取的有效保护措施和存在的主要安全问题情况 |  |
| 5.安全问题 风险分析 | 针对整体测评后的单项测评结果中部分符合项或不符合项所产生的安全问题,结合关联测评对象和威胁,分析可能对定级对象、单位、社会及国家造成的安全危害 | 测评报告的安全问题风险分析部分 |
|  | 结合安全问题所影响业务的重要程度、相关系统组件的重要程度、安全问题严重程度以及安全事件影响范围等综合分析可能造成的安全危害中的最大安全危害(损失)结果 |  |
|  | 根据最大安全危害严重程度进一步确定定级对象面临的风险等级,结果为“高”“中”或“低” |  |
| 6.等级测评结论形成 | 统计再次汇总后的单项测评结果为部分符合和不符合项的项数 | 等级测评报告的等级测评结论部分 |
|  | 计算定级对象综合得分，形成等级测评结论，形成等级测评结论 |  |
| 7.测评报告编制 | 概述测评项目情况，整理前面几项任务的输出/产品 | 经过评审和确认的被测定级对象等级测评报告 |
|  | 针对被测定级对象存在的安全隐患，提出处置建议 |  |
|  | 根据测评协议书、测评委托单位提交的相关文档、测评原始记录和其他辅助信息,对测评报告进行评审 |  |
|  | 评审通过后,由项目负责人签字确认并提交给测评委托单位 |  |

4.1.2.5 测评实施活动文档

投标人在上述各阶段活动的测评实施服务过程中，根据服务规范和采购人要求，提供系统、完整、清晰的服务日常报告。

提供的服务文档应至少但不限于如下文档:

测评准备活动阶段:

《项目计划书》;

《等级保护对象调查表》;

《会议记录表》;

方案编制活动阶段:

《网络安全等级保护测评方案》;

《测评指导书》;

《风险规避实施方案》;

现场测评活动阶段:

《现场测评授权书》;

《文档交接单》;

《会议记录》;

报告编制活动阶段:

按系统提交《网络安全等级保护测评报告》，并针对该信息系统提出安全整改建议

## 五、项目实施地点、服务期限及付款方式

1、项目实施地点：儋州市；

2、服务期限：自签订合同之日起至项目验收；

3、付款方式：（具体以合同约定为准）

## 六、项目实施及验收

项目实施过程中，投标人应遵循国家标准、行业标准。

6.1项目实施要求

1）提供的项目实施组织架构；

2）提供详细的项目实施方案和计划进度说明书；

3）严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作；

4）规范项目实施过程中的文档管理；

5）项目实施中要引入风险管理、质量管理、成本管理；

6）本次测评项目工期为60天；

7）为保障项目服务响应速度，投标人需在海南省本地部署等级保护测评师技术服务团队，测评师团队不得低于8人，投标人出具《人员本地部署承诺函》并盖公章。售后服务期间对于招标人的电话咨询和常规服务请求在30分钟内予以答复，紧急服务请求在4小时内到达招标人现场。

8）根据招标人项目的实际情况，本次项目测评组人员至少安排1名高级测评师、3名中级测评师和4名初级测评师开展等级保护测评工作。投标人在投标文件中应提供完整的测评实施团队名单及职责分工，所有人员必须属于投标单位在册员工，以社保缴纳证明为认定依据。实施测评工作的技术人员必须具备公安部信息安全等级保护评估中心颁发的《信息安全等级测评师证书》。测评实施团队名单中所列人员的最近连续三个月社保缴纳证明和《信息安全等级测评师证书》复印件须在投标文件中提供，并加盖公章。

6.2验收组织

成立由业主、投标人以及其他有关人员组成的验收小组，按照国家行业标准及招标文件要求负责对项目进行全面的验收。

1）中标人必须提供给业主详细的项目验收方案；

2）中标人必须书面通知业主所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经业主认定后方可执行。

6.3验收标准

服务验收须满足以下所有条件：

1) 完成信息系统测评，并出具《测评报告》；

2) 针对性的制定整改方案，并出具《整改建议方案》；

3) 提交调研表、技术测评记录、会议纪要等服务过程材料；

4) 符合省级以上公安部门提出的网络安全等级保护测评相关要求。

采购需求

C包（商用密码应用安全性评估）

## 一、项目基本信息

项目名称：海南省法院信息化基础设施建设项目（2022）

采购金额：120000.00元，报价超出最高限价的视为无效报价。

服务期限：合同签订生效之日起 3 个月。

交货地点：采购人指定地点

## 二、项目背景

为贯彻落实《中华人民共和国密码法》与《商用密码应用安全性评估管理办法》中对密码应用与安全性评估要求，拟对科技法庭系统开展密码安全性评估工作，评估科技法庭系统的密码应用是否合规、正确、有效，并通过测评发现其密码保障系统存在的安全隐患和风险，编制被测评系统的密码应用安全性评估报告，并提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议。

## 三、相关要求

1、测评内容和服务要求

（1）测评内容

系统的详细名称、等级如下表所示。

| 序号 | 系统名称 | 系统等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法院专网 | 三级 |

供应商应按照密评相关的标准和规范要求，对上述系统进行商用密码应用与安全性评估；对系统实际情况以及系统使用的密码产品情况，选择并确定测评对象，在系统真实环境下进行测评，以评估系统的密码应用是否合规、正确、有效；针对评估系统编制密码应用安全性评估报告，报告按照国家密码管理局要求包含的内容编制或参考模板编制，协助用户认清风险，查找漏洞，找出差距，提出有针对性的加强完善密码安全管理和防护建议。

（2）测评依据标准

①GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》

②GM/T0115-2021《信息系统密码应用测评要求》

③GM/T0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》

④信息系统密码应用高风险判定指引（2021）

⑤商用密码应用安全性评估量化评估规则（2021）

（3）服务要求

供应商针对科技法庭系统的密码应用要求和密码评估提供相关咨询、培训与保障，对系统密码应用与方案提供咨询服务。

在服务期内，供应商至少具备2名《商用密码应用安全性评估人员能力测评能力考核》合格证书的密评人员在1小时内作好服务应答和反馈，在2小时内到达现场，对出现的问题进行现场分析、记录、处置和归档。服务期间提供应急保障工作。

针对密码应用要求和密码评估提供相关咨询、培训，在系统测评完成1年内为被测评系统的密码应用提供咨询服务。

2、技术要求

2.1.供应商应依据国家密码法规、密码应用相关技术标准，采用科学的测评方法、流程和工作规范开展商用密码应用安全性评估工作。供应商应具备商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估能力。供应商为本项目配备能够依据测评结果做出专业判断以及出具测评报告的能力的测评人员，测评人员必须为通过国家密码管理部门（或其授权的机构）组织的考核（即商用密码应用安全性评估人员测评能力考核证书），遵守国家有关法律法规，按照相关标准，为用户提供安全、客观、公正的评估服务，保证评估的质量和效果。

2.2.供应商应具有完善的测评方案，有计划、按步骤地开展测评工作，且测评方案应专业性强，对系统现状及需求理解应准确，方案应科学合理，内容应完整、可靠性强，实施方法和技术措施应可操作性和有效性强，在签订密评合同后供应商应立即成立密评工作小组，并严格按照合同履行密评责任。

2.3.为保障密评过程中可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，供应商应配有相关能力支撑的保密办公区，并具备安全保密管理制度与数据安全能力，采取的安全管理措施应得当，且能够很好保障本项目测评数据的安全，明确对采购人的系统、信息、数据有安全保密的义务，进场测评前必须签订保密协议。

2.4.供应商在现场测评工作中必须在不影响采购人信息系统正常运行的前提下进行。

2.5.供应商应遵守相应的密评工作制度，包括会议制度、密评文件制度、密评记录制度、工作报告制度等，保证密评工作协调有序的进行。

2.6.供应商应根据被测系统的具体情况，按合同约定，配备满足密评工作需要的人员、设备和工具。为保障密评实施与合同约定服务周期内的服务响应，供应商应具备一定的测评工具开发能力以及在测评服务地进行系统环境模拟实验能力。

2.7.供应商应具有完善的应急流程，具有快速应急响应服务团队，以保证在整个项目过程中不影响委托单位信息系统的正常运行。

2.8.供应商应具有良好的质量控制的能力和质量管理体系，以保证测评工作的客观、公正、安全。供应商针对本项目测评过程中的质量管理方案内项目质量管理应完备，项目质量保障措施应科学、可行、完善，项目管理与风险应控制合理。

2.9.供应商应配有较为完善的测评环境，投入本项目的测评工具应包括密码算法验证工具、协议分析工具、随机数检测工具、网络抓包工具、TLS协议安全检测工具、SSL协议漏洞检测工具以及常用密码设备，有自主知识产权的测评工具应具备相应的软件著作权证书。投标人应具有模拟以及验证被测评系统密码应用方案的能力。

2.10.供应商完成商用密码应用安全性评估工作后，应协助用户在30个工作日内将评估结果报国家密码管理部门备案。

2.11.供应商在验收时应提交密码安全测评工作的档案。

3.工作交付物

《科技法庭系统商用密码应用安全性评估报告》

《科技法庭系统商用密码应用改进建议书》

4.时间要求

合同签订起准备相关材料，项目具备测评条件，在接到通知的60个工作日内进入商用密码应用安全性评估工作，并在项目进入总体终验之前完成测评工作并出具商用密码应用安全性评估报告。

采购需求

D包（监理）

## 一、项目概况

项目名称：海南省法院信息化基础设施建设项目（2022）。

建设内容：1、智慧法院一脸通安防系统升级改造；2、智慧法庭系统升级改造；3、网络安全和密码应用建设。

采购金额：63008.87元，报价超出最高限价的视为无效报价。

## 二、监理服务要求

## （一）监理服务内容

监理工作依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）等国家法律、法规、行业标准，以及政策要求，和《信息化工程监理规范》，落实“网络安全三同步一评估”，对本项目建设内容进行包括项目实施和验收阶段的全过程监理工作。采用“四控三管一协调”的监理方式，对项目进行质量、进度、投资、变更的全面控制和监督，负责相关的合同管理、信息管理、知识产权管理，负责上述整个项目全过程监督协调，从而使本工程“按期保质、高效、节约”地完成。

## （二）监理服务要求

1、工程实施阶段要求

监理单位应依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）等国家法律、法规、行业标准，以及政策要求，加强项目实施方案审核，促使项目中所使用的产品和服务符合委托合同及国家相关法律、法规和标准；明确项目实施计划，对于计划的调整应合理、受控；促使项目实施过程满足委托合同的要求，并与项目设计方案、项目计划相符。监理单位应完成（包括但不限于）如下工作：

1)项目实施前，监理单位应提供熟悉应用软件、网络安全、密码安全的技术人员，全程参与本项目的现场勘察和调研，并对承建单位提供的详细设计、实施方案、工程图纸、施工工艺、造价清单等资料进行核查，对其缺陷、遗漏、工作边界等进行评审，及时与建设单位汇报工作成果，并出具监理评审意见。

2)项目实施前，监理单位应审核承建单位提交的质量管理计划、项目实施计划，审核后签署监理审核意见；

3)项目实施前，监理单位应组织建设单位、承建单位召开项目实施启动会，要求承建单位落实实施计划、实施方案和必要的准备工作，会议内容做会议纪要，并经三方签认；

4)项目实施前，监理单位应审核承建单位提交的项目实施方案，审核后签署监理意见。

5)监理单位应审核承建单位提交的开工申请，检查项目准备情况。项目实施条件具备时，总监理工程师应签发开工令，并报建设单位开始项目实施；

6)监理单位应监督合同执行情况，通过监理周报、月报、阶段性报告定期向建设单位提交监理报告，跟踪项目的质量、进度、投资完成情况；

7)监理单位应对项目质量进行全过程监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位和关键点应采取“旁站监理”的方式，检查项目进度和质量，做好隐蔽工程的签证；提供具有专业技术能力的技术人员对项目建设中涉及的网络安全、应用密码建设等内容进行核查，对发现的可能影响质量的问题及时指令承建单位采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令，并及时书面告知建设单位；

8)监理单位做好监理日志，随时记录实施中有关质量、进度等方面的问题，并对发生质量问题的现场及时拍照或录相；

9)监理单位组织对承建单位提供的产品及服务进行验收，对验收结果做验收记录，并经三方签认；对不符合合同或相关标准规定的产品及服务应拒绝签认。没有被签认的产品及服务不得在项目实施中应用；

10)监理单位应检查设备到货安装环境；监督旁站设备到货、安装、调试过程。监督软硬件平台集成过程。必要时，监理单位据委托合同、技术标准或事先约定的方法检测产品及服务的质量，对于数量较大的同类型产品及服务，监理单位可采取抽样方法；

11)必要时，监理单位应要求承建单位提交第三方测试机构出具的测试报告，并核验产品认证证书、检测报告的真实性、有效性；第三方测试机构应经建设单位和监理单位同意；

12)监理单位应按计划检查承建单位项目实施状况、人员与实施方案的一致性；

13)监理单位应执行已确定的阶段性质量监督、控制措施及方法，并做监理日志。出现项目质量问题时，经确认后监理机构签发监理通知单，报建设单位、承建单位，责令承建单位整改；

14)监理单位应及时处理承建单位提交的项目中关键环节的实施申请，审核其合理性后签认，报建设单位批准；必要时，监理机构应检查承建单位重要项目步骤的衔接工作，做监理日志。未经监理工程师检查认可，承建单位不能进行与之相关的下一步骤的实施；

15)建设单位或承建单位提出的工程变更，监理单位根据实际情况，收集相关数据或信息，参考设计文件及其它有关资料，按照承建合同的有关条款，对工程变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，并出具监理评审意见，涉及应用系统软件的需求或设计变更，还应提供《软件造价评估报告》以保证对建设投资的管理；

16)监理单位应及时处理工程变更申请，审核变更的合理性，保证项目总体质量不受影响；监理机构应从目标系统的质量、进度和投资等方面审查工程变更，由于变更引起投资的改变应按照合同的相关条款执行。在合同中没有规定的，应在变更实施前与建设单位、承建单位协商确定变更导致的投资变化，并作工程备忘录；

17)监理单位对工程变更过程及结果形成书面记录，确保变更过程规范、可追溯。同时要求在变更文件签署前，监理单位不得单方批准承建单位实施工程变更；

18)当出现项目事故时，监理单位应要求承建单位在事故发生后立即采取措施，尽可能控制其影响范围，并及时签发停工令，报建设单位，并与建设单位、承建单位共同确认初步处理意见；监理单位应监督承建单位采取措施，查清事故原因，审核承建单位提出的事故解决方案及预防措施，提出监理意见，提交建设单位签认；监理单位应审查承建单位报送的事故报告及复工申请，条件具备时签发复工令；

19)监理单位若发现项目实施过程存在重大质量隐患，应及时向承建单位签发停工令，并报建设单位，监督承建单位进行整改。整改完毕后，及时处理承建单位的复工申请；

20)监理单位应根据项目总进度计划，编制控制性总进度计划，并协助建设单位编制总体进度计划或实施总进度计划；审批实施总进度计划以及分年的年、季、月计划；跟踪监督、检查、记录进度计划的实施；对实际进度进行对比、检查、分析，对出现的偏差采取应对措施；审查承建单位的进度报告，并编报监理报告；

21)监理单位应对项目实际进度做好记录和统计工作，并进行经常性和阶段性的项目实际进度与计划进度的对比分析，检查进度偏差的程度和产生的原因，分析预测进度偏差对后续实施工序和项目的影响程度，并提出指导性的解决措施。当项目实际进度与计划进度相比发生较大偏差而有可能影响合同工期目标的实现时，监理单位应提出进度计划的调整意见，并指导承建单位相应调整进度计划。进度计划的重大调整应书面报建设单位批准；

22)监理单位应依据委托合同及其补充协议，审核承建单位提交的项目阶段性报告和付款申请签发工程款支付意见，报建设单位签认；

23)监理单位应对项目实施阶段三方共同参与的过程和活动做工程备忘录；并检查督促承建单位按规程规范实施、文明安全实施，防止因出现质量、安全事故及环保问题

24)监理单位应根据需要及时组织专题会议，解决项目实施过程中的各种专项问题，并做会议纪要，提交建设单位和承建单位。

25）依据国家保密法律法规，根据工程的具体情况，协助建设单位划定保密范围和保密内容，并制定相应的保密措施和保密控制流程，做好工程资料的安全保密管理工作，严格控制接触涉密资料的人员范围。

26）根据国家网络安全法，由项目网络安全需要满足公安机关的信息安全等级保护要求，为了加强项目建设过程的网络安全等级保护工作，确保系统建成后通过信息安全等级保护测评，监理单位还应该提供下列服务：

在项目前期阶段，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/TGBT22239-2019），辅助业主对项目的网络安全建设方案进行评审、论证。

在项目验收阶段，按照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/TGBT22239-2019），为业主提供包括安全策略、管理制度、操作规程等管理要求的咨询服务。

2、工程验收阶段要求

监理单位应评审项目测试验收方案（验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式、验收环境等）的符合性及可行性；促使项目的最终功能和性能符合委托合同、法律、法规和标准的要求；推动承建单位所提供的项目各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合相关标准。合同验收时监理单位应完成（包括但不限于）如下工作：

1）依据《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）以及本项目建设需求和合同中约定的各项要求，检查与测试是确认项目各系统所建内容是否达到合同要求和评估系统质量的必备措施，监理单位应协助建设单位明确项目测试验收方案并审查其符合性及可行性。

2）监理单位应及时处理承建单位提交的验收申请，审核竣工结算，审核验收的必备条件，并签署监理意见；

3)监理单位应协助建设单位对验收中发现的质量问题进行评估，根据质量问题的性质和影响范围，敦促承建单位根据验收整改要求提出整改方案，并监督整改过程。必要时，应组织重新验收；

4)监理单位应督促承建单位完成项目实施方案中确定的培训，并对培训效果做出评估；

5)监理单位应协助建设单位进行工程决算；

6)监理单位应敦促建设单位、承建单位按照事先约定，编制、签署和妥善保存验收阶段的项目文档；

7)监理单位应编写各时段项目验收的监理工作报告，整理监理单位应提交和提供的验收资料；负责整理记录归档建设单位与承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录等各种文档，出具监理文件。

8)督促承建单位做好售后服务，分别审核并落实质保期的质量保障，并建立应急响应制度和流程，为后续开展等保测评工作提供必要的技术和服务支撑。

9)监理机构应协助建设单位和承建单位完成项目移交工作，将项目移交建设单位管理，并进入工程质量保修期。

## （三）服务团队要求

1、参与本项目的监理团队（含总监理工程师）不得少于5人，且需全部具有人力资源和社会保障厅（局）颁发的《信息系统监理师》证书；

2、本项目实行总监理工程师负责制，应具备信息系统项目管理师证书、软件测试工程师证书、软件设计工程师证书、咨询工程师登记证书，对信息系统建设有全面了解；对国家网络安全法、密码法等法律法规、行业标准有充分理解，具有丰富的实施项目管理、咨询、检测和沟通协调能力，具有预见和应对项目风险能力；

3、参与本项目的监理人员需提供近六个月的社保缴费证明，同时，保证监理人员的稳定性，监理工作开始后，原则上不允许更换监理工程师，如要更换，须经建设单位同意。